EVALUATION STATIQUE correction

## Bride de serrage

Mise en situation:

Le vérin de serrage (2+3) assure, par l'intermédiaire de la bride 1, articulée en O sur le bâti 0, le maintien en position d'usinage de la pièce 4.

But du problème:

Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons, ainsi que l'effort de serrage en A.

Hypothèses:

- Le plan  est le plan de symétrie du mécanisme.

- Les poids propres des différentes pièces sont négligeables.

- Les liaisons sont parfaites (sans jeu et sans frottement).

- La bride a une largeur constante de 30mm.

Données:

- Pression d'alimentation du vérin: Pa=3MPa.

- Diamètre de la tige du vérin: d=8mm.

- Diamètre du piston: D=25mm.

Travail demandé:

- Etudier l'équilibre de (2+3) et en déduire le support de . Le tracer.

(2+3) est soumis à l’action de deux glisseurs en B et C (liaison pivot d’axe perpendiculaire au plan de symétrie).

Donc le support de ces glisseurs est la droite (BC).

- Etudier l'équilibre de 3 et en déduire .

XB= 1322 N

- On donne:

Etudier l'équilibre de 1 et en déduire toutes les actions de liaison (faire les constructions graphiques nécessaires sur le schéma ci-dessous).

Solide soumis à l’action de trois glisseurs dont le support des résultantes sont concourantes en un point.

On connaît le support de .

On connaît  et son support. On en déduit le support de .

En traçant le dynamique des forces, on en déduit

Résultats :

# Text boxes

D

A

B

Résultats :

support de .

support de

support de

Echelle des forces : 1mm pour 50N