# Initiation à l’Architecture des Ordinateurs

# Travaux Dirigés N°2

# Représentation des Données

# Exercice N°1

Exprimez le nombre décimal 100 dans les bases de 2 à 9 et en hexadécimal

Corrigé :

| Base 2 | 1100100 |
| --- | --- |
| Base 3 | 10201 |
| Base 4 | 1210 |
| Base 5 | 400 |
| Base 6 | 244 |
| Base 7 | 202 |
| Base 8 | 144 |
| Base 9 | 121 |
| Base 16 | 64 |

# Exercice N°2

Multiplier 10011011 et  11001101 en binaire.

Corrigé :

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | . |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | . | . |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

retenues

# Exercice N°3

Effectuez les additions suivantes des nombres binaires de 3  chiffres, sachant que l’on utilise la complémentation à 2 pour représenter les nombres négatifs :

000              000             101         111            101           010

001              111             101         110            110           011

Indiquez quelles sont les additions dont le résultat est invalide.

Vérifiez vos résultats en effectuant les mêmes opérations après avoir converti les nombres dans le système décimal.

Corrigé :

| Bin | Déc |  | Bin | Déc |  | Bin | Déc |  | Bin | Déc |  | Bin | Déc |  | Bin | Déc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 |  | 000 | 0 |  | 101 | -3 |  | 111 | -1 |  | 101 | -3 |  | 010 | 2 |
| 001 | 1 |  | 111 | -1 |  | 101 | -3 |  | 110 | -2 |  | 110 | -2 |  | 011 | 3 |
| 001 | +1 |  | 111 | -1 |  | 010 | -6 |  | 101 | -3 |  | 011 | -5 |  | 101 | +5 |
| +1 | OK |  | -1 | OK |  | +2 | KO |  | -3 | OK |  | 3 | KO |  | -3 | KO |

Le résultat est invalide lorsque les 2 opérandes sont de même signe et que le résultat est de signe opposé.

# Exercice N°4

## Convertir le nombre décimal 8,625 en virgule flottante suivant la norme IEEE 754 :

Corrigé :

- Conversion de 8,625 en binaire :

  - Partie entière :  8 => 1000
                                      		     8,625 => 1000,101

  - Partie décimale : 0,625 => 0,101

- Normalisation :      1000,101 x 20   <=> 0,1000101 x 24

- Pseudo-normalisation IEEE 754 :   <=> 1,0001010 x 23  
(de la forme  1,xxxx   où   xxx = pseudo mantisse)

- Décomposition du nombre en ses divers éléments :

  - Bit de signe : 0 (Nombre >0)

  - Exposant sur 8 bits biaisé à 127 => 3 + 127 = 130 => 10000010

  - Pseudo mantisse sur 23 bits : 0001010 00000000 00000000

| Signe | Exposant biaisé | Pseudo mantisse |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

# Exercice N°5

En utilisant le codage virgule flottante utilisé par IBM pour la famille d’ordinateurs 370(1) , exprimez sous forme normalisée le nombre fractionnaire 7/64.

(1) (Signe de la mantisse sur un bit, Exposant sur 7 bits décalé de 64, Mantisse à 24 bits avec la virgule binaire située à gauche de la mantisse, la base d’exponentiation étant 16)

Corrigé :

- Conversion de 7/64 en Hexadécimal :

  - Première méthode : 7/64 = 0,109375

Le nombre ne comporte pas de partie entière et il suffit de convertir la partie décimale en hexadécimal :
                   			0,109375 => 0,1C

  - Autre méthode :

7 / 64  =  (7 x 4) / (16 x 4) = 28 / 256 = 28 x 16 –2

ce qui donne en hexadécimal : 1C x 16-2 et en normalisant : 0,1C x 160

- Valeur normalisée :  0,1C x 160

- Décomposition du nombre en ses divers éléments :

  - Bit de signe : 0 (Nombre >0)

  - Exposant sur 7 bits biaisé à 64 => 0 + 64 = 64 => 1000000

  - Mantisse sur 24 bits : 00011100 00000000 00000000

| Signe | Exposant biaisé | Pseudo mantisse |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

# Exercice N°6

## Donnez la traduction à laquelle correspond le mot de 4 octets codé en hexadécimal suivant :  49 55 50 31

selon qu’on le lit comme :

- un entier signé,

- un entier représenté en complément à 2,

- un nombre représenté en virgule flottante simple précision suivant la norme IEEE 754,

- une suite de caractères ASCII (représentés chacun  sur 8 bits, le bit de plus fort poids étant inutilisé et codé à 0)

Corrigé :

| Hexadécimal | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire | 0 | 100 | 1001 | 0 | 101 | 0101 | 0101 | 0000 | 0011 | 0001 |
| Entier signé | + | 1 230 327 857 |
| Complément à 2 | + | 1 230 327 857 |
| IEEE 774 | 0 | 100 1001 0 | 101 | 0101 | 0101 | 0000 | 0011 | 0001 |
|  | + | Exp biaisé : 146 Exp : 146 – 127 = 19 | Pseudo mantisse : 101 0101 0101 000 0011 0001 Mantisse : 1, 101 0101 0101 0000 0011 0001 |
|  | + 1, 101 0101 0101 0000 0011 0001 x 219 + 1101 0101 0101 0000 0011, 0001 x 20 => 873 731, 0625 |
| ASCII | I | U | P | 1 |

# Exercice N°7

# Soient les 2 nombres codés suivant la norme IEEE 754 et représentés en hexadécimal : 3EE00000  et  3D800000

Calculez en la somme et donnez le résultat sous forme IEEE 754 et sous forme décimale.

## Même question avec les nombres : C8 80 00 00  et C8 00 00 00.

Corrigé :

1 –  Somme de 3EE00000 et 3D800000

| Hexadécimal | 3 | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire | 0 | 011 | 1110 | 1 | 110 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| IEEE 774 | + | Exp biaisé : 125 Exp : 125–127 = -2 | Pseudo mantisse : 110 0000 0000 0000 0000 0000 Mantisse : 1, 110 0000 0000 0000 0000 0000 |
|  | + 1, 110 x 2-2 ( => 0,4375 en décimal) |

| Hexadécimal | 3 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire | 0 | 011 | 1101 | 1 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| IEEE 774 | + | Exp biaisé : 123 Exp : 123–127 = -4 | Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000 Mantisse : 1, 000 0000 0000 0000 0000 0000 |
|  | + 1 , 0 x 2-4 ( => 0,0625 en décimal) |

(1,110  x 2-2 ) + (1,0 x 2-4 )  = (1,110  x 2-2 ) + (0,010 x 2-2 )

= (1,110 + 0,010) x 2-2   =  10,0  x 2-2    =  1,0  x 2-1

| IEEE 774 | + 1, 0 x 2-1 ( => 0, 5 en décimal) |
| --- | --- |
|  | + | Exp : = -1 Biaisé :-1+127 = 126 | Mantisse : 1, 0 Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000 |
| Binaire | 0 | 011 | 1111 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Hexadécimal | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 –  Somme de C8 80 00 00  et C8 00 00 00

| Hexadécimal | C | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire | 1 | 100 | 1000 | 1 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| IEEE 774 | - | Exp biaisé : 145 Exp : 145 – 127 =18 | Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000 Mantisse : 1, 000 0000 0000 0000 0000 0000 |
|  | - 1 , 0 x 218 (- 262 144 en décimal) |

| Hexadécimal | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire | 1 | 100 | 1000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| IEEE 774 | - | Exp biaisé : 1442 Exp : 144 – 127 = 17 | Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000 Mantisse : 1, 000 0000 0000 0000 0000 0000 |
|  | - 1 , 0 x 217 (- 131 072en décimal) |

(- 1,.0 x 218) +  (- 1, 0 x 217)  =  (- 1,.0 x 218) +  (- 0, 1 x 218)  =  - 1,1 x 218

| IEEE 774 | - 1,10 x 218 en décimal) |
| --- | --- |
|  | - | Exposant = 18 Biaisé: 18 + 127= 145 | Mantisse : 1, 10 Pseudo mantisse : 100 0000 0000 0000 0000 0000 |
|  | 1 | 100 | 1000 | 1 | 100 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Hexadécimal | C | 8 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |