###### Brevet de Technicien Supérieur

#### MAINTENANCE INDUSTRIELLE

# Session 2013

Ce dossier contient les documents :

Ces documents réponses sont à rendre en totalité (même vierges) dans une feuille de copie

double servant de chemise et portant l’identité du candidat.

| BTS Maintenance industrielle | Session 2013 |
| --- | --- |
| Epreuve E5 sous épreuve E51 | CODE : 13-MIE5AUT |  |

Réponse Q1-1 :

| Transport d’une galette de la position stock vers : |
| --- |
| Séchoir 1 Aller Ty+ 18s Tx- 34s Tz+ 13s Ty+ 18s Retour à vide Tz- 13s Tx+ 34s Total : 130s | Séchoir 2 Aller Ty+ 18 Tx- 17 Tz+ 13 Ty+ 18 Retour à vide Tz- 13 Tx+ 17 Total : 96 | Séchoir 3 Aller Ty+ 18 Tz+ 13 Ty+ 18 Retour à vide Tz- 13 Total : 62 | Séchoir 4 Aller Ty+ 18 Tx+ 17 Tz+ 13 Ty+ 18 Retour à vide Tz- 13 Tx- 17 Total : 96 |

Réponse Q1-2 :

TT= 130+96+62+96 = 384s / 4 galettes

Il faut 14 tonnes / jours → 280 galettes (14 000/50) pour 7 heures

Vérification : 384s * (280/4) = 26880 s → 7.46 heures

La capacité de production n’est pas assurée.

Il faut optimiser le cycle

Réponse Q2-1 :

|  |  | arrivée | MR1+ | MR1- | MR2+ | MR2- | MR30+ | MR30- | MR40+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | S1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 , 5 |  | 1 |
| 2 |  | S2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 , 5 |  | 1 |
| 3 |  | S3 |  |  | 3 | 5 | 2 , 4 |  | 1 |
| 4 |  | S4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 , 5 |  | 1 |

Réponse Q2-2 :

| 1 | N0 | S1 | MR1-,MR2+ | MR1+,MR2- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | N0 | S2 | MR1-,MR2+ | MR1+,MR2- |
| 3 | N0 | S3 |  |  |
| 4 | N0 | S4 | MR1+,MR2+ | MR1-,MR2- |

Réponse Q2-3:

| Entrée API | Bit | Séchoir de destination |
| --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| %I1,17 | B0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| %I1,18 | B1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| %I1,19 | B2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| S1 = | %I1,17 | . | %I1,18 | . | %I1,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 = | %I1,17 | . | %I1,18 | . | %I1,19 |
| S3 = | %I1,17 | . | %I1,18 | . | %I1,19 |
| S4 = | %I1,17 | . | %I1,18 | . | %I1,19 |

Solution avec B0, B1 et B2 acceptée

Réponses Q2-4 et 2-5:

Q3-1, 3-3 et 3-4

Réponse Q3-2

Le distributeur fournit un débit maxi de 100l/min soit 100dm3/min

| On propose la formule : |  |
| --- | --- |

V = 13,3dm/s soit 1,3 m /s

Or la vitesse imposée est de 0,2 m/s

Réponse Q4-1

10P1 : pompe à cylindrée variable à un sens de marche.

10Z1 : filtre avec by-pass

11V1 : distributeur 4/3 centre en chaise retournée

12V1 : distributeur 4/3 centre fermé

10V3 : limiteur de pression

Réponse Q4-2

Elle permet de fournir une pression variable

Réponses Q4-4 :

*

Réponse Q4-6:

| repères | Grandeurs physiques |  | repères | Composants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tension |  | a | Bloc comparateur |
| 2 | Tension |  | b | Correcteur PID |
| 3 | Angle du plateau |  | c | Amplificateur |
| 4 | Pression |  | d | Etrangleur |
|  |  |  | e | pompe |
|  |  |  | f | capteur |

| Q5-1 | Documents à consulter : DT5 | Répondre sur : feuille de copie |
| --- | --- | --- |
| Déterminer le PLr(niveau de performance requis) et en déduire sa catégorie (B1,2 ,3 ou 4) |

Catégorie 2 ou 3

| Q5-2 | Plan vue de dessus du secteur Navette |
| --- | --- |

| Q5-3 | Schéma de câblage du module de sécurité PNOZ X1, EN 954-1 |
| --- | --- |

Réponse Q5.4 :

| Chaîne en service | Chaîne cassée |
| --- | --- |

| Q5-5 | Schéma de câblage de l’entrée i1.8 |
| --- | --- |

# Text boxes

Analyse et conception des solutions possibles

d’automatisation d’un moyen de production

(Sous-épreuve E 51)

corrigé

P1

Support chaîne de la navette

Corps de l’interrupteur

Echelle : 0.5

Support chaîne de la navette

Corps de l’interrupteur