Exercice cisco

ACL 
29 mai 2008

Interdire 172.20.12.0 -> 10.10.0.0 et 10.20.0.0

Autoriser 172.20.12.0 à répondre à 10.10.0.0 et 10.20.0.0

Interdire 172.20.12.0 -> Internet (sauf DNS)

Autoriser 172.20.12.0 -> Internet par DNS

Autoriser 172.20.12.0 à répondre à Internet

Interdire à 10.20.0.0 -> 10.10.0.0

Interdire 10.10.0.0 -> 10.20.0.0

Autoriser 10.10.7.12 -> partout

## Correction

# R0

R0(config)#access-list_100_permit ip_host_10.10.7.12_10.20.0.0_0.0.255.255

R0(config)#access-list_100_deny_ip_10.10.0.0_0.0.255.255_10.20.0.0_0.0.255.255

R0(config)#access-list_100_permit_ip_any_any

R0(config)Interface_fastEthernet_0/0

R0(config-if)#Ip_acces-group_100_in 

R0(config)#access-list_101_permit_tcp_10.20.0.0_0.0.255.255_host_10.10.7.12

R0(config)#access-list_101_deny_ip_10.20.0.0_0.0.0.255.255_10.10.0.0_0.0.255.255

R0(config)#access-list_101_permit_ip_any_any

R0(config)Interface_fastEthernet_0/1

R0(config-if)#Ip_acces-group_101_in 

# R1

R1(config)#access-list_102_permit_TCP_172.20.12.0_0.0.0.255_any_etablished

R1(config)#access-list_102_deny_udp_172.20.12.0_0.0.0.255_10.0.0.0_0.255.255.255_eq_53

R1(config)#access-list_102_permit_udp_172.20.12.0_0.0.0.255_any_eq_53

R1(config)#access-list_102_deny_ip_any_any

R1(config)Interface_fastEthernet_0/0

R1(config-if)#Ip_acces-group_102_in 

# Text boxes

Adresses en /30

Serial 0/1/0

R0

R1

Serial 0/1/0

Fa 0/0

PC1
10.10.7.12 /16

10.10.0.0 / 16

PC2
10.20.0.2 /16

Fa 0/1

10.20.0.0 / 16

PC3
172.20.12.2 /16

172.20.12.0 / 24

Fa 0/0

R2

FAI

Serial 0/1/1

Serial 0/1/0