# Exercices algèbre de Boole

1) Soit la fonction :

- simplifiez l'équation (je vous conseille un tableau de Karnaugh)

- tracez le schéma de f, à l'aide de portes ET, OU et inverseurs

- tracez le chronogramme (diagramme temporel) de f en supposant que les quatre entrées sont initialement à 0, puis dans l'ordre : a passe à 1, puis b passe à 1, puis c passe à 1, puis d passe à 1, puis a passe à 0, puis d passe à 0, puis c passe à 0, puis d passe à 1 puis a passe à 1.

- calculez

2) soit la fonction

- trouvez (équation la plus simple possible)

- tracez le schéma de f uniquement à l'aide de portes NOR

- tracez le schéma de f uniquement à l'aide de portes NAND

3) la fonction OU EXCLUSIF (XOR) est représentée par le signe ( est vrai si a ou b, mais faux si les deux ou aucun). Soit . Trouvez l'équation de f, en n'utilisant que les opérateurs + . -

# Correction algèbre de Boole

1)

- tableau de Karnaugh :

donc

- schéma à l'aide de portes ET, OU et inverseurs

- tracez le chronogramme (diagramme temporel) de f en supposant que les quatre entrées sont initialement à 0, puis dans l'ordre : a passe à 1, puis b passe à 1, puis c passe à 1, puis d passe à 1, puis a passe à 0, puis d passe à 0, puis c passe à 0, puis d passe à 1 puis a passe à 1.

- on peut regrouper les 0 dans le tableau de Karnaugh ou utiliser le théorème de Morgan :

2)

donc f=a+c

3)

premièrement calculons

(c'est normal, c'est vrai quand x et y soit tous les deux vrais soit tous les deux faux) donc

On peut vérifier par un tableau de Karnaugh que l'on ne peut pas simplifier plus :

excepté à la rigueur une mise en facteurs :

# Exercices codage de nombres

il est déconseillé d'utiliser une calculatrice qui sait faire ces transformations

## 1) transcodage décimal, binaire, hexa, BCD, binaire réfléchi

Remplissez ce tableau :

| décimal | binaire | hexadécimal | BCD | binaire réfléchi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |
|  | 1101 |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 10110 |  |
|  |  |  |  | 10110 |

## 2) transcodage décimal, binaire, hexa, BCD

Remplissez ce tableau :

| décimal | binaire | hexadécimal | BCD |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 |  |  |  |
|  | 1101001 |  |  |
|  |  | 3E |  |
|  |  |  | 10000101 |
| 243 |  |  |  |
|  | 10101010101010 |  |  |
|  |  | 2CF |  |
|  |  |  | 011001100100 |

## 3)effectuez ces additions en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001                10111000                     1111111

+    1101101              + 11000001                    + 111111

-------------              ----------                    --------

1011

0101

1000

1100

1001

+ 0100

------------

## 4)effectuez ces soustractions en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001                10111000                     1111111

-    1101101              -     1001                    - 111111

-------------              ----------                    --------

## 5)effectuez ces multiplications en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001                   11000                        1111

*        101                *   1001                      *  111

-------------              ----------                    --------

-------------                                            --------

----------

# Exercices codage de nombres

il est déconseillé d'utiliser une calculatrice qui sait faire ces transformations

## 1) transcodage décimal, binaire, hexa, BCD, binaire réfléchi

| décimal | binaire | hexadécimal | BCD | binaire réfléchi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 101 | 5 | 101 | 111 |
| 13 | 1101 | D | 10011 | 1011 |
| 19 | 10011 | 13 | 11001 | 11010 |
| 16 | 10000 | 10 | 10110 | 11000 |
| 27 | 11011 | 1B | 100111 | 10110 |

## 2) transcodage décimal, binaire, hexa, BCD

| décimal | binaire | hexadécimal | BCD |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 100011 | 23 | 110101 |
| 105 | 1101001 | 69 | 100000101 |
| 62 | 111110 | 3E | 1100010 |
| 85 | 1010101 | 55 | 10000101 |
| 243 | 11110011 | F3 | 1001000011 |
| 10922 | 10101010101010 | 2AAA | 10000100100100010 |
| 719 | 1011001111 | 2CF | 11100011001 |
| 664 | 1010011000 | 298 | 011001100100 |

## 3)effectuez ces additions en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001   409           10111000   184               1111111   127

+    1101101   109         + 11000001   193              + 111111    63

-------------               ----------                    --------

1000000110   518          101111001   377              10111110   190

1011   11

0101    5

1000    8

1100   12

1001    9

+ 0100    4

------------

110001   49

## 4)effectuez ces soustractions en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001   409           10111000   184               1111111   127

-    1101101   109         -     1001     9              - 111111    63

-------------              ----------                    --------

100101100   300           10101111   175               1000000    64

## 5)effectuez ces multiplications en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001   409             11000   24                   1111  15

*        101     5          *   1001    9                 *  111   7

-------------              ----------                    --------

110011001                   11000                        1111

000000000                   00000                        1111

110011001                   00000                        1111

-------------                11000                       --------

11111111101  2045        ----------                     1101001  105

11011000  216