## EQUILIBRE D'UN SOLIDE MOBILE AUTOUR D'UN AXE

I MOMENT D'UNE FORCE

1° Expérience 1

Dans chacun des 5 cas, prévoir ce qu'il va se passer et décrire la direction de la force par rapport à l'axe.

Conclusion

2° Expérience 2

En utilisant une barre à trous, réalisez le montage

analogue au dispositif de l'observation. La direction

de la force  est perpendiculaire  à celle de la barre . Effectuez plusieurs

mesures pour différentes positions du point d'application de F puis

construisez la représentation graphique de F  en fonction de d.

F

| F(N) | d(m) | F. d (N.m) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.1 |  |
| 10 | 0.05 |  |
| 20 | 0.025 |  |
| 25 | 0.02 |  |

3° Définition

d

A

* O

II  THEOREME DES MOMENTS

1° Expériences

On suspend des poids différents à des distances variables afin que

le système soit en équilibre et on note les résultats obtenus.

| P1 (N) | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 (N) | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| d1 (m) | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.3 |
| d2 (m) | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| M1=P1.d1 |  |  |  |  |
| M2=P2.d2 |  |  |  |  |

Calculer les divers moments M1 et M2.

On réalise la même expérience mais avec 5 poids que l'on place

de part et d'autre de l'axe.

| P1 (N) | 0.5 | d1(m) | 0.4 | M1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 (N) | 0.2 | d2(m) | 0.3 | M2 | . |
| P3 (N) | 0.1 | d3(m) | 0.1 | M3 |  |
| P4(N) | 0.3 | d4(m) | 0.4 | M4 |  |
| P5 (N) | 0.4 | d5(m) | 0.375 | M5 |  |

Comparer la somme des moments des forces qui font tourner

dans un sens et la somme des moments des forces qui font tourner

dans l’autre sens .

2° Théorème

IV APPLICATIONS

1° Le treuil                                                                                   2° La poulie

V EXERCICES

1° Dans les deux cas l'opérateur exerce une force de 1 daN.

Quel est le mouvement provoqué par les deux forces ? Quelle position vous parait-elle la plus efficace ?pourquoi ?

2° Sur la figure ci-dessous P désigne  le poids de la brouette

et de sa charge. G représente le centre d'inertie de la brouette

chargée. F est la force verticale exercée par la personne qui

travaille ; l'ensemble est en équilibre et le sol  horizontal.				G

On donne P = 900 N, d1 = 50 cm et d2 = 90 cm.

Calculer l'intensité de la  force F.

d1                       d2

3° Une barre AB de masse négligeable de longueur l = 1m repose sur un axe horizontal O. On accroche en A et B les charges mA et mB. On donne OA = 75 cm, OB = 25 cm, mA = 0,6 kg. Quelle doit être la valeur de mB pour que la barre soit en équilibre ?

A                                                          O                               B

mA                                                                           mB

4° La barre AB, homogène de longueur AB = 1 m

de poids P = 40 N est en équilibre dans la position horizontale, comme le montre la figure. OA= 20 cm.

a) Quelle doit être la valeur de P’ pour que

l'équilibre soit réalisé ?

b) Le poids P’ vaut alors 10 N, on place une

surcharge en A. Quelle doit être sa valeur ?

5° Une benne basculante 1 est articulée en C sur

le châssis 3 d’un camion. Cette benne est manœuvrée

par un vérin 2 articulé en A sur le camion et en B sur

la benne. le poids de la benne et de la charge est

P = 60 kN et G est le centre de gravité de l’ensemble.

Dans la position indiquée, déterminer par le calcul

l’intensité de la force exercée par le vérin

( théorème des moments ).

6° Un mât 1 de poids P = 5000 N de 10 m de longueur est

articulé en O par un axe 3 ; il est maintenu en équilibre par le

câble AB noté 2.

Faire le bilan des actions s’exerçant sur le mât puis déterminer

par le calcul l’intensité de la tension du

câble ( théorème des moments ) .

7° Une barre AB de longueur l = 2 m et de poids P = 1000 N est

articulée en A sur un mur vertical. Elle est maintenue en équilibre

par un câble BC de masse négligeable. Faire le bilan des actions

s’exerçant sur la barre puis déterminer par le calcul

l’intensité de la tension du câble ( théorème des moments ) .

8° Un portillon 1 a un poids P = 800 N, il repose en B

sur une crapaudine 2 et est maintenu en position par le

collier 3. On admettra que l’action du collier sur le portillon

s’exerce en A suivant l’horizontale.

Faire le bilan des actions s’exerçant sur le portillon puis

déterminer par le calcul l’intensité de la force exercée

par le collier ( théorème des moments ) .

9° Déterminer la force F horizontale appliquée au centre O

d’un rouleau de poids P = 5000 N et de rayon R = 30 cm pour

franchir un obstacle de hauteur h = 8 cm.

10°  Le pont-levis est mobile autour de l’axe horizontal O.

Il est constitué d’un plateau  de poids P = 5000 N et dont le

centre d’inertie G est au milieu de OA. Il est maintenu en

équilibre, dans la position correspondant à  ( = 60,

grâce au contre poids C et à la corde ABC dont on néglige

la masse. OA = OB = 4 m. Calculer la tension T de la corde

dans ces conditions, puis sa tension T’ lorsque le pont est

abaissé mais sans reposé.

11 ° Soit un treuil de masse M = 20 kg ; il permet de soulever

une charge de 1200 N. déterminer le module de la force F qu’il

faut exercer perpendiculairement à OA pour soulever la charge.

NOM                                                      	Date

Prénom                                                   	Classe

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

1° Faire le bilan des actions s'exerçant sur la console OA.

*

*

*

2° Sur la figure ci-dessus, tracer la direction de ces forces.

3° Déterminer les caractéristiques de ces forces lorsque cela est possible.

| ACTION | P A | DIRECTION | SENS | INTENSITE | NOTATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5° Sur un deuxième graphique, construisez

le dynamique des forces.    Echelle : 1 cm / 500 N.

6° Déterminer une des intensités manquantes

avec le théorème des moments

NOM                                                      	Date

Prénom                                                   	Classe

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

I Un mobile est constitué de 3 poulies solidaires entre elles pouvant tourner autour du même axe. On attache un fil à chaque poulie et une masse .

1° Le solide est il en équilibre ? .....

* S'il ne l'est pas, dans quel sens tourne t-il ? 1 ou 2 ? pourquoi ?

2° Par quelle masse devrait-on remplacer M2 pour qu'il soit en équilibre ?

3° Si M2 était toujours égale à 300 g, à quelle distance de l'axe R3 devrait-on attacher M3 ?

II Soit un treuil permettant de soulever une charge P de 1500 N. 		       O			  A

Déterminer l’intensité de la force F qu’il faut exercer perpendiculairement           R

à OA pour soulever la charge sachant que OA = 120 cm et R = 30 cm

F

1500 N

III Une barre AB a une masse de 2 kg. Elle est mobile autour de l'axe situé en O.

On donne AO = 40 cm  et AB = 120 cm

1° Quel est le poids P de la barre ? On prendra g = 10 N/kg.

2° Quel doit être le poids Pb de la charge appliquée en B afin que la barre soit en équilibre ?

3° On place une charge PA en A de 2 N, quel doit être le nouveau poids Pb  pour que le barre soit en équilibre ?

IV Sur la figure ci-dessous P désigne  le poids de la brouette 						A

et de sa charge. G représente le centre d'inertie de la brouette                                     G

chargée. F est la force verticale exercée par la personne qui

travaille ; l'ensemble est en équilibre et le sol  horizontal.

On donne P = 800 N, d1 = 60 cm et F = 200 N

Calculer  la distance d2.                                                                     O

d1                          d2