CHAPITRE VI

Methodes energetiques

I.	Généralités : principes fondamentaux

I.1. 	Champ de contrainte statiquement admissible  et champ de déplacement

cinématiquement admissible

II. 	Principe des travaux virtuels

II.1. 	Equation des travaux virtuels

II.2. 	Principe des travaux virtuels des déplacements

II.2.1. 	Enoncé du principe

II.2.2. 	Application du principe des travaux virtuels des déplacements

II.2.3. 	Exemple d’application

II.3.2. 	Application du principe des travaux virtuels des contraintes

II.3.3. 	Exemple d’application

III. 	Principes variationnels

III.1. 	Enérgie totale et énergie complémentaire totale

III.2. 	Principes de minimum

III.3. 	Mesure de l’erreur

III.3.1.	 Energie totale et énergie complémentaire totale

III.3.2. 	Encadrement de la solution

IV. 	Exercices résolus

- generalites : principes fondamentaux

On considère dans la suite exclusivement des déformations infinitésimales. Aucune non-linéarité géométrique ne se produit dans le processus de déformation. On considère des chargements quasi-statiques (sans effets d’inertie).

I.1. 	Champ de contraintes statiquement admissibles  et champ de déplacements cinématiquement admissibles

On appelle champ de contraintes statiquement admissibles (S.A.) tout champ de contraintes  (Figure 1) qui satisfait l’équation d’équilibre interne et la condition d’équilibre de surface. On appelle champ de déplacements cinématiquement admissible (C.A.), tout champ de déplacements  (Figure 1) qui satisfait les conditions de bord et qui est dérivable au moins une fois permettant la définition du champ de déformation .

(1)

Figure 1 .  Solide  chargé par une distribution de forces  sur  et soumis à des conditions aux limites en déplacement  sur  en équilibre

- Principe des travaux virtuels

II.1. 	Equation des travaux virtuels

Le travail de tout champ de contraintes statiquement admissible  sur tout champ de déformations cinématiquement admissibles  est égal aux travail des forces imposées  associées aux déplacements cinématiquement admissibles  et aux forces de volume . Les contraintes statiquement admissibles  et les déformations cinématiquement admissibles  ne sont pas associées par la loi de Hooke.

(2)

II.2. 	Principe des travaux virtuels des déplacements

| - a - | - b - |
| --- | --- |

Figure 2 .  Solide  chargé par une distribution de forces  sur  et soumis à des conditions aux limites en déplacement  sur  et soumis à une variation cinématiquement admissible  des déplacements (b).

II.2.1. 	Enoncé du principe

Soient ,  et  l’état courant existant dans un solide soumis à des sollicitations  sur S et  sur SU. Soit  une perturbation cinématiquement admissible de  autour de l’état actuel (Figure 2).  est continu et dérivable au moins une fois dans  et  sur SU.

(3)

II.2.2. 	Application du principe des travaux virtuels des déplacements

On suppose que le champ des déplacements  peut se mettre sous la forme . sont des amplitudes inconnues et  sont des champs de déplacements cinématiquement admissibles. C’est-à-dire, chaque  est continu, dérivable sur  et vérifie les conditions aux limites. Les amplitudes  peuvent donc varier indépendemment l’une de l’autre. Le champ des déformations est une superposition linéaire des champs de déformations élémentaires  associés à chaque mode de déplacement .

Les contraintes s’obtiennent par la loi de comportement du matériau à partir des déformations. Pour un matériau élastique linéaire isotrope, on a par exemple :

Ainsi le premier terme de l’équation (3) s’écrit

Le terme de surface et le terme du aux forces de volume se transforment comme suit

En effet, le chargement en surface et les forces de volume sont indépendants du champ de déplacements choisi. L’équation (3) conduit, donc au système d’équations suivant :

(4)

L’équation précédente permet de déterminer les amplitudes ak. Le fait que les amplitudes ak satisfassent le système (4), revient à satisfaire l’équation (3) pour un champ de déplacements particulier. Si le développement du champ de vitesse comporte une infinité de termes () et que l’espace des  constitue un espace fonctionnel complet, l’équation (4) est équivalente à l’équation (3). La satisfaction de l’équation (4) est donc équivalente à la satisfaction des équations d’équilibre. Or, en pratique, les champs de déplacements approchés ne comportent pas une infinité de termes. Donc l’équation (3) sera satisfaite seulement pour des champ  particuliers. Intuitivement, on conçoit que si le nombre de champs  augmente, la qualité de la solution s’améliore. Dans le paragraphe III, nous établirons un critère pour comparer des solutions entre elles.

II.2.3. 	Exemple d’application

Considérons une barre encastrée soumise à des sollicitations en cisaillement sur deux faces (figure 3). On néglige la gravité et les forces de volume  sont nulles. On se propose de déterminer le champ de déplacement dans la barre.

| Figure 3 . barre encastrée soumise à du cisaillement sur deux faces. | Nous essayons deux champs de déplacements. Le premier champ de déplacement s’écrit : . Où a est l’amplitude inconnue à déterminer. Seule la contrainte est non nulle. Ainsi le membre de gauche de l’équation (3) prend la forme : |
| --- | --- |

Le terme de surface s’écrit :

Pour le premier champ de déplacement, l’équation (3) conduit donc à l’égalité suivante

soit

Le champ de déplacement  et la contrainte correspodnante s’écrivent :

Le champ de déplacement  est bien cinématiquement admissible, puisque continu, dérivable et nulle en x=0. La contrainte  correspondante est constante.

Le deuxième champ de déplacement  dépend de 3 paramètres.

Les champs de déplacements élémentaires  sont donc ici donnés par ,  et  respectivement. Le calcul des amplitudes est similaire au cas précédent. Le détail est donné dans les exercices résolus. Les amplitudes valent :

| - a - | - b - |
| --- | --- |

Figure 4. Champs solutions de la barre encastrée : (a) champ de déplacement, (b) champ de contrainte.

Les champs correspondants s’écrivent :

et

Les déplacement et sont représentés sur la figure 4a. Le premier champ est linéaire et le deuxième quadratique en x. Les deux champs sont continus, dérivables et satisfont la condition aux limite . Les champs de contraintes  et  sont représentés sur la figure 4b. Le premier champ est constant et le deuxième varie linéairement en fonction de x.

II.3. 	Principe des travaux virtuels des contraintes

II.3.1. 	Enoncé du principe

Soient ,  et  l’état courant existant dans un solide soumis à des sollicitations  sur S et  sur SU. Soit  une perturbation statiquement admissible de  autour de l’état actuel.  est continu et dérivable au moins une fois dans  et vérifie les équations d’équilibre. Pour un chargement des forces de volume nulles :

sur SU.

(5)

II.3.2. 	Application du principe des travaux virtuels des contraintes

On suppose que le champ des contraintes  peut se mettre sous la forme . sont des amplitudes inconnues et  sont des champs de contraintes statiquement admissibles. C’est-à-dire,  sur  et  vérifie les conditions aux limites sur S. Les amplitudes  peuvent donc varier indépendemment l’une de l’autre. Le champ des déformations est une superposition linéaire des champs de déformations élémentaires  associés à chaque mode de contrainte . La suite est similaire à l’application du principe des travaux virtuels des déplacements.

II.3.3. 	Exemple d’application

Considérons la barre encastrée de la figure 3 soumise à des sollicitations en cisaillement sur deux faces. On néglige la gravité et les forces de volume  sont nulles. On se propose de déterminer le champ de déplacement dans la barre.

Nous essayons un champ de contraintes statiquement admissible. Le champ des contraintes s’écrit :

.

a, b et c sont des amplitudes inconnues à déterminer. Ce champ de contraintes est statiquement admissible. En effet, il vérifie les équations d’équilibre en volume et la condition aux limites en contraintes :

L’application du principe du travail virtuel des contraintes, permet de déterminer les valeurs optimales pour les amplitudes a, b et c. Seule la valeur optimale de b est non nulle et vaut :

.

Au paragraphe suivant, nous établirons un critère permettant de comparer les différentes solutions approchées entre elles.

III. 	PrincipeS VARIATIONNeLs

III.1. 	Enérgie totale et énergie complémentaire totale

Le principe des travaux virtuels des déplacements (3) nous enseigne que pour tout champ de contrainte  en équilibre l’équation suivante est satisfaite :

pourvu que  soit une variation cinématiquement admissible des déplacements. Or l’expression précédente n’est rien d’autre que la variation au premier ordre de l’énergie totale U :

(6)

où Wél est l’énergie élastique stockée dans le matériau, exprimée en fonction des déformations :

(7)

et sa variation première s’écrit :

Le principe des travaux virtuels des déplacements affirme donc que la variation première de l’énergie totale U est nulle pour tout champ de déplacements cinématiquement admissibles. L’énergie totale est donc extrémale si le champ de contrainte est en équilibre.

Considérons l’énergie complémentaire totale :

(8)

où est l’énergie élastique complémentaire stockée dans le matériau. L’énergie élastique complémentaire est donnée par :

(9)

De façon tout à fait similaire on montre que le principe des travaux virtuels des contraintes implique que l’énergie totale complémentaire soit extrémale pour toute variation statiquement admissible des contraintes.

III.2. 	Principes de minimum

Nous utilisons le fait que l’énergie élastique soit une fonction définie positive des contraintes et des déformations pour établir des principes des minimum. Le fait que l’énergie élastique d’un corps déformée soit toujours positive, nous à permis d’affirmer que les matrices de Hooke et  sont forcément défini positives. La variation seconde de l’énergie totale par rapport aux déplacements s’écrit :

Cette variation est défini positive comme le tenseur . Le champ de déplacements exacte minimise l’énergie totale. De façon similaire on montre que le champ de contraintes exacte maximise l’énergie complémentaire totale.

(10)

(11)

III.3. 	Mesure de l’erreur

III.3.1.	 Energie totale et énergie complémentaire totale

Ecrivons l’énergie élastique complémentaire (fonction des contraintes) en fonction de l’énergie élastique

Ainsi, l’énergie complémentaire totale s’écrit :

soit en réarrangeant les termes

L’application du théorème de Gausse permet d’écrire :

et après simplification des intégrales de surface :

L’énergie totale complémentaire associée au champ de contraintes exacte est donc l’opposé de l’énergie totale associée au champ de déplacements exacte.

(12)

III.3.2. 	Encadrement de la solution

Le champ des déplacements exactes rend minimale l’énergie totale parmis tous les champs cinématiquement admissibles (10). Le champ des contraintes exactes rend maximal l’énergie complémentaire totale parmis tous les champs de contraintes statiquement admissibles. Ainsi, la relation (12) permet d’écrire :

(13)

et  sont respectivement un champ de déformations cinématiquement adimissible quelconques et le champ des déformations exactes.  et sont respectivement un champ de contraintes statiquement admissibles quelconques et le champ des contraintes exactes.

IV. 	Exercices resolus

IV.1. 	Equation des travaux virtuels (équation 2)

IV.1.1	Enoncé

Montrer que le travail de tout champ de contraintes statiquement admissibles  sur tout champ de déformations cinématiquement admissibles  est égal aux travail des forces imposées  associées aux déplacements cinématiquement admissibles  et aux forces de volume . Les contraintes statiquement admissibles  et les déformations cinématiquement admissibles  ne sont pas associées par la loi de Hooke.

IV.1.2	Solution

Le fait que  soit cinématiquement admissible, permet d’écrire le champ des déformations  en fonction du gradient des déplacments :

Nous transformons l’expression précédente pour faire apparaître un terme unique du tenseur gradient des vitesse.

Le tenseur des contraintes est en équilibre. L’équilibre en rotation, permet d’affirmer que  est symétrique.

Pour faire apparaître les intégrales de surfaces de (2) par l’utilisation du théorème de Gauss (Green Ostrogradsky), nous transformons le produit du tenseur des contraintes par le tenseur gradient des déplacements en une divergence :

La dernière intégrale peut être transformée par l’hypothèse d’équilibre des contraintes

Donc le travail des contraintes  sur le champ cinématiquement admissible  s’écrit

La deuxième intégrale du membre de gauche peut être transformée en une intégrale de surface par l’application du théorème de Gauss (Green-Ostrogradsky) :

Les contraintes sont en équilibre, donc par hypothèse le tenseur des contraintes vérifie les conditions aux limites. Sur la surface S, le vecteur contrainte est imposé et . Ainsi, l’intégrale précédente peut s’écrire :

Le membre de gauche de l’équation (2) s’écrit finalement :

soit en notation vectorielle :

Soient ,  et  l’état courant existant dans un solide soumis à des sollicitations  sur S et  sur SU alors :

(c.q.f.d.)

IV.2. 	Principe des travaux virtuels (équation 3)

IV.2.1. 	Enoncé

Soient ,  et  l’état courant existant dans un solide soumis à des sollicitations  sur S et  sur SU. Soit  une perturbation cinématiquement admissible de  autour de l’état actuel (Figure 2).  est continu et dérivable au moins une fois dans  et  sur SU. Démontrez que

a)	Condition nécessaire : si le champ  est en équilibre , alors

- inversement si l’équation précédente est satisfaite pour tout champ  cinématiquement admissible, le champ  est en équilibre.

IV.2.2. Solution

a.	Condition nécessaire

Montrons d’abord que l’équation (3) est vérifiée pour tout champ de contraintes  en équilibre et tout champ de déplacements  cinématiquement admissible. Le fait que  soit cinématiquement admissible, permet d’écrire le champ des déformations  en fonction du gradient des déplacments :

Nous transformons l’expression précédente pour faire apparaître un terme unique du tenseur gradient des déplacements.

Le tenseur des contraintes est en équilibre. L’équilibre en rotation, permet d’affirmer que  est symétrique.

Pour faire apparaître les intégrales de surfaces de (3) par l’utilisation du théorème de Gauss (Green Ostrogradsky), nous transformons le produit du tenseur des contraintes par le tenseur gradient des déplacements en une divergence :

La dernière intégrale peut être transformée par l’hypothèse d’équilibre des contraintes

Donc le travail des contraintes  sur la perturbation cinématiquement admissible  du champ des déplacmenents s’écrit

La deuxième intégrale du membre de gauche peut être transformée en une intégrale de surface par l’application du théorème de Gauss (Green-Ostrogradsky) :

Les contraintes sont en équilibre, donc par hypothèse le tenseur des contraintes vérifie les conditions aux limites. Sur la surface S, le vecteur contrainte est imposé et . La perturbation  des déplacements est cinématiquement admissible et respecte donc les conditions aux limites en déplacement. Donc sur la surface SU . Ainsi, l’intégrale précédente peut s’écrire :

Le membre de gauche de l’équation (3) s’écrit finalement :

(c.q.f.d.)

(c.q.f.d.)

b.	Condition suffisante

Si l’équation (3) est vérifiée pour tout champ de déplacement  cinématiquement admissible, le champ de contraintes  est en équilibre :

Comme le champ des déplacements est cinématiquement admissible, l’intégrale de volume peut s’écrire

L’intégrale précédente peut être transformée comme suit

Nous transformons le premier terme du membre de droite de façon à faire apparaître une composante unique pour le champ de déplacement et une dérivée unique par rapport à xj.

L’application du théorème de Gauss permet d’écrire

La perturbation cinématiquement admissible du champ des déplacements est nulle sur Su, donc

L’intégrale de volume de l’équation (3) prend maintenant la forme suivante :

L’équation (3) conduit à l’égalité

pour tout champ  cinématiquement admissible. D’après le lemme du calcul des variations, des intégrales identiquement nulles impliquent la nullité de l’intégrand :

et

L’inversion des indices muets i et j permet d’établir que :

et que

(c.q.f.d.)

IV.3. 	Barre encastrée soumise à cisaillement sur deux faces

IV.3.1. 	Enoncé

|  | Considérons une barre encastrée sousmise à des sollicitations en cisaillement sur deux faces (figure ci contre). On néglige la gravité et les forces de volume sont nulles. On se propose de déterminer le champ de déplacement dans la barre. On considère un champ de déplacement dépendant de 3 paramètres. Calculez les valeur de a1, a2 et a3 par application du principe des travaux virtuels (3). |
| --- | --- |

IV.3.1. 	Solution

Pour le champ de déplacement  la variation cinématiquement admissible s’écrit :

La seule composante non nulle du champ de déformation est

avec

Les contraintes correspondantes s’obtiennent par la loi de Hooke

Ainsi l’intégrale de volume dans l’équation (3) prend la forme

soit en factorisant les termes multipliant la variation des différentes amplitudes ,  et

Le chargement imposé t est indépendant du choix du champ de déplacement, l’intégrale de surface s’écrit donc

soit

Ainsi le principe des travaux virtuels conduits aux système d’équations suivant :

Ce système doit être satisfait pour toutes valeurs des variations des amplitudes ,  et . Nous choisissons trois vecteurs particuliers ,  et  pour les variations des amplitudes. Ceci conduit au système d’équations suivant pour les amplitudes ai.

La solution du système précédent est immédiate et conduit à :

IV.4. 	Principe des travaux virtuels de contraintes (équation 4)

IV.4.1. 	Enoncé

Soient ,  et  l’état courant existant dans un solide soumis à des sollicitations  sur S et  sur SU.  une perturbation statiquement admissible de  autour de l’état actuel.  est continu et dérivable au moins une fois dans  et vérifie les équations d’équilibre pour un chargement nul  sur SU.

Démontrez que

a) 	Condition nécessaire :Si le champ u est cinématiquement admissible,

- Si l’équation précédente est vérifiée pour tout champ de contrainte statiquement admissible, le champ de déplacement vérifie l’équation de compatibilité.

IV.4.2. 	Solution

- Condition nécessaire : tout champ de déplacements cinématiquement admissibles satisfait l’équation (4) :

Si le champ de déplacements est cinématiquement admissible, nous pouvons écrire

Or la perturbation  des contraintes étant statiquement admissible, elle satisfait l’équation d’équilibre en rotation, donc

La perturbation  des contraintes étant statiquement admissible, satisfait aussi l’équation d’équilibre en translation, donc

Cette expression peut être transformée en intégrale de surface par le théorème de Gauss

Sur S, la perturbation statiquement admissible des contraintes vérifie la condition aux limites , ainsi l’intégrand est nul sur S et l’intégrale précédente se réduit à

(c.q.f.d.).

- Condition suffisante : Si l’équation (4) est satisfaite pour tout champ statiquement admissible le champ de déplacement est cinématiquement admissible

Comme est statiquement admissible  sur S. Donc l’intégrale précédente peut s’écrire :

Le théorème de Gauss permet de transformer l’intégrale précédente en une intégrale de volume

Or la perturbation des contraintes étant statiquement admissible, elle satisfait l’équation d’équilibre en rotation, donc

La symétrie du tenseur contrainte permet d’écrire

L’équation (4) conduit donc à l’égalité suivante :

L’intégrale F est identiquement nulle pour tout champ de contrainte statiquement admissible, d’après le lemme du calcul des variations, l’intégrand doit être identiquement nul :

(c.q.f.d.)