Dimensionnement d’un système d ‘entraînement

### Les modes de démarrage

- Quels sont les éléments principaux concernés par le mode de démarrage ?

Courant de démarrage, couple au démarrage, la répétitivité et le temps de démarrage

- Compléter le tableau récapitulatif suivant :

| Caractéristiques | Démarrage direct | Démarrage étoile triangle | Auto transformateur | Démarreurs électroniques | Variateur de vitesse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant de démarrage | 5 à 10 In | 2 à 3 In | K (rapport de transformation) * Id | 3 à 4 In | 1.5 In |
| Couple au démarrage | Max (démarrage brutal) | Divisé par 3 au démarrage | 0.4 à 0.85* Cd | variable | Ajustable 1.5 à 2Cn |
| Perturbation harmonique | Importante au démarrage nulle en régime établi | Importante au démarrage nulle en régime établi | Faible | Importante au démarrage | Dispositif de filtrage obligatoire |
| Type de charge | Faible inertie | Pompes ventilateurs et compresseurs | Forte puissance, faible inertie | Ventilateurs, pompes centrifuges | Charge importante, toutes machines |
| Avantages | Simple et économique | Simple économique |  | Performant et arrêt en douceur | Performant contrôle la vitesse |
| Impacts sur le réseau | Chute de tension |  |  | Forte perturbation harmonique Dégradation du facteur de puissance | Faible consommation d’énergie réactive Forte perturbation harmonique |

### Types de charges

- Donner la définition de l’inertie

Elle est d’autant plus importante que la masse de la charge est grande et s’oppose à la mise en mouvement.

Elle est caractérisée par le moment d’inertie J, qui s’exprime en kg/m2.

- Donner la définition du couple d’une machine :

Il définit l’effort que la charge mécanique oppose au maintien de sa mise en mouvement. Il s’exprime en Newton mètre (Nm).

- Concernant les quadrants de fonctionnement, compléter le schéma suivant

- Quelles sont les machines qui représentent la large majorité des utilisations :

Les pompes, ventilateurs et compresseurs

- A partir des quatre graphiques suivants, identifier le type et la loi du couple, en déduire les applications :

| Type de loi | Graphiques | Loi du couple | Applications |
| --- | --- | --- | --- |
| Couple constant |  | C= cte | Convoyeurs, rotatives, pompes, fours, presses mécaniques, broyeurs |
| Couple quadratique |  | C=kN2 | Pompes centrifuges, ventilateurs, compresseurs, centrifugeuses |
| Couple linéaire |  | C=KN | Mélangeurs |
| Couple constant et puissance constante |  |  | Enrouleuse, dérouleuse, bancs d’essais automobiles, malaxeurs |

- Donner des exemples de machines de levage

Treuils, grues ascenseurs et monte charge.

- Dans quels quadrants peuvent fonctionner les machines de levage.

Dans les quatre quadrants

- A la montée, dans quel quadrant se trouve l’ascenseur ?

Quadrant 1.

### Applications

L’étude portera sur une pompe qui doit assurer l’approvisionnement en eau d’un centre hospitalier

(Extrait CGM 2008)

Pour élever une charge de 100 kg à 10 m de hauteur, on utilise un treuil accouplé à un moteur par l'intermédiaire d'un réducteur mécanique.

Caractéristiques des appareils :

- treuil diamètre du tambour d = 20 cm,  (  = 0,9

- réducteur : rapport de réduction = 60,  (  = 0,85

- moteur : vitesse de rotation en charge = 1450 min-',  ( = 0,85,

- diamètre de l'axe d = 20 mm.

1 - Calculer le travail utile effectué (g = 9,81).

2 - Calculer la puissance utile.

3 - Calculer le travail fourni par l'axe du moteur.

4 - Calculer la puissance mécanique fournie par le moteur.

5 - Calculer le total d'énergie consommée et la puissance totale nécessaire.

6 - Calculer la vitesse angulaire du tambour du treuil et le couple correspondant à la force motrice.

7 - Calculer le couple -ramené sur l'axe moteur et la force exercée par le moteur sur l'axe du réducteur.

Exercice N° 2 :

Un système de levage est composé :

- D'un moteur, de moment d'inertie (m = 0,008 kg.m2 qui tourne à la vitesse n = 1 450 tr/min.

- D'un réducteur, de rapport (6/145), et de moment d'inertie négligeable.

- D'un cylindre en rotation qui tourne à la vitesse n' = 60 tr/mn et dont l'inertie (c = 2,4 kg.m2.

- D'une masse de 200 kg se déplaçant linéairement à 1,2 m/s.

Le couple résistant de la charge est de 150 N.m à la vitesse de rotation n' = 60 tr/min.

Le moteur d'entraînement a un couple moyen au démarrage de 12 N.m.

1 - Calculer la. vitesse angulaire du moteur.

2 - Calculer le moment d'inertie total du système, ramené à la fréquence de rotation du moteur.

Rappel : Le moment d'inertie d'une charge tournant à la vitesse n2 ou w2 ramenée à la vitesse n1 ou w1, du moteur est : ( = ('(n2/n1)2 = ('(w2 / wI)2.

I’inertie d'une masse M en mouvement linéaire à la vitesse v ramenée à la vitesse w du moteur est : ( = M(v/w)2.

3 - Calculer le couple résistant ramené à la vitesse du moteur.

4 - Calculer le couple d'accélération (différence entre le couple de démarrage et le couple résistant).

5 - Calculer le temps de démarrage.

6 - Admettons que nous voulions limiter le temps de démarrage à 0,5 s.. Quel devrait être, dans ce cas, le couple moyen de démarrage du moteur ?

7 - Pour une raison quelconque, il y a rupture de la liaison entre le réducteur et le cylindre, la masse «tombe» à la vitesse de 0,5 m/s.  Afm d'assurer la sécurité, on a prévu un frein mécanique capable d'arrêter la masse après 1 m de chute.

Calculer l'énergie et la puissance dissipée sous forme de chaleur par le frein, pour stopper la charge en 4 s. On supposera que le mouvement est uniformément varié et on ne tiendra compte que de l'inertie de la masse.

Solution exercice N° 1

1 - Travail utile effectué :

W = F.L, dans ce cas F correspond au poids de la charge, soit M.g = 100 x 9,81 et L au déplacement L = 1 0 m.

Wu = Mgh = 100 x 9,81 x 10 = 9 810 J.

2 - Puissance utile :

PU = Wu/t : nous venons de calculer Wu, il faut déterminer t :

Nombre de tours de tambour nécessaire pour élever la charge de 10 m : 10/(d = 10/0,2( = 16 tours.

- Temps mis pour faire un tour de tambour : (60/1 450) x 60 = 2,5 s.

- Temps mis pour effectuer le travail :

2,5 x 16 = 40 s.

Pu = Wu/t = 9 810/40 = 245,25 W

3 - Travail fourni par l'axe du moteur :

- Attention, les rendements se multiplient

(t X (r = 0,9 X 0,85 = 0,765

Wu = 9 810/0,765 = 12 823,5 J.

4 - Puissance mécanique fournie par le moteur :

12 823,5/40 = 320,6 W.

Le travail a été effectué en 40 s.

5 - Total de l'énergie consommée :

- Il faut tenir compte du rendement du moteur :

12 823,5/0,85 = 15 086,5 J.

- Puissance nécessaire :

15 086,5/40 = 377 W.

Vérification :

245,25/0,9/0,85/0,85 = 377 W.

6 - Vitesse angulaire du treuil et couple :

( = 2(/n = 6,28 : 2,5 = 2,5 rad/s.

C = Pu/() = 245,25/2,5 = 98,1 N.m.

7 - Couple ramené sur l'axe du moteur :

- Avec un réducteur, ce que l'on gagne en vitesse on le perd en couple.  La vitesse côté moteur a augmenté de 60, le couple diminue donc de 60, soit : 98,1/60 = 1,63 N.m.

Force exercée sur l'axe du réducteur par le moteur:

1,63/0,01 = 163 N.

#### Solution exercice N° 2

1 - Vitesse angulaire du moteur :

( = 2(n/60 = 6,28 x 1 450/60 = 152 rad/s.

2 - Moment d'inertie total du système :

Lorsque dans un système d'entraînement, des masses tournent à des vitesses différentes, ou se déplacent en mouvement linëaire, il faut ramener leur moment d'inertie à la fréquence de rotation du moteur.

Inertie du moteur : (m = 0,008 kg.m2

Inertie du cylindre en rotation, ramenée au moteur:

(c = 2,4 x (60/1 450)2 = 0,0041 kg.m 2

Inertie de la masse se déplaçant linéairement, ramenée au moteur:

(m = 200 x (1,2/152)2 = 0,0125 kg.m 2 .

(t = 0,008 + 0,0041 + 0,0125

(t = 0,0246 kg.m2 .

3 - Couple résistant ramené à la vitesse du moteur :

Cr = 150 x 60/1 450 = 6,2 N.m.

4 - Couple d'accélération :

Ca = 12 - 6,2 = 5,8 N.m.

5 - Temps de démarrage :

Ca = ((’ = (((()/(t

(t = (((()/Ca

(t = 0,0246 x 152/5,8 = 0,64 s.

6 - Couple d'accélération :

Ca = ((/t

Ca = 0,0246 x (152/0,5) = 7,48 N.m.

Couple moyen de démarrage du moteur:

7,48 + 6,2 = 13,68 N.m.

7. Énergie dissipée par le frein :

Wfrein = Mgh + 1/2 MV2

Mgh = 200 x 9,81 x 1 = 1962 (

1/2MV2 = 1/2 x 200 X 0,52 = 25 (

Wfrein = 1 962 + 25 = 1 987 (

Puissance dissipée sous forme de chaleur:

P = W/t = 1 987/4 = 496,76 W

# Text boxes

- Documents à disposition

Force motrice de Schneider

Formulaire : Chaîne cinématique

- Liens internet

Réducteur

Moteur

Masse

Moteur

Réducteur

Masse