GUIDE D’ELABORATION D’UNe SITUATION D’EVALUATION
de Strategie de maintenance
(Sous-Epreuve E62)

Ce guide vient en complément des informations contenues dans le repère pour la formation et dans le référentiel.

Rappels :

( L’épreuve a pour objet de valider tout ou partie des compétences :

- CP2.2 : Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité d’un bien;

- CP3.1 : Définir et/ou optimiser la stratégie de maintenance ;

- CP3.2 : Définir, préparer, ordonnancer et optimiser la maintenance corrective ;

- CP3.3 : Définir, préparer, ordonnancer et optimiser la maintenance préventive ;

- CP3.4 : Définir, préparer et ordonnancer les travaux d’amélioration ou d’intégration d’un nouveau bien ;

- CP3.5 : Définir et/ou optimiser l’organisation des activités de maintenance.

( Quelque soit le mode d’évaluation, contrôle en cours de formation ou forme ponctuelle, l’épreuve est une interrogation orale d’une durée de 20 minutes précédée d’une phase de préparation de 1H30. Elle s’appuie sur une problématique de maintenance industrielle.

Méthodologie de création de la situation d’évaluation :

- Recherche d’une problématique de maintenance en milieu professionnel

- Identification des compétences mobilisées par la résolution du problème

- Identification des compétences évaluables par l’unité U62 (cocher les compétences évaluables dans la fiche d’évaluation)

- Définition des données :

  - contexte,

  - problème à résoudre,

  - objectifs à atteindre,

  - données technico-économiques,

  - moyens mis à disposition pour résoudre le problème,

- Définition du travail demandé correspondant aux actions de la ou des compétences évaluables

Remarques : Il est impossible d’évaluer dans une même situation toutes les compétences de la sous épreuve E62. Néanmoins, il est souhaitable que le problème posé permet d’évaluer le candidat à partir d’un champ d’actions assez large. Une problématique ne portant que sur une seule action d’une compétence unique ne peut pas être retenue comme situation d’évaluation.

Pour une session d’examen, il faut vérifier que l’ensemble des sujets proposés aux candidats couvre toutes les compétences.

Présentation et contenu de la situation d’évaluation :

Le sujet doit préciser :

- La problématique de maintenance :

  - le besoin de l’industriel

  - les objectifs à atteindre

  - les contraintes

- Les données et moyens nécessaires à la résolution du problème :

  - le contexte industriel : secteur d’activité, présentation du process et du produit

  - les bases de données : historique, indicateurs technico-économiques

  - les documents techniques : plans, dossier constructeur, analyse AMDEC, suivi de maintenance préventive…

  - les logiciels standards (tableur, grapheur) et spécifiques (GMAO…)

- Le travail demandé

- Les compétences évaluées en relation avec le travail demandé

L’exemple fourni n’a pas la prétention d’être un sujet « 0 » mais simplement de montrer à partir d’un cas réel industriel ce que devrait être une situation d’évaluation. Seule une partie du sujet est présentée.

Exemple d’une organisation sur un après-midi :

| BTS Maintenance industrielle | EPREUVE E6 Sous épreuve E62 : Stratégie de maintenance | Académie de |
| --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session |

Situation d’évaluation N°XX

Compétences évaluées :

- CP2.1. Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité d’un bien :

  - déterminer les indicateurs de fiabilité du bien

  - identifier les sous-ensembles ou les composants les plus pénalisants du point de vue de la fiabilité et/ou de la maintenabilité

- CP3.1. Définir et/ou optimiser la stratégie de maintenance :

  - déterminer les indicateurs de disponibilité

  - déterminer les coûts liés à la maintenance des biens

  - identifier les biens les plus pénalisants du point de vue technico-économique

  - définir et justifier la stratégie de maintenance

La problématique de maintenance :

Ceci implique pour le service maintenance de mener une campagne de fiabilisation des installations stratégiques de l’entreprise.

# On vous demande de justifier à l’aide d’indicateurs technico-économiques cette fiabilisation.

On vous donne :

- la présentation de l’usine d’électrolyse,

- le cycle des grues,

- le bilan général de l’entreprise (tableau au format Excel),

- les sorties magasin (tableau au format Excel),

- le taux horaire de maintenance : 39€,

- la possibilité d’utiliser le tableur pour effectuer les calculs,

On vous demande :

1) Etude du bilan général de l’entreprise :

- Calculer les coûts de maintenance corrective par atelier de l’entreprise, sachant que le temps d’intervention est égal au temps d’arrêt de production.

- Hiérarchiser ces coûts en pourcentage et donner vos conclusions.

2) Etude du bilan de l’atelier d’électrolyse :

- Identifier l’installation qui pénalise le plus la disponibilité de l’atelier d’électrolyse.

- Hiérarchiser les données en pourcentage et donner vos conclusions.

3) Etude de la fiabilité des grues :

- Calculer le taux de défaillance annuel de chaque grue, en considérant que le nombre de  défaillances est égal au nombre de DI. Donner vos conclusions.

- Sachant que les 12 grues sont identiques et travaillent dans les mêmes conditions, calculer le taux de défaillance de l’ensemble des grues par période de 2 mois.

- Analyser l’évolution de ce taux et donner vos conclusions quant à la décision de fiabiliser ces grues.

- Proposer des axes de solutions visant à améliorer la fiabilité des grues.

# Présentation de l’entreprise d’élaboration de l’aluminium

Cette usine comprend  deux secteurs principaux :

- l’électrolyse pour l’élaboration du métal en fusion ;

- la fonderie pour la coulée verticale ou horizontale des plaques.

#### L’usine d’électrolyse

L’élaboration de l’aluminium liquide se fait suivant un procédé d’électrolyse dans des cuves dont le fond sert de cathode, et ou l’on place au dessus des anodes en graphite,  le bain étant  de la poudre d’alumine.

Ces cuves demandent un apport régulier de poudre d’alumine. Cet apport se fait soit de manière systématique (appelé préventif), soit par appel de la cuve en fonction de sa consommation.

L’alimentation en alumine des 180 cuves se fait par 12 grues de 20 tonnes.

Ces grues sont entièrement automatisées par API et une supervision permet de modifier les paramètres de production, de contrôler le fonctionnement et de mémoriser l’ensemble des défaillances.

Cycle des grues :

1 – Recherche de la cuve à traiter : soit pour un traitement systématique, soit par appel de la cuve, l’appel étant prioritaire ;

2 – Translation de la grue : le marteau est remonté, le bras piqueur est reculé, la tourelle est  verrouillée.

Avance : petite vitesse : pendant 5s ;  grande vitesse : pendant 2 m;   très grande vitesse ;

Arrêt :     2m avant la position : grande vitesse ;   1m avant celle si : petite vitesse

3 – Traitement de la cuve :

- recherche du point de   traitement ;

- positionnement de la tourelle, avec déverrouillage et verrouillage ;

- descente du bras piqueur ;

- piquage avec marteau piqueur ;

- fluidisation de la trémie ;

- remontée du bras piqueur ;

- chargement en alumine.

Durée moyenne du traitement :

8 minutes

4 – Attente d’un nouveau traitement.

# Text boxes

14h

Sur une ½ journée, il est possible d’évaluer 8 candidats.

13h30

sujet 1

13h

14h30

Le représentant de la profession sera présent de 14h à 18h.

candidat 1

14h

12h30

Le premier candidat rentre en salle de préparation à 12h30. Son interrogation débutera à 14h et se termine à 14h20.

14h30

Il est nécessaire d’utiliser au minimum 2 sujets.

sujet 2

15h

15h30

18h

16h

candidat 2

10 minutes sont prévues pour l’évaluation à l’aide des fiches nationales.

Une entreprise française a produit au cours de l’année 2000,  80 000 tonnes de plaques d’aluminium titré à 99,99 % de pureté.

La politique de maintenance de l’usine pour l’année 2003 donne trois objectifs prioritaires :

- la réduction des coûts de maintenance corrective ;

- l’augmentation des investissements ;

- l’augmentation de la disponibilité du process.

Grue en attente de traitement