Centre d’intérêt 4 : Analyse des équipements de commande (câblées et programmées)

Système Automatisé

Choisir des capteurs et des détecteurs

#### Nom : ____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________

Commencé le : __________	Fini le : ___________	Temps passé : ________

Classe : _________________________	Rendu le : _____________________

ACTIVITÉ PROPOSÉE (situation)

Choisir des capteurs et des détecteurs

CONDITIONS (ressources) ON DONNE

Système. Documents techniques. Outillages et matériels. Matériels de consignation. Feuilles de travail. Temps d’exécution : 2h

| Tâches - Activités | Pré requis |
| --- | --- |
| A1 – A5 | Cours sur la détection Cours sur les automates |
| Compétences |  |
| C1.7 – C4.2 – C2.1 |  |

Prévention des Risques Professionnels

Respect des règles élémentaires concernant l’utilisation du système et des outillages et matériels.

| Activités réalisées | Critères de réussite | Observations | Temps | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choisir le type de détecteurs à employer (exercice 1) | Aucunes erreurs. Détecteurs adaptés. Utiliser l’organigramme de choix des détecteurs | 10 min | / 19 |
| Choisir les détecteurs à employer (exercices 2 à 6) | Aucunes erreurs. Détecteurs adaptés. Références correctes. Utiliser un catalogue fournisseur. | 1 h |  |
| Choisir le type de détecteurs à employer (exercices 7 et 8) | Aucunes erreurs. Détecteurs adaptés. Utiliser l’organigramme de choix des détecteurs | 20 min |  |
| Déterminer la distance pendant laquelle le capteur délivre un signal (exercice 9) | Calcul explicite et sans erreurs. Ne pas oublier les unités. | 5 min |  |
| Temps d’acquisition du signal par un API (exercice 10) |  | 5 min |  |
| Déterminer la vitesse de convoyage afin de permettre la détection (exercice 11) |  | 10 min |  |
| Ranger le poste de travail et le matériel. | Poste de travail et matériel propre et rangé. | 10 min | / 1 |
| Travail et intervention en respect des consignes de sécurité et de consignation | Risque de dommage pour le matériel: -2. Risque de blessure d'une personne: -5. |  |
| Note globale : / 20 | Commentaires : |
| Indicateurs d’évaluation : L'élève n'est pas à son poste : -5 L'élève perturbe la classe : -5 L'élève à un discours grossier : -5 Appel du professeur non justifié : -2 Dépassement horaire injustifié : -2 par 1/2h |  |
|  | Niveau d’autonomie : Cocher une case chaque fois qu'une aide est nécessaire. (((((((((( |

Utiliser les extraits de documentation ressource

Ou

e-catalogues SCHNEIDER Electric : http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/

Exercice 1 : (      / 2)

A l’aide de l’organigramme (choisir un détecteur), indiquer le modèle de capteur permettant de détecter :

- Le passage d’une personne dans un couloir (distance maxi capteur / personne = 6 m).

Type de détecteur à employer : Détecteur photoélectrique

- La présence d’une pièce métallique à usiner sur un montage d’usinage (distance maxi capteur / pièce = 3 mm)

Type de détecteur à employer : Détecteur inductif

- La fermeture d’un carter de machine pour permettre le démarrage

Type de détecteur à employer : Interrupteur de position électromécanique

- Le passage d’une boite en inox (réfléchissant) sur un tapis (distance capteur / boite = 120mm)

Type de détecteur à employer : Détecteur photoélectrique

Exercice 2 : (      / 2)

Choisir un interrupteur de position permettant une commande en bout, à action brusque, avec un contact O + F. Indiquer la vitesse d’attaque.

Référence : XCKS101H29	Vitesse d’attaque : 0,5 m/s

Exercice 3 : (      / 2)

Choisir un interrupteur de position permettant une commande angulaire de longueur variable, avec un contact bipolaire O + F décalés à action dépendante. Indiquer la vitesse d’attaque.

Référence : XCKS541H29	Vitesse d’attaque : 1,5 m/s

Exercice 4 : (      / 2)

Choisir un interrupteur de position permettant une commande à levier à galet, avec un contact bipolaire F + O à action brusque. Indiquer la vitesse d’attaque.

Référence : XCKS131H29	Vitesse d’attaque : 1,5 m/s

Exercice 5 : (      / 2)

On souhaite choisir un capteur de proximité permettant de détecter le passage de boites métalliques vides sur une ligne de remplissage de produits alimentaires (distance moyenne du capteur = 6 mm, espace de montage réduit).

- Déterminer le type de capteur à mettre en œuvre : Détecteur inductif – Gamme inox agroalimentaire

- Choisir sa référence dans les documents constructeurs : XS218SAPAL2

- Indiquer la portée nominale du capteur : 0 à 9,6 mm

Exercice 6 : (      / 2)

On souhaite choisir un capteur de proximité permettant de détecter le passage de bocaux (en verre) pleins sur une ligne de remplissage de produits alimentaires (distance moyenne du capteur = 8 mm).

- Déterminer le type de capteur à mettre en œuvre : Détecteur capacitif

- Choisir sa référence dans les documents constructeurs : XT230A1PAL2

- Indiquer la portée nominale du capteur : 0 à 11 mm

THEME DE L’ETUDE

Le système étudié est un convoyeur de boîtiers. Ces boîtiers sont amenés à l’aide d’un 1er tapis roulant. Lorsque le détecteur « boîtier présent » est activé, les boîtiers sont transfères par un vérin sur une palette. Cette palette est ensuite convoyée à l’aide d’un 2ème tapis roulant vers un autre poste de travail.

La présence palette est détectée par le détecteur « palposte 1 ».

Pour assurer une bonne sûreté de fonctionnement et pour éviter l’usure, les détecteurs seront de type proximité.

CHOIX DE CAPTEURS

| Exercice 7 : Déterminer le type de détecteur pour acquérir l’information « boîtier présent » ( / 1) Type de Capteur choisi : Détecteur photoélectrique | Exercice 8 : Choisir le détecteur pour acquérir l’information « palposte 1 » ( / 1) Type de Capteur choisi : Détecteur inductif |
| --- | --- |

DETERMINATION DE LA VITESSE MAXI DE CONVOYAGE

Exercice 9 : Phases de passage de la pastille métallique devant le palpeur « palposte 1 » (      / 1)

- Déterminer la distance pendant laquelle le capteur délivre un signal : 12 + 11 = 23 mm

Exercice 10 : Temps d’acquisition du signal par un API : (      / 1)

Pour qu’un signal d’entrée puisse être traité par le programme de l’API, il faut que ce signal soit présent pendant toute la période « acquisition des entrées ». Par exemple, le « signal e » représenté ci-dessous ne serait pas prise ne compte par l’API.

- Temps minimum de présence du signal pour être sur qu’il soit pris en compte par l’API :

50 + 20 + 50 + 20 = 140 ms

Exercice 11 : Vitesse de convoyage (      / 3)

- D’après les 2 questions précédentes, déterminer la vitesse maximum du convoyeur afin que l’information « palposte 1 » soit prise en compte par l’API dans tous les cas.

Le capteur doit délivrer un signal durant 95 ms (0,095 s) et la distance de déplacement parcourue par la pastille doit être de 23 mm.

23 mm		1,40 s

?		1s

(23 * 1 ) /1,4 = 16,428 mm/s

Vitesse maximale du convoyeur : 16,428 mm/s

FIN DU TP