Variateur A PLATEAUX

# I PRESENTATION :

Le variateur schématisé page suivante est constitué :

- d’un bâti 1

- d’un plateau moteur 2 en liaison pivot d’axe  avec le bâti,

- d’un plateau récepteur 4, en liaison pivot d’axe  avec le bâti,

- d’un galet 3, en liaison pivot glissant  d’axe  avec le bâti 1, l’ordonnée y de B et de C peut varier. Son mouvement n’est pas limité par le bâti. La commande de la translation du galet n’est pas représentée.

Données :   voir en bas de la feuille suivante le dessin sans échelle.

- Les données sont : (a, r, R2, R4,et éventuellement )

- La vitesse angulaire du plateau moteur 2 est connue :

- La vitesse angulaire du plateau récepteur 4 est notée :

- La vitesse angulaire du galet 3 est notée :

- On suppose qu’au point B  il y a roulement sans glissement entre les solides 2 et 3.

- On suppose qu’au point C  il y a roulement sans glissement entre les solides 4 et 3.

## II TRAVAIL DEMANDE :

Le but de l’exercice est de déterminer la loi .

1) Donner, d’après la construction, les limites du paramètre y.

2) Tracer le graphe des liaisons du variateur. Vous y indiquerez les vecteurs vitesses des points caractéristiques de chaque liaison.

3) Exprimer qu’il y a roulement sans glissement au point B entre les solides 2 et 3, en déduire  en fonction des données et du paramètre y.

4) Exprimer qu’il y a roulement sans glissement au point C entre les solides 4 et 3, en déduire  en fonction des données et du paramètre y.

5) Déterminer la relation entre  en étudiant le mouvement de 3/1. (Vous pourrez déterminer successivement ces deux vecteurs en fonction de et de r, puis faire la comparaison)

6) Déterminer l’équation  compte tenu des équations précédentes.

7) Etudier et tracer la fonction g(y)=

Le variateur est-il un réducteur, un multiplicateur, ou ... un inverseur de vitesse ? Quelle est la zone (ou les zones) d’utilisation la (ou les) plus appropriée(s) de ce système ? pourquoi ?

On donne les valeurs numériques suivantes : a = 100 mm, R2 = R4 = 125 mm.

Représentation spatiale schématique du réducteur.

# Footnotes

y est l’ordonnée de B et de C elle est exprimée dans le plan  y est un réel.

# Text boxes

D

E