Signaux et systèmes de l’Automatique

« l’essence des bonnes machines est de se gouverner par elles-mêmes,

autant qu’il est possible  et sans le secours de l’intelligence humaine »

J.V. Poncelet  (1826), extrait du premier ( ?) Cours d’Automatique

(d’après ‘Eléments d’Automatique’, Faurre, Robin, Dunod)

# Définition, principe fondamental et éléments d’historique

## 1.1	Automatique, Automatisme, Définitions

| Définitions de l’Automatique | Ensemble de théories, de techniques, de composant ... utilisées pour rendre les machines autonomes, indépendantes de l’intervention humaine, afin de réduire la fréquence et la difficulté des tâches humaines. |
| --- | --- |
| Paradoxe : | L’automatique vise donc à la disparition de l’automaticien, l’automatisation à la disparition de l’ouvrier de la chaîne de production. Qu’en pensez vous ? Et pour l’informatique et l’informaticien ? |
| Mots apparentés : | Automatisme , automatisation, automation, automate, robot, contrôle, asservissement, régulation, cybernétique, informatique ( ! ), ... On pourra chercher la définition, les tenants et aboutissants des termes précédents avec le Web, l’Encyclopédia Universalis, ou la bibliothèque ... |
| Automatique et Ordinateurs | En plus du traitement de l’information, les ordinateurs sont impliqués de plusieurs façons dans l’automatisation : automatisme de séquence, automate programmable, asservissements échantillonnés utilisant un calculateur pour calculer et appliquer la loi commande, simulation numérique, optimisation, auto adaptation |
| Les domaines touchés par l’Automatique sont innombrables ... | Tous ceux de la vie courante, dans l’environnement ménager, du milieu industriel, scientifique, technique, mais également le contrôle du trafic, les études de population, d’halieutique, finance et économie, ... cela défie l’énumération et peut faire aussi l’objet d’une recherche documentaire : ... métallurgie, visée, guidage, pilotage, machine-outil et servomécanisme, chimie, robotique, électronique, informatique, hifi, train, avionique, espace, marine, nucléaire, militaire, domotique, électroménager … |

## Principe fondamental de contre réaction (rétroaction,  feedback)

| Analogies dont s’inspire l’Automatique | De nombreux exemples physiques, biologiques, écologiques économi-ques, ... existent, où la compétition de deux influences antagonistes aboutit à la stabilisation d’une grandeur (position, vitesse, niveau, homéothermie, population, inflation ...) Un exemple physique courant est celui du ressort, qui développe une for-ce proportionnelle à l’écart à la position d’équilibre pour y revenir. L’exemple de l’activité de contrôle humaine est aussi une riche source d’inspiration et d’analogie pour les automaticiens : commande manuelle, pilotage, apprentissage, anticipation, prise de décision, génération et application de plans, optimisation de compromis |
| --- | --- |
| C’est ce principe d’antagonisme que les automatismes essayent de reproduire | Un automatisme est un système BOUCLE (sauf cas boucle ouverte). Il met en scène un équilibre entre l’action sur les sorties d’un processus physique et une contre réaction des sorties sur les entrées du processus. Le calcul de la contre réaction selon la loi de commande s’appuie sur un modèle mathématique du processus, ensemble de règles, d’é-quations (algébriques, différentielles, récurrentes, logiques, déterministes, ...) obtenues analytiquement (mise en équation) ou expérimentale-ment (par identification). A l’aide de la contre réaction, on compense les perturbations, entrées imprévues dans le déroulement des opérations, on corrige les erreurs de modèle, on corrige les performances statiques et dynamiques du processus |
| boucle ouverte et boucle fermée | Pour tirer un obus sur une cible, l’artilleur effectue un calcul balistique utilisant la distance de la cible et déduit le réglage du canon. Si ces données sont erronées, ou variables, il devra rectifier son tir à partir du résultat observé. Un missile autoguidé rectifiera de lui même les incertitudes et les perturbations (non excessives) s’il est capable d’acquérir et d’utiliser une mesure de la position et de la vitesse de la cible quand il atteint un certain voisinage |

## Deux exemples précurseurs de la contre réaction

- La clepsydre (cf. ci-dessous, d’après) du mécanicien grec  Ktesibios (IIIème siècle avant J.C.) perfectionnée par les arabes au IXème siècle, utilise ce principe afin de construire un système régulant le débit de fuite dans une cuve et capable de limiter précisément  le temps de parole des orateurs (trop bavards ?) ou des avocats  sur l’agora. En fait, les égyptiens, et les amérindiens connaissaient ce principe d’horloge hydraulique.

- Le régulateur à boules de Watt schématisé ci-après2 est l’un des multiples mécanismes ingénieux développés au 18ème siècle durant la révolution industrielle. Il s’agit de stabiliser la vitesse de rotation du moteur à vapeur, en régulant la pression de la vapeur dans la chaudière. Sinon, ce processus est instable. C’est donc une application du principe de contre réaction, et Watt est présenté par les anglo-saxons comme le père des automatismes.

## Eléments d’historique  (quelques noms et dates)

- Clepsydre, minutier à eau des grecs (-250 av. J.C.)., égyptiens, amérindiens ..

- Horloges à poids et leur mécanisme régulateur (foliot, échappement), 14ème siècle

- Baille blé des moulins au 16ème siècle

- Régulateur à boules de James Watt, 1767, pour la machine à vapeur.

- Pilote automatique de navires au 19ème siècle, « On governors » (sur les gouvernails), de Maxwell, 1868 , ou « Servomoteurs pour le gouvernail des navires garde-côtes » , Farcot, 1868.

- Mathématisation au 19ème :  transformée de Laplace  (selon une idée d’Euler) des équations différentielles dues à Leibniz, Newton ...

- J.B. Fourier ouvre la voie de l’analyse et du traitement du signal en cherchant à résoudre l’équation de propagation de la chaleur.

- Dans l’entre deux guerres, l’électronique à tubes et la TSF nécessitent les amplificateurs à contre réaction. Vers1930, Bode, Black, Nyquist étudient réponse harmonique, gain, bande passante …

- Avec la 2ième guerre mondiale ...  la théorie classique de la commande se développe, pour les systèmes d’armes…

- Claude E. Shannon publie sa « Théorie Mathématique de l’Information » en 1949,

- Norbert Wiener publie «Cybernetics and communication in machine and animal » (1948) .

- Naissance des ordinateurs, années 50, suite des métiers à tisser de Jacquard et des machines à calculer de Babbage et Pascal, ... John Von Neumann formalise l’architecture, Alan Turing, l’algorithme ...

- W. Shockley et le transistor (1947)

- Premier ordinateur transistorisé IBM 5070 en 1960.

- Principe d’optimalité de Bellman, (~1957), programmation dynamique, équation de Riccati,

- Théorie de la stabilité de Alexandre Lyapunov ,

- commande stochastique, filtre estimateur de Kalman, systèmes autoadaptatifs, robustes, plats, …

# Modèles des Automatismes

Les automatismes que vous rencontrerez se différencient de plusieurs manières qu’il faut savoir repérer, identifier et nommer :

- d’abord, par le niveau hiérarchique (automatisme de réglage, de séquence)

- ensuite par la gestion du temps (temps continu, temps discret, temps réel)

- encore, par la nature des équations et du comportement , linéarité, stationnarité, causalité, et la nature des signaux causaux, numériques, logiques, analogiques, déterministes ou stochastiques

- enfin par la représentation interne ou externe, temporelle ou harmonique, algébrique ou graphique.

## Taxonomie des signaux systèmes et représentations

| Les automatismes se différencient par le niveau hiérarchique | L’ automatisme de réglage, proche du processus piloté L’automatisme de séquence au niveau supérieur. Il s’agit d’une succession d’états stables ou étapes. Dans un état donné, l’automatisme est réceptif à un événement unique qui conduit à l’état suivant. Le comportement de l’automatisme est spécifié par une suite de règles d’action sur l’entrée du processus que l’on peut représenter dans un graphe avec le formalisme Grafcet L’automatisme intelligent au sens de l’IA capable de créer des plans et d’appliquer des stratégies |
| --- | --- |
| Par la gestion du temps | En temps continu les signaux évoluent selon des équations différentielles, les signaux sont des fonctions En temps discret l’évolution se fait aux instants , T période d’échantillonnage, selon des équations aux différences, les signaux sont des suites de valeurs En temps réel, l’automatisme réagit aux évènements quand ils se produisent, par interruption matérielle par exemple |

| Stationnarité | Les équations doivent être indépendantes du temps, ainsi : n’est pas une équation stationnaire |
| --- | --- |
| Non Linéarité | Le principe de superposition ne s’applique pas, les équations dépendent de l’amplitude des signaux : par exemple (signe(x)=1 si , -1 si ) est non linéaire |
| Causalité | Pour un système causal, la cause précède toujours l’effet, la réponse impulsionnelle ne commence pas avant l’impulsion. Pour un signal, cela signifie qu’il est nul pour t<0 |
| déterministe | Les signaux et les équations sont certaines, sans incertitudes ni composantes aléatoires (par opp. à stochastique, ou bruité) |
| Représentation | Interne (représentation d’état) elle fait apparaître l’état interne du système en plus des entrées et sorties sous forme matricielle Externe, fonction de transfert ou équation différentielle, elle ne fait apparaître que le relation entre (une) entrée et (une) sortie. Fréquencielle, par fonction de transfert, ou réponse harmonique Temporelle, par un jeu d’équations différentielles |
| Numérique, Analogique Logique | l’amplitude des signaux, est codée en binaire sur n bits en numérique et prend donc 2n valeurs au plus, toutes les valeurs d’amplitude sont possibles pour un signal analogique les signaux sont logiques, binaires, avec deux valeurs possibles. |
| Régulation et Asservissement | Dans une régulation, la consigne c(t) vaut 0 ou en tout cas reste constan-te, il s’agit d’assurer un niveau ou une valeur. Dans un asservissement on assure le suivi d’une trajectoire (problème de poursuite) |

| Composantes d’une boucle de régulation ou asservissement | , donne l’erreur du système bouclé , a et b réels, une loi de commande linéaire si r(t) = s(t) le retour est unitaire réaction positive ‘+’ au lieu du ‘–‘ de la contre- réaction si r = 0, boucle ouverte ( B.O.) entrée de perturbation p(t), dont on n’est pas maître, à la différence de l’entrée de consigne e(t) ou de l’entrée de commande e(t) |
| --- | --- |
| Schéma-bloc : | Graphe représentatif de la structure du système : On porte à l’intérieur des sommets dans les blocs l’équation (ou la fonction de transfert) reliant les signaux d’entrée et les signaux de sortie; les arcs orientés représentent les signaux ou leur transformée de Laplace : arc incident = entrée, arc issu= sortie. Pour les non linéarités, on convient de doubler les parois du bloc et de représenter à l’intérieur la caractéristique d’entrée sortie. Voici une loi de commande non linéaire et un retour linéaire : |

## 2.2  Résumé et exercice : qualifier un automatisme de réglage

Un automatisme de réglage est structuré en processus, blocs, filtres,  avec des signaux qui les mettent en communication. Cette structure peut se représenter dans un schéma-bloc synoptique, où les processus sont les sommets, et les signaux les arcs.

Un signal temporel est  une fonction du temps continue ou échantillonnée , image d’une grandeur physique. Une image de pixels peut être vue comme un signal spatial, une fonction de l’espace à une ou plusieurs dimensions (traitement d’image)Dans le domaine fréquenciel  un signal temporel devient une transformée de Laplace, en ,  de Fourier ,  ou .

Un  processus filtre, traite, modifie ses signaux d’entrée pour aboutir à ses signaux de sortie. La relation d’entrée-sortie peut revêtir diverses formes:     équations différentielles ou aux différences, scalaires ou matricielles, fonctions de transfert, caractéristiques d’entrée sortie dans le cas non linéaire.

(COBAYE)

(COBAYE)   plus

si et 0 sinon

avec (soit         (2)

| Réponses Temporelles des systèmes | On calculera la sortie connaissant l’entrée , et les conditions initiales C.I. prises en . Par convention, réponse indicielle C. I. nulles , Pour , échelon d’amplitude a survenant à l’instant . réponse à une rampe C. I. nulles, Pour rampe de pente survenant par contre, pour le retour à l’équilibre, , on calcule l’évolution de la sortie pour (étude de stabilité) réponse sinusoïdale, C.I. nulles,, pour (Attention ! ! la réponse n’est pas sinusoïdale) |
| --- | --- |

# Illustration du problème de la régulation

« ... Le problème de base qui est à l’origine de l’Automatique continue, est celui de la régulation. Il s’agit, en agissant sur un système physique, de maintenir certaines grandeurs au voisinage de valeurs données, dites de consigne, en dépit des perturbations qui tendent à les déplacer.  Nous prendrons comme exemple le problème de maintenir l’attitude d’un vaisseau spatial, en rotation autour d’un axe d’inertie:

On souhaite maintenir près de zéro l’angle y entre l’axe du vaisseau et sa direction de consigne. On dispose pour ce faire de petites fusées de commande d’attitude susceptibles d’exercer un couple  connu dans un sens ou dans l’autre. On veut s’en servir pour compenser les perturbations telles que la pression de radiation solaire, qui tendent à écarter le vaisseau de la position souhaitée.

En notant le moment d’inertie du vaisseau et le couple appliqué, l’équation du mouvement est donc :    (2)

L’idée la plus simple sans doute est d’utiliser la loi de commande                          (3)

On se rend vite compte qu’elle présente l’inconvénient d’induire des oscillations peut être excessivement rapides du vaisseau, mais surtout de conduire à l’utilisation continue des fusées de commande, et donc à l’épuisement rapide de leur carburant. On peut l’améliorer en introduisant une bande morte de largeur  :

(4)

On peut représenter le comportement du système sous ces régulations (en négligeant les perturbations) sur un graphique en  dit portrait de phase, qui fait apparaître les cycles limites. Pour la loi (4), si la vitesse  à laquelle on sort de la bande morte est faible, alors le temps de parcours des arcs de parabole pendant lequel les fusées agissent, est court, soit  par rapport à la durée d’un cycle supérieure à .

Si on veut en outre pouvoir réduire l’amplitude du cycle à une valeur jugée acceptable, il faut aussi faire intervenir dans la loi de commande.

Pour élémentaire qu’il soit, cet exemple contient les ingrédients de base du problème de la régulation : une commande ou entrée, le couple, influence une observation, ou sortie, l’attitude, à travers une relation dynamique (2).On a là un système bouclé dit monovariable, car on n’y prend en compte qu’une entrée et qu’une sortie, les automaticiens ont coutume de symboliser cet objet par le diagramme ci-dessous :

... Le fait essentiel mis en évidence par cet exemple est que pour réguler le système, il faut mesurer la sortie et choisir la commande en fonction de cette sortie. C’est ce qu’on appelle une commande en rétroaction, ou en feedback, ou en boucle fermée par opposition à une commande en boucle ouverte définie a priori. On la symbolise dans la figure suivante où on a en outre indiqué des perturbations additives  ... »

Exercice, Analyse, Reflexion :

- Identifier les composantes de ce système: le processus, la loi de commande, l’actionneur, le capteur nécessaire. Citer les signaux et les grandeurs physiques associées. Où est l’erreur de régulation ?

- Caractériser équations et signaux. Quel est le modèle du processus ? Justifier l’appellation double intégrateur, ou système à inertie.  Donner le sens et le principe de lecture du bloc Loi (4) précédent. Comment représenterait-on la loi (3) ?

- Une perturbationécarte le vaisseau de l’équilibre atteint à l’instant 0, les conditions initiales sont  . Revient on à l’équilibre précédent ? Calculer et représenter dans le plan de phase l’attitude du vaisseau au cours du temps si on utilise Loi (3).

- Que se passe t’il dans les mêmes conditions avec Loi (4) dotée d’un seuil (on dit aussi dead zone ou zone morte) ? Compléter l’allure des oscillations sur le diagramme ci-dessous.

# Footnotes

Informatique égale « traitement automatique de l’information », dénomination du rapport de Philippe Dreyfus (1962) admise par l’Académie Française en 1966.

tiré de « Eléments d’Automatique », P. Faurre, M. Robin, Dunod

Régulation et Servomécanismes, Que sais-je, 1973,  Faurre et Robin, ...

Petit Robert   « régulateur (1728) , système de commande destiné à maintenir constante la valeur d’une grandeur quelconque, quelles que soient les perturbations qui pourraient la faire varier »

« servomoteur, servomécanisme : système asservi à une information extérieure, asservissement mécanique, moteur asservi »

LTI  (ou Linear Time Invariant) se dit d’un système à la fois linéaire et stationnaire, ou  « filtre linéaire »

Il existe des automatismes utilisant la logique floue (voir  fuzzy sets)

La convention inverse existe dans les « graphes de fluence » où arc égale transfert et sommet égale signal (cf. dans ce cas la formule de Mason)

la convention inverse existe également :  cf.  graphes de fluence et formule de Mason

tiré de Encyclopédia Universalis, rubrique : Automatique, vol. 3,  p. 510

# Text boxes

a

. . .

. . .

Contre réaction amplis

Régulateur à boules

Baille blé

horloges

Figure : structure bouclée d’un automatisme

-

Loi (4)

Action i

Conditions sur les entrées

Etape

Transition

Etape

Action i+1

perturbations

Capteurs,

détecteurs

Actionneurs

effecteurs

Régulateur

(loi de commande)

Crée pression vapeur

Figure 3 : liste des caractéristiques non linéaires usuelles d’entrée sortie (compléter les schémas : seuil, saturation, signe, relais, jeu différentiel, ...)

entrée de perturbation

p(t)

e(t)

(t)

e(t)

(t)

e

1

0              

-1

r(t)

R

s(t)

r(t)=s(t)

+

b

Graphe d'un automatisme de séquence

clepsydre

tringlerie

On règle la « tringlerie » pour que

Les boules s’écartent 
ou se rapprochent

pointeau

Schéma bloc

Loi de Bernoulli

Processus (équations)

Caractéristique d’entrée sortie

s= f (e)

Amplitude

Sortie s

Amplitude

Entrée  e

comparateur

capteur

P,

f(e(t),s(t),t)=0

+

_

eontre réaction

comparateur

consigne c(t)

sortie

s(t)

erreur

(t)

entrée de commande

e(t)

processus

correction

R

C

Retour r(t)

Figure 2 : schéma d’une boucle d’asservissement ou de régulation