Fiche de révision – biomécanique licence

###### poids									P : poids

P   =   m . g		m : masse

(N)      (kg) (m.s-2)	g : accélération gravitationnelle

###### moments								M : moment

M   =   F . d		F : force

(N.m)     (N)  (m)	d : distance

###### Lois de Newton

1ere loi :

Un corps demeure à l’état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si aucune force n’intervient sur lui.

( F   =   0

2e loi :

( F   =   m . a

- (kg) (m.s-2)

3e loi :

Si un corps exerce une force F1 sur un autre corps, celui-ci exercera en retour une force F2 de sens opposé et de même intensité que F1.

###### les leviers

- Levier inter-appui

A

R

F

- Levier inter-résistant

F

R

- Levier inter-puissant ou inter-moteur

F

R

Avantage mécanique :

Longueur du bras de levier F

AM   =

Longueur du bras de levier R

Avantage cinématique :

Longueur du bras de levier R	        1

AM   =   				          =

Longueur du bras de levier F	      AM

###### mouvement rectiligne

Vitesse moyenne :

Δ x		 x2 – x1

v  =   		  =

Δ t		 t2 – t1

Vitesse instantanée :

d x

v  =

d t

Accélération moyenne :

Δ v		 v2 – v1

a  =   		=

Δ t		  t2 – t1

Accélération instantanée :

d v		  d² x

a    =  		  =

d t		  d t²

Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on a    a  =  cte

donc

a  =  cte

v  =  a.t  +  v0

x  =  ½ a.t²  +  v0.t  +  x0

Dans un mouvement rectiligne, la vitesse est constante et donc l’accélération est nulle, donc :

a  =  0

v  =  cte

x  =  v0.t  +  x0

La chute des corps :

Lorsqu’un corps est en chute libre, il n’est soumis qu’à son poids.

D’après la 2e loi de Newton :

( F  =  m . a

P  =  m . a

or  P  =  m . g

donc  a  =  g

Par conséquent,

a  =  cte  =  g

v  =  g.t  +  v0			(car  a  =  g)

x  =  ½ g.t²  +  v0.t  +  x0

Forces de frottements :

R

F

G

P

fts  =  - F	    fts

fts   =   μ . Rs

###### mouvement plan

cf. exercice cours

###### impulsion et quantité de mouvement

Impulsion :								I : impulsion en N/s

I   =   FR . ( t		FR : force résultante en N

( t : variation de temps en s

Quantité de mouvement :						p : quantité de mouvement en kg.m/s

P   =   m . v		m : masse en kg

V : vitesse en m/s

Relation entre impulsion et quantité de mouvement :

I    =   ( p

Collision :

Au cours d’une collision, la quantité de mouvement totale (des 2 corps) est conservée :

p1 + p2   =   p’1 + p’2

Coefficient de restitution :

v’2 – v’1

e  =

v1 – v2

Si e = 0, la collision est parfaitement élastique.

Si e = 1, la collision est complètement inélastique.

###### travail, énergie, puissance

Fd : composante de la force qui se trouve

WF   =   Fd . d		dans la direction du mouvement

d : distance parcourue en m

Energie mécanique :

Em  =  Ep  +  Ec

Ep  =  m . g . h

Ec  =  ½ m . v²

W  =  ΔEc  +  ΔEp  +  Wft

Puissance :

W			P  en watts (W)

P  =  				W  en joules (J)

t 			t  en secondes (s)

W		Fd . d

P  =  		=

t		    t

donc,				P  =  Fd . v

###### mouvement circulaire

| Grandeur | Translation | Rotation | Relation |
| --- | --- | --- | --- |
| Position déplacement | x | θ | x = r . θ |
| Vitesse | v | ω | v = r . ω |
| Accélération | a = at + ac | α | ac = ω² . r at = r . α |

v : vitesse en m/s

θ : variation de position angulaire

r : rayon en m

( : vitesse angulaire en rad/s

a : accélération en m/s²

at : accélération tangentielle

ac : accélération centripète

( : accélération angulaire en rad/s²

fc  =   m . ac

Moment d’inertie :

Σ F  =  m . a	(mouvement de translation)

Σ M  =  I . α		(mouvement de rotation)

On divise un corps en n éléments de masses m1, m2, … mn et de rayons r1, r2, … rn (distance par rapport à l’axe de rotation)

I1  =  m1 . r²1					n

I2  =  m2 . r²2			      Itotal  =  Σ  I	(moment d’inertie total du corps)

....................					1

In  =  mn . r²n

I  =  I0  +  I1				tel que   I0  =  m . r²0   et   I1  =  m . d²

I  =  m.r²0  +  m.d²				(I0 : moment d’inertie par rapport au centre de gravité)

I  =  m (r²0  +  d²)

Moment cinétique :

L   =   I . (

Exercice 1 :

Un enfant, qui tient sa luge par une corde faisant un angle de 30° avec le sol, la tire avec une force de 17 N.

Calculer la composante de la force qui fait avancer la luge et celle qui tend à la soulever.

y

F		    F2

30°

x			     F3

F1 = F ( cos 30°			F2 = F ( sin 30°

= 17 ( (3 /2			    = F ( 1/2

F1 = 14,72 N				F2 = 8,5 N

Exercice 2 :

Quelle est la force minimale nécessaire pour remonter un bloc de 4000 N le long d’une surface lisse de 12m et don’t l’extrémité supérieure est située à 3m du sol ?

R

B

F

3m							         Px

C						Py	P	  	    A

Px = P ( sin (

= P ( BC/AB

= 4000 ( 1/2

Px = 1000 N

Pour remonter la charge, il faut que la force F soit légèremment supérieure à la composante horizontale du poids Px, donc F > 1000 N.

Exercice 3 :

Calculer la somme des moments des forces décrites ci-dessous par rapport à un axe passant par :

- le point A dans la figure 1

- le point B dans la figure 2

- le point C dans le figure 3.

( MF/A = MF1/A + MF2/A

= - F1 ( AO + F2 ( AO ( sin 30°

= AO (F2 ( sin 30° - F1)

F2					= 7 (40 ( 0,5 – 12)

( MF/A = 56 N.m

30°

A		7m		      O

F1 = 12 N		       F1

F2 = 40 N

F2

( MF/B = MF2/B + MF3/B

= - F3 ( BE + F4 ( sin ( ( BF + 0

= - 10 ( 5 + 50 ( 1/2 ( 2

= 0 N.m

B	         F			      E

F3 = 10 N		F3

F2 = 50 N

Z

( MF/C = MF6/C + MF5/C

5 m							= - F6 ( ZC - F5 ( CX

F6						= 0 - F6 ( sin 30° ( ZC - F5 ( CX

C							= - 60 ( 1/2 ( 5 - 25 ( 5

= - 150 - 125 = - 275 N.m

5 m

F5	X

Exercice 4 :

Une voiture de 700kg est stationnée dans une montée à 13%.
Calculer les composantes du poids du véhicule dans les directions normales et parallèles à la route.
Quelle est la force motrice nécessaire pour faire démarrer la voiture ?

R

F = -Px

Px

Py       P

A l’état d’équilibre on a :

P + F + R = 0

Px + F + R + Py = 0

or R = - Py

donc F = Px

or   Px 	= P ( sin (

donc F	= m ( g ( 13/100

( 700 ( 9,81 ( 0,13

F ( 892,71 N

Pour faire démarrer la voiture, il faut donc une force supérieure à 892,71 N.

Exercice 5 :

Une barre horizontale AC, de poids négligeable, mesure 10 m. Elle est soumise à l'action de 3 forces verticales.

F2

A		  6 m			4 m	    C		F1 = 3 N

B				F2 = 2 N

F1						    F3		F3 = 4 N

- Calculer l'intensité de la force résultante qui agit sur la barre.

- Calculer le moment résultant lorsque l'axe de rotation passe par le point A, puis par le point B et enfin par le point C.

- Quelle est la force E qui servirait à équilibrer ce système (intensité, sens, point d'application) ?

a) Calcul de l’intensité de la force résultante agissant sur la barre :

R 	= F1 - F2 + F3

R	= 3 - 2 + 4 = 5 N

b) Calcul du moment résultant lorsque l’axe de roration passe par A :

MR/A 	=  MF1/A + MF2/A + MF3/A

=  0 + F2 ( AB - F3 ( AC

=  2 ( 6 – 4 ( 10

MR/A 	=  - 28 N.m

Calcul du moment résultant lorsque l’axe de rotation passe par B :

MR/B 	=  MF1/B + MF2/B + MF3/B

=  F1 ( AB + 0 – F3 ( BC

=  3 ( 6 – 4 ( 4

MR/B	= 2 N.m

Calcul du moment résultant lorsque l’axe de rotation passe par C :

MR/C 	=  MF1/C + MF2/C + MF3/C

=  F1 ( AC + F2 ( BC + 0

=  3 ( 10 + 2 ( 4

MR/C 	=  38 N.m

c) Force (F s’appliquant en x) qui servirait à équilibrer le système :

Si le système est en équilibre, alors :

MF1/x + MF2/x + MF3/x + ME/x = 0