CORRECTION DES EXERCICES SUR LA RESISTANCE ELECTRIQUE

Exercice 12 p136 :

| U | 12 V | U = ? | 220V |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 500 mA | 20 mA | I = ? |
| R | R = ? | 3,5 k | 2 M |

Pour trouver les valeurs manquantes, on applique le même raisonnement que dans l’exercice 6 c’est à dire :

Dans tous les calculs, I doit être en ampère A, U en volt V et R en ohm 

Exercice 12 p136 :

1 ) Il faut choisir l’échelle du graphique, on prendra :

en ordonnée U : 1 cm                  1 V

en abscisse I : 1 cm                 1 mA

2) Si U = 4,5 V, alors d’après la construction

en bleu sur le graphique I = 9 mA

Si I = 5 mA, alors d’après la construction

en vert sur le graphique U = 2,5 V

3) Pour déterminer la valeur de la résistance R, on choisit

n’importe quel couple de valeur (U, I) du tableau :

et R = U / I

avec par exemple U = 2 V et I = 4 mA = 0,004 A

donc R = 2 / 0,004 = 500

autre exemple avec U = 6 V et I = 12,1 mA = 0,0121A

donc R = 6 / 0,0121 = 495 donc environ 500 aussi.

Exercice 20 p 137 :

- La lampe à incandescence n’est pas un conducteur ohmique car le graphique de la tension en fonction de

l’intensité n’est pas une droite passant par l’origine donc les grandeurs U et I ne sont pas proportionnelles donc le rapport U : I n’est pas constant comme le montre les calculs du 2)

- Si I = 50 mA = 0,05 A alors sur le graphique on lit que U = 0,5 V

donc U / I = 0,5 / 0,050 = 10

Si I = 100 mA = 0,1 A alors sur le graphique on lit que U = 2,5 V

donc U / I = 2,5 / 0,1 = 25

Si I = 150 mA = 0,15 A alors sur le graphique on lit que U =  5 V

donc  U / I = 5 / 0,15 = 33

le rapport U : I n’est pas constant on ne peut pas définir une relation du type R = U / I pour une lampe

# Text boxes

Pour calculer U :

R = 3,5 k  et I = 20 mA

On utilise la formule :

U = R x I

I = 20 mA = 0,02 A

R = 3,5 k

Donc U = 3500 x 0,02 = 70 V

Pour calculer R :

U = 12 V et I = 500 mA

On utilise la formule :

R = U / I

I = 500 mA = 0,5 A

Donc R = 12 / 0,5 = 24 

Pour calculer I :

R = 2 M  et U = 220 V

On utilise la formule :

I = U / R

R = 2 M  = 2 000 000 

Donc I = 220 / 2000 000

I = 0,00011 A = 0,11 mA

4

2

6

8

U ( V)

10

8

6

2

4

12

I ( mA)

U = 4,5 V

I = 9 mA

I = 5 mA

U = 2,5 V