Vérin Pneumatique.

Caractéristiques et dimensionnement.

Dimensionnement et choix des vérins.

Question N°1 :

Calculer l’effort théorique de poussée d’un vérin pneumatique normal, de ( d’alésage de 80 mm et de ( de tige en acier inoxydable de 25 mm, ayant une course de 100 mm, sans tirant et corps en aluminium qui reçoit une pression de 8 bars.

1 bar = 1 daN/cm² ( 8 bars = 8 daN/cm²

| P = Pression en bar F = Force en daN S = Section en cm² |  | ( F = P x S |
| --- | --- | --- |

| ( = Diamètre d’alésage R = = Rayon en cm S = Section en cm² |  |
| --- | --- |

Section du piston :

|  | Rayon du piston = 80 / 2 = 40 mm = 4 cm = 3,14159 x 4 x 4 = 50,26544 cm² SPISTON = 50,27 cm² |
| --- | --- |

Force théorique de poussée :

F = P x S = 8 x 50,27 = 402,16 daN

Calculer l’effort théorique de traction de ce même vérin à la même pression.

Section du piston :

|  | Rayon de la tige = 25 / 2 = 12,5 mm = 1,25 cm = 3,14159 x 1,25 X 1,25 = 4,908734375 cm² STIGE = 4,91 cm² |
| --- | --- |
| Force théorique de traction : F = P x S = 8 x 45,36 = 362,88 daN | Section soumise à la pression = Section du piston - Section de la tige SPISTON - STIGE = 50,27 cm² - 4,91 cm² = 45,36 cm² |

Question N°2 :

On a besoin d’un vérin double effet amorti en poussée et en traction, pour être utilisé en milieu alimentaire haute température qui exerce une force de poussée de 100 daN à une pression de 8 bars sur une longueur de 160 mm. Donner sa désignation CNOMO.

# Text boxes

( de la tige

( du piston

Section de la tige

Section du piston

( de la tige

Section de la tige

( du piston

Section du piston