Constitution du sujet :

Un dossier technique : pages 1/6 – 2/6 – 3/6– 4/6 – 5/6 et 6/6.

Un dossier réponses : pages 1/8 – 2/8 – 3/8 – 4/8 – 5/8 – 6/8 – 7/8 et 8/8

Travail demandé :

A- PARTIE GENIE MÉCANIQUE    : pages 1/8-2/8-3/8 et 4/8  (10 points)

B- PARTIE GENIE ELECTRIQUE   : pages 5/8- 6/8-7/8 et 8/8 (10 points)

Observation : Aucune documentation n’est autorisée. L’utilisation de la calculatrice non programmable est permise.

UNITE DE FABRICATION DE couvercles en beton

1- Présentation du système

Le système ci-dessous sert à fabriquer des couvercles en béton destinés à la fermeture des fosses d’inspection des caniveaux de passage des câbles téléphoniques souterrains.

2- Description du système

Figure 2

Le système de fabrication de couvercles en béton comporte 5 postes:

(Poste de malaxage et de dosage :

L’approvisionnement en mortier (ciment, gravier et sable) est assuré par le tapis roulant (T1).

Ce mortier est maintenu en mouvement dans un malaxeur entraîné par un moto réducteur frein Mt1. Un dispositif de dosage placé au fond du malaxeur permet de délivrer la dose de mortier nécessaire à la production d’un couvercle.

(Poste de pressage :

Une presse hydraulique entraînée par un vérin double effet C3 permet de presser le mortier dans le châssis moule.

(Poste de décollage :

Un vibreur entraîné par un moteur électrique Mt2 agit pendant un temps t2 pour décoller le couvercle en béton de la paroi de son châssis moule afin de faciliter son démoulage par la suite.

(Poste de démoulage :

La saisie du châssis moule est assurée par des ventouses fonctionnant en dépression. L’ensemble est remonté par le vérin double effet C4.

(Poste de palettisation :

Les couvercles en béton fabriqués sont placés sur des supports palettes et empilés sur 6 niveaux.

Après palettisation les couvercles sont transférés vers une zone de séchage.

N.B : Le déplacement des châssis  moules  est assuré par le vérin (C2) entre les trois premiers

postes (dosage, pressage, décollage) et par un tapis roulant (T2) pour les deux derniers

(démoulage, palettisation).

3- Fonctionnement du système

La zone d’étude se limite aux postes de dosage, de pressage, de décollage et de démoulage. L’opérateur prépare  la machine en mode semi-automatique en réalisant les trois premiers couvercles puis il lance la marche automatique de l’unité par action sur le bouton de départ cycle selon le GRAFCET d’un point de vue du système suivant :

L’alimentation du malaxeur en mortier et le mélange de ce dernier sont décrits par d’autres GRAFCET.

Le fonctionnement des ventouses ne fait pas partie de l’étude.

Tableau d’identification des entrées/sorties

| Action | Actionneurs | Préactionneurs | Capteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Pousser les châssis | SC2 Vérin C2 RC2 | 14M2 Distributeur 5/2 12M2 | ℓ21 ℓ20 |
| Doser le mortier | SC1 Vérin C1 RC1 | 14M1 Distributeur 5/2 12M1 | ℓ11 ℓ10 |
| Presser le mortier | SC3 Vérin C3 RC3 | 14M3 Distributeur 5/2 12M3 | ℓ31 ℓ30 |
| Décoller le châssis | Moteur Mt2 | Contacteur KM2 Temporisateur T2 | t2 |
| Démouler le couvercle | SC4 Vérin C4 RC4 | 14M4 Distributeur 5/2 12M4 | ℓ41 ℓ40 |
| Evacuer le couvercle | Moteur Mt3 | Contacteur KM3 Temporisateur T3 | t3 |
| Malaxer le mortier | Moteur Mt1 | Contacteur KM1 Temporisateur T1, T4 | S1 ; S2 t1, t4 |
| Départ cycle |  |  | Dcy |
| Présence châssis |  |  | S0 |

4- Description de la transmission du malaxeur

a- motorisation : (voir figure 3 ci-dessous et dessin d'ensemble  page 6/6 du dossier technique)

Le moto-réducteur frein (Mt1) transmet son mouvement de rotation au malaxeur par:

- un système pignons et chaîne à rouleaux double (4-47-56);

- un engrenage cylindrique à denture droite (8-12)

b- Freinage : (voir figure 4 ci-dessous et dessin d'ensemble  page 6/6 du dossier technique)

Le moto-réducteur du malaxeur est équipé d'un frein à disque à manque de courant qui fonctionne comme suit :

A la mise sous tension du moto-réducteur frein, l'électro-aimant (31) attire le plateau mobile (33) qui comprime le ressort (32) et libère le disque (35). Le frein est alors hors service. A la mise hors tension, l'électro-aimant (31) n'est plus alimenté, il libère le plateau mobile qui, sous la pression du ressort (32), presse le disque sur le plateau fixe (23) pour arrêter le malaxeur au cours du changement du sens de rotation.

5 - Composants normalisés

6- Nomenclature

| 28 | 1 | Vis spéciale | 56 | 1 | Chaîne à rouleaux double |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1 | Cache | 55 | 1 | Joint plat |
| 26 | 3 | Ecrou hexagonal | 54 | 3 | Vis à tête cylindrique à six pans creux |
| 25 | 3 | Rondelle Grower | 53 | 1 | Stator |
| 24 | 3 | Goujon | 52 | 1 | Rotor |
| 23 | 1 | Plateau fixe | 51 | 1 | Anneau élastique pour arbre |
| 22 | 6 | Bloc en caoutchouc | 50 | 1 | Anneau élastique pour arbre |
| 21 | 1 | Flasque | 49 | 1 | Arbre moteur |
| 20 | 1 | Douille | 48 | 1 | Clavette parallèle Forme A |
| 19 | 1 | Arbre du malaxeur | 47 | 1 | Pignon double pour chaîne |
| 18 | 1 | Goupille élastique | 46 | 1 | Joint à lèvres |
| 17 | 1 | Goupille élastique | 45 | 1 | Roulement à une rangée de billes |
| 16 | 1 | Manchon | 44 | 2 | Vis à tête cylindrique à six pans creux |
| 15 | 1 | Arbre de sortie | 43 | 2 | Rondelle plate |
| 14 | 1 | Joint à lèvres | 42 | 3 | Goujon |
| 13 | 1 | Clavette parallèle Forme A | 41 | 3 | Ecrou hexagonal |
| 12 | 1 | Roue dentée | 40 | 3 | Rondelle Grower |
| 11 | 1 | Couvercle | 39 | 1 | Bloc moteur |
| 10 | 3 | Roulement à une rangée de billes | 38 | 1 | Carter |
| 9 | 2 |  | 37 | 1 | Ventilateur |
| 8 | 1 | Pignon arbré | 36 | 1 | Clavette parallèle Forme A |
| 7 | 1 | Carter | 35 | 1 | Disque frein |
| 6 | 1 | Roulement à une rangée de billes | 34 | 2 | Garniture |
| 5 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux | 33 | 2 | Plateau mobile |
| 4 | 1 | Roue double pour chaîne | 32 | 1 | Ressort |
| 3 | 1 | Corps | 31 | 1 | Electro-aimant |
| 2 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux | 30 | 1 | Corps porte électro-aimant |
| 1 | 1 | Cache | 29 | 1 | Ecrou hexagonal |
| Rep | Nb | Désignation | Rep | Nb | Désignation |
| MOTO-REDUCTEUR FREIN |

# Text boxes

Poste de démoulage

Poste de malaxage

et de dosage

Poste de palettisation

Disque

Mt2

C2

Poste de pressage

Bobine

| Clavette parallèle, forme A |
| --- |
| d | a | b | j | k |
| de 17 à 22 inclus | 6 | 6 | d-3,5 | d+2,8 |
| 22 à 30 | 8 | 7 | d-4 | d+3,3 |
| 30 à 38 | 10 | 8 | d-5 | d+3,3 |
| 38 à 44 | 12 | 8 | d-5 | d+3,3 |

Mt3

Dcy

Engrenage

Pignons et

chaîne

Moteur

FREIN A DISQUE

Poste de décollage

MOTO-REDUCTEUR FREIN

C3

GRAFCET  P.C. relatif au moteur Mt1                    Carte de commande du moteur Mt1

Mt1

C1

Figure: 1

C4

A3

EXAMEN DU BACCALAUREAT  -  SESSION DE JUIN 2010

Figure 3                                                                       Figure 4

Frein

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L’EDUCATION

SECTION :  SCIENCES TECHNIQUES

EPREUVE :  TECHNOLOGIE                                 DUREE : 4 heures                     COEFFICIENT : 3

| Anneau élastique pour arbre |
| --- |
| d | e | c | f | g | k |
| 17 | 1 | 25,6 | 1,1 | 16,2 | 1,2 |
| 20 | 1,2 | 29 | 1,3 | 19 | 1,5 |
| 22 | 1,2 | 31,4 | 1,3 | 21 | 1,5 |
| 25 | 1,2 | 34,8 | 1,3 | 23,9 | 1,65 |
| 28 | 1,5 | 38,4 | 1,6 | 26,6 | 2,1 |

Echelle  3 : 4

MOTO-REDUCTEUR FREIN

Ressort