BTS 2	 INSTRUMENTATION			EXERCICES CHAPITRE 4

pour DSTP****

EX 5 : Mesure de température par thermocouple

Une mesure de température utilise un thermocouple T, couplé à un transmetteur avec compensation de soudure froide. La plage de mesure est [15°C ; 90°C]. On utilisera la table donnée dans le cours.

1. Représenter de façon précise la chaîne thermoélectrique, sachant qu'on utilise ici des câbles de compensation.

Légender le schéma.

2. Déterminer les f.é.m d'étalonnage du transmetteur.

3. On mesure une f.é.m de 1,569 mV à la soudure froide. La température de soudure froide est de 21 °C.

Déterminer la température mesurée et le signal 4-20 mA délivré par le transmetteur.   Réponse : 58,37°C.

4. La température relevée au bornier de tête de sonde est de 37°C.

a. Quelle f.é.m mesure-t-on 		- au bornier de tête de sonde (notée E1) ?

- à la soudure froide (notée E2) ?

b. Lors d'une opération de maintenance, les câbles de compensation ont été intervertis.

Quelle f.é.m mesure-t-on alors 	- au bornier de tête de sonde (notée E1') ?

- à la soudure froide (notée E2') ?    Réponse : 0,253 mV

EX 6 (BTS 2003) : Mesure de température (documents en annexe)

Le système étudié est une extrudeuse industrielle, utilisée pour fabriquer des biscuits apéritifs (voir schéma ci-dessous).

Une vis sans fin tourne à l'intérieur d'un fourreau, entraînant et mélangeant les matières brutes introduites dans une trémie. La matière brute est chauffée durant le transport dans l'extrudeuse, pour être cuite ou fondue. On contrôle sa température en diverses zones. En fin de fourreau, une filière permet d'obtenir la forme désirée du produit.

##### La température de travail varie de 120 °C à 150 °C suivant les zones, elle est effectuée par thermocouple. Pour contrôler la température sur chaque zone, sont installés une résistance chauffante et un système de refroidissement à l'eau.

##### 1. Justifier le choix du thermocouple J.

2. Déterminer l’erreur absolue maximum pouvant être commise par un thermocouple J, classe de tolérance 2, autour de 150°C.

3. Pour une mesure à 150°C et une température ambiante de 20°C, déterminer la f e m délivrée par le thermocouple J.

EX 6  CH4 (BTS 2003) suite

Annexe : Données thermocouples

TABLEAU 1 : GAMMES DE TEMPERATURES ET SENSIBILITES

| Type du thermocouple | Gamme de température | Sensibilité autour de 150°C |
| --- | --- | --- |
| T | -40 à +350 °C | 50.2 (V/°C |
| J | -40 à +750 °C | 55.15 (V/°C |
| K | -40 à +1000 °C | 40.3 (V/°C |
| S | 0 à +1600 °C | 7.95 (V/°C |

TABLEAU 2 : CLASSES DE TOLERANCE DES THERMOCOUPLES J

| Thermocouple J | Tolérance classe1 | Tolérance classe2 |
| --- | --- | --- |
| Gamme de température | -40 à +375 °C | -40 à +333°C |
| Valeur de la tolérance | (1.5°C | (2.5°C |
| Gamme de température | 375 à +750 °C | 333 à +750 °C |
| Valeur de la tolérance | (0.004.t | (0.0075.t |

t représente la température en °C

TABLEAU 3 : TABLE DES THERMOCOUPLES J

EXTRAIT de la table des thermocouples J

FEM en microvolts

Jonction de référence à 0°C

| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 50 | 101 | 151 | 202 | 253 | 303 | 354 | 405 | 456 |
| 10 | 507 | 558 | 609 | 660 | 711 | 762 | 813 | 865 | 916 | 967 |
| 20 | 1019 | 1070 | 1122 | 1174 | 1225 | 1277 | 1329 | 1381 | 1432 | 1484 |
| 30 | 1536 | 1588 | 1640 | 1693 | 1745 | 1797 | 1849 | 1901 | 1954 | 2006 |
| 40 | 2058 | 2111 | 2163 | 2216 | 2268 | 2321 | 2374 | 2426 | 2479 | 2532 |
| 50 | 2585 | 2638 | 2691 | 2743 | 2796 | 2849 | 2902 | 2956 | 3009 | 3062 |
| 60 | 3115 | 3168 | 3221 | 3275 | 3328 | 3381 | 3435 | 3488 | 3542 | 3595 |
| 70 | 3649 | 3702 | 3756 | 3809 | 3863 | 3917 | 3971 | 4024 | 4078 | 4132 |
| 80 | 4186 | 4239 | 4293 | 4347 | 4401 | 4455 | 4509 | 4563 | 4617 | 4671 |
| 90 | 4725 | 4780 | 4834 | 4888 | 4942 | 4996 | 5050 | 5105 | 5159 | 5213 |
| 100 | 5268 | 5322 | 5376 | 5431 | 5485 | 5540 | 5594 | 5649 | 5703 | 5758 |
| 110 | 5812 | 5867 | 5921 | 5976 | 6031 | 6085 | 6140 | 6195 | 6249 | 6304 |
| 120 | 6359 | 6414 | 6468 | 6523 | 6578 | 6633 | 6688 | 6742 | 6797 | 6852 |
| 130 | 6907 | 6962 | 7017 | 7072 | 7127 | 7182 | 7237 | 7292 | 7347 | 7402 |
| 140 | 7457 | 7512 | 7567 | 7622 | 7677 | 7732 | 7787 | 7843 | 7898 | 7953 |
| 150 | 8008 | 8063 | 8118 | 8174 | 8229 | 8284 | 8339 | 8394 | 8450 | 8505 |
| 160 | 8560 | 8616 | 8671 | 8726 | 8781 | 8837 | 8892 | 8947 | 9003 | 9058 |
| 170 | 9113 | 9169 | 9224 | 9279 | 9335 | 9390 | 9446 | 9501 | 9556 | 9612 |
| 180 | 9667 | 9723 | 9778 | 9834 | 9889 | 9944 | 10000 | 10055 | 10111 | 10166 |
| 190 | 10222 | 10277 | 10333 | 10388 | 10444 | 10499 | 10555 | 10610 | 10666 | 10721 |
| 200 | 10777 | 10832 | 10888 | 10943 | 10999 | 11054 | 11110 | 11165 | 11221 | 11276 |

# Text boxes

Détail d'une zone :

Vis sans fin

Circulation de l’eau de refroidissement

Thermocouple J

Collier chauffant

Réducteur

Trémie

Moteur

Filière

Déplacement matière

Zone 1

Fourreau

Zone 2

Vis sans fin