# TD M4 : Oscillateur harmonique

### But du chapitre

Etudier le modèle de l’oscillateur harmonique.

### Plan prévisionnel du chapitre

M4 : Oscillateur harmonique

I /  Qu’est ce qu’un oscillateur harmonique ?

1°) Exemples

2°) Le modèle de l’oscillateur harmonique

3°) Etude énergétique

II / Oscillateur harmonique amorti (régime libre)

1°) Oscillateur harmonique amorti par frottement fluide

2°) Etude énergétique - Facteur de qualité

III /  Portrait de phase

1°) Introduction

2°) Propriétés des portraits de phase

3°) Exemple de l’oscillateur harmonique non amorti

### Savoirs et savoir-faire

Ce qu’il faut savoir :

- Définir un oscillateur harmonique à partir de l'équation différentielle de son mouvement, donner la forme de la solution.

- Définir le portrait de phase. Exemples de l'oscillateur harmonique et de l'oscillateur amorti.

Ce qu’il faut savoir faire :

- Traiter le cas du système solide-ressort non-amorti.

- Traiter le cas du pendule simple pour de petites oscillations en utilisant le principe fondamental de la dynamique ou une approche énergétique.

- Exemple du système solide-ressort amorti par une force de frottement fluide : établir l'équation différentielle puis définir la pulsation propre et le facteur de qualité. À partir de l'équation différentielle de l'oscillateur amorti, poser l'équation caractéristique puis déterminer les 3 formes possibles des solutions ainsi que leurs représentations graphiques.

### Erreurs à éviter/ conseils :

- II faut faire très attention à l'expression de l'allongement du ressort, pour l'expression de la tension et de l'énergie potentielle élastique : ne pas écrire aveuglément , ou ! L'expression exacte dépend des notations employées dans chaque cas.

- Si on ne choisit pas comme variable l'écart à la position d'équilibre, il restera toujours des constantes non nulles dans l'équation différentielle. On peut les laisser s'il s'agit d'un oscillateur libre (ce qui donne une équation différentielle avec second membre constant), mais dans le cas d'un oscillateur forcé (chapitre suivant) il faudra obligatoirement changer de variable (sinon il y aurait au second membre une constante et un terme sinusoïdal).

- Dans la résolution d'une équation différentielle avec second membre, ne jamais appliquer les conditions initiales à la seule solution de l'équation différentielle sans second membre ! Il faut d'abord écrire la solution complète, puis utiliser les CI pour trouver les constantes d'intégration.

### Savez-vous votre cours ?

Lorsque vous avez étudié votre cours, vous devez pouvoir répondre rapidement aux questions suivantes :

Une masse m au point M se déplace sur une droite horizontale et sa position d'équilibre est x = 0 ; elle est soumise de la part d'un ressort à une force de rappel proportionnelle à l'élongation  (k > 0, la raideur du ressort) et éventuellement de la part d'un dispositif d'amortissement à une force de frottement fluide opposée à la vitesse  (λ > 0, le coefficient de frottement du dispositif).

- Écrire l'équation d'évolution du système ; comment varie au cours du temps son
énergie  mécanique? Quel  est  l'équivalent électrique pour  le  dipôle   RLC   des
grandeurs mécaniques suivantes : m, k, λ, x(t) et v(t) ?

- Dans le cas particulier de l'oscillateur non amorti (λ = 0), comment s'écrit la solution
de l'équation différentielle du mouvement ? Et quelle est alors  l'expression de
l'énergie mécanique de l'oscillateur ? Commenter.

- Pour  l'oscillateur amorti,  donner pour  chacun  des  trois  régimes  (à  définir et
caractériser) la solution x(t) avec les conditions initiales suivantes : x(t = 0) = x0 > 0
et v(t = 0) = 0 (on lâche la masse avec une vitesse initiale nulle hors de la position
d'équilibre). Tracer et commenter les graphes x(t). Représenter également le portrait
de phase (x) et commenter.

- Dans le cas du régime pseudopériodique, définir le décrément logarithmique δ et
comparer la pseudo-période T à la période propre T0 ; quelle relation lie ces trois
grandeurs ?

### Applications du cours

Application 1 : Oscillateur élastique horizontal non amorti

On considère un point matériel M de masse m fixée à l’extrémité d’un ressort (constante de raideur k, longueur au repos l0) ; le point matériel est astreint à se déplacer sans frottement le long de l’axe horizontal O’x, O’ étant l’autre extrémité fixe du ressort.

1°) Exprimer l’énergie potentielle du point matériel en fonction de x.  Tracer l’évolution de l’énergie potentielle de pesanteur en fonction de x. Expliquer pourquoi la position x = 0 correspond à une position d’équilibre stable.

2°) Exprimer l’énergie mécanique du point matériel en fonction de m, k, x et .

3°) Pourquoi peut-on dire que l’énergie mécanique du point matériel se conserve ? Exprimer l’énergie mécanique du point matériel en fonction de k, x0, v0 et ω0 puis en fonction de m, x0, v0 et ω0

4°) Retrouver l’équation différentielle du DM 8 à partir de l’expression de l’énergie mécanique.

Application 2 : Qui est qui ?

On étudie un oscillateur amorti (cas présenté dans le DM 8) en régime apériodique. On a pour plusieurs valeurs du coefficient d’amortissement (ou du facteur de qualité), tracé l’évolution de x en fonction du temps.

- Identifier les courbes qui correspondent au coefficient d’amortissement le plus important et celle qui correspond au coefficient d’amortissement le plus faible. Préciser comment évolue le temps d’évolution caractéristique du régime apériodique quand le coefficient  d’amortissement augmente.

- Identifier les courbes qui correspondent au facteur de qualité le plus important et celle qui correspond au facteur de qualité le plus faible. Préciser comment évolue le temps d’évolution caractéristique du régime apériodique quand le facteur de qualité augmente.

Application 3 : Analogie électromécanique

En comparant l’étude du circuit RLC série réalisée dans le chapitre E3 et l’étude réalisée sur l’oscillateur amorti, compléter le tableau suivant.

|  | Electricité | Mécanique |
| --- | --- | --- |
| Equation différentielle |  |  |
| Variable étudiée | u | x |
| Dérivée de la variable étudiée |  |  |
| Paramètres de l’oscillateur | R | α |
|  | L |  |
|  | C |  |
| Pulsation propre |  |  |
| Période propre |  |  |
| Facteur de qualité |  |  |
| Energie de l’oscillateur |  |  |

Application 3 : Qui est qui ?

Les 6 trajectoires suivantes dans le plan de phase où seul le facteur de qualité varie. Il vaut : 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 5 ; 50. Qui est qui ?

Application 4 : Portrait de phase d’un système conservatif

Un wagonnet de masse m assimilé à un point matériel M est astreint à glisser sans frottement entre deux glissières circulaires voisines de centre O et de rayon moyen r. Le mouvement du point M a lieu dans le plan (Oxy). Dans toute l’application on néglige les frottements liés au déplacement du wagonnet dans l’air.

1°) L’énergie potentielle du point wagonnet est supposée nulle au point A. exprimer l’énergie potentielle de pesanteur du wagonnet en fonction de θ. Représenter l’évolution de l’énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ. Déterminer les valeurs de θ qui correspondent à des positions d’équilibre stables ou instables.

2°) On suppose que le wagonnet est lancé du point A (xA = r et yA = 0) avec une vitesse initiale  à l’instant t = 0.

- Exprimer la vitesse du point M à l’instant t en fonction de r et de .

- Exprimer l’énergie mécanique du wagonnet en fonction de θ et de .

- Pourquoi l’énergie mécanique du wagonnet se conserve-t-elle ?

- Montrer que la conservation de l’énergie mécanique permet d’écrire  et exprimer Ω0 en fonction de g et r.

- Dans le domaine 0 < θ < Π, comment évolue  lorsque θ augmente.  Exprimer la valeur minimale de  en fonction de Ω0 et .

- Expliquer pourquoi le wagonnet est soit animé d’un mouvement oscillatoire périodique, soit animé d’un mouvement révolutif. Associer chacun des mouvements possibles à la condition qui lui correspond  ou . Expliquer votre choix.

- Dans le cas du mouvement oscillant périodique, déterminer l’amplitude angulaire des oscillations.

3°) On dispose du portrait de phase suivant :

On a représenté sept trajectoires de phase différentes numérotées de C1 à C7 qui correspondent chacune à une valeur de l’énergie mécanique.

- Identifier les trajectoires de phase qui correspondent au mouvement révolutif et celles qui correspondent au mouvement oscillant périodique.  Classer ces trajectoires par ordre d’énergie mécanique croissante.

- Quelle est la trajectoire de phase qui correspond à la plus petite valeur de  ?

- Pourquoi les trajectoires de phase qui correspondent au mouvement révolutif  présentent–elles un minimum quand θ = - Π et θ = Π ? Quelle est la trajectoire de phase qui correspond à  < 0 ?

Exercices

Exercice 1 : Ressort sur une tige incliné

Considérons une masse m accrochée à un ressort (k, l0) et pouvant glisser sans frottement sur une tige inclinée d'un angle α par rapport à la verticale. On définit un axe (Ox) selon la direction de la tige, avec l'origine O est prise à l'autre extrémité du ressort.

Énergie et équilibre

- Déterminer l'énergie potentielle totale Ep(x) de la masse m.

- En déduire la position d'équilibre stable xeq.

- Exprimer l'énergie potentielle en fonction de u = x-xeq.

Oscillations

- Établir l'équation différentielle du mouvement de la masse.

- En déduire la période des petites oscillations.

Exercice 2 : Molécules diatomiques

Une molécule de monoxyde de carbone (CO) est modélisée par deux masses ponctuelles, m1 pour l'atome de carbone et m2 pour l'atome d'oxygène. Pour simplifier, on considérera ici que l'atome de carbone est fixe dans un référentiel galiléen. et que l'atome d'oxygène ne peut subir que des déplacements rectilignes le long d'un axe (Ox). On néglige la gravitation.

1°) L'énergie potentielle d'interaction des deux atomes est bien représentée par l'équation empirique dite de Morse :    V(r) = V0[l –e-β(r-r0)]2 où r est la distance des noyaux des deux atomes et où V0, β et r0, sont des constantes positives, avec βr0 >> l.

a) Tracer un graphe de V(r), en faisant bien apparaître V0 et r0.

b) Que représentent physiquement ces deux constantes ? Quelle est la dimension de β ?

2°) Montrer qu'il existe un domaine de distances où l'énergie potentielle d'interaction peut être modélisée par celle d'un ressort de constante de raideur k que l'on précisera.

3°) Dans le cadre de cette approximation, déterminer l'équation différentielle du mouvement de l'atome d'oxygène, et en déduire la fréquence des petites oscillations.

(En réalité on doit tenir compte des mouvements des deux atomes).

Exercice 3 : Oscillateur à deux ressorts

Un mobile supposé ponctuel de masse m est astreint à glisser le long d'une tige horizontale de direction (Ox). Ce mobile est relié par deux ressorts linéaires à deux points fixes A et B.

Les deux ressorts sont identiques : même constante de raideur k et même longueur au repos l0. Dans la position d'équilibre du système, les longueurs des ressorts sont identiques et valent léq, et le mobile se trouve à l'origine O de l'axe. On se place dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. A t = 0, le mobile est abandonné sans vitesse initiale d'une position x0 différente de 0.

1. Dans un premier temps on néglige tout frottement.

- Établir l'équation différentielle dont x(t) est solution.

- Montrer que le système constitue un oscillateur harmonique dont on précisera la pulsation ω0 et la période T0 en fonction de k et m.

- Donner l'expression de x(t) en tenant compte des conditions initiales.

- Donner les expressions de l'énergie potentielle élastique Ep(t) des deux ressorts, de l'énergie cinétique Ec(t) du mobile et de l'énergie mécanique totale E(t) en fonction de k, x0, ω0, t et éventuellement l0 et leq. Par convention, l'origine de l'énergie potentielle élastique correspondra à la position d'équilibre : Ep = 0 pour x = 0.

2. En fait il existe entre le mobile et la tige un frottement de type visqueux linéaire, la force étant de la forme  (où µ est une constante positive).

- Établir l'équation différentielle dont x(t) est solution. On posera h = µ/m.

- Montrer que lorsque u, le mouvement est oscillatoire amorti. Donner l'expression de x(t) en tenant compte des conditions initiales, et exprimer la pseudo-période en fonction de ω0 et h.

- Quelle est l'énergie dissipée par le frottement pendant la durée totale du mouvement ?

Exercice 4 : Pendule pesant simple

On considère un point matériel M de masse m, accroché à un point fixe O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur l et de masse nulle. L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre  (avec g = 9,8m.s-2), étant un vecteur unitaire de l'axe (Ox). On note l'angle orienté θ = (Ox,OM). On suppose que le mouvement reste dans le plan vertical (Oxy), l'angle θ restant toujours faible. À l'instant t = 0, on lâche la masse d'un angle θ0 sans vitesse initiale.

Lorsque l'on enregistre expérimentalement θ(t), on constate que l'amplitude de θ diminue lentement. On interprète ce résultat par la présence de frottements que l'on modélise par, où  désigne la vitesse du point M, et α une constante positive.

1°) Établir l'équation différentielle du second ordre vérifiée par θ(t), et écrire cette équation sous

2°) a) A quelle condition obtient-on un régime pseudo-périodique ?

b) Dans ce cas, déterminer la pseudo-période T. Que représente alors τ ?

c) On appelle décrément logarithmique la quantité δ = .

Exprimer δ en fonction de T et τ.

3°) La figure ci-dessous représente les variations de θ avec le temps. On précise les coordonnées de quatre points particuliers :

| Points | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t(s) | 0.53 | 1,10 | 2,20 | 8,25 |
| θ(°) | 0,00 | 8,95 | 8,02 | 0,00 |

La masse est m = 470 g.

Calculer numériquement, à partir des valeurs expérimentales :

- le décrément logarithmique δ;

- la pseudo-période T;

- le temps τ;

- la constante α.

4°) Tracer précisément la trajectoire de phase suivie par cet oscillateur, dans le plan de phase (θ, . Ajouter sur le même graphe la trajectoire de phase qu’on aurait obtenue en l’absence de frottements.

# Text boxes

x0

x

t