OBJECTIF	Etudier un récepteur constitué d’un moteur monophasé dont on veut relever le cos(

A	ETUDE THEORIQUE		Exercices d’électrotechnique

Exercice n°1

Chez un abonné le contrat EDF, d’énergie est : 	9Kw	230V	50Hz

A un moment de grande consommation, nous avons observé le compteur : sa constante est de 4.8 Wh/tr et le disque a effectué 28 tours en 1mn alors que les mesures de U et I donnaient : 229V; 35.7A

Quelle est l’énergie consommée ?

Calculer la puissance active de l’installation fonctionnant dans ces conditions

Calculer le facteur de puissance global de cette installation

Si on désire déterminer l’énergie réactive d’une installation, il faut calculer : WR = Qt, exprimé en varheures avec t en heures. Calculer, pour notre cas l’énergie réactive consommée durant une minute.

Quelle est la proportion d’énergie réactive par rapport à l’énergie active. Montrer que le nombre obtenu correspond à tan(

Exercice n°2

Un atelier artisanal comporte plusieurs machines identiques. Chacune, en fonctionnement sous 230V alimente deux moteurs monophasés.

M1 :	230V	50Hz	PU = 2.2Kw 	( =78%	cos( = 0.8

M2 :	230V	50Hz	PU = 1.5Kw 	( =72%	cos( = 0.75

Devant l’excédent d’énergie réactive, on vous demande de remédier à cet état de fait en installant des condensateurs de compensation.

Déterminer la puissance active globale et le facteur de puissance de la machine avant compensation.

Calculer la capacité du condensateur que vous devez installer pour porter le cos( à 0.93.

Quelle est l’intensité du courant absorbé par une machine avant et après compensation.

B	ETUDE PRATIQUE

PRINCIPE	Mesurer avec les appareils adaptés les puissances d’un moteur monophasé pour en déduire son cos( ensuite par un choix de condensateur on améliore le cos( du moteur

TRAVAIL DEMANDE

( Proposer un montage pour déterminer le cos( d’un moteur monophasé à l’aide d’un Wattmètre

( Réaliser le montage, faites vérifier et déterminer ( relever U, I et P) P, Q, S et cos(

( Proposer un montage pour déterminer le cos( d’un moteur monophasé à l’aide d’un compteur d’énergie

( Réaliser le montage, faites vérifier et déterminer ( relever U, I, C, n et t ) W, P, Q, S et cos(

( Comparer les résultats (cos( ) obtenue avec un Wattmètre et avec le compteur.

( On désire relever le cos( du moteur à 0.4, en plaçant un condensateur en parallèle sur le moteur. Calculer la valeur de la capacité du condensateur à rajouter en détaillant vos calculs.

( Vérifier expérimentalement le nouveau facteur de puissance ( cos(’ ) sur le moteur (utiliser un Wattmètre pour faire la mesure).

( Comparer les valeurs des courants en ligne avant et après le relèvement de cos(, expliquer.

( Vous disposer maintenant d’un condensateur de 15(F, quelle sera la valeur du cos( si le condensateur est monté en parallèle sur le moteur ?

( Vérifier expérimentalement, en déduire P, Q, S et cos(. Quelle est la valeur du courant en ligne ?

COMMENTAIRES ET CONCLUSION