Exercices: Courant alternatif sinusoïdal

1. QCM

Pour chaque ligne indiquer la (ou les) bonnes réponse(s).

| 2. Tensions variables a. Quelles sont les tensions périodiques ? a b c e f g h i b. Quelles sont les tensions alternatives ? a b c f h i c. Quelles sont les tensions sinusoïdales ? c f 3. Appareils de mesure Quels appareils utilise-t-on pour mesurer une tension efficace? Voltmètre une tension maximale? Oscilloscope une période? Fréquencemètre, Oscilloscope 4. Tension sinusoïdale Les quatre oscillogrammes ci-après on été obtenus avec les même réglages de l'oscilloscope. Lesquels ont la même période? La même fréquence? a d Lesquels ont la même amplitude? a b , c d Lequel a la plus petite période? La plus grande fréquence? b | 5. Du continu à l'alternatif L'onduleur permet de convertir une tension continue en une tension alternative. Les campings car et les alimentations de secours utilisent ce dispositif. On le représente par ce symbole: a. Quelle est la période de la tension ? En déduire sa fréquence. T= 40 ms F= 1/T => F= 25 Hz b. Quelle est la valeur maximale Um ? Um = 10V c. On a relevé la tension efficace de la tension U = 10V La relation est-elle toujours valide ? NON Pourquoi ? Uniquement pour les tensions alternatives sinusoïdales |
| --- | --- |

Exercices à caractère expérimental