Agrégation Interne 1999

Corrige des Exercices d’électronique

Exo n°1 :

Millmann sur l’entrée - : , diviseur de tension sur l’entrée + : . AO idéal : .

Exo n°2 :

1.	Appelons i3 & i4 les courants circulant respectivement dans les résistances R3 & R4.  On a :

car i+ = 0,  en appelant S1 la sortie du premier AO, le diviseur de tension donne : , & le théorème de Millmann à l'entrée – donne : , d’où : , en traduisant que : V+ = V-. On reporte alors dans i3, ce qui conduit à :

ou encore : , & donc io sera indépendant de X si tous les termes en X se détruisent, soit : , d’où on déduit : , & donc , & la résistance à mesurer X est alimentée par un générateur idéal de courant fournissant le courant io proportionnel à la tension Ve.

2. Sur le second AO : V+ = X.io = V- = V1, soit: , indépendant des résistances Ro & R'o.

3. L'AO3 est intégrateur, donc :   car . On a une fonction croissante de t. Si t = T1, , puis on intègre e, soit :

, & on a une fonction décroissante de t. D'où l'allure de la courbe.

4. , soit : . En pratique, R1 = R2, & , d'où , & les chiffres apparaissant sur l'afficheur correspondent à X (à une puissance de 10 près, étalonnage). Si T2 = k.To, le chronomètre affiche k (quasi - entier car T2 >> To) & donc à une puissance de 10 près, les chiffres affichés correspondent à la valeur numérique de X.

Exo n°3 :

1. On appelle M le nœud entre C & les deux résistances. L’AO fonctionne en ampli inverseur, donc , & on écrit le théorème de Millmann au point M :   d’où la fonction de transfert : , donc de la forme . On reconnaît donc un filtre passe-bas du premier ordre, de pulsation de coupure  & de gain maximal .

Contrôle :

En HF, la capacité court-circuite le signal d’entrée, donc

En BF, la capacité ne joue plus, on a un ampli inverseur de gain

2. Diagramme de Bode : aucune difficulté.

Exo n°4 :

1. On écrit deux fois le théorème de Millmann :

Diviseur de tension : . On a donc le système :

Par élimination dans la seconde relation, on obtient :

, ou  , d’où on déduit la fonction de transfert complexe : .

2.   équation dans le corps des complexes d’où :

alors  . Le montage est alors un oscillateur (appelé « phase-shift ») de pulsation propre . On a une chaîne bouclée avec ( sommateur (car ), donc la fonction de transfert vaut  car .

Exo n°5 :

1. En régime linéaire :  & on élimine Vs entre ces deux relations :

& le dipôle est donc équivalent à la résistance négative .

2. En régime non linéaire : alors  & la loi d’Ohm aux bornes de la résistance  conduit à la loi : .

La caractéristique est alors donnée par la courbe suivante, où la valeur i1 correspond à la commutation : alors .

La tension s’annule pour la valeur .

3.a. Régime linéaire :   car le générateur est le condensateur qui se décharge. On dérive & on en déduit :

3.b. Régime non linéaire : . On en déduit :

.

4. On cherche une équation  pouvant rendre compte des deux types de fonctionnement. Il faut satisfaire les conditions : , donc on cherche une loi de la forme : , & il reste à déterminer K par la première condition, soit :

& on obtient alors :

. On dérive, ce qui donne :

une équation différentielle du type Van der Pol :

Exo n°6 :

1. iS étant nul, on retrouve la tension Vs aux bornes de la branche (L - C). Le diviseur de tension donne alors : , soit : , forme standard.

2. Alors : , avec : . Si x tend vers zéro ou l'infini, X tend vers zéro & donc f  tend vers 1.

Il existe donc un extremum de f  si X² est extremum, soit :  extremum, donc maxi (& infini) pour xo = 1. Alors  f  = 0. D'où l'allure de la courbe, & on reconnaît un filtre coupe - bande, ou réjecteur parfait (arrête le signal de pulsation (o).

3. Aux frontières de la BP :   d’où , soit :

, d'où on déduit :

puis : , soit  cohérent.

4. AN :

D’où :

5.Diviseur de tension en V - : V - =Us.H , le quadripôle Q étant symétrique. Puis :

, soit : , ce qui donne :  .

6. Avec les notations de l'énoncé :

, soit :

car µo >> 1. Soit enfin : .

* si  : ,  ;

* si  : . Il existe donc un extremum entre les deux. Si g extremum, X² extremum : X = 0 redonne les deux asymptotes, donc il reste X² infini soit : , alors .

7.   car µo >> 1, ce qui conduit à l'équation du second degré : , où l'on a posé Q’ = µoQ. L'équation est formellement analogue à celle de la question 3, il suffit donc de remplacer Q par Q’.  On obtient :

, puis : .

AN :  Q’ = 40.104 = 4.105 ! ! . Le circuit obtenu est un filtre passe-bande très sélectif . D'où l'allure de la courbe (pas à l'échelle).

Exo n°7 :

1. Théorème de Millmann au point A :

. AO idéal, donc i+ = 0, & on écrit le diviseur de tension au point B :

, & on remplace dans la relation précédente :

. On regroupe :

, d’où on déduit :

, soit aussi :

, donc de la forme :

avec les notations de l’énoncé.

2. Le numérateur correspond au terme du dénominateur dominant si , donc en basse fréquence, & donc il s’agit d’un filtre passe-bas du second ordre. Le module de la fonction de transfert est donné par :  .

3. Pour , on trouve la fréquence de coupure , avec   . On lit : D’où la bande passante :  en kHz.

Pour , on lit , puis . D’où la bande passante :  en kHz.

- Si  on a : . On a aussi (valeur lue sur la courbe, traduisant la surtension) : , redonnant le même résultat. Enfin si on revient à la fonction de transfert complexe, traduite en régime transitoire avec , on a :

, de la forme :  d’où :

Il y a donc résonance, & la courbe présente un maximum accentué à la fréquence de résonance  fo.

- Si  le même raisonnement conduit à  Il n’y a donc plus de résonance, & la courbe décroît de façon monotone.

4. On envisage successivement les deux valeurs de ( :

- Si  le filtre se comporte comme un passe-bas, de bande passante  en kHz. Il en résulte que seul le fondamental (), de fréquence  f = 5 kHz appartient à la BP. Alors :

. On en déduit module & argument :

&  . D’où le signal de sortie : .

- Si  le filtre se comporte comme un passe-bande, de bande passante  en kHz. Il en résulte que seul l’harmonique 3 () de fréquence f = 15 kHz appartient à la BP. Alors :

. On en déduit module & argument :

&  . D’où le signal de sortie : .