Correction de TD7: Transformée en z en temps discret

(trop long, j’ai  sauté la question 3, on peut supprimer également les processus générateurs de la question 2 A, bien définir impulsion discrete et sa TZ, z=exp(Tp), la distinction entre discret et échantillonné, …)

# Première partie : outils

## Signal discret, signal bloqué, signal échantillonné :

Tracer le signal causal et rappeler sa transformée de Laplace .

Etablir l’expression du signal discretsi on échantillonneaux instants avec .

Représenter le signal obtenu en passantdans un échantillonneur bloqueur de période . On définit le Bloqueur d’Ordre Zéro (BOZ) de période à partir de sa réponse impulsionnelle (est l’échelon de Heaviside). Quelle est la fonction de transfertde BOZ ?

Quelle est la transformée de Laplace du signal échantillonné  ? Déduire la transformée de Laplace de .  Comparer la transformée en z  du signal discretavec.

% en Matlab

>> t= 0 :.5 :3 ;

>> s= 2*exp(-2*t) ;

>> plot(t,s)

>> stem(t,s)

>> stairs(t,s)

>> grid

fonction de transfert du BOZ

, d’où la transformée de Laplace si convergence vers

en transformant cette chaîne étape par étape, il vient

, on retrouve une suite d’impulsions de hauteur pour la nième et de largeur , dont le terme général de la somme  exprimé avec la variable de Laplace est , échelon d’amplitude débutant en moins échelon de même amplitude débutant en  …

et sont d’ordre 1, la constante de temps  vaut  et le pôle discret vaut  c’est en fait

## Transformée en z :

A.  Calculer  dont on représentera l’allure temporelle. Appliquer les théorèmes des valeurs initiale et finale. Montrer que les valeurs, , décrivent un régime transitoire exponentiel. Relier le temps de réponse à 5% de ce transitoire au pôle  et à .

Donner deux manières de générer le signal .

Appliquons la formule des résidus à la quantité  il y a deux résidus, soient :

Pour , , pour , , entre ces deux limiltes, un régime exponentiel en , soit ou encore   avec

Le théorème de la valeur finale donne : ,  donne

Processus générateurs de , supposons qu’on a inversé une réponse impulsionnelle, la quantité inversée était en fait une fonction de transfert en z, quelle en était alors l’équation aux différences associée ? Il suffira de présenter une impulsion discrète à l’entrée de ce processus ? on rappelle que l’impulsion discrète est un signal nul partout sauf en   où il vaut 1. On retrouve facilement la transformée en z de l’impulsion discrète (fonction de Kronecker) qui vaut 1 (appliquer définition de Tz). Seconde possibilité, étant la transformée de l’échelon discret, on peut également programmer un échelon à l’entrée du processus d’équation

- Etudier le processus discret d’équation paramétrée, d’entrée et de sortie. Calculer la réponse indicielle associée, et étudier l’effet des deux paramètres etsur la stabilité, le gain statique et la constante de temps. Comment choisir etpour obtenir un temps de réponse de environ et un gain statique de si la fréquence d’échantillonnage vaut  ?

La fonction de transfert vaut , la réponse indicielle est

soit par la formule des résidus , on en déduit l’allure et le gain statique  qui est , la constante de temps se déduit de comme dans l’exercice précédent, , il y a stabilité dés que , Pour les valeurs demandées, il suffit de fixer et soit

Notons le cas particulier où , le processus se comporte alors comme un retard d’une période d’échantillonnage , si , le processus répond alors à une entrée présentée en la recopiant « pile » après une période d’ échantillonnage.

## Fonction de transfert en z :

A. le filtre suivant est donné par une équation aux différences comportant 3 paramètres  :

. Calculer la fonction de transfertet la réponse impulsionnelle . Décrire la relation d’entrée sortie du filtre par un produit de convolution.

La transformée en z de   à conditions initiales nulles et en prenant et pour transformées de la sortie et de l’entrée donne soit 
Le terme au dénominateur est un retard d’une période d’échantillonnage, essayons d’inverser dans , il suffira ensuite de remplacer par dans le résultat obtenu.
Or,  donne par transformation inverse (cf. table de transformée en z) , pour le premier terme et   pour le second à partir de ( retard appliqué à un terme de la table). En résumé, pour D(z), c’est 
, , et pour 
Si on donne un signal causal à l’entrée, connaissant la réponse impulsionnelle causale également , la relation d’entrée sortie permettant de calculer est

B. le filtre correcteur proportionnel intégral dérivé (ou pid) ci-dessous est donné par une fonction de transfert, avec trois paramètres . Les paramètres étant par exemple ici  quelle est l’équation aux différences à programmer pour réaliser ce filtre discret ?

Mettons  sous la forme d’une fraction rationnelle en , et nommons  et les transformées de la sortie et de l’entrée , c’est
 d’où l’équation aux différences

# Deuxième partie : problème

Etudier l’asservissement de la sortie du processus discret d’entrée d’équation  au moyen d’une loi proportionnelle de gain  : , la période d’échantillonnage vaut . Que dire de la valeur (réponse pile) ?

La commande en boucle ouverte du processus est-elle envisageable ?

Comment se traduit l’apparition d’un retard pur dû au calcul :  ?

La fonction de transfert est pour le processus seul, une petite étude rapide montre que c’est un équivalent discret  de l’intégrateur en temps continu, donc instable au sens ebsb et difficile à commander.

Ajoutons la loi de commande , le système bouclé obtenu ainsi aura la fonction de transfert , quelle en est la réponse indicielle si , on trouve pour . On voit apparaître un gain statique unité ainsi qu’un régime exponentiel ou un régime sinusoïdal amorti selon les cas, petite étude intéressante à faire selon la valeur du pôle  :

Voir les cas  =  –2,  -1,  -0.5,  0,  0.5,  1,  2, il existe à chaque fois une valeur de  possible et le comportement est assez facile à évaluer parce qu’il s’agit de puissances de 2.

On peut  également associer les comportements au lieu du pôle

En particulier est très intéressant, et typique des systèmes discrets, l’asservissement répond pile en une période d’échantillonnage à l’échelon présenté, ou à n’importe quelle entrée d’ailleurs.

Dans le cas d’un retard de dans le calcul de la fonction de  transfert de l’asservissement devient , c’est maintenant un second ordre discret, qui suivant les valeurs de va présenter des réponses apériodiques ou sinusoïdales amorties, par exemple, le cas précédent est alors la limite d’instabilité au lieu de la réponse pile. Le gain statique vaut 1, soit une erreur statique nulle. Essayer le cas qui donne le régime critique, un pôle double en

Le lieu des pôles est également facile à tracer

Et à discuter

limite d’instabilité

racine double

racines réelles stables