# Gaz parfait et gaz réel

## Modèle du gaz parfait

### Rappel (voir chap thermométrie)

Loi de Mariotte à T = cste

A une masse m de gaz cste P  V cste

Coordonnées de  d’Amagat                                coordonnée de Clapeyron

P

### Gaz parfait : définition

A tout gaz  on associe un gaz fictif appelé gaz parfait tel que PV = cste

Rq1 : A pression faible, le gaz  a un comportement proche du gaz parfait associé

Rq2 : Pour un gaz parfait, PV = cste

Si p→, V→0 : les  molécules sont représentés par des points

### Loi des gaz parfaits :

A T fixée, pour une masse m de gaz, (pour un nombre de moles n de gaz) PV = cste

Conclusion : PV est  proportionnel à n et T

PV = a n T    avec a = constante   PV=RnT avec R= cste des gaz parfait

PV = nRT    loi des gaz parfait

R= ?

Dans ces conditions, on mesure V 22.414L 22.4 L

PV= nRT → R =  =  → R = 8.314 SI

On a aussi R =  = 0.082 atm. L .mol-1.K-1

### Autres expressions de la loi des gaz parfaits

- Soit n mol d’un gaz parfait ; soit m la masse correspondante ; soit M = masse molaire du gaz.

PV = nRT ; n =  → PV =  RT ; P

- V(m3.kg-1) =  = volume massique du gaz

- r (SI) =   = constante massique du gaz parfait considéré.

Pv = rT

- P =     T   P = ( r T  .

### Pression partielle d’un gaz parfait :

Pression partielle d’un gaz = Pression exercée par le gaz s’il était seul.

- Mélange idéal ?

Le mélange idéal = mélange dans lequel les molécules s’ignorent

Exemple : H2 et CO2 → mélange idéal

H2 et N2    → (H2 + N2) → 2Nh3

Pour un mélange Idéal, P total =( pressions partielle

Xi = fraction molaire du gaz i

Xi =   où ni = nombre de mole de gaz i ; et où n = nombre de mole de gaz total

xi =

On peut écrire : Pi V = ni R T  (1)

Pi = pression partielle du gaz i

PV = nR T   (2)

=  =  → Pi =  P

Pi = Xi Ptotale Loi de Dalton.

CF exos page 1 « gaz parfait »

## Cas d’un gaz Réel :

Gaz parfait : PV = nRT

n moles

Volume V

Molecule ponctuelles ; possible d’avoir V→0

Pour le gaz réel,

1ere correction :

Les molécules ne sont pas ponctuelles

Chaque molécules a un volume « b »

Volume réel

Volume réel = V –( n NA b)

Nb de molécules = n NA ; NA = nbr  d’Avogadro = 6.023.1023

la loi des gaz devrait s’écrire : P (V – n NA b) = nRT ;  T =

2éme correction :

Chaque molécule subit une force d’attraction de la part des autres (force de VAN DER WAALS)

Soit  = Résultante de ces forces pour une molécule.

Pour les molécules proches des parois

La pression au niveau des parois (CAD celle au niveau du gaz) est plus faible que celle d’un gaz parfait

La loi des gaz devrait s’écrire :

P =  -    ; où  =   où a = cste

Conclusion : pour un gaz réel,

P =  -  Relation de VAN DER WAALS

(P +)  (V – n NA b)= nRT

# 1er Principe de la thermodynamique

## Définitions

### Système :

C’est ce que l’on décide d’étudier :

Système      milieu extérieur

Système fermé : Pas d’échange de matière avec l’extérieur.

Système ouvert : Echange de matière avec l’extérieur.

Exemple :	-Pompe

-Turbine

-Echangeur thermique                   Système ouvert

-etc…

-moteur                                          Système fermé

### Etat d’équilibre d’un système :

Variable d’état = 1 grandeur physique nécessaire et suffisante pour d’écrire l’état d’un système

Pour un fluide, 3 variables d’état (P,V,T)

Etat d’équilibre :P,VT cste au cours du temps.

Ex :

### Transformation d’un système :

Tout processus permettant de passer d’un  équilibre  à un autre ( voir exemple ci-dessus)

→Transformation réversible ; c’est une transformation telle qu’il soit possible de revenir en arrière en passant par les mêmes états d’équilibre intermédiaire.

→                                   →                                   →

←                                   ←                                   ←

Réversible

Rq :Transformation forcement lente, car il doit y avoir absence de frottements pour retrouver l’état initial.

→ Transformation irréversible : non réversible :

Ex :

Car il y a eu dés frottement donc perte d’énergie (chaleur) donc T et V sont différent de l’exemple précédent.

### Fonction d’état grandeur physique dépendant des variables d’état.

## 1er principe de la thermodynamique pour un système fermé.

### Energie d’un système :

Système étudié : fluide dans le récipient.

Ce système possède :

-de l’énergie cinétique= Ec =  M(vitesse)²

-de l’énergie potentielle = Eq = Mg hauteur due à son poids.

-Une énergie interne U = (énergies cinétique de chaque molécule

U= (énergies cinétique de chaque molécule + (énergies potentielle de chaque molécule.

Energie totale du fluide = E = EC + Ep + (

En thermodynamique, on s’intéresse aux énergies massiques

Energie massique totale = e = ec  + ep + u

Energie massique totale =  =  =  =

ec = énergie cinétique massique

ep =              potentiel

u =                 interne

### Variation d’énergie par échange de travail :

Les forces extérieurs appliqués au système étudié exerce un certain travail dès lors que leur point d’application ce déplace.

Travail exercé ←→ formation d’énergie du fluide.

Notation :

w (J/kg) = travail massique échangé par le système avec l’extérieur.

w>0 : Le système reçoit de l’énergie

w<0 : le système pert de l’énergie.

Exemples :

amont = forces de pressions en amont ; w forces de pressions en amont >0

aval = force de pression en aval ; w forces de pression en aval <0

### Calcul du travail des forces de pression

#### Relation général

( w = Fext  AB  cos 0                             ( w = Fext  AB  cos -180

P = pression du  fluide

v = volume du fluide

Pext = pression extérieur

( w = F ext AB                                                   (w = - F ext  AB

( w = Pext  s  AB                                           (w= - Pext  s  AB

dv <0                                                                    dv>0

dv = variation de volume du fluide

dv = - s AB                                                           dv = s AB

donc dw = - P ext dv                                            donc dw = - Pext dv

(w         = - Pext dv

force extérieur

w =

#### Cas d’une transformation réversible :

Réversible  lente  P  Pext

( = - Pdv si réversible

Utilisation du diagramme de CLAPERON      P=f(V)

Travail des forces de pressions au niveau du fluide entre les états A1 et A2

w =  = –

Si la transformation est cyclique ; etat initial = etat final

Sens trigo                                                           sens horaire

Travail des forces de pressions échangé au niveau du fluide

w = –            +                                                       w = –             +

w =                                                                            w = –

Conclusion : travail des forces de pression lors d’une transformation cyclique = ± Aire du cycle.

Si  parcourt : sens trigo → + l’aire

Parcourt : sens horaire → - l’aire

### Variation d’énergie par échange de chaleur

L’eau reçoit de l’énergie sous forme de chaleur et non sous forme de travail (absence de )

q = qe =quantité de chaleur massique échangé par le fluide avec l’extérieur

Remarque :

Le fluide peut échanger de la chaleur :

-soit avec l’extérieur

-soit à l’intérieur de lui (échange due aux forces de frottement)

q = q extérieur + q intérieur = qe + qi    qe (<0 ou >0)    ; qi (>0)

si q>0 , le système reçoit de l’énergie sous forme de chaleur

si q<0 , le système prend de l’énergie sous forme de chaleur.

### Enoncé du 1er principe pour un système fermé.

Lors d’une  transformation quelconque sur un systéme fluide fermé

(e = w + q

w = travail échanger avec l’extérieur

q = quantité de chaleur échanger avec l’extérieur

( (u +ec + ep) = w + q

Rq1       (e = w total                 +        q total      =

(e = w + q

= forces de frottement                  |w forces de frottements| = qi

e= w < 0                         ( =qi >i

w + qi =0

Rq2  souvent (ec = 0; (ep = 0

(u = w +q

Exemple d’application :

1er principe pour un mélange gazeux dans le cylindre d’un moteur

## 1er principe pour un système ouvert :

-On est en régime permanent (grandeur physique indépendant du temps)

-système ouvert : échange de matière avec l’extérieur (circulation d’un fluide)

{échangeur ; turbine ; compresseur : pompe ; détendeur ; tuyère ;…}

Système étudié : fluide se trouvant dans            (instant t)

A instant t + dt, le fluide se trouve dans

A l’instant t, le système se trouve dans les zones 1 et 3

A l’instant t+dt, le système se trouve dans les zones 3 et 2

1er principe (entre t et t+dt)

d(Ec + Ep +() {énergie total du système}= (W + (Q

(Ec+ Ep +()2+3 – (Ec +Ep + ()1et3 = (W +(Q

(Ec + Ep + ()2 + (Ec + Ep + ()3 –[ (Ec +Ep +()1 + (Ec +Ep +()3]

(Ec +Ep +()2 – (Ec + Ep +()1 = (W + (Q (1)

Energie massique  =  → énergie = énergie massique  masse

- = (ec +ep +u)2 dm2 – (ec + ep + u)1 dm1 = (W +(Q

Or dm1 = dm2 =dm

(ec+ ep +u)2 dm – (ec+ ep +u)1 dm =(W + (Q

dm [(ec+ ep +u)2 – (ec+ ep+ u)1] =(W+ (Q

dm  ( (ec+ ep+ u) = (W + (Q

1→2

(W = (Wmachine +(Wamont  +(Waval

-Travail échangé au niveau des parties mobile de la machine

-Travail des forces de pressions exercé par le fluide extérieur en amon

-Travail des forces de pressions exercé par le fluide extérieur en aval

(W amont = (W(1) = F1  dl1  cos 0° = F1  dl1 = P1 S1  dl1 = P1  1  = p1 v1  dm

(Waval = (W(2) = F2  dl2 cos 180° = –F2  dl2 = -P2 S2 sl2 = -P2           =-p2 v2 dm

Par conséquent

- dm ( (ec+ ep+ u) = + p1 v1 dm – p2 v2 dm + (Q

= w machine +p1v1 – p2 v2 +q

(p2 v2) – (p1 v1) = ( (pv)

- ( (ep +ec +u) = wm +q +(- ( (pv))

((ep+ c +u) +( (pv) =wm +q

((ep+ ec +u +pu) = wm +q

Enthalpie massique = h = u +pv

(J/kg)

(enthalpie =H = ( + PV )

J

((h+ep+ec) wm + q

Enoncé du 1er principe pour un système ouvert

Lors de la traversée d’une machine par un fluide en écoulement ( (h +ep +ec) +wm +q

wm = travail massique échangé par le fluide au niveau des parties mobiles de la machine (= travail indiqué wi)

Souvent, ( ep = 0 ; (ec = 0 donc souvent (h = wn +q

Exemple :

(h2 – h1) = wm + q

(h2-h1) = wn (=0) + q (1→2)

((h +ec +ep) = wm +q

(ec +(h =wm(=0) +q(=0)

(h2-h1) +(ec2 –ec1) = 0

(h2 –h1) = (ec1 –ec2)

car pas échange de chaleur

## Transformation particulières :

→ Transformation isothermes (T =cste)

Ne signifie pas forcement que q=0 (pensons à un changement d’état d’un fluide)

→ Transformation isochores : volume massique = cste = v

→Transformation isobares : P= scte

→Transformation monobares Pext = cste

→Transformation adiabatique q=0 utilisation de calorifuge cas d’une transformation rapide.

## Utilisation des capacités thermiques massiques :

### Rappels :chap V « transfère thermique »

Q= m  c  (T avec c = capacité thermique massique du corp

q =  = c (T

si petite transformation (q = cdT

Si corps = gaz ,

c = cv si transformation à volume cste.

c = cp si transformation à pression cste.

### Cas d’un solide ou d’un liquide

V= cste   transformation quelconque

1er principe (système fermé)   (u = w + q     du = (w(=0) + (q(=cste) = cste

(w = 0 car absence de déplacement des forces)

### Cas d’un gaz parfait :

#### Exemples :

- Echange thermique à volume cste

Récipient rigide

(v = cste)

du = cvdT

- Transformation = Réaction chimique gazeux à l’air libre ( donc à pression cste)

(O2)(g) air

1er principe (système ouvert) (h = wm(=0) + q         dh = (wm(=0) + (q (=cpdT)

dh = cpdT

#### Généralisation :

Pour un gaz parfait et pour une transformation quelconque,

# Propriétés énergétiques d’un gaz parfait :

## Energie interne et enthalpie d’un gaz parfait :

### Energie massique :

On suppose que le gaz est monoatomique : molécules éloignées ( donc force d’interaction de VAN DER WAALS négligeables) → ep (microscopique) = 0

ec (microscopique)  0

donc u = ( ep(microscopique) + (ec (microscopique)

Ec = mv² = ( v²  → ec =  =  v²

u = ( v² = ( (vx² + vy² + vy²) = ( vx² + ( vy² +( vz²

somme des 3 termes

Pour un gaz diatomique, on aurait u = ……………………..

somme des 5 termes

On peut montrer que chaque terme vaut rT

Avec r = cst massique du gaz considéré  r =

Conclusion :

Pour un gaz parfait monoatomique  u =  rT

Pour un gaz parfait diatomique  u =  rT

### Enthalpie massique

h = u + pv   ou pv = rt pour un gaz parfait

Gaz monoatomique u = rT

h =  rT

Gaz diatomique u =  rT

h =  rT

u et h ne dépendent uniquement de la température.

### Relation de Mayer :

Gaz parfait pv = rT

Avec r = constante massique du gaz parfait étudié

r = R/M = 8.31

On a vu : h = u + pv = u + rT

=  +  or , Chap VIII gaz parfait

cp = cv + r  →    cp – cv =r  relation de Mayer   où cp, cv et r en(J.kg-1.K-1 )

### Le coefficient ( gamma d’un gaz :

C’est un coeff qui caractérise un gaz : ( =

Si gaz parfait monoatomique, u =  rT  h=  rT

cv =  = r               ;              cp =  =  r    →           ( =  =  = 1.67

u =  rT                     ;              cv =   r

h =  rT                      ;             cp =  r

## Transformation particulier d'un gaz parfait :

### Cas d’une transformation isotherme :

Etat 1 (V1,P1,T) → Etat 2 (V2,P2,T)

On sais que pour un gaz parfait : pv = rT

Or T = cste → pv = cste → P =

-Pendant la transformation, les états pv pris successivement par le gaz sont les coordonnées de l’hyperbole d’équation : p =

-Une isotherme = ensemble des points correspondant à une même température.

### Cas d’une transformation adiabatique réversible : (= transformation isentropique) :

Etat 1 (p1,v1,T1) → q = 0 → Etat 2 (p2,v2,T2)

Loi des gaz parfait : pv = rT

Ln(pv) = ln(rT) ln p + ln v = ln r + ln T

Dépendant :un petite durée, d (ln p) + d (ln v) = d (ln r) + d (ln T) =

=    =

f(x) = ln (5x) où ln ←g  (5x) ←f

f’(x) =  (g  f)’ = f’ + g’(f)

ln(5x)’ =

+  = 0 +

1er principe: système fermé (masse de 1kg de gaz)

du (=cvdT) = (w (=-pdv ext car transformation réversible) + (q (=0)

du = (w + (q

cvdT = -Pdv    → dT = -

(1)  +  = -

Pv = rT    =  →  +  = -

(1)  +  (1+ ) = 0

Cp – cv = r (MAYER) →  -  =  → ( - 1 =

(1)  +  ( = 0

=

ln P = – ( ln v +cst  → ln P +  ln v( = cste

pv( = cste Loi de Laplace   P =

Pendant la transformation, les états pv pris successivement par le gaz sont les coordonnées de l’hyperbole d’équation : p =  .

- Une adiabatique réversible (= isentropique) = ensembles des points correspondant à pv(= cste

- Autre forme de la loi de Laplace :

pv(= cste ; pv = cste ; v =  ; P ()( = cste ; P p-( r ( T ( = cste   ; T( P1-( =  = cste

T( P1-( = cste  Laplace de même p =   ,   v² = cst rt v (-1 = cst

T v (-1 = cst  Laplace

Application numérique : on comprime subitement l’air dans une pompe à  vélo dans un rapport volumétrique de 10

La transformation est considéré comme réversible quel est la température final de l’air ?

« subitement » → donc adiabatique puisque les échanges thermique avec l’extérieur n’ont pas le temps de se faire

Tint = cste = 20°C (=293K)  vint =1     air = (o2 , n2) → diatomique → ( = 1.4

Cste = 293  v1 0.4

T2 = 735.98 K → 463°C !

Trop élevé pour la réalité (modèle réversible utilisé)

### Comparaison des pentes d’une isotherme et d’une adiabatique réversible :

Soit un état P1v1 appartenant à la foie à une isotherme et a une adiabatique réversible.

Pente pour l’isotherme au point M1

Pv = cste (rT)  P1v1 = rT → Pv = P1v1 → P =

Pente en 1 point de l’isotherme = () = P1v1 – ()

Pente au point M1 = P1v1  –  = –

Pente pour l’adiabatique réversible au point M1 P1v( = cste → P1v1( = cste → Pv( = P1v1(

P =  = P1v1( v-(

Pente en un point de l’adiabatique réversible

= () = P1v1(  (–()v-(-1 =  P1v1(  – ( v–((+1) = –( P1 v1-1 = –(

Conclusion :

Pente de l’adiabatique réversible

pente de l’isotherme

Or ( > 1 (1.4 ou 1.67)

Donc une adiabatique réversible est plus pointu d’une isotherme

### Transformation adiabatique irréversible :(= transformation polytropique)

On peut montrer qu’il existe une constante k= (

Telle que :

Laplace

→ EXO : Introduction à la thermo…

# Deuxieme principe de la thermodynamique

## Définitions statique de l’entropie

Soit un gaz formé de 3 molécules A,B,C

Un état du gaz est caratérisé par le nombre n pour réaliser un état

Définition de l’entropie S du gaz

S = kB  ln (  ou kB est la cst de Boltzmann ;  l’unité Si de S : J/K

S = entropie massique =

Unité légal : J.K-1.kg-1

S permet de connaître le nombre de manière de réaliser un état

## Entropie d’information sur le systeme :

Si S faible (ex état n=0 ou n=3), on connais bien le système (→ on sait où se trouve les molécules A,B,C)

Si S élevé ( ex état n=1 ou n=2), on connais moins bien le système (→on ne sais pas où se trouvent A,B,C)

S  manque d’information

Conséquence : l’entropie{s} d’un solide < s liquide < s gaz

Solide : La position de chaque atomes est parfaitement connu

Liquide

Gaz

Exemple : fusion de la glace

H2o(s) → H2o(l)

(s = (h2o(l) – (h2o(s) >0

(s =  + 1120 J.K-1.kg-1

## Second principe de la thermodynamique:

### Introduction :

Ex1)                                                  système isolé

X

Ex2)                                                  système isolé

X

L’expérience montre qu’un système isolé (aucun échange d’énergie avec l’extérieur) évolue toujours dans un sens et jamais dans l’autre

Le second principe permettra de connaître le sens réelle de l’évolution.

### Enoncé

Il existe une fonction d’état qui “s“ appelée entropie (massique) telle que pour une transformation quelconque,

ds =  +

avec (q : petite quantité de chaleur échangée par le système avec l’extérieur

(qF : petite quantité de chaleur due aux frottements interne du fluide

(qF > 0

Cette fonction d'état “s“  est telle que l’entropie ‘un système isolé, ne peut augmenter (principe d’évolution)

En effet, système isolé : aucun échange d’énergie  (q = 0

ds =  or (qF >0  ds > 0  “s“ augmente.

Ex 2 du III 1)

Conclusion : on vérifie que le système évolue vers son entropie maximum

### Autres conséquence du 2nd principe :

- Si transformation adiabatique réversible

ds =  +  = 0 (adiabatique réversible)

ds = 0 “s“ = cst → transformation isentropique

- Si transformation cyclique état final = état initial

= 0

(s = ds {le  = 1 cycle} =  +  = 0    où    <0   et  > 0

Inégalité de GLAUSIUS

Système isolé (aucun échange d’énergie avec l’extérieur) si de plus, transformation cyclique réversible  = 0 égalité de GLAUSIUS

### Les identités thermodynamiques :

Soit une transformation quelconque :

Etat1       .

S1,h1,u1                                    .   etat2

S2,h2,u2

Les différentes variations : (s, (h, (u, ne changent pas si on considère la transformation comme réversible.

Si réversible :

(

Valable pour une transformation quelconque.

h = u + pv

dh = d(u+pv) = du + d(pv) = du + v dp + p dv = - pdv + Tds + vdp + pdv

Valable pour une transformation quelconque.

# Diagramme entropique d’un corps à l’état gazeux

## Présentation :

Diagramme entropique :

Voir exemple physique 1989 « diagramme entropique de

l’azote » s =  entropie massique

relation utilisées dans le chapitre :

1er principe : dh = (wm + (q

2eme principe ds =  +

Identité thermodynamique :

du = Tds – pdh = cvdt

dh = tds +vdp = cpdT

## Visualisation de transformation particulière sur un diagramme entropique :

### Recherche des couples (T,s) pendant la transformation

→ Transformation isotherme t = cst                              → transformation isentropique s = cst

→ Transformation isobare

→ Transformation isenchore

### Positionnement relatif des courbes

Transformation isobare : ds = cp    →     =

()s=s0 =

Transformation isochors ds = cv

()s=s0 =           ()s=s0 =

=  =  =

Une isochore est plus pentu qu’une isobare

### Remarque :

### Allure d’un diagramme entropique pour un corps à l’état gazeux

Exemple 1 : transformation Isentropique

200kJ/kg → 5 bars

Exemple 2 transformation non isentropique

200kJ/kg

1bar → 5bars

Exercices : études d’une central d’aspiration

# Installation motrice cyclique sans changement d’état :

## Position du problème :

1 fluide gazeux (gaz parfait) soumis à une transformation cyclique, motrice

(=(w échangé dans l’installation)

- 1 source de chaleur = système sont la température demeure constante

Exemple un  lac  ou l’air extérieur

On peut montrer qu’une installation motrice nécessite 2 sources de chaleurs( cycle ditherme)

→ une source chaude de température T1

→ une source froide de température T2

q1 = quantité de chaleur échangée avec la source chaude

q2 = quantité de chaleur échangée avec la source froide

Source chaude             fluide → source froide

Énergie 	   Fournit du travail

q cycle = q1 +q2

## Relations mathématiques pour un cycle moteur ditherme

- 1er principe :  (h cycle(=0)      w cycle + q cycle

w cycle + q cycle = 0

w cycle + q1 +q2 = 0

- 2eme principe à l’installation

Inégalité de CLAUSIUS

<0

(source chaude T1) +  (source froide T2) <0

(q (source chaude q1) +  (q (source froide q2) <0

Intégralité de Clausius appliqué à l’installation.

- Rendement du cycle (= »rendement de l’installation ») =

- Rendement  = (

Energie utile = |w cycle|

Energie dépensée = q1

( =  = -

Or w cycle +q1 + q2 = 0

→ -w cycle = q1 +q2

( =

;    q2 <0   ;    q1>0   ;    <0

|q2|< |q1|

< 0  (  [0 ;1]

## Cas d’un cycle ditherme idéal : le cycle de CARNOT :

(Installation ditherme idéal)

“idéal“ pas de frottement → transformation réversible

“Ditherme“ le fluide est en contacte avec 2 sources de chaleurs

Inégalité de CLAUSIUS   <0

Egalité de CLAUSIUS   =0

Si transformation réversible inégalité → Egalité

+  <0  →    +  = 0

+  = 0 Cycle idéal de carnot

(cycle idéal = 1 +

Or  = -    ;  = -

(cycle idéal = 1 – <1

Exemple central nucléaire

Source chaude : eau du circuit primaire 600K

Source  froide : eau du fleuve = 300K

( cycle idéal = 1 –  = 50%

Rq : Cycle ditherme réel ( = 1 +

+  <0   < -

1 +               <       –   + 1

( cycle réel           ( cycle idéal

( cycle réel < ( cycle idéal

Représentation graphique

## Moteur à combustion interne

### Introduction

Système fermé car lors du fonctionnement du moteur (notre “installation“) le fluide se trouve “emprisonné“ dans un cylindre et subit des transformations

→ 1er principe (u = w + q

### Cycle Beau DE RUCHAS simplifié d’un moteur à essence

1→2 : compression adiabatique(car rapide) réversible (car simplifié)

2→3 explosion suppose (v=cst) approximation

Pv=nrT  v = cst donc T = cst

3→4 détente adiabatique réversible

4→1 refroidissement du gaz au contact de l’atmosphère

( =  = taux de compression

Rendement ( ? ( = 1 +

q1(= q (2→3))

1er principe (U 2→3 = w2→3 + q 2→3

Méthode 1

(U = S du  = S CVdT

w2→3 = 0(absence de déplacement de piston)

q2→3 = S CV dT = CV(T3-T2)

méthode 2

q = mc (T                                                 si transformation :

q = c (T                                                    isochore : c =cv

(q = CdT                                                  isobare :    c = cp

q = s cdT

q1 = = S cv dT = cv (T3-T2)

q2 = S Cv dT = cv (T1-T4)

y = 1 +

= 1 +

1→2 et 3→4 adiabatique réversible } → donc  Laplace

T v(-1 = cst

1→2 T1v1 (-1 = T2 v2 (-1

3→4 T3 v3 (-1 = T4 v4 (-1

Or v3 = v2 et v4 = v1

T1 v1 (-1 = T2v2 (-1

T3v2 (-1 = T4v1 (-1

( (-1 = ( )(-1 =

( (-1 = ( )(-1 =

=        =  =

= (1-(

Conclusion ( = 1 - (1-( = 1 –

Si ( augmente ; ((-1 augmente ;   diminue → ( augmente

### Cycle diesel

(Moteur diesel)

→ voir exo

## Turbomachines à gaz

→ voir exo

# Changement de phase d’un corps pur :

(=changement d’état)

## Equilibre d’un corps pur diphasé :

### Définition : Diphasé : 2 phases

Equilibre : coexistence entre les 2 phases d’un même corps pur (dans les conditions de saturation)

Un équilibre se produit par une équation Voir chap VII de chimie ex H2O(l)       H2O(V)

Rq : »vapeur » = état gazeux d’un corps liquide ou solide dans les conditions normales :

Vapeur d’eau ; vapeur de dioxygène

### Changement d’état

Sublimation

Solidification 			Liquéfaction

Solide				Liquide				Gaz

Fusion 				Vaporisation

Condensation

Rq : En pratique, gaz →liquide ex condensation de H2O(V)

### Variance d’un système :

#### Grandeur intensive

C’est une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de matière que l’on décide d’étudier.

#### Définition

Variance v d’un système : c’est le nombre de grandeurs intensives que l’on peut librement choisir sans changer l’espèce du système.

- Un système garde la même espèce (la même nature)                                                    ne change pas.

- Cas d’un corps pur monophasé : (1 corps pur une seule phase)

V pour l’eau liquide ?

- Choix sur la pression (p=1 atm)

- Choix sur la température

(A p=1 atm on peut avoir T =20°C ;30°C …)

V=2

- Cas d’un corps pu diphasé : 1 corps pur 2 phases

-Choix de la pression (P)

Mais T es imposée par le système

→ v = 1  1 seul choix

Il existe qu’un certain nombre de couple pression température correspondant à un corps pure diphasé en équilibre

Ex : eau liq (vap , couple possible (1 atm 100°C) ; (0.5 atm ; 85°C) ; (50hPa 35°C)

## Cas du corps pur diphasé Liquide/vapeur en équilibre

### Lien entre pression et température à l’équilibre :

Fonction croissante

### Vapeur saturante ; pression de Vapeur saturante :

Expérience : corps pur SFe (hexafluorure de souffre)

Observation : SFe diphasé

Si T fixé alors P imposée par le corps pur

Ex : 	T = 39°C   32 bar

T = 43°C   34 bar

Lorsqu’il y a équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur, la pression de la phase vapeur est maximum la vapeur est dite saturante

A l’équilibre la pression s’appelle la pression de vapeur saturante ou tension de vapeur → P sat.

Courbe P sat = f(T)

Courbes de vaporisation (= courbe de tension de vapeur)

A T donnée plus P sat augmente, plus le corps pur est volatil.

### Vapeur sèche :

Un corps pur se trouve en phase de vapeur sèche lorsqu’il n’y a pas de phase liquide

Dans ce cas la  pression P de la vapeur sèche < Psat.

## Diagramme d’état P=f(T) d’un corps pur :

Sur ce diagramme, 3 courbes correspondant aux trois équilibres diphasés possible

Corps pur(liq)        	Corps pur (vap)	→ Courbe de vaporisation

Corps pur (sol) 	Corps pur (liq)	→ Courbe de fusion

Corps pur (sol)	Corps pur (vap)	→ Courbe de sublimation

Chaque points appartenant à une courbe d’équilibre, est un corps pur diphasée.

Chaque points n’appartenant pas à une courbe d’équilibre, est un corps pur monophasé.

T = Point triple, corps pur triphasé.

C = Point critique, limite de la courbe de vaporisation.

Remarque1 : Diagramme P=f(T) de l’eau

Remarque 2, il existe des modélisations mathématiques pour la courbe de vaporisation.

P=Psat=f(T)

Formule de DUPERRAY :

t appartient [100°C,200°C]  Psat = ()4   avec t en °C et Psat en atm

Formule de RANKINE :

t appartient [0°C,150°C]  log Psat = A-

## Diagramme de CLAPEYRON P=f(v) d’un corps pur :

→Diagramme complet

### Isothermes d’un corps pur (=Isotherme d’ANDREW) (voir TP SF6) :

En V, apparition de la première goutte de liquide

Palier L.V, Corps pur sous deux phases

En L : Disparition de la dernière bulle de gaz

Plus T augmente, plus le palier se restent.

Si T = TC, palier= 1 point

Si T > TC, plus de plier, donc plus de changement d’état observable

### Courbe de saturation

Ensemble des points V = Courbe de rosée

Ensemble des points L = Courbe d’ébullition

La courbe V+L = courbe de saturation

Le point “C“ appartient aux 2 courbes

### Caractéristique du corps pur diphasé liquide, vapeur lors d’un changement d’état :

#### Expression du volume massique v du corps pur

Corps pur diphasé

T = T1, P = Psat(T1)

Volume = V

Masse = m

Volume massique = v

v =

vV= volume massique de la phase vapeur

vL = volume massique de la phase liquide

vV =  ; vL =

Pendant le changement d’état, vV et vL sont des constantes mais v varie.

V = VV + VL → v =

#### Théorème des moments

Soit E = Point correspondant à un état thermodynamique du corps pur diphasé

Titre massique en vapeur = XV pour l’état E

Titre massique en liquide = XL pour l’état E

Titre = fraction

On a évidemment : XV + XL = 1  or, vE =

vE = XV vV + XL vL

vE = XV vV + (1-XL) vL

vE = XV ( vV – vL) + vL

d’où XV =  =  Théorème des moments.

#### Courbe isotitres

Courbes telles que XV = cste

## Etude des formations d’état pendant un changement d’état

### Variation totale

Changement d’état corps pur phase (1 → corps pur phase 2 (2

T = constante = T0

P = constante = P0

#### Variation d’enthalpie

Variation d’enthalpie massique = (h(2 – h(1) = (h(1→(2

Enthalpie massique de changement d’état ← (J/kg)

Or changement d’état ISOBARE cas du chap VII Thermochimie

(H = Q

(h  = q

(h(2 – h(1) = (h(1→ (2 = q(1→ (2 = l(1→ (2 = Chaleur Latents massique de changement d’état

l(1→ (2 dépend de T0

l diminue lorsque T0 augmente

Relation de CLAPEYRON

l(1→ (2 (T0)= T0   (v(2 – v(1)

avec	v(2 = Volume massique de la phase (2 à T0

v(1 = Volume massique de la phase (1 à T0

= Valeur de la dérivée du graph P=f(T) pour T = T0 sur le diagramme d’état du corps (= diagramme d’équilibre.)

(voir exo)

#### Variation d’énergie interne.

De changement d’etat = u(2 – u(1

#### Variation d’entropie massique

Entropie massique de changement d’état(en J.K-1.kg-1) = s(2 – s(1

Identité thermodynamique

dh = Tds +vdp

Changement d’état : 	T = T0

P = P0  dp =0

dh = T0ds

= T0 .  l(1→ (2 =T0(s(2 – s(1)

s(2 – s(1=

### Théorème des moments (corps pur liq-vap)

fv  =       fl =      (relation analogue au IV/3)

Même calculs xv =  ou  xv =   ou  xv =

Théorème des moments

Voir chap ultérieur pour exploitation graphiques

* Soit E = Un état caractérisant le corps pur pendant un changement d’état

Xv(E) =

hE = hL + xv(E) (hV-hL)

hE = hL + xv(E) (L→V

* xV(E) =

se	  = sL + xV(E) (sv –sL)

= sL + xv(E)

## Hydrométrie

### Définition hygrométrique

#### Humidité relative ( d’un mélange air/vapeur d’eau

#### Humidité absolu w d’un mélange air/vap d’eau

w en kg d’eau/kg d’air       eau  = fraction massique d’eau = mélange air eau

Gaz Pv = nRT = RT → m =

Air volume V 							Air= 80% N2 / 20% O2

m H2O(V) =

m air =

→w =  =

w = 0.622

#### Point de rosée

C’est la température à laquelle la vapeur d’eau se condense lorsque le mélange air vapeur d’eau est refroidi à pression cst.

### Fonctionnement de quelques hygromètres

#### Le psychromètre : (voir poly1)

Thermomètre mouillé (coexistence H2O(V) ; H2O(L))

Tsat = température de l’air saturé

Tsat < T car les molécules d’eau qui sont passé à l’était de vapeur pour saturer l’air ont prélevé de l’énergie.

On montre que pour une pression d’air donnée, (souvent p=1bar)

( et w  dépend de T et Tmax

( et w se déduisent d’un diagramme psychométrique ( voir feuilles) 2a, 2b

Exemple Tair sec = 30°c , tair humide = 25°C P totale = 1 bar

( = 60 ~70% = 1.2

w= 0.018 kg vap/kg air

Soit E point caractérisant l’état de l’air analysé on lit w = 0.0182 kg d’eau/kg d’air

h = 503kJ/kg

#### L’hygromètre à condensation (voir poly 3 ) (hygromètre d’Allubar)

Mesure de ( pendant le refroidissement , Ptot air = cste

((T) =

# Diagramme entropique et diagramme de Molier d’un corps pur.

## Diagramme entropique :

### Isobares d’un corps pur.

1er cas : si le corps pur est à l’état gazeux voir Chap XI

2eme cas si le corps pur est à l’état biphasé liq + gaz, si p fixée → T fixée (T = cst pendant changement d’état)

### Allure du diagramme (T,s)

Rq : le théorème des moments s’applique avec

## Diagrammes de MOLLIER (diagramme enthalpique h=f(s))

Identité thermodynamique dh=Tds + (vdp = 0)  isobare P= cst)

### Isobares

1er cas : corps pur à l’état gazeux dh =Tds

CP dT = Tds

=

Ln T =  + cste

T = cste exp ()

On en déduit  =

h = cste Cpexp () + cste

Une isobare est une exponentielle croissante.

2eme cas : corps pur sous l’état liq + gaz.

P = cest → T= cst

=

h = Ts +cste

Une isobare est un segment de droite de pente égale à T.

### Isothermes.

1er cas corps pur à l’état gazeux

dh = cPdT = 0 (T= cste)

→ dh = 0    h =cste

Une isotherme est une droite horizontale.

Rq : dans la réalité, cela n’est pas rigoureusement vérifié.

2eme cas : corps pur sous l’état liq + gaz

T = cst  → P = cste

Identité thermodynamique dh = Tds + (vdp =0)

=

h = Ts +cste.

Une isotherme est un segment de droite de pente égale à T.

### Courbes de saturations.

Le point critique C correspond à un palier réduit à un point : ce n’est pas le sommet de la courbe de saturation.

Application graphique du théorème des moments.

xV(E) = titre en vapeur) =  =

E = état du corps pur

xV(E)=

Cos ( =  =

=

L’application graphique du théorème des moments ne change pas malgré l’inclinaison des segments.

### Allure du diagramme h=f(s)

Graphe : voir celui du dessus.

Rq : Il existe un autre diagramme de Mollier classique : P=f(h).

# Installation cyclique avec changement d’états.

## Moteurs thermiques :

### Rappel du Chap XII

Pour le fluide, qse>0, qsf<0 ,

(=  =

1er principe : qsc + qsf + W cycle =0

2eme principe : inégalité de CLAUSIUS

→  +  <0

Cas du moteur thermique idéal

Cycle de Carnot {2 isothermes/2 isentropiques}

Inégalité de CLAUSIUS → égalité.

### Cycle de RANKINE

Fluide = eau

W Cycle = W + V +( W Pompe)

0→1 Augmentation de la pression du liq

1→2 chauffage du liquide

2→3 détente

3→0 condensation

T = cste pendant changement d’état

PB : la vapeur est humide → dégradation des ailettes.

### Cycle de HIRN

Utilisation d’un surchauffeur pour palier le problème précédent.

2→2’ Chauffage isobare vap saturée sèche → vap sèche

2’→3’Détente d’une vap sèche → plus de pb

Voir exos

## Machine frigorifique

### Principe

Pour le fluide, Qsc<0, w>0 qsf>0

Une machine frigorifique, reçoit de l’énergie sous forme de travail affin que la chaleur soit prélevé a une source froide et transféré à une source chaude

Réfrigérateurs

Machine frigo :

Pompe à chaleur

On s’intéresse au qsc

Cas d’une machine frigorifique idéale

Cycle de Carnot formé de

-2 isothermes

-2 isentropiques

D’écrit le sens antihoraire

### Cycle de base

1→2 Détente

2→3 vaporisation du fléon

Le fléon prélève de l’énergie à la source froide.

3→4 compression

4→1 condensation du fléon

Le fléon cède de l’énergie à la source chaude.

Un exemple de cycle

### Exemple

Réfrigérateur air conditionné

Application TP pompe à Chaleur

TC  TF

t

Réservoir d’eau= pseudo sources car TC et TF varient

e=1.07 (TC

- Détermination de l’efficacité e : ( à un instant t)

Soit (t durée d’étude

QSC = quantité de chaleur échangée par le fluide pendant (t (avec la sc)

W : travail échangée par le fluide au niveau du compresseur pendant (t

E = -

W ?   P = → W = P (t

Qsc ?

Soit Q eau= la quantité de chaleur reçue par l’eau pendant (t

Qeau = -Qsc

Qsc = - Qeau = -(m  ceau  (TC)

Conclusion : e =

M = 4 kg

C eau = 4185 SI

P=130W

E = (TC = 1.07 (TC

- Tracer du cycle du fréon sur le diagramme de Mollier  P=f(h).

Efficacité = coefficient de performance (COP).

# Dynamique des fluides parfaits compressibles

Fluide parfait → gaz parfait compressible : ( n’est pas la même en différents points.

V                m                           V’

( =  		(’=		(  (’

Parfait : viscosité = 0

( pas de pertes par frottements)

## Ecoulement isentropique d’un fluide parfait compressible.

Isentropique = adiabatique réversible

q=0

chap V :    k gaz faible < k liquide

k= conductivité thermique

### Observation du débit massique en régime permanent.

Vu dans  chap II   Dm(1)  = Dm(2)

Or Dm = (DV = (Sv   (T= P   ou  = Rth

Sv invariant d’un point à un autre, Dn = (Sv = cste d’un point à l’autre.

Cas d’un gaz : ( peut changer.

Dm = (DV = cste    → ( et v peuvent changer.

DV ne se conserve pas.

### Théorème de BERNOULLI pour un fluide parfait compressible en écoulement isentropique.

Rappel : liquide   H1 = H2

H = z +  +

Gaz : 1er principe sur un petit parcourt du gaz

Dh + dec + dep(=0) = (w(=0) m + (q(=0 isentropique)

Dh + dec = 0

(c = énergie cinétique massique

e =  =  = v²

d(h + ec) = 0

d( h +  v²) =0

h +  v² = cste

Equation de conservation de l’énergie : théorème de BERNOULLI pour 1 gaz parfait en écoulement isentropique

Conséquence dh = - dec

Identité Péri dynamique dh = Tds(=0isentropque) + vmdp

vm=volume massique

dh =  = -dec = -d

or d  =  2v dv = vdv

= -v dv si v augmente, dv >0   → dp <0  P diminue

Si v diminue, dv <0  dp >0  P augmente.

Si un gaz est accéléré, sa pression diminue et inversement

## Application aux tuyères : écoulement isentropique

Tuyère : tuyau d’admission ou de refoulement

### Influence des conditions en amont sur le régime d’écoulement

Réservoir PR   TR				tuyère

Bernoulli :   dh = -dec

cpdt = -d ( v²)

=  = -  = -

CP(T-TR) = -

CP (TR – T) =

v²= 2CP (TR – T) = 2 CP TR( 1- )

Or écoulement isentropique

T( P1-( = cste

TR( PR1-( = T( P1- (

( = 1-(

() = ()^

D’où v² = 2CP (TR) (1-()^)

Le régime d’écoulement dépend des conditions thermodynamiques dans le réservoire

### Influence de la géométrie de la tuyère.

#### Théorème d’HUGONIOT.

Dans l’aire, pour P= 1 105Pa, ((=1.2kg/m3) C = 340m/s   (= 1.4

=

Conséquence

Dans la condition usuelle

v<C

M =  <1

(M ²-1) <0

Si S augmente (élargissement), ds >0  dv <0 , v diminue.

Si S diminue ds <0 ;  dv > 0 ; v augmente.

#### Nature de l’écoulement pour une tuyère de Laval.

Convergent         col         divergent

- Sur la partie convergente :

-S diminue, ds <0

v<c, M <1     (M ²-1)<0

dv >0    v augmente.

- Au niveau du col.

S = cste, ds=0,  dv= 0, v= cste

- Au niveau de la partie divergente :

S augmente, ds >0

Apres 2 cas :

(1)  Si v col<C,   M <1,   (M ²-1)<0, dv<0,   v diminue

(2)  Si v col>C,   M >1,   (M ²-1)>0, dv>0,   v augmente.

v

C

## Travail de transvasement échangé

Wm1→2 =  + +

Wm1→2 = (ec1→2   + (ep1→2  +

(ec2-ec1)  (ep2-ep1)

Travail correspondant à la modification de la pression du fluide.

Ex : Compresseur

wm = 200kJ/Kg

On a aussi

Rq : Si (ec =0 ; (ep = 0

wt = wm

# Text boxes

Logique d’écrire que P proportionnel à n (a V cste)

PV proportionnel a n

D’autre part, on peut montrer que P est prop à T (à V cst)

PV est prop à T

Condition expérimentales :

Conditions NORMALES

de température et de pressions

→CNTP

T=273.15K (0°C)

P=101325Pa

1bar

1 atm

On place une masse

T  cste

P  cste

V  cste

Pas d’état d’équilibre

T  T1

P  P1

V  V1

état d’équilibre 1

T  T2

P  P2

V  V2

état d’équilibre 2

Etat 1

P1 V1 T1

Etat 1

P1 V1 T1

Etat 2

P2 V2 T2

Etat 1

P1 V1 T1

→

Irréversible

←X←

→

Irréversible

←X←

F

A

B

Travail = F  AB cos ( = WAB

Grandeur >0 ou <0

(

système

ext

ext

w>0

w<0

Mouvement de rotation provoqué

Le système reçoit de l’énergie sous forme de travail.

système

w>0

w<0

Le système donne de l’énergie permettant la rotation de l’arbre

Fluide

système

F amont

F amont

P’

P

Pext

Fext

extérieur

Pext          w = Fext  AB  cos0

Fext

extérieur

B    A

A     B

P

P2

P1

V1           V2     V

Pv = cste

P     et v      →   r T

A1

A2

A2

A1

v

P

v

P

Eau

Plaque chauffante

w forces + extérieurs

w forces de + frottements

qe + qi

=0

w forces de + qi frottements

w forces + qe + extérieurs

fluide

Machine

dm2

F2

dl2  section2

P2, v2, u2, ec2, ep2

Dm1

F1

Section1 dl1

P1, v1, u1, ec1, ep1

Fluide

Fluide

1

2

1er principe (système formé gazeux)

du = (w(=0) + (q(=cvdT)

CH4 (g) combustion

Etat 1 (u1,T1)

Etat 2 (u2,T2)

Transformation quelconque

Transformation à volume cst

Du = cv dT

(u = ? = (u2-u1) = cv(T2-T1)

(u = (u2-u1) = cv (T2-T1)

(u = (h2-h1) = (cpdt = cp (T2-T1)

(u = ? = (h2-h1) = cp(T2-T1)

Transformation      à P cst

Transformation quelconque

Etat 2 (h2,T2)

Etat 1 (h1,T1)

du = cvdT

dh = cpdT

vx

vy    v =

vz

v² = vx² + vy² + vz²

dh = cpdT

du = cvdT

→ ( =  =  = 1.4

Courbe pv(= cste

Adiabatique réversible (= ISENTROPIQUE)

=  = (

Au point

M1

P(v)k = cste

Tk P1-k = cste

Tv(k-1) = cste

Réversible  il n’y a pas de frottement

Soit n : le nombre de molécules présentes dans la partie gauche

A

B

C

Etat n=0

( =1

B

A

C

A

B

C

B

C

A

B

A

C

A

B

C

B

C

A

A

B

C

Etat n=1

( =3

Etat n=2

( =3

Etat n=3

( =1

Mouvement                 Position

→

Incessant                      mal connues

Corps froid Tf

Corps chaud Tc

vide

vide

105 molécules “s“ faible

molécules

“s“ la plus élevée

molécules

Quelconque

Réversible

(s   =s2-s1

1→2

(s   =u2-u1

1→2

(s   =h2-h1

1→2

1er principe : du = (w + (q

2eme principe ds =  +

(

(qs = 0

(w = -pdv

du= -pdv +(d

ds =  → (q = Tds

s

T

Car corps = gaz parfait

T

s

s0

T0

s0

T0

T

s

T

s

P =cst

dh = Tds + (vdp = 0) = cpdt = Tds

ds = cp  → =

s – s0 = cp[lnT]

=

=

T = T0

Exponentielle croissante

T

s

V = cst → du = tds – (pdv = 0)

→ cvdt = tds

ds = cv  calcule analogue au calcule précédent

T = T0

Exponentielle croissante

T

s

Isentropique

isochore

isobare

isotherme

isentalpique (h = cst)

s0

T0

T

s

ds

T

s1

s0

ds =  +

Tds = (q + (qf

= q + qf

T

s

20 bars

10 bars     isobares

5 bars

1 bar

400 kj/kg

300 kj/kg   Isenthalpiques

200 kj/kg

EI=EF

Cycle de  CARNOT

B

A

C

D

C

B

D

A

CLAPEYRON

Adiabatique réversible = isentropique

Sens de parcourt horaire car cycle moteur

D

C

A

B

Cylindre du moteur

Si v 2 ,	T = cst

P = cst

Grandeur	u = cst

Intensives	h = cst

c = cst

m2

Grandeur	n 2

Extensives	( 2

Volume V imaginé

Si son nombre de corps pur

Si son nombre de  phases

Diagramme d’état d’un corps pur

Courbes de fusion : exceptionnellement de pente<0

mv,Vv phase vapeur

mL,VL phase liquide

Mercure

K

J/kg

m3/kg

Pa.K-1

L

TC         T0

Diagramme d’état

(mv) Fv phase vapeur

(mL) FL phase liquide

Mercure

Soit F = grandeur physique caractérisant le corps pur liquide- vapeur

(F = H,S,…)

Soit f = grandeur massique caractérisant le corps pur liquide- vapeur

(f = h,s,…)

Thermomètre mouillé

PH2O(V)= Psat

( =100%

Coton humide

eau

Thermomètre sec       mesure de T

Air

PH2O(V)   	T = température de l’air

Pair =cst

Ph2O(V) =cst

Psat (T rosée)

connu

C

●

T

s

●

Courbe de saturation

Courbes Isotitres

Courbe isobare

Courbes Isochore

Courbes isenthalpique

Courbe de saturation

C= Point critique ( Palier se réduit à 1 point)

Courbe isobare

L			L+V		V

s

T

C

●

●

●

Vap saturante

Liq saturant                                             sèche

L			L+V		V

Vap saturante            Vap sèche

L			L+V	             	V

●

Courbe de saturation

Courbe isobare

s

T

C

●

L

● A

hV

hE

hL

L		 	           L+V	             V

sL        sE      sV

V

●C

Courbe de saturation

Courbe isobare

s

h

(

E

● B

Fluide

Produit du travail

Source chaude

SC (TC)

Source froide

SF (TF)

W cycle<0

T

s

s

T

T2>T1

T1

GV

TV

Pompe

Condensateur

0  _

-   1

2  _

3  _

Générateur de vap

SC

SF

Turbine à vap

W cycle

● 0

s

T

2

●

1●

● 3

●

3

1●

● 0

h

2

●

s

Turbine à vap

W cycle

SF

Générateur de vap

SC

3  _

2  _

-   1

0  _

Condensateur

Pompe

TV

GV

Surchauffeur

● 3’

1●

● 0

s

T

2’

●

2

●

SC

Source chaude

TC

Fluide

SF

Source froide

TF

Energie requise (couteuse)

Pompe a chaleur idéal

Efficacité thermique

Eth2 =  =

qSF + qSc + W cycle = 0

+ = 0 ← idéal

Wcycle = - (qSF + qSC)

eth =  →

eth= -  = -

or  = -   = -

donc  = -  = -

eth =

AN : TF = 277K

TC = 290K

eth =  = 22.3

Réfrigérateur idéal

Efficacité thermique

eth1 =  =

qSF + qSc + W cycle = 0

+ = 0 ← idéal

Wcycle = - (qSF + qSC)

eth =  →

eth= -  = -

or  = -   = -

donc  = -  = -

eth =

AN : TF = 260K

TC = 300K

eth =  = 6.5

T

s

C

Comparateur

Détendeur

Source

Froide							Source							            chaude

Evaporateur			       	         Condenseur

- 1

3			   4

Haute pression

Basse pression

1

●

● 3

2

●

T

4

●

P1 = cste

P2 = cste

s

e	Il est plus facile d’entretenir des petites

différences de température.

(TC

C

Pièce à chauffer

Fluide 			(2)

(1)

Frigo pièce à refroidir

C

(1)   	                (2)

gaz

On montre que

Avec M = Nombre de MACH

avec c = vitesse du son dans le fluide étudié.

Energie cinétique échangée par le fluide

Energie potentielle échangée par le fluide

Energie potentielle de pression échangée par le fluide

80kJ/gk  gain d’énergie cinétique

30 kJ/kg gain d’énergie potentielle

110kJ/kg(=wt) gain d’énergie de pression