Lève-vitre électrique de Kangoo Renault

Présentation

Le lève-vitre étudié équipe des véhicules Renault de modèle "Kangoo".

Les lève-vitres installés sur les portières avant sont à deux bras en X.

Le prix public d’un lève-vitre motorisé en concession est

de l’ordre de 200 euros.

Mise en situation

Situation du lève-vitre

Extrait du cahier des charges et données complémentaires

|  | Description, évaluation | Critères |
| --- | --- | --- |
| Temps de fonctionnement | Temps d'ouverture total et de fermeture total de la vitre | Temps < 10 secondes |
| Couple de fonctionnement | Couple de fonctionnement permettant de fermer et d’ouvrir la fenêtre | Couple < 2 Nm pour la fermeture et l'ouverture |
|  | "Surcouple" en fin de fermeture ou d'ouverture complète de la vitre | Couple < 5 Nm, vitre entièrement fermée ou entièrement ouverte |

- La hauteur de la vitre de Kangoo est de 510 mm;

- La vitre doit disparaître entièrement dans la portière à la fin de l'ouverture;

- Sans vibration dans les glissières, au repos, la vitre est stable;

- La vitre a un poids de 30 Newtons;

- La résistance au glissement de la vitre dans les glissières de porte est estimée à 50 N;

- Le "surcouple" dû à l'arrivée en butée de la vitre est limité électroniquement dans les systèmes motorisés à 5 Nm (mesure de l'intensité et fonction d'interruption à seuil de l'alimentation électrique). Cela correspond à un effort sur la vitre de 350 N.

Analyse fonctionnelle

Le lève-vitre est un système qui permet à l'automobiliste de mettre une vitre de portière en mouvement afin de communiquer avec l'extérieur et d'aérer l'habitacle.

Extrait du diagramme FAST

Définition

Les principaux constituants du lève-vitre motorisé sont :

Fonctionnement

Le lève-vitre est constitué d'un système de deux bras en "X" correspondant aux diagonales d'un rectangle.

La translation de la vitre est basée sur la déformation de ce rectangle.

Positions du

mécanisme au cours

du mouvement de

descente de la vitre

Schéma cinématique du mécanisme

Afin de ne pas surcharger le schéma cinématique ci-dessous, les liaisons rotule entre le bras principal 3 et le galet 7 en B et entre le bras secondaire 4 et les galets 7 en D et C ne sont pas représentées. On se réfèrera pour cela au détail en bas de page.

Chaîne énergétique :

Elle est constituée :

- d'un moteur électrique à courant continu 12 V;

- d'un réducteur roue et vis sans fin;

- d'un accouplement élastique;

- d'un engrenage.

Remarque 	:    L'accouplement élastique ne modifie pas la fréquence de rotation.

Rappel 	:    S = { 1, 2, 5, 11, 12, 13 } représente l'ensemble des pièces fixes liées à la voiture.

| 32 | 4 | Vis de fixation du moteur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | Pignon d'attaque |  | ZPignon 31 = 10; m = 1,75 mm |
| 30 | 1 | Bouchon |  | Caoutchouc + papier |
| 29 | 1 | Joint moteur |  |  |
| 28 | 1 | Carter moteur | S355 |  |
| 27 | 1 | Coussinet droit sur rotule | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 26 | 2 | Butée axiale | PA6.6 |  |
| 25 | 1 | Porte rotule | PA6.6 |  |
| 24 | 2 | Stator à aimant permanent |  |  |
| 23 | 1 | Rotor Vis sans fin à 1 filet |  | ZVis 23 = 1; pas = 2 mm |
| 22 | 1 | Bloc d'alimentation électrique |  |  |
| 21 | 1 | Coussinet sur rotule | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 20 | 1 | Coussinet gauche | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 19 | 1 | Joint |  |  |
| 18 | 1 | Disque d'accouplement | Elastomère |  |
| 17 | 1 | Joint torique |  |  |
| 16 | 1 | Axe corps | C45 | Insert (carter réducteur) |
| 15 | 1 | Roue | PA6.6 | ZRoue 15 = 72; m = 0,8 mm; ( = 9° |
| 14 | 1 | Carter réducteur | Polycarbonate |  |
| 13 | 3 | Vis de fixation du moto réducteur |  |  |
| 12 | 4 | Vis de fixation au véhicule M6 |  |  |
| 11 | 1 | Pièce d'appui | PA6 |  |
| 10 | 1 | Axe | S355 | Serti au montage |
| 9 | 1 | Ressort de compensation | C70 trempé | Installé au montage |
| 8 | 3 | Rotule | S355 | Sertie sur les bras |
| 7 | 3 | Galet | PA6 | Polyamide |
| 6 | 1 | Rail mobile porte vitre | S355 |  |
| 5 | 1 | Moto réducteur |  |  |
| 4 | 1 | Bras secondaire | S355 | 2 demi-bras soudés par points |
| 3 | 1 | Bras principal | S355 | ZBras 3 = 42 sur (109,5° (138 dents si la roue dentée était complète); m = 1,75 mm |
| 2 | 1 | Rail fixe | S355 |  |
| 1 | 1 | Platine | S355 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |
| NOMENCLATURE |

# Text boxes

Pignon d'attaque 31

Ensemble des pièces fixes

S = { 1, 2, 5, 11, 12, 13 }

2

G

Rail fixe 2

3

2

1

Disque d'accouplement élastique 18

FP1 : Déplacer la vitre

FT1 : commander le déplacement de la vitre

FT11 : déclencher le mouvement de la vitre par l'utilisateur

S1 : bouton électrique

FT12 : contrôler l'arrêt du mouvement de la vitre à la fermeture ou à l'ouverture complète

S2 : capteur de surintensité

FT2 : créer un mouvement et le transmettre à la vitre

FT21 : transformer le mouvement de rotation en un  mouvement de translation

FT22 : équilibrer les couples de commande d'ouverture et  de fermeture

FT23 : transformer une énergie électrique en énergie mécanique

FT24 : assurer la liaison du système avec la vitre

FT241 : fixer la vitre au système

FT242 : s'adapter à la courbure de la vitre

S3 : système de bras en X avec rails et galets entraînés par des engrenages

S5 : moteur CC entraînant un réducteur à roue et vis sans fin

S4 : ressort de compensation

S6 : rail collé sur la vitre

S7 : galets rotulés dans les rails, jeux et flexibilité des bras

FC3 : Résister à la corrosion, poussière, température

FC5 : Respecter les contraintes géométriques d'implantation

FC6 : Garantir l'encombrement dans la porte

FC8 : Maintenir en position la vitre par rapport à la portière

S8 : système graissé puis abrité dans la portière, choix de matériaux et carénage du moto-réducteur

S9 : cotes d'encombrement et fixation à la portière

S10 : épaisseur du système compatible avec le volume disponible dans la porte

S11 : irréversibilité du système

S : ensemble des pièces fixées à la portière de la voiture

Platine 1

Rail mobile 6

Ensemble moto réducteur 5

Bras principal 3

(bras + secteur denté soudé)

Bras secondaire 4,

composé de 2 demi-bras

CONVERTIR

et

TRANSFORMER

Energie électrique

Energie mécanique

Moteur et transmission

Moteur électrique

Rendement :

(m = 0,8

Réducteur

Roue 15 et vis 23

Accouplement élastique

Engrenage

Pignon d'attaque 31

/

Bras principal 3

Energie

électrique

Energie

mécanique

Puissance de sortie du moto réducteur Pm

NMoteur = 3000 tr/min

NRoue 15/S = ?

NPignon 31/S = NRoue 15/S

NBras 3/S = ?

Rail mobile porte vitre 6

Bras secondaire 4

Bras

Principal 3

Rail fixe 2

Pignon d’attaque 31

Galet 7b

Glissière

de la

porte

Réducteur Roue 15 et vis 23

Moteur électrique

Bras

principal 3

D

B

A

O

E

C

F

X

Y

Z

Puissance à l'entrée du moteur Pe

Puissance délivrée par le moteur Pm

Rendement :(t = 0,6

B

B"

B'

Détail de la liaison en B,

idem en C et D

Galet 7c

Galet 7a

Rail fixe 2

Liaison rotule de centre B entre le bras principal 3 et le galet 7b

Liaisons ponctuelles de normale y entre le galet 7b et le rail mobile porte vitre 6

Rail mobile porte vitre 6

Galet 7b

Bras

principal 3

Rail mobile 6 (supportant la vitre) en position haute

Rail mobile 6 (supportant la vitre) en position basse