NB : Pour la détermination d’une grandeur, vous poserez la formule littérale puis vous indiquerez les valeurs que vous utiliseriez pour le calcul, et l’unité qui en découle. Si les calculs sont réalisables sans calculette, vous donnez le résultat.

Exercice 1 : Température d’équilibre de deux corps (12 points)

Un morceau de fer froid A de masse m1 = 100g à la température T1 = 0°C est mis en contact thermique avec un morceau de cuivre chaud B de masse m2 = 100g à la température T2 = 100°C.

Les 2 morceaux A+B forment un système isolé (pas d'échange d'énergie avec l'extérieur). Soit QA, la chaleur échangée par le fer A, soit QB, la chaleur échangée par le cuivre B.

- En appliquant le premier principe de la thermodynamique relatif au système A+B, prouvez que QA = -QB, en justifiant.

- Le premier principe ne nous permet pas de savoir si QA ou QB > 0 ou  < 0.  Calculez la température finale Tf des 2 corps en équilibre thermique. En déduire les signes de QA et QB.

- Calculez la variation d'entropie (SB du cuivre. Le corps a-t’-il perdu ou reçu de l'entropie ?

- Calculez la variation d'entropie (SA du fer. Le corps a-t’-il perdu ou reçu de l'entropie ?

- Conclure sur la réversibilité de la transformation.

Données : 	Chaleurs massiques 	:	Fer	C1 = 460 J·kg-1·K-1

Cuivre 	C2 = 385 J·kg-1·K-1

Exercice 2 (8 points) :

On compresse 1 litre (Vi ) de mercure liquide (Hg(l)) de 1 bar (Pi ) à 100 bars (Pf ) de manière isotherme.

- Donner l’expression du calcul du volume final (Vf). Commenter le résultat.

- Justifier l’expression du travail élémentaire échangé lors de cette compression quasi-statique et isotherme sous la forme W = PVidP

- En déduire le travail échangé lors de cette compression

Données :  Coefficient de compressibilité isotherme de Hg(l) : =38 10-12 Pa-1 supposé constant.

1 bar = 105 Pa

- (2 points)

( 	A T cte			 (

( Vf =Vi	Vf  ( Vi	(= 0.9996 l     si calcul)

	4 points)

W = -PdV  (P=Pe car quasi-statique)

(	W = -P( 	car isotherme

(	W = PV(TdP		avec V variant infiniment peu V (Vi ( Vf   (cst)

3)    	(2 points) 	(= 10-3 38 10-12 =1.9 J

si calcul)

# Text boxes

CC-2

Second principe

GP / GR

#### ISTIA

EI-2

Génie des Procédés 1

Nom – Prénom :

- (2 points)

1er principe : Echanges avec le milieu ext. (autre que A et B) : (U = WT +QT = 0

WT  = 0 (système (A+B) isolé pas d’échange de travail) et QT  = 0 (pas échange de chaleur avec milieu ext. mais échange chaleur interne possible à la frontière A/B)

( QT  = 0 = QA + QB  	( QA = - QB   	avec QA échangé par A à la frontière A/B

avec QB échangé par B à la frontière A/B

- (4 points)

QA = m1C1(T = m1C1(Tf –T1)

QB = m2C2(T = m2C2(Tf –T2)		m1 = m2		QA = - QB   (

( QA( 0 (reçu par A)	QB( 0 (cédée par B)

K (45.6°C)	(si calcul)

3) (2 points)

(SB = 			or Tf ( T2	( (SB ( 0

Le cuivre a perdu de l’entropie, il devient “plus ordonné” car moins d’agitation thermique

4) (2 points)

(SA = 			or Tf  ( T1	( (SA ( 0

Le fer a gagné de l’entropie, il devient “plus désordonné” car plus d’agitation thermique

5) (2 points)

Variation d’entropie du système isolé (A+B)

(S = (SA + (SB ( 0

( (S ( 0 (processus irréversible)

ou bien

(Suniv = (S + (Sext  = (SA + (SB ( 0 avec   (Sext  =0 pas échange de chaleur avec milieu ext.(autre que A+B)