Fiches d’exercices                          R.Duperray  Lycée F.BUISSON  PTSI

Electrocinétique série n°1: Concepts de base, dipôles

Exercice 1 : Tension et puissance 

On considère le montage de la figure suivante. Déterminer :

a) La tension .

b) La puissance délivrée par la source de courant.

c) La puissance absorbée par chaque résistance.

Exercice 2 : Intensité inconnue 

Déterminer I dans la résistance de 10 . Simplifier le circuit par des transformations Thévenin Norton.

Exercice 3 : Equivalence triangle-étoile : théorème de Kennely 

Avertissement : Il s’agit d’un exercice un peu délicat.

On se propose de montrer que les deux circuits suivants sont équivalents (tous les courants sont entrants).

a) En considérant le cas , montrer que l’équivalence de ces deux montages impose une relations entre les  et les .

b) Que donneraient les cas  ou ? En déduire les expressions de ,  et  en fonction de ,  et .

Réponse : , idem pour  et  avec une permutation circulaire des indices.

c) L’équivalence n’est vérifiée, ici, que pour quelques cas particuliers. Est-ce bien suffisant ?

On remarque que le « tripôle » ABC est déterminé par les intensités  et  () et par les différences de potentiel  et  ()

Exercice 4: Pont de Wheastone 

Développé initialement par Samuel Christie (1784-1865) in 1833 comme un ohmmètre de précision pour la mesure de résistance, le pont de Wheastone a été amélioré et popularisé par Sir Charles Wheastone (1802-1875) qui l’utilisa dans de nombreuses applications. Le pont de Wheastone est utilisé en particulier lors de la mise en œuvre de jauges de déformation (voir cours de SI).

Le pont de Wheastone (figure ci-dessous) est constitué de quatre résistances. Deux sont fixes et connues  et .  est une résistance variable connue et  est la résistance inconnue dont on souhaite déterminer la valeur. La procédure standard pour mesurer  est de rendre le courant  nul, c’est la condition d’équilibre du pont.

a) Déterminer le potentiel  en fonction de , ,  et  puis le potentiel  en fonction de , et  pour que le pont soit équilibré .

b) En déduire, pour la condition d’équilibre,  en fonction de ,  et .