## 6.6  L’évaluation des inventaires d'émissions

### 6.6.1 Problème posé

Parmi les conditions nécessaires à une compréhension et une représentation correctes de la qualité de l’air figure la disponibilité d’inventaires précis d’émissions des polluants primaires. Ce chapitre est destiné à montrer dans quelle mesure il est possible d’évaluer, dans une certaine mesure, ces inventaires d’émissions, au moyen des résultats d’une campagne comme ESQUIF.

Les inventaires d’émissions font l’objet d’un travail considérable de collecte de données demandant la collaboration entre plusieurs organismes dont la vocation n’est pas nécessairement liée à la qualité de l’air. Toutefois, même si ce travail est effectué dans des conditions idéales (moyens importants, collaborations fluides), la connaissance des émissions de polluants se heurte à deux difficultés majeures : l’impossibilité de répertorier directement toutes les sources de pollution, ce qui conduit souvent le calcul de certaines émissions à résulter d’hypothèses souvent invérifiables, et la variabilité spatiale et temporelle de ces sources, qui conduit ce calcul à n’être applicable, par exemple, qu’à une « journée type », ou dans certaines conditions. Or les modèles de transport-chimie, utilisés pour les calculs de stratégie environnementale afin de réduire la pollution atmosphérique nécessitent la connaissance de cette variabilité, afin de ne pas donner des résultats biaisés.

Prenons quelques exemples : Les sources industrielles sont en général bien connues, de façon quantitative, mais seulement lorsque l’on considère la somme des émissions sur une année. Le détail horaire de ces sources est en revanche très difficile à estimer jour par jour puisqu’il dépend de l’activité industrielle, qui elle-même peut dépendre de facteurs très divers, allant de facteurs hebdomadaires ou saisonniers à des facteurs économiques (marché de la demande en produit, contraintes de production). La répartition temporelle de ces émissions est toutefois nécessaire pour la modélisation, qui requiert des taux d’émission horaires.

A l’inverse, les sources liées aux transports sont peut-être mieux connues dans leur distribution temporelle, car des comptages de véhicules sont effectués en permanence, mais leur répartition spatiale est délicate à estimer en dehors des axes majeurs de circulation. La loi des grands nombres permet peut-être une bonne estimation des sources sur les axes fréquentés mais la variabilité du trafic sur les axes peu fréquentés, très nombreux, reste délicate. Aussi les calculs d’émissions liés au trafic ne peuvent pas seulement reposer que sur ces comptages, et s’appuient sur de véritables modèles de trafic où là aussi de nombreuses hypothèses sont effectuées. Par ailleurs, les facteurs d’émissions des véhicules sont connus dans des cas assez particuliers (cycle type de trajet, véhicule bien entretenu, etc…).

On voit au travers de ces exemples qu’il est très difficile d’estimer les sources de pollution et leur variabilité de façon extrêmement détaillée, mais aussi qu’il est quasiment impossible de vérifier directement l’exactitude de ces calculs d’émissions, ou même d’en estimer l’incertitude.

Une possibilité pour évaluer les inventaires d’émissions est d’utiliser une méthode indirecte, basée sur la mesure des concentrations de polluants dans l’atmosphère. Mais ces concentrations résultent des émissions après avoir subi plusieurs types de transformations : le transport dans l’atmosphère, le mélange avec des masses d’air d’origines différentes, les transformations chimiques, le dépôt en surface entre autres. Ces transformations sont celles qui sont précisément représentées par les modèles de transport-chimie. Nous pouvons alors, en fournissant le résultat des calculs d’émissions à ces modèles, prédire les concentrations qui doivent être obtenues là où elles sont mesurées, et déduire, à partir des différences entre observations et prédictions, certaines information concernant les erreurs sur les calculs d’émissions. C’est une méthodologie très ambitieuse, puisqu’elle suppose que les modèles de transport-chimie sont corrects (ce qui n’est évidemment pas le cas). Toutefois, il est possible, dans une certaine mesure, de s’affranchir partiellement de cette hypothèse, au moyen de certains types de diagnostics.

Nous tentons, dans ce chapitre, d’évaluer l’inventaire d’émissions disponible sur l’Ile de France, développé par AIRPARIF, en utilisant les mesures effectuées durant la campagne ESQUIF et le modèle de transport-chimie CHIMERE développé à l’IPSL. Nous portons un effort particulier aux émissions de COV (composés organiques volatils), composés primaires très nombreux et dont les sources sont d’une extrême diversité. Nous comparons le résultats des simulations effectuées sur les POI d’ESQUIF aux observations aéroportées durant ces POI. L’avantage d’utiliser des mesures aéroportées par rapport à des mesures au sol est la plus grande représentativité des premières dans un environnement éloigné d’obstacles ou d’hétérogénéités.

Par cette approche, intégrée, nous n’espérons pas obtenir d’informations spatialisées sur les émissions, mais des informations intégrées, comme la sous-estimation ou la surestimation globale des émissions. Le détail sera porté sur les COV individuels ou regroupés dans certaines classes.

### 6.6.2 Méthodologie

Pour l’évaluation des inventaires de sources anthropiques de pollution en Ile-de-France, nous utilisons les simulations du modèle CHIMERE (voir Chapitre 3) effectuées à partir de l’inventaire d’émissions construit par AIRPARIF dans le cadre du système de modélisation SIMPAR. Cet inventaire s’appuie sur un modèle de trafic, des données d’émissions compilées par le CITEPA, entre autres. Les ventilations temporelles et les profils de COV individuels sont basés sur le travail de l’IER à Stuttgart.

La méthodologie générale repose sur la comparaison entre les valeurs simulées par le modèle CHIMERE alimenté par l’inventaire d’émissions d’AIRPARIF (voir ci-dessous) et les valeurs mesurées de polluants à bord des avions AZTEC (METEO-France et LSCE) et DIMONA. Ces mesures sont décrites au Chapitre 2.3.

Partant de cet inventaire d’émissions et des données météorologiques données par le CEPMMT, une longue simulation de CHIMERE, du 11 juin 1999 au 31 juillet 1999 a été effectuée. Cette période couvre les POI 3 à 8, durant lesquelles la plupart des mesures aéroportées ont été effectuées. Afin de déduire des comparaisons observations/simulations un certain nombre d’informations sur les émissions de l’Ile de France et non sur des émissions provenant d’une autre région, il est indispensable de ne conserver, pour base de comparaison, que les concentrations mesurées dans la couche limite, d’une part, et dans le panache de l’agglomération d’autre part, dans lequel le signal est en général assez fort. Aussi nous ne conservons que les mesures effectuées l’après-midi (couche limite développée). Tous les vols concernés sont utilisés dans cette étude afin d’obtenir une bonne signification statistique pour les résultats.

Par ailleurs, afin de bien mesurer les produits résultant des émissions franciliennes, il est nécessaire de ne pas inclure d’éventuelles erreurs provenant des concentrations aux limites, données ici par le modèle de grande échelle CHIMERE-continental, ainsi que les concentrations « de fond » réelles, pouvant provenir d’émissions externes à la région. C’est pourquoi, aussi bien pour les simulations que les observations, et pour chaque vol, nous calculons une valeur « de fond » comme la moyenne des trois valeurs les plus faibles pour chaque polluant aux points de mesure. Ces valeurs de fond sont ensuite retirées de chaque concentration au cours du vol.

Si les comparaisons, pour certaines espèces chimiques comme les oxydes d’azote ou le monoxyde de carbone, sont directes, il n’en est pas de même pour les COV non-méthaniques. En effet, le modèle CHIMERE, comme tous les modèles de transport-chimie, ne simule pas directement les concentrations de COV individuels (le temps de calcul serait trop élevé lorsque l’on s’intéresse seulement à la simulation de la photochimie), mais simule des classes de COV regroupés par fonctions chimiques et réactivité. Afin de simuler les concentrations de COV individuels, sans simuler l’évolution de tous les composés secondaires qui sont créés lors de leur oxydation, nous supposons que seule leur réaction avec OH est significative en milieu de journée, hypothèse qui peut être discutable pour certains alcènes, réagissant avec l’ozone. Le modèle CHIMERE, utilisé une première fois avec les COV regroupés est alors réutilisé en introduisant une chimie différente, celle de l’oxydation des COV individuels, la concentration de OH étant extraite de la première simulation. Dans cette seconde simulation, les COV sont donc soumis à tous les processus dynamiques (transport, mélange) et à leur réaction avec OH. Ainsi, cette seconde simulation procure des concentration de COV individuels.

Parallèlement à ces simulations numériques, une validation expérimentale et indépendante d’inventaire de NOx a été réalisée à partir de mesures aéroportées à bord de l’avion ARAT. Nous avons calculé des flux de NOx en suivant la même méthodologie que celle utilisée pour les flux de production d’ozone et qui est détaillée dans la section 6.8. Ces flux de NOx sont déterminés à des distances croissantes sous le vent de Paris. Les émissions de l’agglomération parisienne ont été obtenues par interpolation de la courbe Flux = f(Age masse d’air), l’age étant donné par 1-NOx/NOy.

Egalement de façon indépendante de tout modèle numérique, un bilan des rapports de COVNM/NOx à l’émission est calculé à partir des observations effectuées à bord du motoplaneur DIMONA, en examinant ce rapport pour tous les vols effectués. Toutefois , seuls les hydrocarbures de C4 à C10 sont considérés. Une discussion sur le rapport COV/NOx réel est donnée.

### 6.6.3 Résultats et conclusions

#### 6.6.3.1 Evaluation des émissions d’oxydes d’azote

La comparaison entre les mesures de NOy (toutes espèces résultant de l’émission et de la transformation des oxydes d’azote, mesures effectuées à bord de l’avion DIMONA) et les concentrations simulées par le modèle CHIMERE sont représentées dans la Figure 6.6.1 ci-dessous. Les valeurs simulées sont prises exactement aux lieux où la mesure est faite. Les valeurs de fond sont retirées aux concentrations, selon la procédure décrite plus haut. Tous les vols concernés sont représentés. La corrélation entre observations et simulations est de 0.80, ce qui est une valeur raisonnable pour un modèle de simulation simplifié comme CHIMERE.

Plus important que la corrélation pour le problème qui nous intéresse est la comparaison entre les moyennes de ces valeurs (4.6 ppb pour les observations et 4.3 ppb pour les simulations), qui est assez bonne (il y a 102 valeurs, et l’intervalle de confiance à 95% sur ces moyennes est estimé à environ 1 ppb). Toutefois, particulièrement pour les valeurs élevées, on remarque une certaine dispersion. Cela est du principalement aux « défauts » du modèle de transport (la chimie est essentiellement inactive sur la somme des espèces azotées), ou plutôt des erreurs de précision concernant les champs de vent ou de mélange vertical. En effet, particulièrement lorsque le vent est faible, l’erreur sur la direction simulée du panache peut être importante, car cette direction devient sensible a de petites erreurs sur la vitesse vectorielle du vent. La structure verticale peu résolue (5 couches) de CHIMERE peut aussi conduire à des erreurs locales importantes. Aussi, dans le but d’évaluer les émissions, faut-il peut-être uniquement regarder les valeurs moyennes. La comparaison reste également assez proche si l’on regarde indépendamment les percentiles 75 ou 90 des observations (respectivement 7.1 ppb et 11.3 ppb) et des simulations (resp. 7.8 ppb et 11.7 ppb), ces valeurs étant plus représentatives du panache de l’agglomération.

Figure 6.6.1 Concentration de NOy observées en fonction des concentrations simulées par le modèle CHIMERE, en ppb sur les vols DIMONA de l’après-midi. Les valeurs de fond sont retirées pour chaque vol.

Ces statistiques montrent que, dans l’hypothèse d’absence de défaut systématique du modèle, l’incertitude globale sur les émissions de NOx ne peut excéder une dizaine de pour-cents. Cela ne signifie pas que ces émissions sont réparties de façon réaliste dans le temps et dans l’espace.

Il se peut également qu’il y ait compensation d’erreur entre, par exemple, un mélange systématiquement trop faible et des émissions trop faibles. Nous ne pouvons pas formellement écarter cette hypothèse, qui reste peu probable cependant car ce type de compensation aurait un impact important sur la simulation d’autres espèces comme l’ozone, le dioxyde d’azote ou le PAN dont les concentrations simulées restent assez proches des valeurs observées sur un grand nombre de cas.

Les flux de NOx ont été évalués, à partir de nos mesures aéroportées sur l’ARAT, en employant la méthodologie décrite au paragraphe 6.8. Ces flux sont déterminés à des distances croissantes sous le vent de Paris ce qui correspond à une augmentation de l’âge chronologique du panache. Dans cette première approche nous avons négligé les pertes de NOx par déposition au sol ou par entraînement vers la troposphère libre.

En traçant (Figure 6.6.2) la variation des flux de NOx observés en fonction de l’âge de la masse d’air nous pouvons mettre en évidence une bonne corrélation (R2 = 0.89). Une interpolation à t=0 (environ 11hTU pour cette expérience) donne une estimation des émissions de NOx par l’agglomération le 29 Juillet 1999. Ces émissions sont ainsi évaluées à 6.6 ( 2 1025 molécules s-1 .

Figure 6.6.2 : variation des flux de NOx observés en fonction de l’âge de la masse d’air

Nous avons comparé cette évaluation des émissions de NOx avec l’inventaire d’émission établi par AIRPARIF. En prenant comme heure de départ de notre panache les émissions à 11h TU dans un carré de 66 km de coté, centré sur la tour Eiffel, nous obtenons un flux de l’ordre de 5.71025 molécules s-1. L’incertitude sur ce calcul, en faisant varier l’heure de départ de plus ou moins 2 heures est d’environ 15%. Nous pouvons souligner le très bon accord entre notre valeur et les données d’inventaire qui peuvent être affectées de nombreuses erreurs et particulièrement celles liées au trafic automobile. A l’aide d’une approche similaire Ryerson, en extrapolant les émissions d’une centrale thermique a trouvé une forte sous estimation (33%) de ses émissions par rapport aux inventaires [Ryerson et al., 1998]. Il a expliqué cette sous estimation par une perte de composés azotés au cours de leur transport dans le panache. Dans leur cas, cette perte a été quantifiée à 20% h-1 ce qui est sensiblement plus élevé que les valeurs habituellement acceptées. Sillman, par l’utilisation de modèles, a suggéré que ces hauts niveaux de pertes pouvaient être dus à la dynamique et/ou à des erreurs plutôt qu’à des processus nouveaux de pertes pour NOx [Sillman, 2000].

Il est évident que des panaches urbains ou de centrales thermiques ont des caractéristiques différentes et que les processus décrits ci dessus peuvent différer notablement pour des panaches urbains. La vitesse de perte de NOx peut être évaluée en traçant le flux de NOx en fonction de l’âge de la masse d’air. La pente de cette régression conduit à une perte de 13 ± 5 % h-1. Notre valeur est sensiblement plus faible que celle observée dans le panache urbain de Nashville pour lequel 50 % des NOx sont consommés en 2 heures [Nunnermacker et al., 1998]. Le jour étudié, la photochimie dans le panache parisien était probablement moins active que celle observée à Nashville. Puisque la correction pour l’entraînement n’a pas été prise en compte, notre estimation du flux de NOx pour l’agglomération parisienne doit être sous-estimée. Par ailleurs les variations spatiales et temporelles des émissions, qui n’ont pas été prise en compte ici, peuvent aussi affecter nos résultats.

Les estimations données par ces deux méthodes complètement différentes sont cohérentes. Elles montrent que les émissions de NOx se rapprochent de la réalité à moins de 15%, de façon intégrée sur un domaine assez large contenant l’agglomération. Dans la suite de ce chapitre, nous ferons donc l’hypothèse qu’aucun biais significatif n’a pu être décelé dans les émissions d’oxydes d’azote.

#### 6.6.3.2 Evaluation des émissions de CO

La Figure 6.6.3 montre la même représentation que la figure précédente pour le monoxyde de carbone, mesuré cette fois-ci par prélèvements à bord des avions AZTEC de METEO-France et ceux loués par le LSCE. La corrélation (0.57) entre observations et simulations est moins forte que pour NOy, mais reste acceptable vu le nombre plus réduit de mesures (58). En revanche , les moyennes observées (28.6 ppb) et simulées (28.4 ppb) sont très similaires (nous rappelons que les concentrations de fond sont retirées pour mettre l’accent sur les concentrations dues à l’agglomération). Leur différence n’est pas non plus statistiquement significative.

Figure 6.6.3 : Comme la figure 6.6.1 mais pour le CO, mesuré lors des vols des avions AZTEC.

#### 6.6.3.3 Evaluation des émissions de COVNM

Le problème d’évaluation est nettement plus délicat dans le cas des COVNM que pour les émissions de CO ou NOy qui sont des espèces non-réactives à l’échelle de l’agglomération parisienne. Dans le cas des COVNM, l’erreur de simulation peut provenir des émissions elles-mêmes, d’une dynamique fausse mais aussi de la chimie. Comme nous l’avons précisé plus haut, nous ne considérons ici que la perte chimique d’un COVNM par oxydation avec OH. Une erreur peut donc provenir des constantes de vitesses de réactions avec OH. Les nombreuses expériences en laboratoire ont toutefois permis d’obtenir ces constantes avec une certaine précision. Egalement, une erreur peut être commise sur la valeur de la concentration de OH elle-même, qui est calculée par la première simulation du modèle CHIMERE. Si cette valeur est, par exemple, sous-estimée, on peut attendre une surestimation des concentrations de COVNM simulées. Ainsi, si l’on interprète les différences entre simulations et observations sans un soin particulier, on peut être amené à des conclusions fausses concernant les émissions. Pourtant nous ne disposons pas de mesures directes de OH permettant de vérifier la précision de la simulation de OH. En revanche, nous disposons de mesures précises d’ozone, ou plus précisément de photo-oxidants Ox=O3+NO2, dont la production dépend fortement (et de façon monotone) de OH. On peut ainsi espérer que si la simulation des photo-oxydants est correcte, celle de OH le sera.

La Figure 6.6.4 montre la comparaison simulation/observation des Ox, en retirant toujours les valeurs « de fond » comme précédemment. Nous observons une bonne corrélation (0.88) mais une tendance à la sous-estimation de la production d’ozone, comme cela a été mentionné déjà dans la section 5. Ainsi, les valeurs simulées de OH sont probablement sous-estimées, et le modèle fournit une borne inférieure de ces valeurs. Les raisons de cette sous-estimation ne sont pas claires, et dépassent largement le cadre de cette étude. Nous nous contenterons, dans ce qui suit, de garder à l’esprit cette sous-estimation, afin d’interpréter les comparaisons entre modèle et observations pour les COVNM en vue d’évaluer les émissions. Comme OH est probablement sous-estimé, les concentrations simulées de COVNM seront probablement surestimées, surtout pour les espèces très réactives, par rapport à ce qu’elles devraient être par rapport aux émissions qui sont fournies.

Figure 6.6.4 : Comme les figures 6.6.1 et 6.6.3 mais pour les concentrations d’Ox(=NO2+O3), en ppb

Nous disposons de mesures d’une vingtaine de composés, dont les mesures sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse (voir Chapitre 2), ce qui parfois pose des problèmes d’interférence avec d’autres espèces. La connaissance de ces interférences a permis toutefois d’écarter les mesures les plus douteuses, ou parfois d’agréger plusieurs espèces ensemble. Les profils de COVNM, fournis par l’IER (programme GENEMIS) sont aussi sujets parfois à regroupement dans des classes de COVNM au lieu de COVNM individuels. Le meilleur compromis pour la comparaison entre simulations semble être obtenu en comparant les observations et les simulations sur 14 classes de COVNM (voir les noms sur la Figure 6.6.5).

Afin de comparer les mesures et les simulations dans le panache parisien en s’affranchissant des imprécisions de la dynamique du modèle, nous ne comparons pas directement les concentrations, mais les rapports de concentration par rapport à une espèce non réactive, les NOy, sachant que les émissions de NOx sont proches, globalement, de la réalité. Dans les avions AZTEC, NOy n’est que partiellement disponible, la mesure de CO est utilisée comme référence. Enfin, pour renforcer les résultats de l’étude, le travail est aussi effectué en comparant les rapport à une autre espèce non réactive à l’échelle régionale, le benzène, qui semble aussi assez bien simulé par le modèle.

Afin d’obtenir des informations sur les émissions internes au domaine, nous rejetons les valeurs qui ne sont pas dans le panache parisien, défini par les mesures pour lesquelles le polluant de référence (NOy, CO, benzène) prend des valeurs supérieures à la médiane. Parmi toutes ces mesures dans le panache, nous prenons ensuite la valeur médiane des rapports COVNM/référence comme base de comparaison entre modèle et observations. Deux classes d’espèces (butanes et pentanes ont été mesurées par tous les avions , ce qui nous donne aussi une information sur l’incertitude des rapports obtenus).

La Figure 6.6.5 montre les rapports observation/simulation entre ces valeurs. Si ce rapport est inférieur à 1, les émissions du COVNM ou de la classe de COVNM sont probablement surestimées, et s’il est supérieur à 1, elles sont sous-estimées. Une légère surestimation est observée pour les alcanes, (sauf propane et butanes), et une forte sous-estimation est obtenue pour les aromatiques, qui sont des composés très réactifs. Le propène , lui aussi très réactif, est sous-estimé, mais l’éthène, moins réactif mais plus abondant, semble fortement surestimé.

Figure 6.6.5 : Rapports entre la mesure et la simulation des rapports COVNM/référence, indiquant par quel facteur il faudrait multiplier les émissions pour avoir des concentrations de COVNM correctes. L’espèce de référence est soit NOy (DIMONA) soit CO (AZTEC) soit le benzène (DIMONA).

Toutefois, ces résultats sont à moduler par le fait que OH est probablement sous-estimé. Si tel est le cas, les concentrations de COVNM simulées sont trop fortes par rapport à ce qu’elles devraient être, en utilisant les mêmes émissions, mais une valeur de OH correcte. Il s’ensuit que la comparaison des rapports COVNM/reference est biaisée. Dans cette hypothèse, la sous-estimation des émissions d’aromatiques est en réalité plus forte que celle montrée dans la Figure 6.6.5. En revanche, la surestimation des alcanes peut être due à ce biais de OH.

Nous concluons que les émissions d’aromatiques sont probablement fortement sous-estimées, ainsi que les émissions de propène et de propane. En revanche, les émissions d’alcanes C4 à C6 semblent donner des résultats cohérents, mais il est difficile d’en donner une incertitude. Comme pour les autres espèces, ces résultats ne nous permettent pas de donner une conclusion sur l’erreur sur la distribution spatiale ou temporelle des émissions.

Très récemment toutefois, de nouveaux profils de COVNM ont été construits par l’IER (non encore publié). Ces nouveaux profils tendent à corriger très largement les sous-estimations de composés aromatiques. Même si l’étude n’est pas complète à ce jour, il semble donc qu’il faille imputer à ces profils de COVNM une grande partie des différences entre simulations et observations.

#### 6.6.3.4 Estimation indépendante des  émissions de COVNM et de NOx

Durant 5 jours de mesures (POI 4 à 6), les hydrocarbures de C4 à C10 ont été mesurés, ainsi que les NOx et les NOy, l’ozone et le PAN à bord du motoplaneur instrumenté DIMONA de la société METAIR AG (Illnau, Suisse). Les plans de vol, avec un rayon approximatif de 30 km autour de Paris, ont été conçus initialement afin de déterminer les émissions relatives et absolues de NOx et COVNM de l’agglomération parisienne. Les mesures de NOx ont une bonne résolution temporelle (1s) alors que le temps d’intégration de la mesure de COVNM est de 10 minutes. En utilisant une méthode semi-lagrangienne et les mesures à haute résolution de vent, des bilans de masse ont pu être effectués. Nous présentons ici ces résultats.

La couche limite durant les jours concernés a été assez élevée. Les plans de vol et les profils verticaux de NOy pour le 17 juillet (POI6) pour les vols du matin et de l’après-midi sont montrés, par exemple, en Figures 6.6.6. et 6.6.7, respectivement. Trois points importants sont à noter d’après ces figures.

- NOy est un bon indicateur de la hauteur de mélange, comme le montrent les gradients verticaux abruptes au sommet de celle-ci.

- Durant l’après-midi, les concentrations sous le vent de Paris sont considérablement plus élevées qu’au vent, marquant ainsi les émissions franciliennes.

- Les différences au-vent/sous-le-vent de ces profils verticaux sont nettement moins marquées le matin que l’après-midi

Ces profils homogènes et ces différences, associés aux mesures météorologiques effectuées à bord de l’avion, sont les ingrédients pour une analyse de bilan de masse des différents composés, utilisant le théorème de Gauss pour calculer les taux d’émission à l’intérieur du domaine.

Les mesures de COVNM prises en compte dans l’analyse sont celles des composés pour lesquels aucune interférence avec d’autres composés n’a pu être notée. Pour ce rapport nous ne considérons que la somme de ces composés de C4 à C10. Le diagnostic des émissions de NOx et de COVNM est représenté en Figure 6.6.8. chaque point représente les résultats pour un vol particulier, tous les vols effectués étant représentés. Il faut noter que ces vols couvrent des jours de semaine comme des jours de week-end. La figure montre une relation linéaire très nette entre les émissions de NOx et d’hydrocarbures avec un rapport COVNM/NOx d’environ 1.4.

L’amplitude des émissions ainsi diagnostiquées varie d’un facteur 30 entre le matin du 18 juillet (un dimanche en période de vacances) et le matin du 25 juin (jour de semaine), facteur considérablement supérieur à toute attente).

Cette étude préliminaire ne tient pas compte de l’oxydation chimique des hydrocarbures mesurés, ni la conversion chimique des NOx en NOz durant cette oxydation. Cependant la conversion chimique ne devrait pas jouer un rôle majeur (perte estimée comme inférieure à 20%), compte tenu de la durée de vie assez longue des espèces. Cela a été partiellement vérifié en examinant le contenu (assez faible) en HNO3 des NOy. Une analyse plus détaillée des résultats est en cours.

Figure 6.6.6 Plans de vol du motoplaneur instrumenté DIMONA pour les vols du 17/07/1999 : matin (en haut), après-midi (en bas). La direction du vent mesuré à bord de l’avion est indiquée par des flèches, de longueur proportionnelle à la force du vent.

Figure 6.6.7 : Profils verticaux de NOy obtenus à bord du DIMONA. Une variabilité spatiale importante horizontale a été observée en dessous de 500m alors qu’au dessus les profils étaient assez homogènes.

Figure 6.6.8 : Emissions estimées de C4C10 COVNM en fonction de celle des NOx à l’intérieur du domaine de vol. La date est donnée à coté de chaque point sur le diagramme.

En considérant le fait que certaines espèces (C2-C3) sont omises dans l’analyse, nous estimons, sur la base d’autres campagnes de mesure, qu’environ 50-70% des COVNM sont inclus dans ce travail. Aussi, les rapports COVNM/NOx devraient plutôt se situer entre 2.0 et 2.8.

Enfin, la comparaison entre ces résultats et l’inventaire d’AIRPARIF sera faite ultérieurement, car elle demande un travail soigné et donc un temps assez important.

#### 6.6.3.5 Conclusion

Au moyen de comparaisons entre les mesures aéroportées effectuées lors des POI d’ESQUIF et de simulations d’un modèle de chimie-transport simplifié CHIMERE forcé par l’inventaire d’émissions d’AIRPARIF, nous avons pu estimer la cohérence des résultats et en déduire des informations quantitatives sur les erreurs « globales » auxquelles on peut s’attendre dans cet inventaire. Les résultats ne donnent pas d’information quant à la répartition spatiale ou temporelle de l’inventaire, mais plutôt sur les totaux d’émissions par polluant.

Les résultats sont cohérents pour les oxydes d’azote, et les différences entre valeurs simulées et observées ne sont pas, en moyenne, statistiquement significatives. L’erreur globale sur les émissions de NOx ne dépasse probablement pas 15%. Des résultats similaires sont obtenus pour le CO. Pour les COVNM, les résultats sont plus contrastés. Il ne permettent pas de conclure sur une erreur significative pour les alcanes (hormis le propane). En revanche, les résultats permettent de soupçonner une forte sous-estimation pour la plupart des aromatiques et le propène.

Nous poursuivons ce travail en étudiant plus en détail à quels types d’activités correspondent les espèces sur lesquelles des erreurs sont soupçonnées. Les alcanes et le benzène, mais aussi les NOx et le CO sont émis par la combustion, en général, et dans le cas de la région parisienne, en majorité par le trafic. Nous sommes donc amenés à attendre peu d’erreur dans ces secteurs d’activité. En revanche, nous pouvons attendre des erreurs importantes dans les émissions plus diffuses comme l’utilisation de solvants, dont le calcul résulte souvent d’une approche « top-down » (par exemple, l’utilisation des ventes totales de peintures pour le calcul des émissions liées à leur application), que de comptages ou bien de modèles détaillés comme c’est le cas pour le trafic. Une grande incertitude est également présente dans l’estimation des émissions dues à l’évaporation de carburants, qui dépend de facteurs météorologiques non nécessairement pris en compte ici. Le fait que les POI ont toutes eu lieu lors de journées chaudes et la sous-estimation forte de certains COVNM peut indiquer qu’il est indispensable de prendre en compte une dépendance en température ou rayonnement dans le calcul de telles émissions, de façon plus pertinente que ce qui est fait ici.

Nous devons toutefois rester prudents quant à la précision de ces résultats. Ils ont été produits en utilisant un seul modèle de chimie-transport, et il serait plus confortable de les affirmer en présence de résultats similaires provenant d’autres équipes, utilisant d’autres modèles et d’autres approches.

Enfin, une estimation indépendante des flux d’émission, basée seulement sur des observations aéroportées a été effectuée, mais seuls des résultats préliminaires sont disponibles. Ils montrent que les rapports COVNM/NOx à l’émission (en mol/s) devraient se situer dans la fourchette 2.0-2.8.

## 6.7 L'évolution de l'aérosol urbain et sa composition chimique

### 6.7.1 Problème posé

Le problème posé ici est simple : il existe peu d’études expérimentales donnant d’une part la composition chimique et la granulométrie de l’aérosol urbain, et d’autre part son évolution dans le panache de l’agglomération. C’est ce que nous proposons de décrire ici.

Les expériences multi-instrumentées conduites durant le programme ESQUIF nous ont permis une première caractérisation chimique et optique de l'aérosol en région Ile-de-France sur une période hivernale et une période estivale. Cette caractérisation passe par des études de fermeture (voir ci-dessous). Les études de fermeture que nous avons effectuées jusqu'ici reposent sur des données sol in situ, mais elles permettent néanmoins d'avoir une idée précise de la composition chimique par classe de taille, de la granulométrie en nombre et des propriétés optiques en diffusion et en absorption de l'aérosol urbain.

Nous n'avons effectué qu'une seule campagne de mesure en situation hivernale. Cette campagne s'est déroulée tardivement dans le programme ESQUIF, en mars 2001. Elle nous a néanmoins permis d'avoir une bonne estimation de la composition de l'aérosol en région périurbaine (site de Brétigny). La campagne estivale la plus documentée pour la chimie de l'aérosol s'est déroulée en juillet 2000 sur les sites de Paris et de Saclay. Ce sont les premiers résultats déduits de ces deux campagnes de mesures qui sont présentés ici.

### 6.7.2 Méthodologie : le principe de l’étude de fermeture

Le principe des études de fermeture dédiées à l'aérosol urbain est présenté sur la Figure 6.7.1. Les paramètres liés à l’aérosol doivent être mesurés directement ou indirectement (après inversion) et l’on cherche à retrouver l’un ou plusieurs d’entre eux par la modélisation. Les paramètres modélisés sont alors comparés à ceux mesurés. Une telle procédure nous permet aussi de vérifier la cohérence des jeux de données et d'évaluer plus précisément les sources d'incertitudes liées aux mesures ou aux hypothèses simplificatrices qui peuvent être utilisées dans la modélisation.

| Figure 6.7.1 : Schéma représentant le principe de l'étude de fermeture pour la caractérisation de l'aérosol urbain. L'ensemble des paramètres utiles est mesuré ou déduit de la mesure et sa cohérence est vérifiée par la modélisation. Les paramètres utilisés comprennent : - les concentrations massiques d’aérosols solubles autres qu'organique (WS), de carbone organique (POM), de carbone suie (BC) et de poussières (Dust) ; - les concentrations en nombre (Nt) ; -les coefficients de diffusion (d) et d'extinction (a) ; - l'épaisseur optique () et le coefficient d'Angström (Å) ; - le taux de photolyse du NO2 (JNO2). |  |
| --- | --- |

### 6.7.3 Résultats et conclusions

#### 6.7.3.1 La composition chimique de l'aérosol

L’analyse par chromatographie ionique a permis de préciser la répartition par classe de taille des espèces ioniques majeures présentes sur les sites de mesure qui disposaient d'impacteurs « 13 étages DEKATI ». Les concentrations en composés élémentaires ont été obtenues suite à des analyses par fluorescence X sur les différents étages d'impacteur. Des acquisitions ont aussi été effectuées simultanément pour la composante carbonée de l'aérosol urbain/périurbain sur des filtres individuels.

La composante soluble non organique

Les Figures 6.7.2 et 6.7.3 présentent la répartition par classe de taille des ions majeurs et des composés élémentaires pour les deux périodes de mesures considérées : mars 2001 (site de Brétigny) et juillet 2000 (sites de Paris et Saclay).

| a) | b) |
| --- | --- |
| Figure 6.7.2 : Répartition par classe de taille des ions majeurs qui composent l'aérosol en période a) hivernale et b) estivale |

| a) | b) |
| --- | --- |
| Figure 6.7.3 : Répartition par classe de taille des composés élémentaires majoritaires qui composent l'aérosol en période a) hivernale et b) estivale |

L'accord que l'on peut constater entre les concentrations d'ion sulfate (SO42-) et le soufre élémentaire conduit à penser que le soufre est principalement présent sous forme de sulfate. La stœchiométrie ammonium/sulfate montre une nette saisonnalité : en hiver le sulfate d’ammonium (NH4+)2SO42- prédomine alors qu’en été l’aérosol plus acide contient principalement du sulfate acide d’ammonium (NH4+H+SO42-, principal sulfate qui semble combiné avec les ions ammonium). Le sulfate acide d'ammonium est la forme dominante des sulfates dans les atmosphères polluées (cf. Weiss et al., 1982). On observe aussi des quantités significatives de sodium (Na) et de chlore (Cl) en hiver, éléments pour lesquels les concentrations sont en accord pour les deux types d'analyses utilisées. Une partie de ces concentrations a vraisemblablement une origine marine, des masses d'air marin étant souvent advectées vers la région parisienne durant l'hiver. Les très faibles concentrations d'ions chlorure observées durant la période estivale résulteraient de l’acidité de l’aérosol (le NaCl conduit alors à l’acide chlorhydrique gazeux). Les concentrations en potassium beaucoup plus élevées l'hiver sont liées soit aux chauffages des habitations soit à du soulèvement local de poussière terrigène (car une bonne partie est insoluble).

En effectuant la synthèse des concentrations ioniques et en les regroupant sous la terminologie de "Water Soluble" (WS), on obtient les distributions en masse équivalentes à l'ensemble de ces composés présenté sur la Figure 6.7.4. On constate la présence de deux modes. Le premier est centré vers 0.2 µm en rayon. C’est pour ce mode que l’acidité peut beaucoup varier et donc la composition chimique (passage du chlore à l’état gazeux, fixation ou non de l’acide nitrique). Il est principalement composé de sulfates et de nitrates de potassium et/ou d’ammonium.

Le second, plus grossier, est centré sur environ 1 µm en condition hivernale et 2 µm en condition estivale. Il est constitué essentiellement de chlorures de sodium, d’ammonium ou de magnésium.

| a) | b) |
| --- | --- |
| Figure 6.7.4 : Distribution équivalente en masse pour l'ensemble des ions majeurs (WS) en période a) hivernale et b) estivale |

La composante carbonée

Le résultat de l'analyse thermique des filtres d'impacteur dédiés à l'analyse de la composante carbonée de l'aérosol urbain nous a permis d'obtenir les concentrations moyenne en carbone suie et carbone organique. Des valeurs moyennes de l'ordre de 0.73 µg/m3 pour le carbone suie (BC) et  0.79  µg/m3 pour le carbone organique ont été obtenues en situation hivernale. En situation estivale la concentration en carbone organique est plus élevée, certainement par l'effet des réactions photochimiques sur les composées organiques gazeux et formation d’aérosols secondaires. On obtient des valeurs de 0.79 µg/m3 pour le BC et 3.3 µg/m3 pour l'OC. Le rapport BC/TC évolue donc très sensiblement entre l'hiver et l'été puisqu'il passe de 0.48 à 0.19. La dernière valeur a souvent été rapporté dans les panaches de pollution urbains (cf. Hegg et al., 1997 ; Ruellant et Cachier, 2000 ; Chazette et  Liousse, 2001).

Pour s'assurer de la validité des concentrations en BC obtenues, nous avons comparé deux méthodes d'analyse : la première thermique (utilisation de l'instrument R&P) et la seconde optique (utilisation d'un aethalomètre). La courbe d'étalonnage croisé est présentée en Figure 6.7.5. Elle est obtenue avec une corrélation de 0.8. Sa pente est de 0.96 et l'ordonné à l'origine de 0.13 µg/m3. On a donc un biais faible entre les deux méthodes et un bon accord statistique. Les concentrations en carbone suie (BC) restituées présentent donc un bon niveau de confiance. C'est un point important car le carbone suie est la principale composante absorbante de l'aérosol en zone urbaine.

Figure 6.7.5 : Courbe d'étalonnage croisé entre deux méthodes d'analyse du carbone suie (BC) : la méthode thermique (R&P) et la méthode optique (Aethalomètre)

Des prélèvements sur impacteur 13 étages ont aussi été effectués et sont actuellement en cours d'analyse. Une information sur la taille des particules carbonées peut néanmoins être obtenue par microscopie électronique en transmission. La Figure 6.7.6 est obtenue par analyse au microscope électronique des prélèvements effectués sur le site de Brétigny. On repère surtout les gros agrégats de suie (sphérules noires).  On observe aussi des particules sphériques  isolées beaucoup plus petites (inférieure à 0.1 µm) et qui dominent en nombre. Ce sont aussi des suies. Les noyaux de suie semblent ne pas être revêtus en surface d'autres composés.

Figure 6.7.6 : Observation des aérosols prélevés sur le site de Brétigny (situation hivernale) par microscopie électronique en transmission.

#### 6.7.3.2 La granulométrie en nombre

La granulométrie a été mesurée à partir de différents instruments optiques in situ. Elle a été généralement reconstituée à partir des données du compteur de noyaux TSI et de deux granulomètres optiques complémentaires. Nous avons cherché à ajuster des distributions multimodales lognormales sur les observations. Un tel ajustement nous permettra par la suite d'effectuer les calculs de section efficace de diffusion et d'extinction de l'aérosol à partir d'un modèle de diffusion basé sur la théorie de Mie (aérosol équivalent à des sphères). Une première analyse a été conduite sur les données obtenues en condition hivernales sur le site de Brétigny. La granulométrie restituée est donnée dans le Tableau 6.7.1. Elle est constituée de 3 modes représentées sur la Figure 6.7.7. Le premier mode correspond au mode de nucléation, le second au mode d'accumulation et le troisième au mode grossier. En terme de nombre, plus de 99% des aérosols en région Ile-de-France présente des rayons inférieurs au micron. On a aussi vérifié ce point sur les granulométries obtenues à partir des observations aéroportées. Le premier mode en nombre n'apparaît pas sur les distributions en masse présentées précédemment. Ceci est lié au peu de matière présente sur les filtres d'impacteur correspondant à cette classe de taille.

| Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | RH |
| --- | --- | --- | --- |
| rm | s | x | rm | s | x | rm | s | x |  |
| 0.026 | 1.97 | 0.8816 | 0.13 | 1.27 | 0.1125 | 0.38 | 1.21 | 0.0059 | 70(1% |

Tableau 6.7.1 : Caractéristiques de la granulométrie trimodale lognormale obtenue en condition hivernale sur le site de Brétigny (rm est le rayon modal, s est la dispersion et x le taux d'occupation des modes). On a aussi précisé la valeur de l'humidité relative moyenne (RH) sur la période de mesure considérée.

Figure 6.7.7 Distribution en taille de l’aérosol

#### 6.7.3.3 Une première étude de fermeture optique

Nous avons effectué une fermeture optique au sol en situation hivernale sur le site de Brétigny. Pour cela, nous avons utilisé les mesures du néphélomètre, la granulométrie en nombre et les analyses chimiques présentées précédemment.

Pour effectuer la fermeture optique, une première étape consiste en la classification des aérosols en grandes "classes" de composition : le carbone suie (BC), le carbone organique total (POM), les solubles (WS) et les poussières (cf. Chazette et Liousse (2001)). Les Figures 6.7.8 et 6.7.9 donnent la décomposition sous ces différentes classes pour l'aérosol urbain en conditions hivernale et estivale.

Figure 6.7.8 :  Principales classes qui composent l'aérosol urbain en période hivernale

Figure 6.7.9 :  Principales classes qui composent l'aérosol urbain en période estivale

D'après les analyses chimiques, les indices de réfraction à considérer sont donc ceux des WS, des POM, des poussières et du carbone suie (BC). Les indices sont pratiquement identiques pour les WS, POM et poussières dans le spectre visible (Volz, 1973) : 1.53 – i 0.005. L'indice du BC est très différent. Pour le BC nous avons utilisé un indice réactualisé (cf. Chazette et Liousse, 2001) : 1.95-i 0.66.

Nous avons supposé ici que le premier mode est composé principalement de carbone suie hydrophobe, comme le montre les analyses couplées entre granulométrie et microscopie électronique. On adoptera donc l'indice du BC pour ce mode. Le troisième mode semble principalement composé de WS et en moindre quantité de poussière. On le considérera donc comme hydrophile suivant la loi de Hänel (1976) (cf. Chazette et Liousse, 2001). Pour tenir compte de la différence d'humidité entre l'atmosphère et l'intérieur du néphélomètre, le rayon modal à 30% d'humidité de ce mode a ainsi été calculé comme de l'ordre de 0.3 µm. L'indice de réfraction complexe associé est alors de l'ordre de 1.48-i 0.0037. Le second mode peut être un mélange de l'ensemble des composantes. Pour cette raison, nous avons ajusté son indice sur les observations du néphélomètre multi-longueur d'onde : diffusion à 450 nm et dépendance spectrale (coefficient d'Angström visible A) entre 450 et 700 nm.

Notre étude de fermeture optique conduit à prendre un indice complexe de réfraction de 1.8-i 0.005 pour le second mode avec les ajustements donnés dans le Tableau 6.7.2.

| 450 du néphélomètre : | 0018(0.01 km-1 | 450 calculé : | 0017(0.03 km-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A : | 1.37(0.05 | A calculé : | 1.33(0.07 |
|  |  | Albédo de simple diffusion calculé : | 0.86(0.05 à 450 nm 0.83(0.05 à 700 nm |
| RH in : | 30(5% | N : | 4822(960 cm-3 |

Tableau 6.7.2 : Résultat de l'étude de fermeture sur l'aérosol urbain/périurbain du site de Brétigny (N est la concentration en nombre de particule, RHin est l'humidité relative moyenne dans le néphélomètre)

Pour prendre en compte les limitation angulaires des mesures du néphélomètre, une correction d'environ 4% doit être effectuée sur la valeur mesurée pour obtenir le coefficient de diffusion total. Cette correction a été déduite du modèle d'aérosol déterminé suite à l'étude de fermeture. L'albédo de simple diffusion correspondant au model d'aérosol déterminé est de 0.86 à 450 nm et de 0.83 à 700 nm. Ces valeurs sont en bon accord avec celles obtenues pour les aérosols de pollution de la côte Est des Etats Unis (Hegg et al., 1997). En divisant le coefficient de diffusion par l'albédo de simple diffusion, on obtient le coefficient d'extinction.

#### 6.7.3.4 Signature de l'aérosol dans le panache urbain

Si la composition chimique de l'aérosol en région Ile-de-France évolue sensiblement au cours des saisons, cela implique forcément une modification de ses propriétés optiques. Ces mêmes propriétés peuvent évoluer au cours du transport de l'aérosol. Cette évolution peut être liée à celle de sa composition chimique (évolution du caractère hydrophile), de ses propriétés structurales (évolution de la granulométrie) et de sa concentration en nombre. Les plus fortes évolutions chimiques et structurales que l'on peut rencontrer dans un panache de pollution sont liées au premier mode de la distribution granulométrique. Ce n'est pas le mode qui contribue le plus efficacement à la diffusion de la lumière solaire. Le second mode (mode d'accumulation) est beaucoup plus efficace, il peut contribuer pour plus de 70% à la diffusion. C'est aussi un mode dont les propriétés évoluent moins rapidement lors du transport. Le coefficient de diffusion de l'aérosol constitue donc une grandeur représentative de l'évolution d'un panache urbain comme celui de Paris et de sa banlieue. Comme le montre la Figure 6.7.10, le panache observé le 17 juillet 1999 a été correctement délimité au cours de son déplacement vers l'Ouest de Paris par la mesure du coefficient de diffusion à partir de l'ARAT (cf. § 6.8). Les mesures de coefficient de diffusion ont été corrigées suite aux résultats de la fermeture optique présentée précédemment.

Figure 6.7.10 : Distribution bidimensionnelle pour la couche d'altitude comprise entre 800 et 1100 m de la diffusion à 550 nm liée à l'aérosol lors de l'événement du 17 juillet 1999 : a) entre 11h et 14h30 TU et b) entre 15h et 18h TU

Cette observation nous permet aussi d'évaluer l'augmentation de la diffusion de la lumière liée à celle des particules issues de l'agglomération parisienne, l'aérosol aillant une durée de vie courte dans la couche limite (de l'ordre de la journée). Par rapport à une valeur de fond de l'ordre de 0.08 km-1, le coefficient de diffusion est plus que doublé. Ceci implique un effet accru sur les taux de photolyse et donc sur la photochimie dans le panache. En début d'après midi, on peut observer des valeurs plus élevées du coefficient de diffusion au Nord/Nord-Est de Paris. Ces valeurs pourraient être liées au trafic aérien aux alentours de l'aéroport Charles de Gaulle.

#### 6.7.3.5 Conclusions et perspectives

Le travail scientifique précurseur présenté ici permet de tirer des conclusions intermédiaires avec un bon niveau de confiance sur l'évolution et la modélisation des aérosols urbains en région Ile-de-France :

- L'aérosol évolue significativement d'une saison à une autre, il est plus acide en été qu'en hiver et contient principalement du sulfate acide d’ammonium (NH4+H+SO42-).

- La partie organique de l'aérosol est plus importante l'été où les processus de photolyse sont plus efficaces.

- La partie carbonée de l'aérosol joue un rôle important sur les propriétés optiques de celui-ci, le carbone suie est la principale composante de l'absorption du rayonnement solaire. Elle conduit à des valeurs d'albédo de simple diffusion entre 0.83 et 0.86 dans le spectre visible en condition hivernale.

- La granulométrie en masse met en évidence deux modes principaux, que ce soit pour la période hivernale ou pour la période estivale. Le premier mode est centré vers 0.2 µm en rayon, il est principalement composé de sulfates et de nitrates de potassium et/ou d’ammonium. Sa composition chimique est très variable d'une saison à l'autre. Le second est centré entre 1 et 2 µm. Il est constitué essentiellement de chlorures de sodium, d’ammonium ou de magnésium.

- La granulométrie en nombre fait apparaître 3 modes principaux : un mode de petites particules (mode de nucléation de rayon moyen inférieur à 0.05 µm). Ce mode est suivi par le mode d'accumulation avec des particules de rayons moyen de l'ordre de 0.1 µm. Le troisième mode est constitué de plus grosses particules (supérieures à 0.4 µm).

- L'aérosol est un bon traceur du panache urbain par l'intermédiaire de ses propriétés optiques.

A partir de ces conclusions intérimaires, nous pouvons aller plus avant. En effet, les résultats obtenus sur la granulométrie de l'aérosol en région Ile-de-France ont des conséquences directes sur la législation en terme de pollution urbaine. Il faut différencier les impacts en fonction des modes de la granulométrie. Le premier mode en nombre, s'il n'est pas très efficace optiquement et s'il est négligeable en  masse, représente par sa taille un danger potentiel pour la santé. Ce sont en effet des particules carbonées qui on un taux de rétention élevé dans les alvéoles pulmonaires. Les aérosols du second mode peuvent aussi être piégés dans les alvéoles pulmonaires. Ils sont aussi la contribution principale à l'extinction du rayonnement solaire et donc à la modification des taux de photolyse. Le troisième mode aura un impact sur la chimie hétérogène par la surface équivalente plus élevée qu'il représente. Les aérosols qui le composent peuvent aussi être piégés dans les alvéoles pulmonaires et les bronchioles.

Ces travaux précurseurs incitent donc à intégrer dans les dispositifs de surveillance de la qualité de l’air des prélèvements par tête PM1 (particules inférieures à 1 µm).

Les travaux de fermeture chimique et optique sur l'aérosol en région Ile-de-France discutés ici sont toutefois préliminaires. Des études similaires doivent être conduites sur d'autres jeux de données obtenus lors des campagnes ESQUIF, au sol et dans la colonne d'air. Elles devront prendre en compte les conditions météorologiques et surtout différencier les caractéristiques de l'aérosol en région Ile-de-France en fonction de l'origine des masses d'air.

## 6.8 La production d'ozone de l'agglomération

### 6.8.1 Le problème posé

Depuis une vingtaine d’années un grand nombre d’études, réalisées aux Etats Unis et en Europe, et visant à étudier les épisodes de pollution photochimique, ont principalement montré que le panache d’ozone pouvait être observé sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres au delà des sources et que les concentrations observées dans ces panaches pouvaient atteindre des valeurs de 200 ppb supérieures aux niveaux observés en amont. De nombreuses campagnes aéroportées ont décrit la distribution de l’ozone autour de certaines grandes cités (Saint Louis [1983], Atlanta [1995], Birmingham [1995], Nashville [1998], New York [2000], Berlin [2000]) et quantifié la production d’ozone. Au contraire, peu d’études similaires avaient été réalisées à Paris, le réseau AIRPARIF assurant la surveillance de la pollution par l’ozone essentiellement par des mesures réalisées au niveau du sol et principalement en zone urbaine avec peu de mesures en zone rurale. La campagne ESQUIF a permis de mener des mesures aéroportées pour compléter ce dispositif et nous avons pu obtenir une meilleure description spatio-temporelle du panache d’ozone, puis quantifier la formation d’ozone sous le vent de Paris et étudier les relations existantes entre l’ozone et ses précurseurs azotés.

### 6.8.2 Méthodologie

#### 6.8.2.1. Description du panache d’ozone

La distribution de différents polluants (O3, NOx, NOy, HNO3) sur le bassin parisien a été obtenue à l’aide des vols “régimes chimiques” permettant une couverture complète et homogène de la région. Une couverture de 10 000 km2 est obtenu à l’aide de 5 transects de 100 km de long suivant une direction Est - Ouest et séparés par 20 km. Le but de ces vols était de pouvoir tracer des cartes d’isoconcentration par interpolation des quantités mesurées.

Deux vols ont été réalisés le 17 Juillet 1999 avec le même plan de vol (Figure 6.8.1). Le premier vol (V38) a été effectué pendant la période présentant l’activité photochimique maximum et le second vol (V39) en fin d’après midi lorsque les pics de concentration d’ozone sont généralement observés. Ces deux expériences permettent d’étudier aussi bien la distribution spatial que l’évolution temporelle du panache.

#### 6.8.2.2. Calcul de flux

Nous avons calculé le flux de différentes espèces à partir d’une équation [Ryerson et al., 1998] donnant le flux d’une espèce m au travers un transect :

Dans laquelle : v = vitesse du vent, n(z) = densité de l’atmosphère, z = coordonnée verticale,  = angle entre la trajectoire de l’avion et la direction du vent, y = coordonnée horizontale, Xm = augmentation de la concentration par rapport au niveau de fond local.

Ces différents paramètres (chimiques et météorologiques) sont mesurés à bord de l’ARAT.

Pour le calcul de flux nous avons dû faire certaines hypothèses sur :

- Le vent. Le calcul précédent nécessite un vent homogène et constant. Nous avons dû limiter notre étude à 3 transects pour le vol de début d’après midi (V40) nommés T1, T2, T3 (numérotation à partir de Paris) et 2 transects pour le vol de retour (V41) nommés T1, T2. Ce choix est lié à la présence d’un champ de vent homogène pour ces transects et au fait que le panache de Paris est bien intercepté.

| Numéro du vol | Vitesse du vent (m.s-1) | Direction (Degrés) |
| --- | --- | --- |
| V40 | 3.4 ± 0.3 | 85 ± 7 |
| V41 | 3.8 ± 0.4 | 67 ± 8 |

Tableau 6.8.1 : Vent moyen mesuré pendant les vols.

- Les émissions. Nous avons admis que les sources secondaires situées sous le vent de la source principale (Paris) n’influencent pas nos observations car elles affectent, de la même façon, la composition du panache et le niveau de fond.

- La couche de mélange : il faut que la composition de la couche de mélange soit homogène sur toute son épaisseur. Nous l’avons vérifié à l’aide de deux profils verticaux : la distribution de l’ozone est uniforme dans la couche de mélange. Par ailleurs nous avons déterminé la hauteur de la couche d’inversion en amont et en aval de Paris. Nous avons vérifié que notre valeur (1830m) est conforme à celle déterminée par le radiosondage de Trappes (1870m).

### 6.8.3 Résultats et conclusions.

#### 6.8.3.1  Description du panache d’ozone

Au début de l’après-midi (Figure 6.8.1), le panache d’ozone s’étend à l’ouest de Paris et atteint des niveaux maximum de 110 ppbv à 20 km au nord ouest de Paris. La part de l’ozone produit par la région parisienne peut être appréciée au travers l’augmentation du niveau d’ozone entre le niveau de fond régional mesuré en amont de Paris et les concentrations observées dans le panache. Cette production est estimée à 40 ppbv. Pendant la soirée un pic d’ozone de l’ordre de 150 ppbv est observé à 50 km au nord ouest de Paris. La contribution de l’agglomération parisienne dans ce panache est alors estimée à 90 ppb.

Notre avion n’a pas été autorisé à survoler le centre de Paris et les valeurs interpolées ne montrent pas le « trou » d’ozone attendu dû à la titration. Cependant si l’on compare nos données avec celles enregistrées par Airparif au sommet de la tour Eiffel nous obtenons des valeurs très proches. Par exemple les valeurs enregistrées à 13h TU sont de 88 ppb et donc très proches de nos valeurs interpolées ce qui illustre qu’en début d’après midi la production d’ozone est beaucoup plus importante que la destruction.

#### 6.8.3.2  Le flux d’ozone.

Les flux d’ozone ont été calculés à partir de l’équation précédente (§6.8.2) pour différentes interceptions du panache. Le plan de vol suivi est représenté sur la Figure 6.8.2 :

La quantité totale d’ozone formé est déterminé par intégration du signal O3 pour chaque traversée du panache. La Figure 6.8.3 représente la distribution typique des composés mesurés le long d’un transect et le Tableau 6.8.2 rassemble les flux calculés pour les différents transects.

Nous avons utilisé l’âge photochimique (AP) pour décrire les propriétés de la masse d’air. Cet AP est relatif à la composition chimique de l’atmosphère et est défini par : 1 – NOx/NOy. Près des sources NOy est quasi exclusivement constitué de NOx et l’AP tend vers 0. Pour une masse d’air âgée ayant évolué photochimiquement, une grande fraction de NOx a été oxydée en NOz et l’AP tend vers 1.

Pour le premier transect situé à une courte distance (30 km) de Paris le flux net d’ozone est proche de 0. Ceci résulte de la titration de l’ozone par NO à proximité des zones sources. L’âge photochimique (0.7) indique que cette masse d’air est jeune et encore chargée de NOx.

Figure 6.8.3 : Distribution typique des composés mesurés le long d’un transect.

| Transects | V40 T1 | V40 T2 | V40 T3 | V41 T1 | V41 T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interception du panache (TU) | 12 h 02 | 12 h 21 | 12 h 38 | 16 h 41 | 16 h 20 |
| Flux d’O3 (1025 molecules s-1) | ~ 0 | 6.3 | 11 | 21.8 | 12.2 |
| Distance de Paris (km) | 30 | 55 | 74 | 79 | 103 |
| Age de la masse d’air | 2 h 30 | 4 h 40 | 6 h 10 | 6 h 20 | 8 h 20 |
| Emission de Paris (UTC) | 9 h 30 | 7 h 40 | 6 h 30 | 10 h 20 | 8 h 00 |
| Age Photochimique | 0.70 ( 0.03 | 0.76 (0.03 | 0.8 (0.02 | 0.83( 0.01 | 0.82 (0.02 |

Tableau 6.8.2 : Les flux calculés pour les différents transects.

Durant l’après midi la production d’ozone augmente avec l’âge de la masse d’air jusqu’à ce que celle ci devienne moins active photochimiquement. Le flux d’ozone est maximum en fin d’après midi. Par exemple, pour le transect final (V41 T2) la masse d’air a été échantillonnée à 16h20 alors que les polluants parisiens on été émis dans cette même masse d’air vers 8h. Cette masse d’air a été l’objet d’une activité photochimique importante pendant toute la journée. L’âge photochimique indique que plus de 80% des NOx émis sur la région parisienne ont été oxydés en fin d’après midi. Le flux d’ozone obtenu peut être considéré comme le résultat de la production photochimique de la masse d’air qui à évolué pendant toute une journée. Ce flux d’ozone, dans une section droite de la couche de mélange de 40 km de large et perpendiculaire à l’axe du panache, atteint une valeur maximum de 22 1025 molécules s-1 en fin d’après midi. On note qu’à plus de 100 km de Paris (V41T2) le flux d’ozone est sensiblement plus faible. Ceci est la conséquence de deux facteurs. D’une part la radiation solaire a considérablement diminué en fin d’après midi comme le montre les mesures de fréquence de photolyse de NO2 mesurées à bord de l’ARAT. La conséquence est que la production d’ozone diminue. D’autre part la dispersion augmentant avec la distance, les processus de perte d’ozone par dispersion l’emportent sur les processus de production.

Cette expérience constituait « une première » pour la mesure du flux d’ozone dans le panache parisien. Aucune mesure similaire n’existant en Europe, la seule comparaison possible concerne des mesures dans des centres urbains des Etats Unis (Tableau 6.8.3).

| Ville | F(O3) 1025 molecules s-1 | Reference |
| --- | --- | --- |
| Birmingham (U.S.A) | 4.6 | Trainer et al. 1995 |
| Saint-Louis- Missouri | ~35 | White et al. 1976 |
| Saint-Louis- Missouri | 30-44 | White et al. 1983 |
| Paris | ~22 | Ce travail 2000 |

Tableau 6.8.3 : mesures de flux d’ozone dans différentes agglomérations

Le flux calculé pour Paris est typique d’une grande cité. Le flux d’ozone parisien est 5 fois plus important que celui de Birmingham qui est une ville de 300 000 habitants avec des émissions de NOx 5 à 10 fois plus faible que Paris. Par contre ce flux est du même ordre de grandeur que celui de Saint Louis. La dépendance du flux d’ozone aux émissions primaires de NOx peut être mis en évidence dans cet exemple. La ville de Saint Louis (2 millions d’habitants) produisait, au moment de cette étude approximativement 70% des émissions actuelles de NOx de Paris.

#### 6.8.3.3 L’efficacité de production d’ozone (EPO).

Il est maintenant bien connu que, pendant la journée, les oxydes d’azotes sont impliqués dans le cycle catalytique de formation d’ozone. NO est oxydé en NO2 par l’intermédiaire de radicaux peroxy (formés par oxydation des COV). La photolyse de NO2 conduit à la production d’ozone et la régénération de NO. Il est par conséquent important de connaître le nombre de fois que ce cycle catalytique se produit avant que les NOx ne disparaisse par oxydation en NOz (=NOy – NOx) et ne prennent donc plus part au cycle. Ceci conduit au concept d’efficacité de production d’ozone qui est défini comme le nombre de molécules d’ozone produite pour chaque molécule de NOx émise avant que celle-ci soit oxydée en espèces plus stables tel HNO3 et le PAN [Lin et al., 1988; Trainer et al., 1993]. L’EPO peut fournir une bonne estimation de la quantité totale d’ozone produite dans un panache à partir de la quantité de NOx émis : EPO = Quantité d’ozone produite/ Quantité de NOx émis

Des chercheurs [Trainer et al., 1993] ont observé une forte corrélation entre O3 et NOz. Ils ont suggéré que la pente de la régression O3/NOz pouvait être utilisée comme valeur d’EPO. Cette détermination expérimentale est en bon agrément avec les estimations des modèles. Nous avons utilisé cette approche pour déterminer l’EPO.

La régression obtenu pour le transect V41 T2 est représentée sur la Figure 6.8.3. Une forte corrélation ( R2 = 0.97) est observée entre l’ozone et NOz. La pente de la droite donne l’EPO.

Figure 6.8.4 : Corrélation O3/NOz

L’EPO, calculée à différents endroit du panache de Paris, est présentée dans le Tableau 6.8.4 :

| Transect | V40 T1 | V40 T2 | V40 T3 | V41 T1 | V41 T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (km) de Paris | 30 | 55 | 74 | 79 | 103 |
| EPO | -0.2 | 0.6 | 3.3 | 8.7 | 9.2 |
| R2 | 0.11 | 0.45 | 0.7 | 0.97 | 0.91 |
| NO ppbv (%) | 3 (7) | 2.4 (6) | 0.8 (5) | 0.1 (1) | 0.1 (1) |
| NO2 ppbv (%) | 13 (30.5) | 11.5 (30) | 3.5 (20.5) | 1.5 (16) | 1.8 (20) |
| NOy max ppbv | 42.5 | 38 | 17 | 9.2 | 9 |
| HNO3 ppbv (%) | 15.5 (36) | 12 (32) | 7.5 (44) | 6 (35) | 4.4 (49) |
| NOz ppbv | 26.4 | 24.1 | 12.7 | 7.6 | 7.1 |
| O3 max ppbv | 93 | 105 | 108 | 141 | 126 |
| EPO Nette | 0 | 1 ± 0.4 | 1.7 ± 0.6 | 3.4 ± 1.4 | 1.9 ± 0.7 |

Tableau 6.8.4 : Variation de l’EPO avec la distance sous le vent de Paris. Les valeurs maximum observées dans le panache sont présentées (O3, NOy) ainsi que la distribution de NOy en ses différents constituants.

Cette détermination nous permet d’étudier l’évolution photochimique du panache d’ozone. On observe une forte variation de l’EPO entre –0.2 à 9.2 molécules d’ozone produites par molécule de NOx oxydée. Au début de l’après midi l’EPO est faible (0.6-3.3) et atteint des valeurs plus élevées en fin d’après midi (9.2). Cette différence est due à deux régimes distinct de production d’ozone liés à la composition chimique de la masse d’air. Au voisinage de Paris la masse d’air est fortement chargée en NOx. Sous le vent de Paris les concentrations de NOx atteignent 16 ppbv à 30 km (transect V40 T1) et 13.4 ppbv à 55 km (Transect V40 T2). Les valeurs d’EPO correspondantes sont faibles. Nous pouvons imaginer que O3 est titré par NO et que la production d’ozone soit alors faible. Il peut être souligné que la relation O3/NOz dévie significativement de la linéarité pour des valeurs élevées de NOz (> 10-15 ppbv) [Trainer et al., 1993]. Nous observons aussi ce phénomène pour les transects V40 T1 et V40 T2 pour lesquels les valeurs de NOz sont proches de 25 ppbv.

Afin de dissocier l’effet de la production photochimique de la titration à proximité de Paris, l’EPO peut être déterminée à partir de la relation Ox (= O3 + NO2) / NOZ [Saint John et al., 1998]. Dans ce cas l’EPO traduit la fraction de l’augmentation de l’ozone associé à une réelle production photochimique à partir de l’oxydation des COV plutôt que la variation à court terme de l’ozone due au piégeage par NO. En utilisant cette approche nous obtenons une EPO de 1.8 (R2 = 0,53) pour le transect V40 T2. Ceci montre qu’il existe une production substantielle d’ozone bien que non mis en évidence par les niveaux d’O3 atteint.

Jusqu’à 60 km de Paris, le panache urbain contient des niveaux importants de NOx (>10 ppbv). En zone rurale sous le vent de Paris les sources primaires de NO sont faibles et l’ozone n’est plus titré par NO. Les concentrations de NOx atteignent alors quelques ppbv. La production d’ozone augmente alors très significativement. Ceci est illustré par la variation rapide de l’EPO sur de courtes distances: 0.6 à 55 km, 3.3 à 74 km et 8.7 à 79 km. Les valeurs d’ozone les plus élevées sont atteinte pour des masses d’air de plus de 6 heures pour lesquelles l’EPO atteint lui même des niveaux élevés : entre 8.7 et 9.2 molécules d’ozone sont produites alors par molécule de NOx oxydé.

La valeur d’EPO calculée à partir de la relation O3/NOz doit être considérée comme la valeur maximum de l’EPO. En réalité des pertes de HNO3, qui est un constituant majeur de NOz, par déposition sèche peuvent être importantes. De la sorte une fraction de NOz n’est pas mesurée et les concentrations de NOz sont sous-estimées. Dans ce cas l’EPO serait plus faible. Les pertes de NOz doivent donc être prise en compte pour la détermination de l’EPO.

#### 6.8.3.4 L’efficacité de production nette d’ozone.

L’efficacité de production nette d’ozone peut être estimée à partir du rapport entre le flux net d’ozone dans le panache, déterminé à partir de nos mesures aéroportées et les émissions de NOx estimées pour l’agglomération parisienne (Cf. §6.6).

OPE =  =

Cette méthode alternative permet d’estimer l’EPO d’une manière indépendante des pertes de NOy. Cependant, cette méthode ne prend pas en compte l’entraînement d’espèces au dessus de la couche de mélange. L’EPO obtenu par cette méthode est plus faible que celle obtenue à partir de la corrélation entre O3 et NOz. Cette nouvelle détermination montre que l’EPO mesurée précédemment peut être surestimé et que les pertes de HNO3 peuvent être significatives. L’EPO nette mesurée pour le transect V41 T1 correspond à la production nette d’ozone pour une masse d’air ayant évolué photochimiquement durant tout l’après midi. La valeur, 3.4, déterminée pour ce transect nous semble très représentative de la production d’ozone dans le panache urbain. Cette valeur est sensiblement plus élevée que celle observée à  Saint-Louis où une valeur de 1.5 a été obtenue [White et al., 1983].

#### 6.8.3.5. Comparaison des mesures d’EPO

Plusieurs mesures d’EPO basées sur des études expérimentales ont été réalisées aux Etats Unis. Les valeurs publiées (Tableau 6.8.5) varient considérablement d’un site à l’autre ou suivant les épisodes sur un même site.

| Sites | EPO | Références |
| --- | --- | --- |
| Giles County, Tennessee | 12.3 | Olszyna et al., 1994 |
| Atlanta | 4 - 10 | Imhoff et al., 1994 |
| Los Angeles | ~ 6 | Trainer et al., 1993 |
| Birmingham, Alabama | 7 | Trainer et al., 1995 |
| Nashville | 6.2 - 6.5 | St John et al. 1998 |
| Nashville | 2.5 - 4 | Nunnermacker et al.1998 |
| Paris | 0.6 - 9.2 | Ce travail 2000 |

Tableau 6.8.5 : EPO dans diverses grands centres urbains

Des estimations récentes à Nashville sont significativement plus faibles que des estimations plus anciennes aux Etats Unis. Nunnermacker, en prenant soin de la déposition, a trouvé des valeurs variant entre 2.5 et 4 et en très bon accord avec des résultats de modèles [Nunnermacker et al., 1998]. Les valeurs d’EPO estimées dans de précédentes études tendent à être surestimées, probablement à cause des pertes de NOz qui ne sont pas toujours bien prises en compte. Cela semble aussi le cas pour cette étude sur Paris. Nos valeurs sont élevées et atteignent 9.2. L’EPO nette mesurée, 3.4 , est considérablement plus basse. Cette valeur reflète certainement mieux la production d’ozone dans le panache parisien puisque cette détermination est indépendante des pertes de NOz .

## 6.9 Distribution spatiale de l'impact des emissions de l’Ile de France.

### 6.9.1  Problème posé

Pendant les POI d’ESQUIF, des concentrations d’ozone parfois très élevées, dépassant les 100 ppb, ont été observées à quelque dizaines de km de l’agglomération. Dans cette section, nous posons la question de l’étendue spatiale et temporelle de ces panaches, et dans quelle mesure ils affectent la qualité de l'air dans un sens climatologique.

### 6.9.2  Méthodologie

Nous apportons ici des premières réponses, en analysant des simulations avec le modèle CHIMERE continental. L’impact des émissions de l’Ile de France sur l’ozone régional est mis en évidence en effectuant à la fois des simulation sans et avec émissions de l’agglomération Parisienne et en prenant la différence des concentrations d’ozone.

Notons que cette approche peut seulement fournir des résultats préliminaires, puisque la résolution horizontale de CHIMERE continental de 0.5° ne permet pas de suffisamment bien représenter les processus déterminant la formation et le transport du panache parisien. Une comparaison des résultats avec les mesures des réseaux de qualité de l’air adjacents de la régions Parisienne aurait été intéressante, mais n’a pas pu être effectuée dans le cadre de ce travail.

### 6.9.3  Résultats et conclusion

Nous présentons ici d’abord des résultats concernant la POI2, et ensuite une analyse climatologique des panaches couvrant l’été 1998.

#### 6.9.3.1 Analyse de la POI 2

La Figure 6.9.1 visualise pour la POI2 l’étendue du panache d’ozone dû aux seules émissions Parisiennes, à partir de la différence de concentrations d’ozone dans la couche de surface (à 25 m d’altitude) entre la simulation sans émissions du bassin parisien et la simulation de référence (émissions du bassin parisien comprises). Les différences obtenues sont dans la plupart des cas évidemment négatives (couleur bleue). Si l’on définit l’existence d’un panache par une différence d’ozone supérieure à 10 ppb, la figure montre qu’un panache est franchement identifiable les 6, 7, 8, et 9 Août à plusieurs centaines, voire jusqu’à mille km de Paris (couleur bleu dans la Figure 6.9.1). Pendant cette période, un régime anticyclonique stable avec des vents Est Nord-Est est installé sur le Nord de la France. Le panache d’ozone est spatialement très confinée pour ces jours. On distingue aisément le panache du premier jour, centré sur l’agglomération Parisienne, et celui du deuxième jour (i.e. ayant voyagé une journée depuis la réception des émissions), séparée par une bande de concentrations d’ozone différentielle plus faible (en général de 5 à 10 ppb).  Cette zone correspond aux émissions de nuit beaucoup plus faibles.

Figure 6.9.1 : Panache d’ozone dû à l’agglomération Parisienne pendant la POI2 : différence des concentrations d’ozone dans la couche de surface entre la simulation sans émissions de l’agglomération et la simulation de référence (émissions de l’agglomération comprises).

Suite à l’arrivée d’un système frontal en Europe de l’Ouest, le régime de vent bascule d’Est vers Sud-Ouest entre le 10 et le 11 Août et devient plus stagnant. Ce basculement du régime de vent induit un brassage plus efficace des masses d’air et a pour effet que, le 11. Août, une assez large zone de l’Europe de l’Ouest est influencée par les émissions Parisiennes, bien que de façon assez faible (entre 1 et 3 ppb d’ozone supplémentaires). Les vents très stagnants le 11 confinent le panache entre la région Parisienne et environ 300 km à l’est.

#### 6.9.3.2  Analyse climatologique pour l’été 1998 (juin à septembre)

Afin de généraliser les résultats obtenus pour la POI2, nous avons mené une étude climatologique couvrant l’été 1998 (de juin à septembre), toujours en effectuant en parallèle des simulations avec et sans émissions de l’agglomération parisienne. La Figure 6.9.2 représente les résultats pour toute cette période, sous forme de la probabilité d’existence d’un panache Parisien (toujours défini par un impact sur l’ozone dans la couche de surface supérieur à 10 ppb).

On note que cette probabilité devient de plus en plus faible, au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l ‘agglomération. La probabilité de 10 % est décrite par un cercle de diamètre d’environ 300 km. En d’autres termes, pour 90% des jours, le panache Parisien est confiné dans un rayon d’environ 150 km autour de Paris ou bien il n’apparaît pas du tout. La symétrie relativement parfaite du cercle (non-rendue dans la Figure 6.9.2 à cause de la présentation en longitude-latitude) semble contredire l’hypothèse d’une direction favorisée des panaches vers le sud-ouest. Toutefois, des études pour d’autres étés sont nécessaires pour confirmer ce résultat.

#### 6.9.3.3  Discussion et Conclusion

Les simulations avec CHIMERE continental indiquent que le panache Parisien peut être transporté à quelques centaines de km de distance de Paris pendant certains jours, mais reste en général confiné à 100 à 200 km de Paris.

Nous devons ici revenir sur le caractère préliminaire de ces résultats, dû à la résolution de CHIMERE continental limitée à 0.5° qui induit une dilution exagérée du panache Parisien. Cette dilution a probablement deux effets contraires : premièrement, une production d’ozone trop forte en Ile de France, proche des sources, deuxièmement, une dispersion trop importante du panache dans la suite. Dans une deuxième étape de ces études, il conviendra alors de mettre en œuvre un modèle couvrant un domaine d’environ 400 * 400 km autour de Paris avec une résolution de 6 km,  mieux à même de bien représenter le panache parisien.

## 6.10 La sensibilité des concentrations de polluants aux emissions

### 6.10.1 Problème posé:

Lors d’événements de pollution photo-oxydante, les fortes concentrations d'ozone observées sont issues de deux types de sources différentes:

- Une partie est produite localement (et on peut la dénommer interne à la région Parisienne), cette production étant majoritairement due à la photochimie, amplifiée, entre autres,  par les émissions surfaciques urbaines;

- Une partie est liée à une advection d'ozone, déjà formé hors du domaine étudié (contribution externe à la région Parisienne dans notre cas). Bien sûr, l'ozone advecté a lui-même été formé selon ce type de processus photo-chimique, incluant des émissions surfaciques.

Le but de cette section est donc:

- Si cette pollution est majoritairement externe: on rejoint le problème posé par les conditions aux limites (cf. §6.5). Cependant, il est intéressant d'étudier l'impact des émissions lointaines sur l'ozone lorsque la nature du champ de vent est à même d'amener des masses d'air de régions fortement émettrices.

- Si cette pollution est majoritairement interne: on voit dès lors qu'une action locale peut permettre d'avoir un impact réducteur sur la pollution. Cette action est limitée à ce qui est produit de façon anthropique, c'est à dire à partir des émissions comme celles du trafic, des industries etc.... Est-on capable d'identifier clairement les espèces émises qu'il faut modifier? Dans quelles proportions par rapport à la nature de la situation de pollution? L'heure d'application de ces réductions est-elle importante?

### 6.10.2 Méthodologie

Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place une approche de modélisation, basée à la fois sur des simulations directes et adjointes, à la fois à l'échelle régionale et continentale (modèles POLLUTO et CHIMERE). Dans le cas des modélisations directes (détermination diagnostique de champs de concentrations de polluants à partir de différents paramètres comme la météorologie et les émissions, le dépôt sec etc...), les résultats ont été validés par une comparaison systématique des champs simulés avec les mesures effectuées pendant les POI ESQUIF.

La modélisation adjointe nous permet d'estimer la sensibilité d'une concentration à un des paramètres du modèle, en calculant le gradient de la concentration de cette espèce chimique par rapport au paramètre du modèle dont dépend cette espèce. Dans ce cas, nous avons, sur une période particulière, cherché à estimer la sensibilité du pic d'ozone aux émissions anthropiques prescrites sur le domaine.

Les émissions prises en compte dans les modèles correspondent à 14 ou 15 espèces modèles (en fonction des mécanismes chimiques MoCA ou MELCHIOR). Parmi ces espèces, on retrouve des espèces modèles représentant des espèces vraies telles que NO, NO2, CO, SO2, CH4 et une dizaine d'hydrocarbures non méthaniques (NMVOC): éthane, n-butane, éthène, propène, o-xylène, formaldéhyde, acétaldéhyde, méthyl-ethyl-kétone, méthanol et éthanol. Pour reconstruire des cadastres d'émissions, des spéciations et ventilations spatiales et temporelles ont été construites à partir des données CITEPA et GENEMIS. Dans le cas de la version régionale du modèle, et sur la région parisienne, il n'y avait pas d'émissions biogéniques, contrairement à la version continentale.

### 6.10.3 Résultats et conclusions

#### 6.10.3.1 Périodes étudiées

L'influence de ces émissions sur les espèces chimiques recherchées (ici l'ozone) ne peut se faire, par modélisation adjointe, que si l'on peut considérer que la modélisation directe de cette espèce est correctement effectuée: on commence donc l'étude par une simulation directe d'analyse.

Deux périodes d'études ont été choisies pour la modélisation directe et adjointe:

- Pour l'étude régionale, la période choisie est la POI2, plus particulièrement les journées des 7,8 et 9 Août 1998 (voir section descriptive des POI). La Figure 6.10.1 (à gauche) présente les mesures de surface des réseaux. On voit notamment que les pics d'ozone vont en s'accroissant du 7 au 9 à Paris et Montgé (avec des vents de Nord-Est à Est sur la période). Cela n'est pas le cas à Rambouillet où les plus fortes concentrations observées sont le 7 Août, puis le 9. Comme cela a été caractérisé précédemment, le 7 Août correspond à une production majoritairement locale, alors que le 9 correspond à un mélange de production locale et d'advection à plus large échelle. La Figure 6.10.1 présente aussi des résultats de simulation: la comparaison mesures/modèle montre un bon accord entre les deux pour trois sites très différents. Sur la Figure 6.10.2, la carte d'ozone à 300m d'altitude permet de montrer que le modèle simule correctement des concentrations dans la couche mélangée et reconstitue correctement le panache partant vers le Sud-Ouest de Paris. Ces deux types de comparaison apportent une validation des résultats qui permet donc d'avoir confiance dans les tests de sensibilité qui sont effectués avec l'adjoint du modèle.

Figure 6.10.3: Comparaisons simulations CHIMERE continental et mesures MERLIN.

Pour l'étude continentale, la POI6 et plus particulièrement la journée du 17 Juillet 1999 a été étudiée. Cet épisode se caractérise par l'arrivée de masses d'air sur Paris issues de région fortement émettrices en espèces primaires, susceptibles de fortement contribuer aux concentrations d'ozone mesurées. Le choix de ces journée est relative à la disponibilité de mesures aéroportées réalisées avec le MERLIN de Météo-France. La Figure 6.10.3 présente une comparaison entre les simulations à l'échelle continentale et les mesures MERLIN. Cette première comparaison montre tout d'abord que le champ moyen des concentrations d'ozone est bien reproduit par le modèle. On note cependant une légère sous-estimation du modèle dans le panache observé. A l'altitude de vol, cette sous-estimation peut-être liée à la comparaison directe entre des mesures aéroportées à une altitude précise et l'épaisseur de la maille considérée qui correspond à la moyenne des concentrations sur plusieurs centaines de mètres.

#### 6.10.3.2 Sensibilité à l'échelle continentale par modélisation adjointe:

Dans l'ensemble, la simulation continentale reproduit assez bien la réalité pour que l'on puisse réaliser des simulations adjointes. Deux simulations distinctes ont été effectuées pour la sensibilité de l'ozone à l'Est et l'Ouest de Paris le 17 Juillet 1999 à 15h.

Le premier résultat est présenté sous forme d'une carte de sensibilité sur l'Europe, Figure 6.10.4. Le résultat exprime la sensibilité de la concentration d'ozone simulée entre 600 et 1200m par rapport aux émissions de NOx (combustion) sur tout le domaine. Cette sensibilité est intégrée sur les trois jours précédents la date d'étude (17 Juillet 1999 à 15hTU). Les plus fortes sensibilités "suivent" les trajectoires des masses d'air sur ces jours précédents: on a donc une sensibilité plus importante de l'ozone aux NOx qui ont été émis au Sud de l'Angleterre, en Belgique et au Nord-Est de la France.

La Figure 6.10.5 présente sous forme de série temporelle la sensibilité de l’ozone simulé aux émissions de NOx et COVs, en distinguant pour les NOx les émissions par la combustion et par les sols et pour les COVs les émissions anthropiques et biogéniques :

- A l'Est de Paris (49°N et 4°E) et niveau 3 du modèle (c.a.d de 600m à 1200m)

- A l'Ouest de Paris (49°N et 1°E), c'est à dire dans le panache d'ozone, et niveau 3 du modèle.

Sur cette figure, on note principalement la beaucoup plus forte sensibilité aux émissions de NOx (combustion) que pour les autres émissions (avec un facteur 3 entre les NOx et COVs anthropiques). Cette sensibilité s’accroît avec le temps car les valeurs des sensibilités aux émissions sont cumulées: Sur la figure, la valeur à 12h TU correspond à la sensibilité de l'ozone à 15h TU à toutes les espèces émises entre 12 et 15h TU. Ce choix de cumul des valeurs a été fait pour mieux prendre en compte l'effet à long terme des émissions pouvant atteindre le domaine d'étude.

Le choix de deux simulations "amont" et "aval" (Est et Ouest de Paris) est lié à la situation météorologique de cette POI d'ESQUIF: avec un vent d'Est dominant sur la journée, le but est de quantifier la sensibilité de l'ozone aux émissions continentales et aux émissions cumulées continentales et parisiennes (au sens de l'agglomération). De l'amont (Fig. 6.10.5 à gauche) à l'aval (Fig. 6.10.5 à droite), on note que la sensibilité augmente de manière importante: par exemple, à 12hTU le 16 Juillet (la veille), la concentration d'ozone à l'Est est sensible à 0,08ppb/% de modification d'émissions des NOx alors qu’à l’ouest la sensibilité atteint 0,15ppb/%. A titre de référence, on peut aussi exprimer ce type de résultat en terme de concentration effectivement simulées: à 15h : on a [O3](Est)=66ppb et [O3](Ouest)=78.6ppb. On peut ramener les sensibilités en %/% et l'on a alors, toujours à 12h la veille, S[O3](Est)=0.12%/%  et S[O3](Ouest)=0.19%/%. En dehors de la sensibilité aux NOx (combustion), le NO émis par les sols joue un rôle qui montre que sa prescription dans les cadastres d'émissions ne peut être négligée. Enfin, qu'ils soient anthropiques ou biogéniques, l'ozone simulé montre une faible sensibilité aux COVs pour cette POI (faible température).

#### 6.10.3.3 Sensibilité à l'échelle régionale

D'un point de vue pratique, il apparaît difficile, dans la réalité, de réduire des émissions espèce chimique par espèce chimique. Les résultats de la Figure 6.10.6 sont donc présentés par secteurs d'activité: on voit dès lors quelles sont les "familles" d'émissions ayant l'impact le plus fort sur les pics d'ozone.

Fig.6.10.5: Sensibilité de [O3] à 15h à l'Est (à gauche) et à l'Ouest (à droite) de Paris (rectangle noir et niveau 3 du modèle) par rapport aux émissions de NOx et COVs (NOx-combustion appelé « NOx-anth » et NOx-sols appelé « NO-bio ») intégrées sur tout le domaine et cumulées de l'heure du résultat jusqu'à 15h. La sensibilité est exprimée en ppb d'ozone par rapport au pourcentage de changement d'émissions.

La Figure 6.10.6 présente une étude de sensibilité à la fois pour les 7 et 9 Août 1998 à Paris et à Rambouillet. Dans tous les cas, on note tout d'abord que les secteurs les plus "influents" sur le pic d'ozone sont le trafic automobile et les solvants (peintures et autres productions industrielles). Alors que les émissions de solvants sont constituées exclusivement de COV alors que les émissions du trafic contiennent des COV et des NOx. Cette différence explique pour une large part les différences de comportement des sensibilités:

- Les émissions de solvants: On note que la sensibilité de l'ozone aux émissions de solvants est toujours positive (i.e augmenter les émissions de solvants augmentera à coup sûr la valeur du pic d'ozone). De plus, que ce soit à Paris ou à Rambouillet, la sensibilité est du même ordre de grandeur. Les différences majeures apparaissent dans l'heure du maximum de sensibilité: dans l'heure précédant le pic à Paris, mais 7 à 8 heures avant à Rambouillet. Les émissions de solvants sont très faibles à Rambouillet et cette sensibilité est surtout due aux émissions Parisiennes, qui n'ont pas réagi chimiquement à Paris (car de durée de vie assez longue et en outre émises à 8h00, trop tôt pour la photochimie) mais qui ont été transportées depuis Paris.

- Les émissions dues au trafic:

- La sensibilité est positive en fin de matinée et début d'après-midi, puis négative 1 à 2 heures avant le pic. Deux mécanismes chimiques différents entrent en jeu: Dans le cas de la sensibilité positive, l'accroissement des émissions va amplifier le cycle des radicaux en période convective (processus lent) et donc augmenter la concentration d'ozone. Au contraire, juste avant l'heure du pic, c'est l'effet rapide de la titration de l'ozone par NO qui sera dominant.

- La sensibilité du pic d'ozone est plus forte pour le trafic à Paris qu'à Rambouillet: les émissions dues au trafic sont moindres à Rambouillet. Alors que le processus de cycle des radicaux donne des sensibilités positives du même ordre de grandeur, les quantités plus faible de trafic local réduise l'effet rapide de titration.

7 et 9 Août: Pour ces deux sites et d'une journée à l'autre, on note une sensibilité moindre aux émissions (tous secteurs confondus) le 9 que le 7. Ce résultat est à relier à l'étude sur les conditions aux limites (cf. §6.5), et au caractère "local" du 7 et "régional" du 9. Ce n'est pas que les émissions soient nettement moins importantes le 9 que le 7, mais uniquement que, de manière relative, la part d'ozone globalement simulé est due pour une plus petite part aux émissions le 9 que le 7 (i.e l'advection d'ozone étant plus importante le 9, son influence sur la valeur du pic sera plus forte).

#### 6.10.3.4 Synthèse et conclusion

La majeure partie des épisodes ESQUIF étudiés ont montré qu'il n'y avait pas de systématisation du processus de mise en place des épisodes de pollution en région Parisienne. Pour des concentrations d'ozone et NOx moyennes, l'agglomération tout comme le transport sont chacun à même de produire ces concentrations. La conjonction des deux, sous des conditions météorologiques particulières (vent faible et masses d'air ayant transitées sur des zones fortement émettrices comme l'Angleterre, le Bénélux, la Ruhr), sont à l'origine de l'observation de concentrations de polluants anormalement élevées.

L'étude à l'échelle continentale a permis de quantifier la sensibilité de l'ozone simulé en amont et en aval de Paris: on note que la plus forte sensibilité aux émissions est relative au NOx produits par la combustion. On note aussi que ces émissions doivent être précisément évaluées même loin de l'agglomération étudiée (sensibilité aux émissions au Sud de l'Angleterre, par exemple, non négligeable).

Concernant l'étude à l'échelle régionale, nous pouvons conclure que lorsque les masses d'air, arrivant sur la région Parisienne, sont propres, il est possible de limiter la production locale en agissant sur les émissions surfaciques. Deux secteurs d'activités anthropiques apparaissent comme les plus influents sur les concentrations d'ozone: le trafic automobile, puis les solvants. Pour les solvants, une diminution systématique de leurs émissions ne peut-être que bénéfique pour la réduction de l'ozone. Concernant le trafic, le résultat montre que son influence est plus complexe. Le réduire le matin est bénéfique alors que le réduire l'après-midi limite la titration de l'ozone par les NOx tout en accroissant ces NOx. Enfin, il est à noter que l'influence des émissions surfaciques urbaines est significative pour des villes de banlieue. Réduire les émissions sur Paris induit une forte réduction des concentrations dans le panache (les résultats de sensibilité montrent l'influence d'une modification des émissions intégrées sur tout le domaine : la plus large part des valeurs obtenues sur Rambouillet sont dues à l'impact des réductions à Paris même).

## 6.11 La sensibilité des concentrations de polluants aux émissions biogéniques

### 6.11.1 Problème posé

Une des questions que nous avons posée dans le cadre du projet ESQUIF est de déterminer la contribution des émissions biogéniques sur la pollution à l’échelle régionale. Ces émissions biogéniques proviennent des couverts forestiers et en ce qui concerne la pollution, sont principalement constituées de Composés Organiques Volatiles  (COV), des monoterpènes et d’ isoprène. Grâce aux travaux de Guenther et al (1995) et de Pierce et al (1998), on connaît relativement bien les processus agissant sur ces émissions et la manière de les représenter dans les modèles numériques. On sait ainsi que pour une espèce donnée les émissions biogéniques vont dépendre essentiellement de la température du couvert (monoterpènes et isoprène) et du rayonnement incident (isoprène).

### 6.11.2 Méthodologie utilisée

Pour déterminer la contribution biogénique à la formation d’ozone, on a utilisé la modélisation numérique. Deux approches ont été utilisées :

- Simulations à l’aide du modèle MESO-NH

Les émissions biogéniques sont calculées on line dans le modèle. En chaque point de maille de la surface, les flux biogéniques ( isoprène et monoterpènes) sont calculés comme le produit d’un potentiel d’émission et d’un facteur environnemental. Les potentiels d’émission représentent les flux biogéniques normalisés pour des conditions standard de température et de rayonnement. Une cartographie à 2 km de ces potentiels d’émission a été réalisée à partir du fichier CORINE LAND COVER, des compositions forestières fournies par l’Inventaire Forestier National et des données bibliographiques relatives aux facteurs d’émission des principales espèces en France.

Dans le modèle MESO-NH, ces potentiels d’émission sont modulés par le facteur de correction environnemental, ce qui permet de calculer on line les valeurs des flux d’isoprène et des monoterpènes à chaque pas de temps, en suivant les algorithmes de Guenther et al (1995). Les variables micro météorologiques nécessaires sont calculées par le module ISBA (Interface Sol Biosphère Atmosphère).

Pour chaque situation étudiée on a effectué deux simulations, avec ou sans les sources biogéniques, de manière à déterminer la contribution des couverts forestiers à la pollution à l’échelle régionale. Les simulations ont été réalisées sur un domaine de 810 par 810 km, centré sur Paris, avec une résolution de 15 km.

- Simulations à l’aide du modèle CHIMERE

Le flux d’émissions F de COVs biogéniques est estimé dans CHIMERE grâce à la formulation de Guenther [1997] : F=D.. Les valeurs par essences d’arbre de la densité de biomasse foliaire D et du potentiel d’ émission , donné pour une température et une insolation de référence, sont issues de l’article de Simpson et al [1999]. Le facteur correctif  environnemental , sans dimension, paramétrise la dépendance en température et en insolation selon la formulation de Guenther [1993; 1997]. D’autre part, au vu des deux résolutions mises en jeu dans CHIMERE-multi-échelle (domaine régional de 150 x 150 km2 autour de Paris, échelle continentale), la distribution spatiale des potentiels d’émissions a nécessité l’utilisation de deux bases de données de végétation différentes, à savoir celle délivrée par le Stockholm Environnement Institute pour la version couvrant toute l’Europe avec une résolution de un demi degré et une base de donnée plus fine pour le domaine régionale issue d’observations satellitaires sur des pixels 1 km2 (l’U.S. Geological Survey’s). La composition forestière a été affinée par l’utilisation d’inventaires des instituts forestiers Européens publiés dans  Simpson et al [1999] ou issus du site Internet de l’INF.

Dans le cadre du projet ESQUIF des mesures aéroportées d’isoprène ont été réalisées sur la région Ile-de-France en 1999 par le DIMONA (B. Neininger) et l’AZTEC (D. Martin). Ces données ont permis une validation de notre cadastre d’émissions. Sur la Figure 6.11.1, les comparaisons entre les mesures et les valeurs simulées pour les vols du DIMONA présentent un accord général satisfaisant, surtout si l’on considère l’incertitude d’au moins un facteur 2 sur les valeurs des potentiels d’émissions répertoriés dans la littérature (J Kesselmeier et M. Staudt, 1999). En effet, pour la majorité des points de mesures, la différence entre la concentration d’isoprène enregistrée à bord du DIMONA et simulée par CHIMERE reste inférieure à ce facteur deux, symbolisé par les droites sur la Figure 6.11.1 .

Figure 6.11.1 : Comparaison des concentrations d’isoprène mesurées pendant les vols en palier du DIMONA et simulées par CHIMERE

Des comparaisons similaires effectuées à partir les données de l’AZTEC délivrent le même type de résultats. Le biais total de toutes les mesures est de 13 ± 1 pptv  (8 ± 0.5 %). L’ensemble de ces résultats satisfaisants nous donne confiance pour l’utilisation de la base de données d’émissions biogéniques pour les simulations de leur impact photochimique.

Pour chaque journée des POI 2, 4, 5, 6 et 8, 4 simulations différentes seront réalisées : 1) avec émissions biogéniques, 2) sans émissions biogéniques dans le domaine régional, 3) sans émissions biogéniques dans le domaine continental, et 4) sans émissions biogéniques dans les deux domaines. Cette distinction de domaine est introduite afin de pouvoir séparer l’impact régional de ces émissions, et leur contribution à l’échelle continentale, via l’advection de l’ozone (et de précurseurs) vers la région parisienne.

### 6.11.3 Résultats obtenus et conclusions

- simulations avec MESO-NH

Plusieurs cas réels ont été choisi dans cette étude : la POI 2 (7 au 10 août 1998) et la POI 6 (16 au 18 juillet 1999) Dans le cas de la POI 2, on a simulé les journées des 8 et 9 août 1998. Les figures 6.11.2 et 6.11.3 montrent les champs horizontaux au premier niveau du modèle de l’ozone et des NOx, respectivement pour le 8 et le 9 août. Dans les deux cas on distingue le panache de Paris avec des concentrations maximales d’ozone proches de 110 ppb.

Figure 6.11.2 : Champs horizontaux (ppb) d’ozone (à gauche) et de NOx ( à droite) simulés à 15 heures TU le 8 août 1998.

Figure 6.11.3 : Idem que figure 6.11.2, mais pour le 9 août 1998.

La Figure 6.11.4 présente la contribution des émissions biogéniques aux valeurs d’ozone pour ces mêmes jours. Le 8 août, cette contribution est maximale dans le panache et de l’ordre de 16 ppb ( soit 15% de la valeur totale de l’ozone) . Le 9 août, on trouve également une contribution maximale dans le panache de 28 ppb ( soit 23% de l’ozone total), mais aussi dans les zones à l’est de Paris, hors panache, avec des valeurs de 18 ppb (soit 15% de l’ozone total).

Dans le cas de la POI 6, on a simulé la journée du 16 juillet 1999. La Figure 6.11.5 présente les champs horizontaux d’ozone et de NOx. Le panache parisien, se trouve au Sud Sud-Est de Paris et le maximum de concentration d’ozone est de 100 ppb, donc très similaire aux valeurs précédentes de la POI 2. Par contre, la contribution des émissions biogéniques est très faible , 7 ppb (soit 7% de l’ozone total) et n’a pas été représentée.

Figure 6.11.4 : Champs horizontaux d’ozone les 8 (gauche) et 9 (droite) août 1998 (en ppb) correspondant à la contribution des émissions biogéniques (différence entre simulation avec ou sans émissions biogéniques)

Figure 6.11.5 : Champs horizontaux d’ozone (gauche) et NOx (droite) en ppb, simulés le 16 juillet 1999, à 15 heures TU

- Simulations avec CHIMERE

L’ensemble des résultats est condensé dans le Tableau 6.11.1 où figurent, pour chacun des jours simulés à 14 h 00, la température, la valeur maximale des Ox (ozone + NO2) simulée au sein du panache parisien (max(Ox)) et la contribution maximale des émissions de COV biogéniques du domaine continental (PcOx),  du domaine régional (PrOx) et de l’ensemble (POx) de deux.

Ce tableau met tout d’abord en évidence la dépendance thermique de l’impact des émissions biogéniques. Pour les journées chaudes du mois de juillet 1999 et surtout d´août 1998, leur contribution est très significative et peut atteindre 35 ppbv le 11 août quand la température dépasse 34 degrés.

L’autre enseignement important est la prépondérance de l’impact des émissions biogéniques continentales par rapport à celui des émissions régionales (toujours pour l’ozone dans le panache parisien) : Au moins pour deux jours de la POI 2, l’étude des retro-trajectoires calculées par R. Vautard, non explicité ici, montre en effet que les masses arrivant à Paris ont survolé le centre et le sud de la France, avec des émissions de COVs biogéniques relativement fortes.

| POI | Jour | max(Ox) (ppbv) | POx (ppbv) | PcOx (ppbv) | PrOx (ppbv) | T ( ºC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6 août 1998 | 90 | 7 | 2 | 5 | 24.5 |
| 2 | 7 août 1998 | 120 | 14 | 9 | 5 | 26.5 |
| 2 | 8 août 1998 | 120 | 18 | 12 | 8 | 30 |
| 2 | 9 août 1998 | 140 | 20 | 12 | 8 | 31 |
| 2 | 10 août 1998 | 150 | 28 | 18 | 12 | 34 |
| 2 | 11 août 1998 | 180 | 35 | 17 | 23 | 34 |
| 2 | 12 août 1998 | 100 | 6 | 3 | 3 | 28 |
| 4 | 25 juin 1999 | 100 | 4 | 2 | 2 | 24.5 |
| 4 | 26 juin 1999 | 100 | 8 | 6 | 4 | 23.5 |
| 5 | 1 juillet 1999 | 55 | 3 | 2 | 1 | 21.5 |
| 5 | 2 juillet 1999 | 90 | 7 | 2 | 7 | 26.5 |
| 6 | 16 juillet 1999 | 110 | 6 | 4 | 4 | 22.5 |
| 6 | 17 juillet 1999 | 130 | 10 | 7 | 5 | 26 |
| 6 | 18 juillet 1999 | 120 | 10 | 6 | 4 | 28 |
| 8 | 28 juillet 1999 | 50 | 6 | 5 | 2 | 26.5 |
| 8 | 29 juillet 1999 | 90 | 7 | 4 | 2 | 28 |
| 8 | 30 juillet 1999 | 110 | 13 | 10 | 5 | 29 |
| 8 | 31 juillet 1999 | 100 | 10 | 8 | 4 | 28 |

Tableau 6.11.1 : Impact des COV biogéniques sur le panache parisien d’Ox durant les POI 2,4,5,6,8. La non-linéarité des contributions de PrOx et de PcOx induit une différence entre leur somme et POx. La température est celle donnée par ECMWF en Ile de France

Le jour du 11 Août 1998 présente une exception à cette règle, puisque la contribution régionale des émissions biogéniques est exceptionnellement forte. Pour ce jour, les concentrations d’ozone et de précurseurs  (NOx et VOC) sont particulièrement élevées dans l’agglomération Parisienne et liées à la stagnation des masses d’air et à l’apport continental de l’ozone déjà très important. La combinaison des NOx anthropiques et des émissions de COV biogéniques très élevées, dues à la température très chaude (34 °C), induit une forte  production photochimique d’ozone supplémentaire. La raison chimique de cette surproduction, inhérente aux émissions de VOC biogéniques, est une très forte augmentation des radicaux HOx (OH+HO2+RO2) causée essentiellement par la photolyse des espèces carbonylées issues de leur dégradation. Cette forte augmentation des radicaux est pondérée par une baisse des concentrations des NOx, liée principalement à une formation accrue du PAN et de ses homologues.

Discussion et conclusions

En comparant les simulations avec MESO-NH et CHIMERE, nous constatons qu’elles montrent les mêmes tendances d’augmentation de l’ozone dans le panache par les émissions de COV biogéniques pour les trois jours communs (8/08/98, 9/08/98 et 16/07/99). L’impact plus faible vu par CHIMERE pour le 9/08/98 est principalement dû à une sous-estimation de quelques degrés de la température à 2m d’altitude dans les « first guess » du CEP, pris comme données d’entrée du modèle. Cette sous estimation est également présente pendant les deux jours suivant et l’impact des émissions biogéniques pourrait être encore plus grand que celui simulé.

En nous basant sur les deux approches de modélisation, nous constatons que les deux paramètres à considérer sont, d’une part, les variations des émissions biogéniques, et d’autre part, leur impact sur la pollution.

Pour une région considérée, le principal facteur de régulation de ces émissions est la température des couverts. Ainsi, nous présentons sur la Figure 6.11.6 les émissions calculées par le modèle Meso-NH pour les 3 journées étudiées. On constate que les émissions du 16 juillet sont 5 fois plus faibles que celles du 8 et 9 août, en raison d’une forte différence dans les valeurs des températures. A partir du Tableau 6.11.1, nous pouvons alors distinguer trois cas de figure : un effet négligeable en dessous de 25°C; entre 25° et 30°, une contribution variable ; au delà de 30°, un impact toujours important des émissions biogéniques des COV (>15 ppb pour l’ozone dans le panache parisien).

Toutefois, la régulation par la température est modulée par la présence des NOx. Lorsque les émissions sont importantes (cas des 8 et 9 août), l’impact de ces émissions sur le niveau de l’ozone sera le plus important dans les régions polluées (panache et zone urbaine) et aussi dans les zones rurales contenant des concentrations importantes de NOx ( c’est la cas du 9 août, par exemple).

Nous avons également constaté le fort impact des émissions biogéniques à l’échelle continentale sur les concentrations d’ozone advectées en Ile de France. Néanmoins, la résolution horizontale plus faible de 0.5 degrés de CHIMERE continental pourrait causer, sur certains points de grille, une surestimation de cette contribution, suite à une attribution dans une même maille des émissions anthropiques et biogéniques, pas forcément colocalisées dans la réalité.

Figure 6.11.6 : Partie supérieure : carte des émissions de VOC biogéniques le 8 août (gauche), 9 août (centre) et 16 juillet (droite) déterminée par Meso-NH. Partie inférieure : relation entre la température du couvert et le facteur de correction du potentiel d’émission de l’isoprène.

Notons enfin que cette étude réalisée dans la région parisienne, fait intervenir surtout les émissions d’isoprène, en raison du type de couverts forestiers de cette région. On doit s’attendre à des effets importants aussi dans les régions du sud de la France, dans les zones de résineux, où ce sont les émissions des monoterpènes qui seront prépondérantes.

## 6.12  Les régimes photochimiques

### 6.12.1 Problème posé

Il est bien connu que l’ozone est formé au cours d’un ensemble de réactions en chaîne qui fait intervenir le rayonnement ultraviolet, source majeure d’espèces réactives radicalaires, et ses deux précurseurs, oxydes d’azote (NOx) et composé organiques volatils (COV). Bien qu’il s’agisse de processus très complexes, la vitesse globale est pour une large part, comme dans tout processus en chaîne, pilotée par le processus le plus lent et donc par la disponibilité de chacun de ses deux précurseurs : on comprend que si le milieu est très riche en l’un des précurseur (A), la vitesse globale du processus est limitée par la disponibilité de l’autre précurseur, (B). Dans ce cas, si l’on veut réduire l’ozone, il faut réduire les émissions du précurseur minoritaire B : On dit que l’ozone est limité par le précurseur B. Dans cette situation, réduire les émissions de A serait sans effet significatif, sauf à atteindre des taux tels que A deviendrait l’espèce limitante. Notons que les processus sont en fait plus complexes du point de vue chimique, notamment car les NOx, indispensables à la formation d’ozone, peuvent aussi piéger les radicaux et donc la ralentir. Tous facteurs pris en compte, on retrouve toujours ce résultat majeur que la production d’ozone s‘effectue dans des « régimes chimiques » différents selon les lieux et les circonstances : la concentration d’ozone est sensible soit aux variations d’émissions de NOx (régions dites dans un régime « NOx sensible »), soit sensible aux variations d’émissions de COV (régions dites dans un régime « COV sensible »), soit peu sensible aux variations de l’une ou de l’autre séparément (région dites dans un régime « mixte »). Du point de vue des politiques d’environnement, il est d’une importance capitale de pouvoir identifier quel est le régime chimique de l’ozone en chaque point de l’espace afin d’identifier quels seraient les effets de tel ou tel type de réduction des émissions. La méthode de référence est la modélisation : on simule la situation actuelle ainsi que des situations où les NOx ou les COV sont réduits et on compare les résultats sur la concentration d’ozone en chaque point. Cette méthode étant lourde, une méthode dérivée fondée sur la mesure de certains rapports de concentrations d’espèces secondaires, appelés indicateurs, a été proposée : en dessous d’un certain seuil, la valeur de l’indicateur indiquerait un régime chimique limité par les COV et au dessus de ce seuil, la valeur de l’indicateur indiquerait un régime chimique limité par les NOx.

La campagne ESQUIF a permis la documentation de nombreux épisodes de pollution. Certains d’entre eux ont donné lieu à des simulations numériques destinées à identifier les régimes chimiques rencontrés lors de ces épisodes. On montre ici quels sont les résultats obtenus et quels sont les problèmes qui peuvent être rencontrés dans ce type d’exercice.

### 6.12.2  Méthodologie

Les modèles CHIMERE et AZUR (cf section 3.2 pour description des modèles) ont été utilisés pour analyser deux épisodes différents : 16-18/07/99 pour le premier et 8-9/08/98 pour le second. Dans chacun des cas 3 simulations ont été effectuées : une simulation avec les émissions de référence (cas de base), une simulation avec les émissions anthropiques de COV réduites de 30% par rapport au cas de base, une simulation avec les émissions anthropiques de NOx réduites de 30% par rapport au cas de base. On a ensuite calculé, pour une tranche horaire donnée et en chaque point de l’espace, les différences de concentrations d’ozone entre le cas de base et le scénario de réduction des COV (O3(COV) ) et entre le cas de base et le scénario de réduction des NOx (O3(NOx)) ;

Pour le jour, l’heure et le point de l’espace considérés, l’ozone a été considéré comme

- limité par les COV si :	O3(COV) > O3(NOx)+1

- limité par les NOx si :	O3(NOx) > O3(COV)+1

- dans un régime mixte si :	Autres cas.

Les questions qui ont été abordées sont les suivantes :

- Quels sont les points de l’espace contrôlés par l’un ou l’autre des régimes ?

- Un même point peut-il être dans un régime différent selon l’épisode ?

-Quels sont les facteurs d’incertitude sur ces identifications ?

### 6.12.3 Résultats et conclusions

#### 6.12.3.1 Régimes chimiques

a) Episode du 17-19/07/99

Les Figures 6.12.1 à 6.12.3 permettent de comparer mesures (en bleu) et simulations (autres points) par rapport aux paramètres O3 et NOy. Sur ces figures, le régime chimique calculé par simulation en chaque point de l’espace a été distingué  : régimes limité par les NOx (cercles verts), limité par les COV (croix noires), mixte (rectangles roses). La comparaison est faite pour l’heure à laquelle les mesures aéroportées ont été effectuées (14h le 16 et 16h les 17-18).

Le 16 juillet à 14h (Figure 6.12.1) , les ensembles des valeurs mesurées et simulées coïncident assez bien. On note cependant que les maximums de NOy mesurés dépassent très largement ceux simulés. Ceci peut être dû à ce que le 16 étant un jour d’initialisation du modèle, il est possible que le panache exploré par la mesure comporte une contribution importante d’une journée antérieure non prise en compte par le modèle.

Le 17 juillet à 16h (Figure 6.12.2), on observe tout d’abord un bon accord entre modèle et mesures aux concentrations faibles et moyennes. Par contre, aux valeurs extrêmes, des écarts significatifs apparaissent, tant en O3 qu’en NOy : le maximum d’ozone mesuré est de l’ordre de 140 ppb alors que le maximum simulé ne dépasse pas 120 ppb, soit 20 ppb d’écart. De même, les valeurs mesurées de NOy ne dépassent pas 20 ppb alors que les valeurs simulées atteignent 28 ppb. Si on fait porter la comparaison uniquement sur les mailles explorées par les vols avion, cet écart subsiste avec des valeurs simulées qui atteignent 25 ppb.

Il faut aussi noter que la relation entre O3 et NOy mesurés, qui est assez bien linéaire pour les valeurs faibles à moyennes, s’écarte sensiblement de cette droite pour les valeurs élevées. Il est intéressant de noter que la relation retrouverait sa régularité si on considérait que les mesures de NOy étaient sous évaluées aux concentrations élevées. Or, la mesure de ce paramètre est délicat : on ne mesure que les espèces gazeuses alors qu’une partie de l’acide nitrique est piégé à la surface des particules atmosphériques. Bien que l’on connaisse mal l’importance de cette fraction piégée, il est certain que la valeur de NOy qui est mesurée est une borne inférieure de la valeur vraie.

Le 18 à 16h (Figure 6.12.3), mesures et simulation s’accordent assez bien, notamment sur les maximum d’ozone, mais on peut encore noter un écart systématique entre les deux nuages : les rapports O3/NOy mesurés sont pratiquement tous supérieurs aux valeurs simulées. On note que la prise en compte d’une sous estimation de l’ordre de 20% des valeurs mesurés de NOy permettrait de rendre compte de ces écarts.

Dans l’ensemble, et en prenant en considération les problèmes liés à la mesure de NOy, on peut considérer que les simulations représentent la réalité de façon satisfaisante et qu’elles peuvent en conséquence être exploitées pour identifier les régimes chimiques.

Si l’on analyse les Figures 6.12.1 à 6.12.3 du point de vue des régimes chimiques, on constate qu’en Ile de France le régime chimique en un point donné peut varier considérablement d’un jour à l’autre : un panache limité par les COV (croix noires) est ainsi nettement identifié pour les 16 et 17 (Figures 6.12.1 et 6.12.2) alors qu’il n’apparaît pratiquement plus aucun site limité par les COV le 18 (Figure 6.12.3).

Le Tableau 6.12.1 résume, par rapport au cas de base, les réductions du pic régional d’ozone sur la région obtenues en appliquant des réductions de 30% séparément aux NOx et aux COV :

| Jour | Réduction 30% COV | Réduction 30% NOx | Régime |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (variation pic O3 en ppb) | (variation pic O3 en ppb) |  |
| 16 (14h) | 6 | -10 | Limité par COV |
| 17 (16h) | 19 | 7 | Limité par COV |
| 18 (16h) | 3 | 6 | Limité par NOx |

Tableau 6.12.1 : Régimes chimiques des maximum journaliers d’ozone les 16, 17, 18 juillet 1999.

(NB : une valeur négative correspond ici à une augmentation d’ozone)

Le 16, une réduction de NOx augmente le maximum d’ozone : le régime est franchement limité par les COV mais avec un effet moyen (réduction d’ozone de 6 ppb seulement). Le 17, les deux réductions on un effet bénéfique sur la réduction du pic d’ozone mais la réduction des COV est beaucoup plus efficace (19 ppb), ce qui est particulièrement intéressant pour un pic mesuré qui atteint ce jour là 143 ppb : Le régime est donc franchement limité par les COV. Par contre le 18, les réductions atteignent 3 ou 6 ppb seulement mais avec avantage ici à la réduction par les NOx : le régime est limité par les NOx mais avec une certaine tendance à un régime mixte.

Ces résultats doivent cependant être discutés plus en détail avant que des conclusions définitives puissent être tirées. En effet, bien que les simulations des cas de base soient réalistes, on a vu que des écarts résiduels subsistaient entre mesures et simulations, notamment sur les maximums d’ozone. Ceci  conduit à s’interroger sur la représentativité des simulations et sur la sensibilité des résultats à des variations plausibles des paramètres d’entrée. Ceci a été fait pour les régimes chimiques en reprenant leur calcul les 17 et 18/07/99 mais à partir de scénarios de base modifiés : (i) émissions de COV modifiées de façon à améliorer la coïncidence entre concentrations simulées de chaque COV et sa mesure lorsqu’elle existe ; (ii) émissions anthropiques de COV augmentées de 40% et celles de NOx réduites de 30% ; (iii) vitesse du vent augmentée de 25%. Les modifications appliquées au cas (ii) correspondent aux fourchettes extrêmes d’incertitudes estimées pour la base d’émissions utilisée dans le cadre d’ESQUIF.  Les résultats sont représentés Tableau 6.12.2 .

Le 18 juillet, on note (Tableau 6.12.2) que le régime chimique du pic d’ozone sur la région n’est pas sensible aux conditions de la simulation : le régime est limité par les NOx dans tous les cas. Le 17 juillet le résultat est au contraire très différent : la réduction du pic d’ozone est fortement dépendante des conditions de simulation et on peut même passer d’un régime franchement limité par les COV dans le cas de base à un régime franchement limité par les NOx dans le cas (ii) , c’est à dire selon les incertitudes de la base d’émissions.

| Scénario | 17 juillet 16h | Idem | 18 juillet 16h | Idem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 30% COV | - 30% NOx | - 30% COV | -30% NOx |
| Standard | 19 | 7 | 3 | 6 |
| (i) COV modifiés | 16 | 10 | 3 | 7 |
| (ii) +40% VOC –30%NOx | 4 | 12 | 2 | 7 |
| (iii) Vent + 25% | 10 | 10 | 2 | 6 |

Tableau 6.12.2 : Réductions du pic régional d’ozone (ppb) selon le jour considéré et le scénario de simulation utilisé.

Ces résultats, sur le seul pic d’ozone, est retrouvé pour le 17/07 lorsque l’on trace des figures analogues à la Figure 6.12.1 : on note alors que le nombre de points limités par les COV varie de façon importante d’un épisode à l’autre, pour disparaître presque complètement dans le scénario (ii).

b) 8-9/08/98

L’épisode du 8-9/08/98 a été simulé à l’aide du modèle AZUR en utilisant des champs météo interpolés à partir des données ECMWF (Centre Européen). Il s’agit d’un épisode de vent de type Est. Les émissions sont celles du cas standard ci dessus. La Figure 6.12.4 montre un bon accord entre les champs d’ozone mesurés et les champs d’ozone calculés.

Sur ces bases, les régimes chimiques ont été calculés comme indiqué plus haut. La Figure 6.12.5 représente pour le 8/8 (en haut ) et pour le 9/9 (en bas) la répartition spatiale des régimes chimiques à l’heure du pic d’ozone régional (16h). Les abscisses et ordonnées représentent le numéro de la maille; chaque maille fait 6km et la tour Eiffel se trouve dans la maille 12x12. Les points cardinaux sont dans les directions classiques.

On retrouve ici l’allure des panaches de la Figure 6.12.4. La modélisation (Figure 6.12.5) les identifie à 16h comme franchement limités par les COV (points gris) sur 50 à 100 km sous le vent. Ce cas montre clairement un comportement différent de celui de l’épisode des 6-8/7/99.

#### 6.12.3.2  Indicateurs.

On peut observer sur la Figure 6.12.2 que, dans un diagramme NOy/O3, les point limités par les COV et ceux limités par les NOx sont pour cet épisode très bien séparés et qu’on peut tracer une droite passant par zéro pour les délimiter. Dans le cas de la Figure 6.12.2, la pente de cette droite est de l’ordre de 6 : Cela signifie que lorsque le rapport O3/NOy est inférieur à 6, les points sont limités par les COV et que quand le régime est limité par les NOx, le rapport O3/NOy est supérieur à 6. Sur la base de considérations théoriques et après avoir traité par simulation plusieurs épisodes aux Etat Unis, S. Sillman (Sillman, 1995) a généralisé cette constatation et a proposé une série de rapport d’espèces chimiques comme indicateurs du régime chimique du point considéré : O3/NOy , O3/NOz, H2O2/HNO3 etc… Pour chacun de ces indicateurs, il a évalué des fourchettes de valeurs qui sépareraient les deux régimes. Il s’agit d’un concept potentiellement fructueux à condition que ces fourchettes de valeurs aient un sens universel et ne soient pas dépendantes du cas étudié. Ceci nécessite de calculer les valeurs de transition dans un grand nombre de situations différentes et ESQUIF a été une occasion de le faire.

Pour l’épisode du 17 juillet 1999 à Paris, une fourchette de transition de 7-7.8 a été calculée pour l’indicateur O3/NOz à 16h, valeur qui est cohérente avec les précédentes évaluation aux USA comme Nashville. Au cours de cet épisode, des mesures de NOy ont pu être effectuées à l’aide de l’ARAT et ont permis de calculer des valeurs de NOz. La Figure 6.12.6 représente les cartes de NOy et de O3/NOz mesurés qui ont été obtenues.

Cette expérience montre qu’il est possible d’effectuer par la mesure une cartographie utilisable des indicateurs. On voit clairement, au moins le matin, la trace des panaches et une évolution en cours de journée des valeurs des indicateurs. Leur transcription en terme de régime chimique est cependant plus complexe pour au moins deux raisons : (i) la différence de sens entre le NOy (et donc le NOz) du modèle et le NOy (et donc le NOz) mesuré (problème du HNO3 piégé sur les particules) ; (ii) la question de l’indépendance de la zone de transition par rapport au site et à l’épisode.

Les indicateurs ont aussi été calculés pour l’épisode du 8-9/8/98 à l’aide du modèle AZUR. Les valeurs de transition obtenues pour O3/NOy à 16h sont beaucoup plus élevées que les valeurs standard de Sillman (6-8) : 12.1-12.8 le 8/8 et 10.2-10.7 le 9/8. Ce résultat, ainsi que d’autres obtenus par d’autres auteurs, tendrait à contredit l’idée d’une indépendance des valeurs de transition au cas traité. Sur cette base, une étude systématique des causes de variabilité des valeurs de transition a montré que les valeurs de transition standard des indicateurs pouvaient être utilisées en situation de stagnation de la masse d’air. Par contre, en situation plus ventilée de circulation, la valeur des rapports est influencée par la concentration en conditions aux limites des espèces qui y participent. Selon les circonstances, des écarts importants avec les valeurs standard peuvent alors être attendus.

#### 6.12.3.3 Conclusion

ESQUIF a permis d’approfondir le concept de régime chimique sur la région Ile de France. Il a été montré que l’identification correcte des régimes chimiques par modélisation nécessite une grande qualité des données d’entrée, particulièrement champs météo et, surtout, inventaire d’émissions, aussi bien anthropiques que biogéniques. Sous ces réserves et dans l’état actuel des simulations, certains résultats tendent à montrer que l’Ile de France serait souvent dans un régime mixte. Dans un tel cas il faut peu de chose pour passer dans un régime limité par les NOx ou par les COV. Dans certains cas le régime dans le panache semble franchement limité par les COV en première moitié de journée pour passer dans un régime limité par les NOx en fin d’après midi. D’autres simulations tendent à montrer que des épisodes franchement limités par les COV peuvent perdurer toute la journée.

Sur la base des expériences montrées ici, il semble se refléter un élément prédit par la théorie (voir par exemple [Honoré et al., 2000]):  le régime chimique a tendance, avec le temps, à évoluer d’un régime piloté par les COV à un régime piloté par les NOx, lors de longs épisodes stagnants.

Le concept d’indicateur chimique a aussi été exploré sur l’Ile de France mais les résultats sont encore trop diversifiés pour qu’on puisse actuellement en proposer l’application opérationnelle.

## 6.13 La prévisibilité des épisodes de pollution

### 6.13.1 Problème posé

Disposer d’une prévision fiable des épisodes de pollution dans les grandes agglomérations françaises est aujourd’hui devenu une priorité inscrite dans loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Si ces pointes de pollutions résultent d’émissions locales de polluants, une telle prévision permet alors de d’agir directement sur la qualité de l’air au travers de mesures de restrictions au niveau des sources. Si en revanche la pollution urbaine provient de l’import de polluants transportés à longue distance, les mesures de restrictions locales ont un effet moindre, mais la prévision permet alors d’alerter le public. Dans tous les cas la prévision est un outil majeur de prévention des risques.

L’expérience ESQUIF durant trois années a permis le développement de plusieurs méthodes de prévision de la qualité de l’air, avec un accent sur la photochimie à l’échelle régionale.

Le succès des méthodes de prévision des niveaux de pollution ne dépend pas uniquement de la justesse des prédictions effectuées, mais aussi de la conjonction entre les besoins et les objectifs que la prévision requiert. Et les objectifs sont clairement la mise à disposition des autorités compétentes, des niveaux prévus suffisamment à temps pour engager les procédures d’information du public et les programmes de contrôle des épisodes.

Dans le cas de la région parisienne, le schéma suivant montre les divers intervalles de temps nécessaires à la prévision pratique des pics de pollution :

J-2		J-1		J à prévoir		T.U.

11h     13h    18h	8h

Décision de renforcement transport en commun.

Décision de circulation alternée

Info. public pour le lendemain

##### Info. public consigne de limitation d’exposition

Pratiquement, il existe deux approches différentes quand on veut prévoir :

- Soit faire appel à des modèles déterministes complets qui décrivent l’ensemble des mécanismes physiques et chimiques de la pollution atmosphérique.

- Soit mettre en œuvre des modèles statistiques empiriques, basés sur les relations (et non les mécanismes) entre l’ozone et les paramètres météorologiques de l’atmosphère.

La combinaison de ces deux types de modèles est également possible, mais n’a pas encore été suffisamment étudiée. Les premiers ont l’énorme avantage de pouvoir décrire complètement le système étudié et d’être ainsi capable de générer des scénarios de simulations ou de s’appliquer dans des environnements dépourvus d’observations de concentration de polluants. Ils sont par contre assez gourmands en temps de calcul et requièrent une connaissance précise des champs météorologiques aussi bien que des données d’émissions de polluants. De plus la dynamique atmosphérique typique des périodes de pollution avec des vents très faibles ou nuls, est souvent mal appréhendée par les modèles déterministes. D’autres difficultés peuvent encore surgir si l’on veut rendre compte des niveaux enregistrés au sein de mailles urbaines à la micro-échelle de la rue.

A l’inverse, les modèles statistiques réclament des moyens de calcul infiniment plus restreints que les précédents et sont parfaitement adaptés à une prévision en temps réel. Ils ne sont bien sûr envisageables que dans des milieux possédant des archives historiques importantes. Pourvu que les stations de mesures existent, il n’y a pas plus de difficulté à imaginer une fonction de prévision sur un milieu urbain à l’échelle hyper-locale, que sur un milieu de fond, dans un environnement régional.

Le problème posé ici est l’évaluation des méthodes numériques (modèles statistiques ou déterministes) de prévision des pointes de pollution. Le développement de méthodes numériques de prévision a été un thème fort des appels d’offres PRIMEQUAL et a reçu de nombreuses réponses. Les équipes impliquées dans ESQUIF ont largement participé à cet effort via d’autres projets de recherche qu’ESQUIF. C’est pourquoi il serait illusoire et déplacé de résumer, dans ce document, l’évaluation de l’ensemble des méthodes développées. Nous nous contenterons de résumer les résultats de deux approches spécifiques qui ont été développées lors du projet ESQUIF et appliquées à la région parisienne :

- Une méthode de prévision statistique par réseaux de neurones (NEUROZONE),

- Une méthode déterministe avec le modèle CHIMERE.

L’étude est limitée au polluant gazeux estival majeur, pour lequel de bonnes mesures continues existent sur une longue période de temps : l’ozone. Ce polluant, secondaire, résulte de la combinaison entre transport et photochimie, ce qui rend son comportement plus complexe que celui des polluants primaires, puisque la relation entre concentration et émissions n’est pas linéaire.

### 6.13.2 Méthodologie

#### 6.13.2.1 La méthode neuronale

Le modèle discuté ici s’inscrit dans le cadre des simulations statistiques. Suivant cette orientation, il existe 6 grandes familles de méthodes statistiques utilisables. Le Tableau 6.13.1 les présente. Parmi ces méthodes, les trois dernières présentent le plus d’intérêt quant à la justesse des prévisions attendues. Compte tenu de la non linéarité importante du signal d’ozone en fonction de la dynamique atmosphérique, les deux dernières sont le plus pertinents. Toutefois, pour les méthodes de régressions, il subsiste un inconvénient important qui réside dans la plus mauvaise estimation des valeurs extrêmes de la variable régressée. En effet, une régression (en particulier des moindres carrés) a toujours tendance à sous-estimer les valeurs élevées de la variable et au contraire à surestimer les valeurs les plus basses. L’accord maximum n’étant atteint que dans la région moyenne des valeurs. Or, pour la prévision des épisodes de pollution il convient bien entendu de modéliser correctement les extrêmes les plus forts. C’est en particulier pour cette raison que nous avons utilisé dans NEUROZONE, un estimateur basé sur les Réseaux de Neurones Artificiels. Le développement de ce modèle a été présenté dans le Chapitre 3.

| Persistance | Climatologie | Critères | CART | Régressions | Réseau Neurones Artificiels et Logique Flou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode qui permet simplement de prévoir l’ozone du lendemain identique à celui du jour ou de la veille ; basée sur l'autocorrélation évidente de O3 à t et t-1. | Basée sur le repérage de types de temps responsables des épisodes de pollution. | Basée sur des variables météorologiques dépassant certaines valeurs en cas de pollution. | Classification And Regression Tree, méthode statistique de classification automatique des données et représentation sous forme d’arbre de décision. | Régressions linéaires ou non appliquées aux variables exogénes météorologiques. | Méthodes issues de l’Intelligence Artificielle. |

Tableau 6.13.1 :Méthodes utilisables en prévision empirique des épisodes de pollution d’ozone.

L’un des points majeurs de la réussite des méthodes statistiques tient dans la qualité des prédicteurs utilisés : exhaustivité et parcimonie sont les deux critères essentiels à maintenir dans le choix de ces régresseurs. Pour ce qui concerne le modèle NEUROZONE nous avons retenu les paramètres météorologiques de surface suivants :

- La température de l’air ( très fortement corrélée à la formation d’ozone

- La vitesse du vent de surface ( associé à la dispersion, la dilution des précurseurs chimiques d’ozone le matin et le transport d’ozone l’après-midi

- La radiation solaire ( associée à la photochimie

- L’humidité relative ( pour estimer la couverture nuageuse et pour son rôle dans la production de radicaux

- La pression atmosphérique ( pour mesurer la persistance de période anti-cyclonique et la ventilation de la couche limite

- Le niveau d’ozone du jour précédent ( mesure la persistance

- Le jour de la semaine ( pour mesurer les différences dans les émissions de précurseurs

L’ensemble des paramètres météorologiques de cette liste seront estimés avec 24 heures d’avance par les Statistiques de Sorties de Modèles Météo-France (modèle ARPEGE) et introduits en entrée du modèle NEUROZONE .

La pollution en photooxydants dans la région parisienne est essentiellement sensible durant les mois de la belle saison. Après interprétation des variations de la radiation solaire globale de cet environnement, nous avons restreint la période de modélisation aux mois d’avril à septembre de chaque année. Le modèle NEUROZONE est donc un modèle de prévision « estivale » des périodes de pollution.

Les résultats présentés ici constituent en fait le premier test de faisabilité de cette démarche. Dans cet essai, les prévisions météorologiques seront remplacées dans un premier temps par les observations au niveau du sol. Cette première phase correspond donc à la mise au point de la modélisation proprement dite. Elle peut bien sûr s’interpréter en termes de « prévision idéale ». La station météorologique choisie comme station de mesures a été celle de l’aéroport de Roissy, située à environ 15 km de Paris intra-muros, dans une région géographiquement plate. Elle a été préférée à celle du Parc Montsouris (Paris14°) située, elle, en plein milieu urbain complexe et moins représentative pour les données sol (+20 m). Les données simulées sont celles de la station AIRPARF du 13° arrondissement, située en plein cœur de Paris. Il s’agit d’une station de mesures typiquement urbaine, riche en précurseurs d’ozone. Les concentrations d’ozone simulées sont les moyennes horaires.

Rappelons que cette méthode statistique (voir Chapitre 3) nécessite un apprentissage des relations empiriques ozone-paramètres météorologiques pendant une période historique passée importante. Pour ce faire, nous avons calé le modèle NEUROZONE sur les étés des années 1994 à 1996 (4320 données de base). Les tests en aveugle de validation ont été effectués sur l’été de l’année 1997 (720 données).

#### 6.13.2.2  La prévision déterministe avec le modèle CHIMERE

Les résultats succincts que nous présentons concernent les prévisions avec une version « régionale » de CHIMERE qui a été mise en service en 1999. Nous montrons les résultats obtenus pour la prévision qui était effectuée tous les jours par ce modèle. Ces prévisions ont notamment été utilisées pour le déclenchement des POI d’ESQUIF. A cette époque, le modèle était alimenté en conditions aux limites par une régression sur un ensemble de prédicteurs intégrés au long de rétro-trajectoires arrivant chaque jour à Paris. Pour plus de détails sur le modèle et même sur les résultats, le lecteur est renvoyé au rapport PRIMEQUAL (Vautard et al., 2000) ou à l’article de Vautard et al. (2001).

### 6.13.3 Résultats et conclusions

#### 6.13.3.1 La méthode neuronale

Comme nous l’avons montré dans la présentation du modèle (Chapitre 3) les estimations par chaînes de Markov cachées associées à des réseaux de neurones artificiels de type MLP (modèle dit HMM/MLP) sont bien meilleures que celles obtenues par simples MLP classiques (modèle dit MLP). Le modèle NEUROZONE évite ainsi le biais systématique de la sous-estimation classique des fortes valeurs de fréquences faibles. La Figure 6.13.1 résume les performances de ce modèle sur une prévision idéale à (t + 24 heures) des données en aveugle de 1997. Les performances obtenues, présentées dans ce graphe NEUROZONE/Observations, montre une pente de 0,86 ( 0,02 et un coefficient de détermination R2 = 0,85. Le biais est de  –1 (g/m3 et la racine de l’erreur quadratique moyenne (RMSE=(biais2 + variance)1/2 de        14 (g/m3.

D’un point de vue pratique, nous avons seulement représenté sur la Figure 6.13.2 , les maxima horaires journaliers prévus (c’est à dire les pics journaliers d’ozone).

Le Tableau 6.13.2 présente les performances obtenus, vis à vis des niveaux de 130 et 180 (g/m3. Au niveau de 180 (g/m3 le modèle montre 100% de détection et génère 2 fausses alertes sur l’année. Au niveau inférieur, la détection est de 71%, avec aussi 2 fausses alertes.

| Observations ( Modèle ( | <130 | 130( <180 | (180 |
| --- | --- | --- | --- |
| <130 | 157 | 2 | 0 |
| 130( <180 | 2 | 10 | 0 |
| (180 | 0 | 2 | 6 |

Tableau 6.13.2. Performances de la prévision idéale à t+24h des maxima journaliers de la période avril-septembre 1997. Données en (g/m3 pour les niveaux et en maxima journaliers.

Après cette première mise au point du modèle, l’étape suivante consistera à remplacer les données observées, par les véritables prévisions des paramètres météorologiques retenus. Ces prévisions seront probablement celles du modèle Météo-France ARPEGE, ou bien celles du Centre Européen de Météorologie.

#### 6.13.3.2 Les résultats obtenus avec la méthode déterministe

a) Prévision des pics d’ozone dans l’agglomération

Etant donné la résolution du modèle CHIMERE (6 km), il est illusoire, en zone urbaine, d’espérer avoir une prévision dont le détail correspond à la disposition du réseau d’observation AIRPARIF, assez dense. Par ailleurs, chaque station individuelle n’est pas nécessairement représentative de la maille du modèle dans laquelle elle se trouve, notamment du fait de sa proximité par rapport aux sources. En revanche, on peut espérer que la moyenne observée sur toutes les stations d’AIRPARIF, lissant les effets de représentativité locale, est représentative de la moyenne des concentrations sur la zone urbaine, le réseau étant disposé de façon assez homogène. Les statistiques d’erreur du modèle, en zone urbaine, porteront donc sur la comparaison entre le pic de la moyenne observé et le pic de la moyenne prévu. La zone urbaine, dans le modèle, est défini comme le carré central de 5x5 mailles recouvrant entièrement Paris et la petite couronne.

Les statistiques d’erreurs de prévision montrent que pour la prévision des concentrations moyennes, la corrélation prévision/observation est d’environ 0.8 pour J-1 et J, 0.7 pour J+1 et descend à 0.6 à J+3. L’erreur quadratique moyenne augmente de 17 g/m3 à 25 g/m3 en fonction de l’échéance.

Ces erreurs peuvent être décomposées en erreurs faibles ou modérées (0-30 g/m3) ou fortes (>30g/m3). Le taux de bonnes prévisions est entre 85% et 95% pour les échéances courtes, et entre 80% et 85% pour les échéances longues. Très rarement (2-3 cas), la prévision s’éloigne de l’observation de plus de 40 g/m3. Le biais (moyenne des différences entre pics prévus et observés) est très faible.

D’un point de vue opérationnel, l’utilisateur d’un système de prévision a besoin de connaître la probabilité de dépassement de certains seuils de concentrations. Pour savoir si les dépassements de seuils du modèle correspondent bien aux dépassement de seuils observés, nous considérons maintenant qu’un seuil est dépassé lorsque le maximum spatial (et non la moyenne) prévu sur la zone urbaine est supérieur au seuil. Nous pouvons alors construire, pour chaque seuil considéré, une table de contingence regroupant les statistiques de réussite ou d’échec. Le Tableau 6.13.3 récapitule les tables de contingence obtenues pour le seuil de 180 ug/m3 (le niveau d’information au public).

| Echéance | J-1 | J+0 | J+1 | J+2 | J+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non-dépassements bien prévus | 134 | 134 | 132 | 130 | 132 |
| Dépassements bien prévus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fausses alertes | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Non détections | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Tableau 6.13.3 : statistiques de prévision de CHIMERE en fonction de l’échéance de la prévision durant l’été 1999.

Les deux jours de dépassement en zone urbaine (le 18 juillet et le 30 juillet) sont bien prévus en général, mais un peu trop de fausses alertes se produisent. Elles sont plus nombreuses à plus longue échéance, et correspondent, pour cet été 1999, généralement à des jours orageux, pour lesquels la position du front orageux est vraiment très critique dans l’apparition de fortes concentrations. D’autres fausses alertes sont dues à la sous-estimation (par exemple le 31 mai) de la nébulosité, qui devient un paramètre très sensible lorsque le vent est très faible.

b) Prévision du panache d’ozone : un exemple caractéristique

En Figure 6.13.3 sont représentées les prévisions effectuées pour le 17/07/1999 à 16hTU, depuis le 14/07 (J+3) jusqu’au 19/07 (J-1). Ce jour-là, des maxima autour de 200 g/m3 sont observés à 17hTU dans le Nord-ouest de Paris, et plus de 260 g/m3 à Mantes-la-Jolie (qui ne figure pas parmi les stations « rurales »). A toutes les échéances, un panache d’ozone avec des concentrations supérieures à 180 g/m3 est prévu. A J+3, le panache est prévu dans le Nord-Est. A J+2, le panache est plus proche de l’agglomération. Le modèle prévoit un dépassement de seuil en zone urbaine. A J+1, le panache est encore prévu trop à l’est de sa position réelle. Ce n’est qu’à J+0 et J-1 que le panache est correctement prévu, tant en position qu’en amplitude. Il faut remarquer néanmoins qu’à J-1, Frémainville se situe au bord de la zone de dépassement de seuil, alors qu’à moins de 20 km, les concentrations prévues dépassent les 250 g/m3. Il faut noter aussi que sur les stations hors du panache, les concentrations maximales observées sont supérieures à celles prévues, du fait probablement d’une sous-estimation de « l’ozone de fond ». Ceci illustre les difficultés évoquées plus haut. Il n’en reste pas moins que d’un point de vue opérationnel, cette prévision est une « excellente prévision », vu les simplifications effectuées dans la modélisation. Ce n’est pas toujours le cas.

c) Prévision du panache d’ozone: statistiques élémentaires

Dans ce cas, les comparaisons entre prévisions et observations sont effectuées sur les stations rurales de l’Ile-de-France. Les scores varient assez nettement d’une station à l’autre, les meilleures prévisions étant effectuées pour les stations du sud et de l’ouest du domaine. Ce sont les régions les plus soumises aux effets de panache par conditions anticycloniques. Pour ces stations, les corrélations sont de 80 à 90 % aux courtes échéances, et tombent vers 50-60% aux longues échéances. Pour les deux stations Est et Nord-Est, les corrélations restent médiocres, ne dépassant pas les 70%. En termes d’erreur quadratique moyenne, en revanche, les stations de l’Est sont meilleures que les stations de l’ouest .

Le nombre de « bonnes prévisions » confirme les résultats sur l’erreur quadratique : le pourcentage de bonnes prévisions (erreur <30g/m3) est médiocre sur l’Ouest (60-70%), et plus fort dans l’Est (80-90%). Il varie peu en fonction de l’échéance de la prévision.

d) Prévision du panache d’ozone : dépassements du seuil d’information

Nous posons ici une question simple que l’utilisateur d’un système de prévision comme POLLUX va se poser. Lorsque le modèle prévoit un maximum supérieur à 180 g/m3 en Ile-de-France (quelle que soit sa localisation), quelle est la probabilité qu’un dépassement de seuil de 180 g/m3 se produise sur l’une des stations rurales du réseau ? De même nous pouvons calculer la probabilité pour qu’un dépassement se produise exactement à la station où il a été prévu. Les réponses à ces deux questions sont données dans le Tableau 6.13.4 ci-dessous en fonction de l’échéance de la prévision. La probabilité de dépasser le seuil alors que le modèle a prévu une concentration supérieure à 180 g/m3 en un point quelconque de l’Ile-de-France varie entre 60% et 80% aux échéances courtes (J-1 à J+1), et tombe vers 50-60% aux échéances plus longues. En prévoyant un dépassement de seuil aux courtes échéances, le modèle a environ 2 chances sur trois de voir ce dépassement se réaliser. Ce qui signifie que la probabilité pour qu’un dépassement, quelque part en Ile-de-France, se produise dans ces conditions (en particulier sur une zone où aucune mesure n’est effectuée) est certainement supérieure, mais nous ne pouvons pas estimer de combien.

|  | J-1 | J+0 | J+1 | J+2 | J+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ile-de-France | 60% | 67% | 78% | 56% | 62% |
| Station précise | 71% | 71% | 75% | 25% | 20% |

Tableau 6.13.4

Figure 6.13.3 : Prévision du panache faites le 14/07 (Day+3), le 15/07 (Day+2), le 16/07 (Day+1), le 17/07 (Day+0) et le 18/07 (Day-1) pour le 17/07 à 16HTU. Les valeurs observées sur les stations rurales au pic sont reportées sur la figure.

La probabilité d’observer un dépassement exactement là où il a été prévu varie de la même façon : environ 2 chances sur 3 aux courtes échéances, mais cette probabilité devient très faible aux plus longues échéances, du fait de l’erreur commise sur la position du panache, qui se dégrade rapidement en fonction de l’échéance.

Une autre question est de savoir quelle est la probabilité de manquer un dépassement de seuil, étant donné que (i) aucune zone de l’Ile-de-France n’est prévue en dépassement, ou (ii) à une station précise, le dépassement n’est pas prévu mais est observé. Ces résultats sont récapitulés dans le Tableau 6.13.5. Le nombre de cas « manqués » est important, surtout si l’on impose que le dépassement se produise exactement sur la station concernée. Toutefois, si le voisinage de la station est pris en compte, ces probabilités diminuent, mais aussi le nombre de fausses alertes augmente. Beaucoup de ces non-détections sont dues au problème de biais dans les conditions aux limites, car les mêmes tables obtenues avec correction sont très largement meilleures. Cela montre que l’effort de recherche doit maintenant être porté sur la modélisation de grande échelle.

|  | J-1 | J+0 | J+1 | J+2 | J+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ile-de-France | 40% | 47% | 53% | 40% | 47% |
| Station précise | 75% | 75% | 85% | 95% | 95% |

Tableau 6.13.5

#### 6.13.3.3 Synthèse

Durant la période du projet ESQUIF, plusieurs modèles de prévision des concentrations d’ozone ont été développés et utilisés. La méthode déterministe a été utilisée tous les jours en temps réel ; La méthode neuronale, en développement, a été testée par un test « en aveugle » sur l’été 1997. Ces modèles ont été testés sur la prévision de l’ozone seulement.

Il ressort différents points concernant la prévisibilité des concentrations d’ozone :

- Les méthodes statistiques (notamment neuronales) donnent généralement des résultats de prévision un peu plus précis, sur la zone urbaine, que le modèle déterministe, même si les deux approches n’ont pas pu être comparées sur la même période de temps et toutes deux en « temps réel ». Toutefois, l’information contenue dans les prévisions déterministes est plus riche car elles donnent une prévision de panache spatialement cohérente et permettent l’interprétation de l’origine des phénomènes de pollution. Il reste à tester les méthodes neuronales sur les stations rurales, ce qui n’a pu être fait ici.

- Pour le modèle CHIMERE, les directions de panaches prévues sont très sensibles au champ de vent (notamment sa direction) par vent faible, d’où des erreurs de direction importantes dans une prévision à un jour ou plus d’échéance.

- Pour une utilisation opérationnelle des modèles de prévision, une certaine parcimonie est à utiliser, notamment lorsqu’il s’agit de déclencher une information au public. La nécessité d’un prévisionniste dont le rôle est d’interpréter ces prévisions en fonction de sa connaissance du « terrain » est évidente.

- Lors de l’été 1999, les situations de développements de forts panaches se sont déroulées dans des conditions météorologiques assez classiques. Le même modèle a été testé pendant l’été 2000, où les conditions nuageuses étaient beaucoup plus complexes, et le modèle n’a pas donné de très bons résultats (non discuté ici). Une discussion et une étude sur ce point ont été présentées en Section 6.4.

- Les prévisions de dioxyde d’azote n’ont pas été évaluées (hormis en mode simulation, voir Chapitre 5). Beaucoup de travail reste à faire pour mieux décrire le mélange dans les basses couches hivernales notamment.

## 6.14 L'assimilation de données : vers une cartographie de la pollution

### 6.14.1 Problème posé

Il existe aujourd’hui une grande variété de modèles numériques de chimie-transport (cf. Chapitre 3), qui simulent convenablement les concentrations des polluants atmosphériques, et cela à différentes échelles. Cependant il reste deux besoins essentiels : cartographier la pollution et initialiser correctement les modèles de prévision.

Deux sources d’information sur l’état de l’atmosphère sont disponibles : les observations et les simulations d’un modèle. Les premières sont effectuées par des capteurs, assez souvent placés à des endroits stratégiques (dans le panache des agglomérations, prés du trafic, …) mais ne donnent finalement qu’une information localisée de l’état de l’atmosphère. Le modèle numérique peut quant lui, donner une estimation de l’état de pollution hors des zones couvertes par la mesure. Cependant, la complexité des phénomènes étudiés est telle, qu’un modèle ne peut les décrire parfaitement. Ce que proposent les processus d’analyse de données, on dit aussi assimilation de données, dans le domaine est alors de mixer les sources d’information pour obtenir une meilleure représentation spatiale (i.e. une carte) d’un champ de polluants à un instant donné.

Le paragraphe suivant décrit le processus d’analyse des champs d’ozone qui est actuellement développé avec CHIMERE au Laboratoire de Météorologie Dynamique (IPSL). Les versions régionales et continentale emboîtées de CHIMERE sont utilisées. Au niveau régional, des analyses ont été effectuées pour l’été 1999 en utilisant toutes les observations d’ozone du réseau de la qualité de l’air AIRPARIF.

Le premier objectif est de présenter la validation de la méthode ainsi que quelques exemples frappant d’analyses.

Le deuxième objectif est d’utiliser ces analyses pour initialiser le modèle de prévision. En effet, les expériences de prévision en temps réel des concentrations d’ozone sur l’Europe ont mis en évidence une difficulté qui existe dans une moindre mesure à l’échelle régionale : le transport d’erreurs de prévision. En effet, lorsqu’un paramètre d’entrée du modèle est mal décrit (nébulosité, émissions, …), certains jours, une erreur de prévision importante est observée pour le lendemain, due au transport de l’erreur crée en un certain lieu vers une autre région. Ce type d’erreur peut être partiellement évité en utilisant les analyses pour ré-initialiser le modèle. Une étude est menée, à l’échelle continental, afin de quantifier l’effet de ces analyses sur les prévisions à trois jours. Les données d’observations proviennent alors des différents réseaux de la qualité de l’air d’Europe.

### 6.14.2  Méthodologie

#### 6.14.2.1  Principe de l’interpolation optimale

Le processus d’analyse, développé au sein du modèle CHIMERE est basée sur une simple Interpolation Optimale (Daley, 1991). Cette méthode a été choisie pour son faible coût en terme de temps de calcul.

Les champs d’ozone simulés par le modèle sont corrigés pour obtenir une meilleure estimation, en utilisant la combinaison linéaire des écarts entre les observations (concentration observée notée) et les simulations (concentration simulée ou ébauche notée) au point des stations, qui minimise la variance de l’estimation . est la concentration d’ozone réelle. La minimisation impose l’expression suivante de l’estimation :

(resp.) représente le vecteur estimation (resp. ébauche) de dimension n, où n est le nombre de points de grille. est le vecteur observation de dimension K (nombre de station). H est l’opérateur linéaire d’interpolation de l’espace du modèle vers l’espace des observations.

Les erreurs d’observations sont supposées être ni corrélées entre elles, ni corrélées avec les erreurs du modèle. Les poids font intervenir P, la matrice de covariance des erreurs aléatoires du modèle, et R, la matrice de covariance des observations. C’est leur estimation, présentée au paragraphe suivant, qui détermine l’apport d’information et le rayon d’influence, d’une station dans la correction du modèle.

#### 6.14.2.2  Détermination de P et R

La matrice R est diagonale, car les erreurs d’observations aléatoires sont supposées être décorrélées entre elles. Cette hypothèse est justifiée, puisque les mesures sont effectuées avec des appareils de mesure différents. Les erreurs aléatoires d’observation sont prises à 10% de la valeur observée, une valeur couramment admise par les métrologues, contenant erreur de mesure et erreur de représentativité.

La matrice P de covariance des erreurs du modèle, est estimée, non pas avec une fonction de la distance entre les deux points considérés, comme il est d’usage de procéder en météorologie, mais avec une fonction de la covariance des concentrations d’ozone. Cette nouvelle approche est basée sur la simple remarque que si la production (ou la perte) d’ozone est corrélée entre deux points, il est fortement probable que les erreurs commises en ces points soient aussi corrélées et vice versa. Elle assure très simplement le caractère inhomogène et anisotropique de la méthode. Une illustration de ce propos est présentée dans le paragraphe suivant.

### 6.14.3 Résultats

Pour valider de manière objective le processus d’analyse, la méthode de validation croisée est utilisée. Cela consiste à ne pas prendre alternativement en compte les données d’observation d’une station dans le processus d’analyse, et de comparer ces données aux analyses obtenues.

#### 6.14.3.1  Validation à l’échelle régionale

La Figure 6.14.1 montre une telle comparaison en terme de RMS des erreurs, effectuée avec les données de l’été 1999 (du 1er mai au 20 septembre) obtenues avec la version régionale de CHIMERE, centrée sur Paris. La RMS des erreurs est tracée pour les différentes stations du réseau de la qualité de l’air AIRPARIF.

La méthode inhomogène et anisotrope, est comparée à une approche basée sur une modélisation rudimentaire de P en fonction uniquement de la distance. Cette approche suppose une hypothèse d’homogénéité des variances et d’isotropie de l’espace, ce qui ne convient pas toujours, comme il est montré plus bas, au domaine de la pollution atmosphérique.

Cette figure montre que la RMS des erreurs entre simulations et observations est diminuée d’environ 40% par un processus d’analyse sur la majeur partie des stations, mais ne permet pas de conclure quant à l’efficacité d’un processus inhomogène et anisotrope par rapport à une approche isotrope et homogène.

Figure 6.14.1 : RMS des écarts entre observations, et simulation (en barres vides et noires) ou analyses (en barres de couleurs) sur différentes stations du réseau de AIRPARIF. Ces RMS sont calculées pour l’été 1999 en comparant les données chaque heure. Le processus d’analyse anisotrope et inhomogène est représenté par les barres bleues et celui isotrope et homogène en rouge.

La Figure 6.14.2 montre le même score pour une station du réseau en fonction de l’heure du jour. Il apparaît alors des différences entre les deux méthodes entre 16hUT et 12hUT parce qu’alors l’homogénéité de l’espace est brisée. En effet, la nuit, l’atmosphère est stratifiée, dû à l’inversion de température, les polluants peuvent s’accumuler dans des structures de petite échelle. Et tôt le matin 5hUT et 11hUT, comme tôt l’après-midi de 16hUT vers 20hUT, les émissions tendent à rendre l’espace inhomogène.

Figure 6.14.2 RMS des écarts entre observations, et simulation (en barres vides et noires) ou analyses (en barres de couleurs) sur une station rurale du réseau de AIRPARIF (à Prunay). Ces RMS sont calculées pour l’été 1999 et tracée en fonction de l’heure du jour. Le processus d’analyse anisotrope et inhomogène est représenté par les barres bleues et celui isotrope et homogène en rouge.

#### 6.14.3.2  Validation à l’échelle continentale

Des analyses ont été produites pour l’été 1999 et 2000 avec les simulation de CHIMERE continental (modèle de grande échelle) et toutes les observations provenant des réseaux européens de la qualité de l’air . Dans un premier temps, des modèles de covariance P et R, calculés pour l’année 1999 ont été utilisés. En vue d’évaluer leur stationnarité, ils ont été comparés à de nouveaux modèles calculés avec les données 2000. La comparaison entre les RMS des erreurs, calculées pour les deux modèles de covariance, pour quelques stations n’a pas montré de différence, ce qui justifie le fait que les modèles 1999 sont utilisés dans l’expérience de prévision en temps réel de cet été 2001.

#### 6.14.3.3  Quelques exemples d’analyses

L’été 1999 a montré quelques cas intéressants d’épisodes de pollution atmosphérique par l’ozone tant à l’échelle locale que continentale. Ici sont présentés, le cas du 29/07/1999 et du 30/07/1999, qui correspondent à la POI8. La Figure 6.14.3 montre la simulation de la version régionale de CHIMERE, centrée sur Paris pour le 29/07/1999 à 15hUT. Le modèle sous-estime d’environ 25g/m³ les concentrations d’ozone sur tout le domaine, ce qui est caractéristique d’une sous-estimation des conditions aux limites, et donc d’une erreur issue du modèle continental. Sans aucune correction du modèle continental à cette date, le modèle sous-estime encore plus les concentrations d’ozone le lendemain, particulièrement au Nord-Ouest de Paris.

Figure 6.14.3. Simulation du champ d’ozone (en g/m³) de la version régionale de CHIMERE centré sur Paris (petite couronne représentée par la ligne rouge) du 29/07/1999 à 15hUT. Les étiquettes blanches près des noms des stations montrent les observations à la même heure.

La Figure 6.14.4 montre la simulation à 15hUT pour le 30/07/1999. L’erreur commise au niveau continental n’est pas encore comprise, il est probable que ce problème soit lié à une sous-estimation des émissions de NOx. Néanmoins les erreurs commises le 30/07/1999, se sont accumulées et ajoutées aux erreurs de la veille, parce que la masse d’air a stagné au dessus de l’Ile de France. Plus de 50 g/m³ manquent au Nord-Ouest de Paris.

Figure 6.14.4   Simulation du champ d’ozone (en g/m³) de la version régionale de CHIMERE centré sur Paris (petite couronne représentée par la ligne rouge) du 30/07/1999 à 15hUT. Les étiquettes blanches près des noms des stations montrent les observations à la même heure.

Les Figures 6.14.5 et 6.14.6 montrent respectivement l’analyse du 29/07/1999 et celle du 30/07/1999 à 15hUT. Ce dernier jour, le modèle montre sa difficulté à trouver la direction du panache durant les épisodes particulièrement stagnant (Vautard et al., 2000) . L’analyse a complètement déstructuré le champ d’ozone initialement simulé.

Figure 6.14.5  Analyses du champ d’ozone (en g/m³) de la version régionale de CHIMERE centré sur Paris (petite couronne représentée par la ligne rouge) du 29/07/1999 à 15hUT. Les étiquettes blanches près des noms des stations montrent les observations à la même heure.

Figure 6.14.6  Analyses du champ d’ozone (en g/m³) de la version régionale de CHIMERE centré sur Paris (petite couronne représentée par la ligne rouge) du 29/07/1999 à 15hUT. Les étiquettes blanches près des noms des stations montrent les observations à la même heure.

Il est clairement mis en évidence que si l’erreur commise par le modèle n’est pas corrigée à temps, elle va se propager et perturber la prévision du lendemain. Il est donc utile d’utiliser une analyse pour ré-initialiser le modèle de prévision. Quelques expériences de prévision ont été faites pour évaluer l’amélioration de la prévision à différentes échéances grâce à l’utilisation d’un processus d’analyse. Les premiers résultats sont présentés dans le paragraphe suivant.

#### 6.14.3.4  Prévision avec assimilation de données

A l’échelle continentale, les analyses des champs d’ozone à 15hUT servent à initialiser CHIMERE. Une nouvelle prévision est alors lancée pour deux jours. Les simulations à 15hUT sont comparées aux observations à la date d’analyse (J+0), le lendemain (J+1) et le surlendemain (J+2). Les premiers résultats montrent qu’un processus d’analyse améliore les scores pour J+1. La RMS des erreurs est réduite de quelques g/m³ sur l’été 2000 (modèle de covariance de 1999). La Figure 6.14.7  montre le pourcentage de bonnes prévisions (100-pourcentage d’erreur supérieure à 30g/m³) quand soit l’observation, soit la prévision est supérieure à 180g/m³. Plus ce score est proche de 100%, plus les grosses erreurs sont limitées. Le nombre de grosses erreurs (erreurs supérieure à 30g/m³) est diminué d’environ 15% pour J+1. L’effet des analyses semble nul à J+2.

Figure 6.14.7  Pourcentage de bonnes prévisions (100-pourcentage d’erreur supérieure à 30g/m³) quand soit l’observation, soit la prévision est supérieure à 180g/m³ à différentes échéances J+0, J+1, et J+2. La persistance (PERS.) du modèle est beaucoup moins bonne, c’est pourquoi elle n’apparaît pas sur la figure.

#### 6.14.4.5  Conclusions et perspectives

Un processus d’interpolation optimale a été testé avec le modèle CHIMERE à l’échelle régionale et continentale. Les champs d’ozone sont simulés par le modèle CHIMERE à l’échelle régionale et continentale, durant l’été 1999 et l’été 2000, et sont analysés en introduisant les données d’observation disponibles. N’utilisant pas une fonction de la distance pour modéliser la matrice de covariance des erreurs, mais une fonction de la covariance des champs d’ozone, la méthode d’analyse développée, prend très simplement en compte l’anisotropie et l’hétérogénéité de l’espace. Une validation croisée montre une réduction d’environ 40% de la RMS des écarts entre observations et simulations aux échelles régionale et continentale.

Les analyses sont utilisées pour initialiser le modèle continental de prévision tous les jours et pour lancer une nouvelle prévision à trois jours . Les nouvelles prévision à J+1, et J+2 sont comparées aux observations. Les premiers résultats montrent une bonne diminution à J+1 des erreurs supérieures à 30g/m³ (environ 15%), mais un faible effet des analyses pour J+2.

Une expérience en temps réel est en cours depuis le 1er mai 2001. Cette expérience rentre dans le cadre du projet PIONEER (Prévisibilité et Incertitudes de l’OzoNe à l’Echelle Européenne et Régionale) dont les participants sont l’IPSL, Météo-France et le LISA . Ce projet vise plusieurs objectifs dont l’un est de développer une interface modèle-données comprenant l’acquisition en temps réel des observations d’ozone, envoyées par les agences de la qualité de l’air sur l’Europe. Ces données sont ensuite intégrées dans le processus d’analyse décrit précédemment. Une prévision à trois jours des champs d’ozone sur l’Europe avec une initialisation du modèle par des analyses et des analyses horaires à l’échelle régionale sont consultables sur le site Internet du projet http://euler.polytechnique.fr/pioneer. Une série de graphes de comparaisons est automatiquement produite et disponible.

Par la suite, le processus d’analyse va être amélioré, notamment par la prise en compte des précurseurs de l’ozone.

## 6.15 L'évaluation de l’incertitude des modèles photochimiques

### 6.15.1  Problème posé

L’application de modèles de transport et de chimie aux simulations de scénarios d’émissions nécessite au préalable une évaluation de leur incertitude. En effet, même si un modèle est capable de bien reproduire les champs de certaines espèces telles que l’ozone, la sensibilité de ces espèces par rapport à d’autres paramètres, telles que les émissions, est entachée d’une grande incertitude, que l’on ne peut que difficilement évaluer à partir d’observations. Ce problème est par exemple mis en évidence en section 6.12, qui montre que pour différentes valeurs des émissions de COV et de NOx, le modèle CHIMERE montre un bon accord avec l’ozone observé, mais une sensibilité très différente par rapport à ces émissions.

Dans cette section, nous adressons ce problème d’incertitude de façon plus générale, en effectuant une analyse d’incertitude de type MONTE CARLO. Cette analyse traite l’incertitude conjointe de plusieurs paramètres d’entrée du modèle CHIMERE (émissions, constantes de vitesse, variables météorologiques, vitesses de dépôt). Pour cette étude, nous prenons également en compte la contrainte exercée par les mesures.

### 6.15.2  Méthodologie

a) Incertitude des paramètres d’entrée du modèle

L’incertitude des paramètres d’entrée retenue pour cette étude est indiquée en Tableau 6.15.1. Il faut souligner, que les bornes de ces incertitudes, ainsi que leur distribution de probabilité (en général log-normale), sont elles-mêmes sujettes à des erreurs et contiennent un certain degré de subjectivité inévitable. La plupart des bornes d’incertitude ont été tirées de la littérature, soit d’analyses d’incertitude antérieures, soit de compilations de constantes de vitesse (voir Tableau 6.15.1). L’incertitude des émissions des NOx a été fixée à une valeur égale à celle des COV, car les bases de données d’émissions successives éditées par AIRPARIF pour ces deux classes de composés ont montré des variations similaires de plusieurs dizaines de pour cents. Seule l’incertitude des réactions photochimiques les plus sensibles pour la production photochimique de l’ozone,  préalablement déterminées (Menut et al., 2000), ont été prises en compte.

b) Simulations Monte Carlo

Nous avons choisi pour cette étude une journée de la POI2 d’ESQUIF (7 Août 1998), avec un régime de vent nord-est bien installé, orientant le panache de l’agglomération parisienne vers le sud-ouest. Nous avons tout d’abord effectué une simulation avec le modèle CHIMERE dans sa version « standard ». La version utilisée ici diffère de la version actuelle dans plusieurs aspects (base de données d’émissions, conditions aux limites par modèle statistique, vitesses de dépôt fixes), mais est tout à fait valable pour analyser l’incertitude du modèle.

Ensuite, nous avons effectué la simulation Monte Carlo proprement dite. Elle consiste en un ensemble de 500 simulations individuelles pour la même journée du 7 Août, mais en variant pour chaque simulation de façon aléatoire et simultanément l’ensemble des paramètres d’entrée, en tenant compte des distributions de probabilité fixée dans le Tableau 6.15.1.

paramètre			incertitude		référence

emissions :

COV anthropogénique 		( 40 %  (log.,1)	Hanna et al, 1998

NOx anthropogénique		( 40 %  (log.,1)

constantes de vitesse :

NO + O3	 		( 10 %  (log.,1)	Atkinson et al, 1997

NO2 + OH			( 15 %  (log.,1)	Donahue et al,1997

CH3COO2 + NO		( 20 %	  (log.,1)	Atkinson et al, 1997

CH3COO2 + NO2		( 20 %  (log.,1)	Atkinson et al, 1997

PAN + M 			( 40 %  (log.,1)	Atkinson et al, 1997

fréquences de photolyse :

J(O3 ->  -> 2 OH) 		( 30 %  (log.,1)	 DeMore et al, 1997

J(NO2->NO+O3) 		( 20 %  (log.,1)	 DeMore et al, 1997

J(CH2O->CO+2 HO2) 		( 40 %  (log.,1)	 DeMore et al, 1997

J(CH3COCO->  ....)	 	+ 50 %  (one sided, 1)   S 95, RM 96

paramètres metéorologiques:

vitesse de vent			( 1 m/s (absolute,1)   	Sillman, 1999

hauteur de couche limite	( 20 %	 (log.,1)

vitesse de depot		 25 %	(log.,1) 		Hanna et al, 1998

S 95 = Staffelbach et al., 1995; RM 96 = Raaber and Moortgart, 1996

Tableau 6.15.1:  Incertitudes fixées pour l’étude de Monte Carlo

c) la contrainte des mesures d’ESQUIF

L’étape suivante de l’étude a consisté à définir une fonction coût qui exprime l’accord entre chacune des 500 simulations et les observations. Cette fonction a été construite à partir des mesures d’OX (O3+NO2) dans les stations urbaines d’AIRPARIF et lors des vols circulaires autour de l’agglomération Parisienne (vols de type « agglomération » du MERLIN de Météo France), obtenus dans le cadre d’ESQUIF :

(1)		fcout 	= 	fcoutOX,vol	+	 fcoutOX,sol

Le détail de ces fonctions ne peut pas être explicitée ici, mais sa formulation en forme de variance autorise à prendre son inverse comme facteur de pondération wi pour chaque simulation:

(2)		w	=	1  /   fcout

Ceci  permet de calculer les moyennes pondérées M pour les concentrations simulées Ci à partir de l’ensemble des simulations.

(3)		M	=	i      wi     .      Ci

### 6.15.3  Résultats et Conclusion

Nous nous sommes d’abord intéressés à l’incertitude sur le maximum horaire d’ozone simulé pour le 7 Août (dans tout le domaine du modèle). Dans la Figure 6.15.1, la simulation « standard » correspond au point avec un facteur de pondération normalisé (normalised score) égal à un. Ce maximum est d’environ 120 ppb pour le modèle « standard » (points rouges, score=1), valeur proche des observations. La Figure 6.15.1 montre également que le maximum d’ozone est très sensible aux paramètres d’entrée du modèle, avec des valeurs variant entre 65 et quelques centaines de ppb. Néanmoins, ni les valeurs faibles, ni les valeurs très élevées ne sont réalistes, ce qui est indiqué par leurs faibles facteurs de pondérations (normalised score). La Figure 6.15.1 montre également que seulement 8 configurations des paramètres d’entrées (parmi les 500) résultent dans des facteurs de pondérations supérieurs à 1, et correspondent donc à un meilleur accord avec les mesures que la version « standard ».

Figure 6.15.1:  Effet des réductions d’ozone sur les maxima d’ozone pour le 7.8.1998 en Ile de France ; chaque point correspond à une simulation avec CHIMERE, mais avec des paramètres d’entrée variés. Rouge : émissions de référence, vert : émissions anthropiques (COV+NOx) réduites de 50%. « Normalised score » indique le facteur de pondération normalisé par celui de la simulation « standard ».

L’approche a ensuite été appliquée à la simulation de l’effet probable de réductions d’ozone. Pour ceci, nous avons répété les 500 simulations avec CHIMERE, mais avec les émissions anthropiques réduites de 50 % (en plus des variations déjà introduites sur les émissions dans le cadre de l’analyse Monte Carlo). La Figure 6.15.1 (points verts) montre que pour les simulations avec des facteurs de pondérations plus élevées (donc plus probables), la diminution du maximum d’ozone est significatif (de l’ordre de 20 à 30 ppb), mais ne parvient pas à réduire le maximum d’ozone en dessous du seuil de 90 ppb (seuil d’information). Ceci est due au fait que les concentrations d’ozone dans les masses d’air en amont de l’agglomération sont déjà assez élevées pour ce jour, de l’ordre de 70 ppb, et que des réductions d’émissions encore plus drastiques seraient nécessaires afin de supprimer presque totalement la production locale d’ozone. La Figure 6.15.1 montre aussi qu’une simple analyse d’incertitude, sans contrainte par les observations, aurait fourni un résultat beaucoup moins déterminé, avec des maxima d’ozone possibles toujours au delà de 200 ppb pour certaines configurations de paramètres d’entrée. Afin de rendre ce résultat plus quantitatif, nous indiquons également ci dessous la moyenne et l’écart type (1) du maximum d’ozone, toujours pour une réduction des émissions de 50%, et en tenant compte ou non  de la contrainte par les observations (wi variable ou constant dans formule 3):

110 ppb ( 35 ppb,		sans tenir compte des observations

99 ppb  ( 12 ppb,		en tenant compte des observations

Ces chiffres montrent encore clairement la réduction d’incertitude du modèle en tenant compte des observations d’ozone.

En conclusion, nous avons développé une approche de modélisation probabiliste avec un grand potentiel d’application pour des simulations de gestion de qualité  de l’air. Nous devons néanmoins garder en tête les limitations inhérentes à cette approche, à savoir l’impossibilité de fixer des bornes d’incertitudes fiables pour les données d’entrée du modèle et la non-prise en compte de l’incertitude dans la formulation du modèle même. L’étude pourra être étendue également en prenant en compte les mesures d’autre espèces (composés azotés, H2O2, etc.), ce qui permettrait plus spécifiquement estimer l’effet probable de réductions d ‘émissions de NOx ou de COV.

# Text boxes

Figure 6.13.2. Maxima des moyennes horaires journalières prévues pour l’été 1997. Les donnée sont exprimées en (g/m3.

Figure 6.13.1. Performances du modèle NEUROZONE (dit HMM/MLP) sur l’année de validation 1997. Les données sont exprimées en (g/m3 d’ozone et représentent la prévision idéale à t + 24heures des moyennes horaires.

Isocontours de NOy  le 17 Juillet 1999 (les croix représentent la trajectoire de l’avion)

11 h -14 h TU 						15 h 17 h TU

Isocontours de O3/NOz le 17 Juillet 1999 (les croix représentent la trajectoire de l’avion)

11 h -14 h TU 						15 h 17 h TU

Figure 6.12.6 : Isocontours de NOy (en haut) et O3/NOz (en bas) obtenus par mesures aéroportées (instrument MONA sur l’ARAT) le 17/07/99 à 11-14h TU (à gauche) et 15-17h TU (à droite). Les concentrations sont en ppb.

le 8/8/98

le 9/8/98

Figure 6.12.5 : Régimes chimiques sur l’Ile de France les 8 et 9 août 1998. NOx limité (noir) ; COV limité (gris). Mailles de 6km, Tour Eiffel en maille 12x12.

Le 8/8/99 à 15h

Figure 6.12.4 : Champs d’ozone (ppb) simulés par AZUR (couleur) et valeurs mesurées par avion (étiquettes).

Le 9/8/98 à 15h

Figure 6.12.3 : 19/07/99 (16h) Comparaison entre mesures (losanges bleus) et valeurs simulées (Régime COV limité = croix noires, NOx limité = cercles verts, mixte = rectangles roses). (ppb)

Figure 6.12.2 : 17/07/99 (16h) Comparaison entre mesures (losanges bleus) et valeurs simulées (régime COV limité = croix noires, NOx limité = cercles verts, mixte = rectangles roses). (ppb)

Figure 6.12.1 : 16/07/99 (14h) Comparaison entre mesures (losanges bleus) et valeurs simulées (régime COV limité = croix noires, NOx limité = cercles verts, mixte = rectangles roses). (ppb)

Figure 6.10.6: Les sensibilités sont représentées par secteurs d'activité pour les émissions. On trouve la sensibilité du pic d'ozone le 7 Août à 15h (à gauche) et le 9 Août à 15h (à droite), à Paris (en haut) et à Rambouillet (en bas). Les résultats sont exprimés en pourcentage par pourcentage: une variation de 1 \% de l'émission considérée modifiera de x\% la valeur du pic d'ozone, x étant la valeur reportée en ordonnée sur chaque courbe.

Fig.6.10.4: Sensibilité de [O3] à 15h à l'Est de Paris (rectangle noir et niveau 3 du modèle) par rapport aux émissions de NOx dus à la combustion sur tout le domaine et pendant les trois jours précédents. La sensibilité est exprimée en ppb d'ozone par rapport au pourcentage de changement d'émissions [ppb/%]

( Figure 6.10.1:

Séries chronologiques: Pour les 7, 8 et 9 Août 1998, sont comparées les mesures de surface d'ozone (ppb) issues des mesures AIRPARIF (en haut, Paris, au milieu, Montgé en Goèle au Nord-Est de Paris et en bas, Rambouillet, au Sud-Ouest de Paris). Les 'carrés' représentent les valeurs simulées.

Figure 6.10.2

Carte d'ozone à la surface: La carte représente la région Parisienne (Paris au centre) avec en dégradé de gris les concentrations d'ozone simulées à z=300m et à 15h. Les "étiquettes" reprennent les valeurs du vol MERLIN, effectué de 14h30 à 15h00.

Figure 6.9.2 : probabilité d’existence d’un panache dû à l’agglomération parisienne ; condition d’existence : O3> 10 ppb . Les étiquettes numériques représentent probabilités afférentes aux isolignes correspondantes.

Figure 6.8.2 : Variation de la concentration d’ozone le long de la trajectoire de l’avion. Vol 40 (de 11h05 à 13h37 TU) à gauche et Vol 41 (de 14h51 à 17h08 TU) à droite.

Figure 6.8.1 : Distribution de l’ozone sur le bassin parisien pendant l’épisode du 17 Juillet 1999 entre 11h et 14h30 TU (figure de gauche) et entre 15h et 18hTU (figure de droite). La trajectoire de l’avion est indiquée par des +. L’altitude du vol est d’environ 900m/sol.

Figure 6.5.3: Comparaison des concentrations d'ozone (ppb) mesurées par le MERLIN (abscisse) et simulées par CHIMERE Continental (ordonnée) pour toutes les périodes simulées et avec mesures aéroportées