Les calculatrices sont autorisées.

# NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre.

# Avertissement : Tous les résultats numériques sont demandés dans un format scientifique avec une précision au millième (exemple : 1,623.10-3) et en unité S.I., unité qui est à préciser.

## Exercice 1 : Equilibrage statique d’un vilebrequin

La tête de vilebrequin (S) dessinée ci-dessous est composée de 2 cylindres (C1) et (C2). (C1) possède un rayon  et une hauteur H. (C2) possède un rayon  et une hauteur H. Dans (C1), on a percé un trou (C3) de rayon  de hauteur H. (C1) et (C2) sont constitués d’un matériau homogène de masse volumique .

Le référentiel terrestre  est considéré comme galiléen ; il est rapporté au repère . Le référentiel  est fixe. Le point O est le centre de gravité du cylindre (C1).

On note G2 et G3 les centres de  gravité respectifs du cylindre (C2) et du trou (C3).

On note  et

  - Déterminer les masses m1 et m2 des cylindres (C1) et (C2). En déduire la masse totale m de la tête de vilebrequin (S) constitué de (C1), (C2) et (C3).

  - Déterminer la position du centre de gravité G de la tête de vilebrequin (S) en fonction de , , H et L.

Les matrices d’inertie des cylindres (C1) et (C2) aux points O et G2 sont de la forme :

et

  - Déterminer la matrice d’inertie  de la matière retirée du trou (C3) au point G3 en fonction de m2, A2 et C2. Justifier votre réponse.

  - Déterminer la matrice d’inertie  de la matière retirée du trou (C3) au point O.

  - Déterminer la matrice d’inertie  du cylindre (C2) au point O.

  - Déterminer la matrice d’inertie  de la tête de vilebrequin (S) au point O.

  - On bouche le trou (C3) à l’aide d’un matériau de masse volumique . Déterminer  pour que la nouvelle position du centre de gravité G de la tête de vilebrequin (S) soit sur l’axe  .

## Exercice 2 : Barrage poids

Un barrage poids en béton, de section droite rectangulaire (ab) repose sur le sol. Il permet de retenir de l’eau à une hauteur h (hb).

Le référentiel terrestre  est considéré comme galiléen ; il est rapporté au repère . Le référentiel  est fixe.

On note  l’accélération de la pesanteur.

On note  la masse volumique de l’eau et celle du béton.

On ne considérera dans cette étude qu’une unité de longueur du barrage.

On néglige la pression atmosphérique.

  - Déterminer la pression p exercée par l’eau sur la paroi verticale du barrage au point M en fonction de , g, h et y.

  - Déterminer le torseur d’action mécanique  de l’eau sur le barrage au point O.

  - Déterminer le torseur d’action mécanique  de la pesanteur sur le barrage au point O.

L’action du sol sur le barrage au point I est schématisée par un vecteur . On note  la distance du point O au point I.

  - Déterminer le torseur d’action mécanique  du sol sur le barrage au point O.

  - En étudiant l’équilibre du barrage, déterminer X, Y et  en fonction de , , g , a, b et h.

On considère maintenant que l’eau monte jusqu’en haut du barrage ().

  - Déterminer le coefficient de frottement f minimal entre le sol et le barrage pour assurer le non glissement du barrage sur le sol en fonction de , , a et b.

  - Déterminer la largeur a minimale à respecter pour assurer le non basculement du barrage en fonction de ,  et b.

## Exercice 3 : Etude d’un excentrique

L’excentrique (1) de masse  est assimilé à un disque de centre de gravité C et de rayon a. Cet excentrique est en liaison pivot sans frottement d’axe  avec le bâti (0).

La tige (2) de masse  est en liaison glissière sans frottement d’axe  avec le bâti (0).

L’excentrique (1) et la tige (2) sont en contact ponctuel avec frottement au point I.

Le référentiel terrestre  est considéré comme galiléen ; il est rapporté au repère . Le référentiel  est fixe.

On note  le référentiel rapporté au repère orthonormé direct  tel que . Le repère , rigidement lié à l’excentrique (1) se déduit à chaque instant de  par une rotation d’angle  autour de l’axe .

L’excentrique (1) est mis en mouvement à l’aide d’un couple moteur  et tourne à vitesse constante  autour de l’axe , provoquant ainsi un mouvement de translation alternatif de la tige (2).

L’action  exercée par l’excentrique (1) sur la tige (2) possède une composante sur l’axe  égale à  où A et B sont des coefficients que l’on ne cherchera pas à déterminer.

On note  l’angle entre  et  et  l’accélération de la pesanteur.

  - Déterminer la vitesse  du point C appartenant à l’excentrique (1) par rapport au bâti (0) et l’exprimer dans .

  - Déterminer la vitesse  du point I appartenant à l’excentrique (1) par rapport au bâti (0) et l’exprimer dans .

  - En déduire la vitesse de glissement  au point I entre la tige (2) et l’excentrique (1) ainsi que la vitesse  du point I appartenant à la tige (2) par rapport au bâti (0) et les exprimer dans .

  - Déterminer l’énergie cinétique  de l’excentrique (1) dans son mouvement par rapport au bâti (0).

  - Déterminer l’énergie cinétique  de la tige (2) dans son mouvement par rapport au bâti (0).

  - En déduire l’énergie cinétique  du système (S) composé de l’excentrique (1) et de la tige (2).

  - Déterminer  la puissance des efforts intérieurs au système (S).

  - Déterminer  la puissance des efforts extérieurs appliqués au système (S).

  - Enoncer clairement le théorème de l’énergie cinétique.

  - En appliquant ce théorème au système (S), déterminer l’expression du couple moteur  qui entraîne en rotation l’excentrique (1) à vitesse constante.

##### Fin de l’énoncé

# Text boxes

M

### SESSION 2005

#### CONCOURS NATIONAL DEUG

_______________

#### Epreuve spécifique concours Physique

# MECANIQUE

##### PARTIE II

##### Durée : 2 heures