MS DOS                                                                            Note : …..7/7

I- Les commandes MSDOS utilisées en maintenance :

MS DOS est un système d’exploitation qui date depuis les années 78 mais qui a été développé avec l’arrivée des PC d’IBM et qui utilise des commandes tapées au clavier, ces commandes variées entre la date et l’heure et l’éditeur de lien et de texte.

Maintenant le MS DOS est une couche cachée sous les systèmes de Windows donc le Windows assure la couche MS DOS cachée et manipule automatiquement ces dernières.

Le DOS a évolué depuis le 3.0 jusqu’au 7.X

Les fichiers systèmes de Boot sont :

1- commande .com

toutes les commandes de MSDOS sont interprétées dans ce fichier, il peut être virussé  par des virus

qui pourront  certainement détourner les autres commandes ou pourrir la RAM , il est

préférable de protéger les fichiers systèmes contre l’écriture et l’effacement en attribuant les  attributs :

+ S ' system', + H ' caché' , + R ' lecture seulement', grâce à la commande attrib

2- IO.sys

C’est un fichier système qui permet d’interfacer tous les périphériques d’entrée/ sortie en mémoire

, il est souvent protégé contre la suppression avec les attributs +H, et +R

3- MSDOS.sys

C’est un fichier système qui permet d’interfacer l’environnement MSDOS avec le microprocesseur et

Toutes les commandes du MSDOS par leurs tailles et leurs versions et ils sont déclarés dans ce fichier afin de simplifier son interprétation et son exécution.

4- Config.sys et AUTOEXC.BAT

Ils sont deux fichiers de démarrage et de déclaration de périphériques comme le clavier , l’écran,

CDROM et la carte son.

II – Les commandes internes et externes de MSDOS ;

Les commandes externes sont visibles dans le système et elles se trouvent sous forme de fichiers avec une extension  soit : .COM  ou .EXE

Les fichiers internes ne sont pas visibles par l'utilisateur et elles ne se trouvent pas sous forme de

fichiers  donc elles sont cachées  dans le fichier commande.com

Les commandes internes sont :   DIR ; MD ; RD ; COPY ; COPY CON ; DATE ; TIME ……….etc

Les commandes externes sont : EDIT ; DELTREE ; XCOPY ; MEM ; FORMAT ; FDISK ; MOVE ;

SCANDISK ; ATTRIB ; SYS ; ………..etc

Nous allons détaillé un petit exercice avec ces commandes

Exercice MSDOS :

Création l’arbre de l’école HAMANI  et toutes les spécialités qu’elle assure :

Chaque groupe est composé des stagiaires S1, S2…..SN avec un Professeur Pr, et chaque stagiaire

dispose  son propre fichier.

Solution : programme commande MSDOS

1 / booter par disque dur, une diskette ou un CDROM bootable

2/ a l’invité du DOS A:\>, puis consulter la lettre de votre disque dur C:\>

Si C:\> s’affiche, donc nous somme sur le disque dur après on explore le disque dur en tapant la commande DIR

S’il y affichage  du dos donc le HDD est formaté sinon s’’il ya une erreur d’écriture sur HDD, dans ce cas le HDD nécessite un formatage

A:\FORMAT(espace)C:(espace)/S (avec envoi de fichier système)

C:\> MD LANGUES (make directory) crée le répertoire de l’arbre C appelé langues.

C:\> MD INFRORMATIQUE

C:\> MD ELECTRONIQUE

C:\> MD COMMERCE

On Vien  créer les quartes spécialités de l’école.

De la  même manière on crée les sous branches ou sous spécialités.

C:\> MD LANGUES\ANGLAIS

C:\> MD LANGUES\FRANCAIS

C:\> MD INFRORMATIQUE\BUREATIQUE1

C:\> MD INFRORMATIQUE\BUREATIQUE2

C:\> MD INFRORMATIQUE\infographie

C:\> MD ELECTRONIQUE\GSM

C:\> MD ELECTRONIQUE\MAINTENANCE

C:\> MD COMMERCE\MASTER

De la  même façon on crée les sous sous branches (groupes d’élèves).

C:\> MD LANGUES\ANGLAIS\G1

C:\> MD LANGUES\ANGLAIS\G2

C:\> MD LANGUES\ANGLAIS\G3

C:\> MD LANGUES\FRANCAIS\G1

C:\> MD LANGUES\FRANCAIS\G2

C:\> MD COMMERCE\MASTER\G1

On va créer le fichier de chaque élève de chaque groupe

C:\> COPY CON  LANGUES\ANGLAIS\G1\HAMDAOUISALIM.TXT

Dans l’espace offert par COPY CON taper les informations du stagiaire, nom, prénom, date de naissance, adresse, spécialité et niveau, date d’entrée à l’école…etc

Pour enregistrer taper les touches CTR + Z, il s’affiche un fichier créer et puis c:\>

Mêmes opérations pour tous les élèves.

Maintenant pour supprimer un fichier ou un répertoire, il existe des commandes appropriées et des chemins déclarer.

Supprimer l’élève nommé HAMIDOVITCH.txt appartenant au groupe G2 de la maintenance électronique

C:\> DEL C:\ELETRONIQUE\MAINTENANCE\G2\HAMIDOVITCH.txt

Supprimer le groupe G3 de la langue anglaise utilisé DELTREE pour supprimer un répertoire

C:\> DELTREE C:\LANGUES\ANGLAIS\G3 sinon

Supprimer tous le contenu de G3 et puis supprimer par la fonction RD

C:\> DELTREE C:\LANGUES\ANGLAIS\G3\*.*

C:\> RD C:\LANGUES\ANGLAIS\G3

Déplacer hamdaoui.txt depuis un répertoire vers un autre répertoire par la commande move

C:\ LANGUES\ANGLAIS\G1\HAMDAOUISALIM.TXT vers

C:\ LANGUES\FRANCAIS\G1

C:\ move C:\ LANGUES\ANGLAIS\G1\HAMDAOUISALIM.TXT C:\LANGUES\ANGLAIS\G1

Lu et approuvé par Mr Bengherabi, votre compte rendu est complet