ELECTRICITE - MAGNETISME 2

MODULE ELABORE

PAR

Dr HENRI RASOLONDRAMANITRA

Maître de Conférences

Ecole Normale Supérieure     Université d’Antananarivo

MADAGASCAR

Mars 2007

I.	INTRODUCTION

- Titre du module : ELECTRICITE - MAGNETISME 2

2.  Cours d’introduction ou connaissances de base requises

Pour suivre ce cours, l’apprenant(e) doit avoir suivi avec succès le module

Electricité- Magnétisme 1 et maîtriser les notions suivantes :

La loi d’Ohm ;

Les lois de Kirchoff ;

l’action d’un champ électrique sur une particule chargée ;

l’action d’un champ magnétique sur une particule chargée  en mouvement ;

le flux magnétique ;

le théorème d’Ampère.

3. Temps

120 heures réparties entre les unités d’apprentissage comme suit :

1. Les circuits à courant alternatif- Les ponts en courant alternatif : 30heures

2. Le champ magnétique et les particules chargées- Inductance : 30heures

3. Les propriétés magnétiques de la matière : 30heures

4. Les équations de Maxwell- Les ondes électromagnétiques : 30heures

4. Matériel

Ordinateur avec connexion Internet, imprimante, Microsoft office, logiciel MathType.

5. Justification du module

L’électromagnétisme est une partie de la physique dont les applications dans la vie quotidienne sont innombrables et fascinantes. On peut citer entre autres la télévision, la radio, la téléphonie mobile qui utilisent les ondes électromagnétiques pour leur fonctionnement. Le présent module aidera l’apprenant(e) à acquérir quelques bases indispensables pour la compréhension de ce domaine. Il permettra également à l’apprenant(e) de renforcer ses compétences dans la perspective de l’enseignement de cette discipline.

II.	CONTENU

6. Aperçu général

Aperçu général

La première partie de ce module aborde les circuits en courant alternatif, circuits comportant diverses combinaisons de résistance, d’inductance et de capacité.

La deuxième partie est consacrée au mouvement des particules chargées dans un champ électrique et dans un champ magnétique. Elle décrit et explique l’expérience de J.J. Thompson, l’effet Hall, et le principe de fonctionnement des accélérateurs de particules tels que les cyclotrons et les synchrotrons. Elle est suivie d’une section qui étudie le phénomène d’induction électromagnétique, la loi de Lenz, les phénomènes d’autoinduction et d’induction mutuelle et les applications qui s’y rapportent. La troisième partie décrit et analyse les propriétés des trois classes de substances magnétiques : le paramagnetique, le ferromagnétique et le diamagnétique. La dernière partie du module expose les quatre équations fondamentales (équations de Maxwell) qui soustendent l’électromagnétisme et traite les ondes électromagnétiques, leur polarisation et l’énergie qu’elles transportent.

Contenu/contour

Le module comprend quatre parties dont la progression est ainsi qu’il suit :

1. Les circuits à courant alternatif- Les ponts en courant alternatif

2. Le champ magnétique et les particules chargées- Inductance

3. Les propriétés magnétiques de la matière

4. Les équations de Maxwell- Les ondes électromagnétique

Plan graphique

7. Objectifs Généraux

L’apprenant(e) doit être capable de :

- Comprendre les relations de phase entre la tension appliquée aux bornes d’un circuit à courant alternatif et le courant qui le parcourt

- Comprendre la notion d’impédance

- Comprendre le phénomène de résonance dans un circuit RLC série

- Connaître l’Effet Hall

- Comprendre  le principe de fonctionnement d’un cyclotron

- Connaître la loi de Lenz

- Connaître le phénomène d’autoinduction

- Connaître le phénomène d’induction mutuelle

- Connaître les propriètés magnétiques de la matière

- Connaître les equations de Maxwell

- Comprendre le phénomène de transport d’énergie par une onde électromagnétique

- Comprendre la notion de polarisation d’une onde électromagnétique

8. Objectifs spécifiques d’apprentissage (Objectifs d’apprentissage)

| Unité | Objectif(s) d’apprentissage |
| --- | --- |
| 1.Circuits en courant alternatif-Ponts en courant alternatif : 30 heures | - Déterminer la résultante de deux ou plusieurs vecteurs par la construction de Fresnel - Etablir le déphasage entre tension et courant dans un circuit comprenant une résistance - Etablir le déphasage entre tension et courant dans un circuit comprenant une bobine - Etablir le déphasage entre tension et courant dans un circuit comprenant un condensateur - Etablir le déphasage entre tension et courant dans un circuit RLC - Calculer l’impédance d’un circuit RLC - Calculer le facteur de qualité d’un circuit RLC série - Calculer la bande passante d’un circuit RLC série - Calculer la fréquence de résonance - Distinguer les valeurs efficaces et les valeurs instantanées de la tension et de l’intensité du courant électrique - Calculer la valeur instantanée de l’intensité du courant traversant un circuit - Calculer la valeur instantanée de la tension aux bornes d’un circuit - Rappeler la relation entre la valeur efficace de l’intensité et l’amplitude du courant qui traverse un circuit - Rappeler la relation entre la valeur efficace et l’amplitude de la tension aux bornes d’un circuit |
| 2.Champ magnétique et particule chargée – Inductance : 30 heures | - Rappeler la loi de Lenz. - Appliquer la loi de Lenz. - Décrire l’Effet Hall. - Interpréter l’Effet Hall. - Déterminer le rapport - Calculer le rayon de la trajectoire d’un porteur de charge en mouvement dans un cyclotron. - Calculer la vitesse d’une particule chargée à la sortie d’un cyclotron. - Calculer l’inductance d’un circuit - Calculer le coefficient d’induction mutuelle de deux circuits |
| 3.Propriétés magnétiques de la matière : 30 heures | - Décrire le phénomène de paramagnétisme - Interpréter le phénomène de paramagnétisme - Décrire le phénomène de diamagnétisme - Interpréter le phénomène de diamagnétisme - Décrire le phénomène de ferromagnétisme - Interpréter le phénomène de ferromagnétisme - Rappeler la relation entre les vecteurs champ d’induction magnétique, excitation magnétique et aimantation - Rappeler le phénomène d’Hystérésis - Calculer l’aimantation d’une substance magnétique |
| 4.Equations de Maxwell- Ondes électromagnétiques : 30 heures | - Appliquer les équations de Maxwell - Déterminer la polarisation d’une onde électomagnétique plane - Déterminer le vecteur de Poynting associé à une onde électomagnétique plane - Déterminer la densité d’énergie d’une onde électromagnétique plane - Déterminer l’intensité d’une onde électromagnétique plane - Déterminer la pression de radiation d’une onde électromagnétique |

III.	ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE

9. Evaluation prédictive

Titre de l’évaluation prédictive :       TEST DES PREREQUIS

ELECTRICITE-MAGNETISME 2

Justification : Ce test permet de verifier la maîtrise des connaissances préalables pour comprendre ce module. Il est donc obligatoire pour tous/toutes les apprenant(e)s

QUESTIONS

Dans tout ce qui suit, cocher les bonnes réponses

Exercice 1

On considère  le circuit  ci-dessous

L’intensité  du courant  I  qui parcourt  le circuit  et la  différence  de potentiel VAB  aux bornes  de R1  sont :

- 1 : I = 2A  et VAB = 6 V

- 2 : I = 1A  et VAB = 3 V

- 3 : I = 1,33A et VAB = 3,99 V

Exercice 2 :

On considère le circuit

La différence de potentiel VAB aux bornes de la résistance R2 et l’intensité du courant I2 qui parcourt cette résistance sont :

- 1 : VAB = 2 V  et I2 = 12A

- 2 : VAB = 4 V  et I2 = 24A

- 3 : VAB = 12 V  et I2 = 2A

Exercice 3 :

Soit le circuit ci-dessous :

G1 et G2 sont deux générateurs de f.é.m. ε1 et ε2. On parcourt la maille G1AG2BG1 dans le sens

G1 A  G2  B  G1. La loi de Kirchhoff relative à cette maille donne :

- 1 :

- 2 :

- 3 :

Exercice 4

Considérer  la figure  ci-dessous. Un électron  pénètre  avec une vitesse  horizontale  dans une région  où  règnent un champ  électrique  et un  champ magnétique . est  perpendiculaire à la direction de  comme l’indique la figure.  Sachant que l’électron  n’est pas dévié  de sa trajectoire  initiale,  est dirigé suivant :

- 1 : l’axe des y dans le sens positif

- 2 : l’axe des y dans le sens négatif

- 3 : l’axe des z dans le sens négatif

Exercice 5

Un électron est placé  entre les armatures d’un condensateur  plan chargé  comme l’indique  la figure. On suppose  qu’il est initialement  ou repos  et on néglige  son poids.  La force  qui s’exerce  sur l’électron  est .

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 6

Dans le système international, le flux magnétique est exprimé en

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 7

Dans le système international, l’induction magnétique est exprimée en Wb

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 8

Une spire, d’aire égale à 5,0cm2 est placée dans un champ magnétique  et parallèlement  au plan xy. Le flux  qui traverse cette spire est 900nWb

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 9

Une spire de section  est placée dans un champ magnétique. Le flux de à travers cette spire est 60Wb.

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 10

Une bobine circulaire de rayon 3cm, comportant 50 spires est placée dans un champ magnétique uniforme B = 0,10 T et parallèle à la normale à sa section. Le flux magnétique qui traverse cette bobine est

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 11

La loi d’Ampère est :

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 12

Un conducteur rectiligne, linéique, infini est parcouru par un courant d’intensité I. Le module du champ magnétique en un point situé à une distance r du fil est :

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 13

Un conducteur cylindrique C1, de longueur infinie et de rayon a est parcouru par un courant d’intensité I. Il est placé à l’intérieur d’un cylindre métallique creux C2 de même axe. C2 a pour rayon intérieur b, et c pour rayon extérieur (b < c).

Le courant d’intensité I circulant dans C1 revient avec la même intensité dans C2. Le champ magnétique créé par ce système est nul en un point situé à une distance r  de l’axe et tel que r > c.

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 14

Reprendre l’exercice précédent (exercice n°13). Le champ en un point situé à une distance r de l’axe telle que a < r < b est nul

- 1 : vrai

- 2 : faux

Exercice 15

Reprendre l’exercice n° 13. Le champ en un point situé à une distance r telle que r < a est nul.

- 1 : vrai

- 2 : faux

Titre de l’évaluation prédictive:         TEST DES PREREQUIS

ELECTRICITE – MAGNETISME 2

REPONSES CLES

Solution  de l’exercice 1

La bonne réponse  est « ( 2 : I = 1A  et VAB = 3 V »

En effet nous avons ici un groupement en série. La résistance équivalente du circuit est R = R1 + R2 + R3 = 12 Ω. Le courant qui parcourt le circuit est  et la différence de potentiel aux bornes de R1 est .

Solution  de l’exercice 2 :

La bonne réponse  est « ( 1 : VAB = 12 V et I2 = 2A ».

En effet nous  avons ici des   résistances branchées en parallèle  aux bornes  du générateur  de f.é.m. 12V. La  différence  de potentiel  VAB  est donc 12 V et le courant  I2 est donné par

I2 = = 2A

Solution  de l’exercice 3 :

La bonne réponse  est « ( 1 :  »

En effet lorsqu’on  parcourt  la maille G1AG2 BG1 dans le sens G1 ( A ( G2 ( B ( G1, on sort   du générateur G1 par sa  borne  positive  et du générateur  G2  par sa borne  négative. Les deux  résistances R1 et R3  sont  traversées  dans le sens du courant. On  obtient donc :

.

Solution  de l’exercice 4 :

La  réponse  est « ( 2 : l’axe des y dans le sens négatif »

En effet l’électron est soumis  à la force     . Comme Il reste  sur sa trajectoire initiale  . Il s’ensuit que .  est perpendiculaire au plan défini paralors  il est dirigé suivant l’axe des y et à cause du signe « moins », il prend le sens négatif de l’axe y.

Solution  de l’exercice 5 :

La bonne réponse  est «  ( 2 : faux »

En effet l’électron est chargé négativement, donc la force qu’il subit est :

Solution  de l’exercice 6 :

La  réponse  est « ( 1 : vrai »

En effet le flux magnétique est  , or le champ B est en  et la surface S en m2

Solution  de l’exercice 7 :

Le Weber est  l’unité du flux magnétique et l’unité du champ magnétique est le Tesla ou le Weber par mètre carré. La bonne réponse  est donc  «  ( 2 : faux »

Solution  de l’exercice 8 :

Le flux qui traverse la spire est donné par . Le vecteur est ici dirigé suivant z, la spire étant placée parallèlement au plan xy. Le vecteur  s’écrit donc :  = (5,0) x 10-4 m2. On a alors :

=  (5,0) x 10-4  =  900nWb.

La bonne réponse  est donc «  ( 2 : faux ». (Remarquez bien le signe « moins »)

Solution  de l’exercice 9 :

La bonne réponse  est «  ( 2 : faux »

En effet le flux est. Comme  sont perpendiculaires entre eux,

Solution  de l’exercice 10 :

Soit Φ1 le flux à travers une spire. Le flux à travers la bobine est Φ = 50 Φ1. La valeur

(2,83 x 10-4Wb) est égale au flux Φ1. En effet   étant parallèles entre, le flux Φ1 est :

Φ1 = B S = (0,10T) (3,14) (0,03)2m2 = 2,83 x 10-4Wb

La bonne réponse  est donc «  ( 2 : faux ».

Solution  de l’exercice 11 :

La loi d’Ampère dit que : la circulation du champ magnétique le long d’une courbe fermée (C) est égale au produit par µ0 de la somme algébrique des intensités I des courants qui traversent une surface  définie par (C). Le signe de I est lié au sens de parcours sur (C). Un exemple est donné ci-dessous.

La bonne réponse ici est donc «  ( 2 : faux ».

Solution  de l’exercice 12 :

Appliquons le théorème d’Ampère. On prend comme courbe  fermée (C) une ligne de champ : un cercle ayant pour axe le fil et de  rayon r.

On a : . Ici sont parallèles. Le module de est le même en tout point de (C)  B

On obtient après l’intégration :

B (2π r) = µ0 I

La  réponse  est donc « ( 1 : vrai »

Solution  de l’exercice 13

Appliquons le théorème d’Ampère sur la circonférence (C) de rayon r > c. La somme algébrique des courants enlacés par (C)  ici est nulle, d’où :  B = 0

La  réponse  est donc « ( 1 : vrai »

Solution  de l’exercice 14

Appliquons la loi sur la circonférence (C) de rayon r  avec a < r < b. Tout le courant I est enlacé par (C) ,donc on a  B ne peut pas être nul.

La bonne réponse ici est alors «  ( 2 : faux ».

Solution  de l’exercice 15

Le  champ B n’est pas nul car une fraction du courant I est enlacée par (C).

La bonne réponse est  «  ( 2 : faux ».

Titre de l’évaluation prédictive:    TEST DES PREREQUIS

ELECTRICITE – MAGNETISME 2

Commentaire pédagogique pour les étudiants (100-200 mots).

Vous avez au moins 75 %, votre intérêt pour le module est évident, Je vous encourage à persévérer dans le travail.

Vous avez entre 50 % et 75 %, votre résultat est très encourageant. Alors Bon courage.

Vous avez entre 35 % et 50 %, bien sûr ce n’est pas parfait. Mais vous avez vraiment la volonté de réussir dans ce domaine il me semble. C’est cette volonté dont nous aurons besoin. Je ne vous le cache pas, le domaine que vous avez choisi est très passionnant, mais il demande beaucoup de travail. Pour commencer, il y a un certain nombre de rattrapages que vous devez faire. C’est à ce prix que nous pourrons réussir.

Vous avez moins de 35 %, vous avez de gros efforts à faire, puisqu’en plus du module vous devez revoir vos précédents cours..

10. ACTIVITES D’APPRENTISSAGE

UNITE 1 : CIRCUITS A COURANT ALTERNATIF

Activité d’apprentissage 1-1

Titre de l’activité : Déphasage entre la tension appliquée aux bornes d’un circuit et le courant qui le parcourt - Impédance d’un circuit

Temps d’apprentissage : 15H

Consigne : Pour cette activité, si vous avez au moins ¾ des points, vous avez fait du  très bon travail, vous pouvez continuer.

Si vous avez moins de la moitié des points, vous devez relire les lectures proposées et refaire l’activité.

Si vous avez plus de la moitié des points et moins de ¾ des points, vous avez fait du bon travail, mais vous devez faire des efforts pour la suite.

Objectifs spécifiques :

A l’issue de cette activité, l’apprenant(e) être capable de (d’):

- Représenter par la construction de Fresnel le déphasage entre la tension appliquée aux bornes d’un circuit et le courant qui le parcourt

- calculer le déphasage entre la tension appliquée aux bornes d’un circuit et le courant qui le parcourt

- établir l’expression du courant instantané qui parcourt un circuit comportant diverses combinaisons de résistance, d’inductance et de capacité

- calculer les amplitudes de tension

- calculer les amplitudes de courant qui parcourt un circuit

- rappeler la relation qui décrit la réactance capacitive

- rappeler la relation qui décrit la réactance inductive

- calculer l’impédance d’un circuit comportant diverses combinaisons de résistance, d’inductance et de capacité

- déterminer l’impédance d’un circuit à partir de la représentation de Fresnel

- établir l’expression de l’impédance complexe d’un circuit

- déduire l’impédance d’un circuit connaissant son impédance complexe

Résumé de l’activité

Cette activité est consacrée à l’étude des circuits à courant alternatif et comportant diverses combinaisons de résistance, d’inductance et de capacité. Vous aurez à examiner les courants I qui s’établissent dans ces circuits lorsqu’ils sont alimentés par des f.é.m. sinusoïdales U. L’accent sera en particulier mis sur les oscillations de I et de U pour dégager le déphasage entre eux. En courant alternatif, l’impédance joue le même rôle qu’une résistance en courant continu et il existe plusieurs démarches pour la trouver. Vous apprendrez à déterminer l’impédance d’un circuit en :

- considérant la relation qui lie les amplitudes de la tension U et du courant I ou la relation qui lie leurs valeurs efficaces

- construisant la représentation de Fresnel qui lui correspond

- utilisant son impédance complexe

Lectures appropriées :

- RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Circuits à courant alternatif. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Ressources appropriées

- BRAMAND, P., FAYE, P. et THOMASSIER, G. (1983). Physique- Terminales C et E.  Collection Eurin-Gié. Hachette, Paris.

- BEISER, A.(1979). Physique appliquée : Cours et problèmes.Serie Schaum . Traduction  française par LOBENBERG M. McGraw-Hill, Paris

- BREITHAUPT, J. (2000). New Understanding : Physics for Advanced Level. Fourth Edition, Stanley Thornes Publishers Ltd,England ,

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1987). University Physics. Seventh Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1974). College Physics. Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- HALPERN, A. (1991) Maxi Schaum Physique 2. Traduction française par BABES,V. McGraw-Hill, Paris

- KALACHNIKOV, S. (1980). Electricité. Traduction française. Editions Mir, Moscou, Réédition :1983

- NELKON, M. and PARKER, P. (1998). Advanced Level Physics.  Seventh Edition, Heinemann, (Oxford ?)

- RESNICK, R. et  HALLIDAY, D. (1979). Electricité et magnétisme, physique 2. Traduit par André Lebel et Claudine Thériault. Editions du Renouveau Pédagogique. Inc. Montréal (Québec) Canada

- TIPLER, P.-A. and Company. (1999). Physics for Scientists and Engineers. Fourth Edition.     W.H. FREEMAN and company. Worth Publishers Inc., New York, USA

- TIPLER, P. A. (1982). Physics. Second Edition. Worth Publishers Inc, New York, USA

Liens utiles :

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/tension_alternative0.html

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/tension_alternative1.html

http://www.walter-fendt.de/ph11f/accircuit_f.htm

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/rlcsinus.html

Description de l’activité :

Cette activité comporte  deux exercices  sous forme de QCM et des exercices à correction subjective (exercices à réponses divergentes) qui vont permettre à l’apprenant(e) de savoir son degré de maîtrise des thèmes d’étude : Circuits à courant alternatif   - Déphasage  entre  la tension  appliquée  aux bornes d’un circuit  et le courant qui le parcourt – Impédance, et des résumés de ce qu’il faut retenir après chaque exercice résolu. L’exercice 1 comporte deux parties

Les exercices sont obligatoires. Chaque réponse fausse des deux premiers exercices est associée à un exercice de remédiation résolu permettant à l’apprenant(e) de connaître l’origine de son erreur.

Evaluation formative

Les apprenant(e)s font obligatoirement tous les exercices en travail collaboratif. La note du groupe est commune aux différents membres du groupe. L’exercice 1 compte pour 60% des points et l’exercice 2 pour 40%  des points

Exercice 1

Cocher  la bonne réponse.

On dispose  d’une bobine d’inductance L = 0,3H, d’une  résistance R = 80( et d’un  condensateur  de  capacité  C = 50 µF.

- La bobine  et la résistance sont montées en série  avec une tension  U = Um sin(t de valeur  efficace 120V et de fréquence 60Hz. L’impédance  de ce circuit  est :

113 (

53 (

80 (

138,5 (

96 (

100 (

- La bobine, la résistance  et le condensateur  sont  montées en série  avec la source U. le courant  instantané qui parcourt  ce  circuit est :

I = 1,70 sin (120 (t – 0,6458)

I = 1,70 sin (120 (t + 0,6458)

Exercice 2

Une résistance R et  une inductance L  sont  montées  en série  aux bornes  d’une source  de tension  alternative  U = Um sin(t. L’impédance  complexe  de  ce circuit est :

R +

R + jL(

Activités d’apprentissage :

- consulter les objectifs à atteindre pour identifier les points essentiels dans les cours à lire

- lire attentivement les « lectures appropriées »

- procéder à un travail collaboratif pour résoudre les exercices

Les apprenants seront répartis en groupe de travail suivant leur nombre. Chaque groupe désigne un rapporteur. Tous les groupes cherchent en même temps l’exercice 1. Au bout d’une heure de temps et sous la direction d’un tuteur, les rapporteurs échangent par chat les solutions proposées par leur groupe. Les autres membres du groupe ont accès au chat. Le chat est enregistré. Le professeur titulaire  du cours ou le tuteur corrigeront le chat ensuite rendront accessible le corrigé de l’exercice 1 dans l’espace de travail réservé aux apprenant(e)s.

Pour l’exercice 2, les groupes cherchent séparément la solution qu’ils envoient par leurs rapporteurs au professeur titulaire du cours par e-mail en fichier attaché. Après correction des différentes productions, le professeur met à la disposition des différents groupes le corrigé dans un espace de travail réservé aux apprenant(e)s

Le schéma  suivant résume  l’itinéraire  qui vous  est proposé  dans cette activité.

Une mise en situation par le biais de lectures obligatoires Des exercices sous forme de Questions à choix multiple (QCM) Un corrigé avec commentaires sur chaque choix Une batterie d’exercices complémentaires Un corrigé + une visite de sites Un résumé Evaluation des apprentissages

Réponses clés

Exercice 1-a

113 (. Ce n’est pas la bonne réponse. Cette valeur  correspond  à la réactance  inductive  de la bobine  d’inductance L = 0,3H branchée  aux bornes  de la source  de tension  alternative U = Um sin(t de fréquence 60Hz.

Pour  en savoir plus et  pour  renforcer  vos acquis :

- établissez  la relation  de phase  entre la tension aux  bornes  de l’inductance L et  le courant qui la  traverse.

- Donnez  l’expression  de la réactance inductive  et calculez  la

53 (. Mauvaise réponse. Cette  valeur  est la réactance  capacitive  du condensateur  de capacité C = 50µF relié  à la source  de tension U = Um sin(t.

Pour  en savoir plus et pour renforcer  vos acquis :

- établissez  la relation  de phase  entre la tension aux  bornes  du condensateur et le courant  qui traverse  le circuit.

- Donnez  l’expression de la réactance  capacitive et  calculez  la

80 (. Cette  valeur  correspond  au cas  où le circuit  ne comporte  que la résistance  R = 80 ( branchée  aux  bornes  de la tension U = Um sin(t.

Pour  en savoir plus et pour renforcer  vos acquis :

- Etablissez  la relation  de phase entre  la tension  aux bornes  de R et le courant  qui la traverse.

138,5(. Bonne réponse. C’est  bien l’impédance  que  l’on cherche.

Pour  renforcer  vos acquis :

- Donnez  la représentation de Fresnel qui correspond  à ce circuit  et en  déduire  son impédance Z  et la  relation de phase  entre la tension  appliquée U et le courant.

96 (. C’est  l’impédance  du circuit  ci-dessous

U = Um sin(t ; f = 60Hz.

Pour renforcer  vos acquis,  utilisez  la représentation  de Fresnel  pour établir  l’expression de son impédance  et décrire la relation  de phase entre la tension  appliquée U et le courant.

100 (. C’est l’impédance  du circuit R-L-C  série  ci-dessous

U = Um sin(t ; f = 60Hz.

Pour renforcer  vos acquis, donnez la représentation  de Fresnel qui correspond à ce circuit  et en  déduire  son impédance  Z  et le  déphasage  entre  la tension  appliquée et le courant.

Exercices de remédiation

113(. Relation de phase entre la tension aux bornes de l’inductance L et le courant qui la traverse. La différence de potentiel instantanée aux bornes est : VL = L= sin(t IL est le courant instantané qui parcourt le circuit. En intégrant, on obtient : IL = - cos(t =sin ((t-) = ILm sin ((t-). La tension est en avance sur le courant de 90°. ILm = = (1) est l’amplitude de courant. Cette relation (1) nous rappelle la forme de la loi d’Ohm (U = RI). = est appelée Réactance inductive et joue le rôle d’une résistance. A.N. = 2(fL = 2( x 60Hz x 0,3H = 113 (.

53(. Relation de phase entre la tension aux bornes du condensateur et le courant qui traverse le circuit. On obtient : IC = (CUm cos (t = (CUmsin ((t Le courant est en avance sur la tension de 90°. ICm = (CUm= (amplitude de courant). XC est appelée réactance capacitive. A.N. XC = (.

80(. Relation de phase entre la tension aux bornes de la résistance et le courant qui la parcourt. Ou IR = IRm sin(t avec IRm =. R = 80( d’après l’énoncé

138,5 ( : Etude du circuit LR : représentation de Fresnel, impédance et relation de phase. La représentation de Fresnel correspondant à ce circuit est : En utilisant le théorème de Pythagore, on a : U Mais VRm = R Im et VLm = XL Im U Um = Im = Im Z avec Z = A.N. : Z = tan( = = = 1,4125. Le courant est en retard de ( = 54°,70 sur la tension appliquée.

96 ( : Etude du circuit CR. A.N. : Z = ( 96(. tan( = = = 0,6625. Le courant est en avance de ( = 33°52 sur la tension appliquée.

= 100 ( : Etude du circuit R-L-C série VL est en avance de 90° sur le courant VC est en retard de 90° sur le courant. VR est en phase avec le courant XL = 113 ( et XC = 53( XL > XC La représentation de Fresnel correspondant à ce circuit est : VLm - VCm = (XL – XC) Im Le théorème de Pythagore donne : U Um = Im avec Z = A.N. : Z + = 100( tan( = . = = = 0,75 Le courant est en retard de ( = 37° sur la tension appliquée. Remarquez aussi que cos( =

Exercice 1-b

I = 1,70sin (120(t – 0,6458). Bonne réponse. Confrontez  votre solution  à  celle proposée ci-dessous.

Solution détaillée Reprenons les résultats que nous avons trouvés dans l’étude du circuit R- L- C série : Z = 100( tan( = 0,75 ( = 37° ou ( = 0,6458 rad tan( est positif, donc la tension est en avance de ( sur le courant. Le courant instantané qui parcourt le circuit est alors : I = Im sin((t- () (1) avec ( ici exprimé en radian : ( = 2(f = 2( x 60 Hz = 120(rads-1. Im = ( Im : amplitude de courant ; Um : amplitude de tension) On a : Um = Ueff x = (120 V) x D’où Im = = 1,70 A La relation (1) devient :

I = 1,70sin (120(t + 0,6458)  Faux ! En effet   cette  expression, décrit  un courant

qui est  en  avance  de phase  par rapport  à la tension  appliquée  or  c’est juste le

contraire  qui se passe  ici : le  courant est en retard  de ( = 0,6458 rad sur la tension.

Visite de sites

Les sites suivants  vous proposent des animations des phénomènes physiques relatifs au thème de votre étude. Deux recommandations pour mieux progresser :

- observez chaque animation attentivement

- ce que vous remarquez lors de ces animations, tâchez de le mettre en relation avec tout ce que vous avez appris au cours des étapes précédentes.

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/tension_alternative0.html

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/tension_alternative1.html

Ces deux sites abordent respectivement l’étude des caractéristiques des circuits capacitifs et inductifs et expliquent en détails les réactances capacitive et inductive et le déphasage entre la tension et le courant dans ces circuits.

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/tension_alternative1.html

http://www.walter-fendt.de/ph11f/accircuit_f.htm

Vous pouvez visualiser sur ces sites les diagrammes de Fresnel et les oscillations de tension et de courant qui correspondent à :

- un circuit comportant uniquement une résistance

- un circuit comportant uniquement une inductance

- un circuit comportant uniquement une capacité

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/rlcsinus.html

Il s’agit ici d’une étude des circuits RLC série. Ce site montre :

- une animation des oscillations de tension et d’intensité

- des courbes d’intensité et de déphasage

Résumé 1:

Soit  un circuit  branché  à une source  de tension  alternative U = Um sin(t et I le courant  d’amplitude Im qui le parcourt.

Ce  qu’il faut retenir :

| Le circuit ne contient qu’une résistance R. | U et I sont en phase Im = |
| --- | --- |
| Le circuit ne contient qu’une inductance L dont la résistance est négligeable. | U est en avance de 90° sur I. Im = ; XL = Lω = réactance inductive. |
| Le circuit ne contient qu’une capacité C. | U est en retard de 90° sur I. Im = ; = réactance capacitive. |
| Le circuit est une résistance R et une inductance L montées en série avec U. | L’angle de déphasage entre la tension U et le courant I est ( tel que tan( = U est en avance de ( sur I Im = ; impédance Z = cos( = |
| Le circuit est une résistance R et une capacité C montées en série avec U. | L’angle de déphasage entre U et I est ( tel que tan( = U est en retard de ( sur I Im = ; impédance Z = cos( = |
| Le circuit est constitué d’une résistance R, d’une inductance L et d’une capacité C montées en série avec U. | L’angle de déphasage entre la tension U et le courant I est tel que tan( = . Si tan( est positif alors U est en avance de ( sur I ; si tan( est négatif alors U est en retard de ( sur I. Im= cos( = |

Corrigé de l’exercice 2

R + . Ceci  ne peut être la bonne réponse car le  circuit  ne comporte pas de  capacité. Cette  expression  représente plutôt  l’impédance  complexe  d’un circuit  composé  d’une résistance  et d’une  capacité  connectées  en série  et branché  aux bornes  d’une source  de tension  U = Um sin(t.

R + jL(. Bravo. Bonne réponse. Nous avons ici  un montage  en  série. Dans  un montage  en série,  les impédances  complexes  des différents éléments  s’ajoutent. Rappelez-vous  aussi  que le module  de l’impédance  complexe  donne l’impédance  du circuit. Ce module  est ici  : c’est bien le résultat  que nous avons  trouvé  dans l’exercice 1 (consultez  de nouveau  la solution  de cet exercice).

est  relié à l’impédance  complexe  d’un circuit  constitué  d’une résistance et d’une inductance  montées en parallèle  aux bornes  d’une source  de tension  alternative U = Umsin (t. Ce n’est donc pas la bonne réponse.

Exercice complémentaire : pour  en savoir plus,  cherchez  l’impédance  de ce circuit.

Corrigé de l’exercice complémentaire 1ère méthode Utilisons l’impédance complexe . Nous avons ( L’impédance Z est le module de Z = Z = 2ème méthode : On utilise la représentation de Fresnel pour les courants. Remarquons que VL = VR = U, VL et VR étant respectivement les différences de potentiel aux bornes de l’inductance et de la résistance. IR et VR sont en phase. VL est en avance de 90° sur IL donc il s’ensuit que IL est en retard de 90° sur IR (voir VL = VR et IR et VR sont en phase). I On a alors : I2 = I + I = ( I = U On en déduit l’impédance Z : Z =

Résumé 2

Ce  qu’il faut retenir :

Pour trouver l’impédance complexe d’un circuit en courant alternatif il faut dans ce circuit : Remplacer chaque inductance L par son impédance complexe jL(. Remplacer chaque capacité C par son impédance complexe . Garder inchangées les résistances Ohmiques R. Additionner les impédances complexes de ces différents éléments pour un montage en série. Additionner les inverses des impédances complexes de ces différents éléments pour un montage en parallèle. Le module de donne l’impédance du circuit. L’argument ( de est l’avance de phase de la tension appliquée sur le courant : si = x + j y alors tan( = .

Auto évaluation

Les apprenant(e)s consigneront les difficultés rencontrées et les erreurs commises pendant la recherche des solutions des exercices afin de pouvoir les éviter plus tard. Ils/Elles pourront  revoir les parties du cours qu’ils n’ont pas bien comprises et  préparer l’évaluation sommative.

Guide de l’enseignant

Le Professeur corrigera  les productions des groupes. Il dépose la correction dans un espace de travail  accessible aux apprenant(e)s. La correction est accompagnée d’un feedback adéquat. Les notes obtenues pour chaque groupe sont attribuées aux membres du groupe et vont compter pour 10% de l’évaluation finale du module.

UNITE 1 : CIRCUITS A COURANT ALTERNATIF

Activité d’apprentissage  1-2

Titre de l’activité : Résonance série : bande passante et facteur de qualité

Temps d’apprentissage :  15H

Consigne : Pour cette activité, si vous avez au moins ¾ des points, vous avez fait du  très bon travail, vous pouvez continuer.

Si vous avez moins de la moitié des points, vous devez relire les lectures proposées et refaire l’activité.

Si vous avez plus de la moitié des points et moins de ¾ des points, vous avez fait du bon travail, mais vous devez faire des efforts pour la suite.

Objectifs spécifiques :

A l’issue de cette activité, vous devez être capable de :

- décrire les caractéristiques de l’état de résonance d’un circuit RLC série

- décrire la variation du courant qui parcourt un circuit RLC série en fonction de la pulsation de la tension appliquée

- décrire la variation de l’impédance du circuit en fonction de la pulsation de la tension appliquée

- déterminer graphiquement la bande passante d’un circuit RLC série

- tracer la réactance capacitive en fonction de la pulsation

- tracer la réactance inductive en fonction de la pulsation

- établir l’expression littérale de la bande passante en fonction de R et L

- établir l’expression littérale du facteur de qualité en fonction de R, L et C

Résumé de l’activité :

Cette activité porte encore sur les circuits à courant alternatif. Il s’agit cette fois - ci d’étudier le phénomène de résonance dans un circuit comportant en série une résistance, une capacité et une inductance et aux bornes duquel on fait agir une tension sinusoïdale dont on fait varier la pulsation tout en gardant son amplitude constante. Vous aurez à analyser les effets de cette variation sur l’amplitude du courant et sur l’impédance du circuit. Vous aurez à dégager les caractéristiques de l’état de résonance. Un complément de cours sur les notions de « bande passante » et de « facteur de qualité » vous est aussi proposé.

Lectures appropriées

- RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Circuits à courant alternatif. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Ressources pertinentes

- BRAMAND, P., FAYE, P. et THOMASSIER, G. (1983). Physique- Terminales C et E.  Collection Eurin-Gié. Hachette, Paris.

- BEISER, A.(1979). Physique appliquée : Cours et problèmes.Serie Schaum . Traduction  française par LOBENBERG M. McGraw-Hill, Paris

- BREITHAUPT, J. (2000). New Understanding : Physics for Advanced Level. Fourth Edition, Stanley Thornes Publishers Ltd,England ,

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1987). University Physics. Seventh Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1974). College Physics. Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- HALPERN, A. (1991) Maxi Schaum Physique 2. Traduction française par BABES,V. McGraw-Hill, Paris

- KALACHNIKOV, S. (1980). Electricité. Traduction française. Editions Mir, Moscou, Réédition :1983

- NELKON, M. and PARKER, P. (1998). Advanced Level Physics.  Seventh Edition, Heinemann, (Oxford ?)

- RESNICK, R. et  HALLIDAY, D. (1979). Electricité et magnétisme, physique 2. Traduit par André Lebel et Claudine Thériault. Editions du Renouveau Pédagogique. Inc. Montréal (Québec) Canada

- TIPLER, P.-A. and Company. (1999). Physics for Scientists and Engineers. Fourth Edition.     W.H. FREEMAN and company. Worth Publishers Inc., New York, USA

- TIPLER, P. A. (1982). Physics. Second Edition. Worth Publishers Inc, New York, USA

Liens utiles :

●http://labo.ntic.org/RLC_serie/RLC.html

●http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos-phy/applets/RLC_serie/RLC.htm

●http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC4.htm

●http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC4.php

●http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC3.php

●http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC3.htm

●http://sitelec.free.fr/cours/rlcseries.pdf

●http://www.physique-eea.unicaen.fr/enseignement/deug-st/sm/dsm153/poly/dsm153-e.pdf

●http://www.unilim.fr/pages_perso/frederic.louradour/Oscillo_2.PDF

Description de l’activité :

Dans cette activité :

- une lecture sur le thème de « résonance » vous est proposée en vue d’une première imprégnation

- intervient alors un complément de cours sur la notion de « bande passante » et « facteur de qualité » afin de consolider les apports des étapes précédentes ; vous prendrez une part active au cours de cette étape en établissant les expressions mathématiques correspondant à ces deux notions

- vous aurez ensuite à résoudre un certain nombre d’exercices dans le but de vérifier ce que vous avez retenu à l’issue de ces deux premières étapes.

- puis par des liens vous serez guidé vers des sites qui traitent le thème de votre étude et/ou qui proposent des animations

- Un résumé de ce qu’il faut retenir vous est proposé

Votre parcours peut être visualisé ainsi :

Lire le thème de votre étude Etablir des relations mathématiques (complément de cours) S’entraîner S’évaluer

Evaluation formative :

Les apprenant(e)s font obligatoirement tous les exercices en travail collaboratif. La note du groupe est commune aux différents membres du groupe. L’exercice 1 compte pour 30% des points et l’exercice 2 pour 70%  des points

Complément de cours : Bande passante et facteur de qualité

Soit le circuit suivant. On fait varier la pulsation ω tout en gardant l’amplitude de la tension constante

Pour ce qui va suivre, on raisonnera sur les valeurs efficaces. La courbe ci-dessous décrit Ieff en fonction de (. Cette courbe présente un maximum pour ( = ω0.

- Bande passante

Repérons les pulsations ω1 et ω2 qui provoquent   des courants d’intensité efficace :

Ieff (ω1) = Ieff (ω2) = Ieff ( ω0 ) /

La différence Δω = ω2 – ω1  est appelée bande passante du circuit ( RLC ).Elle s’exprime en radian par seconde.

Plus la bande passante est étroite, plus la résonance est aigue. Dans ce cas les sources de tensions sinusoïdales qui ont des pulsations	 ω comprises entre ω1 et ω2 provoquent le passage     d’un courant d’intensité élevée dans le circuit. Les fréquences capables d’exciter le circuit se trouvent dans un domaine très étroit. On dit que le circuit est sélectif

Pour une résistance plus grande, la courbe est plus aplatie et la résonance est floue

B- Facteur de qualité

Le rapport  Q =  ω0 / Δω  est appelé facteur de qualité.

Plus la résonance est aigue, plus le facteur de qualité  est élevé

Expressions  de la bande passante et du facteur de qualité

Consigne :

Montrez que :

- la bande passante a pour expression  Δω = ω2- ω1 =  R / L

- le facteur de qualité s’écrit : Q = ω0 / Δω   = L ω0 / R =  1 / (CR ω0 ) = (1 / R)( L / C )1/2

Démonstration A : Bande passante Rappelez comment la Bande passante a été définie : La bande passante est : Δω =ω2- ω1 où ω1 et ω2 sont les pulsations pour lesquelles on a : Ieff(ω1) = Ieff(ω2)= Ieff(ω0)/ (1) Ieff(ω0) et ω0 sont respectivement l’intensité efficace et la pulsation à la résonance Il s’agit donc de déterminer ω2 – ω1. Analysez la relation (1): elle contient des intensités efficaces évaluées en ω0, ω1 et ω2. Quelle est la relation entre Ieff et Z(ω) ? L’impédance du circuit et l’intensité efficace varient avec la pulsation ω: = Ieff(ω) = • à la résonance ω = ω0 = Ieff(ω0) = = (2) • pour ω = ω1 Ieff(ω1) = • pour ω = ω2 (3) Ieff(ω2) = Portez les relations (2) et (3) dans (1) La relation (1) devient : = = = = (4) Il faut maintenant déduire de l’expression (4) une relation qui permet de trouver ω1 et ω2 La relation (4) permet d’écrire : = 2 + = 2 = = (5) Que peut-on obtenir de la relation (5) ? La relation (5) donne deux équations du second degré : (6) (7) Résolvez ces deux équations Ces deux équations ont un discriminant positif : Δ = > 0 ( remarquez aussi que > ) Les solutions de l’équation (6) sont : > 0 et < 0 Les solutions de l’équation (7) sont : > 0 et < 0 On ne retient que les valeurs positives car la pulsation est une grandeur positive. La bande passante est donc : ► B : Facteur de qualité Le facteur de qualité est : Q = Remplacez Δω Q = = A la résonance XL = XC ► Q = == Remplacez ω0 ► Q = == =

Exercice 1

Soit un circuit  série  R-L-C  branché  aux bornes  d’une  source  de tension  alternative    U =  Um sin(t. On fait  varier la pulsation ω tout en gardant constante l’amplitude Um.

- Rappeler les caractéristiques de l’état de résonance de ce circuit

- Tracer en fonction de ω et dans le même repère la résistance R, la réactance capacitive XC et la réactance inductive XL.

- Utiliser le graphique obtenu pour retrouver les caractéristiques de l’état de résonance.

Exercice 2

Une résistance R = 200 Ω, un condensateur de capacité C = 0,7μF et une bobine d’inductance L = 1,43H sont montés en série aux bornes d’une source de tension sinusoïdale de valeur efficace constante  Ueff = 24V et de pulsation variable ω.

Les valeurs de l’intensité efficace Ieff pour différentes pulsations sont consignées dans le tableau ci-dessous.

1. Complétez et commentez le tableau

2. Tracez R, Z, XC et XL en fonction de ω et dans le même repère

3. Tracez Ieff en fonction de ω et déterminez graphiquement la pulsation à l’état de résonance, la bande passante et le facteur de qualité Q. Retrouvez les valeurs de R, L, C.

| ω (rad.s-1) | Ieff ( 10-3 A) | Z ( Ω ) | R ( Ω ) | XL ( Ω ) | XC ( Ω ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1,7 |  |  |  |  |
| 300 | 5,6 |  |  |  |  |
| 500 | 11,3 |  |  |  |  |
| 600 | 15,8 |  |  |  |  |
| 700 | 22,8 |  |  |  |  |
| 800 | 36 |  |  |  |  |
| 850 | 47,7 |  |  |  |  |
| 900 | 66,8 |  |  |  |  |
| 950 | 97 |  |  |  |  |
| 1000 | 120 |  |  |  |  |
| 1050 | 98,7 |  |  |  |  |
| 1100 | 71,4 |  |  |  |  |
| 1150 | 54 |  |  |  |  |
| 1200 | 43,1 |  |  |  |  |
| 1300 | 30,9 |  |  |  |  |
| 1400 | 24,2 |  |  |  |  |
| 1500 | 20,1 |  |  |  |  |
| 1600 | 17,2 |  |  |  |  |
| 2000 | 11,3 |  |  |  |  |
| 2500 | 8,1 |  |  |  |  |
| 3000 | 6,4 |  |  |  |  |

Activités d’apprentissage

- Lire attentivement les lectures appropriées et le complément de cours

- Donner les expressions littérales de la bande passante en fonction de R et L  et du facteur de qualité en fonction de R, L et C

- Echanger en chat ce qui n’est pas compris en demandant des explications aux autres apprenant(e)s. Un tuteur supervise le chat et rectifie au besoin.

Si tout est au point, les apprenant(e)s commenceront par faire les exercices.

Pour cela, les apprenants seront divisés en groupe pour un travail collaboratif.

- Pour chaque exercice, chaque groupe désigne un rapporteur et cherche la solution pour un temps fixé par le tuteur.

- Les rapporteurs sous la supervision des autres membres des groupes envoient les solutions au professeur titulaire par e-mail en fichier attaché.

- Lire les résumés proposés et les imprimer au besoin

Réponses clés

Solution  de l’exercice 1

1) Caractéristiques de l’état de résonance

A la résonance : la pulsation ω est égale à la pulsation propre ω0 = les réactances inductive et capacitive sont égales : XL = XC l’impédance du circuit est Z = R l’amplitude Im du courant est maximale : Z Im = Um le déphasage entre le courant et la tension aux bornes du circuit est nul. Le courant est en phase avec la tension

2)  R, XL et XC en fonction de ω

Traçons R, XC =  et XL = L( en fonction de (.

R ne dépend  pas de (. On obtient une  droite parallèle à l’axe O(.

XL est  une droite passant par l’origine et XC varie  en . Ces  deux courbes  se coupent en    ( = (0.

L’impédance  de notre circuit  est Z =. Comment  varient en fonction de ( cette impédance  et le courant I qui  parcourt  le circuit ? Pour le voir,  portons notre attention sur (XL – XC) quand on fait  augmenter (.  (XL – XC) est  représenté sur la figure par les lignes  en pointillés.

Quand  on fait augmenter ( à partir  de zéro │(XL – XC)│ diminue  et s’annule pour ( = (0 puis  augmente  de nouveau  pour ( > (0.

Consignons les résultats  de notre observation  dans le tableau ci-dessous.

On a  la  résonance  quand  le courant I atteint  sa valeur  maximale. Cette  valeur  apparaît  quand la fréquence angulaire  est égale  à (0. A cette  fréquence :

XL = XC   Lω0 =   LC( = 1   (0 = .

Or  (0 = 2(f0  f0 = .

Remarquons aussi  qu’à la résonance Z = R.

Le déphasage Φ est tel que :

tanΦ  =   et cosΦ =  tanΦ  = 0 et cosΦ = 1

Il s’ensuit que Φ = 0  le courant et la tension sont en phase

Corrigé de l’exercice 2

1-   Rappel des expressions de l’impédance Z, des réactances XL et XC :

Z =    ;   XL = ; XC =

= 24V ; = 1,43 H ;   = 0 ,7µF ; R =  200Ω

Après calcul, on obtient :

| ω (rad.s-1) | Ieff ( 10-3 A) | Z ( Ω ) | R ( Ω ) | XL ( Ω ) | XC ( Ω ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1,7 | 14117,6 | 200 | 143 | 14285,7 |
| 300 | 5,6 | 4285,7 | 200 | 429 | 4761,9 |
| 500 | 11,3 | 2123,9 | 200 | 715 | 2857,1 |
| 600 | 15,8 | 1519 | 200 | 858 | 2380,9 |
| 700 | 22,8 | 1052,6 | 200 | 1001 | 2040,8 |
| 800 | 36 | 666,7 | 200 | 1144 | 1785,7 |
| 850 | 47,7 | 503,1 | 200 | 1215,5 | 1680,7 |
| 900 | 66,8 | 359,3 | 200 | 1287 | 1587,3 |
| 950 | 97 | 247,4 | 200 | 1358,5 | 1503,8 |
| 1000 | 120 | 200 | 200 | 1430 | 1428,6 |
| 1050 | 98,7 | 243,2 | 200 | 1501,5 | 1360,5 |
| 1100 | 71,4 | 336,1 | 200 | 1573 | 1298,7 |
| 1150 | 54 | 444,4 | 200 | 1644,5 | 1242,2 |
| 1200 | 43,1 | 556,8 | 200 | 1716 | 1190,5 |
| 1300 | 30,9 | 776,7 | 200 | 1859 | 1098,9 |
| 1400 | 24,2 | 991,7 | 200 | 2002 | 1020,4 |
| 1500 | 20,1 | 1194 | 200 | 2145 | 952,4 |
| 1600 | 17,2 | 1395,3 | 200 | 2288 | 892,9 |
| 2000 | 11,3 | 2123,9 | 200 | 2860 | 714,3 |
| 2500 | 8,1 | 2963 | 200 | 3575 | 571,4 |
| 3000 | 6,4 | 3750 | 200 | 4290 | 476,2 |

Commentaires

Il ressort du tableau que :

- La résistance  R est indépendante de la pulsation ω

- Pour une valeur de ω =  ω0 = 1000 rad.s-1

• l’intensité efficace est maximale :  Ieff (ω0 ) = 120 mA

• l’impédance est minimale et elle est égale à R

Z ( ω0) = R = 200 Ω

• les réactances capacitive et inductive sont égales

XL ( ω0) = XC ( ω0) ≈ 1430 Ω

On retrouve ici les propriétés de l’état de résonance

On peut aussi dégager du tableau que :

•  pour des pulsations ω < ω0  XL < XC

dans ce cas l’angle de déphasage φ entre tension et courant est tel que :

tanφ = ( XL - XC ) / R est < 0     la tension est en retard sur le courant

le circuit a un comportement capacitif

•  pour des pulsations ω > ω0  XL > XC

dans ce cas tan φ = ( XL - XC ) / R est > 0  la tension est en avance sur le courant

le circuit a un comportement inductif

•  pour ω = ω0  XL = XC et R = Z , dans ce cas

tanφ = 0

φ = 0

cosφ = ( R / Z ) = 1

la tension et le courant sont en phase

2. représentations graphiques de R, Z, XL et XC

Les représentations graphiques de R, Z, XL et XC  ci-dessous décrivent bien ces résultats :

A la résonance:

ω = ω0 = 1000 rad.s-1

Z = R = 200 Ω

XL = XC ≈ 1430 Ω

Pour ω < ω0  XL < XC

Pour ω > ω0   XL > XC

3-Intensité efficace en fonction de la pulsation

On déduit de la courbe de l’intensité efficace :

●  la bande passante  Δω = ω2 – ω1 = 140 rad.s-1

●  la fréquence de résonance ω0 = 1000 rad.s-1

●  Ieff (ω0) =    = 120x10-3A

=  = 200Ω

●  le facteur de qualité

Q =  =  = 7,14

● l’expression de la bande passante permet de calculer l’inductance

● on utilise l’expression du facteur de qualité pour calculer la capacité

Q =  =  =

=     = 0 ,7µF

Visite de sites :

Consultez les sites suivants et mettez ce que vous visualisez en relation avec ce que vous avez appris au cours de votre  activité d’apprentissage.

1)

●http://labo.ntic.org/RLC_serie/RLC.html

●http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos- phy/applets/RLC_serie/RLC.htm

Ces deux applets permettent de consolider vos acquis sur les circuits RLC série. Elles vous proposent de visualiser :

- les oscillations de tension et de courant

- l’impédance Z, les réactances capacitive XC et inductive XL en fonction de la fréquence de la source de tension

- l’intensité du courant en fonction de la fréquence de la source

- le déphasage entre la tension appliquée et le courant qui parcourt le circuit en fonction de la fréquence

Vous pouvez déduire de ces graphiques :

- les propriétés de l’état de résonance

- la bande passante

Vous pouvez varier indépendamment les valeurs des  paramètres pertinents (R, L, C, f ) et suivre l’effet de cette variation.

2)

●http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC4.htm

●http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC4.php

Ces deux liens donnent un exercice interactif basé sur la fréquence de résonance et le facteur de qualité avec illustration graphique.

3)

●http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC3.php

●http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC3.htm

Il s’agit ici d’une applet qui propose de suivre dans un circuit RLC l’évolution de l’amplitude de la tension aux bornes d’un condensateur en fonction de la fréquence.

4)

●http://sitelec.free.fr/cours/rlcseries.pdf

C’est un chapitre sur les circuits RLC série. Il examine en particulier les points suivants :

- calcul des réactances et de l’impédance

- tension aux bornes des éléments du circuit

- représentations temporelles et vectorielles des tensions et du courant

- résonance série

C’est une très bonne lecture pour compléter ce que vous avez appris jusqu’ici.

5)

●http://www.physique-eea.unicaen.fr/enseignement/deug-st/sm/dsm153/poly/dsm153-e.pdf

Ce lien vous propose des protocoles de manipulation pour l’étude de la bobine R-L en courant continu et en courant alternatif et pour l’étude de la résonance. Il met en évidence, entre autres, le phénomène de résonance dans un circuit électrique simple : circuit résonant en série, surtension, bande passante et facteur de qualité.

6)

●http://www.unilim.fr/pages_perso/frederic.louradour/Oscillo_2.PDF

Ce site donne des protocoles de manipulation pour l’étude des circuits RLC série et parallèle

2.6 Résumé :

Ce  qu’il faut retenir :

Résonance Quand une tension U = Um sin2πft de fréquence variable f est appliquée aux bornes d’un circuit série RLC, l’intensité du courant est maximale à la fréquence f0 = ou quand la pulsation est égale à (0 = . On donne le nom d’état de résonance à cet état. A la résonance : f0 = XC = XL Z = R Im = est maximale Ieff = est maximale I et U sont en phase Bande passante La bande passante caractérise l’acuité de la résonance. Elle correspond à la différence des pulsations , pulsations pour lesquelles : où , et sont respectivement les intensités efficaces évaluées en , et , étant la pulsation à l’état de résonance. = Plus la bande passante est étroite, plus la résonance est aigue. Facteur de qualité Le facteur de qualité Q caractérise aussi l’acuité de la résonance. Il est défini par Q = == Plus le facteur de qualité est élevé, plus la résonance est aigue.

Autoévaluation

Les apprenant(e)s prennent note des difficultés rencontrées au cours de l’activité d’apprentissage. Ils/Elles pourront revoir les parties du cours concernées afin de mieux cerner l’origine de leurs difficultés et erreurs.

Guide de l’enseignant

Le Professeur corrigera  les productions des groupes. Il/Elle déposera la correction dans un espace de travail  accessible aux apprenant(e)s. La correction sera accompagnée d’un feedback adéquat. Les notes obtenues pour chaque groupe sont attribuées aux membres du groupe et vont compter pour 10% de l’évaluation finale du module.

Activité d’apprentissage  2

Titre de l’activité : - Mouvement des particules chargées dans un champ magnétique et ses applications pratiques.

- Loi de Lenz, auto-induction et circuit RL

Temps d’apprentissage : 30 H

Consigne : Pour cette activité, si vous avez au moins ¾ des points, vous avez fait du  très bon travail, vous pouvez continuer.

Si vous avez moins de la moitié des points, vous devez relire les lectures proposées et refaire l’activité.

Si vous avez plus de la moitié des points et moins de ¾ des points, vous avez fait du bon travail, mais vous devez faire des efforts pour la suite.

Objectifs spécifiques :

A l’issue de cette activité, vous devez être capable de (d’) :

- Objectifs spécifiques de la 1ère partie

-  rappeler l’action d’un champ électrique sur une particule chargée

-  rappeler l’action d’un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement

-   citer  diverses  méthodes pour mesurer  le rapport  pour l’électron

-   expliquer la « mesure  de  par déflexion magnétique »

-  déterminer  le rapport  en utilisant  la méthode  de la déflexion   magnétique

-  expliquer la « mesure  de  par la méthode  du tube à gaz raréfié »

-  déterminer   en utilisant  la méthode  du tube à gaz  raréfié.

-  décrire  le principe  du fonctionnement  d’un  spectromètre  de masse.

-  décrire  le principe du fonctionnement d’un  sélecteur  de vitesse.

-  décrire un cyclotron

-  utiliser la tension de Hall pour calculer le nombre de porteurs de charge par unité  de volume dans un conducteur

- calculer le rayon de la trajectoire d’une particule chargée qui pénètre dans un champ magnétique uniforme orthogonal à sa vitesse

- Objectifs spécifiques de la 2ème partie

-  rappeler  la loi  de Faraday

- utiliser la loi de Faraday  pour calculer  la f.é.m. induite.

- rappeler la loi de Lenz

- utiliser la loi de Lenz pour  déterminer le sens  du courant  induit

- rappeler  la notion  de « flux propre »

- rappeler  le phénomène  d’auto-induction

- calculer l’inductance d’un circuit  en utilisant la relation  Φ = L i

- appliquer  la loi des mailles de Kirchhoff  pour établir  l’équation  différentielle correspondant à un circuit RL.

- effectuer la résolution des équations différentielles du premier ordre avec second membre

- expliquer  l’évolution  du courant  en fonction  du temps  dans un circuit RL

- tracer i = f (t) pour un circuit RL

- rappeler  la  constante  du temps  d’un circuit RL

- calculer l’inductance propre d’une bobine

- calculer le taux de croissance du courant qui parcourt un circuit RL

-  utiliser la tension de Hall pour calculer le nombre de porteurs de charge par unité de volume dans un conducteur

Résumé de l’activité :

Cette activité comporte  deux parties :

1) la première partie concerne l’étude du mouvement des particules  chargées dans un champ  magnétique. Il s’agit  essentiellement d’aborder  quelques applications pratiques de ce mouvement. Vous aurez à :

● analyser diverses méthodes utilisées pour déterminer le rapport (e / m) pour l’électron

● examiner :

-  les principes de fonctionnement d’un spectromètre de masse et d’un cyclotron

-  l’effet Hall qui a permis de déterminer le signe des porteurs de charge dans un conducteur

2)  la deuxième partie approfondit le phénomène d’induction électromagnétique par :

●  une description microscopique appliquée à un cas particulier simple

●  l’examen de la loi de Lenz qui permet de déterminer le sens du courant induit

●  l’analyse du phénomène d’auto-induction

Dans le traitement du cas particulier, vous aurez à faire émerger l’origine du courant induit et le sens du courant induit.

L’étude d’un circuit RL termine cette partie

Lectures appropriées :

- RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Champ magnétique et particules chargées en mouvement - Inductance. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Ressources pertinentes

- BARUCH, P., HULIN, M. et PETROFF J.-F. (1972). Electricité- Magnétisme. Cours. Hermann, Paris,

- BEISER, A.(1979). Physique appliquée : Cours et problèmes.Serie Schaum . Traduction  française par LOBENBERG M. McGraw-Hill, Paris

- BRAMAND, P., FAYE, P. et THOMASSIER, G. (1983). Physique- Terminales C et E.  Collection Eurin-Gié. Hachette, Paris.

- BREITHAUPT, J. (2000). New Understanding : Physics for Advanced Level. Fourth Edition, Stanley Thornes Publishers Ltd,England ,

- BRUHAT, G. (1967).Cours de Physique Générale : Electricité. Huitième Edition Révisée (2e tirage) par G.GOUDET, Masson et Cie., Editeurs, Paris

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1987). University Physics. Seventh Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1974). College Physics. Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- HALPERN, A. (1991) Maxi Schaum Physique 2. Traduction française par BABES,V. McGraw-Hill, Paris

- KALACHNIKOV, S. (1980). Electricité. Traduction française. Editions Mir, Moscou, Réédition :1983

- NELKON, M. and PARKER, P. (1998). Advanced Level Physics.  Seventh Edition, Heinemann, (Oxford ?)

- RESNICK, R. et  HALLIDAY, D. (1979). Electricité et magnétisme, physique 2. Traduit par André Lebel et Claudine Thériault. Editions du Renouveau Pédagogique. Inc. Montréal (Québec) Canada

- TIPLER, P.-A. and Company. (1999). Physics for Scientists and Engineers. Fourth Edition.     W.H. FREEMAN and company. Worth Publishers Inc., New York, USA

- TIPLER, P. A. (1982). Physics. Second Edition. Worth Publishers Inc, New York, USA

Liens utiles :

● http://wwwens.uqac.ca/chimie/Physique_atom/Chap_htm/CHAP_3.html

● http://www.unige.ch/sciences/physique/tp/tpe/E9.htm

● http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/esurm.html

●http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Charges/hall.html

● http://membres.lycos.fr/physicisss/labos/effet_hall.pdf

●http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Charges/cyclotron.html

●http://perso.orange.fr/physique.chimie/Cours_de_physique/Physique_12_PARTICULE_CH ARGEE_DANS_UN_CHAMP_MAGNETIQUE.htm

● http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Induction_electromagnetique.html

● http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Induction_electromagnetique0.html

● http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/lenz.html

● http://jf-noblet.chez-alice.fr/bobine/index.htm

Description de l’activité :

Un même itinéraire vous est proposé pour les deux parties de cette activité :

Etape 1 : des lectures sur les thèmes à étudier qui requièrent de votre part une implication    active

Etape 2 : une série d’exercices obligatoires à faire

Etape 3 : une visite de sites pour comparer des contenus relatifs aux thèmes étudiés et / ou visualiser des animations

Evaluation formative

Cette évaluation formative comprend des compléments de cours à lire avant de faire les exercices. Chaque exercice représente 1% des points

Compléments de cours :

Partie 1 :               Diverses applications pratiques

- Principe de fonctionnement d’un spectromètre de masse

La figure  ci-dessous  décrit  ce principe :

On soumet  un faisceau  d’ions de même  charge  mais de masses différentes à une tension  accélératrice U. Ces  particules ont la même vitesse   quand elles pénètrent  dans la région où règne le champ.

est orthogonal à .

Sous l’action de, leurs trajectoires sont  circulaires.

Après  avoir  décrit  un demi-cercle,  elles sont reçues  sur la plaque photographique. Une particule  de charge q  et  de masse mi  parcourt  un  demi-cercle  de rayon  Ri =  et arrive en un point de la plaque photographique, point situé à la distance 2Ri = Di  de la fente F :

Di = 		(1)

On obtient v0  en utilisant :

= q U

v0 =

La relation (1) devient :

Di =

Il s’ensuit  que :

On déduit de cette relation qu’on peut séparer des ions de même charge et de masses différentes

- Mesure  de  par déflexion magnétique

1)  Action  simultanée  d’un champ   et d’un  champ .

Des électrons  pénètrent  avec une vitesse  dans une région où règnent  un champ magnétique  et un champ électrique.  et  sont uniformes  et perpendiculaires  entre eux  et orthogonaux  à .

Quand   =  et =, le faisceau n’est pas dévié et frappe  l’écran (E) en O’.

On applique  le champ tout en maintenant   =  : les  électrons  subissent une déflexion  magnétique vers le bas :

Dm  = O’ P = 		(1)

On applique ensuite le champ . Sous l’action  de , les  électrons  sont  déviés vers le haut. On agit  sur la valeur  de E  pour  ramener  le faisceau en O’. Dans  ce cas, les forces  magnétique  et électrique  se compensent et on a pour les modules :

On obtient :     E = v0B  v0 =

La relation  (1) devient alors

Dm =

L et l  sont les paramètres  géométriques  du dispositif et sont supposés connus. E et B  sont ajustés  de telle manière  que v0. On mesure  Dm  sur l’écran  et on en déduit

b) Action  d’un champ uniquement

Sous l’action  de ,  on obtient une déflexion  magnétique

Dm =

La vitesse v0  peut-être  déduite  de la tension  accélératrice U (le  dispositif comprend  une tension accélératrice  qui  communique  la vitesse v0 aux électrons) :

v0 =

D’où :                  Dm =

Connaissant U, B et Dm (Dm  est mesurée  sur l’écran), on calcule.

c) Méthode  du tube  à gaz  raréfié.

Cette méthode  met  à profit  le mouvement  circulaire  dans un champ magnétique uniforme.

Le dispositif  utilisé  est constitué d’une ampoule  sphérique  munie  d’un canon  à électrons  et qui contient  un gaz  sous très  faible  pression. Le canon  envoie  un faisceau  d’électrons  dont la vitesse  est contrôlée par une tension  accélératrice U. Le faisceau ionise le gaz  sur son passage, ce qui  rend  visible  la trajectoire. L’ampoule  est placée  entre deux  bobines  de Helmholtz  qui  créent un champ magnétique uniforme  au niveau  de la trajectoire  des  électrons.

On  oriente  la sphère  de telle manière  que la vitesse  des  électrons  sortant  du canon  soit normale à  et on  agit  convenablement  sur   et sur la tension  accélératrice  pour avoir une trajectoire  circulaire de rayon R =

Tube à gaz raréfié pour la mesure de e/m

On a ici :

= e U   v2 = 2 U ()  	(1)

e v B = m  v = BR ()		(2)

Elevons la relation (2)  au carré

v2 = B2 R2 ()2			(3)

- et (3) donnent :

B2 R2 ()2 = 2 U ()

Ainsi :                   =

Connaissant B, U et R, on calcule  .

- Détermination du signe et du nombre des porteurs de charges par unité de volume dans un conducteur

Relisez la partie du cours concernant l’Effet Hall

- Accélération des particules chargées

Relisez le paragraphe « Cyclotron » du cours

Partie 2 :

Champ électromoteur d’induction

Considérons une tige métallique MN placée sur deux rails conducteurs et parallèles dont les extrémités P et Q sont liées à un galvanomètre.

Lorsqu’on déplace la tige avec une vitesse , le galvanomètre décèle le passage d’un courant. L’apparition de ce courant induit est liée à l’existence d’une force magnétique                     m = - e   qui s’exerce sur chaque électron libre de la tige. On  associe  à cette force un champ  électromoteur  d’induction m tel que m = - em.

m, contrairement à un champ électrostatique, peut entretenir le mouvement des porteurs  de charges dans un circuit  fermé

Il  ressort  de cette association que :

  - - e    = - e m == > m =

,  et m  forment  un trièdre  direct.

Le sens  de m  donne le sens du courant  induit. En effet, comme m = - em les électrons  se déplacent  dans le sens opposé  à m.

Circuit RL – Taux de croissance du courant

Considérons le circuit ci-dessous.

L’évolution  de l’intensité  du courant  traversant  le circuit  est  décrite  par l’équation  différentielle :

(-

donne  la vitesse de croissance du courant.

- A l’instant  t = 0, i = 0. on a  alors :

L = (   =.

C’est le  taux  de croissance initial du courant :

- Au fur  et à mesure  que l’intensité  du courant  augmente, r i augmente  et                 L = (- r i diminue.

Le taux  d’augmentation  du courant diminue : la  courbe  i = f (t)  s’aplatit  progressivement.

- Au bout  d’un temps  suffisamment  long  (t ( () le taux  de croissance  s’annule :

L = 0 r i = (

L’intensité  du courant  atteint  sa valeur  maximale : im =

- A l’instant  t = 0, i.e.  à l’origine, la courbe  i = f(t)  est tangente  à la  droite  de pente .

En introduisant  la constante  de temps  du circuit  défini par  ( =  on remarque  que :

A l’origine, la courbe  i = f (t) est donc tangente à la droite  de pente.

On aura  donc la représentation  graphique suivante :

- Calculons i (().

L’intensité  du courant est donnée par :

i (t) = (1- e) = im (1 - e)

A l’instant (, on a :

i (() = im (1 - e )= im [1- e]

i (() = im (1 -

i (() =  (63%) (im)

Après un temps ( =  secondes, l’intensité du courant atteint 63% de sa valeur finale im.

Exercice 1

Action  d’un champ magnétique uniforme  sur une particule  chargée

Considérer le montage  ci-dessous. Une particule  de charge q  positive, de vitesse initiale  et  de masse  m pénètre  en 0 dans  une région  de largeur  l  où règne  un champ magnétique  uniforme  et constant. Le  champ est perpendiculaire au plan de la figure  et orienté vers l’avant de ce plan. La vitesse  est dirigée  suivant 00’ et est normale  à.

1) Analyser  le mouvement  de la particule  dans la région  où règne le champ    .

2) Un écran (E) perpendiculaire à 00’  est placé  à une  distance  L>> l  comme l’indique la figure. En l’absence du champ, la particule  décrit une trajectoire  rectiligne  et frappe  l’écran  en 0’. Lorsque est appliqué, ce point  d’impact  est dévié et se trouve en P. la déviation 0’P  est appelée  déflexion magnétique Dm. Dans le cas  d’une faible  déviation, exprimer Dm en fonction de L, l, B, m, v0 et q.

3) L’analyse  de Dm  suggère  quelques applications pratiques. Donner  des applications de ce  dispositif  tout en justifiant vos propositions.

Exercice 2

Dans  une expérience  sur l’effet  Hall, un ruban   métallique  d’épaisseur  a = 0,1mm  et de  largeur  b = 5mm est parcouru par un courant  d’intensité I = 5A. La tension   de Hall  mesurée  est VH = 6,25 µV lorsque  le champ  magnétique utilisé  a une  grandeur  B = 0,2 T.

- Calculer  le nombre  n  d’électrons  de conduction  par unité de volume.

- Calculer la vitesse  d’entraînement   de ces électrons.

Exercice 3

Un proton  initialement au repos  est  soumis à une  tension  accélératrice  de 20 kV. Il pénètre  ensuite  dans  une région où règne  un champ magnétique  uniforme et de grandeur égale à 0,5 T. Le champ   est orthogonal à la vitesse  du proton. Déterminer le rayon  de la trajectoire  de ce proton.

Exercice 4

Loi de Lenz

1) Un faisceau d’électrons pénètre dans une région où règne  un champ magnétique  uniforme  et constant  avec une  vitesse comme l’indique  la figure. Le champ est perpendiculaire  au plan  de la figure  et  est  dirigé  vers  l’arrière  de ce plan.

Décrivez  ce qui va se passer

2) On remplace  le faisceau  d’électrons par une tige  métallique MN. La tige  se déplace  vers la droite avec une vitesse  sous l’action  d’une force  appliquée.

Analysez  ce qui  va se passer  au sein de la tige.

3) La tige métallique  MN  de longueur l  est  maintenant placée  sur deux rails parallèles  et horizontaux  dont les extrémités  P et Q  sont reliés à un  galvanomètre G. on fait  déplacer MN  vers la droite  avec une  vitesse . Le galvanomètre  décèle  le passage  d’un courant  alors que le circuit  constitué par  la tige, les rails  et le galvanomètre  ne comporte  aucun générateur.

Expliquez  l’origine  du courant qui  circule  dans  le circuit.

Précisez  le sens de ce courant et reliez  le à la loi  de Lenz.

Exercice 5

Une  spire  rectangulaire  est placée  dans un champ magnétique  uniforme  comme l’indique la figure  (2 – a)  et  dont la norme  varie  selon la figure  (2 –b). Cocher les bonnes réponses

5-1

Un courant  induit  parcourt  la spire  quel que  soit t.

Un courant  induit  parcourt  la spire  au bout  d’un temps t > 1s.

Un courant induit parcourt  la spire pour ( t  [ 0, 1s]

5-2

Le  courant induit parcourt  la spire dans le sens MNOP

Le courant induit parcourt  la spire dans le sens MPON

Exercice 6

Auto-induction et circuit RL

Considérer le circuit  ci-dessous.

L1  et L2  sont deux lampes identiques. La branche AB comporte  un conducteur  ohmique  de résistance  r en  série  la lampe L1. La  branche CD  contient  une bobine  en série  avec la lampe L2. Le  conducteur  ohmique  et la bobine  ont la même  résistance r.

Quand on ferme l’interrupteur K, L1 brille instantanément tandis que L2 brille  progressivement.

- Expliquez  pourquoi il en est ainsi.

- Etudiez les courants qui circulent dans la bobine d’inductance et dans le conducteur ohmique et représentez les graphiquement. Commentez  vos résultats.

- Décrivez  ce qui  se passe  lorsqu’on ouvre  l’interrupteur.

Exercice 7

- Soit une  bobine  maintenue  fixe  face  à un  solénoïde parcouru  par un courant  d’intensité I. Expliquer pourquoi  une f.é.m. induite  est  engendrée  dans la bobine  quand on fait  varier I.

Exercice 8

On considère  la figure  ci-dessous

Le champ d’induction  magnétique   est  uniforme  et perpendiculaire  au plan  de la figure. La tige  métallique  CD  se déplace  vers la droite  avec une vitesse . La f.é.m.  induite dans CD  est 2,40V. On donne : EF = CD = l = 0,40m et B = 1,2 T. La résistance  totale  du circuit est 1,2(.

Déterminer :

  - la vitesse  v de la tige CD.

  - le sens et l’intensité  du courant induit

  - la direction  et le module  de la force qui s’exerce sur CD.

Exercice 9

On considère  la figure  ci-dessous

Le champ d’induction  magnétique   est  uniforme  et perpendiculaire  au plan  de la figure. La tige  métallique  CD  se déplace  vers la droite  avec une vitesse  perpendiculaire à . Un courant induit traverse le circuit dans le sens C  D.

- Analysez l’apparition de ce courant selon le point de vue d’un observateur S au repos par rapport à la tige.

- Même question mais avec l’observateur S lié à la tige.

Exercice 10

Soit un solénoïde de section S, comportant N spires et dont la longueur l est supposée grande par rapport à son diamètre. On fait varier le courant qui traverse ce solénoïde de 0 à I. Trouver son inductance propre.

Exercice 11

Une f.é.m.  induite  de 10V  s’établit  dans  une bobine  lorsque le taux  de croissance  du courant  qui la  traverse  est 50 As-1. Calculer  l’inductance  de la bobine.

Supposons  que cette  bobine  comporte 500 spires  et que  l’intensité  du courant  qui la traverse  est 2,5A. Déterminer  le flux  moyen  enlacé  par une  spire.

Exercice 12

Une  bobine  d’inductance  L = 5 H  et de résistance 10 ( est reliée  à une  pile  de 10V. Calculer :

- le taux  initial  de croissance  du courant

- l’intensité  du courant  à l’instant où son taux   de croissance  est 1 A s-1

- l’intensité  finale  du courant.

Exercice 13

On considère  un circuit  série  composé  d’une bobine  d’inductance L = 0,2 H dont  la résistance  est négligeable, d’un  résistor  de 9 ( , d’une  batterie  de 1,5 V  et de résistance  interne 1(. Calculer :

- le taux  initial  de croissance  du courant

- le taux  de croissance  du courant  quand  l’intensité  du courant est 0,1A

- le taux  de croissance  du courant  quand  l’intensité  du courant  est 0,15A

Exercice 14

On considère  un circuit  série  composé  d’une bobine  d’inductance L,  d’une résistance  R,  ,  d’une pile  de f.é.m. V0 et d’un  interrupteur K. On ferme  l’interrupteur. Déterminer :

- l’intensité  du courant et la f.é.m.  induite  à l’instant t = 0

- l’intensité  du courant  et la f.é.m.  induite  à l’instant t =(, ( étant  la constante  du temps  de ce circuit.

Activités d’apprentissage

- Lire les lectures appropriées et les compléments de cours

- ensuite faire les exercices

- s’organiser pour un travail collaboratif : les apprenant(e)s sont réparti(e)s en groupe sous la supervision d’un tuteur.

- Chaque groupe choisit un rapporteur.

- le tuteur organise le travail en indiquant l’ordre de résolution des exercices et la durée de recherche de solution pour chacun

- les rapporteurs déposent les solutions des exercices dans un espace de travail réservé aux apprenant(e)s.

Réponses clés

Solution de l’exercice 1

- Mouvement de la particule

est orthogonale à .

Dans la région où règne, la force  qui s’exerce sur la particule est toujours  perpendiculaire à. Donc le travail produit par cette  force est toujours nul et  en conséquence la vitesse  reste  constante  en grandeur  (v = v0). Voir  l’encadré  pour la démonstration.

EC =

= car est perpendiculaire à

EC  est constant  v est constant

La force   reste aussi  constante  en module  (F = q v B = qv0B) car v et B  sont constants. La particule se déplace donc sous l’action de la force dont le module est constant et dont la direction est toujours perpendiculaire au vecteur vitesse  : elle prend alors un mouvement circulaire uniforme.

La force  est une force centripète :

qv0B =

Le rayon de la trajectoire est :

R =

Dans la région  où règne B,  la particule  décrit  l’arc  de cercle   de centre C et  de rayon  CO = CA = .

2) Déviation O’P

Lorsque  la particule  sort de la région où règne , sa trajectoire  est rectiligne  suivant la tangente au point A  à l’arc  de cercle . Cette  tangente  coupe OO’ en D.

L’angle ( est tel que :

( =

tan( =

Pour une faible  déviation :

( l  et tg ( ( α =

On a donc :

( =

0’P est  la déviation  du point  d’impact  sur l’écran. Cette  déviation  est appelée : « Déflexion  magnétique » Dm.

Dm =

3) Applications  d’un tel  montage

La déflexion   magnétique  dépend  des paramètres L, l, B,  et v0. Les paramètres L et l  sont des paramètres  géométriques (ce sont  des  caractéristiques  géométriques de l’appareil). Ils  sont en principe donnés.

1ère application

Considérons un faisceau de particules qui pénètrent en O. Supposons  que toutes  ces particules  ont la même  vitesse v0  et qu’elles ont le même rapport .

On a  dans ce  cas :

Dm =  = K1 B

Constante K1

La  déviation Dm  est  proportionnelle au champ B. Connaissant Dm , on peut  déterminer B : le  dispositif  permet  de mesurer  des champs  magnétiques.

2ème  application

Supposons  que :

- le  rapport est le même pour toutes les particules constituant le faisceau incident

- les particules pénètrent en O  avec des vitesses initiales  v0 différentes

- le champ   est donné.

Dans  ce cas,  on a :

Dm =

La déviation Dm est proportionnelle à car    est une constante.

On peut  avec  ce  dispositif, trier  des  faisceaux  monocinétiques. On peut séparer des  faisceaux  qui pénètrent  en O  avec  des  vitesses  initiales différentes.

3ème application

Supposons  qu’un  faisceau  de particules positives  homocinétiques  de même  charge mais de masses  différentes pénètre  en 0 et que le champ  est donné.

On a alors :

Dm =

est une constante  pour  toutes  ces particules. La  déviation Dm  est proportionnelle au rapport. Le dispositif  permet dans ce cas  de séparer   des ions  de même charge mais de masses différentes. On a ici  un  spectromètre  de masse.

Solution de l’exercice 2

1) nombre  n  d’électrons  de conduction  par unité de volume

Nous savons qu’à la tension  de Hall  VH  est associé  un champ  électrique transversal  EH  tel que :

EH =  v B  (1)     v étant la  vitesse d’entraînement  (relisez  le cours  si nécessaire).

Utilisons  cette équation (1) pour  faire apparaître  VH et n.

EH  et VH  sont liés par la relation :

EH = ,   b  étant  la largeur  du ruban

Ainsi,  on a :           = v B   VH = v B b       (2)

Pour  faire  apparaître   n,  remplaçons la vitesse  d’entraînement  v.

Pour cela,  prenons  l’intensité I :

I = j A, j étant la densité  de courant  et A la  section  du ruban.

On a :                       j = n e v et A = ab

D’ où                        I = n e v ab   v = 	 (3)

Les équations  (2) et (3)  donnent :

VH =

A.N.: e = 1,6 10-19 C ;  B = 0 ,2 T ; I = 5 A ; VH = 6,25 x 10-16 V ; a = 10-4 m

n =

n = 1 x 1028 m-3

2) Vitesse  d’entraînement

Reprenons  la densité  de courant

j = n e v

A.N. : 		I = 5 A;   n = 1 x 1028 m -3;    e = 1,6 x 10-19 C;

A = ab = (10-4 m) (5.10-3m)

v =

v = 0,625 x 10-2 ms-1

solution de l’exercice 3

Dans la  région où règne le champ   ,  le proton  est  soumis à une force :

est  ici une force  centripète

q v B =   R = 		(1)

Soit Va la tension accélératrice. On a :

qVa =

La relation  (1) devient :

R =

A.N. : B = 0,5T ;   m = 1,66 x 10-27 kg ;   q = 1,6 x 10-19 C ;   Va = 20 x 103 V

On trouve :

R = 4,1 cm

Solution de l’exercice 4

1)  faisceau d’électrons

Chaque  électron  du faisceau  est soumis  à une force magnétique = - e(.

est toujours  perpendiculaire  à  et   et a une  grandeur  constante  F = e v  B. La  direction  de la force est toujours  normale   à la trajectoire  du faisceau, au vecteur . Le faisceau  subit  alors une  déflexion  magnétique : sa trajectoire  s’incurve. Si la  force est  faible, cette trajectoire  est un  arc  de cercle. On obtient une trajectoire  circulaire  si la  force est assez  forte.

2)  tige métallique

Un métal contient des électrons libres appelés électrons de conduction. Lorsque la tige  MN  se déplace à la vitesse , ses électrons libres sont entraînés avec elle et à la même vitesse. Chaque électron  de MN  se déplace  donc dans un champ magnétique avec la vitesse  et subit une force m = - e  ( .

Sous l’action de cette force, il se déplace vers N. Des charges  négatives  vont s’accumuler en N et des  charges  positives  en M ( il y a  un défaut  de charges  négatives  en M). Il en résulte  une f.é.m.  induite  entre  les  extrémités  de la tige.

3) origine du courant induit

Sens  de déplacement  des électrons

Comme il a été établi précédemment (question 2), quand la tige se déplace vers la droite, chaque électron  subit  une force m = - e  (  et est  poussé  vers  l’extrémité N.  Le circuit MNPQ étant un circuit fermé, un mouvement d’ensemble des électrons  libres  prend  naissance  dans cette boucle  d’où l’apparition  du courant  décelé  par le galvanomètre.

C’est  la force m  qui  est à l’origine  de ce courant.

sens  du courant induit

Le sens  de ce courant induit est opposé  au sens  de déplacement des électrons :

relation  avec la loi de Lenz

La tige MN est maintenant parcourue par un courant Iind dans le sens N  M et se déplace  dans le champ. Une force   = Iind   (  s’exerce  sur cette  tige. Cette force  est dirigée vers la gauche, dans le sens opposé au sens de déplacement  de MN : elle  s’oppose  au déplacement  de MN  vers  la droite.

Ce n’est  autre que  la loi de Lenz  qui dit que : « le  sens  de courant  induit  est tel  qu’il s’oppose à la cause qui le produit ».

La cause  qui a  produit  le courant  induit ici est le déplacement  de la tige vers la droite. La  tige,  une fois  parcourue  par ce courant,  subit une force  dirigée vers la gauche.

Solution de l’exercice 5

2-1

Un courant  induit  parcourt  la spire  quel que  soit t. Réponse incorrecte

Un  courant  induit  n’apparaît  que lorsque  le flux  magnétique à travers  la spire varie. i.e. qu’ il n’apparaît  que lorsque  varie . Or ici  la norme de  reste constante  pour t > 1s.

Un courant  induit  parcourt  la spire  au bout  d’un temps t > 1s. Faux

Le champ ne varie  plus  quand t > 1s

Un courant induit parcourt  la spire pour ( t [ 0, 1s]    Bonne réponse

En effet durant  cet intervalle  de temps  varie  donc  son flux  à travers  la spire varie.

2-2

Le  courant induit parcourt  la spire dans le sens MNOP  Faux

Voir  l’explication ci-dessous

Le courant induit parcourt  la spire dans le sens MPON Bonne réponse

Le  sens  du courant  induit  est tel  qu’il  crée  un champ  magnétique induit   qui  s’oppose  à la croissance  de .  est de  sens opposé à  i.e. dirigé  vers l’avant :  Iind  parcourt la spire dans le sens MPON.

Solution de l’exercice 6

- La lampe L1 brille  instantanément, la lampe L2 brille progressivement

Constat

Les  deux  lampes sont  identiques, la bobine  et le  conducteur ohmique  ont la même  résistance et pourtant L2 brille progressivement.

L’explication  réside  donc au niveau  de la bobine.

Initialement,  quand  l’interrupteur est ouvert,  aucun  courant  ne traverse  la bobine : le champ  à l’intérieur  de la bobine  est nul  ainsi que  le flux  qui la traverse.

Quand  on ferme  le  circuit, le courant  traversant  le conducteur  ohmique  atteint  rapidement  sa valeur  d’équilibre  alors que le courant  parcourant  la bobine  commence  à augmenter. Ce courant  crée  un champ magnétique  à l’intérieur  de la bobine. Le  flux  à travers  cette dernière  a donc  varié  et  une  f.é.m. induite  apparaît  qui,  conformément à la loi  de Lenz,  s’oppose  à la croissance  du courant  qui mettra  alors  un certain  temps  pour atteindre  sa valeur  d’équilibre.

La bobine  retarde  l’augmentation du courant  qui circule  dans la lampe L2 et en  conséquence L2 brille progressivement.

Remarque : le flux  qui traverse  la bobine  varie. Cette  variation  est  due à la  variation  du courant qui circule  dans la bobine  elle-même : la f.é.m. induite  ici  est   une f.é.m.  d’auto-induction. Le flux  qui  traverse la bobine  est un « flux  propre ».

L’étude  des courants qui circule  dans la bobine  et dans le conducteur  Ohmique met en évidence  ces résultats.

- Analyse  des courants qui traversent la bobine et le conducteur ohmique

Négligeons  les résistances  des lampes L1 et L2 (ou  supposons  qu’elles  sont déjà  incluses  dans les résistances r). Quand  on ferme  l’interrupteur K,  on a pour la maille (εCDε) :

( - L – r i = 0

La  solution  de cette  équation  différentielle du premier  ordre et à  coefficients constants est :

i =

Le tableau  suivant montre la variation de i en  fonction  dv  temps t.

Il ressort  de ce tableau  que le courant augmente  progressivement et au  bout d’un  certain temps  atteint  sa valeur  maximale  correspondant au régime  permanent : ceci  explique  pourquoi la lampe L2  brille progressivement.

Dans la branche comportant la lampe L1 on n’a que le conducteur ohmique de résistance r.

L = 0  = 0  i =

Le  courant  atteint  quasi  instantanément  sa valeur maximale.

La représentation  graphique de i en  fonction de t  donne :

3) L’interrupteur est de nouveau ouvert

Lorsqu’on  ouvre  de nouveau  l’interrupteur  K,  l’intensité  du courant  dans la branche CD  diminue  immédiatement mais ne s’annule  pas instantanément. Une forte f.é.m. est induite  dans le circuit  de la bobine. Cette f.é.m. s’oppose à  diminution  de i.  Ce  courant diminue  alors progressivement : il y  a retard  à la  décroissance  du courant et  la lampe L2  s’éteint  progressivement contrairement à L1.

La représentation graphique du courant qui traverse la bobine  décrit  clairement  ce  comportement.

Lorsque  l’interrupteur  est ouvert, le générateur  est  mis « hors  circuit »  et on a :

D’où :                         i = C.

C  est une  constante  déterminée par la condition  initiale : à l’instant  t = 0    i == C. On obtient  alors :             i =.

Après  un certain temps, i  0

Exercice 7

Le champ magnétique  créé par le  solénoïde  dépend  de I. Une variation  de I  provoque  une variation  de champ magnétique qui traverse la bobine, donc une variation du  flux  magnétique  à travers la bobine d’où  la  naissance  d’une f.é.m. induite.

Exercise 8

1)

Le flux initial est :

(i = B l x

Pendant l’intervalle de temps (t, la tige CD s’est déplacée d’une distance v(t et le flux enlacé est :

(f = B l (x + v (t)

La f.é.m. induite lors de ce déplacement est :

(ind =

On trouve :

(ind  = B l v    (1)

On déduit de la relation que :

v =

A.N. :   (ind  = 2,40 V ; CD = EF = l = 0,40 m ;  B = 1,2 T

v =    = 5 ms-1

2 ) sens du courant induit

Le sens du courant induit est tel qu’il s’oppose au déplacement de la tige vers la droite. Il est dirigé de C vers D.

Son intensité est :

Iind =

A.N.:  (ind = 2,40V; R = 1,2 Ω

Iind =  = 2 A

3 ) force qui s’exerce sur la tige

La tige est parcourue par un courant dirigé de C vers D. Elle subit donc une force :

Cette force s’oppose au déplacement de la tige vers la droite. Elle est dirigée  vers la gauche.

Les vecteurs  et   étant  perpendiculaires entre eux, on a :

A.N.: Iind  = 2 A ; l = 0,40 m;  B = 1,2 T

(2)(0,4)(1,2) = 0,96N

Exercice 9

1 )  l’observateur S au repos par rapport à la tige

Pour S, un électron de conduction de la tige métallique se déplace avec cette dernière vers la droite à la vitesse. Cet électron subit une force :

Cette force provoque le déplacement de l’électron vers le bas ( D  C ). Le sens conventionnel du courant est le sens opposé au sens de déplacement de l’électron : le courant induit va de C vers D.

2 )  l’observateur S est lié à la tige

Quand S est lié à la tige, il voit que c’est le champ  qui se déplace. Pour lui, aucune force magnétique ne s’exerce sur l’électron pourtant il observe aussi que le même courant apparaît dans la tige métallique. Pour expliquer ce phénomène, il fait appel à un champ électromoteur qui provoque le déplacement de l’électron vers le bas. L’électron est soumis à la force :

est dirigé de C vers D, dans le sens du courant induit. Les deux forces

et   produisent les mêmes effets sur l’électron :

=

=

Il s’ensuit que :         =

Exercice 10

Lorsque le courant qui traverse le solénoïde varie, il est le siège d’une f.é.m. induite qui peut s’écrire :

ε = N      et ε = L

Φ étant le flux enlacé par une spire. Ces deux expressions donnent :

N= L

On obtient alors :

L = N

Quand  = 0, le flux à travers une spire est :  = 0. Soit  le flux enlacé par une spire quand le courant est. Lorsque le courant varie de 0 à , on a :

et

Il s’ensuit que :

L = N    (1)

Mais, étant le champ créé par et qui règne dans le solénoïde. La longueur du solénoïde étant grande par rapport à son diamètre, on a :

= μ0 n

n est le nombre de spires par unité de longueur. La relation (1) donne alors :

L = N N N

En remplaçant  par (N / l), on obtient :

L = N2

Exercice 11

1)  La f.é.m. induite dans la bobine est donnée par :

= L   L =

A.N.    = 10 V ;  = 50 As-1

L =  = 0,2 H

2)  La bobine comporte N = 500 spires. Le flux à travers la bobine est  NΦ où Φ est le flux moyen enlacé par une spire. On a:

NΦ = Li    Φ =

A.N.   L = 0,2H; i = 2,5A; N = 500

Φ =  = 10-3H

Exercise 12

1) Taux initial de croissance  du courant

La loi  des mailles de Kirchhoff  appliquée  à ce  circuit donne :

(- L - Ri = 0  		(1)

A l’instant  initial t = 0, i = 0. On a alors :

(- L ()t=0 = 0   ()t=0 =

()t=0 = 2 A s-1

2)  Intensité  du courant  à l’instant  où  son taux  de croissance  est 1As-1.

La relation  (1) donne :

(- L - Ri = 0    Ri  = (- L

i =

A.N.       = 1 As-1; ( = 10 V; R = 10 ( et L = 5 H

i =

i = 0,5 A

3)  intensité  finale  du courant

Quand  le  courant  atteint  sa valeur  finale, = 0. La relation (1)  donne alors :

( = R im      im =

L’application numérique donne :

im = 1A

Exercice 13

Taux  initial  de croissance

La loi  des mailles  de Kirchhoff  appliqué à ce  circuit  donne :

(- L- Ri = 0		(1)

A l’instant initial :   t = 0 et i = 0 d’où :

(- L ()t=0 = 0   ()t=0 =

A.N.   ε = 1,5 V ;    L = 0,2 H

()t=0 = 7,5 A s-1

Taux de croissance quand le courant  i = 0,1 A

=   avec   R = 9 ( + 1 ( = 10 (

A.N. ε = 1,5 V ;    L = 0,2 H ; R = 10 ( ; i = 0,1 A

On trouve:                    = 2,5 A s-1

Taux de croissance quand l’intensité du courant est i = 0,15 A

On a:          =   avec i = 0, 15 A

A.N. ε = 1, 5 V;    L = 0, 2 H; R = 10 ( ; i = 0,15 A

On obtient :                       = 0

On constate  que lorsque  l’intensité  du courant augmente, son taux de croissance  diminue  et s’annule quand l’intensité maximale est obtenue : en effet i = 0,15 A est l’intensité maximale égale à

Exercice 14

La loi des mailles appliquée à ce  circuit  donne :

V0 - L- Ri = 0

La solution  de cette équation est :

i = 		(1)

La f.é.m.  induite est :

(2)

- A l’instant t = 0

Les équations (1) et (2) donnent :

i = 0    et   V0

On comprend  facilement  ce résultat : en effet  à t = 0, i = 0, la tension  aux bornes  de la résistance est nulle  et  toute la  tension appliquée  se trouve  donc aux bornes  de l’inductance.

2-    A l’instant  t = (

- est  la constante du temps : ( =

Les équations (1) et (2)  donnent :

i =  avec  e = 2,718

i =

= 0,606 V0

Visite de sites

Partie 1

Consultez les sites suivants et mettez ce que vous visualisez en relation avec ce que vous avez appris au cours de votre  activité d’apprentissage.

- Charge spécifique de l’électron (e/m)

http://wwwens.uqac.ca/chimie/Physique_atom/Chap_htm/CHAP_3.html

Ce site traite entre autres la détermination de la charge spécifique de l’électron. Il analyse la déflexion électrique des rayons cathodiques, la déflexion magnétique d’un faisceau d’électrons, le principe d’un sélecteur de vitesse.

http://www.unige.ch/sciences/physique/tp/tpe/E9.htm

Ce site propose un TP sur la mesure de la charge spécifique de l’électron.

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/esurm.html

C’est une applet  sur la mesure de e/m par la  méthode de J.J. Thomson et par la méthode du tube à gaz d’hydrogène. En suivant les consignes donnés par l’auteur, vous pouvez participer à sa détermination.

- Effet Hall

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Charges/hall.html

Vous visualisez ici une animation de l’effet Hall. Vous pouvez choisir le signe des charges, régler l’intensité du courant, le champ magnétique ainsi que l’épaisseur de l’échantillon

http://membres.lycos.fr/physicisss/labos/effet_hall.pdf

Vous verrez ici  une proposition d' expérience qui met en évidence  l’effet Hall dans un semi-conducteur et qui aborde la détermination du nombre des porteurs de charges par unité de volume dans le cas du germanium.

- Cyclotron

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Charges/cyclotron.html

C’est une applet où vous pouvez visualiser le mouvement des porteurs de charge dans un cyclotron

- Spectrographe de masse – Déflexion magnétique

http://perso.orange.fr/physique.chimie/Cours_de_physique/Physique_12_PARTICULE_CHARGEE_DANS_UN_CHAMP_MAGNETIQUE.htm

Ce site donne un problème sur le spectrographe de masse et un problème sur la déflexion magnétique ainsi que leurs solutions.

Partie 2

Vous trouverez dans les adresses qui suivent des informations qui renforcent et complètent ce que vous avez appris au cours de cette activité d’apprentissage.

● http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Induction_electromagnetique.html

Ce site traite une leçon sur l’induction électromagnétique. Il examine essentiellement les points suivants : la f.é.m. induite, le courant induit et la loi de Lenz, les phénomènes d’auto-induction et d’induction mutuelle.

●http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Induction_electromagnetique0.html

Il s’agit ici de l’énergie emmagasinée par une bobine d’inductance L.

● http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/lenz.html

C’est une applet qui montre une simulation de la loi de Lenz

● http://jf-noblet.chez-alice.fr/bobine/index.htm

Ce site présente des simulations de circuits R en rapport avec ce que vous avez étudié jusqu’ici :

- simulation de l’établissement du courant dans un circuit RL

- rupture de courant dans un circuit RL

- mesure de l’inductance d’une bobine

Résumé :

Ce qu’il  faut retenir

Sur les particules chargées dans un champ électromagnétique Une particule de charge q qui se déplace avec une vitesse dans un champ magnétique subit une force . Une particule chargée qui pénètre dans un champ magnétique uniforme avec une vitesse orthogonale au champ prend un mouvement circulaire uniforme. De nombreux dispositifs expérimentaux mettent à profit la déflexion magnétique et le mouvement circulaire des particules chargées dans un champ magnétique. Les spectromètres de masse Les dispositifs pour la mesure de par déflexion magnétique, mesure de par la méthode de J .J . Thomson, par la méthode du tube à gaz raréfié Les cyclotrons.

Sur les phénomènes d’induction électromagnétique et loi de Lenz Une variation dans le temps du flux du champ magnétique à travers un circuit produit dans ce circuit une f.é.m. d’induction, quelle que soit la cause de cette variation. La f.é.m. induite disparaît dès que la variation du flux magnétique cesse. A une f.é.m. induite dans un circuit fermé correspond un courant induit. Loi de Lenz : « le sens du courant induit est tel qu’il s’oppose à la cause qui le produit ». Une f.é.m. induite apparaît dans une tige métallique en mouvement de translation uniforme de vitesse dans un champ normal . Chaque électron libre de ce conducteur subit une force . Cette force provoque un mouvement d’ensemble des électrons libres et est à l’origine du courant induit dans le circuit fermé contenant la tige. A la force est associé un champ électromoteur tel que = - e. Un champ électromoteur peut entretenir le mouvement des porteurs de charges dans un circuit fermé.

Sur les phénomènes d’auto-induction et circuit RL Flux propre Soit un circuit (C) parcouru par un courant i. Ce courant crée un champ magnétique donc un flux de champ magnétique à travers (C) lui-même : ce flux est appelé « flux propre ». Le flux propre à travers un circuit est proportionnel à l’intensité du courant I qui traverse ce circuit : la constante de proportionnalité est appelée « Inductance du circuit ». ( = L I , L = inductance du circuit. Phénomène d’auto-induction Toute variation de l’intensité du courant dans un circuit quelconque (donc toute variation du flux propre) engendre une f.é.m. d’induction qui fait circuler dans ce circuit un courant complémentaire dont le sens est tel qu’il s’oppose à la cause qui le produit. Circuit RL L’équation différentielle qui décrit l’évolution du courant dans un circuit RL série branché aux bornes d’une source de tension continue ( est : ( - - RI =0 et le courant traversant le circuit est : I = 1- ) Ce courant n’atteint pas immédiatement sa valeur maximale mais augmente progressivement. () est le taux de croissance du courant A l’instant initial t = 0, ()t=0 = Quand le régime permanent s’établit, () = 0 et le courant atteint sa valeur maximale Im = A l’instant t = 0, la courbe I = f (t) est tangente à la droite de pente ()t=0 = La constante du temps d’un circuit (RL) est définie par ( = . Cette constante est homogène à un temps ; elle caractérise la rapidité avec laquelle le régime permanent est atteint. Les circuits fortement inductifs ont une constante de temps élevé.

Autoévaluation

Les apprenant(e)s prennent note des difficultés rencontrées au cours de l’activité d’apprentissage. Ils/Elles pourront revoir les parties du cours concernées afin de mieux cerner l’origine de leurs difficultés et erreurs.

Guide de l’enseignant

Le Professeur corrigera  les productions des groupes. Il/Elle déposera la correction dans un espace de travail  accessible aux apprenant(e)s. La correction sera accompagnée d’un feedback adéquat. Les notes obtenues pour chaque groupe sont attribuées aux membres du groupe et vont compter pour 20% de l’évaluation finale du module.

Activité d’apprentissage 3

Titre de l’activité : Aimantation et courant moléculaire ; les vecteurs magnétiques, et ; les substances paramagnétiques, diamagnétiques et

ferromagnétiques.

Temps d’apprentissage : 30H

Consigne : Pour cette activité, si vous avez au moins ¾ des points, vous avez fait du  très bon travail, vous pouvez continuer.

Si vous avez moins de la moitié des points, vous devez relire les lectures proposées et refaire l’activité.

Si vous avez plus de la moitié des points et moins de ¾ des points, vous avez fait du bon travail, mais vous devez faire des efforts pour la suite.

Objectifs spécifiques :

A l’issue de cette activité, l’apprenant(e) doit être capable de :

- rappeler l’origine des courants moléculaires

- déterminer par le calcul le moment magnétique d’une boucle de courant

- rappeler la relation qui lie le champ, l’excitation magnétique et l’aimantation

- calculer l’aimantation M d’une substance magnétique

- rappeler la loi de Curie pour les paramagnétiques

- Calculer la perméabilité d’un matériau

- Utiliser le champ coercitif pour déterminer le courant nécessaire pour démagnétiser un matériau magnétisé

- Calculer le magnéton de Bohr

Résumé de l’activité

Cette activité est consacrée à l’étude des propriétés magnétiques de la matière : le paramagnétisme, le diamagnétisme et le ferromagnétisme. L’accent sera mis sur leur interprétation microscopique. Vous découvrirez que :

- l’aimantation des substances magnétiques est liée à l’existence de courants moléculaires dans ces substances. Vous analyserez l’origine de ces courants et leur comportement en présence d’un champ magnétique excitateur

- lorsqu’on place des substances magnétiques dans un champ, leurs dipôles magnétiques élémentaires créent leur propre champ qui modifie le champ initial. Deux autres vecteurs, en plus de, sont introduits pour décrire le phénomène : l’excitation magnétique  et l’aimantation. Vous apprendrez la relation qui existe entre ces vecteurs et comment on les détermine.

Lectures appropriées :

- RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Les propriétés magnétiques de la matière. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Ressources pertinentes

- BEISER, A.(1979). Physique appliquée : Cours et problèmes.Serie Schaum . Traduction  française par LOBENBERG M. McGraw-Hill, Paris

- BREITHAUPT, J. (2000). New Understanding : Physics for Advanced Level. Fourth Edition, Stanley Thornes Publishers Ltd,England ,

- BRUHAT, G. (1967).Cours de Physique Générale : Electricité. Huitième Edition Révisée (2e tirage) par G.GOUDET, Masson et Cie., Editeurs, Paris

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1987). University Physics. Seventh Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- FRANCIS W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1974). College Physics. Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- GERL, M. et JANOT, C. (1970). Physique MP2 – PC2,  1. Relativité – Electromagnétisme.  Collection Hachette Université.

- HALPERN, A. (1991) Maxi Schaum Physique 2. Traduction française par BABES,V.

- McGraw-Hill, Paris

- KALACHNIKOV, S. (1980). Electricité. Traduction française. Editions Mir, Moscou, Réédition :1983

- NELKON, M. and PARKER, P. (1998). Advanced Level Physics.  Seventh Edition, Heinemann, (Oxford ?)

- RESNICK, R. et  HALLIDAY, D. (1979). Electricité et magnétisme, physique 2. Traduit par André Lebel et Claudine Thériault. Editions du Renouveau Pédagogique. Inc. Montréal (Québec) Canada

- TIPLER, P.-A. and Company. (1999). Physics for Scientists and Engineers. Fourth Edition.     W.H. FREEMAN and company. Worth Publishers Inc., New York, USA

- TIPLER, P. A. (1982). Physics. Second Edition. Worth Publishers Inc, New York, USA

Liens utiles :

●http://www.thyssenfrance.com/documents/mut%20devt%20text%20doc%20tech%20aim_MAGNETISME%20-%20QUELQUES%20RAPPELS.pdf

●http://perso.univ-lr.fr/vmathe/16_annexeA.pdf

●http://semainescience.u-strasbg.fr/magnetisme/fondement.html

●http://www.grasp.ulg.ac.be/cours/2cm/elec5.pdf

●http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/weisli_j.html

●http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/praimh.html

Description de l’activité :

Dans ce parcours d’apprentissage, vous êtes invité à passer par  quatre étapes progressives.

Etape 1 : au départ, vous aurez à effectuer des lectures sur le thème à étudier

Etape 2 : suite à cette phase de familiarisation globale, des compléments de cours

développeront à votre attention certains points importants. Des exercices adéquats incorporés dans ces compléments vous aideront à maîtriser ces concepts.

Etape 3 : afin de mettre en perspective tout ce qui précède, vous serez guidé vers des visites    de sites avec pour objectifs de vous faire accéder à des animations relatives au thème et d’aiguiser votre sens de l’observation.

Etape 4 : un enchaînement d’exercices vous sera proposé pour vous permettre de tester,    réinvestir et renforcer  vos acquis.

Le schéma  suivant résume  cette progression.

LECTURES COMPLEMENTS DE COURS VISITE DE SITES EVALUATION FORMATIVE

Evaluation formative :

Cette évaluation formative comprend des compléments de cours à lire avant de faire

les exercices. Chaque exercice représente 1% des points

Compléments de cours 1 :

Aimantation et courant moléculaire – Champ magnétique créé par un dipôle magnétique

Dipôle magnétique dans un champ magnétique

1-1 : Courant moléculaire

Diverses  substances placées  dans un champ magnétique   deviennent elle  mêmes sources de champ magnétique. On dit  qu’elles  s’aimantent. Cette  aimantation  est liée  à l’existence  de courants électriques  microscopiques  qui circulent  à l’intérieur  des atomes.

En effet,  chaque  atome  possède  des électrons  qui, dans  le modèle  classique,  gravitent  autour  de son noyau. Ces  électrons, dans leur mouvement, représentent des petites  boucles  de courants électriques  que l’on  appelle courants moléculaires  et produisent leur propre  champ magnétique.

Un courant  moléculaire,  qui est  un courant fermé, possède  un moment magnétique  tel que  = i S où  i est  l’intensité  du courant, S la surface  balayée par  le courant et  un vecteur  unitaire normal à cette surface. Le sens  de   est donné par la règle  du tire-bouchon.

Un courant  moléculaire  constitue  un dipôle  magnétique

1-2 : Champ magnétique créé par un dipôle magnétique.

Supposons  que, dans  son mouvement autour  du noyau, un électron  suit une  orbite  circulaire (modèle  classique). Désignons par O  le centre  de cette orbite  et par  a  son  rayon. Déterminons le champ magnétique  créé au point  O  par le courant  moléculaire  ainsi  constitué. Pour ce faire, on placera l’orbite circulaire  dans le plan  x o y  d’un  repère  O x y z  comme l’illustre la figure  ci-dessous.

Champ magnétique au point O

est un vecteur unitaire tangent à l’orbite  circulaire. Un élément de longueur d de la trajectoire peut s’écrire :

d= (a d()  , a  étant le rayon.

L’élément    de courant  I d crée  au point O  un champ d tel que :

d= - 	(1)  ( Remarquons  que dans cette  expression  est dirigé  de O vers M  et non  de M  vers O, d’où  le signe (-) ).

Nous  avons :

Or = -,  étant le vecteur unitaire porté  par oz. En effet les vecteurs unitaires  et  s’écrivent :

= (cos ()  + (cos ()

= (-sin ()  + (cos ()

et   sont  les vecteurs  unitaires  sur Ox  et Oy

= -() = -

La  relation (1)  s’écrit  maintenant :

d=

En  intégrant  cette  dernière  expression, on obtient  le champ  total au point O :

=  	(2)

Si  on fait  intervenir  le moment dipolaire, on  aura :

= I car  est ici  dans la direction de.

I = 				(3)

Les expressions (2) et (3)  donnent :

=  	  = .

Il s’ensuit  que  et  ont la même  direction  et  le même  sens.

1-3 : Dipôle  dans un champ  magnétique ex

* Lorsqu’un  dipôle magnétique  de moment  est placé  dans un champ magnétique  uniforme ex , il  subit  un couple  de moment   donné par :

=  ex.

Remarque : Cette  expression est tout  à fait  analogue  à celle  qui donne le moment  du  couple  appliqué  à un dipôle  électrique placé  dans un champ électrique (=  )

Ce couple tend  à faire  tourner le dipôle.

* Cette  interaction « Champ - dipôle »  est décrite par l’énergie  potentielle :

U = - ex

U est  minimale ex //

U est maximale  si ex  et   sont  antiparallèles.

La position  la plus  stable  correspond  à  //ex

1-4 : Aimantation  et courant moléculaire

Dans une substance  non aimantée, i.e en l’absence  d’un champ  extérieur ex,  les courants moléculaires  ou dipôles  magnétiques  sont orientés  de façon  désordonnée  et le champ  résultant  qu’ils  produisent  est nul.

Lorsqu’une  substance prend une  certaine aimantation,  ses  courants moléculaires  deviennent partiellement ou totalement  ordonnés et le  champ  résultant n’est plus nul.

La figure  ci-dessous  décrit ce modèle  de courants moléculaires dans  un matériau  uniformément  aimanté.

Remarquons  que les courants des portions de circuits  adjacents  sont opposés  et s’annulent.

Le  courant en tout point  à l’intérieur  de la substance  est alors  nul et  il reste  un courant  de surface  équivalent. Ce courant  de  surface  est appelé  « courant  ampérien ».

Un courant  de surface  équivalent  apparaît  donc  dans  une substance  aimantée. Ce  courant  de surface crée  un champ  induit ind  qui  s’ajoute  vectoriellement au champ  magnétisant ex.

On peut remarquer ici  l’analogie  aux charges  de surface  liées  dans les  diélectriques  polarisés. La  différence  réside  dans le fait que le champ électrique  dû  aux charges  de  polarisation  s’oppose  (en sens)  au champ  créé par les  charges   excitatrices  libres.

Compléments de cours 2 :

Relation entre le vecteur , le  vecteur intensité magnétique  et  le vecteur  aimantation   - Loi d’Ampère pour un milieu aimanté -  Susceptibilité  magnétique.

Rappelons  que lorsqu’un  matériau  est aimanté, un courant  de surface  apparaît. Ce  courant  induit  un champ ind  qui s’ajoute  au champ magnétisant, appelé  aussi  champ  excitateur. Le champ  total  dans le matériau  est alors :

= ex + ind

Considérons  un   solénoïde long  comportant  n spires  par unité  de longueur  et parcouru par un courant IC. Enroulons  les spires  de ce solénoïde  sur un matériau  magnétique  en forme  de tige  cylindrique  de section S et Déterminons l’aimantation d’une longueur l  de la tige et le champ total  dans ce système.

En l’absence  du matériau, le champ  à l’intérieur  du solénoïde  et  éloigné  de ses  extrémités  est uniforme  et parallèle  à l’axe  du solénoïde. Ce champ  est :

B0 = µ0 n IC

où n IC  est le courant  par unité  de longueur  avec IC  le courant qui parcourt   chaque spire.

Lorsque le matériau est  inséré, il est  aimanté  et un courant  de surface I apparaît  et crée  un champ ind.

Prenons  une portion  de longueur l de la tige cylindrique.

Son volume  et son moment magnétique sont respectivement V = S l  et m = I S, S étant  sa section.

L’aimantation M  (le moment  magnétique par unité  de volume) à  de la tige  est alors :

M =

Remarque : L’aimantation  s’exprime  donc en Am-1.

On  constate  que l’aimantation M est  égale  au courant  de surface par unité  de longueur.

M et n IC jouent le même rôle : courant par unité  de longueur. Il  s’ensuit que  le champ  Bind  qui résulte  de cette aimantation prend une  expression analogue  à B0 = µ0 n IC. On  a :

Bind = µ0 M

Le champ  total  dans le système  est alors :

B = B0 + Bind  si le matériau  est paramagnétique

B = B0 - Bind  si le matériau  est diamagnétique

Si la  tige est paramagnétique, le courant de surface I  et le courant excitateur IC ont le même sens. Dans ce cas  0  et ind  sont orientés dans le même sens et  on a  B = B0 + Bind

Si la  tige  est diamagnétique,  I et IC  sont le  sens  opposés  de  même que 0  et ind  et  on obtient  B = B0 - Bind

En  notation  vectorielle, on aura :

= 0 +ind

= 0 +µ0

0  est ici le champ  excitateur

2-1 : Relation entre le vecteur  l’intensité  magnétique et l’aimantation

On définit l’intensité magnétique

* = -

Les trois  vecteurs,, et  sont  liés par cette relation. L’intensité magnétique s’exprime en Am-1.On  peut retrouver  cette relation à partir  de la loi d’Ampère  pour un milieu aimanté.

Rappel  de la loi d’Ampère

La  loi d’Ampère  exprime  que la circulation  de  le long   d’une courbe  fermée (C) est égale  à la somme algébrique  des courants enlacés  par (C) multipliée par µ0.

С = µ0( I

( I = I1 – I2 + I3

Cette  loi  permet de calculer le champ  produit par  les courants I. En appliquant le théorème de Stokes, on obtient :

С =

- est une surface ouverte  limitée par (C).

En posant ( I =,   étant la densité de courant, on aura :

= µ0

De là, on tire :

(1)

C’est la loi d’Ampère  sous forme  différentielle.

2-2 : Loi  d’Ampère  et milieu aimanté

Le champ induit ind. qui apparaît dans un milieu aimanté est produit par un courant équivalent (courant ampérien) d densité  défini par :

=  (2)

Dans un milieu aimanté, le champ est dû essentiellement :

- au courant excitateur de densité

- au courant équivalent de densité

La loi  d’ampère  s’écrit donc :

= µ0 = µ0 (+)

En développant cette relation, on obtient :

= µ0+ µ0 = µ0 + µ0 ()

(- µ0) = µ0

(-) =

On définit :  = -

La loi  d’Ampère  devient

=

2-3 : Susceptibilité  magnétique

Dans les matériaux magnétiques  isotropes  et linéaires, l’aimantation  et  l’intensité magnétique  sont proportionnelles.

= Xm

Xm  est  appelé  susceptibilité magnétique.

La susceptibilité magnétique est positive pour les substances paramagnétiques  et négative pour les substances  diamagnétiques.

Pour  les  diamagnétiques donc, le vecteur  aimantation  est opposé  au vecteur  intensité magnétique.

Le tableau  ci-dessous donne les valeurs  des susceptibilités  de quelques matériaux  à 20°C.

| Matériau | Xm |
| --- | --- |
| Aluminium Bismuth Cuivre Magnésium Sodium | 2.3 x 10-5 -1,66 x 10-5 -0,98 x 10-5 1,2 x 10-5 -0,24 x 10-5 |

Perméabilité

Reprenons

On  en déduit que :

= µ0 (+) = µ0 (+ Xm) = µ0 (1 + Xm)

Posons µ = µ0 (1+ Xm)  d’où = µ

µ est  la perméabilité  du matériau. On  peut  aussi  écrire :

µ = µ0 µr  avec µr  = (1 + Xm)

µr  est  appelé  perméabilité  relative

Dans  le vide  ou dans un matériau  non magnétique, on a :

Xm = 0  = 1

- Pour les matériaux paramagnétiques

Xm > 0  µr > 1

- Pour les matériaux diamagnétiques

Xm < 0  µr < 1

- Pour les matériaux ferromagnétiques :

n’est plus proportionnel à

n’est plus  proportionnel à

On a un phénomène d’hystérésis

[Voir phénomène  d’hystérésis  dans  « lectures  appropriées »]

Exercices

Exercice 1

Un   solénoïde long, sans  noyau  de fer,  comporte  12 spires par cm. Il est  parcouru par un courant  d’intensité I = 0,50A.

- Déterminer  l’intensité  magnétique H  et le champ B au  centre du solénoïde.

- Lorsqu’on  introduit  dans le solénoïde  un noyau  de fer, le champ B  prend la valeur 1,36 T.

- calculer  de nouveau  l’intensité magnétique H

- trouver  l’aimantation M, la perméabilité  et  la perméabilité relative du noyau.

Exercice 2

Un tore de fer, de circonférence moyenne égale à 0,5m, de perméabilité relative µr = 5000 a un enroulement de 500 spires parcouru par le courant I = 0,15A. Déterminer l’aimantation M et le moment magnétique moyen par atome de fer.

On donne :

- la densité du fer ρ =7850 kg/ m3

- la masse molaire  M = 55,8 x 10-3kg/ mol

- le nombre d’Avogadro NA = 6,02 x 1023 atomes/ mol

Exercice 3

Soit une bobine toroïdale  de circonférence moyenne  l = 0,8m, comportant N = 1200 spires et parcouru  par un  courant d’intensité I = 1,5A

- Calculer  B et H  en admettant que le noyau  est vide.

- On suppose maintenant que la bobine est enroulée  sur un noyau  de bismuth  de susceptibilité magnétique  Xm = -1,66 105

  - Calculer la perméabilité  de  ce matériau  et comparer  avec la perméabilité  pour l’espace vide.

  - Calculer de nouveau B et H. Conclure

- On remplace le bismuth par le magnésium  de susceptibilité Xm = 1,2 10-5. Répondre  de nouveau  à la question 2.

On  prendra ( = 3,1415926

Exercice 4

Un barreau  aimanté  a un champ  coercitif  de 4 x 103 Am-1. On l’insère  dans un  solénoïde  de longueur 12cm  et qui comporte 60 spires. Quel  doit être le courant qui parcourt le solénoïde  pour  démagnétiser  ce barreau.

Exercice 5

Le tableau  ci-dessous donne la susceptibilité  magnétique de l’alun d’ammonium  de fer en fonction de la température.

| T, ° C | Xm |
| --- | --- |
| 258,15 173 73 27 | 129 x 10-4 19,4 x 10-4 9,7 x 10-4 6,5 x 10-4 |

Tracer  en fonction de la température  exprimée en degré Kelvin. La loi  de Curie  est-elle vérifiée ?  Si oui,  déterminer la constante de Curie.

Exercice 6

En admettant que le moment de dipôle  magnétique  de chaque atome de fer  est de  un magnéton  de Bohr,  déterminer  l’aimantation maximale  et le champ  magnétique  qui en résulte.

On donne :

- la densité du fer ( = 7850 kg/m3

- la masse  molaire  M = 55,8 10-3kg/mol

- le nombre  d’Avogadro NA = 6,02 x 1023 atomes /mol

- un magnéton  de Bohr µB = 9,27 x 10-24 Am2

Exercice 7

Selon  le modèle  classique,  un électron  dans un atome  suit une orbite  circulaire  autour  du noyau.

- Calculer  le moment  magnétique  associé  à ce  mouvement si son moment cinétique orbital  est égal  à 1,05 x 1034 Js.

- Un  électron  a un moment magnétique intrinsèque  de 0,928 x 1023A.m2. On le place  dans un champ magnétique  de grandeur 1,2T. Calculer  la différence  d’énergie magnétique  potentielle (U entre  les deux  orientations  suivantes  du spin : parallèle  à  et antiparallèle à .

- Quelle  soit  être  la  température   absolue  pour que (U =  kT.

On donne  la constante de Boltzmann k = 1,38 10-23 J/K.

Exercice 8

Considérer un électron  dans un atome  qui  suit  une orbite  circulaire  autour  du noyau  en présence  d’un champ  uniforme  et perpendiculaire  au plan  de l’orbite. Supposer  que la force  électrique  qui s’exerce sur cet  électron  est N fois  plus grande que  la force  magnétique. Déterminer les deux  vitesses angulaires possibles  de l’électron. Application numérique : N = 100 et B = 0,427 T.

Exercice 9

Le magnéton de Bohr  est  µB =  où  =, h étant la constante de Planck : h = 6,63x 1034 J.s ; me  est la masse  de l’électron.

- Calculer µB

- Montrer que µB  peut aussi être exprimé en

Activités d’apprentissage

- Lire les compléments de cours

- échanger par chat sous la supervision d’un tuteur pour s’approprier le contenu des compléments de cours

- ensuite faire les exercices

- s’organiser pour un travail collaboratif : les apprenant(e)s sont réparti(e)s en groupe sous la supervision d’un tuteur.

- Chaque groupe choisit un rapporteur.

- le tuteur organise le travail en indiquant l’ordre de résolution des exercices et la durée de recherche de solution pour chaque exercice

- les rapporteurs déposent les solutions des exercices dans un espace de travail réservé aux apprenant(e)s.

Réponses clés

Solution de l’exercice 1:

1- Calcul de H et B

Rappelons  que

En l’absence  du noyau  de  fer (i.e. dans le vide): =

et  sont parallèles à l’axe du solénoïde. Désignons par B0  le champ B en l’absence  du noyau  de fer. On a  en  un point éloigné  des extrémités  du solénoïde :

B0 = µ0 n I et H = n I

A.N.: µ0 = 4 ( x 10-7  ; I = 0,50A ; n = 1200 m-1

      - B0 = (4 ( x 10-7) (1200) (0,50)

B0 = 7,54 10-4 T

- H = (1200) (0,50)

H = 600 Am-1

2-

Intensité magnétique H

L’intensité magnétique  ne  change pas :

H = n I = 600 Am-1

Perméabilité  du noyau

En présence  du noyau  de fer on a :

B = µ H   µ =

A.N. : B = 1,36 T ; H = 600 Am-1

µ =

µ= 0,00226

- Perméabilité  relative du noyau

En l’absence  du noyau  de  fer : B0 = µ0 H

En présence  du noyau  de  fer :   B = µ H

On en  déduit :

= µr

A.N. : B = 1,36 T ;  B0 = 7,54 10-4 T

µr =

µr = 1800

ou

A.N. : µ = 0,00226 ; µ0 = 4( x 10-7

µr = 1800

- Aimantation

Prenons B = µ0H + µ0 M

Mais µ0 H = B0  B = B0 + µ0M

Il s’ensuit que :

M =

A. N. : B = 1,36T ; B0 = 7,54 10-4 T ; µ0 = 4( x 10-7

M =

M = 1,08 x 106 A m-1

Solution de l’exercice 2:

Aimantation

Partons  de la relation :

B = µ0H + µ0 M  B = B0 + µ0M  (1)    avec B0 = µ0M

B0  est le champ  en l’absence  du noyau de fer.

On déduit de la relation (1) :

M =

a) Calculons d’abord B0 et B

* B0 = µ0H = µ0 n I avec  n =  le nombre  de spires  par unité de longueur,  N et l étant respectivement  le nombre  total de spires et l la  circonférence  moyenne du tore.

* B = µH = µ n I = µ0 µr n I = µr B0

µr est la perméabilité relative

A.N. : N = 500 ; l = 0,5m ; µr = 5000 ; I = 0,15 A ; µ0 = 4( x 10-7

B0 = (4( x 10-7) ((0,15)

B0 = 1,88 10-4 T

B = (5000) (1,88 x 10-4)

B = 9,42 x 10-1 T

b) Calculons maintenant M

M =  =

M = 7,5 x 105 Am-1

Moment  magnétique moyen par atome

M est  le moment  magnétique par unité  de volume. Le moment magnétique moyen par atome  est alors :

m = , na  étant le nombre  d’atomes  de fer par  unité de volume.

c) Calculons na

On a  na = (NA) (ρ/ M )

( est la densité du fer,  M  sa masse molaire et NA  le nombre  d’Avogadro.

A.N.: NA = 6,02 x 1023 atomes / mol;  M = 55,8 Kg/mol; ( = 7850 kg/m3

na = (6,02 x 1023)

na = 8,47 1028 atomes /m3

d)  calculons  maintenant le moment magnétique moyen par atome m

m =  avec M =  7,5 105 Am-1 et na = 8,47 1028 atomes / m3

m =  8,85 10-24 A.m2

Solution de l’exercice 3:

- B et H  correspondant à l’espace  vide

B0 = µ0 n I avec n =

H = n I

A.N.: µ0 = 4(10-7 ;  N = 1200 ;  l = 0,8m ;  I = 1,5A

* B0 = 4(3, 1415926)10-7

B0 = 2,827433 x 10-3 T

* H =    H = 2250 Am-1

Perméabilité  du bismuth

µ = µ0µr, µr étant  la perméabilité  relative.

Mais µr = (1 +  Xm)  µ= µ0(1 +  Xm)

A.N.: µ0 = 4(10-7 ; Xm = -1, 66 x 10-5

µ = 4(3, 1415926) 10-7 (1-1, 66 x 10-5)

µ = 1,256616 x 10-6

Pour l’espace vide on a :

µ0 = 4(3,1415926) 10-7

µ0 = 1,256637 x 10-6

Le bismuth  est un matériau  diamagnétique (Xm < 0) : µ est  légèrement inférieur à µ0.

B et H

H est  toujours  égal à  n I

H = 2250 Am-1  (sa valeur n’a pas  changé)

B = µ H

B = (1,256616 x 10-6 ) (2250 )

B = 2,827386 10-3 T

B est légèrement inférieur à B0

Perméabilité  du magnésium

µ = µ0 (1 + Xm)    avec  Xm = 1,2 10-5

µ = (4 (3,1415926)10-7  (1+ 1,210-5)

µ = 1,256652 x 10-6

Le magnésium  est paramagnétique (Xm > 0) : µ est  légèrement  supérieur à µ0

B et H

* H est  toujours  égal  à 2250 Am-1

* B = µ H

B = (1,256652 x 10-6) (2250)

B = 2,827467 T

B est légèrement supérieur à B0.

Solution de l’exercice 4:

Le champ  coercitif  est le champ qu’il faut pour  démagnétiser  le barreau. Le courant qui parcourt  le solénoïde  doit être  tel qu’il  produise une intensité  magnétique égale à cette valeur.

Hcœrcitif = n I, n étant  le nombre de spires du solénoïde  par unité  de longueur.

On a  alors :

I =

N est le nombre de spires et l la longueur  du solénoïde.

A.N.:  Hcoercitif = 4 x 103 Am-1; N = 60; l = 0,12m

I =

I = 8 A

Solution de l’exercice 5:

On  a le tableau  de valeurs  ci-dessous :

| T ; K |  |
| --- | --- |
| 15 100,15 200,15 300,15 | 77,52 515,46 1030,93 1538,46 |

(O°C = 273,15 K)

= f (T)  (voir  graphique  ci-dessous)  est  une  droite  passant par l’origine.

Prenons la loi de Curie  pour  les paramagnétiques. Cette  loi dit que :

M = A  où A  est une constante. Une augmentation de B tend à accroître  l’alignement  des dipôles magnétiques du matériau paramagnétique. Une augmentation de la température T provoque une plus  grande  opposition à cet  alignement.

Cette loi peut  aussi  s’écrire :

Xm =  où C est  appelée constante de Curie.

Xm =   =

Cette dernière relation montre que  est  proportionnel à T. Si l’on trace  en fonction  de la température T  on doit obtenir  une droite passant par l’origine  et dont la pente est

La pente  obtenue avec la  droite  expérimentale  est :

= = 5,115 K-1

C =

C = 0,195 K

Solution de l’exercice 6:

Aimantation maximale

La valeur maximale Ms de l’aimantation est obtenue lorsque tous les dipôles  magnétiques  s’alignent. Dans ce  cas  on a :

Ms = n m

où n est le nombre d’atomes par unité de volume et m le moment magnétique de chaque atome.

- Calculons n :

On a :

n = NA (/ M

( est  la densité  du fer, M  sa masse molaire et NA le nombre d’Avogadro.

A.N.: ( = 7850kg/m3; M = 55,8 10-3kg/mol; NA = 6,02 x 1023 atomes / mol

n = (6, 02 x 1023)

n = 8, 47 1028  atomes /m3

- Connaissant n, on peut maintenant calculer Ms

Ms = n m

A.N. : n = 8,47 1028 atomes/m3 ; m = µB= 9,27 x 10-24 Am2

Ms = (8,47 1028) (9,27 x 10-24)

Ms = 7,85 x 105 Am-1

Champ magnétique

Le champ magnétique qui en résulte est :

B = µ0Ms

A.N.: µ0 = 4 ( x 10-7

B = (4( x 10-7) (7, 85 x 105)

B = 0,986 T

Solution de l’exercice 7:

1- Moment  magnétique

Supposons  que  l’électron  suit une  orbite  circulaire  de rayon r  avec la vitesse v. le moment magnétique  associé  à ce mouvement est :

ml = I S        (1)    avec S = ( r2  et I =  où T est la période  de révolution.

On a : vT = 2(r

La relation (1) devient :

ml = I S =

ml = (mvr)

A.N. : e = 1,6 10-19 C ; m = 9,11 x 10-31 kg ; mvr = 1,05 x 10-34 J.s

ml =

ml = 9,22 10-24 Am2

2- Différence  d’énergie  potentielle

Soit   le  moment  magnétique intrinsèque. Lorsque  et  sont  parallèles, l’énergie  potentielle est :

U1 = -. = - ms B

Lorsque  et sont antiparallèles,  cette énergie est :

U2 = - .= ms B

Il s’ensuit que :

(U = U2 – U1 = 2ms B

A.N. : ms = 0,928 x 10-23A.m2 ; B = 1,2 T

(U = 2 (0,928 x 10-23) (1,2)

(U = 2,23 10-23 J.

3-  Température à laquelle (U =   kT

(U =   kT  T =

A.N. : k = 1,38 10-23

T =

T = 3,23 K

Solution de l’exercice 8:

Considérons les deux possibilités, c’est-à-dire, l’électron  qui tourne  dans le sens horaire  et dans le sens  antihoraire.

Supposons  que  est dirigé comme l’indique la figure

On a ici :

FE  FB = m (2r  avec r  le rayon de la trajectoire  et ( la vitesse angulaire.

D’après  l’hypothèse : FE = NFB  (N  1) FB = m(2r = m

Mais FB = e v B, d’où:

(N  1) e v B = m

v = (N 1)

( = (N 1)

A.N. : B = 0,427 T ; N = 100 ; e = 1,6 10-19 C ; m = 9,11 10-31kg

* (1 = (100- 1) (

(1 = 7,42 1012 rads-1

* (2 = (100+ 1) (

(2 = 7,57 1012 rads-1

Solution de l’exercice 9:

1)  µB =

●= = 1,056 x10-34 J.s

● e = 1, 6x10-19 C ; me = 9,11 x10-31kg

● µB =

µB = 9, 27 x10-24

Transformons  .  On   a :

C = As

J = Nm = (kg m s-2) (m) = kg m2 s-2

D’où                              = = Am2

On voit  que le moment magnétique s’exprime bien  en Am2 (voir m = I S)

µB = 9,27 x10-24 Am2

2) Le magnéton  de Bohr  peut aussi  s’exprimer en  . On a vu que :

J = kg m2 s-2       (1)

Transformons le Tesla. Pour ce faire,  partons  de F = q v B (force  qui s’exerce  sur une particule  qui se déplace  avec une vitesse v  dans un champ B).

B =

.Dans le système  international B est en Tesla, F en  Newton, q en Coulomb  et v en mètre  par seconde. On a alors :

T =

N = (kgms-2)		 T 	(2)

C = (As)

(1) et (2)  donnent : = Am2

On a donc aussi µB = 9,27x 10-24

Visite de sites :

Vous trouverez dans les adresses qui suivent des informations qui renforcent et complètent ce que vous avez appris au cours de cette activité.

http://www.thyssenfrance.com/documents/mut%20devt%20text%20doc%20tech%20aim_MAGNETISME%20-%20QUELQUES%20RAPPELS.pdf

Ce site donne quelques rappels sur le magnétisme

http://perso.univ-lr.fr/vmathe/16_annexeA.pdf

Le présent lien développe quelques rappels des notions de base des propriétés magnétiques de la matière. Il rappelle en particulier :

- les grandeurs magnétiques fondamentales B, H et M

- le paramagnétisme, le diamagnétisme et le ferromagnétisme

- le phénomène d’hystérésis

http://semainescience.u-strasbg.fr/magnetisme/fondement.html

Ce site traite les fondements théoriques du magnétisme

http://www.grasp.ulg.ac.be/cours/2cm/elec5.pdf

C’est un document sur les milieux magnétiques. Il décrit la magnétisation (ou aimantation), la susceptibilité magnétique et la relation qui lie les vecteurs,et .

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/weisli_j.html

Une animation des domaines de Weiss  est proposée ici. On peut visualiser le déplacement des parois de ces domaines. Les cas de déplacement réversible et irréversible sont considérés.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/praimh.html

La courbe de première aimantation, l’aimantation rémanente et le champ coercitif sont abordés ici.

Résumé

Ce  qu’il faut retenir :

Les trois vecteurs, et ● Les phénomènes magnétiques dans l’espace vide peuvent être décrits à l’aide d’un seul vecteur : le vecteur ● Pour décrire les phénomènes magnétiques dans un milieu matériel, on introduit deux autres vecteurs : l’intensité magnétique (ou l’excitation magnétique) et l’aimantation. Les vecteurs, et sont liés par la relation : comporte deux contributions : une contribution indépendante des propriétés microscopique du milieu une contribution qui dépend des propriétés microscopiques du milieu Dans le système international, etsont exprimés en A/m ou J/Tm3. La susceptibilité magnétique et les perméabilités ● Pour un milieu isotrope et linéaire - = Xm ; Xm est appelé « susceptibilité magnétique » C’est une grandeur sans dimension. - = (1+ Xm) = avec (1+Xm) = est appelé « perméabilité relative ». C’est aussi une grandeur sans dimension. Courants moléculaires Les courants moléculaires sont des courants électriques microscopiques qui existent dans toutes les substances. Ils ont une double origine liée au mouvement des électrons dans les atomes constitutifs de ces atomes : le mouvement orbital des électrons et la rotation des électrons sur eux-mêmes. Ces boucles de courant constituent de petits dipôles magnétiques et possèdent des moments magnétiques. Paramagnétisme, diamagnétisme et ferromagnétisme Il existe trois classes de substances magnétiques : les paramagnétiques, les diamagnétiques et les ferromagnétiques. Les paramagnétiques sont constitués d’atomes qui possèdent des moments magnétiques permanents. En l’absence de champ magnétique, ces moments magnétiques élémentaires sont orientés au hasard et leur résultante est nulle. Par contre, placés dans un champ magnétique excitateur, ils tendent à s’aligner avec le champ. L’agitation thermique tend à détruire cet alignement et d’autant plus fortement que la température est élevée. Les paramagnétiques sont aussi caractérisés par une susceptibilité magnétique positive. Les atomes constitutifs d’un diamagnétique n’ont pas de moment magnétique propre. Quand on leur applique un champ magnétique, des moments magnétiques opposés à ce champ sont induits sur ces atomes. La susceptibilité magnétique des diamagnétiques est négative. Le champproduit par un courant est modifié par la présence d’un matériau magnétique. Habituellement cette variation est faible. Une légère augmentation de apparaît dans un paramagnétique et une légère diminution dans le cas d’un diamagnétique. Par contre, dans les substances ferromagnétiques, i.e. dans les substances susceptibles de prendre de fortes aimantations, il se produit une forte augmentation de . Un ferromagnétique est aussi constitué d’atomes ayant de moments magnétiques permanents. Il contient un grand nombre de domaines aimantés appelés domaines magnétiques ou domaines de Weiss. La forme de ces domaines est modifiée en présence d’un magnétique extérieur.

Autoévaluation

Les apprenant(e)s prennent note des difficultés rencontrées au cours de l’activité d’apprentissage. Ils/Elles pourront revoir les parties du cours concernées afin de mieux cerner l’origine de leurs difficultés et erreurs.

Guide de l’enseignant

Le Professeur corrigera  les productions des groupes. Il/Elle déposera la correction dans un espace de travail  accessible aux apprenant(e)s. La correction sera accompagnée d’un feedback adéquat. Les notes obtenues pour chaque groupe sont attribuées aux membres du groupe et vont compter pour 20% de l’évaluation finale du module.

Activité d’apprentissage 4

Titre de l’activité : POLARISATION- VECTEUR DE POYNTING D’ENERGIE

PRESSION DE RADIATION

Temps d’apprentissage :

Consigne : Pour cette activité, si vous avez au moins ¾ des points, vous avez fait du  très bon travail, vous pouvez continuer.

Si vous avez moins de la moitié des points, vous devez relire les lectures proposées et refaire l’activité.

Si vous avez plus de la moitié des points et moins de ¾ des points, vous avez fait du bon travail, mais vous devez faire des efforts pour la suite.

Objectifs spécifiques :

L’apprenant(e) doit être capable de(d’) :

- Etudier l’évolution d’une onde électromagnétique

- Déterminer l’état de polarisation d’une onde électreomagnétique

- Déterminer le vecteur de Poynting associé à une onde électromagnétique plane

- Déterminer la densité d’énergie associée à une onde électromagnétique

- Déterminer l’intensité d’une onde électromagnétique

- Déterminer la  pression de radiation d’une onde électromagnétique

Résumé de l’activité

Cette activité se consacre sur l’étude des quatre équations  fondamentales qui sous tendent l’électromagnétisme. Elle met aussi l’accent sur la polarisation d’une onde électromagnétique et l’énergie qu’elle transporte lors de cette propagation. Vous apprendrez à :

- dégager les caractéristiques d’une onde plane en particulier la relation qui lie le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur de propagation associés à cette onde

- analyser l’état de polarisation d’une onde électromagnétique

- examiner le vecteur de Poynting et sa relation avec l’énergie transportée par une onde

Lectures appropriées

- RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Les équations de Maxwell ; Les ondes électromagnétiques. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Ressources pertinentes

- BEISER, A.(1979). Physique appliquée : Cours et problèmes.Serie Schaum . Traduction  française par LOBENBERG M. McGraw-Hill, Paris

- FRANCIS, W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1987). University Physics. Seventh Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- FRANCIS, W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG, H. D. (1974). College Physics. Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- HALPERN, A. (1991) Maxi Schaum Physique 2. Traduction française par BABES,V. McGraw-Hill, Paris

- NELKON, M. and PARKER, P. (1998). Advanced Level Physics.  Seventh Edition, Heinemann, (Oxford ?)

- RESNICK, R. et  HALLIDAY, D. (1979). Electricité et magnétisme, physique 2. Traduit par André Lebel et Claudine Thériault. Editions du Renouveau Pédagogique. Inc. Montréal (Québec) Canada

- TIPLER, P.-A. and Company. (1999). Physics for Scientists and Engineers. Fourth Edition.     W.H. FREEMAN and company. Worth Publishers Inc., New York, USA

- TIPLER, P. A. (1982). Physics. Second Edition. Worth Publishers Inc, New York, USA

Liens utiles :

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/oem1.html

http://www.walter-fendt.de/ph11f/emwave_f.htm

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/2pcirc_j.html

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/polond_j.html

Descriptions de l’activité

Votre itinéraire dans cette activité d’apprentissage comprend trois étapes :

Etape 1 : des lectures sur les thèmes à étudier  vous sont proposées

Etape 2 : dans cette phase, vous aurez à résoudre une série d’exercices pour vous aider à évaluer vos acquis

Etape 3 : vous êtes ensuite guidé vers des sites qui traitent les thèmes de votre étude et qui vous permettent de visualiser quelques animations

Evaluation formative

Les apprenant(e)s font obligatoirement tous les exercices en travail collaboratif. La note du groupe est commune aux différents membres du groupe. L’exercice 1 compte pour 50% des points et l’exercice 2 pour 50%  des points

EXERCICES

Exercice 1

On considère les ondes suivantes :

a) Etudier les évolutions de ,  et au cours du temps

b) Déterminer les états de polarisation de , de  et de

Exercice 2

Soit une onde électromagnétique dont le champ électrique est défini par :

Déterminer le vecteur de Poynting  et la densité d’énergie U associés à cette onde. On donne .

Exercice 3

Soit, en notation complexe, un champ électrique  et un champ magnétique  , et  étant respectivement les vecteurs unitaires suivant l’axe des x et l’axe des y. Vérifier que  et représentent respectivement le champ électrique et le champ magnétique d’une onde électromagnétique plane dont l’axe de propagation et la polarisation sont à préciser

Exercice 4

Rappeler la signification de chacune des équations de Maxwell.

Exercice 5

Cocher la bonne réponse.

Soit le champ électrique d’une onde électromagnétique plane. Il est :

polarisé suivant l’axe x

polarisé suivant l’axe y

polarisé suivant l’axe z

Exercice 6

Cocher la bonne réponse

Soit  le champ électrique d’une onde électromagnétique plane. Le champ magnétique associé à cette onde est :

Exercice 7

Cocher les bonnes réponses

1 - Les équations de Maxwell ne s’appliquent qu’aux champs électriques et magnétiques qui ne varient pas au cours du temps.

vrai

Faux

2 -  Les ondes électromagnétiques sont des ondes longitudinales.

vrai

Faux

3 -  Les densités d’énergie emmagasinée dans le champ électrique et dans le champ magnétique d’une onde électromagnétique sont égales.

vrai

Faux

Exercice 8

Soit une onde électromagnétique décrite par et qui se propage dans le vide. Etablir l’expression de l’intensité de cette onde. Calculer cette intensité sachant que l’amplitude du champ  est . On donne la permittivité du vide  .

Exercice 9

Une station radio R a une puissance moyenne rayonnante de 50kW.
 1- Déterminer l’intensité de l’onde à 50km de la station et sa pression. Pour ce faire, on suppose que le rayonnement est uniforme sur une sphère de centre R.

2 – Déterminer, à cette distance, les amplitudes des champs  et associés à cette onde.

Exercice 10

Soit une onde polarisée circulairement dont l’axe de propagation est suivant l’axe Oz. Cette onde est telle que , et  étant respectivement les vecteurs unitaires suivant l’axe x et l’axe y. Trouver  son expression

Activités d’apprentissage

- Les apprenant(e)s doivent lire les lectures appropriées avant de faire les exercices.

- Le tuteur les organisera  en groupe pour un travail collaboratif.

- Ils discutent en chat les différents points qu’ils ou elles n’auraient pas compris sous la supervision du tuteur.

- Quand le tuteur jugera que les apprenants(es) ont un niveau de compréhension satisfaisant des lectures,  alors ils pourront commencer à résoudre les exercices.

- Tous les groupes cherchent le même exercice en même temps sous la supervision du tuteur qui fixera la durée.

- Chaque groupe cherche en son sein un rapporteur qui mettra les noms de tous les membres du groupe sur le compte rendu de l’exercice avant de l’envoyer par e-mail en fichier attaché au professeur titulaire du cours.

Réponses clés

Exercice 1

a ) Les évolutions de ,  et au cours du temps

Evolution   de   et  polarisation de

On peut écrire :

=

avec           E1x = et E1y =

Pour z = 0, et en remplaçant par , étant la fréquence de l’onde on a :

Etudions maintenant les évolutions de , de  et de  (0,t) en fonction du temps et consignons les valeurs dans le tableau ci-dessous. Les axes x et y sont illustrés ci-dessous :

| T | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1x(0,t) | 0 |  |  |  | 0 |  |
| E1y(0,t) | E |  | 0 |  |  |  |
| (0,t) |  |  |  |  |  |  |

tourne dans le sens opposé à celui des aiguilles d’une montre et son amplitude est constante. Son extrémité décrit un cercle. Cette onde est donc polarisée circulairement à gauche. On peut le vérifier en prenant :

. C’est  l’équation d’un cercle de rayon E.

Evolution   de   et  polarisation de

=

avec         E2x = et E2y =

Pour z = 0, et en remplaçant par ,  on a :

Les évolutions de , de  et de  (0,t) en fonction du temps sont décrites dans le tableau ci-dessous :

| T | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2x(0,t) | E |  | 0 |  |  |
| E2y(0,t) |  | E |  | 0 |  |
| (0,t) |  |  |  |  |  |

On voit que le vecteur  tourne mais son module n’est pas constant . l’extrémité de  décrit une ellipse : on a ici une polarisation elliptique.

Evolution   de   et  polarisation de

=

avec         E3x = et E3y =

Pour z = 0 , on a :

| T | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3x(0,t) | 0 |  |  |  |
| E3y(0,t) | 0 |  |  |  |
| (0,t) |  |  |  |  |

Nous avons ici une polarisation rectiligne. On peut le vérifier en écrivant :

Exercice 2

Vecteur de Poynting

Rappelons l’expression le vecteur de Poynting :

Nous avons ici une onde plane qui se propage dans la direction des z. Son vecteur de propagation  s’écrit donc :

On a alors :

Mais

Le vecteur de Poynting s’écrit donc :

En appliquant la relation , on obtient

Mais

On voit que le vecteur de Poynting a la direction de propagation de l’onde.

Densité d’énergie

La densité d’énergie transportée par une onde électromagnétique est donnée par :

Ici

Reprenons

Mais  d’où on a et

La densité d’énergie devient donc :

=

Mais . En remplaçant  on obtient :

U =

Exercice 3

Si  et  sont respectivement le champ électrique et le champ magnétique d’une onde électromagnétique plane, alors ils vérifient la relation :

Calculons   . Ici  et  se propagent dans la direction des z  . On obtient :

=

Mais, d’où on a :

=

Ce n’est autre que le champ

Exercice 4

Les équations de Maxwell sous forme intégrale sont :

(1)

(V) est un volume enveloppé par (S) et ( la densité des charges. C’est la loi de Gauss : le flux du champ électrique à travers une surface fermée S est relié à la charge nette (i.e à la somme algébrique de toutes les charges) située à l’intérieur de S.

(2)

C’est l’équivalent de la loi de Gauss en magnétisme. Il reflète le fait qu’il n’existe pas de pôle magnétique isolé.

(3)

S est une surface délimitée par la  courbe C. C’est la loi de Faraday.

(4)

C’est la loi d’Ampère généralisée.

Exercice 5

polarisé suivant l’axe x : Bonne réponse. En effet  n’a pas de composantes suivant y  et z

polarisé suivant l’axe y : Faux. Analysez de nouveau l’expression de

polarisé suivant l’axe z : Incorrect. L’axe z est plutôt la direction de propagation de  l’onde électromagnétique

Exercice 6

: Faux.  et ne sont pas polarisés suivant la même direction.

: Bonne réponse. En effet  et sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. Ici la direction de propagation est l’axe z.  est polarisé suivant l’axe x, donc  est nécessairement polarisé suivant l’axe y.

: Faux. Pour une onde électromagnétique plane, est  perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde qui est ici l’axe z.

Exercice 7

1-  Faux. En effet les équations de Maxwell sous forme intégrale sont :

(1)

(2)

(3)

(4)

Les équations (3) et (4)  montrent que ces équations s’appliquent à des champs variables : un champ magnétique variable au cours du temps crée un champ électrique et vice-versa.

2- Faux. Dans une onde électromagnétique, les vecteurs champ électrique , champ magnétique et le vecteur d’ondequi définit la direction de propagation de l’onde sont liés par la relation  et  est  orthogonal à . Les vecteurs ,  et forment un trièdre direct.

et sont perpendiculaires à  une onde électromagnétique est une onde transversale.

3- Vrai. En effet la densité d’énergie électrique et la densité d’énergie magnétique sont respectivement:

.

En vertu de la relation , on a  . Mais . Il s’ensuit que :

Exercice 8

Soit  cette intensité:  où est la valeur moyenne de la norme du vecteur de Poynting. Cherchons d’abord le vecteur de Poynting  :

avec    .

Nous avons ici une onde qui se propage dans la direction de l’axe x. Il s’ensuit que  , étant le vecteur unitaire suivant l’axe x. On a alors:

avec  .

,  et  forment un trièdre direct    .

Le vecteur de Poynting s’écrit donc:

L’intensité de l’onde est:

car  la valeur moyenne .

Application numérique:

,  et

Exercice 9

Intensité de l’onde

L’intensité de l’onde est  où est la valeur moyenne de la norme du vecteur de Poynting. S est une énergie par unité de temps et par unité de surface. La puissance est une énergie par unité de temps. On a donc:

,    étant la puissance rayonnante et  l’aire de la sphère de rayon R = 50km . l’aire de cette sphère est . On obtient alors:

Pression de radiation

Soit Pr cette pression

Amplitudes de  et

En reprenant le résultat de l’exercice précédent, on a :

,   étant l’amplitude du champ . On obtient donc:

Application numérique :

; ;

En vertu de la relation   l’amplitude du champ  est:

Exercice 10

On a ici une polarisation circulaire, alors d’une façon générale  a pour expression :

Il faut déterminer la valeur de la phase . On a à z = 0 et t = 0 :

(1)

Mais par hypothèse:

(2)

Par identification, on déduit des relations (1) et (2) que:

et

Ceci est vérifié pour   et par conséquent l’ expression de  est :

Visite de sites :

Vous trouverez dans les adresses qui suivent des informations qui renforcent et complètent ce que vous avez appris au cours de cette activité.

http://www.walter-fendt.de/ph11f/emwave_f.htm

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/oem1.html

Ces deux  sites proposent une animation de la propagation d’une onde électromagnétique plane.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/2pcirc_j.html

Ce lien montre la superposition de deux polarisations circulaires gauche et droite.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/polond_j.html

Il s’agit ici d’une animation  d’une  polarisation elliptique.

Auto évaluation

Les apprenant(e)s consigneront les difficultés rencontrées et les erreurs commises pendant la recherche de solution des exercices afin de pouvoir les éviter plus tard. Ils/Elles pourront  revoir les parties du cours qu’ils n’ont pas bien comprises et  préparer l’évaluation sommative.

Guide de l’enseignant

Le Professeur corrigera  les productions des groupes et déposera la correction dans un espace de travail  accessible aux apprenant(e)s. La correction sera accompagnée d’un feedback adéquat expliquant toutes les erreurs commises. Les notes obtenues pour chaque groupe sont attribuées aux membres du groupe et vont compter pour 20% de l’évaluation finale du module.

11. LISTE COMPILEE DE TOUS LES CONCEPTS-CLE (GLOSSAIRE)

1-  Effet  Hall

Lorsqu’un  métal parcouru  par un  courant  est introduit   dans un champ  magnétique  perpendiculaire  à la direction  de ce courant,  il apparaît  dans le métal  un champ  électrique. Ce champ  électrique  est perpendiculaire  à la fois à  la direction  du courant  et du champ magnétique. On appelle  Effet Hall  l’apparition  d’un tel champ.

2-  Induction  électromagnétique

Une variation dans le temps du flux  de champ magnétique ( à travers  un circuit  a pour  effet  de produire une f.é.m.  qui fait  circuler  dans celui-ci  un courant induit. Ce phénomène  est appelé  induction  électromagnétique. Ce  phénomène  s’observe  toutes les  fois  que le flux  magnétique  à travers  un circuit  varie  quelle  que soit  la cause de cette variation.

3-  Auto induction

Un circuit  quelconque  parcouru  par un courant  d’intensité  I est  traversé  par un flux  magnétique ( produit par ce  courant  lui-même. ( est proportionnel à I. Toute  variation  de I ,donc  de (, a pour effet  de produire une f.é.m. d’induction  qui fait circuler  dans ce  circuit  un courant  complémentaire. C’est à ce phénomène  qu’on donne le nom de « auto induction » ou « self-induction ».

4-  Induction mutuelle  de deux  circuits

Soient  deux  circuits C1  et C2 parcourus  par des  courants  d’intensité  I1  et I2. Si l’intensité I1  varie  dans le circuit  (C1), le flux  magnétique à travers  C2  varie  et il  apparaît  dans  (C2) une f.é.m. d’induction  appelée f.é.m. d’induction mutuelle.

5-  Paramagnétisme

C’est  une propriété  des  substances  dont les atomes  constitutifs  possèdent chacun  un moment  magnétique  élémentaire  permanent. En l’absence  de champ magnétique  excitateur , ces moments  magnétiques  sont orientés au hasard  et leur moment  résultant  est nul. En présence  d’un champ  excitateur , les  dipôles magnétiques  tendent à s’aligner avec . L’agitation  thermique  empêche  un alignement  parfait mais  le moment magnétique  résultant  est  différent  de zéro . Les substances  qui  représentent une telle  propriété  sont appelées  corps paramagnétiques.

6-  Ferromagnétisme

C’est une  propriété  des substances susceptibles  de prendre  de fortes  aimantations. Comme les paramagnétiques, les ferromagnétiques sont constitués d’atomes ayant  des moments magnétiques permanents mais  ces moments magnétiques  peuvent être  alignés  même  en l’absence  de champ  excitateur.

7- Diamagnétisme

C’est  une propriété  des  substances  dont les  atomes  constitutifs  n’ont pas  de  moment  magnétique  propre. Quand  on applique un champ  excitateur , des moments  magnétiques  orbitaux sont  induits  dont le sens  s’oppose à celui de .

8- Aimantation

L’aimantation  caractérise  l’état  magnétique  d’un corps  aimanté. C’est  le moment magnétique  résultant  par unité  de  volume. Elle  exprime  en Am-1  dans le  système  d’unités international. On utilise  un vecteur  appelé  vecteur  aimantation  pour  décrire  cet état.

,  étant  le moment  magnétique résultant et V le  volume  du corps  aimanté.

9-Hystérésis :

Lorsqu’on  aimante  un corps  ferromagnétique  primitivement  non aimanté, son  aimantation  croît  avec le  champ  appliqué Bapp ou champ  d’aimantation  et finit par atteindre  une valeur  limite  appelée  intensité d’aimantation  à saturation. On parle ici de  première  aimantation  de ce corps. Si  on fait  ensuite  décroître  Bapp, l’aimantation  diminue  mais pour chaque  valeur  de Bapp  elle conserve  une valeur  supérieure à celle  qu’elle  avait  au  cours  de la première  aimantation. C’est le phénomène  de  l’hystérésis  magnétique. La  variation  de l’aimantation présente un retard  sur la variation  du champ  d’aimantation. « Hystérésis »  est un  substantif grec  qui signifie  retard.

10-  Aimantation rémanente

Si après  qu’un corps  ferromagnétique  a été  aimanté,  on fait  décroître  progressivement le champ  d’aimantation,  ce corps  garde une certaine  aimantation  même quand le champ  appliqué  Bapp  redevient  nul : c’est  l’aimantation  rémanente.

11-  Champ  coercitif

Pour rendre  nulle l’aimantation rémanente, il faut appliquer un champ magnétique Bc  de  sens  contraire  à celui  du champ  d’aimantation initiale. Bc  est appelé  « champ coercitif ».

12-  Point  de Curie

L’aimantation  d’un ferromagnétique  décroît  quand  la température  augmente et  s’annule à une certaine  température Tc  appelée  « point de curie ».

13-  Equations de Maxwell

Equations,  au nombre  de quatre,  qui sous tendent l’électromagnétique  et  régissent le comportement  des ondes  électromagnétiques.

14-  Vecteur  de Poynting

Le transport  de  l’énergie  dans un champ  électromagnétique peut-être décrit / défini à l’aide  d’un vecteur  flux  d’énergie  électromagnétique appelé vecteur de Poynting . Le flux du vecteur  à travers une surface représente la quantité d’énergie électromagnétique traversant cette surface par unité de temps; Sa direction indique le sens de propagation de l’énergie.

12. LISTE COMPILEE DES LECTURES OBLIGATOIRES

Lecture #1

Référence complète :

RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Circuits à courant alternatif. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Résumé :

Ce chapitre analyse les oscillations de tension et de courant dans les circuits comportant diverses combinaisons de résistance, d’inductance et de capacité. Il étudie les impédances de ces circuits, le phénomène de résonance dans un circuit RLC série, la puissance en courant alternatif.

Justification

Cette lecture prépare l’apprenant(e) à l’activité d’apprentissage 1. Il(elle) mobilisera ses acquis lors de cette lecture :

-  pour calculer le déphasage entre tension et courant, l’impédance d’un circuit

-  pour établir l’impédance complexe d’un circuit

-  pour établir et calculer le courant instantané qui parcourt un circuit et la tension

instantanée à ses bornes

Lecture #2

Référence complète :

RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Champ magnétique et particules chargées en mouvement. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Résumé :

Ce chapitre décrit et interprète l’expérience de Thomson qui a contribué à la découverte de l’électron, l’effet Hall qui a permis de déterminer le signe des porteurs de charge dans un conducteur. Il étudie aussi les accélérateurs de particules tels que le cyclotron et le synchrotron.

Justification:

Les points développés ici aideront l’apprenant(e) à déterminer le rapport  par la méthode de la déflexion magnétique, à mieux appréhender le fonctionnement d’un spectromètre de masse, à déterminer le nombre de porteurs de charge par unité de volume dans un conducteur, à calculer le rayon de la trajectoire d’une particule chargée qui pénètre dans un champ magnétique et la vitesse d’une particule chargée à la sortie d’un cyclotron.

Lecture #3

Référence complète :

RASOLONDRAMANITRA, H.(2007).Inductance.Madagascar.Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Résumé :

Ce chapitre :

- énonce et explique la loi de Lenz

- explique le phénomène d’auto-induction , d’induction mutuelle

- définit l’inductance d’un dispositif et montre comment on peut la calculer

- étudie quelques applications pratiques du phénomène d’induction

électromagnétique

- montre que de l’énergie est emmagasinée dans un champ magnétique

Justification:

Cette lecture aide l’apprenant(e) à appliquer la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant induit dans un circuit, à calculer l’inductance d’un circuit et le coefficient d’induction mutuelle de deux circuits, à consolider ses acquis sur le phénomène d’induction électromagnétique.

Lecture #4

Référence complète :

RASOLONDRAMANITRA, H. (2007). Les propriétés magnétiques de la matière. Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Résumé :

Ce chapitre commence par un rappel des lignes de champ magnétique et électrique et par une discussion de la loi de Gauss appliquée au magnétisme. L’aimantation des substances magnétiques est ensuite abordée. Cette étude est suivie de la description et de l’interprétation des propriétés des paramagnétiques, diamagnétiques et ferromagnétiques.

Justification:

Cette lecture amène l’apprenant(e) à s’approprier les points essentiels pour la compréhension du processus d’aimantation et  la compréhension des phénomènes de paramagnétisme, de diamagnétisme et de ferromagnétisme.

Lecture #5

Référence complète :

RASOLONDRAMANITRA, H. (2007).Les équations de Mawxell.Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Résumé :

Ce chapitre rappelle au début qu’un champ magnétique variable crée un champ électrique. Il considère après l’effet inverse ,i.e. qu’ un champ électrique variable induit un champ magnétique. Il introduit le courant de déplacement et la loi d’Ampère généralisée. Les équations de Maxwell sont ensuite présentées et analysées.

Justification:

L’apprenant découvre et apprend par le biais de cette lecture que les équations de Maxwell résument les lois de l’électricité et magnétisme et qu’elles constituent les équations fondamentales de l’électromagnétisme.

Lecture #6

Référence complète :

RASOLONDRAMANITRA, H. (2007).Les ondes électromagnétiques.Madagascar. Université d’Antananarivo. Cours inédit.

Résumé :

Ce chapitre établit les équations de propagation(ou équations d’onde) des champs et associés à une onde électromagnétique. Il traite aussi l’énergie transportée par une onde électromagnétique et introduit le vecteur de Poynting. La polarisation d’une onde électromagnétique est aussi discutée.

Justification:

Cette lecture donne à l’apprenant(e) les éléments qu’il faut mobiliser pour déterminer :

-  l’état de polarisation d’une onde électromagnétique

-  le vecteur de Poynting associé à une onde électromagnétique

-  la densité d’énergie associée à une onde électromagnétique

- l’intensité d’une onde

- la pression de radiation

13. LISTE COMPILEE DES RESSOURCES MULTIMEDIA

Pas de ressource multimédia à notre connaissance

Lien utile #10

Titre : http://membres.lycos.fr/physicisss/labos/effet_hall.pdf

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Il s’agit ici d’une proposition d’expérience sur l’effet Hall dans les semiconducteurs. Il aborde, entre autres, la détermination du nombre de porteurs  de charges par unité de volume.

Justification:

Une lecture de ce lien permettra à l’apprenant(e) de vérifier, renforcer et consolider ses acquis relatifs à l’Unité 2 du module.

Lien utile #11

Titre : http://jf-noblet.chez-alice.fr/bobine/index.htm

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site présente des simulations de l’établissement  et de rupture de courant  dans un circuit RL ainsi qu’une simulation de mesure de l’inductance d’une bobine.

Justification:

Ces simulations sont en rapport avec ce que l’apprenant(e) apprend dans l’Unité 2 du module

Lien utile #12

Titre : http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Tension_alternative0.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site étudie  le déphasage entre la tension et le courant dans un circuit capacitif et la réactance capacitive.

Justification:

La lecture  de ce lien est suggérée mais non obligatoire. Elle peut aider l’apprenant(e) à comprendre l’Unité 1 du module.

Lien utile #13

Titre : http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Tension_alternative1.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site étudie  le déphasage entre la tension et le courant dans un circuit inductif et la réactance inductive.

Justification:

La lecture  de ce lien est suggérée mais non obligatoire. Elle peut aider l’apprenant(e) à comprendre l’Unité 1 du module.

Lien utile #14

Titre : http://sitelec.free.fr/cours/rlcseries.pdf

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site analyse un circuit RLC série raccordé à une source alternative et étudie son comportement lorsque la fréquence de la source varie. Il examine en détails le phénomène de résonance, les impédances, les réactances capacitive et inductive,le déphasage entre oscillations de courant et de tension aux bornes des différents éléments

Justification:

Une visite de ce lien est suggérée et permettra à l’apprenant(e) de vérifier, renforcer et consolider ses acquis relatifs à l’activité d’apprentissage 1-2 de l’Unité 1 du module.

Lien utile #15

Titre : http://www.walter-fendt.de/ph11f/accircuit_f.htm

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Il s’agit ici d’une animation des diagrammes de Fresnel et des oscillations de tension et de courant qui correspondent à un circuit comportant uniquement une résistance, une inductance et uniquement une capacité. L’apprenant(e) peut agir sur les paramètres R, L, C et tension.

Justification:

Ce lien illustre par le biais d’une animation les points développés dans l’activité d’apprentissage 1-1 de l’Unité 1 de ce module

Lien utile #16

Titre : http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/rlcsinus.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

C’est une étude des circuits RLC série . Le site montre des courbes d’intensité de courant et de déphasage,  une animation des oscillations de tension et d’intensité de courant.

Justification:

L’apprenant(e) peut vérifier ici ses acquis sur les points développés dans l’activité d’apprentissage 1-1 de l’Unité 1 de ce module.

Lien utile #17

Titres : http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC3.htm

http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC3.php

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ces liens proposent la même activité. Il s’agit  de suivre dans un circuit RLC l’évolution de l’amplitude de la tension aux bornes d’un condensateur en fonction de la fréquence.

Justification:

Une visite de ces sites est suggérée pour l’activité d’apprentissage 1-2 de l’Unité 1 de ce module et peut aider l’apprenant(e) dans son apprentissage.

Lien utile #18

Titre :

http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC4.htm

http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC4.php

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ces deux liens donnent le même exercice interactif  concernant un circuit RLC et basé sur la fréquence de résonance et le facteur de qualité avec une illustration graphique.

Justification:

L’apprenant(e) peut tester ici ses acquis sur la fréquence de résonance et le facteur de qualité développé dans l’activité d’apprentissage 1-2 de l’Unité 1 du module.

Lien utile #19

Titre : http://labo.ntic.org/RLC_serie/RLC.html

http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos- phy/applets/RLC_serie/RLC.htm

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ces deux applets proposent une étude des caractéristiques des circuits RLC série ( Z, XL, XC, I, oscillations de tension et d’intensité de courant, déphasage entre tension et courant, bande passante) en fonction de la fréquence de la source.

Justification:

L’apprenant(e) peut tester ici ses acquis sur le phénomène de résonance, sur la  notion de bande passante développés dans l’activité d’apprentissage 1-2 de l’Unité 1 de ce module.

Lien utile #20

Titrehttp://www.physique-eea.unicaen.fr/enseignement/deug-st/sm/dsm153/poly/dsm153-e.pdf

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site propose des protocoles de manipulation pour l’étude d’une bobine en courant continu et en courant alternatif. Il étudie le phénomène de résonance , la bande passante et le facteur de qualité.

Justification:

Une visite de ce site initie l’apprenant(e) aux démarches expérimentales et peut l’aider  à renforcer et consolider ses acquis sur les points développés dans l’activité d’apprentissage 1-2 de l’Unité 1 de ce module.

Lien utile #21

Titre : http://www.unilim.fr/pages_perso/frederic.louradour/Oscillo_2.PDF

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site donne des protocoles de TP pour l’étude des circuits RLC série et parallèle.

Justification:

Une visite de ce site initie l’apprenant(e) aux démarches expérimentales et peut l’aider  à renforcer et consolider ses acquis sur les points développés dans l’activité d’apprentissage 1-2 de l’Unité 1 de ce module.

Lien utile #22

Titre : http://www.thyssenfrance.com/documents/mut%20devt%20text%20doc%20tech%20aim_MAGNETISME%20-%20QUELQUES%20RAPPELS.pdf

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site développe quelques rappels sur le magnétisme

Justification:

La lecture de ce site est suggérée pour l’Unité 3 de ce module.

Lien utile #23

Titre : http://perso.univ-lr.fr/vmathe/16_annexeA.pdf

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce lien donne  quelques rappels sur les propriétes magnétiques de la matière , en particulier sur les grandeurs magnétiques fondamentales B, H et M, sur le paramagnétisme, le diamagnétisme et le ferromagnétisme, sur le phénomène d’hystérésis.

Justification:

La visite de ce site est suggérée. L’apprenant(e) peut mettre en relation ce qu’il lit ici  avec ce qu’il a appris au cours de l’activité d’apprentissage 3 – Unité 3 de ce module.

Lien utile #24

Titre : http://semainescience.u-strasbg.fr/magnetisme/fondement.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site traite les fondements théoriques du magnétisme. Il met l’accent  sur l’interprétation au niveau microscopique des propriétés magnétiques de la matière.

Justification:

La visite de ce site est suggérée. L’apprenant(e) peut mettre en relation ce qu’il lit ici  avec ce qu’il a appris au cours de l’activité d’apprentissage 3 – Unité 3 de ce module.

Lien utile #25

Titre http://www.sciences.univnantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/weisli_j.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site présente une animation des domaines de Weiss. On peut visualiser le déplacement des parois de ces domaines. Les cas de déplacement réversible et irréversible sont considérés.

Justification:

Ce lien illustre par le biais d’une animation les points développés dans la section « ferromagnétisme » de l’Unité 3 de ce module.

Lien utile #26

Titre :

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/praimh.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

La courbe de première aimantation, l’aimantation rémanente et le champ coercitif sont abordés ici.

Justification:

Une visite de ce site est suggérée. L’apprenant(e) peut mettre en relation ce qu’il visualise ici avec les points développés dans les sections « courbe de première aimantation » et   « hystérésis » de l’Unité 3 de ce module.

Lien utile #27

Titre : http://www.grasp.ulg.ac.be/cours/2cm/elec5.pdf

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

C’est un document sur les milieux magnétiques. Il décrit la magnétisation (ou aimantation), la susceptibilité magnétique et la relation qui lie les vecteurs,et .

Justification:

L’apprenant(e) peut confronter ce qu’il a appris dans l’activité d’apprentissage 3 de l’Unité 3 de ce module  avec ce qu’il lit  ici.

Lien utile #28

Titre : http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/oem1.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site propose une animation de la propagation d’une onde électromagnétique plane.

Justification:

L’apprenant(e) peut visualiser ici que les champs qui constituent cette onde vibrent simultanément et tel qu’à tout instant ils restent perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation.

Lien utile #29

Titre : http://www.walter-fendt.de/ph11f/emwave_f.htm

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce site propose une animation de la propagation d’une onde électromagnétique plane.

Justification:

L’apprenant(e) peut visualiser ici que les champs qui constituent cette onde vibrent simultanément et tel qu’à tout instant ils restent perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation.

Lien utile #30

Titre :

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/2pcirc_j.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Il s’agit ici d’une animation de la superposition de deux ondes polarisées circulairement.

Justification:

La visite de ce site peut renforcer les acquis de l’apprenant(e) sur la polarisation des ondes électromagnétiques.

Lien utile #31

Titre :

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/polond_j.html

URL : http:www.

Impression d’écran:

Description:

Ce lien montre une animation d’une onde polarisée elliptiquement.

Justification:

La visite de ce site peut renforcer les acquis de l’apprenant(e) sur la polarisation des ondes électromagnétiques.

15. SYNTHESE DU MODULE

Le module a été divisé en quatre parties.

1- Dans la première partie, l’apprenant(e) aborde l’étude des circuits à courant alternatif et comportant diverses combinaisons de résistance, d’inductance et de capacité. Il(elle) apprend notamment à :

- analyser les oscillations de tension et de courant et calculer le déphasage entre eux ;

- déterminer l’impédance d’un circuit

- décrire, interpréter et dégager les caractéristiques de l’état de résonance d’un circuit RLC série

- déterminer par le calcul et graphiquement la bande passante d’un circuit RLC série.

2- Dans la deuxième partie, l’apprenant(e) se concentre sur le mouvement des particules chargées dans un champ électrique et un champ magnétique et étudie l’expérience de Thomson, l’effet Hall, le principe de fonctionnement des accélérateurs de particules. Il approfondit ensuite le phénomène d’induction électromagnétique par l’étude de la loi de Lenz et des phénomènes d’auto induction et d’induction mutuelle. Il(elle) apprend entre autres à :

-  déterminer le rapport

-  décrire et interpréter l’effet Hall

-  calculer la vitesse d’un porteur de charge à la sortie d’un cyclotron

-  appliquer la loi de Lenz

-  faire des calculs d’inductance et de coefficient d’induction mutuelle.

3-  Dans la troisième partie, l’apprenant(e) se consacre à l’étude des substances magnétiques : le paramagnétique, le diamagnétique et le ferromagnétique. Il apprend :

-  l’origine de l’aimantation

- la relation qui lie , et

- le phénomène d’hystérésis

- à calculer le moment magnétique d’une boucle de courant, l’aimantation

d’une substance

- à déterminer le champ coercitif

4- Les équations de Maxwell et les ondes électromagnétiques font l’objet de la dernière partie. L’apprenant(e) étudie la polarisation d’une onde électromagnétique plane, l’énergie qu’elle transporte. Il(elle) apprend entre autres à :

- décrire, interpréter et appliquer les équations de Maxwell

- déterminer la polarisation d’une onde, son vecteur de Poynting, son

intensité et sa pression de radiation

16. Evaluation sommative

Exercice 1

Un circuit comportant une résistance pure R = 40 Ω est connecté aux bornes d’une source de tension alternative sinusoïdale U = Um sinωt  de fréquence variable. On maintient l’amplitude de tension  constante et égale à 21,21V.

- Déterminer l’intensité efficace du courant qui  traverse le circuit quand la fréquence de la source est 100Hz et quand elle est 100kHz.

- Quelle est cette intensité si l’on remplace la résistance par

  - un condensateur de capacité C = 0,3μF

  - une bobine d’inductance L = 2mH

Exercice 2

Une bobine d’inductance L = 0,1H et de résistance R = 10Ω est branchée aux bornes d’une source de tension alternative sinusoïdale U = 10cos100πt.

- Déterminer le déphasage du courant qui parcourt ce circuit par rapport à la tension appliquée.

- Donner l’expression du courant instantané

Exercice 3

Une bobine de résistance égale à 5Ω est alimentée en courant sinusoïdal de fréquence 50Hz. Le retard Φ du courant sur la tension appliquée est tel que cosΦ = 0,8.

Calculer l’inductance de la bobine.

Exercice 4

Une bobine alimentée sous une tension continue de 120V, est parcourue par un courant d’intensité 2A ; alimentée sous une tension sinusoïdale de fréquence 50Hz, de valeur efficace 100V, elle est parcourue par un courant d’intensité efficace 0,5A.

- Calculer l’inductance de la bobine

- Donner la valeur en degrés du déphasage de la tension sur le courant pour une telle tension  alternative sinusoïdale appliquée aux bornes de cette bobine. Donner les expressions des valeurs instantanées du courant traversant cette bobine et de la tension.

Exercice 5

Une  résistance R = 20 ( et une bobine  d’inductance  L = 40 mH sont branchées  en série  aux bornes  d’une tension  sinusoïdale  d’amplitude 150V et de fréquence f = 60Hz.

- A l’instant t = , calculer les valeurs  instantanées :

- du courant I qui parcourt le circuit

- de la  source  de tension  sinusoïdale U

- de la tension  VR aux bornes  de la résistance

- de la  tension VL aux bornes  de la bobine

- Comparer U et (VR + VL) à l’instant t =  et conclure.

- Exprimer  l’amplitude de U en fonction des amplitudes  de tension VRm et VLm aux bornes de la résistance et de la bobine.

Exercice 6

On considère le circuit  ci-dessous :

- Donner l’ expression du courant  instantané I  qui parcourt  le circuit et les expressions des  tensions instantanées VR, VL et VC.

- Calculer VR + VL + VC et comparer  avec U.

On donne la relation trigonométrique :

A sin ( + B cos ( = (A2 + B2)1/2 sin (( + () où tg β = .

Exercice 7

On considère  le circuit  ci-dessous :

1-   Trouver les courants instantanés IL , IC , IR  et I

2-   Quelle  est l’impédance  de ce circuit

3-   Trouver  l’angle de déphasage  entre la tension appliquée et le courant principal I

On donne la relation  trigonométrique :

A sin ( + B cos ( = (A2 + B2)1/2 sin (( + () avec  tg ( =

Exercice 8

Soit le montage  ci-dessous

- Trouver l’impédance  complexe  de ce circuit  et en déduire son impédance.

- La tension appliquée est-elle  en avance ou en retard par rapport au courant ?

Exercice 9

Une résistance R = 10Ω, une bobine d’inductance L = 0,4H, un condensateur de capacité C = 0,4μF et une lampe sont branchés en série aux bornes d’une source de tension alternative de valeur efficace Ueff = 10-2 V. On néglige la résistance de la lampe. On fait augmenter la fréquence f de la source tout en maintenant constante son amplitude.

- Décrire et expliquer comment varie la luminosité de la lampe.

- Calculer :

  - la fréquence de résonance

  - l’intensité maximale du courant

  - la tension  aux bornes du condensateur à la résonance

- On remplace la résistance R par une résistance R1 = R / 2 puis par R2 = R / 4. Calculer de nouveau l’intensité maximale.

Exercice 10

Une bobine de résistance R et d’inductance L et un condensateur de capacité C sont montés en série avec une source alternative sinusoïdale U = Um sin (1000πt). La fréquence de résonance de ce circuit est f0 = 718Hz. Le courant est-il en avance ou en retard par rapport à la tension ?

Exercice 11

Un condensateur de capacité C et une bobine de résistance R, d’inductance L sont branchés en série aux bornes d’une source de tension sinusoïdale de valeur efficace 10V et de pulsation ω. On donne R = 10Ω, C = 5µF et L = 1H. Calculer :

- la fréquence de résonance de ce circuit

- l’intensité efficace à la résonance

- le facteur de qualité et la bande passante de ce circuit

- la tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance

Exercice 12

Soit un circuit ( RLC) série alimenté par une source de tension sinusoïdale de fréquence variable et de valeur efficace constante Ueff = 24V. L’intensité efficace est maximale et égale à 150mA pour une fréquence de 800Hz. La bande passante de ce circuit est 167,5 rad.s-1.

Calculer la résistance R, l’inductance L et la capacité C.

Exercice 13

Une bobine  d’inductance L = 4mH, un condensateur  de capacité C = 16µF et une  résistance R = 20(  sont montés  en série  avec une  source  de tension sinusoïdale dont la fréquence est égale à 400Hz.

- Donner la représentation  de Fresnel qui  correspond  à ce circuit.

- Trouver  l’angle  de déphasage  entre  tension et courant.

- Sans la calculer  explicitement, la fréquence de résonance  du circuit  est-elle  supérieure ou inférieure  à 400Hz ?

- Calculer la fréquence de résonance.

Exercice 14

Considérer  le circuit suivant :

- Trouver  l’impédance  complexe  du circuit.

- Une  résonance  parallèle   est obtenu  quand  la partie  imaginaire de  l’impédance  complexe  s’annule. Trouver  l’impédance  de ce circuit  à la résonance  parallèle dans le cas où  (2 L2 >> R2.

Exercice 15

Un électron est lancé  dans une région où  agissent  simultanément  un champ  électrique  et un  champ  magnétique uniformes et perpendiculaires  entre  eux. Ces deux champs sont aussi perpendiculaires  à sa  vitesse  initiale. On constate que :

- sous l’action simultanée des deux champs, l’électron n’est pas dévié de sa trajectoire initiale

- quand  on fait cesser  l’action  du champ électrique  tout  en gardant le champ magnétique, il décrit  une trajectoire  circulaire  de rayon R = 1,14 cm.

Calculer le rapport  sachant que B = 2 x 10-3 T et E = 8kV/m

Exercice 16

On considère  le dispositif  ci-dessous. S est  une source  de particules  chargées. Entre les deux  plaques P1  et P2  règnent un champ  électrique  uniforme   et  un champ   magnétique  uniforme . Le  champ  est parallèle  au plan de  la figure  et dirigé   de P1  vers P2. est normal  au plan  de la figure  et dirigé  vers  l’arrière. Les particules  qui  sortent  en  O  pénètrent  dans une  région  où règne  un champ magnétique uniforme  normal  aussi au plan  de la figure  et dirigé  vers l’arrière.

S envoie  un faisceau  d’ions positifs  de charge q, de masse m  et de vitesse  comme l’illustre  la figure.

1-  Quelle  doit être  la vitesse  de ces ions  pour qu’ils traversent  l’espace  compris  entre S et O  sans être  déviés ?

2- Quelle  partie  de la plaque  photographique  vont-ils  recouper  lorsqu’ils  pénètrent  dans le champ ? Calculer  la distance   d à laquelle  ils  recoupent la plaque  photographique.

3- Supposons  que le faisceau  envoyé  par S  est  constitué  d’isotopes  de l’élément  étain  (Sn) dont  les isotopes  de masses 116 u et 120 u. déterminer La différence  des distances  d  correspondant  à ces  deux  isotopes .

A.N.  :	E = 15 kV/m, B = B’ = 0,15 T

1 u = une  unité  de masse  atomique = 1,66 x 10-27 kg

q = e

Exercice 17

Dans  un cyclotron  on accélère  des protons  de charge q = 1,6 x 10-19 C et de masse m = 1,6610-27 kg. Les  dés  de  ce  cyclotron  sont placés  dans un champ  magnétique uniforme, normal à leur  plan et  de  grandeur  B = 1,5 T

  - Quelle  doit être  la fréquence  du champ  électrique  oscillant  qui règne  dans l’espace   entre les  dees  et qui  accélère  ces  protons ?

  - Calculer  l’énergie  cinétique  des protons  à la sortie  du cyclotron  sachant  que  juste  avant  cette  sortie  leur  trajectoire  a un rayon R = 50cm.

  - Quel est le  nombre   d’accélérations  effectuées par un proton  si la  différence  de potentiel  entre les dee  est 40 kV ?

Exercice 18

La figure  ci-dessous  montre  un  ruban  métallique  de section  rectangulaire  de côtés  a et b. Il  possède  n électrons  de conduction  par unité  de volume  et est  parcouru  par  un courant  d’intensité  dont  la densité  est uniforme  et dirigée  comme  l’indique  la figure.

- Donner  le sens  de la vitesse  d’entraînement  des électrons  de conduction. Déterminer  cette vitesse.

- Quand  le ruban  est placé  dans  un  champ  magnétique  perpendiculaire  à la densité  de courant , des électrons  s’accumulent  sur l’une  de ses faces. Expliquer  pourquoi  et indiquer  cette  face  sur  la figure.

- Il s’établit  rapidement  un régime  permanent où  les électrons  ne dérivent  plus latéralement. Expliquer  pourquoi.

- Quelle  est la  relation  qui lie  et   quand  le régime  permanent  est atteint.

- Calculer  la différence  de potentiel  entre les bords  arrière  et avant  du ruban

On donne : 	B = 2 T ;  I = 2A ; a = 2 10-3 m

ne = 2.1010 C m-3

Exercice 19

- Juste après  la fermeture  de l’interrupteur K,  calculez :

- les intensités  des courants i1 et i2

- l’intensité  du courant i  qui traverse  l’interrupteur K

- la différence  de potentiel  aux bornes  de R2

- la différence  de potentiel  aux  bornes  de la bobine

- le taux  de croissance  du courant i2

- Calculer  de nouveau  ces quantités  quand le régime  permanant  est atteint.

Exercice 20

Une bobine  d’inductance  L = 0,1 mH  et de résistance  r  est  connectée  en série  avec une résistance R1 = 0,5 (, un générateur  de f.é.m.  ( = 20 V et  un interrupteur K.

1) Ecrire  l’équation  différentielle  donnant  l’évolution  de  l’intensité  i du courant     en fonction  du temps  après  la fermeture de K.

2) Vérifier  que la solution de cette équation différentielle est :

i =  avec R = R1 + r

- Calculer  la  résistance  r  de la bobine  sachant que l’intensité  du courant  atteint les  de sa valeur  finale  au bout  de 6,9 10- 4 s.

Exercice 21

Un  solénoïde  de longueur  infinie  et de rayon R  comporte   n spires par  unité  de longueur. Les  spires   sont parcourues  par un courant  d’intensité I.

- Donner  l’induction magnétique  à l’intérieur  et à l’extérieur  du  solénoïde

- Trouver  le coefficient   d’auto induction  du  solénoïde

- On place  maintenant autour du solénoïde une  bobine plate  composée  de N  spires  de rayon  supérieur à R. Cette bobine  admet  pour axe  l’axe ( du solénoïde.

- Trouver  le coefficient  d’induction mutuelle des deux circuits

- Le courant   est maintenant  variable  dans le temps. Trouver  la force  électromotrice  induite ( dans la bobine  en utilisant la loi de Faraday.

- En  un temps très court,  le courant dans le solénoïde  est ramené à zéro. Trouver  la charge qui  traverse la bobine plate  de résistance r. donner le sens du courant induit.

Exercice 22

Une bobine  toroïdale  de circonférence moyenne l = 40cm,  comportant N = 400 spires  est parcourue  par un  courant d’intensité  I = 2A. La mesure  du champ  qui règne  à l’intérieur de la bobine donne 1T. Déterminer :

- l’intensité magnétique

- l’aimantation

- la susceptibilité  magnétique

- le courant de surface équivalent

- la perméabilité  relative.

Exercice 23

Soit un toroïde  de rayon moyen R = 20cm,  comportant 2000 spires  et parcouru  par un  courant I = 15A. Il contient  de l’oxygène  liquide  dont la susceptibilité magnétique est   4 x 10-3.

Déterminer   l’aimantation de cette substance et le champ magnétique.

Exercice 24

Un courant  rectiligne I circule suivant l’axe  d’un  cylindre  de rayon a. A  l’extérieur du cylindre,  on a le vide. Déterminer :

- l’intensité magnétique  excitatrice  dans tout l’espace

- Le champ  dans tout  l’espace

- Le vecteur  d’aimantation   dans tout l’espace

- Le courant  ampérien Ia  dont la densité  est définie par

Exercice 25

- Montrer  que la  loi de  Curie M =  implique  que la susceptibilité  d’une  substance paramagnétique  peut  s’écrire : Xm =

m est  le moment  magnétique  d’un atome  de la substance paramagnétique, Bapp le champ appliqué, µ0 la perméabilité  du vide, Ms la valeur maximale  de l’aimantation.

- Supposons  que la substance magnétique ici est l’aluminium  et admettons  que  le moment magnétique d’un atome  d’aluminium  est de  un magnéton  de Bohr : µB = 9,27 x 10-24 Am2. Déterminer la susceptibilité Xm à la  température  absolue T = 300K

On donne : la densité de l’aluminium :	( = 2,7g/cm3

sa  masse molaire :	           M = 27g/mol

la constante de Boltzmann :   k = 1,38 10-23 J/K

Exercice 26

- Définir le champ coercitif.

- On place un certain barreau aimanté à l’intérieur d’un solénoïde de 15cm de longueur et comportant 600 spires. L’intensité du courant qui doit parcourir le solénoïde pour démagnétiser ce barreau est 11A. Calculer le champ coercitif correspondant.

Exercice 27

On place une certaine substance magnétique à l’intérieur d’un long solénoïde. Le solénoïde comporte 50 spires par cm et est parcouru par un courant d’intensité I = 0,2A. Le champ magnétique qui règne dans ce système est 1,58T. Calculer :

- le champ magnétique appliqué

- l’aimantation M

- la perméabilité relative

Exercice 28

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de H et de B pour une certaine substance ferromagnétique. Tracer en fonction de H le champ B, la perméabilité µ, µ0H, µ0M et la perméabilité relative Km.

| H (Am-1) | B (T) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 10 | 0,050 |
| 20 | 0,15 |
| 40 | 0,43 |
| 50 | 0,54 |
| 60 | 0,62 |
| 80 | 0,74 |
| 100 | 0,83 |
| 150 | 0,98 |
| 200 | 1,07 |
| 500 | 1,27 |
| 1000 | 1,34 |
| 10 000 | 1,65 |
| 100 000 | 2,02 |
| 800 000 | 2,92 |

Exercice 29

Soit une onde électromagnétique dont le champ électrique est décrit par:

et  étant les vecteurs unitaires suivant l’axe x et l’axe y.

1- Déterminer le champ  associé à cette onde.

2- Etudier les évolutions de  et  au cours du temps et donner l’état de polarisation de l’onde .

3- Déterminer le vecteur de Poynting  associé à cette onde.

On donne

Exercice 30

Une onde électromagnétique traversant l’espace vide est décrite par :

Trouver l’intensité de cette onde.

Exercice 31

Une source de lumière monochromatique, de puissance 30W, rayonne uniformément dans toutes les directions.

1- Calculer l’intensité et la pression de radiation de l’onde lumineuse en un point M situé à 2m de la source.

2- Déterminer les amplitudes du champ électrique et du champ magnétique associés à cette onde au point M.

Réponses clés

Solution  de l’exercice 1

1) Pour une résistance pure, quelle que soit la fréquence, on a :

= RIeff

Ieff =

=

A.N.     = 21,21V; R = 40Ω

= = 15V Ieff = = 0,375A

2) On remplace la résistance pure par un condensateur  de capacité C = 0,3μF

On a :

= XC Ieff , d’où  Ieff =

avec :     XC =  et  = 2f , f étant la fréquence de la source

- pour f = 100Hz

XC = = 5308Ω

D’où  Ieff =  = 2,83x10-3A  Ieff = 2,83mA

- pour f = 100kHz

Ieff =  =  ( 2f)

Lorsque la fréquence est 1000 fois plus grande, l’intensité efficace est multipliée par 1000. on aura donc :

Ieff = 2,83A

On remplace la résistance pure par une bobine d’inductance L = 2mH

Dans ce cas  Ieff =  avec =

- pour f = 100Hz

= (2x10-3H)(200rad.s-1) = 1,256Ω

Ieff =   Ieff = 11,9A

- pour f = 100kHz

Ieff ==

Lorsque la fréquence est 1000 fois plus grande, l’intensité efficace est divisée par 1000, d’où :

Ieff = 11,9mA

Solution de l’ exercice 2

1- L’angle de déphasage Φ entre la tension appliquée et le courant est tel que :

tanΦ =

= Lω  avec ω = 100rad.s-1 et L = 0,1 H  Lω = 31,4Ω

On obtient :

tanΦ = = 3,14 Φ = 72,3° ou   Φ = 1,26 rad

Le courant est en retard de 72,3° par rapport à la tension

- Expression du courant instantané

I = Im cos( 100t- Φ) avec Φ ici exprimé en radian et Im l’amplitude de courant.

On a :

Im = Ieff   et  Ieff =

=  avec = 10 d’où = 10V

Z =

L’intensité  efficace est donc:

Ieff === 0,303A

On obtient finalement

I = Im cos( 100t - Φ) = Ieff cos( 100t - Φ) = 0,303 cos( 100t – 1,26)

Solution de l’exercice 3

L’impédance de ce circuit est :

=  =  =    (1)

= 5Ω ;    = 2f =  2x 50Hz = 100rad.s-1

On a aussi :

cos Φ =  = 0,8   =   = 6,25 Ω

Portons les valeurs de  ,  et  dans (1). On obtient :

=     = 1,19.10-2H

Solution de l’Exercice 4

- Inductance de la bobine

En courant alternatif l’impédance est :

=  =  =

Ici   = 2f =  2x 50Hz = 100rad.s-1

=  = = 200 Ω

Déterminons la résistance de la bobine. Quand elle est alimentée sous la tension continue   de 120V, elle est parcourue par un courant I = 2A. Sa résistance est donc :

R =  = 60 Ω

L’inductance  est alors :

=      = 0,61H

- Déphasage Φ de la tension sur le courant

tanΦ == =  = 3,192  Φ = 72,6°   = 1,26 rad

La tension est en avance de 72,6° sur le courant

Tension instantanée

Soit U = Um sinωt la tension instantanée aux bornes de la bobine :

Um = 100  et   = 2f =  2x 50Hz = 100rad.s-1, d’où:

U =  100sin(100t )

Courant instantané

I = Im sin(100t-Φ)  avec Φ exprimé en radian

Im = Ieff

Ieff = 0,5A                  I = 0,5 sin(100t - 1,26)

Φ = 1,26 rad

Solution de l’ exercice 5

1) Cherchons  d’abord le déphasage  ( entre  tension  et  courant. Pour ce faire,  calculons la réactance  inductive XL et traçons  la représentation de Fresnel qui  correspond  au circuit. Nous avons :

( = 2(f = 120(rad/s

XL = L( = L x (2(f) = (40 x 10-3) 2( x 60 = 15,07(.

tan ( = = 0,754

( = 37°

L’angle  de déphasage  est positif   la source  de  tension est en avance  de 37° sur le courant.

• Courant instantané  à t =

Le courant  instantané  s’écrit  alors :

I = Im sin ((t-() = Im  sin (2(ft - ()    (1)      avec ( en  radian  .

Ici	 ZIm = Um  Im =

Z =                 Im =  = 6 A

Um = 150 V

L’équation  (1) devient :

I = 6 (sin 2(ft- ()

A l’ instant t =

I = 6 sin (

I = 6 sin ( 6 sin (60° - 37°) = 6sin 23°

I = 2,34 A

• Valeur  de la source  de tension sinusoïdale à l’instant t = .

U = Um sin (t  U = 150 sin = 150 sin  = 150 sin 60°

U = 130V

•Tension  instantanée aux bornes  de la résistance

La projection  de VRm sur l’axe  vertical  donne  la tension  instantanée  VR aux bornes  de la résistance

VR = VRm sin ((t-()

et  VRm = RIm = 20 x 6 = 120 V.

Remarque : On peut  aussi  utiliser  tout simplement  le fait  que VR et I sont  en phase

On a VR = 120 sin (2(ft -()

et à l’instant t =   VR = 120 sin 23° = 46,88V

•Tension  instantanée aux bornes  de la bobine

VL est la projection de VLm sur l’axe vertical

VL = VLm cos ((t-()

Remarque : On peut aussi  utiliser  directement le  fait  que VL  est en avance  de 90° sur le courant.

VL = XLIm cos (2(ft -()

à t =  on a :

VL = 15,07 x 6 cos 23° = (15,07) (6) (0,920)

VL = 83,23 V

2) Comparons  VR + VL  et  U à l’instant t =

VR + VL  = 46,88 V + 83,23 V = 130, 11 V

U = VR + VL

U = 130 V

Les tensions instantanées  s’ajoutent  algébriquement.

3) Calculons  l’amplitude  de U

Le diagramme de Fresnel montre qu’en appliquant   le théorème  de Pythagore, on a :

Um = ImZ = (  150 V

Solution de l’ exercice 6

- Déterminons  d’abord le déphasage  entre la tension  appliquée  et le courant  qui parcourt  le circuit. On a :

L’angle  de  déphasage  est négatif  donc la  tension  est en retard  de ( sur le courant.

• Courant instantané : Le courant s’écrit donc :

I = Im sin (400t + () avec ( = - (. ( est  ici exprimé en radian :

tan ( = - 0,96665  (. = - 0,7685 rad   d’où  I = Im sin (400t + 0,7685)

Calculons maintenant  Im :

Um = ZIm  Im =

Um = 250 V

Z =  = 27,82(

Im = 8 ,99 A

On obtient  finalement

I = 8,99 sin (400t + 0,7685)

• Tension instantanée VR

VR et I sont  en phase  d’où l’on a :

VR = VRm sin (400t + 0,7685) avec VRm = RIm = 20 x 8,987 = 179,8(

VR = 179,8 sin (400t + 0,7685)

• Tension instantanée VL

VL  est en avance  de 90°  sur I

D’où  VL = VLm sin (400t + 0,7685 + ) = VLm cos (400t + 0,7685)

Avec VLm = XL Im = 64 x 8,978 = 575,17(

VL = 575,17 cos( 400t + 0,7685)

• Tension  instantanée VC

VC est  en retard de 90° sur I

D’où  VC = VCm sin (400t + 0,7685 - ) =  - VCm cos (400t + 0,7685)

Avec VCm = XC Im = 83,333 x 8,987 = 748,91(

VC = - 748,91 cos( 400t + 0,7685)

2) Calcul  de VR + VL + VC

Posons  V = VR + VL + VC

V = 179,8 sin (400t + 0,7685) +(575,17 – 748,91) cos (400t + 0,7685)

Appliquons  la relation trigonométrique

A sin ( + ( cos( = (A2 + B2)1/2 sin(( + ()  ou tan β =

On obtient :

V = [(179,8)2 + (-173,74)2]1/2sin (400t + 0,7685 + ()

tan( = = - 0,9665  ( = - 0,7685

V = 250 sin (400t + 0,7685 + () = 250 sin (400t)

On constate que V =  VR + VL + VC = U

Solution de l’  exercice 7

- Courants instantanés IL, IC, IR et I

Les tensions  instantanées VL, VC et VR aux bornes  de la bobine,  du condensateur  et de la résistance sont égales.

VL = = U ;    VC = = U ;   VR = RIR = U

Expression de IL

= U  dIL = Udt  IL =( Umsin(t dt

D’où  IL =  = ILm sin

Expression IC

On a alors : IC  =

Expression  de IR

RIR = U  IR = sin (t = IRm sin (t

Expression de I

Le courant principal I est :

I = IR + IL + IC

I = sin (t -  cos (t +  cos (t

I = Um

En utilisant la relation trigonométrique :

A sin ( + ( cos( = (A2 + B2)1/2 sin(( + ()  avec tan ( =

On peut mettre I sous forme  I = Im sin ((t+()

Ici 	( = (t

( = (

A =

B =

tan( = tan ( = /

(  est  l’angle  de déphasage entre la tension appliquée  et le courant principal

Im = Um [()2 + 2]1/2

2)  Impédance du circuit

Z =

Z =  [()2 + 2] -1/2

3) Angle de déphasage

On obtient  cet angle à partir de :

tan ( = /  = R

Solution de l’ exercice 8

L’impédance complexe de ce circuit est  tel que :

D’où  =

=

=

l’impédance de ce circuit est Z =

l’argument ( de  est tel que

l’angle ( est négatif et on en déduit que la tension est en retard de ( sur le courant.

Solution de l’ exercice 9

1-

Luminosité de la lampe

Quand on fait augmenter la fréquence de la source, l’impédance Z du circuit diminue, passe par un minimum puis croît de nouveau. Le minimum de Z correspond à l’état de résonance

=

A la résonance  = et f = f0

L’intensité efficace ( Ieff ) qui parcourt le circuit est   Ieff =

Ieff est inversement proportionnelle à pour  constante. Quand diminue Ieff augmente et vice-versa. Donc quand f augmente, Ieff augmente, passe par un maximum lorsque  i.e lorsque f = f0 puis diminue

La luminosité de la lampe varie suivant la variation de Ieff : la lampe brille d’un éclat de plus en plus vif lorsqu’on augmente la fréquence f. L’éclat le plus vif est obtenu pour

f = f0, ensuite la lampe brille de moins en moins quand f continue de croître.

2-

Fréquence de résonance

A la résonance   =   =

D’où =  =

=   400 Hz

Intensité maximale du courant

Ieff = .  Ieff est maximale quand

( Ieff )m =  =

( Ieff )m = 10-3A = 1mA

Tension aux bornes du condensateur à la résonance

Soit UC  cette tension :   UC = Ieff

A la résonance  =  =  =  = 1000Ω

= 1000Ω

UC = ( Ieff )m = 1000Ω x 10-3 A = 1V

( Ieff )m = 10-3A

3- Intensité efficace pour différentes valeurs de la résistance

Pour  =, le courant maximum devient:

( Ieff )m=  = 2mA

Pour  =, le courant maximum devient:

( Ieff )m =  = 4mA

Quand la résistance diminue, la résonance est plus aigue.

Solution de l’ exercice 10

Le déphasage Φ entre tension et courant est tel que :

tan Φ =

cos Φ =

Si tan Φ > 0  i.e >  alors la tension est en avance de phase Φ par rapport au courant.

Si tan Φ < 0  i.e <  alors la tension est en retard  de phase Φ par rapport au courant.

La tension et le courant sont en phase si tan Φ = 0 et cos Φ = 1. Cette situation apparaît quand :

=

Ceci correspond à la condition de résonance

Cherchons le signe de ( - ). Pour cela, traçons les allures de et en fonction de f.

=  = f

=  =

est supérieur à   si la fréquence f de la source de tension alternative est supérieure à la fréquence de résonance  f0.  est  inférieur àdans le cas contraire. Comparons donc f avec f0 = 718Hz :

U = Um sin (1000πt) = Umsinωt = Umsin2πft    2πf =1000π    f = 500Hz

On voit que f < f0    <  :

tan Φ =  < 0   la tension est retard de Φ par rapport au courant

le circuit a un comportement capacitif

Solution de l’ exercice 11

●  Fréquence de résonance

=  =

= 71,2Hz

●  Intensité efficace à la résonance

A la résonance, l’impédance Z du circuit est égale à la résistance R :  Z() =

Soit Ieff(f0) l’intensité efficace à la résonance :

Ieff(f0) =    Ieff() =  =

Ieff()   = 1A

●  Facteur de qualité

Q =  =   avec =  = (71,2) = 447,14 rad.s-1

On obtient donc :

Q =  =

Q = 44,7

● Bande passante

=  =

= 10

● Tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance

Soit (UC)eff cette tension :

(UC)eff  = XC()Ieff() , XC() étant la réactance capacitive à la résonance.

XC() =

D’où      (UC)eff  = Ieff() =

(UC)eff  = 447,3V

Cette tension est très supérieure à la tension efficace de la source qui est de 10V

Solution de l’exercice 12

● Résistance

L’intensité efficace est maximale à la résonance et est égale à = 150mA.

La fréquence de résonance est donc  = 800Hz.

On a :     =   avec Z() =  l’impédance du circuit à la résonance.

On obtient donc :     =   =  =  =

= 160Ω

●  Inductance

La bande passante est :     =       =  =

= 0,995H

●  Capacité

Le facteur de qualité de ce circuit est :

Q =  =    =

mais = =

= 167,5

On a donc   Q =  = 30

On obtient alors :

=  =

= (4,14) 10-8 F

Solution de l’exercice 13

1- Représentation  de Fresnel.

Calculons et  comparons  les réactances  inductive et capacitive  XL et XC :

XL = L( = L (2(f)

XC =

avec ( = 2(f,  f= 400Hz, L = 4.10-3H et C = 1,6.10-5F

Après  application numérique, on obtient :

XL = 10 (

XC > XL

XC = 25 (

La représentation de Fresnel  qui correspond  au circuit  a donc pour allure :

La tension  est en retard  de ( sur le courant :

2- Angle  de déphasage (

tan ( =  = - 0,75  ( = - 37°

L’angle de déphasage  est négatif    la tension est en  retard  sur le courant.

3- Fréquence de résonance

Traçons XL et XC en fonction  de la fréquence f

XL = L (2(f)

XC =

A  la résonance  f0 on doit  avoir XL = XC ; à la fréquence  f = 400Hz nous  avons  vu que XL < XC : ( XL = 10( et XC = 25()

On déduit  du graphique  ci-dessus  que f < f0 : la fréquence de résonance  f0 est  supérieure à 400Hz.

4. Valeur  de la fréquence de résonance.

XL = XC   L (2(f0) =

D’où f0 =

f0 =  = 629Hz.

Solution de l’ exercice 14

1) Impédance  complexe  du circuit.

Soit    respectivement les impédances complexes  des branches  AB  et EF.

On a : = R + jL(  et

Nous avons ici un montage  en parallèle, d’où :

, étant  l’impédance  complexe du circuit.

2)  La résonance parallèle est  obtenue  quand la partie imaginaire de s’annule,    c’est-à-dire quand  L (1 - LC(2) – R2C = 0

Dans le cas où (2L2 >> R2, cette  condition est réalisée pour une valeur (0 de ( telle que L (1 - LC(02)  = 0   (0 =  (valeur  de ( à la  résonance). L’impédance devient :

.

A la résonance l’impédance du circuit est le module qui n’est autre que

Zrésonance  = .

Solution de l’exercice 15

En présence de  et , l’électron subit une force :

E = vB

La force  qui s’exerce  sur l’électron  quand  le champ  est  enlevé  est :

= e v B

v étant La vitesse  de l’électron  R le rayon de sa trajectoire. Ainsi, on obtient :

R =

En remplaçant  v par , le rayon devient :

R =

Il s’ensuit  que :

=

A.N. : E = 8 kV/m ;  R = 1,14cm ;   B = 2 x 10-3 T

1,75 x 1011 C/kg

Solution de l’exercice 16

1- Vitesse  des ions

Dans  l’espace  compris  entre S et O,  un ion  est soumis  à la  force :

Pour qu’il  traverse  cet espace  sans  être  dévié  de  sa trajectoire  initiale, il faut que

i. e. )

On obtient  alors :

Seuls  les ions  qui  ont  cette  vitesse  sortent en O.

2- Distance  d  sur la plaque  photographique.

- Lorsqu’un ion pénètre  dans la région  où règne , il est  soumis  à la force :

avec

La  charge  q étant  positive, l’ion  subit une déflexion  magnétique vers la gauche.

Les ions  qui pénètrent  dans le  champ  recoupent  donc la partie OM  de la plaque photographique.

- Les  ions  se  meuvent  suivant un demi-cercle  de diamètre d.

est une  force  centripète.

m = q V B’

Le rayon  de la trajectoire  d’un ion est donc :

R=

Il s’ensuit  que

d = 2R =

3- Isotopes  de l’étain

Ces isotopes  ont la même  charge  q mais  n’ont  pas la même masse. Soit   d1  la distance  à laquelle l’isotope  de masse m1 = 116 u  coupe la plaque  photographique  et d2  la distance  correspondant  à l’isotope  de masse m2 = 120 u.

On a alors :

d2 – d1 =

ou                    ( d =         avec  (d = d2 – d1 et    (

En remplaçant  v =, on obtient :

( d =

A.N. :  	E = 15 kV/m; B = B’ = 0,15 T

1 u = 1,66 x 10-27 kg

q = e = 1,6 x 10-19 C ;  (m = 4 u

(d =

(d = 55,3 mm

Solution de l’exercice 17

- Fréquence  du champ  oscillant

A l’intérieur  d’un dee, un proton  décrit un  demi-cercle  de rayon R =,  v étant  sa vitesse  d’entrée  dans ce dee. Il est  accéléré  chaque  fois  qu’il passe  d’un dee  à l’autre  si la  demi période  du champ  électrique  oscillant  est égale  au temps t  qu’il met  pour parcourir  un demi-cercle.

Calculons  ce temps t.

Pour  effectuer  une révolution  complète, il faut  un temps T  tel que :

vT = 2(R   T =

Ainsi : t =

La période  du champ  électrique  est donc :

2 t = = T

Ce n’est  autre que la période  de révolution  du proton.

La fréquence  du champ électrique oscillant est alors :

f =

A.N.  q = 1,6 10- 19 C ; B = 1,5 T ;  m = 1,66 x10-27 kg

f =

f = 23 MHz

- Energie cinétique

Calculons la vitesse du proton  à la sortie  du cyclotron  :

Rs =

A.N.  q = 1,6 10- 19 C ; B = 1,5 T ;  = 1,66 x10-27 kg ;  R = 0,5m

= 72,3 106 ms-1

L’énergie  cinétique  est donc :

EC =

A.N.   = 1, 66 x10-27 kg;  = 72, 3 106 ms-1

EC = 43,38 x 10-13 J  EC = 27,11 MeV

3- Nombre  d’accélérations  effectuées

La différence de potentiel entre les dés est 40 kV. Chaque fois  que le  proton  passe  d’un  dé à l’autre, il gagne  une énergie  de 40 keV = 4 x 104 eV.

L’énergie  finale  étant EC, le nombre  d’accélérations  est :

N =

N =   678

Le proton  traverse 678 fois  l’espace  entre les dee.

Solution de l’exercice 18

1)  Vitesse  d’entraînement

La densité  de courant est :

= - n e,   étant  la vitesse  d’entraînement.

La vitesse  et  le  vecteur  densité  de courant  sont  de sens  contraire. Nous  avons en module :

= n e vd  vd = 	(1)

L’intensité   du courant  est : I = j ab. Il  s’ensuit  que :

vd = 	(2)

2)  Accumulation d’électrons  sur une des faces

Chaque électron  subit  une force  et  dérive  vers  le  bord  avant N  comme  l’indique  la figure  ci-dessous. Il y a  donc  accumulation  d’électrons  sur le bord  N et  un manque  d’électrons sur le bord  arrière M.

3) Régime  permanent

L’accumulation  de charges  entraîne  l’apparition  d’une  différence  de potentiel  entre les bords  M et N donc  d’un champ  électrique  orienté  vers les potentiels décroissants, de M  vers N.

Une force  électrique  s’exerce  alors sur les électrons  en plus de la force magnétique. Cette  force  s’oppose  à l’accumulation  des électrons  sur le bord  avant N.

Un régime permanent  s’établit  lorsque   se compensent :

4) Relation  entre

Quand  le régime  permanent  s’établit :

étant  perpendiculaire entre eux, on obtient

E = vd B		(3)

5-   Différence  de potentiel VM - VN

La différence  de potentiel  entre les bords  arrière  et avant  du ruban  est reliée  à la circulation  de  le long  du trajet M ( N

VM – VN =

est uniforme entre ces deux bords. Il s’ensuit que :

VM – VN  =

E b = VM - VN

Remplaçons  E   en utilisant la relation (3). On obtient :

vd B b = VM - VN 	(4)

Mais vd =

La relation (4)  donne alors :

A.N.   I = 2 A; B = 2 T;   ne = 2 1010 Cm-3;  a = 2 10-3 m

VM - VN = 10-7 Volt

Solution de l’exercice 19

La loi des mailles  de Kirchhoff  donne :

Maille GABG : ( - R1 i1 = 0			(1)

Maille GCDG : ( -  = 0		(2)

1) Juste  après  la fermeture  de l’interrupteur K.

- Intensité i1

La  branche  traversée par i1  est une  résistance  pure :

( - R1 i1 = 0   i1 =

- Intensité i2

A cet instant initial i2 = 0

- Intensité i traversant  l’interrupteur K

La loi  des nœuds  donne :

i =  i1 + i2    i = 2A + 0A

i = 2 A

- Différence  de potentiel  aux bornes  de R2

= R2 i2     = 0

- Différence  de potentiel  aux bornes  de la bobine

VL = L

Reprenons  la relations (2) : ( - L  - R2 i2 = 0

Comme i2 = 0  ( = L = VL

VL = 10V

- Taux  de croissance  de courant i2

La relation  (2) donne :

( = L   =

= 2 A .s-1.

2)  Quand  le régime permanent  est atteint

- Intensité  i1

i1 n’a pas  changé  i1 = 2 A

- Intensité  i2

Le  courant  i2  atteint  sa valeur maximale

( = R2 i2   i2 =

i2 = 1A

- Intensité i

La  loi des nœuds  donne : i = i1 + i2 = 2A + 1A

i = 3 A

- Différence  de potentiel  aux bornes de R2

= R2 i2 = 10 ( x 1 A

= 10 V

- Différence  de potentiel  aux bornes  de la bobine.

De la relation  (2) on obtient :

( - L - R2 i2 = 0        L = 0

(Car  ( = R2 i2)

VL = O V

- Taux  de croissance  du courant i2,

L’intensité  n’augmente plus

= 0 As-1

Solution de l’exercice 20

1)  La loi  des mailles  de Kirchhoff  appliquée à ce  circuit  donne

( =  L - (R1 + r) i = 0		(1)

2) Vérifions  que i =  est  la solution  de l’équation  différentielle.

i =   =

Portons maintenant i  et  dans l’équation (1) :

( - L (

= ( - (     car R1 + r = R

= ( - (  = 0

i =  est  bien la solution  de l’équation différentielle

3)   Calcul  de la résistance  r de la bobine

La valeur  finale  de i est observée  au  bout d’un temps  suffisamment  long,  ce qui  équivaut  ici à t ( (. Ainsi :

if =

On a :

if =   avec  t1 = 6,9.10 – 4 s

=

0,999 = 1 -  = ln 1000

= 3 ln 10  R =

A.N.  L = 0,1 mH ; ln 10 = 2,3, t1 = 6,910 - 4s ; R1 = 0,5 (

r =

r = (1 -0,5 ()

r = 0,5 (

Solution de l’exercice 21

1) Champ magnétique à l’intérieur et à l’extérieur du solénoïde

Le solénoïde  est de longueur  infinie :

est uniforme  à l’intérieur :   = µ0 n I

est zéro  à l’extérieur

2) Coefficient d’auto-induction

Soit  S l’aire  de la section  du solénoïde. Le  flux  magnétique  à travers  une spire  est :

(1 = S = µ0 n I S

Le flux  total  à travers  toutes les spires est :

( = µ0 n N’I S		N’  nombre total  des spires

( = L I             L = µ0 n N’ S      avec S = ( R2

3) Coefficient  d’induction mutuelle

a)  la bobine  est traversée par le flux (  de champ   créé  par le solénoïde

est  uniforme  à l’intérieur  du solénoïde :  = µ0 n I et  nul à l’extérieur

( = µ0  n  I  ( R2 N

( = MI

M = µ0n N( R2

b)  f.é.m. induite

Quand I varie, le flux varie  et une f.é.m. induite   apparaît dans la bobine :

(ind = -

c)  courant  induit

Le courant induit dans la bobine est :

i =

r est la résistance  de la bobine plate. En intégrant cette dernière relation, on obtient :

q =

q =

D’après  la loi de Lenz  le sens  du courant induit  est tel  qu’il s’oppose à la diminution  de ( c’est-à-dire  à la diminution de

le sens  du courant induit est alors  le même  que le sens du courant qui parcourt  les spires  du solénoïde.

Solution de l’exercice 22

Intensité magnétique

|  | La loi d’Ampère donne (1) Soit R le rayon moyen de la bobine. La relation (1) donne H (2(R) = NI ou H l = N I, l = 2( R étant la circonférence moyenne de la bobine. Ainsi : H = A.N : N = 400 ; I = 2A ; l = 0,40m H = |
| --- | --- |

Aimantation

Utilisons   la relation

A.N. : B = 1 T ; H = 2000 Am-1 ; µ0 = 4( x 10-7

M =

M = 7,94 x 105 Am-1

Susceptibilité magnétique

sont   liés par  la relation  d’où

M = Xm H  Xm =

A.N. : M = 7,94 x 105 Am-1 ; H = 2000Am-1

Xm =

Xm = 397

Courant  de surface équivalent

L’aimantation M ici  n’est autre  que le courant de surface par unité de longueur. Soit Is  ce courant de surface.

M =    Is = M l

A.N. : M = 7,94 x 105 Am-1 ; l = 0,40m

Is = 7,94 x 105 x 0,4

Is = 317 x 103A.

Perméabilité relative

La perméabilité  relative µr  est donné par µr = 1+ Xm

Ici Xm = 397 d’où :                           µr = 398

Solution de l’exercice 23 :

Aimantation

L’aimantation  et l’intensité  magnétique  sont  liées  par la relation :

= Xm   M = Xm H  (Xm  est positif)

Mais H = n I   M = Xm n I

n est  le nombre  de spires par unité de longueur .

Ici n =  avec  N le nombre  de spires  et l  la circonférence moyenne du tore

On a alors:

M = Xm  I

A.N.: Xm = 4 x 10-3; N = 2000 ; l = 2(R = 2((0,2) m; I = 15A

M = (4 x 10-3) x

M = 95, 54 Am-1

Champ B

B = µ0 (H + M)

H = n I =I

D’où B = µ0 (I + Xm I)

B = µ0 (1+ Xm)

A.N.: µ0 = 4( x 10-7 ; XM = 4 x 10-3; N = 2000; l = 2( (0, 2) m; I = 15A

B = 4(x 10-7 (1 + 0,004) x 15

B = 0,0301 T

Solution de l’exercice 24

1- Intensité  magnétique   dans tout l’espace

r < a :

Désignons i  l’intensité magnétique dans cette  région

On sait  que

Intégrons  cette relation  sur une surface entourée par (C) :

D’après  le théorème  de stokes, on a :

D’où

est tangent  au cercle (C)

i  est  tangent  au cercle (C)

Hi (2(r) = I

Hi =                                 ou

0  est  un vecteur  unitaire sur le cercle (C)

r > a

Soit e  le champ  dans cette  région. On refait  la  même  démonstration et on obtient :

He (2(r) = I                                 e =

2- Champ  en  tout point  de l’espace

r < a

i = µi                                   i = µ

µ  étant la perméabilité  du milieu matériel  constituant le cylindre.

r > a :              e = µ0e =   (car on a le vide  à l’extérieur  du cylindre).

3- Vecteur  d’aimantation

On  a  la relation : = µ0+ µ0 =

r < a

i = i

Remplaçons i  et i; on obtient :

i =

i =

r > a

e =  car on est  dans le vide

4- Courant  ampérien Ia

C’est  le courant équivalent  dû à l’aimantation à  l’intérieur.

On a

Ia =   (en  appliquant le théorème  de stokes)

i et  sont parallèles entre eux. Après  intégration, on obtient :

Mi (2( r) = Ia   Ia =

Ia =

Solution de l’exercice 25 :

- Expression de la susceptibilité

Partons de la loi  de Curie : M =

Mais Bapp = µ0 H  et M = Xm H, d’où :

Xm H =

Xm =

- Calcul  de la susceptibilité Xm  à T = 300K

- Calculons d’abord Ms :

Ms= n m  où n  est le nombre  d’atomes d’aluminium  par unité de volume. On a :

n = NA (/ M,  ( étant la densité de l’aluminium, M la masse molaire  et NA  le nombre

d’Avogadro.

Il s’ensuit  que :

Ms = NA (/ M m

A.N.: NA = 6,02 x 1023 atomes / mol; ( = 2700kg /m3,

M = 27x10-3 kg/mol ; m = µB = 9,27 x 10-24 Am2

Ms =

Ms = 5,58 x105

●    Calculons maintenant Xm

Xm =

A.N. : m = µB = 9,27 x 10-24 Am2 ; µ0 = 4 ( x 10-7

Ms = 5,58 105  ; k = 1,38 x10-23  ; T = 300K

Xm =

Xm = 5,23 x 10-4

Solution de l’exercice 26

1- Champ coercitif

Le champ coercitif ou force coercitive est le champ magnétique appliqué nécessaire pour ramener le champ B à zéro le long de la courbe d’hystérésis.

2-  Calcul du champ coercitif

Bcoercitif = µ0 n I

A.N. : µ0 = 4 ( x 10-7  ; n = ; I = 11A

Bcoercitif = (4 ( x 10-7) () (11)

Bcoercitif  = 5,53 x 10-2 T

Solution de l’exercice 27

Le champ total qui règne dans la substance est :

B = Bapp + µ0 M      (1) , Bapp étant le champ appliqué

1- Champ appliqué

Bapp = µ0 n I

A.N.: µ0 = 4 ( x 10-7  ; n = 5000 spires par m; I = 0,2A

Bapp = (4 ( x 10-7) ( 5000) (0,2)

Bapp = 1,26 x 10-3T

2- Aimantation M

La relation (1) donne :

M =

A.N.:  B = 1,58 T;  Bapp = 1,26 x 10-3 T ; µ0 = 4 ( x 10-7

M =

M = 1,26 x 106

3- Perméabilité relative

µr =

µr =  dans le tableau c

µr = 1254

Solution de l’exercice 28 :

Calculons µ =, µ0H, µ0M = B - µ0H et Km = et consignons leurs valeurs dans le tableau ci-dessous.

| H (Am-1) | B (T) | µ =(TA-1m) | µ0H(T) | µ0M = B - µ0H (T) | Km = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 0,050 | 0,005 | 1,256 x 10-5 | 0,04998 | 3,98 x 103 |
| 20 | 0,15 | 0,0075 | 2,512 x 10-5 | 0,14997 | 5,971 x 103 |
| 40 | 0,43 | 0,01075 | 5,024 x 10-5 | 0,42995 | 8,558 x 103 |
| 50 | 0,54 | 0,0108 | 6,28 x 10-5 | 0,53993 | 8,598 x 103 |
| 60 | 0,62 | 0,01033 | 7,536 x10-5 | 0,61992 | 8,224 x 103 |
| 80 | 0,74 | 0,00925 | 10,048 x 10-5 | 0,73989 | 7,364 x 103 |
| 100 | 0,83 | 0,0083 | 12,56 x 10-5 | 0,82987 | 6,608 x 103 |
| 150 | 0,98 | 0,00653 | 18,84 x 10-5 | 0,97981 | 5,199 x 103 |
| 200 | 1,07 | 0,00535 | 25,12 x 10-5 | 1,06975 | 4,259 x 103 |
| 500 | 1,27 | 0,00254 | 62,80 x 10-5 | 1,26937 | 2,022 x 103 |
| 1000 | 1,34 | 0,00134 | 125,60 x 10-5 | 1,3387 | 1,066 x 103 |
| 10 000 | 1,65 | 0,000165 | 1256 x 10-5 | 1,63744 | 1,31 x 102 |
| 100 000 | 2,02 | 2,02x10-5 | 12560 x 10-5 | 1,8944 | 1,6 x 101 |
| 800 000 | 2,92 | 3,6x10-6 | 100480 x 10-5 | 1,9152 | 2,87 x101 |

Commentaires :

• B = f (H)

La courbe B = f (H) montre une variation non linéaire de B en fonction de l’intensité magnétique (ou excitation magnétique) H. On constate une croissance rapide de B au début et cette croissance devient de plus en plus lente au fur et à mesure que la substance ferromagnétique s’aimante.

• µ0M = f (H)

µ0M croît aussi rapidement au début, puis de plus en plus lentement et tend vers une valeur maximale qui correspond à la saturation magnétique.

• µ = f (H)

La perméabilité µ n’est pas constante. Lorsque H augmente, µ augmente depuis une valeur initiale voisine de 3x10-3TA-1m, atteint ensuite un maximum égal à 10,8x10-3TA-1m puis décroît et tend vers une valeur voisine de 10-3TA-1m.

• Km = f (H)

Km =  et µ0 reste égale à 4 ( x 10-7   alors Km = f (H) et µ = f (H) ont la même allure.

Solution de l’exercice 29 :

Champ

Le champ  associé à cette onde électromagnétique est défini par :

est le vecteur d’onde et définit la direction de propagation de l’onde. Nous avons ici une onde qui se propage suivant l’axe x, alors on a  ,  étant le vecteur unitaire suivant l’axe x. On a donc:

Mais    d’où   . Déterminons  :

On obtient :

Evolution de au cours du temps

On a :

est la fréquence de l’onde. Les évolutions de , de  et de  sont décrites dans le tableau qui suit. Les directions des axes x et y sont aussi illustrées ci-dessous.

| t | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ey(0,t) | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Ez(0,t) |  |  | 0 |  |  |  |

On voit que  tourne dans le sens opposé à celui des aiguilles d’une montre et son amplitude est constante. On peut vérifier que . C’est l’équation d’un cercle de rayon .

Evolution de  au cours du temps

Reprenons  . Posons . On a alors:

Les évolutions de , de  et de  sont décrites ci-dessous.

| t | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| By(0,t) |  |  | 0 |  |  |  |
| Bz(0,t) | 0 |  |  |  | 0 |  |

tourne dans le sens  des aiguilles d’une montre et son amplitude est constante. On peut vérifier que . C’est l’équation d’un cercle de rayon

Cette onde électromagnétique a une polarisation circulaire. Pour une valeur déterminée de x les vecteurs  et tournent suivant un cercle dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation qui est ici l’axe x.  est polarisé circulairement à gauche et  circulairement à droite.

Vecteur de Poynting associé à cette onde

Le vecteur de Poynting  est :

Déterminons  :

Rappelons que :

En appliquant ces relations , on obtient :

Le vecteur de Poynting s”écrit donc :

Le vecteur de Poynting a la direction de propagation de l’onde.

Autre méthode

On peut aussi partir des relations suivantes :

avec

On a donc :

En utilisant  , on obtient:

Solution de l’exercice 30 :

Le vecteur de Poynting associé à cette onde est :

Mais  et  . On a donc :

L’intensité I de l’onde est la valeur moyenne de . Soit < S > cette valeur moyenne. On a:

La valeur moyenne  est  . On obtient alors :

Comme  , cette intensité peut aussi s’écrire :

Solution de l’exercice 31 :

Intensité de l’onde

Soit   le vecteur de Poynting associé à cette onde. Posons . L’intensité I est la valeur moyenne < S > de S. Mais S est la puissance P de l’onde par unité de surface. On a donc    ; A est ici l’aire d’une sphère ayant pour centre la source de lumière et pour rayon r la distance qui sépare le point M de cette source. On obtient alors :

Application numérique :   ;

Pression de radiation

Soit   cette pression :

Application numérique :   ;

Amplitude du champ électrique

Désignons par  cette amplitude. On a :

Il s’ensuit que :

Application numérique :   ;

Amplitude du champ magnétique

Soit  cette amplitude. On déduit   de la relation  :

Application numérique :   ;

17. REFERENCES

- BEISER, A.(1979). Physique appliquée : Cours et problèmes.Serie Schaum . Traduction  française par LOBENBERG M. McGraw-Hill, Paris

- FRANCIS, W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1987). University Physics. Seventh Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- FRANCIS, W. S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG, H. D. (1974). College Physics. Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- TIPLER, P.-A  (1999). Physics for Scientists and Engineers. Fourth Edition. FREEMAN, W.H, and  . and Company. Worth Publishers Inc., New York, USA.

- FRANCIS,  S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1987). University Physics. Seventh Edition, Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- FRANCIS,  S., ZEMANSKY, M. W. and YOUNG. H. D. (1974). College Physics. Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA.

- GERL, M. et JANOT, C. (1970). Physique MP2 – PC2,  1. Relativité – Electromagnétisme.  Collection Hachette Université.

- HALPERN, A. (1991) Maxi Schaum Physique 2. Traduction française par BABES,V. McGraw-Hill, Paris

- KALACHNIKOV, S. (1980). Electricité. Traduction française. Editions Mir, Moscou, Réédition :1983

- NELKON, M. and PARKER, P. (1998). Advanced Level Physics.  Seventh Edition, Heinemann, (Oxford ?)

- RESNICK, R. et HALLIDAY, D. (1979). Electricité et magnétisme, physique 2. Traduit par André Lebel et Claudine Thériault. Editions du Renouveau Pédagogique. Inc. Montréal (Québec) Canada

- TIPLER, P. A. (1982). Physics. Second Edition. Worth Publishers Inc, New       York, USA

- TIPLER, P.-A  (1999). Physics for Scientists and Engineers. Fourth Edition. FREEMAN, W.H, and  . and Company. Worth Publishers Inc., New York, USA.

http://sitelec.free.fr/cours/rlcseries.pdf

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/tension_alternative0.html

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/tension_alternative1.html

http://www.walter-fendt.de/ph11f/accircuit_f.htm

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/rlcsinus.html

http://labo.ntic.org/RLC_serie/RLC.html

http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos-phy/applets/RLC_serie/RLC.htm

http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC4.htm

http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC4.php

http://www.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/elec/RLC3.php

http://perso.orange.fr/olivier.granier/electro/simul/cour_rlc/circuitRLC3.htm

http://sitelec.free.fr/cours/rlcseries.pdf

http://www.physique-eea.unicaen.fr/enseignement/deug-st/sm/dsm153/poly/dsm153-e.pdf

http://www.unilim.fr/pages_perso/frederic.louradour/Oscillo_2.PDF

http://wwwens.uqac.ca/chimie/Physique_atom/Chap_htm/CHAP_3.html

http://www.unige.ch/sciences/physique/tp/tpe/E9.htm

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/esurm.html

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Charges/hall.html

http://membres.lycos.fr/physicisss/labos/effet_hall.pdf

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Charges/cyclotron.html

http://perso.orange.fr/physique.chimie/Cours_de_physique/Physique_12_PARTICULE_CH ARGEE_DANS_UN_CHAMP_MAGNETIQUE.htm

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Induction_electromagnetique.html

http://perso.orange.fr/daniel.robert9/Induction_electromagnetique0.html

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/lenz.html

http://jf-noblet.chez-alice.fr/bobine/index.htm

http://www.thyssenfrance.com/documents/mut%20devt%20text%20doc%20tech%20aim_MAGNETISME%20-%20QUELQUES%20RAPPELS.pdf

http://perso.univ-lr.fr/vmathe/16_annexeA.pdf

http://semainescience.u-strasbg.fr/magnetisme/fondement.html

http://www.grasp.ulg.ac.be/cours/2cm/elec5.pdf

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/weisli_j.html

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/praimh.html

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/oem1.html

http://www.walter-fendt.de/ph11f/emwave_f.htm

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/2pcirc_j.html

http://www.sciences.univnantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/polond_j.html

18. AUTEUR PRINCIPAL DU MODULE

Dr. Henri RASOLONDRAMANITRA

Maître de Conférences

Filière Physique – Chimie

Ecole Normale Supérieure (ENS)

Université d’Antananarivo

Madagascar

Courriel : h.rasolondramanitra@simicro.mg

Ph.D en Physique, Oregon State University (USA), 1985

Enseignant Chercheur à l’ENS ; Responsable pédagogique de la filière  Physique-Chimie ; Membre du conseil scientifique de l’ENS depuis 1998 ; Membre du Conseil d’Etablissement de l’ENS, 1998-2006 ; Membre de la Cellule d’Evaluation et Coordination des Projets de l’ENS.

Il encadre les élèves professeurs dans la préparation de leurs mémoires de fin d'études et les étudiants de DEA en Didactique des Sciences expérimentales.

# Text boxes

ELECTRICITE ET MAGNETISME 2

CIRCUITS ET PONTS EN COURANT

ALTERNATIF

CHAMP MAGNETIQUE ET PARTICULE CHARGEE

INDUCTANCE

PROPRIETES MAGNETIQUES DE LA MATIERE

EQUATIONS DE MAXWELL

ONDES ELECTROMAGNETIQUES

IL

(

IR

I = 1,70 sin (120(t -0,6458)

U

Um = Im = Im Z avec

Z =

XL

R

VC est en retard  de 90° sur le courant

VR est en phase avec le courant.

La représentation  de Fresnel donne :

VL est en  avance de 90° sur le courant.

VR est en phase avec le courant.

La d.d.p aux bornes  de cette  résistance  dans  ce cas  est :

VR = R IR = sin(t  IR = sin(t. Le courant  et la tension  sont en phase.

VC = = Umsin(t (d.d.p aux bornes  du condensateur)

Le courant  instantané qui parcourt  ce circuit est : IC =

XC

(

(0

0

XC

XL

R

(

0

(0

│XL - XC│

Z

I =

0

R

Maximum

a

b

(

0

t

1

0

1

0

i

0

z

O

y

x

ex

S

I

l

I2

I3

I1

(C)

On peut  comprendre  l’expression (2)  en  appliquant la relation (1)  à ind :

ind. = µ0

Mais           ind. =  µ0    (µ0 ) = µ0

=

Remarque :

Xm est un nombre

x

y

x

y

x

y

XL = 0,16 x 400 = 64 ( ;

XC = = 83,33( ;

tan( = = - 0,96665

XL

XC

f

f0

0

XL ,  XC

(XC - XL) Im

VCm-VLm     =

VRm = R Im

Um = Z Im

VCm = XC Im

VLm = XL Im

(

XL

XC

f

f0

0

XL  , XC

flux  à travers  une spire  de la bobine plate

nombre  total de spires  de la bobine

H = 2000 Am-1

y

z

y

z