TD	Sciences Appliquées	STS 2

Asservissement et régulation

Asservissement	3

Exercice 1.	QCM (Solution 1)	3

Exercice 2.	Diagrammes d’un circuit du 1er ordre (Solution 2)	7

Exercice 3.	Correcteur PI (Solution 3)	7

Exercice 4.	Correcteur PD : (Solution 4)	8

Exercice 5.	Système de chauffage (Solution 5)	8

Exercice 6.	BTS Etk Metro 2011 Compagnie Nationale du Rhone (Solution 6)	9

Exercice 7.	BTS Etk Metro 2009 (Solution 7)	10

Exercice 8.	BTS Etk Metro 2008 Régulation de niveau (Solution 8)	12

Exercice 9.	BTS Etk Nouméa 1997 Etude d’un capteur de Courant  (Solution 9)	15

Exercice 10.	BTS Etk Métropole 1995 Asservissement de position MCC (Solution 10)	16

Exercice 11.	BTS Etk Nouméa 1995 Asservissement de vitesse en régime statique (Solution 11)	18

Exercice 12.	BTS Etk Nouméa 1999Asservissement de vitesse MCC (Solution 12)	19

Exercice 13.	BTS Etk Métropole 1997 Régulation tension de sortie d’une alim à découpage (Solution 13)	22

Exercice 14.	(niveau BAC)Principe de l’AO en régime linéaire (Solution 14)	25

Exercice 15.	(niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (Solution 15)	25

Exercice 16.	(niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (2ème version)	27

Exercice 17.	(niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (3ème version) (Solution 16)	28

Exercice 18.	(BAC Polynésie 96) Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (Solution 17)	29

Exercice 19.	(BAC 92)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu	30

Exercice 20.	(niveau BAC) Oscillateur  (Solution 18)	33

Exercice 21.	(BTS CIRA 2007)Régulation de niveau du polymère dans le réacteur (Solution 19)	33

Exercice 22.	(BTS CIRA 2006) Régulation de température d’un mélange	35

Exercice 23.	Régulation de vitesse d'une MCC à flux constant (Texte d'examen)(Solution 20)	37

Exercice 24.	Asservissement de vitesse d'une MCC avec limitation de courant (Solution 21)	38

Solutions Asservissement	41

Solution 1. :Exercice 1 : QCM	41

Solution 2. : Exercice 2 : Diagrammes d’un circuit du 1er ordre	41

Solution 3. : Exercice 3Correcteur PI	41

Solution 4. Exercice 4Correcteur PD ::	41

Solution 5. Exercice 5 : Système de chauffage:	41

Solution 6. Exercice 6BTS Etk Metro 2011 Compagnie Nationale du Rhone (Solution 6)	44

Solution 7. Exercice 7: BTS Etk Metro 2009	45

Solution 8. Exercice 8 : BTS Etk Metro 2008 Régulation de niveau (Solution 8):	45

Solution 9. Exercice 9 : BTS Etk Nouméa 1997 Etude d’un capteur de Courant  (Solution 9):	47

Solution 10. Exercice 10 : BTS Etk Métropole 1995 Asservissement de position MCC (Solution 10):	47

Solution 11. :Exercice 11 : BTS Etk Nouméa 1995 Asservissement de vitesse en régime statique	49

Solution 12. Exercice 12 : BTS Etk Nouméa 1999Asservissement de vitesse MCC (Solution 12):	50

Solution 13. Exercice 13 : BTS Etk Métropole 1997 Régulation tension de sortie d’une alim à découpage (Solution 13):	50

Solution 14. Exercice 14 : (niveau BAC)Principe de l’AO en régime linéaire:	51

Solution 15. Exercice 15 : (niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu:	51

Solution 16. Exercice 17 : (niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (3ème version):	52

Solution 17. Exercice 18: (BAC Polynésie 96) Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu:	53

Solution 18. Exercice 20 : (niveau BAC) Oscillateur:	53

Solution 19. Exercice 21 : (BTS CIRA 2007)Régulation de niveau du polymère dans le réacteur:	54

Solution 20. Exercice 23 : Régulation de vitesse d'une MCC à flux constant (Texte d'examen):	56

Solution 21. Exercice 24 : Asservissement de vitesse d'une MCC avec limitation de courant (Solution 21):	56

# Asservissement

## QCM (Solution 1)

1. Précision d’un asservissement

a) En réponse indicielle, l'erreur de position tend vers zéro si l’ordre n de la transmittance en boucle ouverte T(p) est supérieure ou égale à 1.

b) En réponse indicielle, l'erreur de position tend vers zéro si la classe ( de la transmittance en boucle ouverte T(p) est supérieure ou égale à 1.

c) En réponse indicielle, l'erreur de position tend vers zéro si le degré m du numérateur de la transmittance en boucle ouverte T(p) est supérieur au degré n du dénominateur.

d) La réponse indicielle d'un asservissement de classe 0 est telle que l'erreur ( ( 0 quand le temps t ( (.

e) Pour un système de classe ( = 1, l'erreur ( ( 0 lorsque t -- o. quand la consigne est une rampe.

f) Pour un système de classe ( = 0, l'erreur ( ( Cte lorsque t ( (. quand la consigne est une rampe.

2. Stabilité d'un asservissement.

a) Un asservissement est stable si les pôles de la fonction de transfert T(p) en boucle ouverte sont à partie réelle négative.

b) Un asservissement est stable si les pôles de la fonction de transfert T'(p) en boucle fermée sont à partie réelle négative.

c) Un asservissement est stable si la marge de phase M( est négative.

d) Considérons un asservissement du deuxième ordre de transmittance en boucle fermée :

Il est stable si le coefficient d'amortissement est supérieur à 0,43.

e) Un asservissement est stable si l'erreur ( ( Cte ou zéro, lorsque t ( (. quand la consigne est un échelon.

f) Plus la classe ( d'un système est élevée plus l'asservissement risque d'être instable.

g) Un système ayant une fonction de transfert de Broïda , en boucle ouverte, risque d’être instable en boucle fermée

3. Correction d'un asservissement.

a) Un correcteur P.I. sert à améliorer la précision d'un asservissement.

b) Un correcteur P.I.D. est nécessaire si on veut à la fois améliorer la précision et la stabilité d'un asservissement.

c) La correction par intégration permet d'améliorer la rapidité d'un asservissement.

d) La correction par dérivation permet d'améliorer la rapidité d'un asservissement.

e) La correction par dérivation permet d'améliorer la stabilité d'un asservissement.

f) La correction par P.I.D. permet d'améliorer la rapidité d'un asservissement.

5. Temps de réponse d’un système

Pour un système du 1er ordre de constante de temps (, le tr5% vaut :

( tr5% = 2(	( tr5% = 3(	( tr5% = 4(	( tr5% = 5(

( tr5% = 6(	( tr5% = 7(	( tr5% = 8(	( tr5% = 9(

5. Fonctions de Transfert.

Indiquer la fonction de transfert du schéma proposé.

Associer les numéros de figures (1, 2, 3 ou 4) aux fonctions de transferts proposées.

Sachant que les schémas 1 et 2 de la figure suivante sont équivalents

Calculer la valeur numérique de H ?

Indiquer l'expression de T(p).

5. Réponse indicielle et fonction de transfert d’un système

Indiquer la fonction de transfert du système dont la réponse indicielle est la suivante

Sachant que z = 0.4, indiquer à quelle fonction de transfert correspond la réponse indicielle suivante :

6. Stabilité d’un système

Déterminez si le système est stable et si tel est le cas sa marge de phase et de gain

Cas a)	cas b)

## Diagrammes d’un circuit du 1er ordre (Solution 2)

Pour le circuit suivant :

1) Trouver la fonction de transfert (T(p)) en utilisant la transformée de Laplace.

2) Trouver le gain statique (en régime permanent).

3) Trouver VS(p) si vE est un échelon de tension de valeur E.

4) En déduire VS(t).

5) Rappeler le temps de réponse à 5%.

6) En utilisant Laplace, déduire I(p) puis i(t).

7) Tracer les diagrammes de Bode, Nyquist et Black pour RC = 10 s

## Correcteur PI (Solution 3)

de la forme : A (1+t1.p) / (1+t2.p)

avec :p= j.( ;	t1 = R1.C1 = 1/(1 ;	t2 = (R1+R3)C1 = 1/(2 ; 	A= R3/R2	(0>(1>(2

## Correcteur PD : (Solution 4)

de la forme : A (1+t2p) / (1+t1p)
avec :p= j(;	t1= R1C1 ;	t2= (R1+R2)C1 ;	A= R3/R2

## Système de chauffage 2

On considère un système de chauffage qui doit faire passer la température d'une enceinte de e  (température extérieure) à f  . La puissance fournie est proportionnelle à la tension de commande uc et l’énergie fournie  se répartit comme suit :

- énergie permettant de chauffer l'enceinte telle que

- énergie perdue par pertes de l'enceinte telle que .

Pour une tension de commande  de 10 V, la puissance totale fournie par la résistance de chauffage est de P1= 2 kW

La température augmente de 200°C (On atteint 95 % de la valeur max au bout de 10 minutes) pour une température extérieure de 20°C.

1) Ecrire l’équation différentielle vérifiée par l'écart de température.

2) Déterminer la transmittance en boucle ouverte et la mettre sous la forme:

3) A partir des données de l’énoncé, calculer K et (.

4) Afin de commander le système par une consigne d’élévation de température on place un « amplificateur » C transformant la consigne en tension de commande. Déterminer sa valeur.

5) Une perturbation du système modifie la valeur de K et la réduit de moitié, que devient la valeur de la température finale.

6) Dans le but de stabiliser la température, on boucle le système par un ensemble thermocouple-amplificateur, renvoyant dans l’automate régulateur une grandeur égale à la température. Le retour est donc unitaire (B=1).

a) Quelle est la nouvelle transmittance ?

b) Quelle sera la valeur atteinte par le système si la consigne est de 80°C

c) Quelle est la nouvelle constante de temps du système ?

d) Calculer l’erreur statique dans ce cas.

e) Si la perturbation modifie la valeur de K et la réduit de moitié, que devient la valeur de la température finale ?

5) Dans le but d’améliorer ce système on ajoute un correcteur proportionnel A.

Pour A= 10; déterminer pour une consigne de 80°C,

- la constante de temps du système,

- la valeur atteinte par le système si la consigne est de 80°C

- Si la perturbation modifie la valeur de K et la réduit de moitié, que devient la valeur de la température finale ?

6) Au lieu d’un correcteur uniquement proportionnel, on met un correcteur proportionnel et intégral PI tel que le correcteur soit

, déterminer la nouvelle transmittance, la valeur atteinte si la consigne est de 80 °C puis si la perturbation modifie la valeur de K et la réduit de moitié. Conclure.

## Système de chauffage (Solution 5)

On considère un système de chauffage qui doit faire passer la température d'une enceinte de e  (température extérieure) à f  . La puissance fournie est proportionnelle à la tension de commande uc et l’énergie fournie  se répartit comme suit :

- énergie permettant de chauffer l'enceinte telle que

- énergie perdue par pertes de l'enceinte telle que .

Pour une tension de commande  de 5 V, la puissance totale fournie par la résistance de chauffage est de P1= 1 kW

La température se stabilise à 80°C (On atteint 95 % de la valeur max au bout de 3 minutes) pour une température extérieure de 20°C.

1) Ecrire l’équation différentielle vérifiée par l'écart de température.

2) Déterminer la transmittance en boucle ouverte et la mettre sous la forme:

A partir des données de l’énoncé, calculer K et(.

3) Quelle serait la température pour une tension de commande uc=3V?

Au bout de combien de temps atteindrait-on 54,2°C ?

4) Dans le but de stabiliser la température, on boucle le système par un ensemble thermocouple-amplificateur tel que B=0.05 V / °C.

a) Quelle est la nouvelle transmittance ?

b) Quelle tension de commande sera nécessaire pour avoir une température de 80 °C et quelle sera la nouvelle constante de temps du système ?

c) Calculer l’erreur statique dans ce cas.

5) Dans le but d’améliorer ce système on ajoute un correcteur proportionnel A.

Pour A= 10; déterminer la nouvelle tension de commande, la constante de temps du système, l’erreur

statique et le facteur de régulation. Comparer avec les résultats précédents.

6) Au lieu d’un correcteur uniquement proportionnel, on met un correcteur proportionnel et intégral PI tel que

, déterminer la nouvelle transmittance, la tension de commande pour avoir 80 °C et la valeur de l’erreur statique. Conclure.

## BTS Etk Metro 2011 Compagnie Nationale du Rhone (Solution 6)

C.2. Asservissement du courant d'excitation

Le courant d'excitation est réglé par action sur la tension de consigne U, afin de maintenir une valeur donnée du facteur de puissance. Pour s'affranchir d'éventuelles perturbations, on met en œuvre la boucle d'asservissement décrite à la figure 10.

La fonction de transfert de la machine auxiliaire est assimilée à une constante dont la valeur est A = 22.

Um est la mesure de ie fournie par un capteur de courant de sensibilité B = 10 mV.A-1. Le correcteur choisi est de type proportionnel intégral. Sa fonction de transfert s'écrit

C.2.1. L'inducteur est modélisé par la fonction de transfert :

Mettre Y(p) sous la forme . Donner les expressions de Ke et de T’e en fonction de Re et de Le Préciser les unités de Ke et de Te.

C.2.2. Justifier que l'erreur en régime établi (appelée également erreur statique) de cet asservissement est nulle. En déduire la valeur du courant le en régime établi, pour une tension de consigne UC = 3,92 V.

C.2.3. On souhaite ramener le schéma bloc de la figure 10 au schéma simplifié de la figure 11. Déterminer l'expression de la fonction de transfert H(p) en fonction de Kp, Ti,Te, Ke et A.

C.2.4. Montrer que si on choisit Ti = Te , H(p) peut se mettre sous la forme :

Donner l'expression de K en fonction de Kp, Ke, A, et Te.

C.2.5. À partir du schéma bloc réduit représenté figure 11, montrer que la fonction de transfert en boucle fermée peut être mise sous la forme

avec

C.2.6. On souhaite obtenir un temps de réponse à un échelon à 95% de 20 ms.

C.2.6.1. Calculer la valeur de la constante de temps T.

C.2.6.2. Avec les valeurs Te = 2,75 s et Ke = 8,33 calculer le gain Kp du correcteur.

## BTS Etk Metro 2009 (Solution 7)

C.2. mise en place d'une boucle de régulation

Pour s'adapter d'une part aux exigences de la production et d'autre part au niveau d'eau dans le forage, on souhaite pourvoir imposer et contrôler la valeur du débit Q. On met donc en place un dispositif de régulation de débit dont on n'attend pas de performance dynamique particulière mais simplement une précision statique donnée.

Ce dispositif est construit autour d'un automate programmable industriel de la manière suivante :

La tension VQ définie en C.1, image du débit Q, est renvoyée sur une entrée analogique de l'automate. La consigne de débit est fournie à l'automate sous la forme d'une tension 0 - 10 V qu'on notera VC. Elle est comparée par l'automate à VQ pour fabriquer le signal d’erreur (. L'automate comporte également une fonction correcteur qui va élaborer, à partir de (, la consigne de vitesse nC envoyée au variateur. Ce dernier pilote le moteur qui entraîne la pompe. On notera n sa vitesse de rotation.

Le correcteur (logiciel) mis en place dans l'automate a pour fonction de transfert K/p où p est la variable de Laplace et K une constante.

C.2.1. Parmi les trois types de correction P, I et D, quelles sont celles réalisées par le correcteur mis en place ?

C.2.2. Le document-réponse C.1 donne la structure de la boucle de régulation. Compléter ce document en notant dans les zones prévues les éléments "débitmètre", "variateur", "moteur", "pompe" et "automate", ainsi que les signaux Q, VC, nC, VQ, n et (.

On donne pour le débitmètre : VQ(p) = KD.Q(p)

et pour l'ensemble variateur-moteur-pompe ;

C.2.3. Sur le document-réponse C.2, indiquer dans chaque bloc sa fonction de transfert dans le formalisme de Laplace.

C.2.4. En déduire la fonction de transfert globale de la boucle fermée TF(p) telle que Q(p) = TF(p).VC(p).

On rappelle le théorème de la valeur finale;

C.2.5. On impose à l'entrée du système un échelon de consigne de 0 à VE, dont la transformée de Laplace s'écrit VE / p. Calculer l'erreur statique es du système en boucle fermée définie comme étant la limite à l'infini de Q(t) –VE /KD (différence entre le débit réel en m3.h-1 et la consigne de débit ramenée en m3.h-1)

Cette valeur était-elle prévisible et pourquoi ?

## BTS Etk Metro 2008 Régulation de niveau (Solution 8)

La section du réservoir a une surface égale à SR = 1103 m2. Le niveau d'eau maximal mesurable est Nmax = 2 m et le niveau minimal est Nmin = 0 m. Le débit de remplissage est noté Qe et le débit de vidange est noté Qs (voir figure 3).

B.3.1. Pendant un petit intervalle de temps noté dt, le niveau a varié d'une hauteur notée dN.

B.3.1.1. Quel est le volume d'eau dV correspondant à la variation de niveau dN ?

B.3.1.2. Montrer que l'on peut exprimer  en fonction de Qe, QS et SR par la relation

B.3.1.3. Pour l'étude du régime dynamique, on applique la transformation de Laplace à l'équation trouvée à la question précédente. En déduire la relation entre Qe(p), QS(p), N(p) et SR avec des conditions initiales nulles.

La position de la vanne qui contrôle le débit Qe est notée x. Cette position est donnée en pourcentage : 0% pour le débit minimal supposé nul et 100% pour le débit maximal ; on suppose que le débit est proportionnel à la position de la vanne et que la relation entre ces deux grandeurs est :

avec Qe exprimé en m3.s-1 et 0< x <100.

L'information donnée par le capteur de niveau est convertie en un nombre réel, qu'on appellera Vr, stocké dans l'automate.

La consigne de niveau, notée NC, stockée dans l'automate, est également convertie en un nombre réel noté Vc.

La relation entre le niveau N et le nombre réel de retour est Vr = kN N avec kN = 1000 m-1.

La différence Vc - Vr est notée (.

La boucle d'asservissement de la position de la vanne commandée par le servomoteur ne sera pas étudiée, et bien que le régulateur implanté dans l'automate soit de type numérique, nous faisons une étude analogique linéaire équivalente. Avec ces hypothèses, le schéma fonctionnel de l'asservissement de niveau est :

B.3.2. Indiquer sur le document réponse 2 les grandeurs manquantes en les nommant, ainsi que les transmittances manquantes.

B.3.3. En régime statique, quelle doit être la relation entre le débit de remplissage Qe et le débit de vidange Qs pour que le niveau reste constant ?

B.3.4. Le débit Qs vaut 0,1 m3.s-1  et le régime statique est atteint.

B.3.4.1. Que vaut Qe ?

B.3.4.2. Que vaut x ?

B.3.4.3.	On adopte C(p) = 0,1 pour p = 0 (régime statique) ; calculer la valeur de l'erreur Vc-Vr.

B.3.4.4. En déduire la valeur Nc-N correspondante.

B.3.4.5. Que doit-on faire pour avoir une erreur statique nulle ?

B.3.5. On étudie maintenant le comportement du système vis à vis d'une variation de la consigne de niveau, le débit de vidange restant constant.

On adopte une correction proportionnelle, intégrale et dérivée avec  et on donne le diagramme de Bode de la transmittance en boucle ouverte TBO(p).

Il est représenté sur le document réponse 3 pour A = 1 ;Ti= 150 s etTd = 0.

B.3.5.1. Quelle condition doit respecter la marge de phase pour que le système soit stable ?

8.3.5.2. Quelle est la valeur de la marge de phase ?

B.3.5.3. Quelle nouvelle valeur doit-on donner à A, sans changer les autres paramètres, pour que la marge de phase soit maximale ?

B.3.5.4. Préciser la valeur de la marge de phase dans ces conditions.

B.3.5.5. Avec la valeur de A trouvée à la question précédente, on trouve une réponse indicielle représentée sur le document réponse 4.

L'exploiter en donnant les valeurs :

- de l'erreur statique e,

- du temps de réponse t, à 5%.

- du dépassement D exprimé en % de la valeur finale.

## BTS Etk Nouméa 1997 Etude d’un capteur de Courant  (Solution 9)

Pour assurer le fonctionnement d’un ensemble four+onduleur à la résonance, le module de commande compare une image du courant dans le four à une image de la tension appliquée de façon à détecter d’éventuels déphasages et à ajuster la fréquence de la tension en fonction de ceux-ci.

L’image du courant est obtenue à l’aide d’un capteur ‘ à compensation de courant’, représenté schématiquement à la figure 3 ; une étude sommaire de ce capteur est proposée.

Sur un circuit magnétique en forme de tore sont bobinés n0 tours de fil, parcourus par un courant d’intensité i0 . Le fil parcouru par le courant à mesurer traverse la partie évidée du tore, constituant ainsi une unique spire. Les courants i et i0 , lorsqu’ils sont de même signe, créent des flux qui s’opposent.

L’ensemble obéit au Théorème d’Ampère que l’on utilisera sous la forme

Le circuit magnétique comporte un entrefer dans lequel est placé un capteur à effet Hall délivrant une tension v1 proportionnelle à la valeur b de l’intensité du champ magnétique dans lequel est plongé le capteur : v1 = kb. Cette tension est transformée en un courant i0 par un amplificateur de transconductance A, supposé parfait, et obéissant à la loi  i0 = Gv1.

- Compte tenu de ce qui a été décrit précédemment, calculer la somme  des ampères-tours (on comptera positivement les ampères-tours créés par i, et négativement ceux créés par i0).

- Dans le cas où le fonctionnement est idéal, h est nul dans tout le circuit magnétique. Exprimer   alors i0 en fonction de i et de n0.

- La perméabilité relative du matériau constituant le tore étant très élevée, on admettra que seul le terme ( ) correspondant à l’entrefer est à prendre en considération. Etablir la relation entre h, la longueur e de l’entrefer, n0 et les intensités i et i0. En déduire la relation entre b, e, n0i, i0 et 0 (perméabilité magnétique du vide, de l’air, et de la sonde à effet Hall).

- Exprimer v1 en fonction des grandeurs précédentes et de k. A partir de cette relation et de la caractéristique de l’amplificateur de transconductance, déterminer l’expression de i0 en fonction de i et des caractéristiques du montage.

- On désire modéliser le capteur sous la forme classique représentée à la figure. 4.

- Que vaut la variable r de l’extrémité de la chaîne de retour ? En déduire la valeur de la transmittance K1.

- Déterminer H1

- Déterminer la fonction de transfert   de l’ensemble. Retrouver pour cette méthode l’expression de i0 en fonction de i.

- A quelle condition cette fonction de transfert est-elle voisine de celle obtenue à la question 2 ci-dessus ?

## BTS Etk Métropole 1995 Asservissement de position MCC (Solution 10)

Ce sujet comporte  3 parties indépendantes.

1ere Partie : étude de la machine à courant constant.

2eme Partie : étude du convertisseur  (non traité ici)

3eme Partie : étude de l'asservissement

3.1 Régime statique

3,2 régimes dynamiques

1ERE PARTIE : ETUDE DE LA MACHINE A COURANT CONTINU

Caractéristiques

|  | Inducteurs à aimants permanents Induit : résistance R = 4,0 ( constante de f.é.m. et de couple : k = 0,30 V.s.rad-1 intensité nominale : In = 4,0 A Les frottements ainsi que les pertes dans le fer seront négligés. On notera en outre : Ce le moment du couple électromagnétique, ( la vitesse angulaire de rotation, n la fréquence de rotation en tr/s, E la f.é.m ; E = k ( , U la tension aux bornes de la machine, |
| --- | --- |

1.1. Etablir l'expression du moment du couple électromagnétique,

1.2. Pour le courant nominal d'intensité In, calculer les valeurs numériques de la tension d'alimentation U et du moment du couple électromagnétique pour les fréquences de rotation

a) n = 0                            b) n =   50 tr/s

1.3 On applique sur l’arbre de la machine, un couple résistant, de moment CR = 0, 80 N.m.

1.3.1.  Quelle relation lie les moments des couples électromagnétique et résistant en régime permanent ?

1.3.2. Déterminer la relation exprimant ( en fonction de U, R, k et CR en régime permanent.

3 EME PARTIE : ETUDE DE L'ASSERVISSEMENT DE POSITION

Potentiomètre de consigne

- Capteurs de position : potentiomètres monotours, linéaires, alimentés par la tension Vp = + 5,0 V.

La tension mesurée entre le curseur et la masse évolue linéairement en fonction de l'angle ( : Vref = a (ref

0 < Vref < Vp quand 0 < (ref < 2 (  et la relation est identique entre V( et (.

- Comparateur : il délivre le signal d'erreur e = Vref - V(.

- L'amplificateur d'erreur fournit Vc = A e.

- Le convertisseur délivre une tension Umoy = H Vc avec H = 4.

- Le moteur M est celui qui a été étudié dans la première partie.

3.1 Etude en régime statique : (ref = constante ;( = constante

3.1.1 Les angles étant mesurés en radians, exprimer Vref en fonction de (ref et Vp ; faire de même pour V( en fonction de ( et Vp.

3.1.2. Calculer Umoy en fonction du signal d'erreur e, puis en fonction de l'erreur de position

( = (ref - (

3.1.3.

3.1.3.1. La charge impose un couple résistant de frottement fluide de moment proportionnel à la vitesse (.

CR = f ( avec f = 2.10-2 N.m.s

Montrer que, dans ce régime statique, l'erreur ( est nulle. Ce résultat est-il influencé par la valeur de A ?

3.1.3.2. La charge impose un couple résistant comprenant un frottement sec : CR = f ( + Cro avec Cro = 0,10 N.m

3.1.3.2.1 Calculer, dans ce régime statique, l'erreur ( en fonction de R, Cro, k, H, Vp et A.

3.1.3.2.2 Quelle est la conséquence de l'existence de ce frottement sec sur l'erreur de position ?

3.1.3.2.3 Quelle valeur faudrait-il donner à A pour que cette erreur soit nulle ?

3.1.3.2.4 calculer ( pour A = 1 et A = 10

3.2. Etude en régime dynamique

Dans cette étude, la charge impose sur l'arbre uniquement un couple résistant de frottement fluide de moment

CR = f (, avec f = 2,0.10-2 N.m.s.

Le moment d'inertie total ramené sur l'arbre de la machine est : J = 3,2.10-3 kg.m2.

| On adoptera le modèle ci-contre pour l'ensemble convertisseur-machine : |  |
| --- | --- |

3.2.1. Ecrire l'équation différentielle régissant l'évolution de ( en fonction de J, f et Ce (moment du couple électromagnétique)

3.2.2. Etablir l'expression du moment du couple électromagnétique Ce en fonction de k, H, R, ( et Vc.

3.2.3. Montrer que la vitesse angulaire est régie par l'équation différentielle ci-dessous :

3.2.4. Sachant que  montrer que la position ( est régie par l'équation différentielle suivante :

On exprimera ( et C en fonction des données du problème.

Calculer numériquement ( et C.

3.2.5. on note ((p) et Vc(p) les transformées de Laplace de ((t) et Vc(t).

En considérant les conditions initiales nulles ((0) = 0 et Vc(0) = 0, exprimer la fonction de transfert T(p) du système :

3.2.6. Montrer que le schéma fonctionnel du système bouclé peut se mettre sous la forme :

3.2.7. Etablir l'expression de la fonction de transfert   du système en boucle fermée ; mettre cette expression sous la forme suivante :

3.2.8. A = 1. Sans calculs, que peut-on dire de la réponse indicielle du système bouclé ?

## BTS Etk Nouméa 1995 Asservissement de vitesse en régime statique (Solution 11)

La boucle de régulation comprend un opérateur effectuant la différence entre une consigne Ua et une tension UGT image de la vitesse du moteur (fig.2). Cette tension est obtenue à l’aide d’une génératrice tachymétrique de coefficient K donnant 3,0 V pour 1000 tr/mn. Le signal de différence ( est amplifié par un amplificateur d’amplification A = 5.

Cet amplificateur commande le rapport cyclique ( du hacheur : ( = B.Vc avec B = 0,10 V-1.

La conduction du hacheur série est ininterrompue, et il permet de lier le moteur à une batterie de tension 72 V.

Dans cette partie, on négligera le couple de pertes mécaniques du moteur pour lequel on adopte les valeurs suivantes :

R = 1,5 (,   	E = k( avec k = 0,17 V/rad.s-1.

Figure 2

  - Le moteur est à vide et Umoy = E

    - Compléter le document réponse à rendre avec la copie, en indiquant la transmittance littérale de chaque bloc.

    - Calculer numériquement la transmittance H = (/( de la chaine directe.

    - Calculer de même la transmittance K de la chaîne de retour.

    - Faire le schéma fonctionnel réduit faisant intervenir H, K et l’opérateur de différence.

    - Exprimer la transmittance T du système bouclé en fonction de H et de K.

    - Calculer T et calculer la consigne Ua pour que le moteur tourne à 3000 tr/mn.

  - Le moteur est en charge et absorbe un courant d’intensité moyenne Imoy = 8 A.

    - Compléter le document réponse à rendre avec la copie en indiquant la transmittance de chaque bloc.

    - Montrer que la transmittance de la partie en pointillé sur le document réponse (question 3.2.1.) est Hk.

    - Exprimer ( en fonction de (, Imoy, H, R, et k.

    - En déduire que :

Préciser la signification des termes :  ;	 et

    - Calculer la vitesse exprimée en tours par minute en boucle fermée avec Ua=10,5 V et 4,5V

    - Sur quel facteur doit-on agir si on veut diminuer la variation de vitesse entre le fonctionnement à vide et le fonctionnement en charge ?

Question 3.1.1.

Question 3.2.1.

## BTS Etk Nouméa 1999 Asservissement de vitesse MCC (Solution 12)

Cette partie se rapporte à quelques questions relatives à l'élaboration d'un asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu fonctionnant à flux constant.

I - Modélisation dynamique de la machine à courant continu

I-1 Le schéma électrique de l'induit du moteur est représenté ci-dessous où ( est la vitesse angulaire de rotation en rad.s-1, e la fé.m., r et L respectivement la résistance et l'inductance de l’induit du moteur

Exprimer u(t) en fonction de i(t) et ((t).

En déduire U(p) en fonction de I(p) et ( (p). (U(p), I(p) et ( (p) sont les transformées de Laplace de u(t), i(t) et ( (t)).

I-2 Le moteur est en régime transitoire, à vide ; le couple des pertes est supposé négligeable et le moment d'inertie de la partie tournante est J.

Compte tenu de la relation  e = k (, exprimer le moment Cem du couple électromagnétique du moteur en fonction de l'intensité i du courant d'induit.

Ecrire la relation fondamentale dynamique appliquée au rotor de la machine.

En déduire une relation entre ( (p) et I(p).

I-3 Exprimer la fonction de transfert symbolique

I-4 Montrer que H(p) peut s'écrire :

Exprimer Ho, (e et (m.

II - Choix du correcteur

Pour la suite du problème, on admettra que la fonction de transfert H(p) du moteur s'écrit sous la forme :

avec Ho = 0,90 rad.s-1.V-1   (e = 0,15 s et  (m = 1,5 s.

Le moteur est incorporé dans une boucle de vitesse simple, représentée par la figure 5, où a et b sont des coefficients réels et positifs.

II-1 Le correcteur, de type Proportionnel et Intégral, réalise la relation :

A et Ti sont des coefficients positifs, caractéristiques du correcteur.

II-1-1 Sans calcul, dites pourquoi l'erreur e(t) est nulle en régime permanent.

II-1-2 Dans ces conditions, exprimer la vitesse angulaire de rotation du moteur ( = (1 en régime permanent pour une consigne ve = Ve1

Application numérique: Ve1 = 10 V, b = 	V.s.rad-1. Calculer (1.

Pour la suite du problème on supposera que C(p) est de la forme

II-2 On choisit Ti = (m

Montrer que la fonction de transfert de la chaîne directe est alors de la forme

Exprimer Hd0

II-3 Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée  et

la mettre sous la forme :

Exprimer Hf0 , m et (0 en fonction de Hd0 b et (e et le produit m(0en fonction de (e

II-4 Sur le document-réponse n°2. On dispose des abaques correspondant à un système du deuxième ordre.

II-4-1 On admet, pour la sortie du système bouclé, un premier dépassement D1 de 10 % en réponse à un échelon. Déterminer la valeur du facteur d'amortissement m à partir de l'abaque des dépassements sur lequel on effectuera le tracé et qui sera rendu avec la copie.

II-4-2 En déduire la valeur de la pulsation caractéristique (o

II-4-3 A partir de l'abaque des temps de réponse sur lequel on effectuera le tracé et qui sera rendu avec la copie, déterminer le temps de réponse tr du système bouclé.

II-4-4 Déterminer l'amplification A du correcteur si on a:  a = 20, b =  V.s.rad-1.

## BTS Etk Métropole 1997 Régulation tension de sortie d’une alim à découpage (Solution 13)

Les trois premières parties sont indépendantes.

On se place dans le cas où la charge est une résistance R. La régulation de la tension de sortie vs du convertisseur continu-continu est obtenue par action sur le rapport cyclique (.

Le système utilise deux boucles de régulation :

- une boucle de régulation en tension, prenant en compte la tension vs ;

- une boucle de régulation en courant, agissant à partir de l'intensité is dans la résistance de charge R.

On admet que le schéma-bloc du système bouclé puisse être représenté conformément à la figure n°4, le circuit de la figure n°2 étant représenté par les blocs T1(p) , T2(p) et R.

Gi et Gv sont des constantes.

C(p) représente la fonction de transfert du bloc correcteur, p étant la variable de Laplace.

III-1) Simplification de la modélisation du système

Le schéma bloc du système bouclé peut se simplifier conformément à celui de la figure n°5.

Exprimer T4(P) en fonction de T1(P) ; T2(P) et Gi.

III.2) Etude du système sans correcteur : C (p) = 1

On donne la fonction de transfert en boucle ouverte de la boucle de tension :

Les grandeurs m1 , (1 et A1 dépendent des éléments du système et notamment de la résistance R. On donne dans le tableau ci-dessous les valeurs numériques correspondantes de m1, (1 et A1.

|  | m1 | (1 en rad.s-1 | A1 |
| --- | --- | --- | --- |
| R=10( | 0,05 | 21(103 | 13,6 |

Les diagrammes de Bode (amplitude et phase) associés à la fonction de transfert Tv(p) sont représentés sur le document réponse 3.

III.2.1) A l'aide de ces diagrammes :

- Vérifier que la valeur numérique du coefficient A1 donné ci-dessus est cohérente avec un élément du tracé de ces diagrammes.

- Estimer graphiquement l'ordre de grandeur de la marge de phase (( correspondante, la faire apparaître sur le document réponse 3.

III.2.2) Calcul de l'erreur statique (1 :

III.2.2.1) A l'aide du schéma bloc (figure n°5), calculer ( (p) en fonction de Vcons(p)' et Tv (p).

III.2.2.2) On applique un échelon de tension d'amplitude Vcons = 1,0V, dont la transformée de Laplace vaut Vcons(p) = 1/p.

On rappelle que l'erreur statique

En déduire l'erreur statique correspondante (.

III.3) Correcteur PID :

La transmittance complexe du correcteur est donnée sous la forme :

Représenter sur la copie l'allure des diagrammes asymptotiques de Bode (gain et phase) relatifs au correcteur en précisant où se situent les actions P,I et D.

III.4) Etude du système avec correcteur

On souhaite corriger le système précédent.

III.4.1) Sur le document réponse n° 4, placer dans le plan (G,() le diagramme asymptotique de gain du correcteur.

On donne : (c1 = 21x 103 rad.s-1 et (c2 = 79 x.103 rad.s-1.

III.4.2) Construire sur le document réponse n°4 le diagramme asymptotique de gain du système corrigé.

III.4.3) Le document réponse n°4 présente la courbe de phase corrigée.

La courbe réelle de gain corrigé passe par le point de coordonnées

G = 0 dB et ( =  105 rad.s-1.

Evaluer graphiquement la nouvelle marge de phase.

## (niveau BAC)Principe de l’AO en régime linéaire (Solution 14)

Le schéma équivalent d’un amplificateur fonctionnant en boucle ouverte est représenté ci-dessous.

Re  = 100 k( ; Rs = 200 (.

1. Déterminer l’amplification en tension du montage en fonction de A , Rs et Rc.

2. Calculer la tension Us pour une tension Ue = 0,1 V dans les cas suivants :

a. A = 100 ; Rc = 10 k( puis 1 k(.

b. A = 150 ; Rc = 10 k(.

3. Conclusion.

Le schéma du même amplificateur fonctionnant en boucle fermée est représentée ci-dessous.

R1 = 1 k( ; R2 = 100 k( ; Ie << I<< Is.

4. Quel est le type de réaction effectué ?

5. Déterminer la fonction de transfert de la chaîne d’action H en fonction de A, Rs et Rc.

6. Déterminer la fonction de transfert de la chaîne de réaction K en fonction de R1 et R2.

7. Représenter le schéma fonctionnel correspondant au montage bouclé.

8. Déterminer l’amplification en boucle fermée de l’amplificateur : Av =

9. Calculer la tension Us pour une tension Ue = 0,1 V dans les cas suivants :

a. A = 106 ; Rc = 10 k( puis 1 k(.

b. A = 1,5.106 ; Rc = 10 k(.

10. Conclusion.

## (niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (Solution 15)

Le schéma de principe d’un asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu comporte (voir fig. 1) :

– une chaîne directe se composant d'un amplificateur d'erreur, d'un hacheur avec son dispositif de commande, d'un moteur à courant continu M à aimants permanents,

– une chaîne de retour se composant d'une génératrice tachymétrique,

– un opérateur de différence élaborant une tension d'erreur xer .

On suppose que les grandeurs d'entrée et de sortie des différents systèmes sont uniquement liées par des relations de proportionnalités, que les régimes sont permanents et stables.

La tension de commande du système asservi est notée ua

On donne :

– pour le moteur k1 = 4.10-3 V.min.tr-1 ;

– pour l'ensemble commande + hacheur ko = 5

– constante de la génératrice tachymétrique : K = 2.10-3 V.min.tr-1.

Résistance de l'induit : R = 1 (.

1. Etude de l'ensemble opérateur de différence / amplificateur

L’opérateur de différence et l’amplificateur peuvent être réalisés au moyen d’un seul dispositif décrit ci-dessous :

L’A.O. est supposé parfait.

11. Exprimer V+ en fonction de R1, R2 et ua .

12. Exprimer V– en fonction de R1, R2 ur et uc (On pourra utiliser le théorème de superposition).

13. Dans quel régime l’A.O. est-il susceptible de fonctionner ? Quelle est alors la valeur de ( ?

14. En utilisant les réponses aux questions précédentes, montrer que uc = .(ua – ur).

15. Préciser l’expression du coefficient d’amplification A défini dans le schéma unifilaire de la fig. 1.

2. Fonctionnement à vide

On suppose qu'en fonctionnement à vide, la chute de tension Ri est négligeable.

21. Refaire le schéma de la figure 1 dans cette hypothèse.

22. Dans un premier temps, on ne réalise pas le bouclage de la sortie de la génératrice tachymétrique sur l’entrée de l’opérateur de différence et on impose ur = 0 V. Comparer ua et xer. Exprimer H la transmittance de la chaîne directe en fonctionnement à vide en fonction de k1 , ko et A.

23. On désire obtenir une vitesse de rotation à vide no = 3000 tr.min-1 à partir d'une tension ua = 1 V. Calculer dans ces conditions H ; en déduire la valeur du coefficient d'amplification A.

24. Proposer des valeurs de R1 et R2 permettant d’obtenir cette valeur de A.

25. On réalise maintenant le bouclage de la sortie de la génératrice tachymétrique sur l’entrée de l’opérateur de différence sans modifier la chaîne directe. Calculer ur puis la tension de consigne ua permettant d’obtenir n = 3000 tr.min–1.

26. Montrer que la transmittance T de la chaîne bouclée fonctionnant à vide s'exprime par la relation : T = . Calculer la valeur de T de deux façon différentes.

3. Fonctionnement en charge

La tension Ri apparaît comme une entrée perturbatrice dans la chaîne directe ( cf. schéma fig. 1 )

31. Fonctionnement en chaîne ouverte On impose alors ur = 0 V.

311. Montrer que l’expression de la fréquence de rotation n du moteur est n = H.ua –

312. Montrer que le terme  correspond à la variation de vitesse (no quand le moteur, fonctionnant initialement à vide, est chargé, en fonctionnement en chaîne ouverte.

32. Fonctionnement en chaîne fermée

321. Montrer que l’expression de la fréquence de rotation n du moteur est n =

322. Montrer que le terme  correspond à la variation de vitesse (nf quand le moteur, fonctionnant initialement à vide,  est chargé, en fonctionnement en chaîne fermée.

33. Exprimer le facteur de régulation F = 1 + HK en fonction de (nf et (no .

35. Calculer la variation de vitesse en chaîne ouverte puis fermée quand l'intensité du courant passe de 0 à I = 2 A .

## (niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (2ème version)

Un asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu comporte ( voir fig. 1 ) :

– une chaîne directe se composant d'un amplificateur d'erreur, d'un hacheur avec son dispositif de commande, d'un moteur à courant continu M à aimants permanents,

– une chaîne de retour se composant d'un capteur de vitesse,

– un opérateur de différence élaborant une tension d'erreur xer .

On suppose que les grandeurs d'entrée et de sortie des différents systèmes sont uniquement liées par des relations de proportionnalités, que les régimes sont permanents et stables.

La tension de commande du système asservi est notée ua

Valeurs de transmittances :

– pour le moteur E = ko.n avec ko = 2.10-3 V.min.tr-1 ;

– pour l'ensemble  hacheur-commande k1 = 4

– constante du capteur de vitesse : k = – 10-3 V.min.tr-1. Attention : la tension délivrée par ce capteur est négative.

Résistance de l'induit : R = 1 (.

1. Etude de l'opérateur de différence et de l'amplificateur.

Le montage de la fig. 2 est un sommateur non inverseur. Il  joue le rôle à la fois de l'amplificateur de différence ( cela est possible car la tension ur est négative ) et d'amplificateur. L'A.O. supposé parfait, fonctionne en régime linéaire.

1.1. Exprimer V- , potentiel de l'entrée inverseuse.

1.2. Exprimer V+ , potentiel de l'entrée non inverseuse.

1.3. En déduire la relation uc = A.(ua – |ur|) dans le cas où  R3 = R4

Pour la suite de l'exercice, on prendra |ur| = K.n  avec K = |k|  et xer = ua – |ur|. On se ramène ainsi à la structure habituelle d'une chaîne de régulation.

2. Fonctionnement à vide

On suppose qu'en fonctionnement à vide, la chute de tension Ri est négligeable.

2.1. Reprendre le schéma de la figure 1 dans cette hypothèse.

2.2. On pose H =  . Exprimer H en fonction de k1 , ko et A.

2.3. On désire obtenir une vitesse de rotation à vide no = 4000 tr.min-1 à partir d'une tension d'erreur xer = 1 V. Calculer dans ces conditions H ; en déduire la valeur de l'amplification A.

2.4. Pour cette vitesse no , calculer ur puis la tension de consigne ua .

2.5. Montrer que la transmittance T =  s'exprime par la relation : T = . Calculer la valeur de T.

3. Fonctionnement en charge

La tension Ri apparaît comme une entrée perturbatrice dans la chaîne directe ( cf. schéma )

3.1. Démontrer la relation n =

3.2. Montrer que le terme  correspond à la variation de vitesse (no quand le moteur est chargé sous tension d'alimentation constante, en fonctionnement en chaîne ouverte.

3.3. Montrer que le terme  correspond à la variation de vitesse (nf quand le moteur est chargé, en fonctionnement en chaîne fermée.

3.4. Exprimer le facteur de régulation F = 1 + HK en fonction de (nf et (no .

3.5. Calculer la variation de vitesse en chaîne ouverte puis fermée quand l'intensité du courant passe de 0 à I = 3 A .

## (niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (3ème version) (Solution 16)

Pour cette partie, on néglige le courant absorbé par le moteur lorsqu'il fonctionne à vide( Io = 0 A ).R = 3(

On étudiera la variation de vitesse angulaire (( du moteur lorsque le courant moyen absorbé <i> varie de 0 à 3 A.

1. Calculer la vitesse angulaire à vide (v  du moteur pour <u> = 60 V et k1 = 0,153 V.s/rad

2. Le moteur fonctionne en charge ( <i> = 0 ) sous tension constante. A partir de l'expression E = k(, montrer que la variation de vitesse angulaire par rapport au fonctionnement à vide est donné par ((= .

Calculer ((pour <u> = 60 V et <i> variant de 0 à 3 A.

3. Pour limiter cette variation de vitesse, on utilise un dispositif de régulation de vitesse dont le schéma unifilaire est donné ci-dessous. On donne K = 10-2 V.s/rad et Ak0 = 120.

3.1. Etude pour <i> = 0 A.

a) Reprendre le schéma de la chaîne de régulation, dans cette hypothèse.

b) Exprimer la transmittance H de la chaîne directe en fonction de ( et xer ; puis en fonction de A , ko et k1. Calculer H.

c) Exprimer (en fonction de H , K , uc. Calculer la valeur de uc permettant d'obtenir la valeur de (v obtenue à la question D.1.

3.2. Etude pour <i> = 3 A.

a) Exprimer (en fonction de H , K , uc , R , <i> et k1 .

b)  En déduire l'expression de la variation de vitesse ((f en boucle fermée lorsqu’on charge le moteur. Donner une relation entre ((o et ((f .

c) Calculer ((f lorsque <i> varie de 0 à 3 A.

## (BAC Polynésie 96) Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (Solution 17)

Le système asservi est représenté par le schéma fonctionnel de la Figure 1.

Figure 1

La commande de retard à l'amorçage des thyristors est telle que la tension US en sortie du pont soit proportionnelle à la tension d'erreur UE :	US = K1 UE	avec 	K1 = 150.

UR est une tension de retour proportionnelle à n : 	UR = KR n	avec 	KR = 5.10-3 V/(tr/min).

La fréquence de rotation du moteur est proportionnelle à la fém E :
	n = K2 E	avec 	K2 = 7,11 (tr/min)/V.

RT est la résistance totale de l'ensemble moteur et bobine. 	RT = 2,0 (.

La tension de consigne UC à l'entrée du montage permet de régler la fréquence de rotation n du moteur.

I. Etude en boucle ouverte (système non asservi)

On n'utilise pas la tension de retour UR.

La tension d'erreur UE égale alors la tension de consigne UC (Figure 2).

Figure 2

1°) 	Montrer, à partir du schéma fonctionnel de la Figure 2, que la fréquence de rotation peut s'exprimer en fonction de la tension UE et de l'intensité I par n = ( UE - ( I avec ( = 1066 (tr/min)/V et ( = 14,2 (tr/min)/A.

2°) 	En déduire la valeur UCO de la tension UC qui permet en boucle ouverte d'obtenir, pour IN = 15 A, nN = 1500 tr/min.

3°) 	La tension UC étant fixée à la valeur précédente UCO, calculer la valeur de la fréquence de rotation du moteur si l'intensité traversant l'induit devient I = 10 A.

II. Etude en boucle fermée (système asservi)

L'étude de la chaîne directe a permis d'établir n = ( UE - ( I avec ( = 1066 (tr/min)/V et ( = 14,2 (tr/min)/A, ce qui conduit au diagramme fonctionnel équivalent de la Figure 3.

Figure 3

1°) 	Exprimer la tension d'erreur UE en fonction de la tension de consigne UC et de la tension de retour UR. Montrer que l'on a .

En déduire l'expression numérique de la fréquence de rotation n (en tr/min) en fonction de UC (en volts) et de I (en ampères).

2°)	Calculer la valeur UCF de la tension de consigne UC qui permet d'obtenir, en boucle fermée nN = 1500 tr/min, pour IN = 15 A.

3°)	La tension UC étant fixée à la valeur précédente UCF, calculer la valeur de la fréquence de rotation du moteur si I = 10 A.

4°)	Comparer les résultats obtenus pour la fréquence de rotation lorsque I varie de 15 A à 10 A pour le système asservi avec ceux obtenu pour le système non asservi. Conclure.

## (BAC 92)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu

Ce système asservi comporte conformément au schéma général de la figure 1 page 4 :

- Un moteur à courant continu M.

- Une chaîne directe se composant d'un hacheur (Hach), de son dispositif de commande (Com Hach) précédé d'un amplificateur d'erreur (Ampl) .

- Une chaîne de retour se composant d'une dynamo tachymétrique DT suivie d'un filtre.

- Un opérateur de différence (op Dif) élaborant la tension d'erreur xer .

Le problème comporte trois parties pouvant être traitées de façon indépendante.

A/ Etude du moteur à courant continu

C'est un moteur à excitation indépendante qui fonctionne à courant d’excitation constant et sous tension d'induit nominale Un = 220 V . Sa réaction d'induit est parfaitement compensée, sa résistance d'induit est R = 2,0 ( .

- Le moteur fonctionne en charge. On a relevé une intensité du courant d'induit I = 10 A et une fréquence de rotation n = 1000 tr.min-1.

- Calculer la f.e.m. E, montrer que E = k1 × n (E proportionnel à n) et calculer k1, E étant exprimée en volts et n en tours par minute.

- Calculer le moment du couple électromagnétique Te.

- Les pertes dites "constantes" de ce moteur sont po = 70 W et les pertes d'excitation pje = 90 W. Calculer la puissance utile. le moment du couple utile et son rendement.

- Le moteur fonctionne à vide. En négligeant l'intensité du courant dans l'induit, déterminer la f.e.m. Eo et la fréquence de rotation no.

- Montrer que la variation de la fréquence de rotation  peut se mettre sous la forme  et calculer sa valeur pour I = 10 A.

B/ Etude du hacheur

Il est conforme au schéma de la figure 2 page 4.

L'interrupteur K et la diode D sont parfaits. La période de hachage est T, et le rapport cyclique (. L'inductance L de l'induit du moteur a une valeur suffisante pour que le courant dans l'induit soit ininterrompu.

La tension d'alimentation du hacheur est U0 = 220 V.

La relation entre la f.e.m. E et la fréquence de rotation n est E = 0,20 × n.

(E en volts, n en tours par minute). R = 2,0 ( .

1 - Etude de la tension u pour ( = 0,80.

- Représenter en le justifiant l'oscillogramme de la tension u(t). On prendra comme instant origine l'instant où l'interrupteur K se ferme.

- Echelles : 1 cm ( 20 V en ordonnée et 10 cm ( T en abscisse.

- Déterminer l'expression littérale de la tension moyenne en fonction de U0 et (. Calculer sa valeur numérique.

2 - Fonctionnement du moteur pour ( = 0,80.

Le moteur fonctionne en charge, l'intensité moyenne est . Déterminer E en donnant les justifications utiles et en déduire n.

3 - Le dispositif de commande du hacheur (Com Hach) est tel que le rapport cyclique  est proportionnel à une tension de commande uc soit ( = 0,20 × uc.

Montrer que  et calculer la transmittance k2 du hacheur.

C/ Etude de l'asservissement en régime établi

On donne, figure 3 page 4, le schéma unifilaire faisant apparaître la transmittance de

chaque organe.

La chaîne de retour a une transmittance K = ur/n telle que ur = 5,0 V pour n = 1000 tr.min-1.

La transmittance du hacheur est .

On rappelle que k1 = E/n = 0,20 V/tr.min-1 et R = 2,0 .

On donne. figure 4 page 4. le schéma de l'opérateur de différence et de l'amplificateur.

Les amplificateurs opérationnels AO1 et A02 sont parfaits et fonctionnent en régime linéaire.

1 - Etude de l'opérateur de différence.

Montrer que xer = ua - ur . On pourra pour ce faire exprimer v+ en fonction de ua ainsi que v- en fonction de ur et xer (v+  et v-  étant les différences de potentiel entre les entrées de A01 et la masse) .

2 - Etude de l'amplificateur.

Montrer que sa transmittance est A = uc/xer = 1 + R2/R1 .

On veut obtenir A = 20. calculer R2 si R1 = 2,0 k(.

3 - Etude lorsque le moteur est à vide : , A = 20 .

On note no la fréquence de rotation exprimée en tours par minute.

Déterminer l'expression de la transmittance de la chaîne directe H0 = n0/xer en fonction de A, k1 et k2 puis calculer sa valeur.

b) Calculer la valeur numérique de la transmittance de la chaîne de retour  K = ur/n0.

c) En utilisant les transmittances H0 et K. exprimer n en fonction de ua et montrer que la transmittance globale T0 peut se mettre sous la forme :

puis calculer sa valeur

d) Calculer la fréquence de rotation no pour une tension de consigne ua = 4,6 V.

4 - Etude lorsque le moteur est en charge : . on conserve ua = 4,6 V et A = 20.

a) Exprimer n en fonction de ua et i en utilisant H0 et K.

Mettre l'expression sous la forme :

fréquence de rotation en charge

fréquence de rotation à vide

écart des fréquences de rotation

soit  :

Calculer  et .

b) On rappelle que la variation de fréquence de rotation en boucle ouverte est.

Déterminer le facteur de régulation  en fonction de H0 et K

puis calculer sa valeur.

Indiquer l'intérêt de ce système bouclé.

## (niveau BAC) Oscillateur  (Solution 18)

Pour le montage de la figure ci-dessous, l’A.D.I. est parfait et fonctionne en régime linéaire.

On posera R4 = R4’ + R4’’.

On donne : R1 = 680 ( ; R3 = 3,3 k( ; R4’ = 2,7 k( ; R4’’ = 330 ( ; C = 10 nF.

1. Etude de la chaîne directe :

a. Exprimer l’amplification en tension : Av =  en fonction de R1 et R2.

b. Exprimer le module de Av et le déphasage de u2 par rapport à u1.

2. Etude de la chaîne de réaction :

a. Exprimer la transmittance T = en fonction de R3 , R4 , C et (.

b. Donner l’expression de f0  pour laquelle Arg(T) = 0.

c. Que devient l’expression T0’ de T’=  à cette fréquence ?

Calculer f0 et T0’.

3. Etude de l’oscillateur :

Pour réaliser l’oscillateur, on ferme l’interrupteur K ; la condition Av.T’ = 1 doit être satisfaite.

a. Quelle est la fréquence des oscillations ?

b. Quelle doit être la valeur de Av  pour que le signal de sortie soit sinusoïdal ? En déduire la valeur de R2 .

## (BTS CIRA 2007)Régulation de niveau du polymère dans le réacteur (Solution 19)

Le schéma fonctionnel de la régulation de niveau est le suivant :

Par souci de simplification, les signes utilisés sur ce schéma pour les comparateurs ne sont pas nécessairement ceux qui correspondent aux sens d’action déterminés à la question 6-3.

6-4	Réglage de la boucle Interne ou Esclave.

La boucle interne comprend les fonctions de transfert suivantes :

- avec K5 = 2,3	et	(5 = 130s

- Correcteur PI série ou mixte

6-4-1	En choisissant judicieusement la valeur de la constante de temps d’intégration Ti5 égale à la valeur de la constante de temps du procédé (5, montrer que la fonction de transfert en boucle fermée de la régulation de débit F5(p) peut s’écrire sous la forme suivante :

- Exprimer (BF5 en fonction de A5, (5 et (BF5.

- Donner la valeur de KBF5.

6-4-2	On désire obtenir (BF5 = 80s. En déduire la valeur de l’amplification A5 du correcteur. Donner la Bande Proportionnelle XP5 (%) correspondante.

6-5	Réglage de la boucle Externe ou Maître.

6-5-1	Le régulateur LIC4 étant en mode manuel, on génère un échelon de consigne de débit w5(t) = - 5 %. La réponse indicielle du niveau est donnée en ANNEXE 6 page 16/16 - à rendre avec la copie.

Identifier la fonction de transfert réglante HR4(p) par la méthode de Broïda sous la forme :

Les temps seront exprimés en minutes et k en min-1.

6-5-2

Quelle hypothèse doit-on faire pour pouvoir utiliser un gain dynamique k positif, dans la suite du problème ?

On utilisera donc les fonctions de transfert suivantes :

- Fonction de transfert réglante :

- Fonction de transfert du correcteur C4(p) de type Proportionnel :	C4(p) = A4

En déduire alors la fonction de transfert en boucle fermée , en utilisant les formules habituelles pour un gain dynamique positif.

6-5-3	Le régulateur LIC4 étant désormais en mode automatique, on génère un échelon de consigne w4 de 10%.

    - Calculer M4(p)

    - Par le théorème de la valeur finale, en déduire la valeur finale de m4(t).

    - Conclure sur la précision statique d’une stratégie utilisant un régulateur en mode Proportionnel seul.

## (BTS CIRA 2006) Régulation de température d’un mélange

Schéma fonctionnel de la stratégie de régulation de température du mélange : réactif a + réactif b :

4.1 Donner le nom et le type de cette stratégie de régulation.

4.2 Représenter le schéma TI de régulation de température du mélange (TT02) sur le document-réponse 3 (page 17/19), à rendre avec la copie.

4.3 Donner et justifier le sens d’action des régulateurs.

4.4 C2(p) est un correcteur PI mixte avec A2 = 4 et Ti2 = 8s

Démontrer que la fonction de transfert  est une fonction de transfert du 1er ordre de la forme :

5. Identification de la fonction de transfert HR(p) vue par le correcteur C1(p)

Cette fonction de transfert est modélisée par le modèle de Broïda.

Pour cette identification le correcteur C2 est en automatique et le correcteur C1 en manuel.

On a réalisé un échelon de consigne (W2 = 10 % et relevé du comportement de X1 = f(t) (voir document-réponse 4).

Déterminer les paramètres K, ( et T. (Donner les constructions graphiques réalisées sur le document réponse 4)

6. Stratégie de régulation de la température

La régulation de température peut être représentée par le schéma fonctionnel suivant :

La présence d’un temps mort élevé au sein du procédé à réguler limite les performances d’une simple régulation PID. Il convient alors d’utiliser C1 un correcteur plus évolué qu’un simple PID.

On se propose alors d’utiliser la stratégie ci-dessous.

Le schéma fonctionnel de celle-ci est représenté ci-dessous :

Pour la suite des calculs, on adopte la fonction de transfert suivante :

La fonction de transfert choisie pour G(p) est :

6.1 Indiquer le nom de cette fonction de transfert et fournir l’expression de la fonction de transfert  en fonction de HR(p) et G(p).

6.2 Donner les expressions de KG, TG, (G en fonction de K, T, ( permettant d’obtenir pour H’(p) une fonction de transfert correspondant à un système du premier ordre sans retard.

En déduire l’expression de H’(p).

6.3 La fonction de transfert du correcteur Cr(p) est :

Le schéma fonctionnel équivalent au système ainsi réduit est le suivant :

Soit F’(p) la fonction de transfert en boucle fermée :

Déterminer la valeur de Ti permettant d’obtenir pour F’(p) une fonction de transfert correspondant à un système du premier ordre sans retard.

6.4 En déduire la valeur de A permettant d’obtenir en boucle fermée une constante de temps de temps de 44s.

6.5 Sur le document réponse 5, encadrer la partie du schéma fonctionnel se programmant dans un système numérique de contrôle et de commande afin de mettre en œuvre cette stratégie de régulation.

6.6 Donner le nom du correcteur ainsi programmé.

## Régulation de vitesse d'une MCC à flux constant (Texte d'examen)(Solution 20)

On considère un moteur à courant continu à flux constant :

La résistance d'induit vaut Ra = 0,2 (. On néglige les pertes fer et mécaniques.

Dans un essai à vide, on a obtenu Ua= E = 350 V, pour une vitesse No = 1200 tr/min pour une tension de commande Uc = 3,5 V.

La dynamo tachymétrique délivre 10 V à 1 000 tr/min.

- Donner l'expression littérale de la vitesse N en tr/min en fonction du couple T et de la tension Ua du moteur. Montrer que la forme numérique de cette expression est :

N = 3,427 Ua - 0,246 T.

- Donner, pour Uc = 4 V, la vitesse à vide du moteur, puis sa vitesse lorsque le couple de charge vaut T = 400 N.m.

- On étudie la régulation présentée dans le schéma en régime statique.

3. 1. Montrer que le schéma fonctionnel est alors le suivant :

L'amplification de l'amplificateur de différence est notée A. Indiquer les valeurs numériques de G1 G2. G3, et H.

3. 2. Établir la relation N = f(UE,T,A).

3. 3. Déterminer la valeur de UE permettant d'obtenir N = N0 = 1372 tr/min à vide avec A = 1. Pour cette valeur de UE ,quelle sera la vitesse pour T = 400 N.m. ?

3. 4. Déterminer la valeur de UE permettant d'obtenir N = N0 = 1372 tr/min à vide avec A = 10. Pour cette valeur de UE, quelle sera la vitesse pour T = 400 N.m.

3. 5. Que vaut le signal d'erreur ( dans chaque cas ? Quelle devrait être la valeur de A pour avoir un signal d'erreur nul

## Asservissement de vitesse d'une MCC avec limitation de courant (Solution 21)

On considère un moteur à courant continu à flux constant : La constante de f.é.m. K = 1,2 Wb.

On néglige toutes les pertes du moteur excepté les pertes dans la résistance d'induit qui vaut R = 4,0 (. On donne l'inductance d'induit du moteur L = 10 mH et le moment d'inertie J = 0,02 kg.m2

Dans tout le problème on néglige les effets du couple résistant, ce qui revient à considérer que le moteur fonctionne à vide.

Le schéma bloc de l'asservissement peut être présenté comme suit :

Le convertisseur de puissance a une fonction de transfert A constante. Il se comporte comme un amplificateur. Numériquement A = 100.

On pose pour la dynamo tachymétrique et pour le capteur de courant. On donne a = 0,0114 V.s/rad et b = 0,1 (.

1. Établir l'équation donnant le courant I(p) en fonction de la tension d'induit U(p) et de la vitesse ( (p). En déduire la relation

2. Expliquer pourquoi la limitation de courant impose que EI deviennent une consigne et reste constante.

3. Le correcteur courant est du type proportionnel et intégral (P.I.). On admet que sa fonction de transfert est du type  . La limitation de courant suppose que pour une augmentation brutale d'intensité, la vitesse varie peu. Montrer que dans ces conditions, il est judicieux de choisir  pour obtenir (I qui tende vers 0, quand t ( (.

On rappelle que le couple résistant est négligé. Le schéma bloc du moteur, entre U(p), I(p) et ( (p) est le suivant , pour un couple résistant nul :

4. Montrer que, en l'absence de limitation de courant, la relation entre la tension d'induit U(p) et la vitesse ( (p) est donnée de manière approchée par :

où

5. Pour le correcteur P.I. de la limitation de courant, seul le choix de est effectué et non celui de KI qui reste un paramètre de réglage.

On considère à présent l'asservissement dans son ensemble. La limitation de courant n'intervient pas, (EI est variable) mais par contre on étudie l'asservissement de vitesse.

5.1. Exprimer la transmittance  en fonction de A, KI, K, (e et (em..

5.2. En déduire ( (p) en fonction de EI (p). On posera

5.3. Déterminer la fonction de transfert

5.4. Le correcteur vitesse est aussi du type proportionnel et intégral (P.I.). On que sa fonction de transfert est du type

Exprimer Rv(p) en fonction de l'erreur de vitesse (v. En déduire

5.5. On suppose que . On pose . Effectuer les simplifications qui s'imposent et montrer que :

5.6. Tracer le diagramme de BODE de  (On supposera ). On se place dans le cas où la pente à l'intersection de la courbe avec l'axe 0 dB vaut – 20 dB /décade (– 1) , et où la marge de phase est supérieure à 45°.

5.7. On veut choisir  pour obtenir une pulsation de transition :  avec  et . En déduire la relation suivante :

5.8. On s'impose la valeur (T = 100 rad/s. Déterminer  en fonction de KI. En déduire la relation permettant de déterminer Kv, . Calculer numériquement Kv..

5.9. On donne . Déterminer KI.

5.10. Calculer .

5.11. Calculer la marge de phase de l'asservissement. Conclure sur le comportement de l'asservissement.

# Solutions Asservissement

### :Exercice 1 : QCM

1) b)

2) b) d) e) f)

3) a) b) e) f)

4) tr5% = 3(

5)

et H = 2

6) 	cas a) stable M(=30° et MG pas mesurable

Cas b) instable

### : Exercice 2 : Diagrammes d’un circuit du 1er ordre

### : Exercice 3Correcteur PI

### Exercice 4Correcteur PD ::

### Exercice 5 : Système de chauffage:

1°)

Pour uC=5 V : P1=1000 W donc

D’après les donnée du texte  tr (=3(() =3 min donc ( = 60 s

La valeur finale de l’écart est 80°C-20°C = 60°C

L’équation différentielle est donc :

La grandeur d’entrée est la tension uC à laquelle correspond la valeur finale de

Alors   dont on détermine K=60/5=12 .

Donc en appelant  alors

2°) A l’aide des variables de Laplace :

La transmittance est

3°) Si uC = 3 V. La valeur finale de l’écart de température peut être obtenue de 2 façons :

- Analyse de l’équation différentielle : quand t tend vers l’infini la température se stabilise donc sa dérivée est nulle donc  et si uC = 3 V alors

- Analyse de la fonction isomorphe : à l’aide du théorème de la valeur finale :

appliqué à notre problème pour lequel on souhaite connaître la valeur finale de

.

Le fait de changer la consigne ne change pas la constante de temps qui reste de 60 s.

La température finale atteinte serait de 20+36= 56°C

Quand atteindra-ton la température de 54,2°C :

- Cela représente un écart de de 54,2-20=34,2 °C

- 34,2°C représente 34,2/36=95% de l’écart maximum

- Sur un système du premier ordre on atteint cette valeur au bout de 3x( = 180 s

4°) Le système une fois bouclé a une transmittance dont le résultat est classique :

a) 	 ce qui donne

Avec

b) donc  le gain statique K’ est de 7,5

donc pour avoir un  de 60 V il faut .

On remarque que plus K augmente plus la constante de temps diminue.

On peut aussi voir que si K augmente plus K’ augmente ( et tend vers 1/B) ce qui induit une commande plus petite.

c) l’erreur statique :

Pour déterminer l’erreur statique, il suffit de regarder vers quoi celle-ci tend :

l’erreur statique  est donc donc

Remarque :

la méthode utilisant le théorème de la valeur finale et Laplace théorème de la valeur finale peut de la même manière nous renseigner sur cette erreur statique. Cette méthode bien que plus complexe a écrire dans ce cas permet de traiter des cas plus complexes tels que l’erreur de trainage ou d’accélération qui visent à quantifier l’erreur lors d’une consigne en entrée de vitesse ou d’accéleration. donc donc à l’aide du théorème de la valeur finale : donne . Donc la valeur finale de l’erreur est de 5V.

.

5°) Ajout d’un correcteur proportionnel.

ce qui donne

Avec

donc  le gain statique K’’ est de 17.14 donc il faut .

l’erreur statique : à l’aide du théorème de la valeur finale :

.

Donc la valeur finale de l’erreur est de 0,5V.

Le facteur de régulation est

6°) Ajout d’un correcteur intégral

On se débarrasse du quotient de fraction en multipliant en haut et en bas par

On développe et on fait apparaître une forme classique d’un 2eme ordre :

Pour cela on divise chaque terme par

On peut identifier les termes du deuxième ordre à la forme classique :

Donc le gain statique est

Donc la tension de commande nécessaire est

On a aussi donc

et  donc

On peut aussi calculer la constante d’intégration optimisant le temps de réponse :

Pour un deuxième ordre les abaques font apparaître que le temps de réponse est optimum si

Donc si

http://www.lyc-charlescoulomb.ac-poitiers.fr/site/contenu/ressources/formations/Intranet/coulomb-exos-phy/applets/filtres3/filtres3.htm

### Exercice 6BTS Etk Metro 2011 Compagnie Nationale du Rhone (Solution 6)

C.2.1.    Donc ¨

C.2.2.   Il « suffit » d’étudier la classe de la FTBO qui est de classe 1 et ne présente donc pas d’erreur statique.

Comme l’erreur statique est nulle ie(∞)=Uc/B

B fait correspondre à 1 A une sortie à 10 mV soit une transmittance de 0,01

Donc Ie=3,92/0,01= 392 A

C.2.3.

C.2.4.   Si Ti=Te  alors  se simplifie avec

Donc  donc  donc

C.2.5.   La fonction de transfert en boucle fermée TBF est donc

Avec

C.2.6.

C.2.6.1.   Si on veut t5%=20 ms or t5%=3T

Donc T=20/3=6,6 ms

C.2.6.2.    donc

### Exercice 7: BTS Etk Metro 2009

C.2.1. K/p correcteur intégral

C.2.2.

C.2.4.

C.2.5. FTBO de Classe 1 donc erreur statique nulle

C.2.6.

### Exercice 8 : BTS Etk Metro 2008 Régulation de niveau (Solution 8):

B.3.1.1.

B.3.1.2.	variation volume= (débit entrant – débit sortant) ( temps 	(

(

B.3.1.3.	La transformation de Laplace simplifie l’équation différentielle en transformant les dérivées ainsi :

Donc

B.3.2.

B.3.3. 	Statique si Qe=QS niveau constant

B.3.4.1/2.		( et Qe=100 l/s

B.3.4.3.	 	( (= VC-VR = 625

B.3.4.4.

Et  et

Donc 	(

Donc une erreur persiste afin de commander le système, ce qui est typique d’un système du premier ordre.

B.3.4.5. 	Si on souhaite une erreur nulle (donc VC = VR) sur un système du premier ordre, il faut rajouter un correcteur intégral.

Ce qui aura pour effet de rendre la FTBO soit de classe 1 (donc erreur statique nulle)

B.3.5.1 	La marge de phase  est l’écart  de phase par rapport à -180° de la transmittance  prise pour la valeur de fréquence correspondant au gain nul. Le système est stable si M(>0

B.3.5.2.	M( ( 22°

B.3.5.3	Augmenter A 	( translation vers le haut du gain

Si on fait correspondre le 0 dB avec le max de la courbe de phase

D’où une augmentation d’environ 25 dB = 20 log A

A=1022/20 = 12,6

B.3.5.4.	M( ( 55°

B.5.5.5.

Erreur statique nulle

tr =350 s

D = 22 %

### Exercice 9 : BTS Etk Nouméa 1997 Etude d’un capteur de Courant  (Solution 9):

### Exercice 10 : BTS Etk Métropole 1995 Asservissement de position MCC (Solution 10):

1ère PARTIE

- Cem= kI

- U= E + RI = k( + RI = k(2((n+RI

      - Si n=0 alors U= 0.3(2((0+ 4(4 = 16 V

      - Si n=50 alors U= 0.3(2((50+ 4(4 = 110.25 V

- CR = 0.8 Nm

  - En régime permanent :Cem= Cr+Cp ( Cr

  - Cem= Cr = kI et comme U= k( + RI donc en combinant les deux équations il vient

3ème PARTIE

- Etude en régime statique

  - En utilisant le pont diviseur de tension  et

  - Umoy = H(VC et VC= A(e donc Umoy = H(A(e

  - Et comme  donc

  - Influence de la charge

    - Couple CR=f( :

En régime statique ( est constant donc ( est nul

donc E= k( = 0

et comme  CR=Ce=kI=0 donc I=0 .

Donc Umoy = E+RI =0

donc comme  alors (=0

    - Couple CR=f(+CR0

      - Régime statique :

  - ( =0

  - Cem = CR0 =kI donc I=CRO/k donc Umoy = RCRO/k

  - donc

      - L’erreur de position n’est plus nulle

      - A infini

      - A=1  : ( = 0,42	et 	A=10  : ( = 0,042

- Etude en régime dynamique

  - RFD :   donc

  - et  et comme .

On a alors  donc

  - RFD :   donc  et  donc

soit

  - et  donc

donc

  - On remplace .

soit  dont on déduit

  - Le schéma ne change pas : on a juste remplacé par T(p) le convertisseur + moteur + capteur de position

Donc en divisant par aAC et en identifiant avec

Il vient  et

### :Exercice 11 : BTS Etk Nouméa 1995 Asservissement de vitesse en régime statique

1.1.1°)

Au niveau du Hacheur Umoy= (Ub et au moteur E=k(

Pour KGT on sait qu’à 1v correspond 3000 tr/min donc

1.1.2°)

1.1.3°)

1.1.4°)

1.1.5°) en (rad.s-1 .V-1)

1.1.6°) On veut 3000 tr/min

1.2 Le moteur est en charge

1.2.1°)

1.2.2°)

1.2.3°) donc

1.2.4°) 	puis on développe et simplifie par k

or 	que l’on remplace

puis on développe

puis on rassemble les (

puis on factorise

et on divise tout par

ce qui fait apparaitre la transmittance T

on obtient alors le résultat attendu

- correspond à la vitesse à vide

- chute de vitesse liée à la chute de tension dans l’induit

- est le coefficient réduisant l’influence de cette chute de tension

1.2.5°) Si en charge Ua vaut 10,5 V

Donc

1.2.6°) Pour diminuer la variation de vitesse liée à la présence d’une charge, il faut augment H par un correcteur proportionnel.

### Exercice 12 : BTS Etk Nouméa 1999Asservissement de vitesse MCC (Solution 12):

I Modélisation dynamique de la Machine à courant continu

I.1 .

|  | La loi d’ohm aux bornes de l’induit s’écrit : Et Donc En transformant en laplace : (I) |
| --- | --- |

I.2 .

La relation entre couple et courant est donnée par

La relation fondamentale de la dynamique donne

(II)

I.3.

On souhaite obtenir

Pour cela on prend l’équation (II) que l’on peut mettre sous la forme  pour pouvoir remplacer I(p) dans l’équation (I)

On factorise  par  que l’on notera

On obtient donc

Que l’on veut mettre sous la forme

Donc on divise par k pour faire apparaitre le 1 au dénominateur

Donc

Par identification

- donc  donc

II- Choix du correcteur

est simplifié en

II-1 Correcteur intégral

II-1-1 L’erreur e(t) sera nulle car on voit la présence d’un correcteur intégral qui annule l’erreur statique.	Pour être plus rigoureux il faut analyser la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) et montrer que l’on est de classe 1.

II-1-2 Au niveau du comparateur on a

Et comme en régime permanent l’erreur statique  est nulle  donc

Donc

II-2 On choisit Ti =(m

La fonction de transfert

Comme Ti=(m la fonction de transfert devient

Soit

Où l’on peut identifier

II-3 Fonction de transfert en boucle fermée

En boucle fermée cela devient

Ce qui donne

Soit  après avoir simplifié par

Que l’on met sous la forme

En divisant par par

Ce qui donne

Donc par identification

Donc

II-4 Abaques

II-4-1- L’abaque des dépassements correspond au taux de dépassement en fonction de m pour les divers dépassements. On s’intéresse à la courbe n=1 (valeurs du premier dépassement). D1=10% pour m=0,6

II-4-2-  donc

II-4-3- L’abaque des temps de réponses donne en fonction de m . Pour m=0,6 ,  donc

II-4-4- Grâce à on déduit

II-4-5- On déduit de  la valeur de A :

### Exercice 13 : BTS Etk Métropole 1997 Régulation tension de sortie d’une alim à découpage (Solution 13):

### Exercice 14 : (niveau BAC)Principe de l’AO en régime linéaire:

1. Av = A.Rc /( Rs+ Rc) ;

2.a. Us = 9,8 V ; Us = 8,3 V;

2.b. Us = 14,7 V ;

3. L’amplification en boucle ouverte dépend de la charge  et est sensible aux variations de l’amplification intrinsèque de l’amplificateur ;

4. Contre-réaction ;

5. H =A.Rc /( Rs+ Rc) ;

6. K =R1 /( R1+ R2) ;

8. Av =H /(1 +H.K ) ;

9.a. Us = 10,1 V ; Us = 10,1 V ;

9.b. Us = 10,1 V;

10. L’amplification en boucle fermée ne dépend pas de la charge et est insensible aux variations d’amplification de la chaîne directe.

### Exercice 15 : (niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu:

- Etude de l’ensemble opérateur de différence /amplificateur

  - L’AO est parfait ( i+ = 0 , On peut déterminer v+ en utilisant la relation du diviseur de tension v+ = (R2/(R1+R2))ua

  - L’AO est parfait ( i- = 0 , En utilisant le théorème de superposition :

  - La sortie  de l’AO est bouclée sur l’entrée inverseuse ( l’A.O. est susceptible de fonctionner en régime linéaire . Alors ( = 0V

  - ( = 0 V ( v+ = v- (  (( R2 ua = R2ur + R1ue ( ue = (R2/R1)( ua –ur )

  - A = R2/R1 	uC = A ( ua – ur ) = (R2/R1) ( ua – ur )

- Fonctionnement à vide

  - On impose ur = 0	(	ua = xer

H = n/xer = n/ua  avec n = E/k1 = (k0/k1)ur = (Ak0/k1) xer ( H = Aka/k1

  - H = n0/xer = n0 / ua = 3000/1 = 3000 tr.min-1.V-1

H = Ak0/k1 	(	A = Hk1/k0 = 3000(4.10-3/5 = 2,4 V

  - A = R2/R1 =2,4 	On peut prendre n’importe quelle valeur pour R1 et R2 . Il faut R2/R1= 2,4

  - n = 3000 tr/min 	(	ur = K.n = 2.10-3(3000 = 6 V

et xer = n/H = 3000/3000 = 1 V

ua = xer + ur = 6 + 1 = 7 V

  - n = H xer = H (ua – ur ) = Hua – Hur = Hua – HKn = H / (1 + HK)

A.N. : T = n/ua = 3000/7 = 428,6 tr.min-1.V-1

A.N. : T = H / (1+HK) = 3000/(1+3000(2.10-3) = 3000/(1+6) = 3000/7 = 428,6 tr.min-1.V-1

- Fonctionnement en charge

    - n = E/k1 = <u>/k1 – Ri/k1 = Ak0xer/k1 – Ri/k1 = Hxer – Ri/k1

n = H (ua –ur) – Ri/k1 	or 	ur = 0

n = Hua – Ri/k1

    - à vide I =0 	(	nV = Hua

en charge I≠0	(	n = Hua – Ri/k1

(n0 = Ri /k1

  - Fonctionnement en chaîne fermée

    - n = H ( ua – ur ) – Ri/k1 = Hua – Hur – Ri/k1

n = Hua – HKn – Ri/k1	(	n = (H/(1+HK))ua – Ri/(k1((1+Hk)) = Tua - Ri/(k1((1+Hk))

    - à vide I = 0 	(	nV =T ua

en charge I ≠ 0 	(	n = Tua - Ri/(k1((1+Hk))

(nf = Ri /(k1((1+Hk))

  - (nf = Ri / (k1((1+Hk))		Ri/k1 =(n0 	et 1+ HK = F

(nf = (n0/F = soit F = (n0/(nf

  - (n0 = Ri/k1 =1(2/4.103 = 500 tr/min

F = 1 + HK = 1 + 3000(2.103 = 1+6 = 7

(nf = (n0/F = 500/7 = 71,4 tr/min

### Exercice 17 : (niveau BAC)Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu (3ème version):

1. A vide <I>  = 0 	donc	<u>  = E = 60 V	donc	(V = <u>/k1 = 60/0,153 = 392 rad/s

2. ( = E/k1 = (<u> - R<I>)/k1

((0 = (0 - ( = <u>/k1 - (<u> - R<I>)/k1 = R<I>/k1

A.N. ((0 =3*3/0,153 = 58,8 rad/s

3.1. a)

3.1.b) H = (/xer

H = Ak0/k1 = 120/0,153 = 784.,rad.s-1.V-1

3.1.c) ( = H xer   = H (uC – ur)  = HuC – Hur = HuC – HK(

donc ( + HK( = (’ (1+HK) = HuC	donc 	( = H uC / (1+HK)

uC = (1+HK) (/H = ( 1+ 784,3(10-2(392)/784,3 = 4,42 V

3.2.a) ( = E/k1 = <u>/k1 –R<I>/k1 = Hxer –R<I>/k1 = H(uC-ur) –R<I>/k1

( = HuC -HK( - R<I>/k1 = 	donc	((1+HK) = HuC –R<I>/k1

donc (  =(H/(1+HK))uC – (R<I>/k1)(1/(1+HK))

3.2.b.) à vide : (V = (H/(1+HK))uC = 	en charge ( = (H/(1+HK))uC + (R<I>/k1)(1/(1+HK))

((f = (V - ( = (R<I>/k1)(1/(1+HK))

((f = (R<I>/k1)(1/(1+HK)) = ((0(1/(1+HK)) 	donc (1+HK) = ((0/((f

3.2.c.) ((f = ((0/(1+HK) = 58,8 / (1 + 784,3.10-2) = 6,65 rad/s

### Exercice 18: (BAC Polynésie 96) Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu:

I 1°) 	A l’aide du synoptique

donc

I.2°) 	 pour n=1500 tr/min et I=15 A

La tension de commande permettant en boucle ouverte d’atteindre 1500 tr/min avec une « charge » de15 A est UC0 =1,6 V

I.3°)

Si la charge diminue la vitesse augmente jusqu’à 1563 tr :min

II.1°)  	(1)

(2) (3) Le résultat attend ne fait intervenir que les variables n, UC, I On réécrit alors (3) qui est égal à (1) Et à l’aide de (2) on remplace UR dans le résultat précédent : Le résultat ne fait intervenir que les variables attendues (n, UC, I). Il reste juste à arranger la forme du résultat. On multiplie tout par ( : On rassemble les n d’un coté le reste de l’autre : On factorise les n En divisant tout par on retrouve bien le résultat :

donc

II.2°)	 donc

La tension de consigne permettant d’obtenir en boucle fermée 1500 tr/min est UC= 9,12 V

II.3°) 	Si la charge diminue la vitesse passe à

II.4°)	 L’écart est donc réduit grâce à l’asservissement

### Exercice 20 : (niveau BAC) Oscillateur:

1.a. Av = 1+ (R2 / R1) ;

1.b. | Av  | = 1+ (R2 / R1) ; Arg(Av) = 0 ;

2.a.T = 1/(2+( R3 / R4)+j.( R3.C.(-1/( R4.C.())) ;

2.b. f0 = 1/(2.(.C.( R3. R4)0.5) ;

2.c. T0’= R4’’/( R3 + 2.R4) ; T0’ = 3,52.10-2 ; f0 = 5 kHz ;

3.a. f0 = 5 kHz ;

3.b. Av = 28,4 ; R2 = 18,6 k( ;

### Exercice 21 : (BTS CIRA 2007)Régulation de niveau du polymère dans le réacteur:

### Exercice 23 : Régulation de vitesse d'une MCC à flux constant (Texte d'examen):

- Pour une vitesse N = 1 200 tr/min. la tension d'induit est U = 350 V. La vitesse angulaire correspondante est . Comme on néglige les pertes à vide, le courant à vide est quasi-nul et la f.é.m. à vide est égale à la tension Ua. La constante de f.é.m. est donc .

Le couple T s'exprime alors grâce à la relation T = K Ia. D'autre part : Ua = RaI + K( ; soit encore : . Ce qui donne numériquement Ua = 0.07177 T + 0,2918 N.

Soit encore N = 3.427 U – 0.246 T

- Pour UC = 4 V. la tension Ua vaut 400 V. Pour un couple de 400 N.m. la vitesse est alors de

N = 3,427 x 400 – 0,246 x 400 = 1 272,4 tr/min.

2. 1. Le schéma fonctionnel montre que dans la chaîne directe intervient une « amplification » de puissance G1 introduite par le convertisseur ; numériquement on trouve G1=100. De même on obtient une relation directe donnant la vitesse N vis-à-vis de Ua et du couple T : N = G2Ua – H T. En identifiant avec N = 3.427 Ua – 0,246 T ; on trouve G2 = 3.427 et H = 0.246.

Enfin la dynamo tachymétrique donne 10 V pour N = 1 000 tr/min. Ce qui correspond à G3=0.01.

UE est la grandeur de consigne de la régulation de vitesse.

2.2. On a vu que N=G2Ua–HT. Soit en remplaçant :N=G2G1A(–HT avec (=UE–G3 N.

Ce qui donne N=G1G2A(UE – G3 N) – HT

On obtient en définitive

Ce qui donne numériquement :

2. 3. Avec A = 1, on obtient :

– à vide T = 0 et UE = 17,72 V :

– en charge, avec T = 400 N.m , on obtient N = 1 372 – 0.0555 x 400 = 1 349.7 tr/min.

2. 4. A=10,on obtient :

–à vide T=0 et UE=14,12V

– en charge, avec T = 400 N.m , on obtient N = 1 372 – 6,974.10-3 x 400 = 1 369.2 tr/min.

2. 5. À vide le retour de la dynamo tachymétrique est UDT = 13,72 V.

—	Pour A = 1, et T = 0, l'erreur ( = 17,72 - 13,72 = 4 V.

—	Pour A = 10 et T = 0, l'erreur ( = 14,12 - 13,72 = 0,4 V.

—	Pour A = 1, et T = 400 N.m, l'erreur ( = 17,72 - 13,49 = 4,23 V

—	Pour A = 10, et T = 400 N.m, l'erreur ( = 14,12 - 13,69 = 0,43 V

Pour obtenir un signal d'erreur nul, il faudrait que A tende vers l'infini.

### Exercice 24 : Asservissement de vitesse d'une MCC avec limitation de courant (Solution 21):

# Text boxes

C1(p)

C2(p)

HR2(p)

HR1(p)

H1(p)