Résumé d'automatique

# 1 – Transformée de Laplace

On note F(p) la transformée de Laplace d'une fonction f(t) :

Cette transformation est linéaire :

## 1.1 - Propriétés

| Transformée de la dérivée temporelle de f(t) | Transformée de la l'intégrale de f(t) |
| --- | --- |
| Théorème de la valeur initiale | Théorème de la valeur finale |
| Transformée d'une fonction retardée |  |

## 1.2 -Transformée d'une équation différentielle à coefficients constants, fonction de transfert

| On considère le système physique suivant |  |
| --- | --- |

dans lequel e(t) et s(t) sont liés par une équation différentielle linéaire à coefficients constants sans terme constant :

Le système est alors linéaire

Si les conditions initiales suivantes sont nulles :

La transformée de l'équation différentielle sans terme constant s'exprime par

Laplace et conditions initiales nulles

On peut alors définir une fonction de transfert

c'est à dire

n = ordre du système

= gain statique du système

F(p) peut se mettre sous la forme , ( = classe du système (éventuellement (=0) = nombre d'intégrations dans le système)

## 1.3 – Cas d'une équation avec un terme constant

Exemple :

On effectue un changement de variable tel que .

Dans ce cas  et l'équation s'écrit :

On prend A tel que  c'est-à-dire

Finalement l'équation différentielle s'écrit sans terme constant :

## 1.4 – Linéarisation autour d'un point de fonctionnement

### 1.4.1 - Exemple : cuve qui fuit

|  | C'est le débit entrant qui engendre la hauteur dans la cuve (système causal) : Le débit sortant est lié à la hauteur de fluide dans la cuve par : (équation issue de la mécanique des fluides). |
| --- | --- |

Equation de conservation de volume :

Variation de volume dans la cuve = débit entrant – débit sortant

Volume :  d'où

Ou encore

c'est-à-dire

### Linéarisation autour d'une hauteur  de fluide.

La hauteur de fluide dans la cuve peut s'écrire sous la forme  (ce qui implique notamment que )

Si , alors  et . Il vient alors .

On peut également écrire le débit entrant sous la forme

On cherche donc à établir une équation différentielle entre les petites variations de débit  autour de  et les petites variations de hauteur  autour de .

Avec les nouvelles variables, l'équation de système s'écrit

Rappel : si  alors

Donc :

Soit

Finalement, l'équation différentielle du système autour du point (, ) s'écrit

### 1.4.2 - Méthodologie

| On considère le système suivant non régi par une équation différentielle non linéaire notée (Eq) | Etape 1 Ecrire e(t) et s(t) sous la forme et définissent le point de fonctionnement Etape 2 En supposant que et (c'est-à-dire que ) écrire l'équation (Eq.) pour obtenir une relation entre et |
| --- | --- |

Etape 3

Ecrire l'équation (Eq) en faisant apparaître , ,  et . Linéariser les termes qui le nécessitent soit en utilisant la formule générale  soit un utilisant des développements limités connus (exemple : ).

Etape 4

Eliminer  et  de l'équation obtenue pour obtenir une équation différentielle linéaire entre  et .

Remarque

Si l'équation (Eq) de départ ne fait pas apparaître e(t) ou s(t) mais directement une de leurs dérivées (cas d'un système avec une intégration par exemple), écrire directement  ou  et continuer la méthode.

# 2 - Système bouclé

|  | On définit la Fonction de Transfert en Boucle Ouverte : |
| --- | --- |

D'où la Fonction de Transfert en Boucle Fermée

D'une manière générale la Fonction de Transfert en Boucle Fermée s'écrit :

Si le système est à retour unitaire, c'est-à-dire si R(p)=1 :

### Expression de l'écart en fonction de l'entrée

### Expression de la mesure en fonction de l'entrée

Notamment, pour l'étude des systèmes bouclés, il est toujours possible de se ramener à un système à retour unitaire :

# 3 – Systèmes du premier ordre

Ce sont les systèmes  tels que

La fonction de transfert s'écrit

K =Gain statique

( = constante de temps

| Etude temporelle | Etude fréquentielle |
| --- | --- |
| Réponse à un échelon c'est-à-dire Avec les théorèmes sur les limites, il vient : Expression de s(t) Temps de réponse à 5% tel que ou D'où Tracé de la réponse indicielle | Gain Gain en décibels Déphasage Pulsation de coupure telle que si K>1 : ou Tracé du diagramme de Bode |

# 4 – Systèmes du second ordre

Ce sont les systèmes  tels que

- , pulsation propre non amortie (en ) (pulsation du système si  z=0). On note quelquefois , pulsation naturelle.

- z ( 0, coefficient d’amortissement du système (sans dimension)

- K > 0, gain statique du système().

La fonction de transfert s'écrit

## Etude temporelle

Réponse à un échelon  c'est-à-dire

Avec les théorèmes sur les limites, il vient :

Expression de s(t). Elle dépend de z

Si z>1 : deux racines  . La réponse est  apériodique (sans dépassement)

et

C'est-à-dire

Avec   et

Si z=1 : une racine double . C'est le régime apériodique le plus rapide.

et

Si z<1 : deux racines complexes conjuguées. La réponse est pseudo-oscillante (avec dépassement)

Pseudo-pulsation réelle :

Valeur relative du premier dépassement :

Temps de réponse  à 5% tel que . Il faut utiliser l'abaque des temps de réponse réduits :

Tracé de la réponse indicielle

## Etude fréquentielle

Gain

Gain en décibels

Si , le gain passe par un maximum(résonance)  pour .

La valeur du maximum est

Déphasage

Tracé du diagramme de Bode

# 5 – Exercices

## 5.1 – Etude d'un système du premier ordre

On réalise une étude fréquentielle en boucle ouverte d'un système asservi du premier ordre :

|  | On applique une grandeur d'entrée du type , E=6 étant constant pendant toute l'étude, ( variant sur la plage de pulsation considérée pour l'étude du système. On mesure simultanément e(t) et m(t). Le système étant linéaire, la grandeur m(t) est de la forme : , avec (=((() et M=M((). Question 1 Exprimer ((() et M(() en fonction de K, ( et (. |
| --- | --- |

Réponse 1

Pour un système du premier ordre le déphasage est donné par  c'est-à-dire et le gain par  c'est-à-dire que

Question 2

On fournit l'enregistrement de e(t) et s(t) pour une pulsation  donnée.

Déterminer graphiquement cette pulsation ,  , le gain du système pour cette pulsation  et

Réponse 2

La pulsation se détermine à partir de la période T=1s : c'est-à-dire

se lit immédiatement :  d'où il vient :

Pour calculer le déphasage, on utilise le décalage temporel entre e(t) et m(t). La relation est du type  où  et  T>0 si la sortie est en retard sur l'entrée (voir transformée d'une fonction retardée, chapitre 1.1),

Il est possible d'utiliser deux valeurs de décalage temporel :

- , m(t) est en retard sur e(t) et :

avec

- , m(t) est en avance sur e(t) et :

avec

Le système est du premier ordre donc la sortie m(t) est en retard sur l'entrée e(t). Ce déphasage ne peut excéder -, c'est donc  qui convient et

Question 3

Déduire des questions 1&2 les valeurs de K et (.. Tracer alors l'allure du diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte .

On suppose maintenant que . Tracer alors le diagramme de Bode de cette nouvelle fonction.

Réponse 3

ou  , donc  . Donc

D'autre part  ou , donc

On en déduit immédiatement ,c'est-à-dire

Particularités du diagramme de Bode

Asymptote pour :

Valeurs pour : et

Pulsation de coupure telle que :

et

D'où le tracé du diagramme de Bode

|  | Remarque : si , il faut remonter la courbe de gain du facteur multiplicatif, c'est-à-dire de : Cette courbe n'est pas représentée ici |
| --- | --- |

## 5.2 – Moteur électrique à courant continu

### 5.2.1 – Moteur commandé en tension

La modélisation fait appel à quatre équations :

- Une équation électrique traduisant la relation entre la tension d'alimentation, les caractéristiques de résistance et d'induction du bobinage et une tension proportionnelle à la vitesse de rotation (la tension contre électromotrice).

avec R=résistance du bobinage (en (), L=inductance du bobinage (en H), e(t)=tension contre électromotrice (en V)

- Une équation mécanique traduisant le principe fondamental de la dynamique pour un solide en rotation. Elle lie le couple moteur, le couple de frottement, l'accélération angulaire et l'inertie du moteur (équivalent à la masse pour un mouvement de rotation).

avec J=inertie totale ramenée sur l'arbre moteur (en ), =couple moteur (en N.m) , = couple résistant dans le palier, proportionnel à la vitesse de rotation (en N.m), = autres couples résistant (en N.m). ((t) en rad et ((t) en

- Deux équations électromécaniques traduisant d'une part la relation entre le courant dans le moteur et le couple moteur et d'autre part la relation entre la tension contre électromotrice et la fréquence de rotation.

, = constante de couple du moteur (unité SI=)

, = constante de tension contre électromotrice du moteur (unité SI=)

Question 1

Les conditions initiales étant nulles, traduire les équations différentielles dans le domaine de Laplace.

Réponse 1

Question 2

Compléter le schéma bloc ci-dessous

Simplifier au maximum ce schéma dans le cas général. Dans le cas où uniquement. Dans le cas où  uniquement.

Réponse 2

Remarque : ce schéma bloc n'est pas celui d'un asservissement (pas d'arrivée d'énergie dans la boucle). Il fait apparaître toutes les grandeurs physiques utilisées pour décrire le fonctionnement du moteur et les relations entre elles.

Ce schéma peut se simplifier :

Puis

Cas où uniquement

Finalement

Cas où  uniquement

Le schéma bloc se ramène à

Puis

et

Finalement

Remarques :

1 - On utilise le principe de superposition pour déterminer la réponse totale du moteur.

2 – Si le couple résistant  est créé par un frottement sec (ou de Coulomb), le système n'est pas linéaire; Le principe de superposition ne peut être appliqué de même que la transformation de Laplace (l'équation caractéristique n'est plus une équation linéaire, son écriture dépend notamment de la valeur de , de la valeur de  et du  signe de , il faut alors distinguer plusieurs cas). Dans ce cas, il est possible de linéariser les équations autour d'un point de fonctionnement (étude en régulation)

### 5.2.2 – Moteur commandé en courant

Dans ce cas un variateur (carte de commande asservie) assure une alimentation en courant i(t) proportionnel à la tension de commande . La tension contre électromotrice e(t) n'intervient plus.

Principe de commande

La modélisation fait alors  appel à trois équations :

- Une équation électrique traduisant la relation entre la tension d'alimentation et l'intensité i(t)

avec  de la forme = facteur de proportionnalité du variateur.

- Une équation mécanique (identique à la précédente) traduisant le principe fondamental de la dynamique pour un solide en rotation. Elle lie le couple moteur, le couple de frottement, l'accélération angulaire et l'inertie du moteur (équivalent à la masse pour un mouvement de rotation).

avec J=inertie totale ramenée sur l'arbre moteur (en ), =couple moteur (en N.m) , = couple résistant dans le palier, proportionnel à la vitesse de rotation (en N.m), = autres couples résistant (en N.m). ((t) en rad et ((t) en

- Une équation électromécanique traduisant la relation entre le courant dans le moteur et le couple moteur

, = constante de couple du moteur (unité SI=)

Question

Etablir le schéma bloc du moteur commandé en courant

Réponse

# 5.3 – Simplification d'un schéma bloc avec boucle interne

On considère le schéma bloc suivant :

On suppose que ,  et  sont des constantes connues. On cherche  et  pour avoir un fonctionnement optimum.

Question 1

Montrer que le schéma bloc peut se ramener à un schéma bloc avec une boucle interne

Réponse 1

Ou plus simplement

Remarques :

1 - On parle dans ce cas de retour tachymètrique (ou retour en vitesse), quelle que soit la grandeur physique considérée.

2 – On détermine d'abord  pour avoir un fonctionnement correct de la boucle interne. On simplifie ensuite cette boucle :

Question 2

Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée

Réponse 2

De la forme

Avec les paramètres canoniques suivants : ,  et

## 5.4 – Formes canoniques

5.4.1 – Mettre la fonction de transfert suivante sous forme canonique

Réponse :

avec  ,  et

- z<1 , cela implique que :

- La réponse indicielle présente un premier dépassement relatif ;

- La pseudo pulsation est , la pseudo période est ;

- Le premier dépassement a lieu pour .

- z<0,7, la réponse fréquentielle présente une résonance pour  .

5.4.2 – Mettre la fonction de transfert suivante sous forme canonique

Réponse

avec  ,  et

- z>1, cela implique que :

- Le système présente 2 pôles réels :   c'est-à-dire  et

- La fonction de transfert peut se mettre sous la forme ;

C'est-à-dire  avec  , c'est-à-dire  et

- La réponse indicielle est  apériodique (sans dépassement).

- z>0,7, cela implique que la réponse fréquentielle  ne présente pas de résonance.