CORRECTION

Mathématiques

| Exercice 1 (1,5 point) 1.1. Economie = 2 500 -750 = 1 750 € 1.2. 100 = 70 % 1.3. Amortissement au bout de = 8 ans |  |
| --- | --- |
| Exercice 2 (4 points) 2.1. Pour x = 6 , il est 6 h. Pour x = –1 , il est 23 h. 2.1.1. f(6) = -3,5 ; f(2) = -7,5 ; f(–1) = 0 2.1.2. On obtient les mêmes valeurs. 2.2.1. A 8 h, la température est de 4,5 °C. 2.2.2. La température est inférieure à -6°C pour x appartenant à ]1 ; 5[. 2.2.3. La température minimale est de -8°C et elle est atteinte pour x = 3 h. 2.3.1. Pour x = 12, f(12) = 32,5 la température est de 32,5 °C. 2.3.2. Il est midi. 2.4. Ce modèle ne convient pas car une température de 32,5 °C à midi en hiver n’est pas réaliste. Toute réponse cohérente sera acceptée. |  |
| Exercice 3 (4,5 points) 3.1. Voir annexe 2. Une mauvaise réponse entraîne 0. 3.2. Voir annexe 2. Une mauvaise réponse entraîne 0. Les plans P et Q sont perpendiculaires car (HG) // (EF) et (FG) (BF). 3.3.1. Voir annexe 2. 3.3.2. EH = = 6,5 cm. 3.3.3. A = = = 24,4 cm2. 3.3.4. = EB = = = 5,7 cm. 3.3.5. A1 = BG EG sin = 2,8 7,5 sin 41° = 6,9 cm2. 3.3.6. A2 = A –3 A1 = 24,4 – 3 6,9 = 3,7 cm2. |  |

| Sciences physiques Exercice 4, obligatoire (4 points) 4.1. Tension nominale en Volt ; fréquence en Hertz ; puissance en Watt. 4.2 1. Ampèremètre. 4.2.2. Voir annexe 3. 4.2.3. Proposition 1. 4.3. P = 3 500 W 4.4. I = = = 15,2 A 4.5. proposition 2, car on prend le calibre immédiatement supérieur. |  |
| --- | --- |
| Exercices 5, obligatoire (3 points) 5.1. Dioxyde de carbone et eau. 5.2. M(CO2) = 44 g/mol. 5.3. n = = = 60 000 mol. 5.4. m = nM = 60 000 44 = 2 640 000 g soit 2 640 kg 5.5. Contribution carbone = 2,64 17 = 44,88 € soit 45 €. Exercice 6, au choix (3 points) 6.1. 400 L d’eau correspondent à 400 kg. 6.2. Q = 400 4180 (60 – 15) = 75 240 000 J. 6.3. Proposition 2. Exercice 7, au choix (3 points) 7.1. P = mg = 250 10 = 2 500 N. 7.2. Voir annexe 3. 7.3. Voir annexe 3 : un vecteur de 5 cm, vertical, au centre de gravité. 7.4. Pression = = 625 000 Pa. Exercice 8, au choix (3 points) 8.1. sin 2 = = 0,437 2 = 26°. 8.2. Tracé correct, angle réfracté de 26°, voir annexe 3. 8.3. Voir annexe 3. Admettre les résultats de -22 à -26°C. 8.4. L'antigel est bien dosé, car la température est inférieure à –15°C. |  |

Annexe 1 à rendre avec la copie

Exercice 2, questions 2.2. et 2.3.

Représentation graphique de la fonction  f.

Annexe 2 à rendre avec la copie

Exercice 3, question 3.1.

Compléter ces affirmations en cochant la bonne réponse

| (HG) // (AB) | Vraie ( | fausse□ |
| --- | --- | --- |
| (EF) // (CG) | Vraie □ | fausse( |
| (AB) (CG) | Vraie ( | fausse□ |
| (FC) (ED) | Vraie □ | fausse( |

Exercice 3 question 3.2.

Compléter cette affirmation en cochant la bonne réponse

| Les plans P et Q sont | parallèles | Vraie □ fausse( perpendiculaires Vraie ( fausse□ quelconques Vraie □ fausse( |
| --- | --- | --- |

Exercice 3, question 3.3.1.

Annexe 3 à rendre avec la copie

Exercice 4, question 4.2.2.

Exercice 7, question 7.2.

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | VERTICALE | VERS LE BAS | 2 500 |

| Exercice 7, question 7.3. PAC vue de face (1 cm représente 500 N) | Exercice 8, questions 8.2. et 8.3. |
| --- | --- |

# Text boxes

A

R1

R2

K

230 V

50 Hz

R1 : résistance 1 de puissance P1= 1 000 W

R2 : résistance 2 de puissance P2= 2 500 W

U

~

Température en °C

température = -24°C

G

G