Descente de chargeS

Objectif du transfert  de charges

Les calculs de descente de charges permettent de déterminer la valeur des charges appliquées aux différents éléments constituant la structure porteuse.

Elle fait partie de la note de calcul réalisée par les bureaux d’études car elle permet de dimensionner chaque élément porteur

Les connaissances apportées dans ce cours :

- Les types d'ouvrages

- Les éléments structuraux

- Les types de charges

- La reprise des charges

- Des exemples de transfert de charges

1 – LES TYPES D'OUVRAGES

Ce chapitre présente :

- Les  structures courantes

- les critères de conception

- Les types de structures et classification

1.1 - Les structures/ouvrages courants

Les ouvrages peuvent être construits pour différents usages. Pour chaque ouvrage suivant, donnez un nom

| Bâtiments |  | Réservoirs |  | Barrages |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponts |  | Tunnels |  |  |  |

1.2 – Les critères de conception

La structure d’une construction est constituée d’un assemblage d’éléments structuraux ayant pour fonction de transmettre les charges tout en maintenant la forme et la stabilité de la construction. La conception d’une structure doit répondre à plusieurs critères, dont :

| Stabilité |  | Esthétique |  | Économie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance et rigidité |  | Protection de l’environnement |  |  |  |

Donnez un ordre de priorité

1.3 - Types de structures

Les éléments structuraux de base les plus utilisés peuvent s'assembler pour former différents ouvrages, par exemple

| Eléments structuraux |  | Ouvrages |
| --- | --- | --- |
|  | + |  | + |  | = |  |
| poutre |  | poteau |  | dalle |  | bâtiment |
|  | + |  | + |  | = |  |
| poutre |  | pile |  | câble |  | pont suspendu |

Il y a plusieurs façons de classifier les éléments de structure :

- selon leur géométrie :

  - Éléments linéaires : poteau, poutre, câble

  - Éléments surfaciques : plancher, tablier, membrane, coque

- selon leur rigidité (voir figure suivante) :

  - Éléments rigides, ne se déformant pas beaucoup sous chargement, par exemple une poutre

  - Éléments flexibles, fléchissant ou pliant légèrement sous l’action des charges. Conserve leurs caractéristiques physiques.

| Rigide (poutre) | Flexible (câble) |
| --- | --- |

2 – LES ÉLéMENTS STRUCTURAUX

Ce chapitre présente des notions sur les :

| a) poutres et poteaux | b) arches | d) plancher |
| --- | --- | --- |
| b) treillis | c) câbles |  |

Ces éléments seront assemblés afin de créer des ouvrages capables de supporter des charges spécifiques.

a)  Poutres et poteaux appelés structure filaire

Les structures filaires sont formées d’éléments rigides horizontaux (poutres) qui « reprennent » les charges appliquées transversalement à leur longueur et les transfèrent vers les éléments verticaux (poteaux).

Le transfert des charges aux appuis de la poutre se fait dans une direction appelée sens de portée :

Sens de portée

  - dans 1 direction : les charges sont transférées dans une seule direction, par exemple une poutre sur 2 appuis.

  - dans 2 directions : le mécanisme de transfert des charges est plus complexe.

| Elément d’ouvrage portant dans 1 direction | Elément d’ouvrage portant dans 2 directions |
| --- | --- |

Les poutres peuvent être simples ou continues.  Les poutres continues sont généralement plus économiques. Les poteaux supportent des charges axiales en développant des efforts de compression pour transférer les charges vers le sol.

b)  Treillis

| Les structures en treillis sont composées de barres droites formant des triangles (indéformables). Les treillis supportent les charges en développant des forces axiales dans les barres. Elles sont généralement plus économiques que les poutres pour des portées moyennes. |  |
| --- | --- |

c) Arches

|  | Les arches sont des structures utilisées pour relier 2 rives. Les arches à courbure prononcée supportent les charges appliquées en développant principalement des contraintes de compression et de ce fait elles peuvent être construites avec des matériaux dont la résistance est élevée en compression, mais faible en traction, par exemple le béton. |
| --- | --- |

d) Câbles

| Les câbles sont des éléments flexibles. La configuration qu’ils adoptent sous l’effet d’un chargement dépend de la nature et de la grandeur de celui-ci. Les câbles sont utilisés dans des structures à grande portée tels les ponts ou toits suspendus (photo : Stade de France). Les câbles supportent les charges en développant des forces axiales de traction. |  |
| --- | --- |

e) Les planchers

Les planchers, élément horizontaux, ils reposent soit sur des poutres, soit directement sur des poteaux (voir les figures suivantes).  Les planchers supportent les charges permanentes et des charges d’exploitation. Ils développent principalement  des moments fléchissants.

| Dalle sur poutres | Dalle directement sur poteaux |
| --- | --- |

3 - LES TYPES DE CHARGES

Ce chapitre traite de la nature et de l'évaluation des charges qui sollicitent les ouvrages :

| développement historique | charges permanentes G |
| --- | --- |
| classification des charges | surcharges d’exploitation Q |
| statique ou dynamique | surcharges de neige Sw |
| types de charges | surcharges de vent W |
| catégories de risque | surcharges de séisme E |
|  | combinaisons de charges |

Dans un projet de construction, l'ingénieur :

- choisit le type de matériau de la structure

- détermine les charges appliquées sur la structure

- calcule les dimensions des éléments structuraux

  - - Développement historique

Les constructions anciennes, des pyramides aux premiers ponts de fonte et d’acier, ont été conçues et construites par une seule et même personne, qui n’avait pas de code pour guider sa conception. L’expérience et certaines « règles du pouce » étaient en usage. Voici quelques caractéristiques de ces règles :

Proportions géométriques, ex. : hauteur max. selon l’épaisseur du mur

Essai et erreur → effondrements

Transmises verbalement par le maitre à l’apprenti

Secrètes et protégées par une « Guilde » (ex. Francs Maçons qui ont construit plusieurs châteaux et cathédrales).

  - - Classification des charges

On peut classer les charges selon la direction d'application :

- Verticales ou de gravité

- Latérales ou horizontales

ou selon le type d’application :

Ponctuelles : charges concentrées. Ex. poteau, roue sur sol, équipement sur un plancher 
Linéaires : réparties sur une ligne. Ex. poids propre d'une poutre ou d'un mur
Surfaciques : réparties sur une surface. Ex. neige, poids propre d'une dalle…

Les charges réparties sur une surface peuvent être converties en charges linéaires en tenant compte de la surface d’influence.

3.3 - Statique ou dynamique ?

Les deux types de forces principales sont les forces statiques et les forces dynamiques :

|  | Exemple |
| --- | --- |
| Statiques : appliquées lentement |  |
| Dynamiques : appliquées soudainement | Béton sur un coffrage de plancher |

3.4 - Types de charges

L’analyse et le dimensionnement d’une structure nécessitent une représentation claire de la nature et de l’intensité des charges appliquées sur celle-ci, car elles sont la cause principale des déformations et des contraintes.  On distingue les charges suivantes :

| Désignation | Symboles | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Charge permanente | G | Poids propre du bâtiment |
| Surcharge d’exploitation | Q | Charge variable due à l’usage prévu |
| Charge variable due à la neige | Sw | Neige, glace et pluie |
| Charge due au vent | W | Choisir l’orientation produisant l’effet le plus défavorable |
| Charge et effets dus aux séismes | E | Considérer à part des autres surcharges |
| Poussée latérale des terres | H | Charge constante y compris la nappe souterraine |
| Précontrainte | P | Effets permanents causés par la précontrainte |
| Autres surcharges |  | Température, tassement différentiel, etc. |

Ces charges sont détaillées ci-après

3.5 - Catégorie de risque

Pour déterminer les charges spécifiées de neige, vent et séisme (Sw, W et E), il faut associer chaque bâtiment à une catégorie de risque basée sur l’usage prévu :

USAGE CATEGORIE DE RISQUE Faible occupation humaine → effondrement → aucun risque de ble ssu re. Faible Autres bâtiments Normal Bâtiments publics Élevé Bâtiments de protection civile (hôp taux, casernes de pompiers, poste de police, centrales électriques…) Protection civile

6 - Charges permanentes G

Ce sont des charges de gravité fixes, qui incluent le poids propre de la structure et des matériaux composant la construction et le poids des équipements permanents. Les poids propres par unité de surface de quelques éléments courants sont donnés ici :

| Élément | Poids propre par unité de surface [kPa ou kN/m²] |
| --- | --- |
| Isolant de toit 25 mm (1'') | 0,07 |
| Charpente d'acier (poutrelle & poutre) * | ± 0,29 |
| Dalle de béton 100 mm (4'') | 2,40 |
| Tablier métallique 38 mm (1½'') cal. 22 | 0,10 |
| Dalle de béton 100 mm (4'') sur tablier mét. 38 mm (1½'') | 1,92 |
| Dalle de béton 125 mm (5½'') sur tablier mét. 38 mm (1½'') | 2,49 |
| Toiture (membrane 5 plis & gravier) | 0,32 |
| Contreplaqué 16 mm (5/8'') | 0,09 |
| Gypse 16 mm (5/8") | 0,12 |
| Bloc de béton 200 mm (8'') | 2,11 (normal) 1,62 (léger) |
| Brique 100 mm (4'') | 1,86 |
| Mécanique * | ± 0,10 |
| Électricité * | ± 0,05 |
| Plafond * | ± 0,15 |

7 - Surcharges d’exploitation Q

Les surcharges sont des forces non permanentes dont la présence varie dans le temps. Même si elles sont variables, elles sont quand même de nature statique.

La surcharge d’utilisation dépend de l’usage prévu de la construction. Elle inclut les personnes, l’ameublement et le matériel entreposé.  Sa valeur et sa répartition doivent être choisies de façon à produire l'effet le plus défavorable.

Les valeurs des surcharges d’exploitation souvent utilisées en construction peuvent être trouvées dans des tableaux, présentant respectivement les charges uniformément réparties et concentrées. Voici quelques exemples de ces surcharges réparties :

| Surcharges réparties | (kPa ou kN/m²) |
| --- | --- |
| Aire de stockage | 4,8 |
| Aire résidentielle | 1,9 |
| Rayonnage de bibliothèque : | 7,2 |
| Édifices commerciaux : | 4,8 |
| Classes : | 2,4 |

8 - Surcharges dues à la neige  Sw

| Les charges de neige en kPa (kN/m²) sont données en fonction des régions. La surcharge réelle sur les toits varie en fonction de l’élévation, la latitude, la fréquence des vents, la durée de la chute de neige, l’exposition du site, ainsi que la grandeur, la géométrie et l’inclinaison du toit. Les charges au sol doivent donc être modifiées pour tenir compte de tous ces facteurs. |  |
| --- | --- |

9 - Surcharges dues au vent W

|  | Les effets du vent agissant sur une structure peuvent être de nature statique ou dynamique. Il existe 3 méthodes pour tenir compte de ces effets : expérimentale (ex. : soufflerie), calcul dynamique et calcul simplifié. |
| --- | --- |

10 - Surcharges dues aux séismes E

|  | Un tremblement de terre est un phénomène vibratoire associé à des chocs de la croûte terrestre. Une des causes premières est le glissement de plaques tectoniques adjacentes. Le choc résultant de ce glissement se propage sous forme d’ondes causant la vibration de la surface terrestre et de toutes les structures à sa surface. |
| --- | --- |

Sous l’effet des vibrations, la masse des bâtiments résiste au mouvement développant ainsi des forces dans la structure. Ces efforts sont des forces d’inertie influencée par :

| La masse du bâtiment | La distribution de la masse |
| --- | --- |
| La rigidité de la structure | La rigidité du sol |
| Le type de fondation | La nature et l’amplitude des ondes vibratoires |
| La présence ou non d’un mécanisme d’amortissement dans le bâtiment |

Quoiqu’agissant dans les 3 directions, les ondes sismiques les plus importantes pour le dimensionnement d’une structure sont les ondes horizontales. La réponse d’une structure à un séisme donné sera principalement déterminée par sa masse, sa rigidité et sa période. L’évaluation de la surcharge due aux séismes peut se faire soit par une analyse dynamique, soit par la méthode des forces statiques équivalentes permise dans certains cas.

11 - Combinaisons de charges

Plusieurs types de charges peuvent agir sur une structure. Une question importante lorsqu’on définit les charges de dimensionnement est : «est-ce que toutes les charges agissent simultanément ?»

Par définition, la charge permanente est toujours présente. La variation vient de la charge d’utilisation. Est-il raisonnable, par exemple, de dimensionner une structure pour les charges maximales résultant d’un séisme et du vent, ainsi que des conditions d’utilisation maximales? La probabilité que toutes ces charges atteignent leur intensité maximale au même endroit et au même moment est très faible.

Afin d’éviter le surdimensionnement des structures et les coûts inhérents, plusieurs règlements permettent de réduire les charges de dimensionnement pour certaines combinaisons de charges. Les calculs de conception de bâtiment doivent être effectués aux états limites. Un état limite peut être défini comme étant un état dans lequel une structure cesse de remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Dans le calcul aux états limites, on distingue :

- les états limites ultimes concernent la sécurité contre la mise hors service de la structure (dépassement de la résistance à la rupture, au glissement, au renversement...)

- les états limites de service concernent la mise hors d'usage qui pourrait résulter de flèches ou vibrations excessives.

L’Eurocode 0 décrit les différentes combinaisons d’action

4 - REPRISE DES CHARGES

Ce chapitre présente :

le concept de reprise des charges

les 3 types de support (vertical, horizontal, latéral)

la notion de surface d’influence

les étapes de calcul de la reprise des charges

4.1 - Concept général : reprise des charges verticales et horizontales

Lors de l’analyse et du dimensionnement d’une construction il est essentiel de connaître le mode de transmission des charges à travers les éléments de la structure, de leur point d’application jusqu’à la fondation.

| Figure 1 : Nombre de niveaux d'éléments horizontaux |
| --- |
| 1 niveau | 2 niveaux | 2 niveaux | 3 niveaux |
| Verticalement : murs porteurs | Verticalement : poteaux |

4.2 – les 3 types systèmes de support

Système de support horizontal : Hiérarchie. Exemple : éléments de plancher → supportés par des poutres primaires→ supportées par des poutres secondaires (figure 1).  Les charges agissant sur la surface (ex. neige) sont reprises en premier par le plancher → transférées aux poutres primaires qui transfèrent ces charges → vers les éléments de support vertical.

| Système de support vertical : Composés de murs porteurs ou de poteaux sollicités par des efforts axiaux centrés (figures 1 et 2). Système de support latéral : Assurent la stabilité horizontale et la reprise des charges horizontales (vent, séisme...). Système composé de l'action combinée des dalles et des murs verticaux. Les planchers assurent la transmission des charges horizontales, lesquelles seront reprises par les murs porteurs. Les murs : naturellement très résistants aux forces latérales et souvent utilisés comme contreventement dans les assemblages poutres-poteaux (Figure 2). | Figure 2 : Unités structurales typiques et systèmes de support |
| --- | --- |

4.3 – Les surfaces d’influence

La surface d’influence, c'est la surface de charges qui sera reprise par un élément structural d'un niveau inférieur. Par exemple, sur la figure 4, il y a un plancher, des poteaux et un mur. Les charges surfaciques de l'élément horizontal qui est la dalle (charge permanente D, surcharge d'utilisation L ou neige S) seront transmises aux éléments verticaux (poteaux et murs), au prorata de la surface d’influence. Si la travée lx est de 20 m et la travée ly de 15 m, les zones d'influence A, B, C et D seront respectivement de 300 m², 150 m², 75 m² et 600 m².

Figure 4 : Surfaces d’influence des porteurs verticaux

4.4 – Les étapes de calcul de la descente de charges

| La descente des charges consiste à calculer successivement les charges verticales sollicitant les éléments porteurs verticaux (murs et poteaux) et les fondations. La descente des charges d’un système typique est illustrée ci-contre Les forces transférées sont en fait les réactions qui se développent entre les éléments. Les efforts deviennent de plus en plus importantes aux niveaux inférieurs. Le processus de descente des charges commence depuis le haut du bâtiment et se termine au niveau des fondations. | Figure 5 : Unités structurales typiques et système de support |
| --- | --- |

La descente des charges comprend les étapes suivantes :

1 - délimitation des zones d'influence relatives à chaque porteur vertical
2 - calcul des charges verticales transmises aux poteaux à chaque niveau (Figure 6),
3 - détermination des charges transmises aux fondations.

Figure 6 : Descente des charges pour le poteau j de la figure 5

Ce processus permet de procéder, par la suite, au dimensionnement des poteaux et fondations.

5 - EXEMPLES de TRANSFERT DE CHARGES

Ce chapitre présente 5 exemples liés au transfert des charges.

Exemple 1 : surface d’influence

La structure de la figure 1 est vue en plan. Calculez la surface de charge de la dalle qui sera reprise par la poutre AB ? Choix de réponse : Figure 1 a) 15 m² b) 21 m² c) 30 m² d) 42 m² Réponse : On doit calculer l'aire du trapèze dessiné par les traits pointillés sur la figure 2. Il faut d'abord tirer des lignes à 45 degrés de chaque coin. On sait que ces lignes font 3 m horizontal et 3 m vertical (moitié de la petite dimension de 6 m). Il reste donc 10 - (2 x 3) = 4 m pour la ligne centrale parallèle à AB. On a maintenant toutes les dimensions du trapèze : 10 m et 4 m pour les bases et 3 m pour la hauteur, voir le calcul ci-contre. Figure 2 Calcul de l'aire du trapèze : (10 + 4) x 3 = 21 m² 2 (donc réponse c)

Exemple 2 : cadre

Les efforts internes sont des figures définissant la géométrie de l'élément, les charges le sollicitant et les réactions qui permettront au corps d'être en équilibre statique (Σ Fx = 0, Σ Fy = 0, Σ M = 0).

Considérons le cadre de la figure 3, formé de dalles, poutres, poteaux et fondations :

Figure 3

En disloquant cette structure et en considérant les efforts internes de chaque élément (figure 4), on peut déterminer les efforts sollicitant chacun des éléments structuraux importants, notamment les poutres, les poteaux et les fondations.

Figure 4

Cet exemple aide à comprendre le lien entre les chargements appliqués et les efforts internes créés.

Exemple 3 : pont suspendu

Considérons le pont suspendu de la figure 5. En éclatant la structure, on met en évidence les forces agissant sur chaque élément structural (câble, poteau, tablier).

Figure 5

Ainsi, le câble principal est sollicité par des forces de gravité à chacun des câbles verticaux et il est équilibre grâce aux efforts de tension à ses extrémités (Σ Fx = 0, Σ Fy = 0, Σ M = 0); le tablier est sollicité par des forces verticales à chacun des câbles verticaux, par son poids propre, et il repose sur des appuis aux extrémités (poteaux); les poteaux sont sollicités au sommet par les câbles des 2 côtés, par son poids propre et par les tabliers qui sont appuyés et la réaction d'appui provient du sol.

Exemple 4 : descente de charges

| Pour la structure de la figure 6 (dalle, poutres et poteaux), le rapport L2/L1 est inférieur à 2. La charge est donc supportée dans les 2 directions par la dalle qui reposent sur les poutres. a) Dessinez la répartition de la charge sur une poutre périphérique en indiquant les valeurs aux points caractéristiques et en complétant le schéma avec les distances entre ces points. | Figure 6 |
| --- | --- |
| Réponse (figures 7 et 8) : On trace des lignes à 45 degrés en plan sur la dalle pour déterminer vers quelle poutre ira la charge (figure 7). La structure ayant les 4 côtés de même grandeur, on obtient en plan des triangles de 5 pieds de hauteur (grisé). Les charges se dirigent vers la poutre AB, de façon transversale à elle (flèches rouges). | Figure 7 |

| Figure 8 : la plus grande largeur tributaire de dalle se trouve au milieu du triangle grisé, ce qui donne une charge répartie de 500 lb/pi (calcul : 5 pi x 100 lb/pi²) à cet endroit, comparé à une charge nulle aux extrémités (aux poteaux), étant donné que le triangle grisé de surface de charge est nul à cet endroit. | Figure 8 |
| --- | --- |
| b) Quelle est la valeur totale de charge transmise à chacune des poutres? |
| Réponse : La réponse de a) est réutilisée : on calcule l'aire sous la courbe de charge, donc l'aire du triangle dessiné à la figure 8. | Calcul : (10 pi x 500 lb/pi) / 2 = 2500 livres |
| c) Quelle est la valeur totale de charge transmise à chaque colonne? Réponse - Méthode de calcul 1 : |
| Charge totale sur la dalle divisée par 4 poteaux puisque les côtés sont tous égaux : (10 pi x 10 pi x 100 lb/pi²) / 4 poteaux = 2500 lb |
| Réponse - Méthode de calcul 2 : |
| La figure 9 illustre la charge que reçoit un poteau d'une moitié de poutres. Évidemment chaque poteau sert d'appui à 2 demi-poutres. 5pi X 500 lb/pi x 2 demi-triangles = 2500 livres 2 (pcq triangle) | Figure 9 |

Exemple 5 : descente de charges

| Figure 10 | Un chalet, tel que celui de la figure 10, est la structure à analyser. La coupe de ce chalet est présentée à la figure 11. |
| --- | --- |
| Figure 11 |
| a) Identifier les types de charges verticales qui sollicitent la structure ainsi que leur point ou surface d'application. Ces charges sont celles qui solliciteront les murs, poteaux et fondations. Aucune valeur numérique n'est requise pour ces exercices. |

Réponses :

| neige projetée sur le toit : S | charge permanente - plancher : GP |
| --- | --- |
| charge permanente - toiture : GT | charge d'exploitation - plancher : QP |
| charge permanente - murs : GM | charge permanente - fondations : GF |
| charge permanente - poteau : GC |  |

b) Pour chacun des éléments structuraux suivants :

| ferme de toit | poutre principale du plancher |
| --- | --- |
| poteau central | fondation (pieu) |
| mur latéral |  |

Faire un éclaté avec toutes les charges agissant sur ces éléments, incluant les forces de réaction. Utilisez une représentation schématique, dans valeurs numériques.

Réponses : Lisez les commentaires répartis sur la figure 12; ils peuvent vous aider !

## Connaissez-vous bien les éléments structuraux ?

### Pour de l'aide, Les chapitres Types d'ouvrages et/ou Éléments structuraux

Écrivez votre réponse dans la case.

Horizontal: 2: Élément structural de base pouvant être assemblé en portée simple ou continue, et qui « reprend » les charges appliquées transversalement à sa longueur pour les transférer aux poteaux

Horizontal: 4: Adjectif caractérisant le type de charges reprises sur un plancher.

Horizontal: 5: Élément développant de la tension lorsqu’il est chargé, élément supportant le tablier du viaduc de Millau

Horizontal: 6: Caractéristique des éléments ne subissant pas de déformation quelque soit le chargement

Horizontal: 7: Structure composée d’éléments développant principalement des charges axiales qui sont arrangées en une forme simple indéformable répétée plusieurs fois

Horizontal: 8: Ouvrage très courant composé surtout de poutres, poteau et dalles

Vertical: 1: Structure développant surtout des contraintes de compression dans un pont.

Vertical: 3: Structure flexible, légère et de forme variable

Vertical: 4: ______________ type bâtiments, ponts, barrages…

Vertical: 5: Élément qui « reprend » les charges axiales en développant des efforts de compression pour transférer les charges vers le sol. Synonyme de poteau dans les constructions grecques.

Connaissez-vous bien les charges ?

Vertical: 1: Pour les bâtiments multi-étagés, on peut appliquer un facteur de _________________ de la surcharge

Vertical: 2: L’augmentation de la ____________________ provoque la dilatation des matériaux.

Vertical: 4: Par l’utilisation de coefficients de pondération, on calcule la _________________ de charges à appliquer sur la structure

Vertical: 5: Qualificatif pour le type de charge qui inclut le poids propre

Horizontal: 3: Phénomène vibratoire naturel associé à des chocs de la croûte terrestre créant des forces d'inertie dans les éléments structuraux

Horizontal: 6: Catégorie de risque des bâtiments pour lesquels les charges Sw, W et E seront majorées par le plus grand facteur

Horizontal: 7: Le vent peut créer des effets de pression ou de ____________ sur les structures

Horizontal: 8: Type de charge naturelle qui peut inclure des sollicitations liquides, solides ou les deux à la fois

Horizontal: 9: La lettre Q symbolise les surcharges dues à l’___________ du bâtiment.

Horizontal: 10: Charge d’origine naturelle pour laquelle il faut considérer l’orientation produisant l’effet le plus défavorable.

Vue en plan d’un bâtiment

On suppose que

- la dalle repose directement sur ces colonnes et murs et est armée dans les 2 directions.

- Pas de murs périphériques porteurs

À l'aide de la figure :

  - déterminez la surface d’influence du mur A, en mètres carrés ?

  - À l'aide de la figure, déterminez la surface d’influence de la colonne B ?

  - À l'aide de la figure, déterminez la surface d’influence du mur C ?

# Text boxes

Le Ponte Vecchio de Florence : une structure pont - bâtiment !

Poutre simple

Poutre continue

Voici 3 exemples de combinaisons de charge (états limites ultimes):

1,25 G + 1,5 Q + 0,5 Sw
1,25 G + 1,5 Sw + 0,4 W
1,0 G + 1,0 E + 0,5 Q

Poteaux en compression

Les réactions sous les poteaux deviennent les forces agissant sur les fondations (lesquelles distribuent les forces vers le sol)

Les réactions des fermes engendrent des forces de compression dans les poteaux

Poteau

Gt : charge de la toiture

Sw : charges dues à la neige (projetée)

Sw  + Gt

Sw  + Gt

Sw  + Gt

Transfert du toit vers les murs et poteaux

Ajout de la charge permanente

des murs et poteaux

Sw  + Gt

Sw  + Gt

Sw  + Gt

Sw  + Gt + Gp + Gpl + Qpl

Sw  + Gt + Gp + Gpl + Qpl + Gf

Gf

Gf : Charge permanente fondations (pieux)

Gf : Ajout de la charge permanente fondations (pieux)

Sw  + Gt + Gm + Gpl + Qpl

Sw  + Gt + Gp + Gpl + Qpl

Sw  + Gt + Gm + Gpl + Qpl

Gpl : charge permanente du plancher (revêtement, contre plaqué, solives)

+ Qpl : charge d’exploitation du plancher

Sw  + Gt + Gm + Gpl + Qpl

Sw  + Gt + Gm + Gpl + Qpl

Gpl + Qpl

Gpl + Qpl

Sw  + Gt + Gp

Sw  + Gt + Gm

Sw  + Gt + Gm

Transfert des murs et du poteau vers le plancher

Ajout de la charge plancher : permanente et exploitation

Sw  + Gt + Gp

Sw  + Gt + Gm

Sw  + Gt + Gm

Gp : charge permanente du poteau

Gm : charge permanente du mur

Figure 12

M

E

M

B

R

A

N

E

C    I     V   I    L   E