# Exercices d’analyse technologique et de schématisation

1re année du deuxième cycle

# Nom : Corrigé

Juin 2010

Règles de schématisation

Complète les phrases en utilisant les mots ci-dessous :

proportion – éléments – couleur – liaisons – vue – lignes simples - parties – symboles – forces d’action - mouvement

# Fonction globale de l’objet :

# Permets d’enlever les agrafes à papier par la simple

# pression des doigts.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

- Quel type de levier est mis à profit dans cet objet?

Levier inter moteur

- De quelle façon le pivot est-il construit? Donne les caractéristiques de la liaisons.

À l’aide d’un rivet.

Liaison indirecte, rigide, non-démontable et partielle.

- Pourquoi les leviers sont-ils courts? (distance entre le pivot et les pointes).

Puisqu’un levier sert à diminuer la force nécessaire pour exécuter le travail, c’est que le travail requiert peu de force.

Pour permettre de mieux atteindre les agrafes.

- De quels matériaux est fait cet objet? Quel est l’avantage de chacun dans l’utilisation de l’objet?

Principalement du métal, il donne la rigidité et la résistance nécessaire pour enlever les agrafes sans subir d’usure.

Le plastique est moins dispendieux que le métal et offre une surface d’appui pour appliquer une pression et tenir l’objet.

- Y a-t-il une autre machine simple que le levier dans cet objet?

Oui, le plan incliné présent dans les crochets.

# Fonction globale de l’objet :

# Permet de battre des aliments en utilisant la force des mains.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

1- Quelle est la roue menante dans cet objet?

La roue menante est la roue de 64 dents.

2- Quelles sont les roues menées dans cet objet?

Deux pignons de 12 dents.

3- Laquelle de ces roues dentées tourne la plus vite?

Les 2 pignons de 12 dents.

4- Ce mécanisme de transmission de mouvement permet-il d’augmenter ou de diminuer la vitesse de rotation?

Il permet d’augmenter la vitesse de rotation des fouets par rapport à la rotation de la manivelle.

5- Quel est le rapport de rotation de la main par rapport au fouet?

La vitesse des fouets est augmentée de 5,3 par rapport à la vitesse de rotation de la manivelle.

6- Quel est le sens de rotation des fouets?

Un fouet tourne dans le sens  horaire et l’autre dans le sens anti-horaire.

# Fonction globale de l’objet : Permettre de mesurer une force (N) ou le poids (g)

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

- Quelle est l’utilité de l’anneau du haut?

Pour retenir ou tirer le dynamomètre lors de son utilisation

- Quelle est l’utilité du crochet du bas ?

Suspendre ou attacher le dynamomètre à un objet dont il faut mesurer la force ou le poids.

- Pourquoi y a-t-il un ressort dans cet objet ? Quelle est sa fonction ?

Le ressort de traction sert à offrir une résistance pour mesurer la force de traction de l’objet qui y sera suspendu à la hampe et son crochet

- Quelle est l’utilité de la graduation présente sur le cylindre ?

Permettre d’évaluer la force ou le poids

- Comment fonctionne le système de réglage du dynamomètre ?

Le système de réglage est constitué par une vis et un écrou d’ajustement qui, à l’aide d’une rotation de la vis, permettent de régler la hauteur du ressort et de l’hampe/index qui y sont rattachés.

# Fonction globale de l’objet :

# Former la crème glacée en boule et permettre de la détacher facilement de la cuillère.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

1- Décris le fonctionnement de cet objet.

En appuyant sur l’appui doigt situé au bout de la crémaillère, on fait tourner celle-ci laquelle fait tourner à son tour un pignon monté sur l’axe qui est relié au couteau. Le couteau décolle alors la crème glacée qui adhère au cuilleron. Un ressort de rappel en torsion permet à la crémaillère de revenir à sa position initiale.

2- Quelle est l’utilité du couteau?

Permets de décoller la boule de crème glacée du cuilleron.

3- Quel est le rôle du ressort de rappel?

Permets à la crémaillère de revenir à sa position initiale.

4- Combien de dents possède la crémaillère? le pignon?

La crémaillère possède 6 dents et le pignon possède 5 dents.

5- Quelle est l’amplitude du mouvement (degrés) du mouvement du couteau?

180° de rotation.

# Fonction globale de l’objet : Découper des cercles dans des feuilles de papier ou autre matériau mince.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

- Quel est le mouvement qui permet au couteau de se déplacer sur la glissière?

Mouvement de translation.

- De quelle façon la pointe sèche et le couteau sont-ils fixés à l’objet?

Elles sont fixées à l’aide d’un écrou de serrage et d’un dispositif de guidage.

- Quelle est l’utilité de la pointe sèche?

Maintenir le compas à découper en un point fixe.

- À quel endroit doit-on appliquer la force d’action pour opérer cet objet?

Sur la tête du compas (organe d’entrée).

- Quel type de mouvement est effectué pas la vis lorsqu’elle s’insère dans l’écrou?

Mouvement hélicoïdal

# Fonction globale de l’objet :

# Permettre de supporter de façon stable un appareil

# photographique et de le maintenir à la position désirée

# soit à l’horizontale, à la verticale ou à une position angulaire.

Analyse de l’objet

Associe la lettre à la bonne pièce.

# Fonction globale de l’objet :

# Jouet amusant permettant de faire bouger une pièce

# (mandibule du dinosaure) à distance.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

1- Quel élément de cet objet permet à la tête de dinosaure de se relever lorsqu’on cesse d’appuyer sur la détente ?

Le ressort de torsion.

2- Quel type de mouvement est associé à la ficelle lorsque l’on actionne la détente?

Une translation.

3- À quel endroit le ressort de torsion est-il fixé?

Le ressort est fixé au crâne du dinosaure et au tube.

4- Quelle partie de la tête du dinosaure est mobile? est fixe?

La tête du dinosaure est mobile et la mandibule est fixée au tube.

5- Explique le principe de fonctionnement de l’objet.

Le jouet est constitué d’un tube comportant une poignée et une détente à sa partie inférieure et une tête de dinosaure à sa partie supérieure. La tête est en deux parties : la partie inférieure, la mandibule, est fixe et liée au tube, tandis que la partie supérieure, le crâne, est mobile en rotation et reliée à la mandibule par une liaison pivot. Le crâne, au niveau du palais, est relié à la détente par une ficelle tendue qui passe dans le tube. Un ressort de rappel en torsion monté sur l’articulation de la tête permet au crâne de se relever lorsqu’on cesse d’appuyer sur la détente.

Le fonctionnement consiste à faire bouger le crâne autour de son articulation en appuyant sur la détente située en bas.

# Fonction globale de l’objet :

# Hacher des morceaux de viande et certains autres

# produits de même nature à partir de morceaux d’environ

# 30 mm de diamètre.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

1- Combien de dents comporte la roue menante de l’engrenage contenu dans cet objet? 24 dents.

2- Combien de dents comporte la roue menée de l’engrenage contenu dans cet objet? 48 dents.

3- Quelle est l’utilité de cet engrenage? Démultiplication de la vitesse et augmentation de la force transmise.

4- En observant la vis sans fin du hachoir, tu remarqueras qu’elle possède «un pas décroissant». Explique ce qu’est un «pas décroissant» et émet une hypothèse quant à son utilité dans le hachoir? Les rainures de la vis sans fin sont plus rapprochées vers l’extrémité droite de la vis, c’est ce que l’on appelle un pas décroissant. Grâce au pas décroissant de la vis, la nourriture est poussée vers les lames du hachoir.

5- Quelle est l’utilité des rainures de la conduite? Créer de la friction entre la conduite et la nourriture, pour l’empêcher de tourner avec la vis.

6- Par quel moyen le hachoir est-il  fixé à la surface de travail? Par une ventouse.

# Fonction globale de l’objet :

# Essorer la laitue mouillée(lavée) tout en recueillant l’eau

# extraite.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

1- Décris le fonctionnement du mécanisme de transmission de mouvement de cet objet.

L’appareil est constitué d’un récipient muni d’un pivot central sur  lequel tourne un panier muni de fentes. Le panier est entraîné par un engrenage constitué d’une couronne de 52 dents (la roue menante) actionnée par une manivelle. Celle-ci transmet son mouvement de rotation à un pignon (la roue menée) de 13 dents donnant un rapport d’engrenage de 4. Le pignon est solidaire d’un disque d’entraînement placé au-dessus du panier et le fait tourner par un contact assuré par coincement.

2- De quelle façon l’eau est-elle extraite des feuilles de laitues?

L‘essoreuse, crée en tournant, une gravité simulée comme une centrifugeuse. Cette gravité s’exerce sur la laitue et les gouttelettes d’eau.

Les gouttelettes d’eau glissent sur la laitue, s’échappent et s’accumulent sur la paroi du récipient, exactement comme si l’eau était au fond du récipient.

# Fonction globale de l’objet :

# Permettre d’appliquer une colle solide sur une surface

# sans se souiller les mains et de la conserver à l’abri

# du séchage.

Analyse de l’objet

Observe l’objet et réponds aux questions suivantes :

1- Précise à quel endroit, et par quel moyen, l’étanchéité du tube de colle est assurée.

Le bouchon pour l’extrémité supérieure et les renflements de la base.

2- Décris le mécanisme qui permet au panier de monter dans le tube ?

Lorsque la molette est tournée, un écrou poussoir se déplace en translation rectiligne vers le haut entrainant le panier et la colle.

3- Quelle est la forme du réservoir de colle ?

Un cylindre.

4- Quel élément du réservoir permet de guider la colle lorsqu’elle est poussée vers le haut ?

Les rainures de l’intérieur du réservoir.

# Text boxes

1- Choisir la meilleure 	vue	 pour représenter l’objet.

2- Représenter l’objet par des 	lignes simples	.

3- Nommer les différentes 	parties	 de l’objet.

4- Utiliser des 	symboles	 pour représenter les principes de fonctionnement.

5- Représenter les forces d’action  par des flèches.

6- Représenter les 	liaisons	 et les guidages.

7- Utiliser de la 	couleur	 pour représenter les différentes parties de l’objet.

8- Représenter le 	mouvement	 des pièces par les symboles appropriés.

9- Indiquer les 	éléments	 importants.

10- Conserver une certaine 	proportion	 entre les différentes pièces.

Analyse technologique de la dégrafeuse

Complète le schéma de principes de la dégrafeuse

- Réalise le schéma de principes de la dégrafeuse en utilisant les éléments de l’encadré.

- Relie les parties de l’objet aux éléments sur le schéma.

F1

Analyse technologique du batteur manuel

Complète le schéma de principes du batteur manuel

- Complète le schéma de principes en dessinant les roues dentées.

- Relie les parties de l’objet aux éléments sur le schéma.

SCHÉMA DE PRINCIPES

F1

Liaisons complètes

Guidage de l’axe de fouet

Appui

Axe de fouet

Couronne

Manivelle

Bâti

Fouet

Pignon  dents

Poignée

F2

Analyse technologique du dynamomètre

Complète le schéma de principes du dynamomètre

- Dessine les éléments manquants du schéma de principes.

- Relie les parties de l’objet aux éléments sur le schéma.

Liaison pivot

Guidage en rotation de l’anneau

la hampe du crochet

Liaison pivot

Guidage en rotation du crochet

la hampe du crochet

Force d’action

Boîtier

Hampe

Liaison glissière

Guidage en translation de

la hampe du crochet

Vis d’ajustement

Liaison glissière

Guidage de la vis en translation

Crochet (O.S.)

Ressort de traction

g

N

Force d’action

Organe d’entrée (O.E.)

Organe de sortie (O.S.)

Échelle

de mesure

Index

Écrou d‘ajustement

Anneau (O.E.)

SCHÉMA DE PRINCIPES

Analyse technologique de la cuillère à crème glacée

Complète le schéma de principes de la cuillère à crème glacée

- Complète le schéma de principes en vue de face.

- Relie les parties de l’objet aux éléments sur le schéma.

Mécanisme pignon et crémaillère

Guidage en rotation

Axe

Liaison pivot

Poignée

Vue de face

Guidage en rotation

Guidage en rotation

Pignon

Ressort de rappel

en torsion

Couteau

Cuilleron

F

Vue de droite

( vue partielle de la crémaillère)

Crémaillère courbée

Analyse technologique du compas à découper

Complète le schéma de principes du compas à découper

- Représente les mouvements associés aux pièces.

- Dessine les systèmes vis-écrou de la pointe sèche et du couteau.

- Relie les parties de l’objet aux éléments sur le schéma.

Vis

Écrou de serrage

Dispositif de guidage de la potence

(détails en vue de droite)

Vis

Dispositif de fixation du couteau

(détails en vue de face)

Couteau

Écrou moleté

Couteau (O.S.)

O.E. : Organe d’entrée

O.S. : Organe de sortie

F3

F2

Pivot

F1

Bras

Réglage du rayon

Pointe sèche

Tête (O.E.)

Glissière

La rotation de l’outil se fait par les forces appliquées en sens contraire  par le pouce et l’index de part et d’autre de la tête (moletée) du pivot.

SCHÉMA DE PRINCIPES

Plaque perforée

Ressort à action en angulaire

Crochet

Branche supérieure

Analyse technologique du trépied

F

G

A

Écrou de serrage 	       G

Articulation de la patte      I

Patte			       J

Vis de l’appareil photo         A

Rotule                                 B

Cale de serrage                   C

Logement de la rotule          D

Bride                                   E

Appareil photo                     F

Vis de serrage de la rotule  H

Rallonge de la patte             K

H

B

I

C

D

J

K

E

SCHÉMA DE PRINCIPES

(nomenclature)

Complète le schéma de principes du trépied

1- Place le symbole des mouvements sur le schéma.

2- Dessine le système vis-écrou manquant.

SCHÉMA DE PRINCIPES

(forces et mouvements)

JEU

Forces d’action nécessaires (F5, F6)  pour allonger les pattes.

F6

F5

Forces d’action nécessaires ((F1, F2)  pour bloquer la rotule avec la vis latérale.

F1

F2

Une rainure dans le logement de rotule permet d’incliner l’appareil photo jusqu’à 90º de sa position horizontale.

Forces d’action nécessaires ((F3, F4) pour fixer l’appareil photographique en place.

F4

F3

Analyse technologique d’un jouet articulé

Complète le schéma de principes du jouet articulé

1- Complète le schéma de principes.

2-

3-

SCHÉMA DE PRINCIPES

Poignée (O.E.)

Crâne du dinosaure

(levier-intermoteur)

Ficelle

Ressort de torsion

Force d’action

Détente et crochet

(levier inter-appui)

Mandibule

Liaison pivot

Guidage en rotation du crâne

la hampe du crochet

Tube

Liaison pivot

Guidage en rotation de la détente

la hampe du crochet

NOMENCLATURE

Liaison complète

Analyse technologique du hachoir à viande

Complète le schéma de principes du hachoir à viande

1- Représente les roues dentées de l’engrenage.

2-Représente la vis sans fin.

3- Relie les parties de l’objet aux éléments sur le schéma.

Couteau à 4 lames

Tous les guidages en rotation des axes nécessitent l’établissement d’une liaison pivot

Vis sans fin

Roue dentée

menée de

48 dents

Bague filetée

Conduite

rainurée

Bouche d’alimentation

Poignée

Mécanisme de soulèvement de la ventouse

Roue dentée

menante

de 24

dents

Manivelle

Pied

Ventouse

F1

Lame

Plaque

Cisaillement de la viande par les lames et les arêtes des perforations de la plaque.

Viande

Vue de droite

du levier

F2

Levier

SCHÉMA DE PRINCIPES

Étude de principes de l’essoreuse

Complète le schéma de principes de l’essoreuse

1- Relie les parties de l’objet aux éléments sur le schéma.

Fente

Récipient

Pignon de 13 dents

Axe du disque

Axe de la couronne

Manivelle (O.E.)

Coinceur

Disque d’entraînement du panier

Couvercle

Récipient

Panier (O.S.)

Couronne de 52 dents

F1

Organe d’entrée (O.E.)

Organe de sortie (O.S.)

Pignon de 13 dents

Étude de principes du tube de colle

Complète le schéma de principes du tube de colle

1- Complète le schéma de principes.

2-

3-

F (force appliquée sur la molette)

Fermé (colle rentrée)

Ouvert (colle sortie)

Étanchéité à assurer

Étanchéité à assurer

Liaison glissière

pour assurer un guidage en translation rectiligne de l’écrou poussoir

Liaison hélicoïdale

pour assurer le déplacement de l’écrou lorsqu’on tourne la vis

Liaison pivot

pour assurer un guidage en rotation de la vis

Vue de la plaque laissant voir le couteau derrière

Liaison pivot

F2

Dégrafeuse en position OUVERTE

(au repos)

Branche inférieure

SCHÉMA DE PRINCIPES