Session 2014

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé – Calculatrice autorisée

##### Etude d’un réseau de trolleybus

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - PARTIE 1 (3 heures)	Pages 3 à 10

  - PARTIE 2 (1 heure)	Pages 11 à 14

- Dossier Technique (DT1 à DT3)	Pages 15 à 17

- Documents Réponse (DR1 à DR4)	Pages 18 à 21

Le dossier sujet comporte deux parties indépendantes qui
peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponse DR1 à DR4 (pages 18 à 21) seront 
à rendre agrafés avec vos copies.

Le corrigé comporte 5 pages.

Correction sujet bac réseau de trolleybus

# PARTIE 1 : Etude d'un réseau de transport en commun

## Comparaison des impacts environnementaux de divers modes de transport

Q1 : GES par passager au remplissage maximum :

CRISTALIS	92 / 96 	= 0,96 g Eq CO2 /km par passager

CITELIS 	1409 / 105 	= 13,4 g Eq CO2 /km par passager

CLIO		127 / 5 	= 25,4 g Eq CO2 /km par passager

Le Trolleybus est le plus performant suivi de l’autobus puis de la voiture particulière

Q2 : GES CLIO pour 1,3 passagers : 	127 / 1,3 = 97 g Eq CO2 /km par passager

Remplissage minimum des autres véhicules pour atteindre la même performance:

CITELIS : 	1409 / 97 	= 15 passagers minimum

CRISTALIS :	92 / 97 	= 1 passager minimum

Q3 Q4 Q5 :	DR1

Q4 : 	En. Renouvelables = Eolien et autres + Hydraulique = 3% + 12% = 15%

Fossile = Gaz + Charbon + Pétrole = 5% + 4% + 1% = 10%

Fissile = Thermique nucléaire = 75%

Q6 : 	0,42 l/km x 38080 kJ/l = 15 994 kJ/km = 16 MJ/km

DR1

Q7 : 	Le trolleybus est pertinent du point de vue de la production de GES puisqu’il consomme des énergies primaires majoritairement décarbonnées.

Il permet également de ne pas émettre de polluants sur son lieu d’utilisation.

En revanche il n’est pas pertinent sur le plan de la consommation d’énergies non renouvelables, puisqu’il en consomme plus qu’un autobus diesel.

## Etude de la chaîne de puissance d’un trolleybus

Q8 : 	A partir de 73 km/h, les effets aérodynamiques deviennent prépondérants devant la résistance au roulement.

En usage urbain (vitesse inférieure à 50km/h), le trolleybus devra donc essentiellement lutter contre la résistance au roulement des pneumatiques.

Q9 : 	DR2

Q10 : 	Pdies_50 = 24 kW / (0,9 x 0,95 x 0,90 x 0,95) = 24 kW / 0,73 = 33 kW

Le moteur installé de 92kW sera suffisant pour déplacer le bus dans ces conditions en mode secours.

Q11 : 	V = (D . k . Nmot_max = ( x 0,981 x 0,05055 x 8817 x 60/1000 = 82,4 km/h

Cette vitesse est suffisante pour un véhicule qui ne circulera qu’en ville.

## Etude de l'acquisition de l'information vitesse

Q12 : 	On mesure T1  = 625 µs  ; le codeur fournit 90 impulsions par tour de roue

=>  durée de 1 tour de moteur : t = 90 x T1 = 90 x 6,25.10-4 = 0,05625 s

=>  fréquence de rotation du moteur : f = 1/t = 17,7 tr.s-1 = 1067 tr.min-1

Q13 :

| Sens de rotation : | Sur front descendant de Tête1, si Tête2 = 0 alors sens = MARCHE ARRIERE Sur front descendant de Tête1, si Tête2 = 1 alors sens = MARCHE AVANT |
| --- | --- |

Tête1_actuel ← 1

Répéter indéfiniment

Répéter

Tête1_précédent ← Tête1_actuel

Lire Tête1

Tête1_actuel ← Tête1

jusqu'à	(Tête1_précédent =  1  ) et (Tête1_actuel =  0  )

Lire Tête2

si Tête2 =  1   alors Etat = MARCHE AVANT

si Tête2 =  0   alors Etat = MARCHE ARRIERE

Fin répéter indéfiniment

Lors de l'essai (chronogramme de DR3), sur front descendant de Tête1, Tête2 = 1 donc le sens de rotation du moteur correspond à la marche avant.

Q14 : 	Ce type de capteur permet à tout instant de connaître la vitesse et le sens de rotation. C’est suffisant pour le pilotage du moteur puisque l’information qui nous intéresse est la vitesse.

## Localisation des véhicules en temps réel / Information aux clients

Q15 : 	DR4

| N° de message | Intitulé du message | Support du message |
| --- | --- | --- |
|  |  | Réseau Internet | Liaison GSM/ GPRS | Réseau téléphonie 3G (ou WIFI) | Liaison radio Satellite GPS |
| 1: | Grilles horaires locales |  | X |  |  |
| 2: | Grilles horaires toutes lignes | X |  |  |  |
| 3: | a) Signaux GPS |  |  |  | X |
| 4: | b) Trames de position des véhicules |  | X |  |  |
| 5: | e) Situation de la ligne de bus en temps réel |  | X |  |  |
| 6: | d) Situation complète du réseau de bus en temps réel | X |  |  |  |
| 7: | Informations locales actualisées |  |  |  |  |
| 8: | Localisation client | X |  | X |  |
| 9: | c) Information prochains bus à proximité du client | X |  | X |  |

## Etude du réseau de télésurveillance

Q16 et Q18 : 	DR5

| @ IP 10.0.3.19 | 000 1010 | 0000 0000 | 0000 0011 | 0001 0011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masque Réseau | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1100 | 0000 0000 |
| @ hôtes | 000 1010 | 0000 0000 | 0000 00xx | xxxx xxxx |
| Plus petite @ hôte | 000 1010 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0001 |
| Plus grande @ hôte | 000 1010 | 0000 0000 | 0000 0011 | 1111 1110 |

| Plage d'adresses hôtes : | 10. 0 . 0 . 1 | 10. 0 . 3 . 254 |
| --- | --- | --- |

Q17 :	10.0.3.255 ;

cette adresse est réservée à la diffusion d'un message à tous les hôtes en même temps.

Q19 :	Cela fait 1024 hôtes - @réseau - @diffusion(broadcast) - soit 1022 hôtes.

Q20 :	4 centaines (0 à 3) x 100 (0 à 99) - @réseau = 400-1 = 399 véhicules ;

il reste 1022 - 399 = 823 adresses disponibles pour des hôtes autres que les véhicules

PARTIE 2 : Etude d’un bâtiment d’entreposage

Q21 :	qne  = 2,5 + 0,45  =  2,95 kN/m²

Q22 :	Qne  = qne x S  =  2,95 x 348  =  1027 kN

Q23 :	V = S x h = 348 x 0.4  =  139,2 m3

Pd   =  V x  =  139,2 x 25  =  3480 kN

Q24 :	QT   =  Qne + Pd =  1027 + 3480  =  4507 kN

Q25 :	La poutre est soumise à de la flexion, les poteaux sont soumis à de la compression.

Q26 :	Pp  =  8 x (33,32 + 4,75x3)  =  8 x 47.6  =  380 kN

Q27 :	Qp = QT / 3 = 4500 / 3 = 1500 kN

qF = Qp / s = 1500 / (0,6 x 1) = 2500 kN/m²

Q28 :	qF = 2500 kN/m² = 2,5 MPa

Ce qui est supérieur à la pression que peut supporter le sol.

Il faudra donc créer des dés de fondation dont la surface sera plus grande que la section des fondations standards.

Leur surface minimale avec un coefficient de sécurité de 2 devra être :

Smini = 2 x Qp / p = 2 x 1500/2000 = 1,5 m²

# Text boxes

Q3

Q5

Q4