###### TD_CORRIGE

Notion de pression

#### Exercice 1

Une poutre de 6m de long et de 50 cm de large a une masse de 600 kg. Calculer la pression exercée par la poutre sur le sol. ( g = 10 N.kg-1 )

La surface de contact est :		S = 6  0,5 = 3 m²

Le poids de la poutre est :			soit P = 600  10 = 6000 N

On en déduit la pression exercée par la poutre :

soit		p =  = 2000 Pa

La pression exercée par la poutre est 2000 Pa.

#### Exercice 2

La tour Eiffel a une masse de 7175 tonnes. Elle repose sur quatre pieds dont la surface de contact avec le sol mesure 400 m² pour chaque pied. Calculer le poids de la tour Eiffel et la pression, en Pascal, qu’elle exerce sur le sol. ( prendre g = 10 N.kg-1 ).

Poids de la tour Eiffel :

soit P = 7 175 000  10 = 7,175  106  10 = 70,4  106 N

la pression est définie par :

soit p =  = 4,4  104 Pa

La pression exercée par la tour Eiffel est 4,4  104 Pa.

#### Exercice 3

Un skieur a une masse de 72 kg (g = 10 N.kg-1 ). Ses skis ont une masse totale de 6 kg. La surface de chacune de ses chaussures de ski mesure 240 cm², celle d’un de ses skis 1500 cm². Calculer les pressions qu’il exerce sur le sol avec ou sans skis.

|  | Surface | Force pressante | Pression |
| --- | --- | --- | --- |
| Sans ski | 2 chaussures : 2 240 cm² S = 480 cm² = 0,048 m² | Or m = 72 kg P = 72 10 = 720 N | soit p = = 15 000 Pa |
| Avec skis | Deux skis : 2 1500 cm² S = 3 000 cm² = 0,3 m² | Or m = (72 + 6) kg P = 78 10 = 780 N | soit p = = 2 600 Pa |

#### Exercice 4

Un constructeur automobile recommande une pression pour chacun des pneus de 1,4 bar.

1-l’automobile à vide a une masse de 800 kg. Calculer la mesure de la surface de contact de chaque pneu avec le sol.

Par définition de la pression :

avec  soit P = 800  10 = 8 000 N

On en déduite S :				S =  =  = 0,0571 m² = 571 cm²

Soit pour un pneu :  = 142,75 cm²

La surface de contact des pneus au sol est 142,75 cm².

2-L’automobile, lorsqu’elle est chargée, a une masse de 1400 kg.

- Quelle est la mesure de la surface de contact de chaque pneu avec le sol ?

Par définition de la pression :

avec  soit P = 1 400  10 = 14 000 N

On en déduite S :				S =  =  = 0,1 m²

Soit pour un pneu :  = 0,025 m² = 250 cm²

La surface de contact des pneus au sol est 250 cm².

- Quelle devrait être la pression de gonflage pour garder la même mesure de surface de contact avec le sol que dans le cas où l’automobile est vide ?

Par définition de la pression :

p =  = 245 183 Pa = 2,45 Bar

La pression des pneus devra être 2,45 Bar.

##### Exercice 5

Une sphère pleine flotte sur du mercure, elle est constituée d’un alliage dont la masse volumique est 7 500 kg.m-3.Sa masse est égale a 6 800 kg.  La masse volumique du mercure est égale à 13600 kg.m-3, g = 10 N.kg-1. Calculer :

1-le volume de la sphère.

La masse volumique est définie par :		soit 	V =

V =  = 0,000907 m3

Le volume de la sphère est 0,907 dm3.

2-Le poids de la sphère et la poussée d’Archimède.

La poussée d’Archimède correspond en intensité au poids de la sphère : P = 68 N.

3-Le volume V’ de la partie de la sphère qui dépasse l’eau.

Volume immergé de la sphère :	soit Vimmergé =  = 0,0005 m3

Volume de la sphère qui dépasse de l’eau :

Vsphère – Vimmergée = 0,907 – 0,5 = 0,407 dm3.