Bac S 2012 Liban	 					Correction © http://labolycee.org

EXERCICE 3 : UNE LAMPE «  SECOUÉE » (4 points)

1. Le dipôle RC

1.1. D’après la loi d’additivité des tensions : 	uC + uR = 0

d’après la loi d’Ohm		uC + R.i = 0

i =  avec q = C.uC avec C = Cte alors i =

uC + R.C.  = 0

En divisant par RC, il vient uC +  = 0.

Avec ( = R.C., on retrouve  + .uC = 0.

1.2. D’après 1.1., on a i = , soit [I] = [C]. donc [C] =

D’après la loi d’Ohm, uR = R.i soit [U] = [R].[I] donc [R] =

[(] = [R.C] = [R].[C]

[(] =  .  = [T] la constante de temps est homogène à une durée.

1.3. Avec uC = U0.e–t/( (1), alors  =  avec U0 = Cte donc  = –. e–t/( (2)

Introduisons ces expressions (1) et (2) dans l’équation différentielle :

+ .uC = –. e–t/( + .U0.e–t/( = e–t/(.(– + .U0) = 0 quel que soit t.

La solution proposée convient.

1.4. uC(5() = U0.e–5(/( = U0.e–5

uC(5() = 6,74×10–3.U0

La tension uC au bout d’une durée égale à 5 ( est égale à 0,674 % de sa valeur initiale U0 , on peut considérer que la décharge est complète.

1.5. 5( = 20 min et ( = R.C donc R = (/C avec ( en secondes.

R =  = 2,4×102 Ω

2. Énergie emmagasinée dans le dipôle RC

2.1. La proposition c) convient, il y a conversion d’énergie mécanique en énergie électrique.

2.2. E(t) =

2.3. Emax =

Emax = 0,5 × 1,0 × 3,62 = 6,5 J < 12 J ne dépassant pas les performances annoncées par le constructeur.

2.4. Le texte indique que le condensateur perd 8 mJ (8×10–3 J) par heure.

Calculons la durée nécessaire pour qu’il perde toute son énergie électrique.

Δt =

Δt = 8,1×102 h

Δt =  = 4,8 semaines.

Au bout d’environ 5 semaines sans utilisation, le condensateur a perdu toute son énergie électrique. Il faut alors secouer la lampe pour qu’elle fonctionne.

3. Simulation de l’éclairage

3.1. Ajout de la DEL sur le schéma :

3.2. Dès que la tension aux bornes de la diode est inférieure ou égale à Useuil = 3,0 V, le courant ne peut plus circuler dans le circuit. Le condensateur ne peut plus se décharger alors qu’il y a encore de la tension à ses bornes.

3.3. Le texte indique que la diode possède une résistance r.

Lors de la décharge uC = U0.e– t/( avec ( = (R+r).C donc la durée d’évolution de la tension aux bornes du condensateur de 3,6 V à 3,0 V est modifiée par la présence de la DEL.

3.4. Pour décharger complétement le condensateur, deux solutions sont possibles :

- on peut court-circuiter le condensateur, un fil reliant ses armatures permet aux électrons accumulés sur l’armature chargée négativement de passer instantanément sur l’armature chargée positivement.

- on peut court-circuiter la diode, elle n’empêche plus le courant de circuler lors de la décharge.

# Text boxes

i

ud

uR