Corrigé du TD N°07

ASSERVISSEMENT D'UN SYSTÈME
DU 2°ORDRE

I-	ASSERVISSEMENT DE POSITION

1-	Etude du moteur (chaîne directe)

((	On a   (   ( .

((	Transmittance du moteur avec sortie "angle" :  ( .

2-	Etude de l'asservissement

((	Transmittance en boucle fermée : .

((	On a  et   (  .
L'utilisation d'un moteur à courant continu dans un asservissement de position aura l'avantage de donner une erreur statique nulle (précision parfaite pour un échelon).

((	Simplification de T(p) : .
(  avec  et  soit .

((	 (  avec m = 0,7 (temps de réponse minimum) ( .
 soit .

((	Courbe s(t) de 0 à 10s pour une entrée e(t) échelon de 2 radians :

Propriétés de la courbe :

(	Le dépassement est tout juste inférieur à 5% (temps de réponse minimal).

(	La pseudo période T est approximativement

II-	ASSERVISSEMENT DU 2°ORDRE (Cas général)

((

((	On a donc  avec les paramètres suivants :

(    (même résultat que pour un asservissement du 1°ordre).

(  ( .

(   (  .

((	Influence de l'asservissement d'un système du 2°ordre :

(	La transmittance statique est diminuée (perte de précision).
( 	Le coefficient d'amortissement est plus faible (système plus oscillant).
( 	La pulsation propre augmente (oscillations plus rapides).

( 	Il faudra donc corriger ces défauts (voir chapitre sur correction des systèmes asservis).

# Text boxes

T ( 4,4s