- Les indications d'un moteur asynchrone triphasé sont les suivantes :

- Tension d'alimentation   230/400 V   50 Hz   couplage étoile

- Puissance utile 17 kW		Intensité en ligne 30 A

- Facteur de puissance 0,85		Fréquence de rotation 720 tr.min – 1

1- Calculer le nombre de paires de pôles p du moteur (le glissement devant être faible).

- En déduire son glissement en charge g.

- Calculer le moment Tu du couple utile nominal.

- Déterminer le rendement  au régime nominal.

- Les essais d'un moteur asynchrone triphasé hexapolaire ont permis de réunir les résultats suivants :

- Essai en charge : U = 230 V	I = 50 A	Pa = 16 kW 	n = 960 tr.min – 1.

- Essai à vide : 	U0 = 230 V	I0 = 17 A	P0 = 600 W.

- Mesure en courant continu : résistance entre deux bornes du stator R = 0,1 

Calculer :	1- le glissement g ;
				2- le facteur de puissance cos  du moteur en charge ;

3- les pertes dans le fer du stator pfs et les pertes mécaniques pm si on admet qu'elles sont 				égales et que l'on néglige les pertes Joule dans l'essai à vide ;
				4- les pertes par effet Joule au stator pJs et au rotor pJr en charge.
				5- la puissance utile Pu et le rendement 
				6- le moment du couple électromagnétique Tem et le moment du couple utile Tu.

- Une installation triphasée alimentée sous 400 V entre phases, comprend :

- un groupe de 90 lampes de 100 W branchées en étoile équilibré ;

- un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire de caractéristiques :
			puissance utile 4656 W		rendement  0,8

facteur de puissance 0,8		fréquence de rotation 1470 tr.min – 1.

- 1- Pour le moteur calculer :	a) le glissement g ;

b) le courant en ligne pour un couplage en étoile ;

- c) le couple utile du moteur.

2- Calculer l'intensité du courant dans la ligne qui alimente chaque groupe de lampes.

3- Pour l'installation calculer :	a) les puissances active, réactive et apparente ;

b) le facteur de puissance et l'intensité du courant en ligne.

IV- La plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé porte les indications suivantes :

400 / 690 V - 50 Hz		Puissance 3,7 kW		Intensité nominale 12 A

Facteur de puissance 0,6	Fréquence nominale 1 440 tr.min – 1

Le moteur fonctionne sur un réseau 3  V - 50 Hz.

1- Quel mode de couplage faut-il adopter ?

Pour le fonctionnement nominal, calculer :

2- le glissement ;

3- la puissance électrique absorbée ;

4- le rendement ;

5- le moment du couple utile.

V- Une machine est entraînée par un moteur asynchrone triphasé. Le moteur est branché en étoile sous une 	tension composée de 400 V et l'intensité absorbée est de 6,65 A pour un cos  = 0,8.

Dans ces conditions, la fréquence de rotation est de 2880 tr.min – 1 et le rendement de 0,82.

Calculer :

1- la puissance active ;

2- la puissance réactive ;

3- la puissance apparente ;

4- la puissance utile ;

5- le moment du couple utile.

VI- Sur la plaque signalétique d'un moteur triphasé équilibré on relève les indications suivantes :

1,8 kW	230 V/ 400 V	6,3 A/ 3,6 A	1440 tr.min – 1	cos = 0,84

L'alimentation de l'atelier est assurée par le réseau 230 V/400 V.

1- Quelle est la signification de ces différentes indications ?

2- Quel doit être le couplage des enroulements ?

3- Déterminer la puissance électrique absorbée par le moteur dans les conditions nominales de 			fonctionnement.

4- Calculer le rendement du moteur dans ces conditions.

Correction des exercices sur le moteur asynchrone triphasé

I- 1- p = 4	2- g = 4 %	3- Tu = 225,5 Nm	4- (  96 %

# II- 1- g = 4 %	2- cos ( 0,80	3-  pfS = pm = 300 W  car pjs = 0
	4- pJS =  R I2	 pJS = 375 W	
		pJR = g Pt	Pt = Pa – pJS – pfS        Pt = 15325 W        pJR = 613 W   
 	5- Pu = Pt – pJR – pm	Pu =  14412 W	 ( = 90 %	
	6- Tem  146 Nm	Tu  143 Nm

III- 1-g = 2 %		Pa = 5820 W		I  10,5 A	Mu  30,25 Nm

2- I  13 A	avec 	P90 = U I  cos (	ou	P30 = V I cos (

3- a)	P = PM + PL	P = 5820 + 9000	P = 14820

Q = QM		Q = U I  sin ( = P tan (	Q  4365 var

S2 = P2 + Q2	S = 15449 VA

b)	cos ( =  		cos (  0,96

I = 		I  22,30 A

- 1- La tension aux bornes d’un enroulement doit être de 400 V : couplage triangle.

2- g = 4 %		3- Pa  4988 W		4- (  74,18 %		5- Mu  24,54 Nm

V- 1- P  3686 W	2- Q  2764 var		3- S  4607 VA		4- Pu  3022 W

- Mu  10 Nm

VI- 1- Signification des indications	2- Couplage étoile	3- P = 2095 W		4- (  85,92 %

1- La fréquence de rotation d'un moteur asynchrone possédant 6 pôles, alimenté à 50 Hz, 		est égale à 16 tr/s.
		Quel est le glissement du moteur ?

R : 2,67 % ; 4 % ; 4,16 % ; 5,33 %.

2- Un moteur asynchrone alimenté sous une fréquence de 60 Hz tourne à vide à une 			fréquence proche de 1800 tr/min.
		Quel est le nombre de pôles de ce moteur ?

R : 1 ; 2 ; 3 ; réponse impossible à donner.

3- La fréquence de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, alimenté sous une fréquence 		de 50 Hz,	est égale à 480 tr/min. 
		Calculer la fréquence g.f des courants rotoriques sachant que le glissement est inférieur 		à 10 %.

R : 2 Hz ; 48 Hz ; 50 Hz ; 96 Hz.

4- La plaque signalétique d'un moteur asynchrone porte l'indication 230/400 V.
		Sur quel réseau peut-il démarrer par le procédé étoile-triangle ?

R : 130/230 V ; 230/400 V ; 400/690 V.

5- Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire à cage d'écureuil est alimenté par un réseau 		230/400 V; 50 Hz.
		Quelle est sa fréquence de synchronisme ?

R : 12,5 tr/! ; 25 tr/s ; 100 tr/s ; 200 tr/s.

6- Un moteur asynchrone triphasé, alimenté sous une fréquence de 50 Hz, absorbe une 		puissance de 3,2 kW. Le rendement du moteur est 88 % et le moment du couple utile 		est 18,5 Nm.
		Quel est le nombre de pôles de ce moteur ?

R : 2 ; 4 ; 6 ; impossible.

7- Un moteur asynchrone triphasé absorbe 8 kW. Les pertes statoriques sont égales à 			600W et le glissement à 3,5 %.
		Déterminer la valeur des pertes par effet Joule dans le rotor.

R : 301 W ; 259 W ; 280 W ; 579 W.