- MISE EN SITUATION :

Le compresseur d’air représenté sur le dessin d’ensemble DT01 est destiné à alimenter une petite centrale de production d’air comprimé schématisée ci-contre.

- Spécifications :

- Compresseur : Monocylindre débitant 37,5 l/mn à 1500 tr/mn à Patm (pression atmosphérique); chemise en acier; cylindre en alliage d’aluminium, socle en fonte

- Moteur : CEM de 1 KW, 3000 tr/mn

- Réservoir : 100 l

- Equipements : Dispositifs de mise à l’air de la canalisation pour démarrage à vide; soupape de sécurité; robinet de purge; manomètre 12 bars, clapet anti-retour; vanne cuve.

- Modes de fonctionnement : Marche manuelle ou automatique entre 6 et 8 bars par contacteur manométrique.

- FONCTIONNEMENT :

Lorsque le vilebrequin (4) est entraîné en rotation par le moteur, la bielle (6) transmet au piston (7) un mouvement de translation rectiligne alterné; ainsi la descente du piston a pour effet “d’aspirer” l’air extérieur à la pression atmosphérique qui, pour entrer dans le cylindre, soulève le clapet d’admission. Lorsque le piston arrive à son point mort bas (PMB) l’air n’est plus aspiré et le clapet qui était ouvert se referme. Le piston (7) remonte, comprimant l’air qui a été aspiré; lorsque la pression intérieure du cylindre est égale à la pression de la cuve (réservoir), le second clapet se soulève et laisse passer l’air du cylindre vers la cuve.

- ON DONNE : Trois vues réduites du compresseur d’air.

  - Colorier en bleu sur les vues adéquates les volumes contenant de l’air aspiré (P = Patm)

  - Colorier en vert sur les vues adéquates les volumes contenant de l’air refoulé (P = Pcuve)

  - Par quel(s) orifice(s) sort l’air comprimé (A ou B ou A et B)? : ……………………….…….

  - Quel clapet se soulève lors du refoulement de l’air comprimé (C1 ou C2 ou C1 et C2) : ……

- TECHNOLOGIE :

  - Désignation normalisée de la vis (25) de classe 8.8 :…………………………………...……

  - Désignation normalisée du bouchon (23) de classe 8.8 :……………………………………..

  - Rôle du trou obstrué par le bouchon (23) : ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………

  - Rôle de la vis de pression (11) : …………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………….………………

  - Nom de l’usinage repéré X : …………………………………………………..………………...

  - Que recevra cet usinage :  une vis à téton long, une goupille ou une clavette ? : ………...

………………………………………………………………….

- MATERIAUX :

  - Compléter le tableau suivant :

| Rep | Désignation | Code Matière | Nature de l’alliage | Composition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |

- MODELISATION CINEMATIQUE DU COMPRESSEUR D’AIR :

- ON DONNE :	Le schéma cinématique du compresseur suivant la vue de face en coupe A-A et son ébauche suivant la vue de gauche.

  - Indentifier les classes d’equivalence :

- Indiquer les pièces à exclure de toutes classes d’équivalence en précisant la quantité de chaque pièce si celle-ci est différente de 1 :

Pièces à exclure = {………… + ………… + ………… + …………  + ………… + ………… + ………… + ………… + ………… + …………}

- Compléter les différentes classes d’équivalence en indiquant la quantité de chaque pièce si 
celle-ci est différente de 1

E1 = {04 +  ………… + 15 + ………… + ………… + …………}

E2 = {06 + ………… + …………}

E3 = {07 + …………}

E4 = {01 + ……… + ……… + ……… + ………  + ……… + ………… + ………… + ………… + …………  + ………… + ………… +  ………… + …………+ …………  }

- Colorier les pièces composant chaque classe d’équivalence d’une même couleur sur la vue de face en coupe A-A de DT01 et indiquer ci-dessus la couleur de coloriage.

- Colorier et repérer les classes d’équivalence sur le schéma cinématique suivant la coupe A-A.

  - Identifier les liaisons entre les classes d’équivalence en complétant le tableau :

|  | Repère de la liaison | Nature de la géométrie du contact (ponctuel, cylindrique, plan, …) | Translation suivant l'axe | Rotation suivant l'axe | Nom, centre, axe ou normale au plan de contact de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre E1 et E2 | L12 |  |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….…….…….…….…………. Centre : ..…….. Axe : …………. …….…….…….…….…………. |
| Entre E1 et E4 | L14 |  |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….…….…….…….…………. Centre : ..…….. Axe : …………. …….…….…….…….…………. |
| Entre E2 et E3 | L23 |  |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….…….…….…….…………. Centre : ..…….. Axe : …………. …….…….…….…….…………. |
| Entre E3 et E4 | L34 |  |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….…….…….…….…………. Centre : ..…….. Axe : …………. …….…….…….…….…………. |

  - Compléter le schéma cinématique ébauchÉ suivant la vue de gauche.

- ETUDE DU SYSTEME BIELLE-MANIVELLE :

  - Identifier le mouvement du vilebrequin (4) par rapport au corps (1) fixe :

Mouvement 4/1 : ………………...……………………………………………...…………………

  - Identifier le mouvement du piston (7) par rapport au corps (1) fixe :

Mouvement 7/1 : ………………...……………………………………………...…………………

  - Y a t il conservation ou transformation du mouvement entre l’entrée et la sortie du système ? : ……………………………………………………………………………………….

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME BIELLE-MANIVELLE

  - Compléter l’actigramme de niveau A-0 du système BIELLE-MANIVELLE :

  - Identifier les différents éléments composant ce syStème bielle-manivelle en fonction des termes généraux définis ci-dessous :

| Termes généraux | Désignation des pièces du compresseur d’air |
| --- | --- |
| 1 | Manivelle |  |
| 2 | Bielle |  |
| 3 | Coulisseau |  |
| 4 | Glissière |  |

*Remarque : R = rayon de la manivelle

  - Donner la valeur de l’exentration entre l’axe de rotation du vilebrequin (4) et l’axe du maneton (5) :

Exentration (E) = R = …………………

Figure 1 : Position quelconque	Figure 2 : Position minimum	Figure 3 : Position maximum

  - Tracer le segment B’C’ sur la figure 2, correspondant à la bielle BC en position minimum pendant la rotation du vilebrequin AB.

  - Tracer le segment B”C” sur la figure 3, correspondant à la bielle BC en position maximum pendant la rotation du vilebrequin AB.

  - Indiquer sur les figures la course du piston et donner sa valeur en la mesurant sur les figures.

Course du piston (C) = d(B’B”) = d(C’C”) = ………… mm

  - Exprimer la course du piston (C) en fonction de l’exentration (E) :

Course du piston (C) = …………………………….……

  - Calculer la cylindrée du compresseur en cm3 :

Nombre de cylindres (n) = …..… ; ( Alésage (d) = ….………. cm ; Course (C) = ….………. cm

Cylindrée du compresseur = S x C x n = (( x d² x C x n)/4 =  ………………………………….. = ……...… cm3

  - Verifier la valeur du débit volumique du compresseur à 1500 tr/min :

Cylindrée = ………...…cm3 ; Vitesse de rotation = ………...…… tr/min (voir mise en situation)

Débit volumique (Qv) en cm3/min = …….……………………………...… = ………..…...… cm3/min

Débit volumique (Qv) en l/min (ou dm3/min) = …….…………………...… = ………..…...… l/min (ou dm3/min)

* Rappel : 1 litre (l) = 1 dm3 = 1000 cm3

  - Calculer le taux de compression maxi du compresseur :

Pression d’entrée = pression atmosphérique = 1 bar ; Pression de sortie Maxi = …… bars (voir mise en situation)

Taux de compression Maxi = Pression de sortie Maxi / Pression d’entrée = …….………. = ……….

- CONSTRUCTION GRAPHIQUE DU VILEBREQUIN (4) (Echelle 1,5 : 1)

| 33 | 1 | Chemise 0 intérieur 35 mm | X4 Cr Mo 18 | Insert de moulage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1 | Ecrou H, M4 |  |  |
| 31 | 1 | Joint plat |  |  |
| 30 | 1 | Segment racleur |  |  |
| 29 | 2 | Segment |  |  |
| 28 | 1 | Joint plat |  |  |
| 27 | 1 | Joint plat |  |  |
| 26 | 2 | Clapet (Cl et C2) | Feuillard | Inox, épaisseur = 0,35 mm |
| 25 | 4 | Vis |  |  |
| 24 | 8 | Vis |  |  |
| 23 | 8 | Vis |  |  |
| 22 | 1 | Bouchon |  |  |
| 21 | 1 | Joint circulaire, type A |  |  |
| 20 | 1 | Coussinet | Cu Sn 8 | Monté serré dans 6 |
| 19 | 1 | Axe du piston | 100 Cr 6 | Monté serré dans |
| 18 | 1 | Anneau élastique pour arbre |  |  |
| 17 | 1 | Rondelle |  |  |
| 16 | 1 | Coussinet | Cu Sn8 | Monté serré dans 6 |
| 15 | 1 | Entretoise |  |  |
| 14 | 1 | Entretoise |  |  |
| 13 | 1 | Entretoise |  |  |
| 12 | 2 | Roulement à billes |  |  |
| 11 | 1 | Vis sans tête à téton long HC, M4-15 |  |  |
| 10 | 1 | Couvercle | S355 |  |
| 8 | 1 | Culasse | EN AB-44200 [Al Si 12] |  |
| 7 | 1 | Porte clapets |  |  |
| 6 | 1 | Piston |  |  |
| 5 | 1 | Bielle | C35 |  |
| 4 • | 1 | Maneton | C35 | Monté serré dans 4 |
| 3 | 1 | Vilebrequin | C35 |  |
| 2 | 1 | Palier | S355 |  |
| 1 | 1 | Cylindre | EN AB-44200 [Al Si 12] |  |
| Rep | 1 | Corps | EN-6JL-300 |  |
| COMPRESSEUR D'AIR | Mb | Désignation | Matière | Observation |

# Text boxes

On donne :

- Une vue en perspective du vilebrequin à l’échelle 1:1

- La vue de face complète du vilebrequin à l’échelle 1,5 : 1

* Remarque : 	Largeur de la rainure X = 3 mm

L’orientation du format est horizontale

Travail à réaliser :

- Vue de droite en coupe F-F

- ½ vue de gauche en coupe E-E

- Faire la mise au net

- Coter les dimensions du trou taraudé borgne

NE PAS REPRESENTER LES ARETES ET CONTOURS CACHES

TAUX DE COMPRESSION

Le taux de compression est le rapport

entre la pression de sortie (refoulement) et la pression d’entrée (admission)

Taux de compression = (pression de sortie) / (pression d’entrée)

Echelle 1,5 : 1

DEBIT VOLUMIQUE

Le débit volumique (Qv) en cm3/min est le volume d’air refoulé en une minute.

Qv (cm3/min) = Cylindrée (cm3) x Vitesse de rotation (Tr/min)

V

Cylindrée =

4

( x d² x C x n

( d

Y

Y

Z

Y

Z

Z

E

B’ et C’ sont les points morts bas (PMB)

Surface de l’alésage (S)

Volume d’1 cylindre (V)

Course (C)

R

A-0

##### Système Bielle-Manivelle

Le compresseur d’air est un système BIELLE-MANIVELLE.

Ce système est couramment employé en mécanique

A-A

D

C

B

A

Y

Z

Y

D

C

B

Compresseur

A

Z

CYLINDREE

La cylindrée est le volume (V) déplacé par le piston dans l’alésage de diamètre (d)

pour un tour de vilebrequin.

Le piston se déplace alors du PMB au PMH de la valeur de la course (C).

Cylindrée = [Surface de l’alésage (S) x Course du piston (C)] x nombre de cylindres (n)

Réservoir

950

COURSE DU PISTON

La course du piston notée (C), correspond au déplacement total du piston.

Elle est égale à la distance verticale B’B” ou à la distance verticale C’C”

B” et C” sont les points morts hauts (PMH)

X

Vue de dessous

de 8 + clapets C1 et C2 + 26

Moteur

1300