# Système Bielle - Manivelle

# Le dessin page suivante schématise un système bielle-manivelle, très répandu dans les compresseurs pneumatiques et les moteurs thermiques, permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation.

Ici, la manivelle 1, articulée en A et B, est entraînée par un moteur électrique (non représenté). La bielle 2, articulée en B et C, transmet le mouvement au piston 3. Le piston 3 est cylindrique et prisonnier de la chemise 0.

# Données :

( N1/0 = 250 tr/min ;

( Toutes les dimensions pourront être relevées sur le schéma ;

( les positions (, (, (…) ( (instants t1, t2, (…) t8) de la manivelle 1 sont représentées sur le schéma.

# Première partie (cinématique C1)

  - Définir les mouvements des différentes pièces.

  - Définir TB/0, TC/0 et TE/0

  - Déterminer graphiquement la position de B aux instants 1, 2, 3 4 et 6.

Idem pour le point C

  - Déterminer la cylindrée de ce système.

## Deuxième partie (cinématique C2)

2.1)	Est-il possible d’exprimer xc en fonction de ( = (BAC) ?

AB et BC sont supposées connues (à mesurer).

2.2)	Si oui, en déduire l’équation de la vitesse du piston par rapport au bâti en fonction de (.

Hypothèse : Le mouvement de la manivelle est un M.R.U.

Troisième partie (cinématique C3)

3.1)	Tracer la vitesse du point B _V(B(2/0) aux instants (, ( et (.

3.2)	En déduire la position du CIR du mouvement 2/0 à ces instants.

3.3)	Déterminer graphiquement la vitesse _V(C(2/0) à t1, t2 et t3.