Agrégation Interne 2001

Exercices d’Optique

Corrigé

Exo n°1 :  Bilentilles de Billet (ENSAM 1980).

1. L’objet est placé à une distance D = 2f  de la lentille : il en résulte qu’on est dans les conditions de la méthode de Silbermann, donc l’image est aussi à cette distance de la lentille. Ceci peut se retrouver par application de la formule de Descartes des lentilles minces. Théorème de Thalès sur FC1C2 & FF1F2 : rapport ½ donc : , & les images F1 & F2 sont à la distance D = 2D/2 de l’écran. On en déduit (cf figure page suivante) : F’1F’2 = 3a (largeur du champ d’interférences). la différence de marche est nulle en (F1, F2) ce qui traduit la condition de stigmatisme, d’où  (cf figure) :

. Si  sur l’écran, alors , d’où :.

2. Par raison de symétrie, la frange centrale (en O, pour ( = 0) est brillante donc le nombre de franges brillantes doit être impair. En divisant la largeur du champ d’interférences par l’interfrange, on obtient le nombre de franges brillantes en arrondissant à l’entier impair inférieur, ce qui donne : .

3. Le chemin optique L2  du rayon R2 n’est pas modifié, & en ce qui concerne le rayon R1 on remplace l’air par le verre sur une épaisseur e, donc :  . Comme on a des lentilles, on travaille dans les conditions de Gauss, & la lame à faces parallèles est attaquée en incidence quasi –normale i = nr, & l’épaisseur de verre traversée vérifie : . Alors la nouvelle ddm s’écrit :

. La nouvelle frange centrale est en x1 telle que  & donc :

, donc le système de franges s’est déplacé vers le haut. On a :

.

4. Technique : l’ordre d’interférence. La ddm vaut . Sur la frontière violette : , nombre entier, donc on a une frange brillante. L’ordre d’interférence p diminue si la longueur d’onde ( augmente, la première cannelure est obtenue pour p = 17,5 & la huitième pour p = 10 ,5 (car p varie de 1 entre deux cannelures consécutives) qui est visible alors que la neuvième (pour p = 9,5) ne l’est pas, donc : , soit :

.

Tout ce domaine place la longueur d’onde (2 dans le rouge. La tolérance sur sa valeur n’est absolument pas une incertitude due à une imprécision de mesure mais est liée au caractère discontinu de la grandeur « nombre de cannelures ». Ce phénomène est beaucoup plus fréquent en physique quantique (penser aux inégalités de Heisenberg).

Exo n°2 : Etude d’un détecteur interférométrique.

1. Le contenu des deux cuves étant identique, la ddm ( = 0. Tout est dans l'air, on a :

.  Soit : . Avec la condition , on peut faire le DL, ce qui conduit à : .  Si , alors  d'où :

,  à peine visible à l'oeil nu.

2. L1 est inchangé, & L2 varie de  d'où  & donc la nouvelle ddm vaut : . Avant, la frange centrale (( = 0) correspond à xo = 0 ; après, cette même frange centrale  ((’ = 0) vient en . La translation vaut  d'où :

car .

AN : . Calcul d'erreurs :

En différenciant la relation , il vient :  d'où on déduit :   d'où l'encadrement : .

3. Loi affine : . Or : . Dans l'expression de ( obtenue à la question 2, il suffit de remplacer n2 par n(X) :

.

4. La ddm totale vaut : . La frange centrale se décale de  si , soit : . Or : . Comme , il vient :

. Très sensible !

5. Interférences à deux ondes : formule générale . Les deux vibrations qui interfèrent ayant même intensité, on a : . Or : , d'où la relation : .

6. .

Soit : .

Avec , on obtient : , donc de la forme :

, où  correspond au déphasage au point M (xo), & où :

. On reconnaît une analogie avec une source monochromatique étendue, le rôle de la source étant joué par la cathode du photomultiplicateur. Calcul de la valeur moyenne :

, d'où : . Alors : .

7. D’où les courbes.

Si b = 3.i, , & le PM ne détecte pas les franges.  Si b = b' = 0,3.i,  . La courbe du courant  est donc une sinusoïde d'amplitude 0,86 ; Jmax = 1,86.JM, , Jmin = 0,14.JM & donc le PM détecte les franges (écart de courant suffisant).

8. Alors, avec ( = 0, . On a vu à la question 3 que . On reporte dans J :

. Comme X est petit, on fait un DL : , avec . Comme , on obtient : .

9. On a : , 	légèrement inférieur à Xm.

Exo n°3 : Miroir de Lloyd.

1. Facteur de réflexion pour les amplitudes : , . D’où la ddm :

. Soit S’ le symétrique de S par rapport à OH (cf figure), alors :

. Les valeurs numériques montrent que b << D, & S étant proche de (m), x sera petit d’où DL : , soit

. On en déduit le déphasage :

. Les deux vibrations étant de même intensité (car R ( 1), on a :

.

- Franges brillantes : vibrations en phase, donc . Alors , donc : .

- Franges sombres : vibrations en opposition de phase, donc , les franges sont noires. Alors , donc : .

On en déduit le contraste :  (traduit la cohérence totale), & l’interfrange :

, à peine visibles à l’œil nu.

2. Source étendue incohérente : sommer les intensités. Nouvelle ddm :

. Il suffit de changer b en b + y, d’où : , ce qui conduit à : . L’énergie lumineuse Io de la source est maintenant uniformément répartie sur une largeur 2a, & donc la fente élémentaire de largeur dy contribue pour . Elle est quasi - ponctuelle & donc le calcul précédent s’applique, elle contribue sur l’écran en M pour : . On obtient :

= . Il apparaît une différence de sinus que l’on transforme en produit, ce qui donne :

, donc de la forme , avec :

correspondant à la source ponctuelle de la première question, &  où la notation « sinc » (« sinus cardinal ») représente .

Franges brillantes :  donc I’ = Imax = 2Io.(1 + k),

Franges sombres :  donc I’ = Imin = 2Io.(1 - k), d’où le contraste ( = k (résultat classique). Remarquer qu’il dépend de x, ce qui est anormal pour l’incohérence spatiale (mais le miroir de Lloyd est un système hybride). ( s’annule si l’argument du sinus cardinal vaut (, & donc on aura :

Pour x = b, a = a1 si l’argument du sinus cardinal vaut (, soit : . On sait qu’on peut tolérer la moitié, d’où :.

Exo n°4 : Etude d’un doublet.

1. Les deux sources de fréquences différentes sont incohérentes, donc on somme leurs intensités, soit :

. Or : , avec , & de même :

, avec . En introduisant les nombres d'onde :

& on transforme la somme de cosinus en produit :

, expression de la forme générale :

, avec  qui doit donc correspondre au contraste des franges. Il en résulte que les franges brillantes sont telles que , & que les franges sombres sont telles que : , d'où : , & de même : , d'où on déduit le contraste des franges :

.

D'où la courbe. Analogie : battements.

2. Le premier brouillage des franges est obtenu quand le contraste ( s’annule la première fois. Soit :

donc . Or , d'où l'ordre d'interférence : .

- si  donc I = 4Io = cste, disparition des franges, écran uniformément éclairé (disparition des franges ou anti-coïncidence) ;

- si  donc I = 4Io ou 0, on a une frange brillante ou sombre, donc un maximum du contraste (zone de coïncidence). Les zones uniformément éclairées étant plus faciles à déterminer que les zones de contraste maximal, on appellera e la distance mesurée à l'interféromètre de Michelson entre deux anti-coïncidences, soit :  (2e car aller-retour), soit :

dans le cas du doublet du sodium (cf TP Michelson).