BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

ANNEE SCOLAIRE 2007-2008

Bac Blanc 2007 :

## Epreuve d’automatique industrielle

Durée : 1h40

Coéfficient : 2

##### L’épreuve a pour support un dossier technique relatif

##### à un système automatisé de production

Ce sujet comporte : 11 pages

- Dossier système…………………………………………feuilles 2/18 à 4/11

- Annexe technique………………………………………..feuille 5/11

- Dossier dévaluation (à rendre par le candidat)……….feuilles 6/11 à 11/11

##### Les documents d’évaluations sont à rendre même s’ils n’ont pas été complétés par le candidat.

Seule la calculatrice est autorisée.

DOSSIER TECHNIQUE (DT)

ETUDE D’UN CHARIOT AUTOMATISE :

- Disposition de l’installation :

Durée conseillée de lecture du DT : 5 min

- Capteurs :

f1 : chariot au dessus du tas.

f2 : chariot au dessus de la trémie.

fh : benne en position haute.

fb : benne en position basse.

fo : benne ouverte.

ff : benne fermée.

- NB : les capteurs fh, fb sont des détecteurs photoélectriques d’une portée de 10m type reflex, alors que les détecteurs fo et ff sont des capteurs inductifs placés directement sur la benne (capteurs non représentés sur le schéma).

- Moteurs :

T : moteur translation (avant / arrière)

L : moteur de levage (montée / descente)

B : moteur d’ouverture et fermeture benne.

  - Descriptif du cycle :

Au départ le chariot est au-dessus du tas, en position haute et la benne est ouverte. L’appui sur un bouton poussoir marche-cycle provoque la descente de la benne sur le tas de sable, sa fermeture, puis sa remontée. En fin de montée, le chariot se déplace jusqu’au dessus de la trémie. Dans cette position, il y a descente de la benne, ouverture, puis remontée. Enfin, le chariot repart en arrière à sa position d’origine au-dessus du tas de sable, et le cycle s’arrête.

  - Grafcet point de vue système :

  - Tableau de repérage et mnémoniques PO et PC :

| Désignation | Repère (PO) | Technologie des éléments. Repérage des actionneurs | Mnémonique (PC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP départ cycle | Dcy | 2 fils | S1 | BP et capteurs |
| Chariot au-dessus du tas | f1 | 2 fils | S2 |  |
| Chariot au-dessus de la trémie | f2 | 2 fils | S3 |  |
| Benne en position haute | fh | 3 fils PNP | S4 |  |
| Benne en position basse | fb | 3 fils PNP | S5 |  |
| Benne ouverte | fo | 3 fils PNP | S6 |  |
| Benne fermée | ff | 3 fils PNP | S7 |  |
| T : Moteur de translation (AV-AR) | MT | MT AV | KM AV | Pré actionneurs |
|  |  | MT AR | KM AR |  |
| L : Moteur de levage (Mo-De) | ML | ML Mo | KM Mo |  |
|  |  | ML De | KM De |  |
| B : Moteur benne (Ouv-Fer) | MB | MB O | KM O |  |
|  |  | MB F | KM F |  |

  - Affectation des entrées / sorties :

- Le système est équipé d’un automate TSX 17-20

| Repère | Affectation |
| --- | --- |
| S1 | I0,0 |
| S2 | I0,1 |
| S3 | I0,2 |
| S4 | I0,3 |
| S5 | I0,4 |
| S6 | I0,5 |
| S7 | I0,6 |
| KM AV | O0,0 |
| KM AR | O0,1 |
| KM Mo | O0,2 |
| KM De | O0,3 |
| KM O | O0,4 |
| KM F | O0,5 |

ANNEXE TECHNIQUE SUR LES DETECTEURS

- Les capteurs 3 fils :

- Branchement des capteurs 2 et 3 fils :

- Ci-dessous sont détaillés les différents modes de branchement des détecteurs, selon leur technologie 2 ou 3 fils en tenant compte du mode de branchement possibles sur l’automate en logique positive ou négative.

Devoir de Sciences et techniques industrielles

Note : ……………./20

- TRAVAIL DEMANDE :

Coefficient : 2

- Compléter les grafcets.

Temps alloué : 1h35

  - Le grafcet point de vue partie opérative (PO) :

____/2,5

(- 0,25 / erreur)

  - Le grafcet point de vue partie commande (PC) :

____/2,5

(- 0,25 / erreur)

  - Le grafcet point de vue API :

____/2,5

(- 0,25 / erreur)

- Ecrire les équations des sorties :

____/2,5

(- 0,25 / erreur)

O0,0 = ………………………………………….

O0,1 = ………………………………………….

O0,2 = ………………………………………….

O0,3 = X1 + ………………………………………

O0,4 = ………………………………………….

O0,5 = ………………………………………….

- Réaliser le schéma de câblage des sorties automate :

____/5

(- 0,5 / erreur)

(- 3 si court-circuit)

(- 1 si hors normes)

(-2 si manque de soin)

(-1/oubli des communs)

- Réaliser le schéma de câblage des entrées automate en complétant le schéma ci-dessous

____/5

(- 0,5 / erreur)

(- 3 si court-circuit)

(- 1 si hors normes)

(-2 si manque de soin)

# Text boxes

Benne ouverte

Remonter benne

7

Benne en position basse

Ouvrir benne

6

Chariot au dessus de la trémie

KM AR

22

21

24 V (

0

C 0

0

L

N

5

4

3

2

8

7

6

1

1

C4-7

8

7

6

5

C 4

4

C 3

3

C 2

2

C 1

0V

24

7

8

9

9

4

5

4

5

6

6

1

2

1

2

3

3

0

Carte d’ENTREES n° 1 de l’API TSX 17

Les entrées sont reliées à la polarité 0v par une connexion interne dans la carte API

Descendre benne

5

Benne en position haute

Déplacer chariot vers l’avant

4

Benne fermée

Remonter benne

3

Benne en position basse

Fermer benne

2

Marche - cycle

Descendre benne

1

0

fb

………………………………..

6

f2

.

………………………………..

5

………………………………………..

………………………………..

4

………………………………………...

………………………………..

3

……………………………………….

MB (fer)

2

f1 . fh . ……………………………..

………..………..………..…..

1

Chariot au dessus du tas

0

Déplacer chariot vers l’arrière

8

Benne en position haute

7

ML (Mo)

fo

fh

8

MT (AR)

f1

0

1

KM De

………………………………………..

2

KM F

……………………………………….

3

………………………………..

………………………………………...

4

KM AV

………………………………………..

5

………………………………..

S3

6

………………………………..

S5

7

KM Mo

S6

S4

8

KM AR

S2

0

1

O0,3

………………………………………..

2

O0,5

……………………………………….

3

………………………………..

………………………………………...

4

O0,0

………………………………………..

5

………………………………..

I0,2

6

………………………………..

I0,4

7

O0,2

I0,5

I0,3

8

O0,1

I0,1

Carte de SORTIES de l’API TSX 17

KM AR

KM AV

AR	      AV

f 1

f 2

f h : benne en haut

f 2

f b : benne en bas

Exemple de branchement des capteurs en loqique positive :

Exemple de branchement des capteurs en loqique négative :

NPN

PNP

Borne : 12

24 V (+)

0 V (-)

Borne : 11

BU (-)

BK (-)

BN (+)

(Intérieur de la carte automate)

I0,10		      I0,11

24 V : commun de entrées API (logique négative)

24 V (+)

Tapis

Trémie

0 V (-)

Borne : 11

BU (-)

BK (+)

BN (+)

(Intérieur de la carte automate)

I0,10		      I0,11

0 V : commun de entrées API (logique positive)

Borne : 12

BU (-)

BN (+)

BK

BU (-)

BN (+)

BK

Détecteur 3 fils inductif

Détecteur 3 fils photoélectrique