| COLLEGE EVANGELIQUE DE NEW BELL |
| --- |
| Examen | Devoir surveillé N°6 | Session | Mai 2010 |
| Epreuve | Physique 2nde C | Coef | 3 | Durée | 2 Heures |

EXERCICE I : les diodes (6pts)

A) Répondre par VRAI ou FAUX (2pts)

- Une diode est un dipôle passif symétrique. (0,5pt)

- La flèche du symbole de la diode indique le sens passant. (0,5pt)

- Lorsqu'une diode est polarisée en sens direct, elle fonctionne comme un interrupteur ouvert. (0,5pt)

- Une diode à jonction peut fonctionner en sens inverse. (0,5pt)

B) On donne ci-contre la caractéristique tension-intensité d'une diode à jonction. (4pts)

- Quelle est la tension de seuil, US, de la diode? (1pt)

- Quelle est la valeur du courant IAB lorsque la tension aux bornes de la diode vaut 5V? (1pt)

- Comment est-elle polarisée dans ce cas? (1pt)

- Que vaut la résistance dynamique, RD, de la diode? (1pt)

EXERCICE II : générateurs et récepteurs (5pts)

Une générateur de f.é.m. E = 12 V et de résistance interne r = 1 Ω débite dans un circuit comprenant, montés en parallèle, un conducteur ohmique de résistance R = 2 Ω et un moteur de f.c.é.m. E' = 1,5 V et de résistance interne r' = 1 Ω. Le courant sortant du générateur vaut I = 6,6 A.

- Donner l'expression de la tension UPN aux bornes du générateur, puis calculer sa valeur. (1pt)

- Donner l'expression de la tension UAB aux bornes de la résistance, puis calculer la valeur de l'intensité du courant I1. (2pts)

- Donner l'expression de la tension UCD aux bornes du moteur, puis calculer la valeur de l'intensité du courant I2. (2pts)

EXERCICE III :  point de fonctionnement d'un circuit (5pts)

Pour le circuit ci-dessous, on donne :

E1 = 10V, r1 = 1 Ω, E2 = 6V, r2 = 2 Ω, E' = 4 V, r' = 2 Ω et R = 4 Ω.

- Donner l'expression (pas d'application numérique) de la tension aux bornes de chaque dipôle. (1pt)

- Écrire la loi des mailles pour ce circuit. (1,5pt)

- En déduire la loi de Pouillet et l'intensité du courant circulant dans le circuit. (1,5pt)

- Calculer maintenant les valeurs numériques des tensions aux bornes de chaque dipôle. (1pt)

EXERCICE IV :  les condensateurs (4pts)

A)

- Donner la définition d'un condensateur. (1pt)

- Donner la formule qui donne la capacité d'un condensateur plan avec les unités de chaque terme la composant. (0,5pt)

B) Deux condensateurs de capacités C1 = 8 μF et C2 = 2 μF sont montés en série.

- Quelle est la capacité du groupement? (1pt)

- On applique une tension U = 100 V aux bornes de groupement. Quelle est la tension aux bornes de chaque condensateur? (1pt)

- Quelle est l'énergie de chaque condensateur? (0,5pt)