- En algèbre de Boole ou algèbre logique, le raisonnement se fait uniquement sous forme binaire. Une chose est ou n’est pas.

- La variable booléenne est susceptible de prendre deux valeurs distinctes et non simultanées.

- Cette forme de raisonnement s’applique parfaitement à l’étude des automatismes ou les appareils et les circuits ne peuvent prendre que deux états.

- L’information logique d’une entrée d’un système automatisé se représente par un contact électrique.

- Un contact électrique permet d’établir ou d’interrompre un circuit.

- Un contact « e » est une variable binaire, il pourra être actionné :

On dira « e »=1  ou non actionné « e » = 0

Remarque :

- Il existe deux types de contacts NO ou NF

(NO = normalement ouvert)	e

(NF = normalement fermé)	e

- Par convention, une action sur « e » sera noté  e

une non action sur « e » sera noté  e

### SCHEMA  1		         SCHEMA 2

S1	 S2

a	b

contact NO	Lampe

au repos	éteinte

S1	b

a

contact NO

actionné	Lampe allumée

Variable d’entrée	                                         Variable d’entrée

### Etat logique	                        Etat logique

1     a = 0	a = 1	1	b = 0	b = 1

0 	temps	0	temps

Variable de sortie	                                                   Variable de sortie

Etat logique	                           Etat logique

allumée	allumée	éteinte

S1 = 0	S1 = 1		S2 = 1

1	1

temps             	                        S2 = 0	temps

0	                 0

(Forme littérale

Lorsqu’il y a action sur a, la lampe

s’allume.

Lorsque a est au repos, la lampe s’éteint

(Forme schématique électrique

voir schéma 1

(Forme logigramme : symbole logique

a	S1    fonction OUI

(Forme arithmétique : table de vérité

| a | S1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

(Forme algébrique : équation logique

S1 = 1  quand  a = 1

D’où  S1 = a

Remarques :

La table de vérité est un tableau ordonné qui permet de faire l’inventaire de toutes les combinaisons possibles des variables d’entrées.

Les équations logiques traduisent la table de vérité.

- Les relations particulières permettent de simplifier des expressions logiques lorsqu’elles se présentent sous la forme des équations suivantes.

- écrire les équations d’après les représentations électriques suivantes.

- Commutativité.

a + b = b + a		a . b = b .a

- Associativité.

a+ ( b + c ) = ( a + b ) + c	a . ( b . c ) = ( a . b ) . c

- Distributivité.

a. ( b + c ) = a . b + a . c	( a + b ) . ( c + d ) = a . c + a . d + b . c + b . d

- Identités remarquables.

a+ a . b = a		a + a . b = a + b

Exemples:

Y = abd + abd = a b ( d + d ) = a b . 1 = a  b

Z = ( a + b ) . ( a + b ) =

W = ( a bcd ) + ( acd ) =

Problème 1 : simplifier l’équation logique S = a ( a + b )

Analyse électrique

a                    a	s

b

S = 1 	quand a et b actionné

quand a actionné seul donc

Conclusion :

- Lorsqu’une somme logique contient un terme et un multiple de ce terme, on peut supprimer ce multiple.   Ex : a + a.b

- Inversement, on peut ajouter à une somme, un multiple d’un terme de cette

somme, soit :            S = a     et     S = a + ab	(relation d’absorption)

- Lorsqu’une somme logique contient un terme et qu’un autre terme contient le complément de ce terme, on peur supprimer ce complément. Ex : a + a.b

Résoudre les équations suivantes :

1°  a + a + a + a =

2°  a + a =

3°  a + a + a =

4°  b + bc + ab =

5°  a . 1 =

6°  a + 1 =

7°  a . 0 =

8°  a + 0 =

9°  a ( bc . 0 ) =

10°  abc + a +a =

11°  bc ( 1 + 0 ) =

12°  abc + ac + ab + a + a =

13°  abcd + cd + bc + 1 + bc.0 =

Résoudre les équations suivantes :

14°  (abc + a + bc + c + ab + b).a.a =

15°  a + a + ab + ab + a.a =

16°  cb + c + b + cc + b.b =

17°  (ab).(c + 1).(b.b + a) =

18°  (b.b) + (b + b) =

19°  (b.b).(b + b) =

20°  (abcde + abcd + abc).(abc + a + a).(abca) =

Etablir les équations des schémas suivants :

L1

a		d		L1 =

e		b

c

- a	d	        L2

L2 =

a		 b		c

L3	L3 =

a		c

b

#### L4

b		c		d	L4 =

a

e

- c	 L5		L5 =

a	b

d	f

Etablir les équations des schémas suivants.

L6

L6 =

a	c

b

L7

L7 =

a           	c

d

L8

L8 =

a

b	c

Etablir les schémas électriques pour les équations suivantes :

1°  KA1 = c.b + a.d

2°  KA2 = b.a + d (c + e)

3°  KA3 = a.(b + ka3)

4°  KA4 = c + (a.ka4)

5°  KA5 = b.[d.e + a.(c +f)]

6°  KA6 = b.a + a.c.d

Faire les logigrammes des équations suivantes en utilisant des cellules ET ; OUI ; NON et OU :

M = (a + b).c           N = (b + c) (a + d)           P = b + (c.a.e.d)

Etablir les logigrammes des équations L1 à L5 (voir p 11), en utilisant des cellules ET ;OU ;OUI et NON.

Interprétation des analyses précédentes.

Etablir les logigrammes de ces équations en utilisant que des fonctions NOR.

S = a + (b.c)             T = (b + a) ( a + c)          U =[( a + c).e] [ b + d ]

Etablir les logigrammes de ces équations en utilisant que des fonctions NAND.

V = a + (b.c)             W = (b + a) ( a + c)          X =[( a + c).e] [ b + d ]

S1

KM1

S2

S3

S4	H1

Travail demandé.

1° Donnez les équations de KM1 et de H1

2° Simplifier par le théorème de DE MORGAN

3° Réaliser le schéma électrique équivalent

4° Faire la table de vérité

5° Effectuer la vérification de la table de vérité pour H1 et KM1

6° Vérifier vos résultats en affectant 2 valeurs différentes 1011 et 1001 aux entrées dans l’ordre S1, S2, S3, S4 et en complétant les niveaux intermédiaires et terminaux obtenus (à faire sur le logigramme).

Utiliser 2 couleurs différentes pour les combinaisons.

( Travail demandé.

1° Donnez les équations des récepteurs

2° Faire la table de vérité

3° Réaliser les logigrammes correspondants.

4° Vérifier vos résultats en affectant 2 valeurs différentes 0100 et 0111 aux entrées dans l’ordre S1, S2, S3, S4.

Simplification des équations logiques par la méthode algébrique d’une amplification sonore.

(Les trois haut-parleurs d’une salle de cinéma (appelés a, b, c) sont branchés sur un amplificateur à deux sorties.

- une sortie d’impédance 4 ohms (sortie S4)

- une sortie d’impédance 8 ohms (sortie S8)

(Les données sont les suivantes :

- un seul haut-parleur doit être relié à la sortie 8 ohms

- Deux haut-parleurs doivent être reliés à la sortie 4 ohms

- Le fonctionnement simultané des trois haut-parleurs est interdit

Travail demandé.

1° Rechercher les équations des sorties S4 et S8

2° Etablir les logigrammes des sorties

3° Réaliser le schéma électrique

Réponse :

Simplification des équations logiques par la méthode algébrique d’une serrure de coffre.

(Quatre responsables (A, B, C, D) d’une société peuvent avoir accès à un coffre. Ils possèdent chacun une clé différente (a, b, c, d).

( Les données sont les suivantes :

- le responsable A ne peut ouvrir le coffre qu’en présence du responsable B ou du responsable C.

- les responsables B, C, D ne peuvent ouvrir le coffre qu’en présence d’au moins deux des autres responsables.

Travail demandé.

1° rechercher l’équation logique de la serrure (S) en fonction des clés des responsables.

2° Simplifier l’équation de S

3° Etablir le schéma électrique ainsi que le logigramme en utilisant que des fonctions NAND puis que des fonctions NOR.

Réponse :

# Text boxes

1

1

&

1

1

1

S = a

S = a

### Analyse algébrique

S = a.a + a.b

S = a + a.b

S = a (b + 1)

Les contacts seront appelés variables d’entrées.

Ces deux états seront notés par les symboles 0 et 1.

# D’où S2 = b

(Forme littérale

Lorsque le contact b est au repos, la lampe est allumée.

Lorsqu’il y a action sur b, la lampe s’éteint.

(Forme schématique électrique

voir schéma 2

(Forme logigramme : symbole logique

b                        S2    fonction NON

(Forme arithmétique : table de vérité

| b | S2 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

(Forme algébrique : équation logique

S2 = 1  quand  b = 0

1

Algèbre de BOOLE  Introduction

1

1

S1                            S1          S3

S2            S3              S4

S4                               S2

H2

##### KA1

Réponse exercice 9.

Représentation physique

Représentation binaire

4 formes d’analyses

Construction d’une table de vérité

Opérateurs logiques de base.

Relations particulières (propriétés).

Simplification des expressions logiques.

Propriétés (suite).

Exercices 1.

Exercices 1(suite).

Exercices 2.

Exercices 2 (suite).

Exercices 3.

Exercices 4.

Exercices 4(suite).

Exercices 4(suite).

Opérateurs logiques dérivés.

Théorème de DE MORGAN

Exercice 5.

Exercice 5 (suite).

Exercice 6.

Exercice 7.

Réponse exercice 6.

Réponse exercice 7.

Exercice 8.

Exercice 9.