TRACTION - COMPRESSION

I - TRACTION :

I - 1 : Définition :

Les hypothèses de la résistance des matériaux sont appliquées. On dit qu’une poutre (E) est sollicitée à l’extension (ou à la traction), lorsque le torseur des forces de cohésion exprimé en tout point de la ligne moyenne ne comporte qu’une composante : l’effort normal . Il y a extension simple quand N>0.

Ce chargement provoque l’allongement de la poutre suivant l’axe de la normale.

I - 2 : Contrainte dans une section droite d’une poutre :

1°) Hypothèses :

- Solide homogène, isotrope, ligne moyenne rectiligne, forme quelconque de la section, dimensions transversales constantes ou variant faiblement et de façon continue.

- Charges réparties dans les sections droites d’extrémité de résultante

2°) Essai de traction :(cf poly généralités RDM )

L’essai de traction montre que les sections droites restent droites après chargement (Navier-Bernouilli)  les sections droites se déplacent parallèlement à elles-mêmes. Donc la contrainte dans une section droite est uniforme.

3°) Equilibre d’un tronçon de poutre :

- Poids propre de la poutre négligé

Isolons un tronçon de poutre limité par une section d’extrémité

- effort normal uniformément réparti

- sur chaque élément ds de la coupure s’exerce la contrainte  (On rappelle que :

Equilibre du tronçon

est normal à la section et tous les sur chaque ds sont identiques car matériau homogène isotrope continu.  est normal à la section S et se réduit à :

En projection sur x :  pour toute section droite et en tout point

xx.: contrainte de traction en N/mm² ou Mpa

- Poids propre de la poutre non négligé

I - 3 : Condition de résistance :

1°) Condition théorique :

Soit “s” le coefficient de sécurité. Pour que la poutre résiste en toute sécurité aux sollicitations d’extension auxquelles elle est soumise, il faut que la contrainte à l’intérieur de celle ci ne dépasse jamais une valeur appelée contrainte pratique à l’extension et notée Rpe ou pe.

Cette contrainte est calculée à l’aide du coefficient de sécurité et de la limite élastique du matériau Re ou e .

2°) Condition de résistance par l’inéquation d’équarrissage :

- Si poids propre négligé :

- Si poids propre non négligé :

3°) Conditions réelles - coefficient de concentration de contraintes :

Les relations précédentes ont été établies dans le cas d’une poutre (homogène, isotrope, charges réparties ...). Dans la réalité, les poutres possèdent des épaulements, des rainures de circlips, des perçages pour goupilles...  Ces variations brusques de section provoquent des concentrations de contraintes qui se traduisent par une augmentation locale de la contrainte dans la poutre.

Pour tenir compte de ce phénomène, la condition de résistance fait intervenir un coefficient de concentration de contraintes Kt obtenu expérimentalement  (voir courbes)

I - 4  : Etude de la déformation :

Pour une contrainte de traction, il y a allongement axial et contraction transversale.

1°) Allongement axial :

Dans le domaine élastique on a :  Loi de Hooke

 et   sont uniformes dans la section droite.

- Si poids propre négligé :

- Si poids propre non négligé : La loi de Hooke n’est applicable qu’à un tronçon élémentaire de poutre de longueur dx

L’allongement dû au poids propre de la poutre est égale à celui que provoquerait une charge ponctuelle égale à P/2.

2°) Contraction transversale :

Dans le domaine élastique, il y a contraction des dimensions transversales, si la section est circulaire de diamètre “d” ;

avec coefficient de Poisson 0<<0,5

II - COMPRESSION :

II - 1 : Définition : Une poutre est soumise à de la compression si le torseur des forces  extérieures est réductible au centre de gravité de chaque section droite en un effort normal  dirigé vers la matière.

La compression provoque le raccourcissement de la poutre. Les charges sont réparties uniformément et en opposition.

II - 2  : Contrainte dans une section droite :

1°) Hypothèses :

- Solide homogène, isotrope, poutre rectiligne verticale, forces réparties sur les sections d’extrémités.

- La longueur l de la poutre est telle que :

3 fois le plus grande dimension transversale < l < 8 fois la plus petite dimension transversale

Frettage			<	<		Flambage

- La section droite a une forme voisine du carré ou du disque

- Si la poutre n’est pas verticale, son poids propre doit être négligeable devant N.

- Module d’élasticité est le même que pour la traction.

2°) Equilibre d’un tronçon :

- Si poids propre négligé :

- Si poids propre non négligé :

II - 3 : Contrainte de résistance :

Soit 	- Re la limite élastique en extension

- Rec la limite élastique en compression .

- Pour les matériaux homogènes, isotropes non fragile (acier doux, mi-dur : teneur en % de carbone faible 0,1 à 0,3%)

Re = Rec

- Pour les matériaux fragiles (acier dur, fontes) la limite élastique en compression > limite élastique en extension

Rec = 3.Re

- Condition de résistance par l’inéquation d’équarrissage

Rpc : Résistance pratique à la compression

III - Exercices d’application :

1°) Une poutre tubulaire (diamètre extérieur 400 mm, épaisseur e) en acier, appartenant à la charpente métallique du centre Pompidou à Paris, supporte un effort de traction de 400kN. Le coefficient de sécurité adopté, par rapport  à Re est  égal à 6.

a - Déterminer l’épaisseur e minimale admissible pour la construction.

b - La longueur de la partie tubulaire de la poutre est de 3,5 m, déterminer son allongement.

Abaques pour définir les valeurs de Kt

# Text boxes

Courbes de traction pour différents matériaux

Valeurs des caractéristiques mécaniques des métaux et plastiques