LES MOUVEMENTS RECTILIGNES

I - Caractéristiques d'un mouvement rectiligne

Un solide est animé d'un mouvement rectiligne lorsque sa trajectoire est une droite.
Ce mouvement sera représenté par l’acronyme MR.
	Exemple : le train passant devant le lycée de Rompsay a un  mouvement rectiligne (sur cette partie du trajet).

## II – Mouvement d'un chariot sur un rail

Un chariot de masse m = 0,380 kg se déplace sans frottement sur un rail horizontal.

Mode opératoire :
		- Amener le chariot en contact avec l'électro-aimant.
		- S'assurer que le fil passe sur la poulie de renvoi.
		- Placer les capteurs pour que la charge n'agisse plus au moment du déclenchement du chronomètre.

- Effectuer une mesure puis déplacer le capteur d'arrêt du chronomètre de 10 cm en 10 cm pour effectuer 			d'autres mesures.

Tableau de résultats d'une série de mesures et du calcul de la vitesse moyenne V.

| d (cm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (s) | 0.263 | 0.375 | 0.510 | 0.660 | 0.724 | 0.898 | 1.039 |
| V (m/s) | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.77 |

Diagramme des espaces d = f ( t )

Conclure sur la nature du mouvement

## III – Vitesse instantanée

Un palet autoporteur est lâché sur une table à coussin d'air. L'enregistrement de la position du centre du 	palet, repérée toutes les 20 ms (f = 50 hz), donne la figure suivante à l'échelle 1:

M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1- Choisir le point origine des espaces et du temps.

2- Relever les durées t et les positions d du point M et tracer la courbe d = f(t).

| t (ms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3- Interprétation

4- Vitesse instantanée
La vitesse instantanée v d'un mobile à l'instant t est égale à la vitesse moyenne de ce mobile calculée sur un intervalle de temps t très petit au voisinage de l'instant t.

v =			avec	 l : distance parcourue pendant la durée t.

Exemple : les vitesses instantanées aux points M1 et M2 pour une période des éclats sont 

v1 = 		v2 =

5- Application

Déterminer pour le palet autoporteur les vitesses instantanées v5 et v8  aux points M5 et M8.

6- Mouvement uniforme

Un mouvement est uniforme si la vitesse instantanée est constante en tout point de la trajectoire.	
	Que peut-on dire de la vitesse moyenne d'un solide animé d'un mouvement de translation uniforme ?

### IV- Accélération

Lorsque la vitesse instantanée d'un mobile varie, son mouvement est accéléré ou décéléré.

L'accélération a est le quotient de la variation de la vitesse  v par la durée t de cette variation.

a = 		avec	 a en m/s 2

L'accélération en un point An de la trajectoire d'un solide est donnée par :

a =

1- Mobile autoporteur

Un mobile autoporteur glisse sans frottement sur une table inclinée de quelques degrés par rapport à l'horizontale. Les positions successives d'un point de l'axe de symétrie du mobile sont enregistrées à intervalles de temps réguliers  = 40 ms.

Échelle 1

A0  A1 A2	A3	A4	A5	A6

..	.	.	.	.	.

 = 40 ms

On choisit le point A0 comme origine des espaces et du temps.		
a) Donner le couple de valeurs (espace, temps) du point A0.	
b) Quelle est la date de passage du mobile en A5 ?		
c) Donner le couple de valeurs (espace, temps) correspondant au point A5.

d)	Donner le détail des calculs des valeurs suivantes :
	- la vitesse moyenne V5 entre les points A0 et A5 ;

- la vitesse instantanée v2 au point A2 ;

- l'accélération a3 au point A3.

e) Compléter le tableau ci-dessous :

| Points | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |
| a (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |

f) À la lumière des valeurs des grandeurs, justifier les qualificatifs du mouvement de ce point du solide.
			« Le mouvement du solide est rectiligne uniformément accéléré MRUA. »

2- Chute libre d'une bille

Utiliser les données recueillies lors de la chute d'une bille à l'aide de l'ordinateur pour déterminer les valeurs de l'accélération.

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h (m) | 0,15 | 0,30 | 0,33 | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,73 | 0,93 |
| t (s) | 0,175 | 0,247 | 0,260 | 0,303 | 0,329 | 0,350 | 0,386 | 0,436 |
| v (m/s) | 1,717 | 2,423 | 2,551 | 2,972 | 3,227 | 3,433 | 3,787 | 4,277 |
| a (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |

a) Déterminer l'accélération de la bille :

b) Quelle est la nature du mouvement de la bille ?

c) Comparer la valeur de l'accélération de la bille avec celle de l'accélération de la pesanteur g.

d) Tracer les représentations graphiques :  v = f(t)  et  h = f(t 2)
			Quelle propriété caractéristique de la chute libre met-on en évidence ?

# Remarque sur la chute libre d'un corps :	Le solide est lâché, sans vitesse initiale, d'une hauteur de 80 m.
								 L'instant t = 0  correspond au moment où le corps est lâché.

# On constate que, sous l'action du champ gravitationnel, 									le solide parcourt 20 m pendant les deux premières 										secondes, puis environ 60 m durant les deux suivantes.

3- Mouvement uniformément accéléré

Un mouvement est uniformément accéléré (ou décéléré) si l'accélération est constante en tout point de la trajectoire du mouvement.

ÉTUDE DE CHRONOPHOTOGRAPHIES

I- Étude qualitative des chronophotographies du motard
		La trajectoire du motard est une droite. La durée entre deux photographies est 0,1 s.

Chronophotographie n°1
		Observation des photos successives

Interprétation

Nature du mouvement

Chronophotographie n°2
		Observation des photos successives

Interprétation:

Nature du mouvement

Chronophotographie n°3
		Observation des photos successives

Interprétation

Nature du mouvement

II- Étude quantitative de la chronophotographie d'une bille

Une bille de 51g  est lâchée sans vitesse initiale. Elle est photographiée tous les un-trentième de seconde ( s). 	La chronophotographie est à l'échelle .	1- Calculer les vitesses instantanées v(t) de la bille.
							2- Tracer la courbe v = f(t).

3- En déduire la nature du mouvement de la bille ?

4- Déterminer la valeur de l'accélération de la bille.

| distance (m) | vitesse instantanée (m.s – 1 ) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| l7 = 0.27 |  |
| l8 = 0.35 |  |
| l9 = 0.44 |  |
| l10 = 0.54 |  |
| l11 = 0.66 |  |
| l12 = 0.785 |  |
| l13 = 0.92 |  |
| l14 = 1.065 |  |
| l15 = 1.225 |  |
| l16 = 1.395 |  |
| l17 = 1.575 |  |
| l18 = 1.76 |  |

Correction de l'étude de chronophotographies

I- Étude qualitative des chronophotographies du motard
	La trajectoire du motard est une droite. La durée entre deux photographies est 0,1 s.

|  | Chronophotographie n°1 | Chronophotographie n°2 | Chronophotographie n°3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Observation | Les photos successives sont à la même distance les unes des autres. | Les photos successives sont à des distances de plus en plus grandes. | Les photos successives sont à des distances de plus en plus petites. |
| Interprétation | Le motard parcourt, pendant la même durée, la même distance. La vitesse du motard est constante. | Le motard parcourt, pendant la même durée, des distances qui augmentent. La vitesse du motard s'accroît. | Le motard parcourt, pendant la même durée, des distances qui diminuent. La vitesse du motard diminue. |
| Conclusion | Le mouvement du motard est rectiligne UNIFORME. | Le mouvement du motard est rectiligne ACCÉLÉRÉ | Le mouvement du motard est rectiligne DÉCÉLÉRÉ. |

II- Étude quantitative de la chronophotographie d'une bille

Échelle 1/10 : pensez à multiplier les mesures de distance par 10.

Calcul des vitesses instantanées	Exemple de calcul :   v8 =

| Distance (m) | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.66 | 0.785 | 0.92 | 1.065 | 1.225 | 1.395 | 1.575 | 1.7.6 |
| Vitesse instantanée (m.s-1) |  | v8 | v9 | v10 | v11 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 |  |
|  |  | 2.55 | 2.85 | 3.3 | 3.675 | 3.9 | 4.2 | 4.575 | 4.95 | 5.25 | 5.475 |  |

Tracé de v = f(t).
	Quelle est la nature du mouvement ?	Augmentation de vitesse constante ; Mouvement uniformément accéléré.

Déterminer la valeur du coefficient directeur :  on considère un point de la droite (3.9 ;  )  soit :   a = 	  a  9,75

Cette valeur ne vous fait pas penser à quelque chose ?

L'accélération de la pesanteur est

g = 9,81 m.s – 2 à Paris.

Relation qui lie v et t : 
				  v = a t	   soit	v = 9,75 t

On l'appelle l'équation horaire du mouvement.

CHUTE D'UNE BILLE sans vitesse initiale
avec saisie informatique

#### Détermination de l'accélération

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h (m) | 0,15 | 0,30 | 0,33 | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,73 | 0,93 |
| t (s) | 0,175 | 0,247 | 0,260 | 0,303 | 0,329 | 0,350 | 0,386 | 0,436 |
| v (m.s– 1 ) | 1,717 | 2,423 | 2,551 | 2,972 | 3,227 | 3,433 | 3,787 | 4,277 |
| a (m.s– 2 ) |  | 9,81 | 9,80 | 9,80 | 9,81 | 9,82 | 9,81 |  |

Exemple de calcul :	a2 =  = 		a2  9,81

Représentations graphiques

Courbe h = f (t)	Courbe h = f (t2 )

La hauteur de chute et la durée de chute ne	La hauteur de chute est proportionnelle au
 		sont pas proportionnelles.	carré de la durée de chute.

h =  g t 2	avec  g = 9,81 m.s – 2

Courbe v = f (t)

La vitesse est proportionnelle à la durée 					de chute.   		v = g t

# Text boxes

.	.	.	.

M0  M1	M2	  M3

.	.	.	.	.	.

 = 40 ms

sens du mouvement

An – 1	     An            An+1

Échelle