# Correction de l’exercice n°1 : Une porte qui claque…

- Pas besoin de correction !!!

- Les points de la porte effectuent une rotation d’angle ( = 60° = (/3 rad (ou environ 1,0 rad). La vitesse angulaire moyenne ( de la porte vaut donc :

| ( = | ( | = | 1,0 | = 2,5 rad.s-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( |  | 0,40 |  |

- La poignée de la porte se trouve à d = 80 cm = 80(10-2 m de la charnière de la porte qui se trouve sur l’axe de rotation. La vitesse moyenne de la poignée de la porte vm vaut donc :

vm = ( ( d = 2,5 ( 80(10-2 = 2,0 m.s-1

- La trajectoire d’un point situé sur le bord externe de la porte (situé donc à l = 90 cm = 90(10-2 m) est un arc de cercle. Le périmètre d’un cercle de rayon l vaut 2(l (« arc de cercle d’angle 2( »), donc la longueur L de la trajectoire vaut : L = ( ( l = 1,0 ( 90(10-2 = 0,90 m.

(Ou : L = vm(point situé sur le bord externe de la porte) ( ( = ( ( l ( ( = 2,5 ( 90(10-2 ( 0,40 = 0,90 m).

# Correction de l’exercice n°2 : Manège

- On sait que le plateau effectue 60 tours soit un angle ( = 60 ( 2( = 1,2(102 ( rad en un temps ( = 5,0 min =  5,0 ( 60 = 3,0(102 s.

Soit ( la vitesse angulaire de rotation du plateau. On a : ( = (/( = (1,2(102 ()/(3,0(102) = 1,3 rad.s-1.

- On note v1 la vitesse du cheval de bois 1 situé à une distance R1 = 3,0 m de l’axe de rotation.

On note v2 la vitesse du cheval de bois 2 situé à une distance R2 = 5,0 m de l’axe de rotation.

v1 = ( ( R1 = 1,3 ( 3,0 = 3,9 m.s-1     et     v2 = ( ( R2 = 1,3 ( 5,0 = 6,5 m.s-1

- On calcule les distances d1 et d2 parcourues par les chevaux 1 et 2 en une durée (′ = 3,0 minutes = 1,8(102 s.

d1 = v1 ( (′ = 3,9 ( 1,8(102 = 7,0(102  m            d2 = v2 ( (′ = 6,5 ( 1,8(102 = 1,2(103  m

- On suppose que les centres d’inerties des deux chevaux sont alignés avec le centre d’inertie (ceci n’est pas précisé dans le texte).

Correction de l’exercice n°3 : Satellite artificiel de la Terre

- Attention d est en mètres…

Echelle des longueurs

1cm ( 1,6(103 km

Echelle des vecteurs vitesse

1cm ( 2,0(103 m.s-1

car  M1M3 = 2,7 cm sur la feuille (normalement, mais il est possible que le schéma ait été déformé sur internet) et que l’échelle est de 1 cm pour 1,6×103 km = 1,6(106 m.

Comme l’échelle des vecteurs vitesse est de 1 cm pour 2,0×103 m.s-1, sur le dessin, le vecteur v2 (parallèle à (M1M3)) mesure 2,5 cm.

- La période T correspond à la durée nécessaire pour que la satellite fasse un tour de la Terre, ce qui implique un angle de 2( rad, donc :

Correction de l’exercice n°4 : Le tapis volant

- Le plateau est constamment horizontal au cours de son mouvement, donc quelque soit le segment [AB] pris sur ce plateau, il sera parallèle a lui-même au cours du mouvement. Le plateau a donc un mouvement de translation.

- Les vecteurs vitesse sont les mêmes pour tous les points du plateau à un instant donné, si on a affaire à un mouvement de translation. Donc les vecteurs vitesse de A sont les mêmes que ceux de B (à un instant donné).

- A et B ont les mêmes vecteurs vitesse. B a en fait le même mouvement que le point A, mais décalé d’une distance AB. Donc B possède le même type de trajectoire que le point A : un cercle, de même rayon : 10 m, mais son centre n’est pas le point O : il est décalé d’une distance AB (vers la droite par rapport à O).

# Text boxes

Echelles :

Longueurs    1 cm ( 2 m

Normes des vecteurs vitesse    1 cm ( 2 m.s-1

Axe de rotation

v1

v2

O

M0

M1

M2

M3

M4

M5

M6