Présentation :

La figure 1 représente un tracteur utilisant une combinaison d’outils actionnés par deux relevages hydrauliques comprenant à l’avant un distributeur d’engrais avec l’adjonction de liquide et à l’arrière une bineuse. L’étude statique portera sur le mécanisme de relevage avant (figure 2).

## Figure 1

Fonctionnement du mécanisme de relevage :

# Les outillages agricoles sont positionnés à l’intérieur du triangle 4 puis maintenus par un crochet 7 pouvant être manœuvré depuis la cabine de pilotage. Deux mouvements sont alors possibles :

- La levée de l’ensemble par l’intermédiaire de deux vérins repérés 1 + 2 et articulés en E1, A1 et E2, A2.

- L’inclinaison du triangle d’attelage 4 par rapport a l’axe B1B2  est obtenu par la bielle réglable 5 articulée en F et C.

But du problème :

On se propose de déterminer les actions exercées par le vérin 1 + 2 pour réaliser l’équilibre du distributeur d’engrais dans la position donnée par la figure plane sur le plan d’ensemble.

Hypothèses :

- Le système est symétrique tant géométriquement qu’au niveau du chargement; il admet comme plan de symétrie le plan (B,,)

- On désigne par O le milieu de O1O2, A le milieu de A1A2, B le milieu de B1B2, et E le milieu de E1E2.

- Toutes les liaisons sont supposées parfaites.

- Le poids des différentes pièces (autre que la trémie + engrais) est négligé devant les autres actions mécaniques.

- Les liaisons en A, B, C, F, E et O sont des liaisons pivots d’axe .

Données :

Le poids de 4 (trémie + engrais) est modélisé par le torseur d’action mécanique suivant :

avec

Travail demandé :

1°) Etudier l’équilibre de la pièce 5. Conclusion.

2°) Etudier l’équilibre de 4 (trémie + engrais). En déduire les efforts  et .

3°) Etudier l’équilibre de l’ensemble 1 + 2. Conclusion.

4°) Etudier l’équilibre de la pièce 3. En déduire les efforts  et .

# Text boxes

### Figure 2